Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

###### С. Г. Карнаух

###### РАСЧЕТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

###### Учебное пособие

###### к курсовому и дипломному проектированию

###### (для студентов механических специальностей)

Утверждено

на заседании ученого совета

Протокол №     от          2008 г.

Краматорск 2008

УДК 621.83/85

ББК 34.445

К 24

Рецензенты:

- Доценко В. М., д-р техн. наук, проф. кафедры «Теоретическая механика и машиноведение» Национального аэрокосмического университета им. М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

- Сивак И. А., д-р техн. наук, проф., зав. кафедры технологии и автоматизации машиностроения Винницкого национального технического университета;

- Носко П. Л., д-р техн. наук, проф., зав. кафедры «Машиноведение» Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля.

Даний навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів механічних спеціальностей при виконанні розрахунково-графічних робіт і курсового проектування. Містить методику кінематичного розрахунку приводу, методики розрахунків механічних передач: зубчатих, черв'ячних, пасових і ланцюгових; необхідні довідкові дані; приклади виконання розрахунків.

Карнаух С. Г.

К 24 	    Расчеты механических передач : учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию / С. Г. Карнаух . – Краматорск : ДГМА, 2008. – 252 с.

ISBN

Данное учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов механических специальностей при выполнении расчетно-графических работ и курсового проектирования. Содержит методику кинематического расчета привода, методики расчетов механических передач (зубчатых, червячных, ременных и цепных); необходимые справочные данные; примеры выполнения расчетов.

| ISBN | УДК 621.83/85 |
| --- | --- |
|  | ББК 34.445 |
|  | ( С. Г.Карнаух, 2008 |
|  | ( ДГМА, 2008 |

###### СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1 Выбор электродвигателя.	7

Кинематический расчет привода	7

1.1 Общие сведения	7

1.2 Сравнительная оценка механических передач приводов машин	8

1.3 Общая характеристика двигателей	10

1.4 Выбор электродвигателя	22

1.5 Кинематический расчет привода	24

1.5.1 Определение общего передаточного числа	24

1.5.2 Разбивка общего передаточного числа по ступеням	24

1.5.3 Расчет кинематической погрешности	28

1.6 Расчеты частот, мощностей и вращающих моментов отдельных элементов привода	29

1.6.1 Расчет частот вращения	29

1.6.2 Расчет мощностей	30

1.6.3 Расчет вращающих моментов	31

1.7 Примеры расчетов	32

1.8 Выбор салазок для электродвигателя	54

2 Зубчатые передачи в закрытом исполнении	55

2.1 Теоретические предпосылки к расчетам	55

2.2 Рекомендуемый порядок расчета передач   в закрытом исполнении	69

2.2.1 Передачи цилиндрическими зубчатыми колесами	69

2.2.2 Конические зубчатые передачи	92

2.3 Примеры расчетов	98

2.3.1 Расчет шевронной передачи 1-2	98

2.3.2 Расчет косозубой цилиндрической передачи 3-4	107

2.3.3 Расчет конической передачи 1-2	120

2.3.4 Расчет цилиндрических прямозубых передач 3-4 и 5-6	129

2.3.5 Расчет прямозубой цилиндрической передачи 1-2 цилиндро-червячного редуктора	143

3 Расчет червячных цилиндрических передач  в редукторном исполнении	151

3.1 Исходные предпосылки к расчёту	151

3.2 Материалы и допускаемые напряжения	153

3.3 Расчет на контактную выносливость	158

3.3.1 Расчет проектировочный (предварительный)	158

3.3.2 Расчет проверочный	158

3.4 Рекомендуемый порядок расчета передачи	164

3.4.1 Расчет передачи проектировочный	164

3.4.2 Расчет передачи проверочный	172

3.5 Пример расчёта	173

3.5.1 Расчет передачи проектировочный	174

4 Цепные передачи	180

4.1 Общие сведения	180

4.2 Конструкция приводных роликовых цепей	180

4.3 Звездочки приводных роликовых цепей	182

4.4 Геометрические параметры цепной передачи	183

4.4.1 Числа зубьев звездочек	183

4.4.2 Шаг цепи	184

4.4.3 Межосевое расстояние передачи	187

4.4.4 Число звеньев цепи	187

4.4.5 Уточнение межосевого расстояния передачи	188

4.5 Расчет передачи приводной роликовой цепью	188

4.5.1 Основные критерии работоспособности	188

4.5.2 Расчет износостойкости шарниров цепи	188

4.5.3 Расчет усталостной прочности пластин цепи	190

4.5.4 Проверка статической прочности цепи	191

4.6 Последовательность расчета передачи приводной роликовой цепью	192

4.6.1 Предварительный расчет передачи	192

4.6.2 Проверочные расчеты передачи	195

4.7 Пример расчета	198

4.7.1 Предварительный расчет передачи	198

4.7.2 Проверочные расчеты	200

5 Ременные передачи	206

5.1 Плоскоременная передача	206

5.1.1 Краткие сведения о передаче и ее элементах	206

5.1.2 Рекомендуемый порядок расчета передачи	210

5.2 Передача клиновыми и поликлиновыми ремнями	222

5.2.1 Краткие сведения о передаче и ее элементах	222

5.2.2 Рекомендуемый порядок расчета передачи клиновыми ремнями	224

5.2.3 Рекомендуемый порядок расчета передач поликлиновыми ремнями	233

5.3 Примеры расчетов	239

Список рекомендованной литературы	251

Введение

В настоящем методическом пособии приведены методики, справочные данные и примеры расчетов типовых схем передаточных механизмов, используемых при курсовом проектировании по дисциплине "Основы конструирования и детали машин" для студентов высших учебных заведениях 3-4 уровней аккредитации. Приведена методика кинематического расчета привода и необходимый справочный материал, позволяющий обоснованно производить выбор электродвигателя и салазок для его крепления, а также выполнять практические расчеты. Изложены методики расчетов: зубчатых, червячных, ременных и цепных передач. В учебном курсовом проектировании студенты сталкиваются с расчетами закрытых передач небольшой мощности, без особых ограничений габаритов и выбора чисел зубьев, поэтому расчеты этих передач излагаются с незначительными упрощениями, по сравнению со стандартом. Справочные данные включают сведения, необходимые для расчетов. Графики для выбора численных значений некоторых коэффициентов заменены таблицами.

Материал изложен системно с использованием структурно-логических связей между вышеуказанными расчетами.

1 Выбор электродвигателя.

Кинематический расчет привода

1.1 Общие сведения

Для приведения в движение исполнительных механизмов большинства машин используются приводы, состоящие из двигателей, систем механических передач и муфт, соединяющих отдельные валы. Таким образом, под приводом следует понимать устройство для приведения в действие рабочего органа машины. Наибольшее распространение, благодаря простоте конструкции, достаточной надежности, относительной дешевизне и высокому КПД, получили механические приводы.

Приводы большей части машин допускают использование стандартных двигателей, муфт и механических передач. Механические приводы общего назначения классифицируют по числу и типу двигателя, а также по типу использующихся передач.

По числу двигателей приводы делятся на групповые, oдно- и многодвигателевые.

Групповой привод служит для приведения в движение нескольких отдельных рабочих органов машины. Привод этого типа используется в некоторых металлообрабатывающих станках, в различных строительных и погрузочно-разгрузочных машинах. Групповой привод имеет большие габаритные размеры, сложную конструкцию и низкий КПД.

Однодвигателевый привод распространен наиболее широко, особенно в машинах с одним рабочим органом, приводимым в движение от одного двигателя (в большинстве случаев – электродвигателя).

Многодвигателевый привод используется в сложных машинах, имеющих несколько рабочих органов или один рабочий орган, потребляющий большое количество энергии (например, конвейер большой длины). Такие приводы используются в подъемно-транспортных машинах, сложных металлообрабатывающих станках и т. п.

По типу двигателей различаются приводы: с электродвигателями, двигателями внутреннего сгорания, паровыми и газовыми двигателями, гидро- и пневмодвигателями.

В состав механических приводов могут входить такие типы передач: зубчатые (цилиндрические и конические), червячные, с промежуточной гибкой связью (ременные, цепные), передачи «винт-гайка». Передачи в приводе могут быть как однотипными, так и комбинированными.

1.2 Сравнительная оценка механических передач приводов машин

Одной из важнейших инженерных задач при проектировании машин является выбор привода. В некоторых приводах можно вообще обойтись без механических передач (вал электродвигателя напрямую посредством муфты соединяется с валом исполнительного механизма). В других приводах используются две механических передачи и более одного или разных типов. Кинематическим параметром, который определяет потребность использования механической передачи в приводе, является его передаточное число. Общее передаточное число привода определяется отношением частоты (угловой скорости) вала двигателя к частоте (угловой скорости) приводного вала исполнительного механизма или рабочего органа машины:

.

Поскольку частота вращения вала большинства электродвигателей высокая и постоянная или изменяется в незначительных пределах, а частота вращения приводного вала исполнительного механизма обычно достаточно низкая, то передаточное число привода . Если , а изменение направления вращения приводного вала исполнительного механизма можно осуществить за счет реверса двигателя, то приводной вал рабочего органа можно соединять с валом электродвигателя непосредственно с помощью муфты. Во всех остальных случаях составной частью привода являются механические передачи.

Возможность использования в приводе машины той или иной механический передачи определяется рядом факторов: особенностями отдельных передач, общим передаточным числом привода, передаваемой мощностью и частотой вращения валов, расстоянием между валами и их взаимным расположением, наличием необходимых условий технического обслуживания, ресурсом привода и др. Для возможности общей ориентации при проектировании приводов в табл. 1 приведены основные сравнительные характеристики основных типов механических передач, которые чаще всего используются в серийных приводах энергетических, технологических и транспортных машин. Показатели относительных габаритных размеров, массы и стоимости передач приведены в сравнении с зубчатой цилиндрической передачей.

Таблица  – Сравнительные характеристики основных типов механических передач

| Тип передач | Максимальная мощность, кВт | Максимальная окружная скорость, м/с | Средний КПД | Передаточное число, не более | Относительный габаритный размер | Относительная масса | Относительная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 3000 | 50 | 0,98 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зубчатая коническая | 500 | 30 | 0,97 | 5 | 1,8 | 1,2 | 2,0 |
| Червячная | 100 | 25 | 0,6…0,8 | 80 | 1,5 | 1,1 | 1,6 |
| Цепная | 150 | 10 | 0,96 | 6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| Клиноременная | 100 | 25 | 0,93 | 7 | 5,0 | 0,5 | 0,3 |
| Плоскоременная | 100 | 25 | 0,95 | 5 | 10,0 | 0,4 | 0,2 |
| Фрикционная | 20 | 25 | 0,94 | 6 | 3,0 | 1,5 | 0,8 |

Наиболее рациональным является использование механических передач в виде отдельных механизмов – зубчатых и червячных редукторов, коробок скоростей, вариаторов. Редукторы обладают высокой нагрузочной способностью, малыми габаритными размерами, могут обеспечивать достаточно высокие передаточные числа, просты в эксплуатации. Коробки скоростей применяются для ступенчатого регулирования частоты вращения приводного вала исполнительного механизма или изменения направления его вращения при постоянном направлении вращения вала электродвигателя. Вариаторы обеспечивают возможность плавного бесступенчатого регулирования передаточного числа привода и его реверса. Они позволяют выбирать наиболее выгодные режимы работы машины. Однако вариаторы имеют сложную конструкцию и низкую нагрузочную способность.

Использование в приводах отдельных открытых передач (цепных, ременных) чаще обусловлено компоновкой машины, а также некоторыми их особенностями и преимуществами в сравнении с другими передачами.

1.3 Общая характеристика двигателей

Для приводов могут использоваться двигатели следующих типов: электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, гидро- и пневмодвигатели. Тип двигателя выбирается с учетом факторов: назначение машины, для которой проектируется привод, наличие того или иного источника энергии; потребляемая мощность; ограничения по массе, габаритам и условиям работы; режим работы привода и соответствие его механических характеристик условиям работы.

Гидро- и пневмодвигатели используются преимущественно в многодвигателевых приводах машин. Энергоносителем таких двигателей служит сжатая жидкость или воздух. Для использования гидро- и пневмодвигателей в приводах отдельных агрегатов машины необходимо иметь соответствующие централизованные системы подачи энергоносителя.

Двигатели внутреннего сгорания наибольшее применение находят в транспорте и приводах энергетических машин – электрогенераторов и компрессоров. Они незаменимы для приводов машин, работающих в отдаленных районах, где отсутствуют линии электропередач. Главный недостаток двигателей внутреннего сгорания – загрязнение окружающей среды продуктами отработанных выхлопных газов.

Электродвигатели наиболее широко используются в приводах энергетических, технологических и транспортных машин. Они стандартизованы и выпускаются промышленностью разных типоразмеров в диапазоне мощностей от 10 Вт до 400 кВт и более. Электродвигатели могут применяться в различных климатических условиях, на открытом воздухе, в запыленных помещениях, во влажных и химически активных средах. Электродвигатели делятся на двигатели постоянного и переменного тока. Двигатели постоянного тока обеспечивают плавное регулирование скоростей в широких пределах, имеют соответствующие механические характеристики, дают возможность добиться достаточной точности движения. Эти двигатели используются в приводах электрических транспортных средств, некоторых подъемных кранов и технологических машин. Двигатели переменного тока бывают однофазные асинхронные (имеют небольшую мощность и используются преимущественно в приводах бытовых машин и устройств), трехфазные синхронные (их частота вращения не зависит от нагрузки, применяют в приводах большой мощности) и трехфазные асинхронные. Последние имеют наибольшее распространение в разных отраслях хозяйства. Их преимущества по сравнению с другими типами двигателей: простота конструкции, меньшая стоимость, более высокая эксплуатационная надежность. К основным типам современных электродвигателей относятся трехфазные асинхронные электродвигатели серий 4A, 4АС, 4АР, МTKF, MTF, МТН. Трехфазные асинхронные двигатели единой серии 4А с короткозамкнутым ротором выпускаются мощностью 0,06…400 кВт и высотой оси вращения ротора 50 … 355 мм. Такие двигатели используются в приводах машин, к которым не предъявляются особые требования в отношении пусковых характеристик. У асинхронных двигателей различают:  – синхронную частоту вращения ротора (при отсутствии нагрузки) и  – фактическую асинхронную частоту вращения ротора (или номинальную). Синхронная частота вращения, т. е. частота вращения магнитного поля, зависит от частоты тока  и числа пар полюсов :

.

Синхронная угловая скорость:

.

У нагруженного двигателя частота вращения ротора всегда меньше синхронной:

,

где s – скольжение: .

При nэд =0     s = 1 при  nэд = nc     s = 0.

Трехфазные асинхронные электродвигатели изготовляют с числом пар полюсов  от 1 до 6. При частоте тока  синхронная частота вращения зависит от :

.

Ряд синхронных частот вращения:

3000; 1500; 1000; 750; 600; 500 мин-1.

Тихоходные электродвигатели имеют значительные габариты и дороже быстроходных. Поэтому применять электродвигатели с частотой вращения 750 мин-1 и менее следует только в технически обоснованных случаях.

Маркировка электродвигателей серии 4А означает: 4АН – электродвигатели с короткозамкнутым ротором, защищенные от попадания частиц и капель и имеющие предохранение от прикосновения к вращающимся частям, находящимся под током; 4А – электродвигатели с короткозамкнутым ротором, закрытые, обдуваемые (табл. 2), их используют для привода машин, к которым не предъявляются особые требования.

Электродвигатели 4АР с повышенным пусковым моментом по применяют для привода машин, имеющих значительную пусковую нагрузку (например, в приводах конвейеров, глиномялок, компрессоров, плунжерных насосов и других машин с повышенным трением или значительными инерционными нагрузками).

В табл. 3, 4, - 5 приведены основные размеры и массы электродвигателей (рис. 1).

Таблица  — Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А, закрытые, обдуваемые, с высотой оси вращения 50…250 мм

| Мощность, кВт | Типоразмер двигателя | Скольжение, % | Номинальная частота, мин-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Синхронная частота вращения |
| 0,09 | 4АА50А2УЗ | 8,6 | 2740 | 2,2 | 2 |
| 0,12 | 4АА50В2УЗ | 9,7 | 2700 | 2,2 | 2 |
| 0,18 | 4АА56А2У3 | 8,0 | 2760 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4АА56В2УЗ | 8,0 | 2760 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4А63А2УЗ | 8,3 | 2750 | 2,2 | 2 |
| 0,55 | 4А63В2УЗ | 8,5 | 2745 | 2,2 | 2 |
| 0,75 | 4А71А2У3 | 5,9 | 2840 | 2,2 | 2 |
| 1,10 | 4А71В2УЗ | 6,3 | 2810 | 2,2 | 2 |
| 1,50 | 4А80А2УЗ | 4,2 | 2850 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4А80В2УЗ | 4,3 | 2850 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4A90L2У3 | 4,3 | 2840 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А100S2УЗ | 3,3 | 2880 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А100L2УЗ | 3,4 | 2880 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А112М2УЗ | 2,5 | 2900 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А132М2УЗ | 2,3 | 2900 | 2,2 | 1,6 |
| 15,00 | 4А160S2УЗ | 2,1 | 2940 | 2,2 | 1,4 |
| 18,50 | 4А160М2УЗ | 2,1 | 2940 | 2,2 | 1,4 |
| 22,00 | 4A180S2Y3 | 2,0 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 30,00 | 4А180М2УЗ | 1,9 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 37,00 | 4А200М2УЗ | 1,9 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 45,00 | 4А200L2УЗ | 1,8 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 55,00 | 4А225М2УЗ | 1,8 | 2945 | 2,2 | 1,2 |
| 75,00 | 4А250S2УЗ | 1,4 | 2960 | 2,2 | 1,2 |
| Синхронная частота вращения |
| 0,06 | 4АА50А4УЗ | 8,1 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,09 | 4AA50B4У3 | 8,6 | 1370 | 2,2 | 2 |
| 0,12 | 4АА56А4УЗ | 8,0 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,18 | 4А56В4УЗ | 8,7 | 1370 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4АА63А4УЗ | 8,0 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4АА63В4УЗ | 9,0 | 1365 | 2,0 | 2 |
| 0,55 | 4А71А4УЗ | 7,3 | 1390 | 2,0 | 2 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 4А71В4УЗ | 7,5 | 1390 | 2,0 | 2 |
| 1,50 | 4А80В4УЗ | 5,8 | 1415 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4А90L4УЗ | 4,3 | 1425 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4A100S4У3 | 4,4 | 1435 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А100L4УЗ | 4,7 | 1430 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А112M4УЗ | 3,7 | 1445 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А132S4УЗ | 3,0 | 1455 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А132М4УЗ | 2,8 | 1460 | 2,2 | 2 |
| 15,00 | 4А160S4УЗ | 2,3 | 1465 | 2,2 | 1,4 |
| 18,50 | 4А160М4УЗ | 2,2 | 1465 | 2,2 | 1,4 |
| 22,00 | 4A180S4Y3 | 2,0 | 1470 | 2,2 | 1,4 |
| 30,00 | 4А180М4УЗ | 1,9 | 1470 | 2,2 | 1,4 |
| 37,00 | 4А200М4УЗ | 1,7 | 1475 | 2,2 | 1,4 |
| 45,00 | 4А200L4УЗ | 1,6 | 1475 | 2,2 | 1,2 |
| 55,00 | 4А225М4УЗ | 1,4 | 1480 | 2,2 | 1,2 |
| 75,00 | 4А250S4УЗ | 1,2 | 1480 | 2,2 | 1,2 |
| 90,00 | 4А250М4УЗ | 1,3 | 1480 | 2,2 | 1,2 |
| Синхронная частота вращения |
| 0,18 | 4АА63А6УЗ | 11,5 | 885 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4АА63В6УЗ | 10,8 | 890 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4А71А6У3 | 9,2 | 910 | 2,2 | 2 |
| 0,55 | 4А71В6УЗ | 10 | 900 | 2,2 | 2 |
| 0,75 | 4А80А6УЗ | 8,4 | 915 | 2,2 | 2 |
| 1,10 | 4А80В6УЗ | 8,0 | 920 | 2,2 | 2 |
| 1,50 | 4А90L6УЗ | 6,4 | 935 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4A100L6У3 | 5,1 | 950 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4А112МА6УЗ | 4,7 | 955 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А112МВ6УЗ | 5,1 | 950 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А132S6УЗ | 3,3 | 965 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А132М6У3 | 3,2 | 970 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А160S6У3 | 2,7 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 15,00 | 4А160М6УЗ | 2,6 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 18,50 | 4А180М6УЗ | 2,7 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 22,50 | 4А200М6УЗ | 2,3 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 30,00 | 4А200L6УЗ | 2,1 | 980 | 2,0 | 1,2 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,00 | 4А225М6УЗ | 1,8 | 980 | 2,0 | 1,2 |
| 45,00 | 4А250S6УЗ | 1,4 | 985 | 2,0 | 1,2 |
| 55,00 | 4А250М6УЗ | 1,3 | 985 | 2,0 | 1,2 |
| Синхронная частота вращения |
| 0,25 | 4А71В8УЗ | 12,7 | 680 | 1,7 | 1,3 |
| 0,37 | 4А80А8УЗ | 8,9 | 675 | 1,7 | 1,6 |
| 0,55 | 4А80В8УЗ | 9,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 0,75 | 4А90LА8УЗ | 6,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 1,10 | 4A90LB8У3 | 7,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 1,50 | 4А100L8УЗ | 7,0 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 2,20 | 4А112МА8УЗ | 6,8 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 3,00 | 4А112МВ8УЗ | 5,8 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 4,00 | 4A132S8У3 | 4,1 | 720 | 2,2 | 1,8 |
| 5,50 | 4А132М8УЗ | 4,1 | 720 | 2,2 | 1,8 |
| 7,50 | 4А160S8УЗ | 2,5 | 730 | 2,2 | 1,4 |
| 11,00 | 4А160М8УЗ | 2,5 | 730 | 2,2 | 1,2 |
| 15,00 | 4А180М8УЗ | 2,6 | 730 | 2,2 | 1,2 |
| 18,50 | 4А200М8УЗ | 2,3 | 735 | 2,2 | 1,2 |
| 22,50 | 4А200L8У3 | 2,7 | 730 | 2,0 | 1,2 |
| 30,00 | 4А225М8УЗ | 1,8 | 735 | 2,0 | 1,2 |
| 37,00 | 4А25058УЗ | 1,6 | 740 | 2,0 | 1,2 |
| 45,00 | 4А250М8УЗ | 1,4 | 740 | 2,0 | 1,2 |

Примечания:

1 Первые два знака 4А в обозначении означают номер серии и асинхронный тип двигателя. Последние два знака УЗ означают, что двигатели предназначены для районов с умеренным климатом и работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (3-я категория размещения).

2 Буква А после первых двух знаков означает, что станина и щиты из алюминия; отсутствие буквы – станина и щиты чугунные или стальные. Далее располагается двух- или трехзначное число, обозначающее высоту оси вращения вала электродвигателя от опорной поверхности в миллиметрах. После высоты оси вращения идут буквы L,M и S, характеризующие установочные размеры по длине станины, или буквы А и В, определяющие длину сердечника статора. Цифры 2, 4, 6, 8 означают число полюсов.

Рисунок  – Схемы электродвигателей серии 4А

| Таблица – Основные размеры и массы электродвигателей серии 4А (исполнение 1М 1081) |  |
| --- | --- |

| Продолжение таблицы 3 | Таблица – Основные размеры и массы электродвигателей серии 4А (исполнение 1М2081) |  |
| --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 4 |  |

| Таблица – Основные размеры и массы электродвигателей 4А (исполнение 1М 3081) |  |
| --- | --- |
| Продолжение таблицы 5 |  |

1.4 Выбор электродвигателя

При выборе электродвигателя, кроме синхронной частоты вращения и потребной мощности, необходимо определиться с его исполнением, выбор которого зависит от типа и конструкции редуктора или коробки скоростей, и условий компоновки привода.

Исходными данными на этом этапе проектирования привода служат: принципиальная схема привода (с указанием типов всех передач, входящих в его состав); вращающий момент на выходном валу редуктора (коробки скоростей) Tвых , Н∙м; частота вращения выходного вала пвых, мин-1; синхронная частота электродвигателя 
пс, мин-1. Расчет потребной мощности привода Рпотр, кВт, выполняется по заданной нагрузке на выходном валу и частоте вращения выходного вала с учетом потерь мощности в приводе от вала электродвигателя до выходного вала редуктора:

,			()

где  – общий КПД привода, учитывающий потери мощности на отдельных звеньях кинематической цепи привода:

,				()

где  – КПД звеньев кинематической цепи привода, ориентировочные значения которых приведены в табл. 6.

Для проектного расчета КПД червячной передачи можно принять приближенно:

.

По результатам расчетов потребной мощности и синхронной частоте из табл. 2 выбирается электродвигатель со стандартной ближайшей мощностью.

Таблица  – Коэффициенты полезного действия различных механических передач

| Вид передачи | КПД передач |
| --- | --- |
|  | закрытых | открытых |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,96…0,98 | 0,93...0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,95…0,97 | 0,92...0,94 |
| Червячная при числе заходов червяка: |  |  |
| 1 | 0,65...0,70 | 0,50...0,60 |
| 2 | 0,70...0,80 | 0,60...0,70 |
| 4 | 0,85...0,90 |  |
| Цепная | 0,95...0,97 | 0,90…0,93 |
| Фрикционная | 0,90...0,96 | 0,70...0,88 |
| Ременная | 0,94…0,97 |
| Пара подшипников качения | 0,99…0,995 |
| Пара подшипников скольжения | 0,98…0,99 |

Перегрузка асинхронных двигателей допускается до 8%. При невыполнении этого условия следует выбирать двигатель большей ближайшей мощности. Для выбранного электродвигателя необходимо выписать из табл. 2, 3, 4, - 5 следующие основные характеристики, которые представлены в табл. 7.

Таблица  – Параметры электродвигателя

| Типоразмер электродвигателя | Мощность | Синхронная частота , | Рабочая частота , | Отношение максимального момента к номинальному | Диаметр вала электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет потребной мощности электродвигателя в приводах с коробками скоростей производится по аналогичной схеме.

1.5 Кинематический расчет привода

Исходными данными при выполнении кинематического расчета, кроме заданной кинематической схемы привода, являются синхронная частота вращения вала электродвигателя  и частота вращения выходного вала  редуктора или коробки скоростей.

Кинематический расчет привода состоит из следующих основных частей: определения общего передаточного числа; разбивки общего передаточного числа по ступеням; расчета кинематической погрешности.

1.5.1 Определение общего передаточного числа

Общее передаточное число определяется как отношение частоты вращения вала электродвигателя к частоте вращения выходного вала редуктора (коробки скоростей):

.				()

1.5.2 Разбивка общего передаточного числа по ступеням

Разбивка общего передаточного числа привода по ступеням при наличии ременной передачи между электродвигателем и редуктором (коробкой скоростей) заключается в назначении передаточных чисел ременной передачи и каждой ступени редуктора (коробки скоростей). Если же вращающий момент от вала электродвигателя передается посредством соединительной муфты, то полученное расчетом общее передаточное число редуктора (коробки скоростей) распределяют между отдельными ступенями. В каждом из перечисленных случаев общее передаточное число определяется соответствующей зависимостью:

()

()

где  – передаточное число ременной передачи;

– передаточные числа соответствующих ступеней закрытой передачи ( – передаточное число быстроходной ступени ,  – в двухступенчатых передачах передаточное число тихоходной ступени, в трехступенчатых передачах передаточное число промежуточной ступени ,  – в трехступенчатых передачах передаточное число тихоходной ступени ).

Передаточное число ременной передачи следует назначить из стандартного ряда передаточных чисел (табл. 8), ограничиваясь значениями от 1 до 2 с целью уменьшения габаритов привода.

Номинальное значение передаточного числа редуктора (коробки скоростей)  определяется по формуле:

.				()

Таблица  – Стандартные значения передаточных чисел (ГОСТ 12289-76)

| 1-й ряд | 1,00 |  | 1,25 |  | 1,60 |  | 2,00 |  | 2,50 |  | 3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд |  | 1,12 |  | 1,40 |  | 1,80 |  | 2,24 |  | 2,80 |  |
| 1-й ряд |  | 4,00 |  | 5,00 |  | 6,30 |  | 8,00 |  | 10,00 |  |
| 2-й ряд | 3,55 |  | 4,50 |  | 5,60 |  | 7,10 |  | 9,00 |  | 11,20 |

После назначения стандартного значения передаточного числа ременной передачи уточняется частота вращения входного вала редуктора:

.				()

В приводах безременной передачи на входе в редуктор, частота вращения входного (быстроходного) вала передаточного механизма равна частоте вращения вала электродвигателя:

.				()

В этом случае номинальное значение передаточного числа редуктора совпадает с общим передаточным числом привода, рассчитанным по формуле (3):

.				()

Передаточные числа отдельных простых зубчатых передач приведены в табл. 8. Передаточные числа червячных передач также выбираются из стандартного ряда, значения которого приведены в табл. 9.

Таблица  – Стандартные значения передаточных чисел червячных передач (ДСТУ2458-98)

|  | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | − |

От разбивки общего передаточного числа в двух- и трехступенчатых редукторах (а также в коробках передач) в значительной степени зависят удобство смазывания колес и компоновки деталей, а также конструкция корпуса и его габариты. Универсальной рекомендации по разбивке общего передаточного числа по ступеням, удовлетворяющей всем указанным условиям, не существует. Выбор способа разбивки зависит от конкретных требований, которым должна отвечать конструкция: обеспечения минимальных габаритов редуктора, минимальной массы зубчатых колес, получения одинакового погружения зубчатых колес всех ступеней в масляную ванну, создания устойчивой наименьшей площади корпуса редуктора и другого.

При разбивке общего передаточного числа в двухступенчатых редукторах можно пользоваться рекомендациями, приведенными в табл. 10. Рассчитанные по предложенным зависимостям передаточные числа ступеней округляют до стандартного ближайшего значения (см. табл. 8, 9), после чего по формулам (4), (5) определяется фактическое значение общего передаточного числа привода. Для двух- и трехступенчатых редукторов фактические общие передаточные числа, соответственно, равны:

,			()

.		()

Поскольку частоты вращения выходных валов коробок скоростей представляют геометрическую прогрессию со знаменателем , то по заданной минимальной частоте nmin=nвых1, соответствующей максимальному моменту , рассчитываются остальные частоты: ,  и т. д.

Таблица  – Рекомендации по разбивке общего передаточного числа двухступенчатых редукторов по ступеням

| Редуктор | Схема | Передаточное число |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Двухступенчатый по развернутой схеме |  |  |  |
| Двухступенчатый соосный |  |  |  |
| Двухступенчатый соосный с внутренним зацеплением |  |  |  |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коническо-цилиндрический |  |  |  |
| Зубчато-червячный |  | 1,4…1,8 |  |
| Червячно-зубчатый |  |  | 3,15...5 |

Наиболее употребительные значения φ = 1,12; 1,25; 1,4; 1,6. Разбивка по ступеням выполняется для всех возможных скоростей вращения выходного вала. Обычно расстояние между опорами в коробках скоростей больше, чем в редукторах. Поэтому для них рекомендуется в начале кинематической цепи принимать меньшие передаточные числа, а в конце – большие. Это положение обеспечивает не резкое, а постепенное увеличение габаритов передач, валов, опор. Для блочных пар рекомендуется принимать .

1.5.3 Расчет кинематической погрешности

Оценка погрешности кинематического расчета редуктора заключается в расчете отклонения фактического передаточного числа относительно номинального:

.			()

Кинематический расчет считается выполненным удовлетворительно, если выполняется условие:

,				()

где  – допускаемое значение относительной погрешности. Для одноступенчатых редукторов  = 2,5%, для двухступенчатых редукторов  = 4%.

1.6 Расчеты частот, мощностей и вращающих моментов отдельных элементов привода

1.6.1 Расчет частот вращения

В схемах с ременной передачей на входе редуктора, частота вращения ведущего шкива равна частоте вращения вала электродвигателя:

.

Частота вращения ведомого шкива равна частоте вращения входного вала редуктора и всех элементов (шестерен, червяков, муфт), жестко связанных с этим валом:

,

где  – частота вращения ведущего элемента быстроходной ступени, например шестерни или червяка.

При отсутствии ременной передачи между валом электродвигателя и входным валом редуктора (соединение названных валов при помощи муфты или использование в схеме электродвигателя фланцевого исполнения с жестким соединением тех же валов):

.

Частота вращения промежуточного вала многоступенчатого редуктора (коробки скоростей) и всех элементов, установленных на этом валу (зубчатых и червячных колес, муфт), зависит от передаточного числа быстроходной ступени:

,

где  – частота вращения ведомого элемента быстроходной ступени, например, зубчатого или червячного колеса;

– частота вращения ведущего элемента тихоходной ступени.

Частота вращения выходного (тихоходного) вала двухступенчатого редуктора и связанных с ним элементов (ведомого колеса тихоходной ступени, муфты, ведущей звездочки цепной передачи), равна:

,

где  – частота вращения ведомого элемента тихоходной ступени;

– частота вращения ведущей звездочки цепной передачи, установленной на выходном валу редуктора.

1.6.2 Расчет мощностей

Мощности, передаваемые элементами привода, рассчитываются с учетом потерь, величина которых определяется соответствующими КПД (см. табл. 6):

,

,

,

,

,

,

.

В приведенных расчетных зависимостях приняты следующие обозначения:

– потребная мощность электродвигателя;

и  – соответственно мощности на ведущем и ведомом шкивах ременной передачи;

и  – мощности на входном и выходном валах редуктора;

Pзв – мощность на ведущей звездочке;

– мощности на ведущих и ведомых элементах быстроходной и тихоходной ступенях редуктора;

– КПД ременной передачи;

– КПД пары подшипников качения;

– КПД зацепления (зубчатой или червячной передачи).

1.6.3 Расчет вращающих моментов

После определения частот и соответствующих мощностей, величины вращающих моментов для каждого элемента привода можно рассчитать по формуле:

.

Для дальнейшего использования результаты кинематического расчета рекомендуется свести в табл. 11.

Таблица  – Результаты кинематического расчета

| Параметры | Электродвигатель | Ременная передача | Редуктор | Цепная передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вщ | вд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.7 Примеры расчетов

Пример 1. Выполнить кинематический расчет привода по приведенной схеме и исходным данным (рис. 2).

Общие замечания к расчету

1 Вращающий момент от электродвигателя передается входному валу редуктора через ременную передачу, ведущий шкив которой закреплен на валу электродвигателя, а ведомый – на входном валу редуктора. Чем меньшим будет назначено передаточное число ременной передачи, тем меньшим будет диаметр ведомого шкива и компактнее передача (рис. 3). С другой стороны, чем выше частота вращения вала электродвигателя при заданной (потребляемой) мощности, тем меньше его масса и стоимость. В зависимости от числа пар полюсов простые асинхронные электродвигатели имеют теоретические (синхронные, без учета скольжения) частоты вращения: 3000, 1500, 1000, 750 .

Рекомендуется назначить стандартное передаточное число ременной передачи:  = 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8.

2 Двухступенчатый цилиндрический редуктор имеет минимальную массу и оптимальную конструкцию, если диаметры колес (ведомых элементов ступеней) будут приблизительно равны друг другу. Это достигается подбором передаточных чисел ступеней: большее – у первой ступени (d/d) и меньшее – у второй (d/d) (рис. 4).

Рисунок  – Пример задания на курсовой проект

Рисунок  – Ременная передача

Рисунок  – Схема двухступенчатого редуктора

3 Кинематическая цепь привода: ременная передача – первая ступень редуктора – вторая ступень редуктора:

,

где  – общее передаточное число привода;

– передаточное число ременной передачи;

- передаточное число первой ступени редуктора;

- передаточное число второй ступени редуктора.

4 Привод содержит 4 вала, частоты вращения которых понижаются от электродвигателя к выходу:

– частота вращения вала электродвигателя (указана в каталоге для каждого типа);

– частота вращения входного вала редуктора (ведомого шкива и шестерни I ступени);

– частота вращения промежуточного вала редуктора (шестерни II ступени и колеса I ступени);

– частота вращения выходного вала редуктора (колеса II ступени и ведущей звездочки цепной передачи).

5 Потери мощности, оцениваемые КПД, происходят в следующих узлах кинематической цепи: ременной передаче, подшипниках ведущего вала, зацеплении колес I ступени редуктора, подшипниках промежуточного вала, зацеплении колес II ступени редуктора, подшипниках выходного вала, т. е.:

.

1 Выбор электродвигателя

Потребная мощность привода определяется по формуле (1):

,

где  – КПД привода (2);

(рп = 0,95 – КПД ременной передачи (см. табл. 6);

(зац = 0,97 – КПД передачи зацеплением, цилиндрической зубчатой (см. табл. 6);

(подш = 0,99 – КПД одной пары подшипников качения (см. табл. 6).

.

Обычно выбирается электродвигатель с номинальной мощностью несколько большей, чем потребляемая. По потребной мощности привода  и синхронной частоте электродвигателя , из табл. 2 выбираем электродвигатель с характеристиками, указанными в табл. 12.

Таблица  – Характеристики электродвигателя

| Типоразмер электродвигателя | Мощность | Синхронная частота , | Рабочая частота , | Отношение максимального момента к номинальному | Диаметр вала электро- двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А100L4У3 | 4 | 1500 | 1430 | 2,2 | 28 |

2 Кинематический расчет

Назначаем передаточное число клиноременной передачи (с учетом рекомендаций ограничивать его величиной  с целью ограничения габаритов передачи) из таблицы стандартных значений передаточных чисел (см. табл. 8):

при .

Общее передаточное число привода (с учетом ременной передачи) равно по формуле (3):

.

Тогда передаточное число редуктора по формуле (6):

.

При разбивке общего передаточного числа редуктора по ступеням воспользуемся рекомендациями табл. 10 для двухступенчатого цилиндрического трехосного редуктора, согласно которым передаточное число тихоходной ступени определяется зависимостью:

Тогда передаточное число быстроходной ступени составляет:

.

Принимаются стандартные ближайшие значения передаточных чисел из табл. 8:

Фактическое передаточное число редуктора равно:

Погрешность фактического передаточного числа редуктора относительно номинального согласно формуле (12):

.

Поскольку при  = 4% выполняется условие (13) , можно сделать заключение о том, что кинематический расчет выполнен удовлетворительно.

3 Расчеты частот, мощностей и вращающих моментов на отдельных элементах привода

Частота вращения ведущего шкива равна частоте вращения вала электродвигателя:

.

Частота вращения ведомого шкива равна частоте вращения входного вала редуктора и установленной на этом валу шестерни быстроходной ступени:

.

Частота вращения промежуточного вала редуктора и закрепленных на нем колеса быстроходной ступени и шестерни тихоходной ступени:

.

Частота вращения выходного (тихоходного) вала двухступенчатого редуктора, ведомого колеса тихоходной ступени и ведущей звездочки цепной передачи равна:

.

Мощности, передаваемые отдельными элементами привода:

;

;

;

;

;

;

.

Вращающие моменты:

;

;

;

;

;

;

.

Результаты расчетов приведены в табл. 13.

Таблица  – Результаты кинематического расчета

| Параметры | Электродвигатель | Ременная передача | Редуктор | Цепная передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вщ | вд |  |  |  |  | зв |
|  | 1430 | 1430 | 894 | 894 | 198,7 | 198,7 | 55,96 | 55,96 |
|  | 3,37 | 3,37 | 3,2 | 3,17 | 3,07 | 3,04 | 2,95 | 2,92 |
|  | 22,5 | 22,5 | 34,2 | 33,8 | 147,5 | 146 | 503 | 498 |
|  | ( | 1,6 | 4,5 | 3,55 | 1,8 |

Пример 2. Выполнить кинематический расчет привода с коробкой скоростей по приведенной схеме и исходным данным (рис. 5).

Общие замечания к расчету

1 Вращающий момент от электродвигателя фланцевого исполнения передается шестерне первой ступени коробки скоростей, и частота вращения шестерни равна частоте вращения вала электродвигателя.

2 Коробка скоростей имеет 2 ступени передач: пару конических зубчатых колес 1-2, постоянно находящихся в зацеплении, на I ступени и две пары зубчатых колес 3-4 и 5-6 с подвижными в осевом направлении, собранными в блок, ведущими элементами (шестернями) на II ступени. За счет перемещения по промежуточному валу блока шестерен 3 и 5 в кинематическую цепь поочередно включаются пары 3-4 или 5-6.

Рисунок  – Пример задания на курсовой проект

Поскольку пары II ступени имеют разные передаточные числа (различны диаметры ведущих элементов 3, 5 и ведомых 4, 6), их переключением изменяется частота вращения выходного вала при постоянной частоте вращения входного и промежуточного валов. В конструкции коробки скоростей предусмотрена муфта предохранительная фрикционная дисковая, которая предохраняет привод от перегрузок ().

3 Коробка скоростей обеспечивает попеременную работу двух кинематических цепей с различными общими передаточными числами:

;

,

где  – общее передаточное число первой кинематической цепи, обеспечивающей минимальную частоту вращения выходного вала ;

– общее передаточное число второй кинематической цепи, обеспечивающей частоту вращения  выходного вала в  раз большую, чем минимальная:

,

.

4 При проектировании коробок скоростей стремятся обеспечить:

- удобство управления подвижными элементами (расположить их вблизи стенки корпуса);

- небольшие усилия при переключении (небольшой вращающий момент на управляемых элементах);

- простую и надежную смазку колес;

- минимальные габариты механизма.

Эти условия обеспечиваются «сворачиванием» валов механизма, как показано на рис. 6, в отличие от редукторов, где валы обычно располагают в одной плоскости, и назначением небольшого передаточного числа пары колес I ступени меньшего, чем для II ступени.

Поскольку переключающиеся колеса пары II ступени должны иметь меньшую относительную ширину, чем колеса, постоянно находящиеся в зацеплении, ее габариты ограничиваются назначением передаточных чисел: .

Рисунок  – Схема «сворачивания» валов коробки скоростей

5 Потери мощности, оцениваемые КПД, происходят в следующих узлах кинематической цепи: подшипниках входного вала, зацеплении пары колес I ступени, подшипниках промежуточного вала, зацеплении одной из пар колес II ступени, подшипниках выходного вала, т. е.:

.

1 Выбор электродвигателя

Потребная мощность привода определяется по формуле (1):

,

где  – КПД привода (2);

– КПД передачи зацеплением, цилиндрической зубчатой закрытой (см. табл. 6);

– КПД передачи зацеплением, конической зубчатой закрытой (см. табл. 6);

– КПД одной пары подшипников качения (см. табл. 6);

Обычно выбирается электродвигатель с номинальной мощностью несколько большей, чем потребляемая. Допускается перегрузка электродвигателя до 8% при постоянной и до 12% при переменной нагрузке. По потребной мощности привода  и синхронной частоте электродвигателя , из табл. 2 выбираем электродвигатель с характеристиками (табл. 14).

Таблица  – Параметры электродвигателя

| Типоразмер электродвигателя | Мощность | Синхронная частота , | Рабочая частота , | Отношение максимального момента к номинальному | Диаметр вала электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А112М4У3 | 5,5 | 1500 | 1445 | 2,2 | 32 |

2 Кинематический расчет

- Расчет требуемых частот вращения выходного вала:

;

.

- Передаточные числа кинематических цепей:

;

.

- Назначение передаточных чисел зубчатых пар коробки скоростей.

Назначение передаточных чисел ступеней производят путем подбора с учетом замечаний, приведенных ранее. Кинематические цепи обеспечиваются парами колес со следующими стандартными передаточными числами из табл. 8 (указаны в скобках):

:

1,12        4,607 (4,50);

1,25        4,128 (4,00);

1,40        3,686 (3,55);

1,60        3,225 (3,15);

1,80        2,87 (2,80);

2,00        2,58 (2,50).

:

1,12        3,24 (3,15);

1,25        2,90 (2,80);

1,40        2,59 (2,60);

1,60        2,27 (2,24);

1,80        2,02 (2,00).

Оптимальное сочетание габаритов пар зубчатых колес, малая погрешность и выполнение условия  ( 3,15 обеспечиваются передаточными числами:

;;.

- Фактические передаточные числа кинематических цепей коробки скоростей равны:

;

Погрешность фактического передаточного числа коробки скоростей по двум кинематическим цепям относительно номинального согласно формуле (12):

;

.

Поскольку при  выполняется условие (13) , можно сделать заключение о том, что кинематический расчет выполнен удовлетворительно.

3 Расчеты частот, мощностей и вращающих моментов на отдельных элементах привода

- Частота вращения входного вала коробки скоростей и установленной на этом валу шестерни быстроходной ступени равна частоте вращения вала электродвигателя:

.

- Частота вращения промежуточного вала коробки скоростей и закрепленных на нем колеса быстроходной ступени и блока шестерен тихоходной ступени

.

- Частоты вращения выходного (тихоходного) вала коробки скоростей, ведомых колес тихоходных ступеней 3-4 и 5-6, ведущего шкива ременной передачи равны:

;

.

- Мощности, передаваемые отдельными элементами привода:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

- Вращающие моменты:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результаты расчетов приведены в табл. 15.

Таблица  – Результаты кинематического расчета

| Параметры | Электродвигатель | Коробка скоростей | Ременная передача |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ступень | II ступень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вщ |
|  | 1445 | 1445 | 802,8 | 802,8 | 286,7 | 802,8 | 401,4 | 286,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 401,4 |
|  | 4,87 | 4,82 | 4,63 | 4,58 | 4,44 | 4,58 | 4,44 | 4,4 |
|  | 32,2 | 31,9 | 55,1 | 54,5 | 147,9 | 54,5 | 105,6 | 146,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104,7 |
|  |  | 1,8 | 2,8 | 2 | 1,8 |

Пример 3. Выполнить кинематический расчет привода с зубчато-червячным редуктором по приведенной схеме и исходным данным (рис. 7).

Общие замечания к расчету

1 Вращающий момент передается от электродвигателя входному валу редуктора через соединительную компенсирующую упругую втулочно-пальцевую муфту (МУВП), и частота вращения входного вала равна частоте вращения вала электродвигателя.

Рисунок  – Пример задания на курсовой проект

2 Редуктор двухступенчатый: на первой ступени – пара цилиндрических зубчатых колес (1-2), на второй ступени – червяк – червячное колесо (3-4).

3 Двухступенчатый зубчато-червячный редуктор имеет оптимальную конструкцию, если пару цилиндрических зубчатых колес с их опорами на подшипниках качения удается разместить в корпусе ниже разъема «корпус – крышка», то есть когда

,

где  – межосевое расстояние пары цилиндрических зубчатых колес,

– межосевое расстояние червячной пары.

Кроме того, большой диаметр ведомого элемента (колеса) цилиндрической передачи излишне увеличивает ширину корпуса редуктора. Поэтому передаточное число цилиндрической передачи рекомендуется назначать в пределах:

при .

4 Кинематическая цепь привода: электродвигатель – передача цилиндрическими зубчатыми колесами – червячная передача, т. е.:

,

где  – общее передаточное число редуктора;

– передаточное число передачи цилиндрическими колесами;

– передаточное число червячной передачи.

5 Привод содержит 3 вала, частоты вращения которых:

- – частоты вращения валов электродвигателя и входного, частота вращения ведущего элемента цилиндрической передачи;

- – частота вращения промежуточного вала, ведомого элемента цилиндрической передачи и червяка;

- – частота вращения выходного вала, червячного колеса и ведущей звездочки цепной передачи.

6 Потери мощности, оцениваемые КПД, учитываются в следующих узлах привода: подшипниках входного вала, зацеплении пары цилиндрических колес, подшипниках промежуточного вала, зацеплении червячной передачи, подшипниках выходного вала.

.

1 Выбор электродвигателя

Потребная мощность привода определяется по формуле (1):

,

где ;

– КПД пары подшипников качения (см. табл. 6):

– КПД зацепления пары цилиндрических зубчатых колес при 8…9-й степени точности (см. табл. 6).

КПД червячной передачи можно приближенно оценить по формуле:

,

где  – передаточное отношение червячной передачи. Если из рекомендаций принять , а ориентировочное передаточное отношение редуктора , то передаточное отношение червячной передачи можно оценить как . Полученное значение КПД червячной передачи находится в рекомендованных пределах  при числе заходов червяка  (см. табл. 6).

Обычно выбирается электродвигатель с номинальной мощностью несколько большей, чем потребляемая. По потребной мощности привода  и синхронной частоте электродвигателя , из табл. 2 выбираем электродвигатель с характеристиками, указанными в табл. 16.

Таблица  – Характеристики электродвигателя

| Типоразмер электродвигателя | Мощность | Синхронная частота , | Рабочая частота , | Отношение максимального момента к номинальному | Диаметр вала электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А100S2У3 | 4 | 3000 | 2880 | 2,2 | 28 |

2 Кинематический расчет

Общее передаточное число привода равно:

.

При разбивке общего передаточного числа редуктора по ступеням воспользуемся рекомендациями табл. 10 для зубчато-червячного редуктора, согласно которым передаточное число тихоходной ступени определяется зависимостью:

при .

Принимается: .

Тогда

Из стандартного ряда (см. табл. 9) назначаем

Фактическое передаточное число редуктора равно:

Погрешность фактического передаточного числа редуктора относительно номинального согласно формуле (12):

.

Поскольку при  выполняется условие (13) , можно сделать заключение о том, что кинематический расчет выполнен удовлетворительно.

3 Расчеты частот, мощностей и вращающих моментов на отдельных элементах привода

Частота вращения входного вала редуктора и установленной на этом валу шестерни быстроходной ступени равна частоте вращения вала электродвигателя:

.

Частота вращения промежуточного вала редуктора и закрепленных на нем колеса быстроходной ступени и червяка тихоходной ступени:

.

Частоты вращения выходного (тихоходного) вала двухступенчатого редуктора, ведомого червячного колеса тихоходной ступени и ведущей звездочки цепной передачи равны:

.

Мощности, передаваемые отдельными элементами привода:

;

;

;

;

;

.

Вращающие моменты:

;

;

;

;

;

.

Результаты расчетов приведены в табл. 17.

Таблица  – Результаты кинематического расчета

| Параметры | Электродвигатель | Редуктор | Цепная передача |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ступень | II ступень |  |
|  | 2880 | 2880 | 1600 | 1600 | 64 | 64 |
|  | 3,45 | 3,42 | 3,31 | 3,28 | 2,62 | 2,6 |
|  | 11,44 | 11,34 | 19,76 | 19,58 | 391 | 388 |
|  |  | 1,8 | 25 | 1,8 |

1.8 Выбор салазок для электродвигателя

Для обеспечения возможности регулирования натяжения ремня в ременной передаче электродвигатель устанавливается на салазки (рис. 8). Размеры и массы салазок пяти типоразмеров приведены в табл. 18.

Таблица  – Салазки для электродвигателя

| Тип | Размеры, мм | Масса комплекта, кг | Болты для крепления двигателя dxl, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| С-3 | 16 | 38 | 370 | 440 | 410 | M12 | 12 | 15 | 44 | 36 | 42 | 3,8 | М10(35 |
| С-4 | 18 | 45 | 430 | 510 | 470 | М12 | 14 | 18 | 55 | 45 | 50 | 5,3 | М12(40 |
| С-5 | 25 | 65 | 570 | 670 | 620 | М16 | 18 | 22 | 67 | 55 | 72 | 12,5 | М16х55 |
| С-6 | 25 | 65 | 630 | 770 | 720 | М16 | 18 | 26 | 74 | 60 | 75 | 17,5 | М16(60 |
| С-7 | 30 | 90 | 170 | 930 | 870 | М20 | 24 | 30 | 88 | 70 | 105 | 31 | М20(75 |

В табл. 18 также приведены диаметры и длины болтов для крепления электродвигателя к салазкам.

Рисунок  – Салазки для электродвигателя

2 Зубчатые передачи в закрытом исполнении

2.1 Теоретические предпосылки к расчетам

Для закрытых зубчатых передач возможны следующие критерии работоспособности:

- усталостная контактная прочность зубьев;

- усталостная изгибная прочность зубьев;

- статическая контактная прочность зубьев в условиях кратковременных перегрузок;

- статическая изгибная прочность зубьев в условиях кратковременных перегрузок.

Из названных критериев наиболее вероятный первый, по которому рекомендуется вести проектировочный расчет, однако в проверочном расчете проверяется работоспособность передачи по всем перечисленным критериям.

Контактная прочность зубчатого колеса при прочих равных условиях зависит только от его диаметра, поэтому из условия контактной прочности можно рассчитать размеры зубчатых колес или передачи. Изгибная прочность зависит от модуля.

При используемых для изготовления зубчатых колес материалах изгибную прочность зубьев часто можно обеспечить очень мелкими модулями.

Практически мелкомодульные  зубчатые колеса в редукторостроении для силовых передач не применяются, так как они очень чувствительны к износу, дефекту материала, перегрузкам. Сложен их контроль. Поэтому модуль обычно не рассчитывают, а назначают из стандартного ряда (ГОСТ 9563-60), используя одну из следующих рекомендаций.

1 Примерное значение модуля в передаче стальными цилиндрическими колесами:  при ;  при , где а – межосевое расстояние передачи.

2 В редукторных передачах незакаленными цилиндрическими зубчатыми колесами , закаленными цилиндрическими зубчатыми колесами – . В коробках скоростей – , где в – ширина зубчатого венца колеса.

3 Желательно, чтобы модуль обеспечивал число зубьев шестерни не ниже минимально возможного из условия отсутствия подрезания. При коэффициенте коррекции  для прямозубых цилиндрических колес , для косозубых – , для прямозубых конических – , для косозубых конических и колес с круговыми зубьями – , где  – угол наклона зуба, а  – полуугол при вершине начального конуса.

Лучше иметь на шестерне число зубьев на 3–5 больше от минимально возможного значения.

4 В передаче прямозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами назначенный модуль должен обеспечивать условие

– целое число,

в передаче косозубыми –

– целое число.

После округления чисел зубьев до целого числа уточняется угол .

В случае неудовлетворительного результата проверочного расчета на изгибную прочность модуль должен быть увеличен.

5 При межосевом расстоянии, назначенном из условия контактной прочности зубьев, и модуле, назначенном по рекомендациям предыдущего пункта, числа зубьев находятся расчетом:

– с округлением до ближайшего целого числа;

.

Фактическое передаточное число  может оказаться отличным от заданного, но погрешность не должна превышать 2,5% при  и 4% - при .

6 Расчеты цилиндрических зубчатых передач на контактную усталостную прочность основываются на следующем условии:

()

Заменяя ; ;  и решая относительно межосевого расстояния, можно получить:

()

где  – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев.

Для прямозубых колес при   .

Для косозубых – при ;; .

Для шевронных – при ; º; .

– коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес.

При модулях упругости стали , чугуна – , коэффициенте Пуассона  – численные значения  приведены в табл. 19.

Таблица  – Значения

| Сочетание материалов |  |
| --- | --- |
| Сталь-сталь | 275 |
| Сталь-чугун | 200 |

– коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий,

где , ,

здесь  – торцевой коэффициент перекрытия:

.		()

Приближенные значения :

- для прямозубых колес – ;

- для косозубых и шевронных колес –.

– средний суммарный коэффициент при расчетах межосевого расстояния с использованием момента.

– средний суммарный коэффициент при расчетах межосевого расстояния с использованием мощности.

Значения коэффициентов  представлены в табл. 20.

##### Таблица  – Значения средних суммарных коэффициентов ,

| Сочетание материалов | Вид передачи | , | , |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Прямозубая | 460 | 9,75(103 |
|  | Косозубая | 420 | 8,9(103 |
|  | Шевронная | 410 | 8,7(103 |
| Сталь-чугун | Прямозубая | 370 | 7,85(103 |
|  | Косозубая | 335 | 7,1(103 |
|  | Шевронная | 325 | 6,9(103 |

7 Из анализа коэффициентов, приведенных в табл. 20, следует, что для ориентировочного расчета зубчатых передач косозубыми и шевронными зубчатыми колесами могут быть использованы формулы для расчета передач прямозубыми колесами в предположении, что нагрузочная способность последних в среднем в 1,4 раза выше, чем прямозубых.

Повышенная нагрузочная способность косозубых и шевронных зубчатых колес связана с торцевым перекрытием зубьев (возможностью ввести в зацепление два и более зубьев), незначительным колебанием суммарной длины контактных линий и рядом других особенностей зацепления. Приведенная рекомендация справедлива при обычно принимаемых углах наклона зуба (косозубые – ; шевронные – ) и торцевом перекрытии хотя бы одной пары зубьев, т. е. выполнении условия:

,

где  – модуль в нормальном зубу сечении.

8 Передачи шевронными зубчатыми колесами при расчете можно рассматривать как две параллельно работающие косозубые передачи и вести расчет в предположении, что каждый полушеврон передает половину общей нагрузки.

Рассчитывая шевронные передачи по методу полушевронов, не следует забывать, что общая ширина шевронного колеса более чем в 2 раза шире полушеврона (за счет канавки между полушевронами для выхода режущего инструмента).

()

()

9 Расчет конических зубчатых передач на контактную прочность основывается на следующем условии:

()

.

Если принять , а коэффициент , можно получить:

,		()

где  (табл. 21);

(см. табл. 21).

Ряд авторов, ссылаясь на опытные данные, рекомендует при использовании приведенных теоретических формул завышать расчетную нагрузку в среднем на 15%, что учитывается коэффициентом n=0,85.

10 Из анализа коэффициентов, приведенных в табл. 21, следует, что для ориентировочных расчетов конических косозубых передач могут быть использованы формулы для расчетов передач прямозубыми зубчатыми колесами в предположении, что нагрузочная способность последних в среднем в 1,4 раза выше, чем прямозубых.

##### Таблица  – Значения ,

| Сочетание материалов | Вид передачи | , | , |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Прямозубая | 1550 | 33(103 |
|  | Косозубая | 1420 | 30(103 |
| Сталь-чугун | Прямозубая | 1260 | 27(103 |
|  | Косозубая | 1150 | 24,5(103 |

11 Расчеты прямозубых цилиндрических зубчатых передач на изгибную прочность основываются на следующем условии:

.	  ()

Расчеты косозубых цилиндрических передач – на следующем условии:

. ()

Расчеты шевронных цилиндрических передач – на следующем условии:

. ()

Расчеты прямозубых конических передач – на следующем условии:

.   ()

Расчеты косозубых конических передач – на следующем условии:

,  ()

где  – безразмерный коэффициент, величина которого зависит от формы зуба (ширины основания, фактической высоты головки, ножки зуба, фактического угла зацепления, формы галтели).

Значения этого коэффициента для зубчатых колес внешнего зацепления дает табл. 22 (выборка из ГОСТ 21354-87).

Выбор  для косозубых цилиндрических зубчатых колес выполняется по эквивалентному числу зубьев zE=z/cos3β; для прямозубых конических – zE=z/cosδ; для косозубых конических – zE=z/(cos3β ∙ cosδ).

– коэффициент, учитывающий наклон зуба.

С достаточной для практических расчетов точностью можно принимать:

.

##### Таблица  – Значения коэффициента

| или | Коэффициент смещения |
| --- | --- |
|  | -0,5 | -0,4 | -0,25 | -0,16 | 0 | +0,16 | +0,25 | +0,4 | +0,5 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 3,47 |
| 14 | - | - | - | - | - | 4,04 | 4,00 | 3,55 | 3,42 |
| 17 | - | - | - | - | 4,28 | 4,02 | 3,78 | 3,54 | 3,40 |
| 20 | - | - | - | 4,40 | 4,09 | 3,83 | 3,64 | 3,50 | 3,39 |
| 25 | - | - | 4,30 | 4,14 | 3,90 | 3,72 | 3,62 | 3,47 | 3,40 |
| 30 | 4,6 | 4,3 | 4,05 | 3,95 | 3,80 | 3,67 | 3,6 | 3,48 | 3,45 |
| 40 | 4,14 | 4,02 | 3,88 | 3,81 | 3,70 | 3,61 | 3,57 | 3,48 | 3,42 |
| 50 | 3,96 | 3,88 | 3,78 | 3,73 | 3,65 | 3,58 | 3,54 | 3,49 | 3,44 |
| 60 | 3,83 | 3,80 | 3,73 | 3,70 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,53 | 3,49 |
| 80 | 3,73 | 3,70 | 3,66 | 3,63 | 3,61 | 3,55 | 3,54 | 3,51 | 3,50 |
| 100 и более | 3,68 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,56 | 3,56 | 3,55 | 3,52 |

Заменяя , , , можно получить:

- для прямозубых цилиндрических зубчатых колес –

;	()

- для косозубых зубчатых колес –

; 	()

- для шевронных зубчатых колес –

; 	()

- для конических прямозубых зубчатых колес –

; 		()

- для конических косозубых зубчатых колес –

.	 ()

Расчеты зубчатых передач на прочность (контактную и изгибную) при действии кратковременной максимальной нагрузки основываются на следующем условии:

;	, 	()

где  – коэффициент перегрузки, определяется либо нагрузочной способностью электродвигателя:

, 			()

либо при наличии в конструкции привода предохранительного звена, например фрикционной муфты (сцепной или предохранительной) – с коэффициентом запаса сцепления , который указан в исходных данных на проектирование.

Расчеты выполняются для шестерни и колеса раздельно или только для одного из зубчатых колес пары, если заведомо известен “слабый” элемент.

12 Особенности расчета передач, зубчатые колеса которых нарезаны со смещением инструмента.

Следует различать два типа передач со смещением.

- Шестерня изготовлена с положительным смещением , колесо – с отрицательным , но так, что , или .

Так как в этом случае начальные окружности совпадают с делительными и угол зацепления не меняется, расчет на контактную прочность выполняется так же, как для передач без смещения. Изменение формы зуба учитывается только в расчетах на изгибную прочность выбором коэффициента  с учетом величины смещения (см. табл. 22).

- Суммарное смещение . В этом случае начальные окружности не совпадают с делительными и угол зацепления  отличен от .

При выполнении расчетов на контактную прочность в соответствующих формулах под межосевым расстоянием следует понимать начальное межосевое расстояние , под диаметрами зубчатых колес – начальные диаметры , :

; ;

.

Коэффициент  необходимо рассчитывать с учетом действительного угла зацепления .

Назначенный модуль должен отвечать условию:

,

где ; ;  – коэффициент уравнительного смещения по ГОСТ 16532-70 (при , ).

В расчетах на изгибную прочность коэффициент  выбирается с учетом величины смещения.

В зубчатых колесах, нарезанных со смещением, диаметр вершин зубьев рассчитываем по формуле:

.

13 В зацеплении прямозубых цилиндрических зубчатых колес возникают две силы: окружная  и радиальная :

;

В зацеплении косозубых цилиндрических зубчатых колес – три силы: окружная , радиальная  и осевая .

;

;

.

14 В зацеплении прямозубых конических зубчатых колес – три силы: окружная , радиальная  и осевая .

Окружная сила на среднем диаметре:

,

где  средний диаметр и окружная скорость на среднем диаметре конического колеса.

;

.

Осевая сила всегда направлена к основанию конуса. В зацеплении косозубых конических и конических с круговым зубом зубчатых колес тоже возникают три силы: окружная , радиальная  и осевая , причем направление двух последних зависит от направления зуба и направления вращения зубчатого колеса.

;

;

;

;

.

Формулы для определения коэффициентов  и  приведены в табл. 23.

Направление зуба шестерни в редуцирующей передаче следует выбирать таким, чтобы сила  была направлена к основанию конуса, что соответствует условию: направление вращения шестерни (со стороны вершины делительного конуса) должно быть таким же, как направление ее зуба. Направление зуба сопряженного колеса обратно направлению зуба шестерни.

##### Таблица  – Силы в зацеплении конических передач

| Схема шестерни |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направление зуба правое, вращение по часовой стрелке |  |  |
|  | Направление зуба левое, вращение против часовой стрелки |  |  |
|  | Направление зуба правое, вращение против часовой стрелки |  |  |
|  | Направление зуба левое, вращение по часовой стрелке |  |  |

2.2 Рекомендуемый порядок расчета передач 
 в закрытом исполнении

2.2.1 Передачи цилиндрическими зубчатыми колесами

2.2.1.1 Исходные данные

Для выполнения расчета передачи необходимо иметь следующие данные: Р1, кВт; п1, мин-1 (Р2, кВт; п2, мин-1) или Т1, Н·м (Т2, Н·м), , режим нагружения (см. результаты кинематического расчета и данные бланка задания).

Режим нагружения передачи связан с эксплуатационными особенностями машины, которую обслуживает привод. Он включает следующие сведения: общий срок службы , который разбит на составляющие t1, t2, t3… по принципу примерно одинаковой нагрузки; величину нагрузки в пределах каждой составляющей ,,…; частоту вращения ,,… Данные должны позволять рассчитывать число циклов перемен напряжений в зубе зубчатого колеса на каждом частном режиме нагружения.

2.2.1.2 Проектировочный расчет

Рекомендуется вести в следующей последовательности:

1 Назначить материалы зубчатых колес пары, рассчитать контактные допускаемые напряжения.

Основным материалом для изготовления зубчатых колес является сталь, а способ получения заготовки – ковка, штамповка. Стальное литье обладает пониженной прочностью и используется для колес особо крупных размеров.

Чугун применяют для изготовления крупногабаритных тихоходных колес. Из пластмасс (текстолит, полиамиды) обычно изготовляется одно из колес пары в малонагруженных и кинематических передачах с целью обеспечить бесшумную работу.

Так как контактная прочность зубьев зависит в основном от поверхностной твердости, все более широкое распространение получают всевозможные методы термической и термохимической обработок стальных зубчатых колес: термическое улучшение, закалка, цементация, азотирование и др.

Термическая и термохимическая обработки позволяют существенно уменьшить габариты передачи, однако требуют специального оборудования, поэтому получили распространение в машинах серийного и массового производства. В машинах индивидуального и мелкосерийного производства применяются ограниченно.

С целью создания относительной равнопрочности шестерни и колеса, а также направленного истирания, рекомендуется выбирать материал или термообработку шестерни так, чтобы твердость ее была на  единиц  больше твердости сопряженного колеса. С наклонным расположением контактной линии связана целесообразность изготовления косозубой шестерни из материала, значительно более прочного (высокотвердого), чем у колеса. Поэтому для косозубых и шевронных передач твердость шестерни следует принимать больше твердости колеса не менее чем на 70 ед. НВ. Это объясняется следующим. Ножки зубьев обладают меньшей стойкостью против выкрашивания, чем головки, так как у них наблюдается неблагоприятное сочетание направлений скольжения и перекатывания зубьев. Следовательно, ножка зуба колеса, работающая с головкой зуба шестерни, начнет выкрашиваться в первую очередь. Вследствие наклона контактной линии нагрузка (полностью или частично) передается на головку зуба колеса, работающую с ножкой зуба шестерни. Дополнительная нагрузка ножки зуба шестерни не опасна, так как она изготовлена из более твердого материала. Применение твердой шестерни позволяет дополнительно повысить нагрузочную способность косозубых передач на 25-30%.

В табл. 24 приведены материалы, наиболее часто применяемые для изготовления зубчатых колес относительно небольших размеров и некоторые их характеристики. В табл. 25 приведены рекомендации к выбору вариантов материалов шестерни и колеса.

Пользуясь данными табл. 24, следует иметь в виду, что возможность получения той или иной твердости заготовки (зубчатого колеса) при термической обработке зависит от ее размера или формы. Наибольшую твердость можно получить только при малых диаметрах (до 100…120 мм) или малых толщинах сечений (до 40…60 мм). При модуле зубчатых колес  поверхностная закалка ТВЧ обеспечивает сквозное прокаливание зуба.

| Таблица – Некоторые материалы для изготовления зубчатых колес и их характеристики |  |
| --- | --- |

Таблица  – Рекомендации к выбору материалов для шестерни и колеса

| Варианты | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
|  | Марка стали | Термообработка | Твердость | Марка стали | Термообработка | Твердость |
| 1 | 40Х, 45, 40ХН | Улучшение | 269...302 НВ | 40Х, 45, 40ХН | Улучшение | 235...262 НВ |
| 2 | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Улучшение и закалка ТВЧ | 40...53 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Улучшение | 269...302 НВ |
| 3 | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Улучшение и закалка ТВЧ | 45...53 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Улучшение и закалка ТВЧ | 45...53 HRC |
| 4 | 20Х, 20ХНМ | Улучшение, цементация, закалка | 57...63 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Улучшение и закалка ТВЧ | 45...53 HRC |
| 5 | 20Х, 20ХНМ | Улучшение, цементация, закалка | 57...63 HRC | 20Х, 20ХНМ | Улучшение, цементация, закалка | 57...63 HRC |

Численные значения пределов текучести и прочности, указанные в табл. 24, следует рассматривать как некоторые средние. При отсутствии более точных данных в практике иногда пользуются следующими приближенными расчетами.

Углеродистые стали:

- нормализация – ; ;

- улучшение - ;.

Легированные стали:

- улучшение - ; .

Допускаемые контактные напряжения для цилиндрических передач определяют по формуле:

,

где  – предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов ;

– коэффициент безопасности;

– коэффициент долговечности;

– коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей;

– коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости;

– коэффициент, учитывающий влияние смазки;

– коэффициент, учитывающий влияние размера колеса.

При одинаковой твердости зубьев шестерни и колеса расчет ведется по шестерне.

Для прямозубых и косозубых передач с твердостью зубьев  в качестве расчетного допускаемого напряжения  принимается меньшее из двух допускаемых напряжений, определенных по материалу шестерни  и колеса .

Для косозубых, шевронных зубчатых колес, а также конических колес с непрямыми зубьями, если твердость зубьев хотя бы одного колеса , за расчетное допускаемое напряжение берут:

,

где  – меньшее из двух:  и .

При этом  – для цилиндрических косозубых колес и  – для конических колес с непрямыми зубьями.

Предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов нагружения, приближенно можно рассчитать по следующим эмпирическим формулам (табл. 26).

Коэффициент безопасности рекомендуется выбирать из табл. 27.

##### Таблица  – Пределы контактной выносливости зубьев

| Способ обработки зубьев | Твердость поверхности | Стали | Значение, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Отжиг, нормализация, улучшение | H ( 350 HB | Стали углеродистые и легированные | 2HHB + 70 |
| Объемная закалка | 38…50 HRC |  | 18HHRC + 150 |
| Поверхностная закалка | 50...55 HRC |  | 17HHRC + 200 |
| Цементация, нитроцементация | H ( 56 HRC | Стали легированные | 23HHRC |
| Азотирование | 550...750HV |  | (1050 |

##### Таблица  – Коэффициент безопасности

| Способ обработки зубьев |  |
| --- | --- |
| Обеспечивающий однородность структуры материала (нормализация, улучшение, закалка) | 1,1 |
| Не обеспечивающий однородности структуры материала (поверхностная закалка, цементация, нитроцементация, азотирование) | 1,2 |

Значения  можно увеличивать до , если выход из строя передачи связан с тяжелыми последствиями, и вообще брать отличными от рекомендованных, если это оправдано статистическими данными.

Коэффициент долговечности определяют по формуле:

,

где  – базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее длительному пределу выносливости:

;

– эквивалентное число циклов перемены напряжений. Рассчитывается с учетом данных циклограммы нагружения (режима нагружения). Если за один оборот каждый зуб зубчатого колеса входит в зацепление один раз, можно воспользоваться формулой:

где , , … – время работы передачи на каждой составляющей общего времени эксплуатации;

, , … – частота вращения зубчатого колеса в это время;

, , …(, , …) – нагрузка на зубчатое колесо в это время;

– максимальная нагрузка, учитываемая при расчетах на выносливость, она же номинальная в последующих расчетах.

Если за один оборот каждый зуб зубчатого колеса входит в зацепление два или несколько раз, следует в расчетные формулы подставлять в соответствующее число раз увеличенную частоту вращения.

Коэффициент долговечности имеет пределы возможных значений. Для материалов с однородной структурой (стали нормализованные, улучшенные, закаленные):

.

Для материалов, поверхностно упрочненных (поверхностная закалка, цементация, нитроцементация, азотирование):

.

Если расчетные значения  выходят за пределы указанных предельных, их надо принимать предельными.

Коэффициент  принимают по тому из зубчатых колес пары, которое имеет более грубую поверхность:

- при  (7-й класс) – ;

- при  (6-й класс) – ;

- при  (5-й класс) – .

Коэффициент  приближенно может приниматься по следующим рекомендациям:

- при  во всех случаях – ;

- при  и прирабатывающихся зубьях – ;

- при  и неприрабатывающихся зубьях – ;

- при  и прирабатывающихся зубьях – ;

- при  и неприрабатывающихся зубьях – .

Коэффициент  для закрытых, обильно смазываемых передач следует принимать: .

Коэффициент  при  принимают: , при больших диаметрах рассчитывают по формуле

.

2 Назначить коэффициенты ,.

При расчетах косозубых и шевронных передач дополнительно назначается ориентировочный угол наклона зуба .

Коэффициент ширины зубчатого колеса относительно межосевого расстояния  назначается из ряда по ГОСТ 2185-66 (табл. 28).

##### Таблица  – Коэффициенты ширины зубчатого венца

|  | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 |

При назначении коэффициента  могут быть использованы следующие рекомендации:

- – прямозубые зубчатые колеса, перемещающиеся на валах в осевом направлении (блочные);

- – прямозубые зубчатые колеса на длинных нежестких валах (коробки скоростей);

- – прямозубые зубчатые колеса на недлинных жестких валах (многоступенчатые редукторы);

- – косозубые зубчатые колеса на недлинных жестких валах, причем тем больше, чем меньше угол наклона зуба, и наоборот (условие  ориентировочно обеспечивается при  и );

- – шевронные зубчатые колеса, прямозубые и косозубые зубчатые колеса на коротких жестких валах (одноступенчатые редукторы);

- до 1,25 – тяжелые одноступенчатые редукторы.

Если хотя бы одно из зубчатых колес пары укреплено на консоли вала, значения  выбирают как можно меньшее. В многоступенчатых редукторах значения  увеличиваются в направлении от быстроходной к тихоходной передаче. Повышение точности изготовления и монтажа передачи, повышение жесткости валов позволяет принимать более высокое значение .

Выбранный коэффициент , в конечном счете, определяет ширину зубчатых колес. Считается удачной конструкция, у которой:

- – прямозубые колеса;

- – косозубые колеса;

- – шевронные колеса.

Коэффициент  в общем случае равен:

,

где  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

Для прямозубых передач принимается .

Для косозубых и шевронных передач назначение этого коэффициента связывают с окружной скоростью и степенью точности зубчатых колес. Имея в виду, что окружная скорость определенным образом связана со степенью точности, в конкретных расчетах можно пользоваться рекомендациями табл. 29.

##### Таблица  – Коэффициент  для косозубых и шевронных передач

| Окружная скорость | Значения коэффициента для степени точности по нормам плавности |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,5 | 1 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,13 |
| 5 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 |
| 10 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | − |
| 15 | 1,01 | 1,04 | 1,09 | − | − |
| 20 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | − | − |
| 25 | 1,02 | 1,06 | − | − | − |

В проектировочном расчете целесообразно принимать .

– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца.

При расчетах на контактную прочность  в реальных передачах имеет значения в пределах:

- прирабатывающиеся зубчатые колеса (твердость хотя бы одного колеса ) – ;

- неприрабатывающиеся зубчатые колеса – .

В проектировочном расчете им можно просто задаться. Относительно точные значения  дает табл. 35. При пользовании таблицей следует иметь в виду, что

.

– коэффициент динамичности нагрузки, который может быть рассчитан только при известных размерах передачи. Поэтому в проектировочном расчете либо принимают , либо ориентируются на следующие возможные значения:

- прирабатывающиеся зубчатые колеса – ;

- неприрабатывающиеся зубчатые колеса – .

В передачах косозубыми и шевронными зубчатыми колесами коэффициент  меньше, чем в передачах прямозубыми колесами.

Практически углы наклона зубьев назначаются в пределах:

- косозубые зубчатые колеса – ;

- шевронные зубчатые колеса – .

3 Из условия контактной прочности рассчитать и назначить межосевое расстояние.

Независимо от того, ведется расчет по шестерне или колесу, в качестве  выбирается меньшее из двух ,  (или  при расчетах передач косозубыми зубчатыми колесами со значительной разницей твердости).

Рассчитанное значение межосевого расстояния округляется до стандартного (табл. 30).

4 Назначить модуль.

Назначенный модуль должен быть принят из ряда значений по ГОСТ 9563-60 (табл. 31).

Минимально возможный модуль можно рассчитать из условия обеспечения усталостной изгибной прочности по приведенным выше формулам. Однако, как отмечалось, практически его назначают большим, преследуя цель обеспечить выполнение некоторых вспомогательных условий: целое число суммы зубьев при назначенном стандартном межосевом расстоянии, возможность контроля точности универсальным инструментом и т. п.

##### Таблица  – Межосевое расстояние , по ГОСТ 2185-66

| 1-й ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | 160 | - | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | - | 71 | 90 | 112 | - | 140 | - | 180 | - |
| 1-й ряд | - | 250 | - | 315 | - | 400 | - | 500 | - | 630 |
| 2-й ряд | 225 | - | 280 | - | 355 | - | 450 | - | 560 | - |
| 1-й ряд | - | 800 | - | 1000 | - | 1250 | - | 1600 | - | 2000 |
| 2-й ряд | 710 | - | 900 | - | 1200 | - | 1400 | - | 1800 | 2500 |

Примечание. Первый ряд предпочитать второму.

##### Таблица  – Модули т, мм, в наиболее употребительном диапазоне

| 1-й ряд | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | 1,125 | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 |

Примечание. Первый ряд предпочитать второму.

Вместе с тем, не следует чрезмерно завышать модуль, так как при меньшем модуле выше плавность хода передачи, меньше потери на трение, меньше наружный диаметр зубчатых колес и расход металла на их изготовление, уменьшается объем срезаемого материала при изготовлении зубчатого колеса, а следовательно, меньше стоимость зубонарезания. Для силовых передач рекомендуется .

5 Рассчитать числа зубьев колес передачи.

Практически поступают так. Сначала задаются желаемым ориентировочным углом наклона , затем рассчитывают значение суммы зубьев и округляют ее до ближайшего целого числа, а потом при этом принятом целом числе уточняют действительный угол наклона по формуле:

с точностью до четвертого знака после запятой.

6 Рассчитать геометрические размеры шестерни и колеса.

6.1 Ширина колеса:

.

Знак приближения в формуле указывает на необходимость рассчитанное значение округлить до ближайшего размера по ГОСТ 6636-69 не ниже ряда  (табл. 32).

##### Таблица  – Нормальные линейные размеры (ГОСТ 6639-69)

|  | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

|  | 16 | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 32 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

|  | 40 | 63 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
|  | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |

|  | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
|  | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |

Ширина шестерни  принимается несколько большей ширины колеса:  для компенсации неточностей монтажа.

6.2 Диаметры зубчатых колес:

- прямозубых –

;

;

;

;

;

;

- косозубых –

;

;

;

;

;

с точностью до четвертого знака после запятой.

7 Точность зубчатых колес

Одним из основных показателей качества зубчатых колес является их точность. Точность изготовления зубчатых колес и передач определяет не только их кинематические и эксплуатационные показатели, а и такие характеристики, как интенсивность шума и вибрации, а также существенно влияет на показатели прочности передачи, долговечность ее работы, потерь на трение и т. д. Основными показателями точности функционирования эвольвентных зубчатых передач являются: кинематическая точность, плавность работы, контакт зубьев, боковой зазор.

По нормам кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатые передачи делят на 12 степеней точности. Основанием для назначения степени точности зубчатых колес рассчитываемой передачи является окружная скорость:

.

Рекомендованные степени точности зубчатых передач в зависимости от окружной скорости для силовых передач приведены в табл. 33.

Таблица  – Рекомендации к выбору степени точности зубчатых передач в зависимости от окружной скорости, м/с

| Степень кинематической точности (ГОСТ 1643-81) | Прямые зубья | Непрямые зубья |
| --- | --- | --- |
|  | цилиндрической | коничес-кой | цилиндрической | коничес-кой |
| 6 | До 20 | До 12 | До 30 | До 20 |
| 7 | До 12 | До 8 | До 20 | До 10 |
| 8 | До 6 | До 4 | До 10 | До 7 |
| 9 | До 2 | До 1,5 | До 4 | До 3 |

При одинаковой степени точности по всем нормам условное обозначение состоит из цифры и буквы, которые разделены тире. Цифра означает степень точности, а буква – вид сопряжения зубьев, например: 9 – В ГОСТ 1643- 81 – для цилиндрической эвольвентной передачи.

Видом сопряжения и видом допуска устанавливается боковой зазор в передаче. Для зубчатых передач с модулем  установлено шесть видов сопряжения: А, В, С, Д, Е, Н и восемь видов допуска на боковой зазор: x, y, z, a, b, c, d, h. В большинстве случаев для силовых передач рекомендуется использовать сопряжение вида В, а для реверсивных передач – сопряжения вида С и Д.

Практически редко встречаются передачи, в которых для обеспечения качества все три вида норм необходимо выдерживать с одинаковой степенью точности. В большинстве случаев один или два показателя точности являются определяющими, а другие – менее важные. В зависимости от конкретных эксплуатационных требований к зубчатой передаче (при ) рекомендуются следующие комбинации степеней точности в зависимости от кинематической точности (номера степени точности)  (табл. 34).

Таблица  – Рекомендуемые комбинации степеней точности зубчатых передач

| Показатели точности | Условия эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Для особенно точных делительных механизмов и механизмов отсчета | Для высокоскоростных передач | Для передач общего назначения | Для силовых передач |
| Плавность работы | - 2 | - 1 |  | + 1 |
| Контакт зубьев | ( ( - 2) | ( ( - 1) | ( | ( ( + 1) |

При комбинировании норм с разной степенью точности в условном обозначении последовательно указывают через тире три цифры, которые соответственно означают степень точности по нормам кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев, а буква – вид сопряжения зубьев: 8-7-6-Д ГОСТ 1643- 81.

2.2.1.3 Проверочный расчет

Преследует цель проверить работоспособность передачи по всем возможным критериям работоспособности. Неудовлетворительные результаты хотя бы одной проверки требуют изменения параметров передачи.

Применительно к цилиндрическим зубчатым передачам в закрытом исполнении выполняют следующие проверочные расчеты.

1 Проверка контактной выносливости зубьев

Расчетное условие – .

Расчетное контактное напряжение в полюсе зацепления при номинальной нагрузке может быть определено по ранее приведенным формулам (14), (17), (19).

Известные параметры передачи позволяют более точно выбрать или рассчитать значения всех коэффициентов. При этом могут быть использованы рекомендации, приведенные выше, а также следующие сведения для уточненного назначения коэффициентов , , ,  (табл. 35, 36).

##### Таблица  – Коэффициент распределения нагрузки по ширине колеса  (при расчетах на контактную прочность – , 
на изгибную прочность – )

|  | Положение зубчатого колеса относительно опор |
| --- | --- |
|  | в середине между опорами | вблизи одной из опор | на консоли |
|  | прирабат. | неприраб. | прирабат. | неприраб. | прирабат. | неприраб. |
| 0,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,25 |
| 0,4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,35 | 1,60 |
| 0,6 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,80 |
| 0,8 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,45 | 1,35 | 1,70 |  |  |
| 1,0 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,30 | 1,35 | 1,55 |  |  |  |  |
| 1,2 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 1,40 | 1,45 | 1,70 |  |  |  |  |

Рекомендации по определению допускаемых контактных напряжений  приведены в проектировочном расчете.

В расчетах зубьев на контактную усталостную прочность допускается иметь расчетное контактное напряжение в пределах .

Если условие не выполняется, рекомендуется:

- изменить ширину венца колеса  в пределах рекомендованных значений . Предельные значения  выбирают в зависимости от величины коэффициента ширины зубчатого венца относительно делительного диаметра шестерни  из условия:

- – для прямозубых передач;

- – для косозубых передач;

- – для шевронных передач;

- изменить величину межосевого расстояния передачи ;

- назначить другие материалы и термообработку зубчатых колес.

Таблица  – Коэффициенты динамического нагружения зубьев

| Степень точности по нормам плавности | Твердость зубьев колеса | Коэффициент | Окружная скорость зубьев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 |  |  | 1,03/ 1,01 | 1,06/ 1,02 | 1,12/ 1,03 | 1,17/ 1,04 | 1,23/ 1,06 | 1,28/ 1,07 |
|  |  |  | 1,06/ 1,02 | 1,13/ 1,05 | 1,26/ 1,10 | 1,40/ 1,15 | 1,53/ 1,20 | 1,67/ 1,25 |
|  |  |  | 1,02/ 1,00 | 1,04/ 1,00 | 1,07/ 1,02 | 1,10/ 1,02 | 1,15/ 1,03 | 1,18/ 1,04 |
|  |  |  | 1,02/ 1,01 | 1,04/ 1,02 | 1,08/ 1,03 | 1,11/ 1,04 | 1,14/ 1,06 | 1,17/ 1,07 |
| 7 |  |  | 1,04/ 1,02 | 1,07/ 1,03 | 1,14/ 1,05 | 1,21/ 1,06 | 1,29/ 1,07 | 1,36/ 1,08 |
|  |  |  | 1,08/ 1,03 | 1,16/ 1,06 | 1,33/ 1,11 | 1,50/ 1,16 | 1,67/ 1,22 | 1,80/ 1,27 |
|  |  |  | 1,03/ 1,00 | 1,05/ 1,01 | 1,09/ 1,02 | 1,14/ 1,03 | 1,19/ 1,03 | 1,24/ 1,04 |
|  |  |  | 1,03/ 1,01 | 1,05/ 1,02 | 1,09/ 1,03 | 1,13/ 1,05 | 1,17/ 1,07 | 1,22/ 1,08 |
| 8 |  |  | 1,04/ 1,01 | 1,08/ 1,02 | 1,16/ 1,04 | 1,24/ 1,06 | 1,32/ 1,07 | 1,40/ 1,08 |
|  |  |  | 1,10/ 1,03 | 1,20/ 1,06 | 1,38/ 1,11 | 1,58/ 1,17 | 1,78/ 1,23 | 1,96/ 1,29 |
|  |  |  | 1,03/ 1,01 | 1,06/ 1,01 | 1,10/ 1,02 | 1,16/ 1,03 | 1,22/ 1,04 | 1,26/ 1,05 |
|  |  |  | 1,04/ 1,01 | 1,06/ 1,02 | 1,12/ 1,03 | 1,16/ 1,05 | 1,21/ 1,07 | 1,26/ 1,08 |
| 9 |  |  | 1,05/ 1,01 | 1,10/ 1,03 | 1,20/ 1,05 | 1,30/ 1,07 | 1,40/ 1,09 | 1,50/ 1,12 |
|  |  |  | 1,13/ 1,04 | 1,28/ 1,07 | 1,50/ 1,14 | 1,77/ 1,21 | 1,98/ 1,28 | 2,25/ 1,35 |
|  |  |  | 1,04/ 1,01 | 1,07/ 1,01 | 1,13/ 1,02 | 1,20/ 1,03 | 1,26/ 1,04 | 1,32/ 1,05 |
|  |  |  | 1,04/ 1,01 | 1,07/ 1,02 | 1,14/ 1,04 | 1,21/ 1,06 | 1,27/ 1,08 | 1,34/ 1,09 |

Примечание. В числителе – значения для прямозубых передач, 
в знаменателе – для косозубых.

2 Проверка изгибной выносливости зубьев

Расчетное условие – .

Изгибная прочность зубьев шестерни и колеса в общем случае разная, поэтому для дальнейшего расчета необходимо установить “слабый” элемент.

“Слабым”, подлежащим дальнейшему проверочному расчету, зубчатым колесом пары будет то, у которого меньше отношение

.

Расчетное изгибное напряжение при номинальной нагрузке может быть определено по ранее приведенным формулам:

- прямозубые зубчатые колеса – (21);

- косозубые зубчатые колеса – (22), (23).

Коэффициент  в общем случае равен:

,

где  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

Для прямозубых цилиндрических передач первоначально принимают . Если при этом окажется, что , ГОСТ 21354-87 рекомендует выполнить специальную проверку возможности распределения нагрузки между двумя зубьями и для этого случая дает методику уточненного определения коэффициента .

Для косозубых и шевронных передач:

,

где  – степень точности по нормам контакта по ГОСТ1643-81: при степени точности ниже 9-й принимается , при степени точности выше 5-й – ;

– торцевой коэффициент перекрытия (16).

– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, может назначаться по рекомендациям табл. 35.

– коэффициент динамичности нагрузки, может назначаться по рекомендациям табл. 36.

Допустимые напряжения при расчетах на выносливость по изгибным напряжениям определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле:

,

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, который соответствует базе испытаний  при коэффициенте асимметрии . Некоторые значения  приведены в табл. 37;

Таблица  – Пределы выносливости зубьев при изгибе

| Стали | Термообработка или химико-термическая обработка зубьев | Твердость зубьев | , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхности | сердцевины |  |
| Углеродистые и легированные: 40, 45, 40Х, 40ХН | Нормализация, улучшение | 180…300 НВ | 180…300 НВ | 1,8 ННВ |
| Легированные: 40Х, 40ХН,40ХФА | Объемная закалка | 45…55 HRCЭ | 45…55 HRCЭ | 600 |
| Углеродистые и легированные: 45, 40Х, 35ХНМ | Поверхностная закалка ТВЧ | 50…55 HRCЭ | 24…40 HRCЭ | 600 |
| Легированные: 20Х, 12ХНЗА, 20ХГТ | Цементация | 56…62 HRCЭ | 24…40 HRCЭ | 800 |
| Легированные: 40Х, 40ХФА, 38ХМЮА | Азотирование | 550…700HV | 24…40 HRCЭ | 300+12НHRC |

– коэффициент, который учитывает направление приложения нагрузки к зубьям:

- для нереверсивных передач – = 1;

- для реверсивных передач – ,

где  – коэффициент, учитывающий способность материала сопротивляться разрушению при изменении направления нагружения (при реверсе) (табл. 38);

– вращающие моменты, которые нагружают передачу в противоположных направлениях;

– коэффициент запаса, который выбирают из табл. 39;

Таблица  – Значения

| Вид термической или химико-термической обработки | Значение |
| --- | --- |
| Нормализация, улучшение | 0,35 |
| Поверхностная закалка ТВЧ | 0,25 |
| Азотирование, цементация | 0,10 |

Таблица  – Значения

| Вероятность неразрушения зубьев | Значение |
| --- | --- |
| 0,99 | 2,20 |
| 0,90 | 1,75 |

– коэффициент долговечности. Рассчитывается по формуле:

,

где  – показатель степени:

- для зубчатых колес с твердостью поверхности зубьев , зубчатых колес со шлифованной переходной поверхностью независимо от твердости и термообработки – ;

- для зубчатых колес с твердостью поверхности зубьев  и нешлифованной переходной поверхностью – ;

– базовое число циклов перемен напряжений, соответствующее длительному пределу выносливости, для всех сталей:

;

– эквивалентное число циклов перемен напряжений. Рассчитывается с учетом данных циклограммы нагружения (режима нагружения). Если за один оборот каждый зуб зубчатого колеса входит в зацепление один раз, можно воспользоваться формулой:

где T1, T2, T3… – время работы передачи на каждой составляющей общего времени эксплуатации;

n1, n2, n3… – частота вращения зубчатого колеса в течении этого времени;

T1, T2, T3… (P1, P2, P3…)  – нагрузка на зубчатое колесо в это время;

– максимальная нагрузка, учитываемая при расчетах на выносливость, она же номинальная в последующих расчетах.

Если за один оборот каждый зуб зубчатого колеса входит в зацепление несколько раз, следует в расчетные формулы подставлять в соответствующее число раз увеличенную частоту вращения.

Коэффициент долговечности имеет пределы возможных значений:

- при		-	;

- при		-	.

Если расчетные значения  выходят за пределы указанных предельных, их надо принимать предельными.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

Расчетное условие – .

Максимальное контактное напряжение  можно рассчитывать по ранее приведенным формулам для определения , принимая в качестве расчетной максимально возможную нагрузку. Если известна кратность максимальной нагрузки относительно номинальной,

,

где  назначается по формуле (32) и рекомендациям, изложенным выше.

Допускаемое предельное напряжение  зависит от способа термической или термохимической обработки зубчатого колеса. При нормализации, улучшении, объемной закалке с низким отпуском:

,

где  – предел текучести материала при растяжении.

Для зубьев цементированных, а также подвергнутых контурной закалке после нагрева ТВЧ:

;

для азотированных:

.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальной нагрузки

Расчетное условие – .

Максимальное изгибное напряжение  можно рассчитать по ранее приведенным формулам для определения , принимая в качестве расчетной максимально возможную нагрузку:

.

Допускаемое напряжение  приближенно можно принимать по следующим рекомендациям:

- стали нормализованные, улучшенные – ;

- стали закаленные – ;

- стали закаленные после нагрева ТВЧ – ;

- стали цементированные, закаленные – ;

- стали азотированные – .

Подробные данные для расчетов максимальных изгибных допускаемых напряжений дает ГОСТ 21354-87.

2.2.2 Конические зубчатые передачи

2.2.2.1 Исходные данные

Для выполнения расчета передачи необходимы следующие данные: ;  (или ,),  (или ), , режим нагружения.

В передачах коническими зубчатыми колесами стандартизованы параметры ведомого зубчатого колеса, поэтому расчет удобно вести по колесу.

Режим нагружения задается в таком же виде, как для расчета передач цилиндрическими зубчатыми колесами. При отсутствии сведений о режиме нагружения передача рассчитывается по максимальной длительно действующей нагрузке на неограниченный срок службы.

2.2.2.2 Проектировочный расчет

1 Назначить материалы зубчатых колес пары, рассчитать контактные допускаемые напряжения.

Конические зубчатые колеса изготовляются из тех же материалов, что и цилиндрические (см. табл. 24). При назначении термической обработки следует иметь в виду, что шлифование зубьев конических зубчатых колес затруднено, поэтому термическую обработку после нарезания зубьев, приводящую к термическому короблению, для зубчатых колес повышенной точности (степень 7 или 6) лучше избегать. Поверхностное упрочнение предпочтительнее объемной закалки. Для получения очень высокой твердости на поверхности зубьев колес повышенной точности применяют, в основном, азотирование как операцию, не связанную со значительным нагревом.

2 Допускаемые контактные напряжения рассчитываются так же, как для зубчатых колес цилиндрических передач.

2.1 Назначить коэффициент . При расчетах косозубых передач дополнительно назначается угол наклона зуба , обычно в пределах .

Учитывая пониженную точность зацепления конических зубчатых колес,

.

Коэффициент распределения нагрузки по ширине венца 
, коэффициент динамичности нагрузки  в проектировочном расчете назначаются так же, как для цилиндрических передач.

Не следует забывать, что в паре конических зубчатых колес хотя бы одно, как правило, закреплено на консоли вала. Нужное для выбора коэффициента  отношение  можно приближенно найти по формуле:

.

3 Из условия контактной прочности рассчитать и назначить диаметр колеса.

Для этого можно воспользоваться одной из приведенных выше формул (20).

В качестве допускаемых напряжений  выбирают меньшее из двух: , . Рассчитанное значение  округляют до стандартного – (табл. 40).

##### Таблица  – Номинальные диаметры основания делительного конуса большего колеса  (ГОСТ 12289-76)

| 50 | (56) | 63 | (71) | 80 | (90) | 100 | (112) | 125 | (140) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | (180) | 200 | (225) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 |
| 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 |

Примечание. Фактические диаметры делительного конуса большего колеса не должны отличаться от номинальных более чем на 3%. Значений, взятых в скобки, избегать.

4 Назначить модуль.

Внешний окружной модуль для прямозубых и косозубых конических зубчатых колес назначается из ряда значений по ГОСТ9563-60 (см. табл. 31).

Минимально возможный модуль можно рассчитать из условия усталостной изгибной прочности по приведенной выше формуле (29). Чаще модуль назначают так, чтобы иметь на шестерне желательное число зубьев.

Если принять , то  (с округлением до ближайшего стандартного значения).

Желательно иметь модуль, обеспечивающий при принятом стандартном диаметре колеса целое число зубьев .

5 Рассчитать числа зубьев зубчатых колес пары:

; ,

округлить до целого числа.

После округления рассчитанных чисел зубьев может измениться фактическое передаточное число:

.

Отклонение фактического передаточного числа от номинального не должно выходить за пределы, допускаемые стандартом.

6 Рассчитать геометрические параметры зубчатых колес. Ниже приведены соответствующие формулы:

;;;

;;.

При 	;	.

Ширина конических зубчатых колес назначается в соответствии с ГОСТ 12289-76 (табл. 41).

##### Таблица  – Рекомендации для назначения ширины конических зубчатых колес

| , мм | Номинальные передаточные числа |
| --- | --- |
|  | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,24 | 2,50 | 2,80 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 50 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 13 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 112 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 125 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | - | - |
| 140 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 160 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 180 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 200 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 225 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| 250 | 50 | 48 | 45 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 |
| 280 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 315 | 64 | 62 | 58 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| 355 | 72 | 68 | 65 | 63 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 400 | 80 | 78 | 73 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Примечания:

1 ГОСТ 12289-76 дает значения ширины конического зубчатого колеса в диапазоне диаметров колеса 50…1440 мм и передаточных чисел в диапазоне 1,00…6,30.

2 Приближенно табличные данные соответствуют условию  с округлением до ближайшего числа по ГОСТ 6636-69 (см. табл. 32).

7 Назначить степень точности.

При назначении степени точности конических зубчатых колес можно использовать рекомендации табл. 33, 34. Окружную скорость следует рассчитывать на среднем диаметре:

.

2.2.2.3 Проверочный расчет

Проверочный расчет передач коническими зубчатыми колесами включает следующие проверки.

1 Проверка контактной выносливости зубьев

Расчетное условие – .

Расчетное контактное напряжение при нормальной нагрузке может быть определено по ранее приведенным формулам (19).

Коэффициент  выбирается как для цилиндрических передач (см. табл. 35).

Коэффициент динамичности нагрузки  выбирается так же, как передач цилиндрическими зубчатыми колесами (см. табл. 36), если под окружной силой понимать окружную силу на среднем диаметре , под окружной скоростью  понимать окружную скорость на среднем диаметре и вместо межосевого расстояния подставлять сумму средних радиусов:

;	.

Допускаемые контактные напряжения  рассчитываются так же, как для зубчатых колес цилиндрических передач. Из двух  и  выбирают меньшее.

2 Проверка изгибной выносливости зубьев

Расчетное условие – .

Расчет ведется по “слабому” элементу пары, т. е. по тому из зацепляющихся зубчатых колес, у которого меньше отношение

Расчетное изгибное напряжение при номинальной нагрузке  может быть определено по ранее приведенным формулам (24).

Рекомендуется коэффициент  принимать:

.

Коэффициент распределения нагрузки по ширине венца  выбирается по табл. 35.

Коэффициент динамичности  выбирается по табл. 36.

Допускаемые напряжения при расчетах на выносливость по изгибным напряжениям  могут быть определены так же, как для цилиндрических зубчатых колес.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

Расчетное условие – ,

,

где  – коэффициент перегрузки, выбирается аналогично расчетам цилиндрической зубчатой передачи.

Как и для цилиндрических зубчатых колес, допускаемые предельные напряжения  выбираются с учетом термической или термохимической обработки зубчатых колес:

- при нормализации, улучшении, объемной закалке с низким отпуском – , где  – предел текучести материала при растяжении;

- для зубьев цементированных, закаленных после нагрева ТВЧ – ;

- для азотированных – .

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальной нагрузки

Расчетное условие – , .

Допускаемое напряжение  можно приближенно определить по тем же формулам, что и для цилиндрических зубчатых колес:

- стали нормализованные, термически улучшенные – ;

- стали закаленные – ;

- стали закаленные после нагрева ТВЧ – ;

- стали цементированные, закаленные – ;

- стали азотированные – .

2.3 Примеры расчетов

Пример 1. Выполнить расчеты зубчатых передач по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 2).

2.3.1 Расчет шевронной передачи 1-2

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета (табл. 13):

P1 = 3,17 кВт;

P2 = 3,07 кВт;

n1 = 894 мин-1;

n2 = 198,7 мин-1;

U1-2 = 4,5.

Режим нагружения – табл. 42.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 4000 |  | 2000 |  | 3000 |  |

2.3.1.1 Проектировочный расчет

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений

Для повышения несущей способности шевронной передачи назначаем твердость зубьев шестерни не менее чем на 75 НВ больше твердости зубьев колеса (см. выше).

По табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни принимается Сталь 40Х с термообработкой – улучшение, поверхностная закалка ТВЧ с твердостью 40…53 HRCЭ (наиболее вероятная твердость ), , ;

- для колеса принимается Сталь 40Х с термообработкой – улучшение с твердостью 269…302 НВ (наиболее вероятная твердость ), , .

Допускаемые контактные напряжения:

.

Для шестерни:

(см. табл. 26);

принимается

;

(принято );

(ожидается V < 5 м/с);

(обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм).

Для колеса:

(см. табл. 26);

;

принимается

;

Для косозубых (шевронных) передач, если твердость зубьев хотя бы одного колеса , за расчетное допускаемое контактное напряжение берут:

Принимается .

2 Назначение ориентировочного угла наклона зуба и коэффициентов

Назначаем угол наклона зуба .

Для полушеврона из рекомендаций назначаем: коэффициент ширины зубчатого венца колеса относительно межосевого расстояния  (см. табл. 28);  (см. табл. 35 при ; колеса прирабатываются, положение колеса – вблизи одной из опор);

(колеса прирабатываются);

(см. табл. 29, ожидается 8-я степень точности и окружная скорость до 10 м/с).

3 Расчет межосевого расстояния:

Принимается из табл. 30, .

4 Назначение модуля:

.

Принимается из табл. 31, .

5 Назначение числа зубьев и уточнение угла наклона зуба

.

Принимается: .

;

.

Принимается:

;

;

;

6 Расчет геометрических размеров зубчатых колес

Ширина полушеврона:

.

Принимается из табл. 32, .

Проверка принятой ширины на торцевое перекрытие:

– торцевое перекрытие обеспечено.

;

;

;

;

;

.

Проверка: 		.

.

7 Назначение степени точности:

.

Назначается степень точности 9-В (см. табл. 33).

2.3.1.2 Проверочный расчет

1 Проверка на контактную усталостную прочность:

,

.

Принимается:

;

;

;

;

(табл. 29);

(табл. 36);

.

536 МПа < 638 МПа – контактная усталостная прочность обеспечена.

2 Проверка на усталостную изгибную прочность:

.

Выясняется, по какому из зубчатых колес пары вести расчет, для чего для шестерни и колеса рассчитывается .

Допускаемое изгибное напряжение:

.

где  (для нереверсивных передач).

Для шестерни:

(см. табл. 37);

, принимается ;

– для всех сталей;

(см. табл. 39 при вероятности неразрушения зубьев более 0,99);

.

Для колеса:

.

принимается ;

(см. табл. 22 при );

;

Более «слабым» элементом является колесо, по которому и ведется дальнейший расчет:

.

Принимается:

;

;

(см. табл. 35 при ; положение колеса – вблизи одной из опор, колеса прирабатывающиеся);

;

(см. табл. 36).

.

80,5 МПа < 234,0 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальных перегрузок:

,

,

где ;

где  (см. табл. 24), выбираем по наименее твердому колесу 2;

.

864 МПа < 2100 МПа – контактная прочность при действии максимальных перегрузок обеспечена.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальных перегрузок:

,

,

.

209 МПа < 787 МПа – изгибная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

2.3.2 Расчет косозубой цилиндрической передачи 3-4

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета (табл. 13):

Р3 = 3,04 кВт;

Р4 = 2,95 кВт;

n3 = 198,7 мин-1;

n4 = 55,96 мин-1;

U3-4=3,55.

Режим нагружения – табл. 43.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 4000 |  | 2000 |  | 3000 |  |

2.3.2.1 Проектировочный расчет

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений

При выборе материалов и режимов термообработки пары 
3-4 необходимо принимать в расчет, что для обеспечения минимальных габаритов редуктора и оптимальных условий смазки .

По табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни принимается Сталь 40Х с термообработкой – улучшение с твердостью 269…302 НВ (наиболее вероятная твердость ), ; ;

- для колеса принимается Сталь 40Х с термообработкой – улучшение с твердостью 235…262 НВ (наиболее вероятная твердость ), , .

Допускаемые контактные напряжения

.

Для шестерни:

(см. табл. 26);

(см. табл. 27);

, принимается

(см. расчет пары 1-2);

(принято );

(ожидается V<5 м/с);

(закрытая обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм);

.

Для колеса:

(см. табл. 26);

(см. табл. 27);

, принимается ;

;

.

Для зубьев косозубой передачи (при Н<350НВ) расчетное допускаемое контактное напряжение определяем по формуле:

Принимается .

2 Назначение ориентировочного угла наклона зуба и коэффициентов:

;

(см. табл. 28);

(см. табл. 35 при  , колеса прирабатываются, положение колеса – в середине между опорами);

(колеса прирабатываются);

(ожидается 8-я степень точности и окружная скорость до 10 м/с).

3 Расчет межосевого расстояния:

Принимается из табл. 30,  и тогда

.

Поскольку  (280,8791 >> 147,0732 мм), необходимо, согласно рекомендациям, либо изменить ширину колеса, либо назначить более дорогие материалы и термообработку колес, обеспечивающую более высокую твердость рабочей поверхности зубьев. Учитывая, что значение  почти в 2 раза превышает  принимается решение увеличить твердость пары 3-4.

Из рекомендаций табл. 25 принимается для шестерни Сталь 40Х (улучшение, поверхностная закалка ТВЧ) с твердостью 45…53 НRCЭ (, но с учетом рекомендаций  принимается ), ; .

Принимается для колеса Сталь 40Х (улучшение и поверхностная закалка ТВЧ) с твердостью 45…53 НRCЭ (наиболее приемлемая твердость ), ; .

Для шестерни:

;

принимается .

;

Для колеса:

;

Принимается .

;

За расчетное допускаемое контактное напряжение берется меньшее из допускаемых напряжений шестерни и колеса – .

4 Назначение ориентировочного угла наклона зуба и коэффициентов:

.

5 Расчет межосевого расстояния:

Принимается из табл. 30, .

6 Назначение модуля:

Для унификации инструмента (см. пару 1-2) принимается .

7 Назначение чисел зубьев:

8 Расчет геометрических размеров зубчатых колес:

Принимается .

-–торцевое перекрытие обеспечено.

;

;

Проверка: 	.

.

Поскольку  соизмеримо с , расчет выполнен удовлетворительно.

9 Назначение степени точности:

.

Назначается степень точности 9-В (см. табл. 33).

2.3.2.2 Проверочный расчет

1 Проверка на контактную усталостную прочность:

;

;

,

где ;

;

;

(см. табл. 35 при ; колеса не прирабатываются; положение - в середине между опорами);

(см. табл. 29);

(см. табл. 36);

.

838 МПа < 976 МПа – контактная усталостная прочность обеспечена.

2 Проверка на усталостную изгибную прочность

.

Выясняется, по какому из зубчатых колес пары вести расчет, для чего для шестерни и колеса рассчитывается .

Допускаемое изгибное напряжение:

,

где ;

(нагрузка односторонняя).

(при вероятности неразрушения более 0,99).

Для шестерни:

, принимается ;

– для всех сталей;

.

Для колеса:

, принимается ;

;

.

(по табл. 22, при  =);

(по табл. 22, при =);

Более «слабым» элементом является шестерня, по которой и ведется дальнейший расчет.

где ;

(см. табл. 35 при ; положение колеса – в середине между опорами; колеса не прирабатываются);

;

(табл. 36 при );

.

307 МПа > 273 МПа – изгибная усталостная прочность не обеспечена.

Принимается решение увеличить модуль зацепления – .

Пересчитываем геометрические параметры передачи 3-4:

Принимается .

– торцевое перекрытие обеспечено.

;

;

Проверка: 	.

.

.

Назначается степень точности 9-В (см. табл. 33).

(по табл. 22, при  =);

(по табл. 22, при =);

Более «слабым» элементом является шестерня, по которой и ведется дальнейший расчет.

где ;

(см. табл. 35 при ; положение колеса – в средине между опорами; колеса не прирабатываются);

;

(табл. 36 при );

.

254 МПа < 273 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальных перегрузок:

,

,

где  (см. расчет пары 1-2).

.

.

1351 МПа < 1960 МПа – контактная прочность при действии максимальных перегрузок обеспечена.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальных перегрузок:

,

где ;

.

Принимается .

.

660 МПа < 1225 МПа – изгибная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

Пример 2. Выполнить расчеты зубчатых передач по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 5).

2.3.3 Расчет конической передачи 1-2

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета по табл. 15:

P1 = 4,82 кВт;

P2 = 4,63 кВт;

n1 = 1445 мин-1;

n2 = 802,8 мин-1;

U1-2 = 1,8.

.

Режим нагружения – табл. 44.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 3000 | 0,7Р | 2000 | 0,2Р |
|  | 6000 | Р | 6000 | 0,3Р | 3000 | 0,3Р |

2.3.3.1 Проектировочный расчет

Примечание. Коническая прямозубая передача 1-2 постоянного зацепления, что необходимо учитывать при расчетах эквивалентных чисел циклов перемены напряжений.

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений

Принимается для изготовления шестерни и колеса Сталь 45 с термообработкой – улучшение.

По данным табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни – твердость поверхности зубьев Н1 = 269…302 НВ (наиболее вероятная твердость Н1 = 286 НВ), ;

- для колеса – твердость поверхности зубьев Н2 = 235…262 НВ (наиболее вероятная твердость Н2 = 249 НВ), .

Допускаемые контактные напряжения:

.

Для шестерни:

;

Принимается .

;

(принято );

(ожидается V<5 м/с);

(закрытая обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм);

Для колеса:

;

Принимается .

;

(принято );

(ожидается V < 5 м/с);

(закрытая обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм);

Для прямозубых передач в качестве расчетного контактного допускаемого напряжения принимается меньшее – .

2 Назначение коэффициентов:

,

где  (прямые зубья);

(см. табл. 35 при  ; положение – на консоли; колеса прирабатываются);

(принят ориентировочно).

3 Расчет диаметра колеса:

Принимается ближайшее стандартное значение  (см. табл. 40).

4 Назначение модуля

Учитывая, что для силовых конических передач рекомендуемое число зубьев шестерни  при  предварительно назначаем .

.

Принимается стандартный  (см. табл. 31).

5 Назначение чисел зубьев

(подбором стандартных значений модуля не удалось обеспечить целое число зубьев колеса );

.

.

.

6 Расчет геометрических параметров зубчатых колес:

;

;

;

;

(см. табл. 41).

Внешние диаметры выступов и впадин зубьев:

;

;

;

.

Внешнее конусное расстояние:

.

Среднее конусное расстояние:

.

Средний модуль зубьев:

.

Средние делительные диаметры шестерни и колеса:

;

.

7 Назначение степени точности зубчатых колес.

В зависимости от окружной скорости  по табл. 33 назначается степень точности 7-В ГОСТ 1758-81.

2.3.3.2 Проверочный расчет

1 Проверка на контактную усталостную прочность:

.

.

,

где ;

;

;

;

;

;

– для прямых зубьев;

(см. табл. 35 при ; на консоли; колеса прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степень точности по норме плавности – 7; 4,55 м/с);

;

.

479 МПа  516 МПа – контактная усталостная прочность обеспечена.

2 Проверка на усталостную изгибную прочность:

.

Выясняем, по какому из зубчатых колес пары вести расчет, для чего для шестерни и колеса рассчитывается .

.

Для шестерни:

;

;

(нереверсивная передача);

Принимается .

;

.

Для колеса:

;

;

;

Принимается .

;

;

.

(см. табл. 22 при  и );

(см. табл. 22 при  и );

Более «слабым» элементом является колесо, по которому и ведется дальнейший расчет.

где  (прямые зубья);

(см. табл. 35 при ; на консоли; колеса прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степень точности по норме плавности – 7; 4,55 м/с);

.

106 МПа < 204 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальных перегрузок:

,

где  (он же коэффициент запаса сцепления муфты фрикционной дисковой, который указан в задании на курсовое проектирование, ).

.

.

643 МПа < 1512 МПа – контактная прочность при действии максимальных перегрузок обеспечена.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальных перегрузок:

.

где ;

.

.

191 МПа < 685 МПа – изгибная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

2.3.4 Расчет цилиндрических прямозубых передач 3-4 и 5-6

Примечания:

1 Цилиндрические прямозубые передачи 3-4 и 5-6 составляют блочные пары, работающие попеременно.

2 Поскольку пары 3-4 и 5-6 соосные (), расчет ведется по наиболее нагруженной паре 3-4 (). Тогда для пары 5-6 проводят только проектировочный расчет.

2.3.4.1 Расчет пары 3-4

Исходные данные пары 3-4 выбираем из результатов кинематического расчета (табл. 15):

Р3 = 4,58 кВт;

Р4 = 4,44 кВт;

n3 = 802,8 мин-1;

n4 = 286,7 мин-1;

U3-4=2,8.

Режим нагружения – табл. 45.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 3000 | 0,7Р | 2000 | 0,2Р |

Проектировочный расчет

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений

Замечание. Для блочных пар 3-4 и 5-6 с целью обеспечения компактности механизма желательно принимать материал с термообработкой, обеспечивающей твердость Н > 350 HB. Однако при назначении твердости рабочих поверхностей зубьев следует иметь в виду, что большей твердости соответствует более сложная технология изготовления зубчатых колес и малые размеры передачи, что может привести к трудностям при конструктивной разработке узла. Поэтому вопрос выбора материала и режимов термообработки решается индивидуально для каждого конкретного случая.

Принимается для изготовления шестерни и колеса Сталь 20Х с термообработкой – улучшение, цементация.

По табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни – твердость поверхности зубьев  (с учетом рекомендаций  принимаем ); ;

- для колеса – твердость поверхности зубьев  (принимаем ); .

Допускаемые контактные напряжения:

.

Для шестерни:

;

Принимается ;

.

Так как , принимается .

(принято );

(ожидается V < 5 м/с);

(закрытая обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм);

Для колеса:

;

Так как , принимается .

Для прямозубых передач для дальнейшего расчета принимается меньшее из допускаемых напряжений зубьев шестерни и колеса – .

2 Назначение коэффициентов

Примечание. Для обеспечения относительно небольшой ширины переключающихся колес блочных пар рекомендуется выбирать коэффициент ширины зубчатого колеса относительно межосевого расстояния из ряда: 0,100; 0,125; 0,160.

Принимается .

;

(см. табл. 35 при  ; вблизи одной из опор; колеса не прирабатываются);

(не прирабатывающиеся зубчатые колеса).

3 Расчет межосевого расстояния:

Принимается стандартное  (табл. 30).

4 Назначение модуля:

.

Принимается  (см. табл. 31), который обеспечивает

– целое число.

5 Назначение чисел зубьев:

.

Принимается .

.

.

.

6 Расчет геометрических размеров зубчатых колес:

.

Округляем до ближайшего большего значения из ряда нормальных линейных размеров .

;

;

;

;

;

.

Проверка:	,

.

7 Назначение степени точности:

.

Назначается степень точности 8-В ГОСТ 1643-81.

Проверочный расчет

Проверка на контактную усталостную прочность:

;

,

где ;

;

;

;

;

(см. табл. 35 при ; положение колес – вблизи одной из опор; колеса не прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степени точности по норме плавности – 8; ).

.

1052 МПа < 1208 МПа – контактная усталостная прочность обеспечена.

2 Проверка на усталостную изгибную прочность.

.

Выясняем, по какому из зубчатых колес пары вести расчет, для чего для шестерни и колеса рассчитывается .

Допускаемое изгибное напряжение

.

Для шестерни:

(см. табл. 37);

(нереверсивная передача);

(при вероятности неразрушения зубьев 0,99);

, принимается ;

;

.

Для колеса:

(см. табл. 37);

(при вероятности неразрушения зубьев 0,99);

(нереверсивная передача);

, принимается ;

;

.

.

(см. табл. 22 при  и =0);

(см. табл. 22 при  и =0);

Более «слабым» элементом является шестерня, по которой ведется дальнейший расчет.

где  (для прямых зубьев);

(см. табл. 35 при ; вблизи одной из опор; колеса не прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степень точности по норме плавности – 8; ).

.

.

418 МПа > 364 МПа – изгибная усталостная прочность не обеспечена.

Принимается решение увеличить модуль зацепления при неизменном межосевом расстоянии передачи.

.

.

.

Принимается .

.

.

.

Тогда:

.

;

;

;

;

;

.

Проверка:

Назначается степень точности 9-В ГОСТ 1643-81.

(см. табл. 22 при  и =0);

при

при , степень точности – 9, .

.

363 МПа < 364 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальных нагрузок (перегрузок).

.

,

где  (он же коэффициент запаса сцепления муфты фрикционной дисковой, который указан в задании на курсовое проектирование, ).

,

.

1411 МПа < 2400 МПа – контактная прочность при действии максимальных перегрузок обеспечена.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальных нагрузок (перегрузок).

,

где ;

.

.

653 МПа < 1200 МПа – изгибная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

2.3.4.2 Расчет пары 5-6

Исходные данные пары 5-6 выбираем из результатов кинематического расчета (табл. 15):

Р5 = 4,58 кВт;

Р6 = 4,44 кВт;

n5 = 802,8 мин-1;

n6 = 401,4 мин-1;

U5-6=2,0.

Режим нагружения – табл. 46.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 6000 | Р | 6000 | 0,3Р | 3000 | 0,3Р |

Проектировочный расчет

Примечание. Для блочных пар желательно использовать одинаковые материалы и режимы термической обработки с целью унификации.

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений.

Принимается для изготовления шестерни и колеса Сталь 20Х с термообработкой – улучшение, цементация.

По табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни – твердость поверхности зубьев  (с учетом рекомендаций  принимаем ); ;

- для колеса – твердость поверхности зубьев  (принимаем ); .

Допускаемые контактные напряжения:

.

Для шестерни:

;

Принимается ;

.

Так как , принимается .

(принято );

(ожидается V < 5 м/с);

(закрытая обильно смазываемая передача);

(ожидается диаметр колес меньше 700 мм);

Для колеса:

;

Принимается ;

Для прямозубых передач для дальнейшего расчета принимается меньшее из допускаемых напряжений зубьев шестерни и колеса – .

2 Назначение коэффициентов:

.

3 Расчет межосевого расстояния

Принимается , так как пары 3-4 и 5-6 – соосные.

4 Назначение модуля

Для унификации принимается  (как у пары 3-4).

.

.

6 Расчет геометрических размеров зубчатых колес.

;

;

;

;

;

;

.

Проверка: 	.

.

7 Назначение степени точности.

.

Назначается степень точности 8-В ГОСТ 1643-81.

Пример 3. Выполнить расчеты зубчатой передачи по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 7).

2.3.5 Расчет прямозубой цилиндрической передачи 1-2 цилиндро-червячного редуктора

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета по табл. 17:

Р1 = 3,42 кВт;

Р2 = 3,31 кВт;

n1 = 2880 мин-1;

n2 = 1600 мин-1;

U1-2=1,8.

Режим нагружения – табл. 47.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 3000 | Р | 3000 | 0,7Р | 4000 | 0,4Р |

Проектировочный расчет

1 Назначение материалов и расчет допускаемых напряжений

Принимается для изготовления шестерни и колеса Сталь 45 с термообработкой – улучшение.

Обоснование. Зубья нарезают после термообработки заготовки, при этом достигается достаточная точность изготовления зубчатых колес без использования дорогих финишных операций. Колеса хорошо прирабатываются.

По табл. 24, 25 выбираем:

- для шестерни – твердость поверхности зубьев Н1 = 269…302 НВ (наиболее вероятная твердость 285 НВ); ;

- для колеса – твердость поверхности зубьев Н2 = 235…262 НВ (наиболее вероятная твердость 250 НВ); .

Допускаемые контактные напряжения

.

Для шестерни (табл. 26):

;

, принимается ;

;

; ; ;  (см. расчет выше).

.

Для колеса:

;

, принимается ;

;

;

; ; ; .

.

За расчетное допускаемое контактное напряжение для прямозубой цилиндрической передачи принимается меньшее из  и  – .

2 Назначение коэффициентов:

(см. табл. 28 принимается из рекомендаций для многоступенчатых редукторов).

(прямые зубья);

(см. табл. 35 при  =; вблизи одной из опор; колеса прирабатываются);

(для проектировочного расчета).

3 Расчет межосевого расстояния:

Принимается стандартное  (см. табл. 30).

4 Назначение модуля:

.

Принимается .

Примечание. Для силовых передач рекомендуется принимать  с учетом экономических затрат и по условию обеспечения плавности работы передачи.

– целое число.

5 Назначение чисел зубьев:

.

.

.

6 Расчет геометрических размеров зубчатых колес:

.

Принимается из ряда нормальных линейных размеров, .

;

;

;

;

;

.

Проверка: 	,

.

7 Назначение степени точности:

.

Назначается степень точности 7-В по ГОСТ 1643-81 (см. табл. 33).

Проверочный расчет

1 Проверка на контактную усталостную прочность:

.

,

где ;

;

;

;

(прямые зубья);

(см. табл. 35 при ; вблизи одной из опор; колеса прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степени точности по норме плавности – 7; ).

.

450 МПа < 518 МПа – контактная усталостная прочность обеспечена.

2 Проверка на усталостную изгибную прочность

.

Выясняем, по какому из зубчатых колес пары вести расчет, для чего для шестерни и колеса рассчитывается .

Допускаемое изгибное напряжение:

,

Для шестерни:

;

(нереверсивная передача);

(при вероятности неразрушения зубьев более 0,99);

, принимается ;

(для всех сталей);

.

Для колеса:

;

;

;

, принимается ;

(для всех сталей);

.

.

(см. табл. 22 при  и =0);

(см. табл. 22 при  и =0);

.

Более «слабым» элементом является колесо, по которому ведется дальнейший расчет.

,

где  (для прямых зубьев);

(см. табл. 35 при ; вблизи одной из опор; колеса прирабатываются);

(см. табл. 36 при ; степени точности по норме плавности – 7; ).

.

97 МПа < 205 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

3 Проверка на контактную прочность при действии максимальных нагрузок:

.

где ;

.

.

719 МПа < 1512 МПа – контактная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

4 Проверка на изгибную прочность при действии максимальных нагрузок:

.

.

.

247 МПа < 688 МПа – изгибная прочность при действии максимальных нагрузок обеспечена.

3 Расчет червячных цилиндрических передач 
в редукторном исполнении

3.1 Исходные предпосылки к расчёту

В приводах червячные передачи, как правило, выполняются в закрытом исполнении. Основным видом движения в зацеплении различных видов червячных цилиндрических передач (с архимедовым, конволютным и эвольвентным червяком) является скольжение, а контакт сопряженных поверхностей всегда происходит по линии, расположение которой весьма неблагоприятно в отношении возможности образования разделительного слоя смазки между ними. В связи с этим венцы червячных колес изготовляются из соответствующих величинам скорости скольжения антифрикционных сплавов, а червяки – из качественных углеродистых или легированных сталей. При этом важно иметь в виду, что чем больше твердость и выше класс чистоты поверхностей витков червяка, тем выше и работоспособность передачи. Поэтому указанные поверхности желательно подвергать цементации, закалке или другим видам поверхностного упрочнения с последующей их шлифовкой и полировкой. В этом отношении при выборе вида червячной цилиндрической передачи следует отдавать предпочтение передачам с конволютным и эвольвентным червяком (в реальных условиях – при наличии соответствующего технологического оборудования).

Главным критерием работоспособности червячных цилиндрических передач принято считать контактную выносливость рабочих поверхностей зубьев колеса. Этот критерий строго справедлив только в случае, когда венец червячного колеса выполнен из высококачественного антифрикционного сплава (например, оловянной бронзы) и работает в паре с червяком, витки которого поверхностно упрочнены до HB > 350 с последующей их шлифовкой и полировкой.

Критерий контактной выносливости является условным для передач, у которых венцы червячных колес выполнены из сплавов, обладающих пониженными антифрикционными свойствами (например: безоловянные бронзы, латуни, чугуны), а также во всех случаях, когда витки червяка окончательно обработаны резцом (имеют твердость HB < 350).

Передача червячная, основные размеры которой определились из условия контактной выносливости рабочих поверхностей зубьев колеса, должна быть дополнительно проверена по следующим возможным критериям работоспособности:

- контактной выносливости зубьев колеса;

- изгибной выносливости зубьев колеса;

- статической изгибной прочности зубьев колеса в условиях возможной кратковременной статической перегрузки;

- теплостойкости.

Червячные колеса нарезают червячными фрезами и в редких случаях – резцами, укрепленными на вращающейся оправке (летучими резцами). Червячная фреза для нарезания червячного колеса является инструментом, расположение режущих граней которого соответствует форме червяка. При нарезании заготовка колеса и фреза совершают относительное движение, какое имеют червячное колесо и червяк в передаче (в отличие от червяка у фрезы имеются режущие кромки, а наружный диаметр больше на величину двойного радиального зазора в зацеплении). Используя возможность нарезания червячных колес одним и тем же инструментом при постоянном межосевом расстоянии за счет изменения относительной скорости вращения фрезы и заготовки, получают колеса с разным количеством зубьев. Такая технология может считаться технологией нарезания с условным смещением червяка  (и инструмента при нарезании зубьев). Соответствующим подбором коэффициента смещения можно влиять на размеры и форму зоны зацепления с целью улучшения условий работы. Смещение червяка выполняют также с целью вписывания передачи в стандартное межосевое расстояние. С целью упрощения расчета смещение можно не учитывать, принимая в расчетных формулах вместо диаметра начальной окружности червяка  диаметр делительной окружности .

Исходные данные для расчета передачи должны содержать сведения о: нагрузке (желательно на колесе, по которому ведется расчет) P2, кВт (или Т2, Н·м); n2, ; передаточном числе передачи ; режиме нагружения (с указанием величины нагрузки, длительности ее действия и частоты вращения на каждой ступени нагружения, если он переменный); месте установки редуктора с передачей и температуре окружающего воздуха; кратности возможной кратковременной (статической) перегрузки, которые выбираются из бланка задания; результатов кинематического расчета и предыдущих расчетов передач; общих соображений, вытекающих из анализа назначения привода.

Передаточное число передачи должно быть назначено из стандартного ряда, значения которого приведены в табл. 9.

3.2 Материалы и допускаемые напряжения

Червяки изготовляются обычно из качественных углеродистых или легированных сталей с твердостью. Работоспособность червячной передачи существенно увеличивается, если при прочих равных условиях витки червяка подвергаются поверхностному упрочнению до более высокой твердости (закалка, цементация, азотирование и т. п.) с последующей их шлифовкой и полировкой.

Червячные колеса изготовляют в основном составными – с венцом из цветного сплава и стальной или чугунной ступицей. Значительно реже венцы выполняются из менее качественных материалов типа латуней, чугунов и т. п. Наилучшими антифрикционными и, следовательно, эксплуатационными свойствами обладают оловянные бронзы, однако они дороги и дефицитны. В связи с этим часто используются различные заменители в виде безоловянных бронз, латуней, антифрикционных чугунов и т. п., которые обладают более высокими прочностными свойствами, но являются менее стойкими против заедания и износа. Выбор материала зубьев колеса производится в зависимости от величины скорости скольжения в зацеплении , твердости и чистоты поверхности витков червяка.

Выработанные практикой соответствующие рекомендации приведены в табл. 48. Отклонения допускаются только в сторону улучшения материала колеса при данной скорости скольжения (для улучшения условий работы зацепления).

Таблица  – Материалы зубьев червячных колес

| Состояние поверхности витков червяка | Скорость скольжения , м/с |
| --- | --- |
| Шлифованные, полированные, | Бронзы оловянные | Бронзы безоловянные | Латуни | Чугуны | ( |
| Окончательно обработаны резцом, | ( | Бронзы оловянные | Бронзы безоловянные | Латуни | Чугуны |

Допускаемые напряжения контактные  и изгибные  (без учета влияния режима работы передачи) приведены в табл. 49. Для оловянных бронз они определены из условия обеспечения контактной выносливости, для других материалов, обладающих пониженными антифрикционными свойствами – из условий отсутствия заедания и износостойкости зубьев колеса.

Допускаемые напряжения с учетом влияния режима работы передачи:

,			()

.			()

Для материалов, обладающих хорошими антифрикционными свойствами (например, оловянные бронзы), коэффициент долговечности:

()

Если зубья из указанных материалов работают в паре с поверхностно упрочненным до твердости , шлифованным и полированным червяком, базовое число циклов перемен напряжений, соответствующее длительному пределу выносливости, равно .

| Таблица – Допускаемые напряжения для расчёта червячных передач |  |
| --- | --- |

Эквивалентное число циклов перемен напряжений:

()

где  – время действия и частота вращения колеса, которые соответствуют каждой ступени нагружения, включая ступень с максимальной нагрузкой (рис. 9);

– нагрузка на каждой ступени нагружения, включая наибольшую;

– нагрузка наибольшая из числа действующих за цикл, принимаемая в расчетах за номинальную.

Рисунок  – Циклограмма действующих на передачу нагрузок

Расчетные значения  должны соответствовать условию:

()

Если они выходят за пределы указанных значений, то их целесообразно принимать предельными.

Для материалов, обладающих пониженными антифрикционными свойствами (безоловянные бронзы, латуни, чугуны), а также во всех случаях при использовании червяков с твердостью , окончательно обработанных резцом, следует принимать .

Коэффициент долговечности:

()

Базовое число циклов перемен напряжений:

- для бронз и латуней – ;

- для чугунов – .

Эквивалентное число циклов перемен напряжений (см. рис. 9):

()

Расчетные значения  также должны соответствовать условию:

()

Допускаемые напряжения изгиба при статической перегрузке передачи:

()

3.3 Расчет на контактную выносливость

3.3.1 Расчет проектировочный (предварительный)

Его основная цель – определение межосевого расстояния передачи из условия контактной выносливости зубьев колеса.

Расчетные формулы:

()

или, приняв

.			()

Рассчитанное значение межосевого расстояния должно быть округлено до ближайшего большего стандартного (табл. 50).

Таблица  – Межосевые расстояния червячных передач по ДСТУ 2458-98

| а, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.2 Расчет проверочный

3.3.2.1 Проверка контактной выносливости зубьев колеса

Его основная цель – определение контактных напряжений при окончательно принятых параметрах передачи. Эти напряжения не должны превышать напряжений допускаемых.

Расчетные формулы:

,			()

.		()

.

Это означает, что недогруз передачи  допустим не более 20%, перегруз  – не более 5%. Выход за указанные пределы величины  требует уточнения ранее найденных параметров передачи.

Значения коэффициентов, вошедших в расчетные формулы, приведены в табл. 51.

Таблица  – Усредненные значения коэффициентов для расчетов на контактную выносливость

| Сочетание материалов червяк – колесо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь – бронза | 8600 | 310 | 6550 |
| Сталь – латунь | 8250 | 300 | 6350 |
| Сталь – чугун | 7650 | 285 | 6050 |

при α = 20º; γ = 7…10º;

3.3.2.2 Проверка изгибной выносливости зубьев колеса

Основная ее цель – определение расчетных изгибных напряжений в зубьях колеса. Эти напряжения не должны превышать напряжений допускаемых. Расчетные формулы:

()

или

.		()

Значения коэффициента формы зуба червячного колеса приведены в табл. 52.

Таблица  – Коэффициент формы зуба червячного колеса

|  | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,98 | 1,88 | 1,85 | 1,80 | 1,76 | 1,71 | 1,64 | 1,61 |
|  | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 и более |
|  | 1,55 | 1,48 | 1,45 | 1,40 | 1,34 | 1,30 | 1,27 | 1,24 |

Расчетная нагрузка или расчетный момент могут быть получены умножением соответствующих номинальных величин на коэффициент нагрузки .

Коэффициенты нагрузки приближенно можно выбирать с учетом следующих рекомендаций:

()

где  – коэффициент динамичности, зависит от степени точности передачи и скорости скольжения, для наиболее распространенных степеней точности передач 7, 8 и скоростей скольжения  = 1,5...7,5 м/с значения  = 1,0...1,3;

– коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине контактной линии, приближенно =1,03...1,1 (меньшее значение – при большей величине ).

Для проектировочных расчетов можно принимать . Значения начального коэффициента концентрации принимают по рис. 10.

Рисунок  – График для определения начального коэффициента концентрации

3.3.2.3 Проверка статической изгибной прочности зубьев 
колеса

Основная ее цель – определение расчетных изгибных напряжений в зубьях колеса при действии на передачу наибольших кратковременных (статических) перегрузок. Эти напряжения не должны превышать напряжений допускаемых.

Расчетное условие –

()

где  или .

3.3.2.4 Проверка передачи на теплостойкость

Основная ее цель – определение расчетной температуры нагрева в процессе эксплуатации передачи. Эта температура не должна превышать температуру, допустимую для выбранного сорта масла.

Расчетное условие:

()

Для расчета необходимо уточненное определение коэффициента полезного действия передачи:

()

Рекомендации для выбора коэффициента теплопередачи  приведены в табл. 53. При выборе  можно воспользоваться рекомендациями табл. 54

Таблица  – Значения коэффициента теплопередачи  в червячных редукторах

| Охлаждение естественное | Охлаждение искусственное |
| --- | --- |
| Слабая циркуляция окружающего воздуха, загрязнённая поверхность корпуса, наличие внутренних рёбер, препятствующих подвижности масла | Хорошая циркуляция окружающего воздуха, чистая поверхность корпуса, отсутствие внутренних перегородок, рёбер | Вентиляционный обдув воздухом окружающей среды при температуре 20…25ºС | Вентиляционный обдув охлаждённым воздухом, наличие внутри корпуса змеевика с проточной холодной водой |
| 8…10 | 12…17 | 18…24 | 25…35 |

Под площадью поверхности теплоотдачи St понимается внешняя часть корпуса, которая омывается или обрызгивается изнутри маслом. Если для увеличения внешней поверхности на корпусе сделаны ребра, выступы, бобышки, в состав теплоотдающей поверхности включается только 70 % их внешней площади. В проектном расчете площадь поверхности теплоотдачи ориентировочно можно рассчитать, как  или выбрать из табл. 55.

| Таблица – Значения приведенных коэффициентов и углов трения |  |
| --- | --- |

Таблица  – Рекомендации по выбору St

|  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,42 | 0,53 | 0,65 | 0,78 | 0,95 | 1,14 | 1,34 |

Отношение  в формуле (50) следует понимать как поправку на переменность режима нагружения. Имея в виду циклограмму нагружения (см. рис. 9),

()

При постоянной частоте вращения:

()

Максимально допускаемая рабочая температура масла указывается в стандартах на марку масла. Для индустриальных масел [tmax] = 60...80°С, для авиационных – [tmax] = 100...I20( С.

3.4 Рекомендуемый порядок расчета передачи

Исходные данные: P2, кВт; n2 ,(Т2, Н·м); U; режим нагружения (циклограмма или описание), место установки редуктора с передачей и температура окружающего воздуха выбираются из результатов кинематического расчета привода и данных задания на курсовое проектирование.

3.4.1 Расчет передачи проектировочный

- Назначить материалы червяка и червячного колеса, выбрать или рассчитать допускаемые контактные напряжения. Для этого можно воспользоваться данными табл. 48, 49.

Ориентировочное значение скорости скольжения VS рассчитывают по формуле:

()

Поправку к табличным значениям  на режим нагружения  вводят лишь в том случае, когда червяк имеет твердость рабочих поверхностей витков , шлифован, полирован, а венец червячного колеса выполнен из оловянной бронзы.

- Рассчитать коэффициент нагрузки  по формуле (48).

- Назначить число заходов червяка , число зубьев колеса , задаться значением коэффициента диаметра червяка .

Червячную передачу со стандартным передаточным числом и стандартным межосевым расстоянием можно осуществить только при определенном сочетании параметров. Эти сочетания приведены в табл. 56. Анализируя таблицу, нетрудно убедиться, что заданное  получается однозначным сочетанием  и , а  в зависимости от  может иметь обычно не более двух разных значений. Опыт в расчетах позволяет предвидеть ожидаемое межосевое расстояние и, соответственно, относительно обоснованно выбирать для расчетов . В противном случае берут цифру, которая чаще повторяется, т. е. более вероятна. Если выбор сделан неудачно (это покажет последующий расчет ), следует принять другое значение  и расчет  повторить.

Для того, чтобы исключить слишком тонкие червяки, что нарушает правильность зацепления из-за прогибов, рекомендуется .

- Рассчитать потребное межосевое расстояние  по формуле (42) или (43) и округлить его, как правило, до ближайшего большего стандартного значения (см. табл. 50). При необходимости уточнить принятое ранее  и повторить расчет.

| Таблица – Основные параметры червячных цилиндрических передач, ДСТУ 2458-98 |  |
| --- | --- |
| Продолжение таблицы 56 |  |
| Продолжение таблицы 56 |  |

| Продолжение таблицы 56 |  |
| --- | --- |

- С учетом и принятого  по табл. 56 назначить параметры передачи: ; ; ; ; ; , рассчитать геометрические и конструктивные параметры (рис. 11):

.

Формулы для расчётов  приведены в табл. 57.

Рисунок  – Схема зацепления червячной цилиндрической передачи

Таблица  – Формулы для расчетов длины нарезанной части червяка , наибольшего диаметра червячного колеса , ширины червячного колеса

| Z1 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1 Для шлифуемых червяков  увеличивается на 25 мм при , на 35...40 мм – при , на 50 мм – при .

2 Знаки >, < указывают на то, что рассчитанное значение следует увеличить/уменьшить до целого или удобного числа.

- Назначить степень точности передачи.

Рекомендации см. табл. 58.

Таблица  – Рекомендуемые степени точности червячных передач в зависимости от скорости скольжения

| Скорость скольжения VS , м/с | 1,5 | 1,5…7,5 | 1,5…12 | 3…25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности червячной передачи | 9 | 8 | 7 | 6 |

3.4.2 Расчет передачи проверочный

Предварительно необходимо уточнить исходные данные: ; ;  (), рассчитать фактическую скорость скольжения  и проверить, соответствуют ли назначенные материалы рекомендациям табл. 48, уточнить (с учетом ) значения , рассчитать , уточнить при необходимости значения коэффициентов нагрузки.

Эффективный коэффициент концентрации нагрузки с учетом приработки зубьев червячного колеса:

,

где  – коэффициент деформации червяка (табл. 59);

– отношение средневзвешенной мощности к максимальной:

.

Таблица  – Коэффициент деформации червяка

|  | Коэффициент деформации при |
| --- | --- |
|  | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 1 | 57 | 72 | 89 | 108 | 127 | 157 | 190 |
| 2 | 45 | 57 | 71 | 86 | 102 | 125 | 152 |
| 4 | 37 | 47 | 58 | 70 | 82 | 101 | 123 |

Некоторые используемые при этом формулы:

()

()

()

()

а также формула (51).

Проверку можно выполнить по формулам:

(44), (45) – на контактную выносливость передачи;

(46), (47) – на изгибную выносливость зубьев колеса;

(49) – на статическую изгибную прочность зубьев колеса при максимально возможной перегрузке;

(50) – на теплостойкость передачи.

3.5 Пример расчёта

Выполнить расчет червячной цилиндрической передачи по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 7).

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета по табл. 15:

T4 = 391 Н·м;

n3 = 1600 мин-1;

n4 = 64 мин-1;

U3-4 = 25.

Режим нагружения – табл. 60.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 3000 | Р | 3000 | 0,7Р | 4000 | 0,4Р |

Анализируя назначение привода к ножницам, полагали, что передача будет работать в слабо вентилируемом помещении со средней температурой воздуха . В связи с этим для отвода тепла корпус редуктора предполагается выполнить с оребрением, а в конструкции промежуточного вала червяка предусмотрен вентилятор для обдува передачи воздухом.

3.5.1 Расчет передачи проектировочный

- Назначается из табл. 48, 49: для червяка – Сталь 45 закаленная ТВЧ до твердости 50 HRC с последующей шлифовкой и полировкой витков, для колеса – бронза Бр А9ЖЗЛ с отливкой в кокиль.

- Так как венец червячного колеса выполнен из безоловянистой бронзы, принимается

- Допускаемые контактные напряжения:

где  (см. табл. 49).

- По табл. 56 назначается предварительно для Uном = 25 коэффициент диаметра червяка, который может иметь значения: 12,5; 20. Наиболее часто повторяется значение 12,5. Поэтому q = 12,5 наиболее вероятно. При этом отношение  находится в рекомендованных пределах .

- Коэффициент нагрузки:

где  (что соответствует );

(для q = 12,5).

- Рассчитывается потребное межосевое расстояние:

где  (см. табл. 51);

(из условия неподрезания зубьев колеса). При  - .

Принимается из стандартного ряда (табл. 50) .

- По табл. 56 назначаем параметры передачи:

.

- Остальные геометрические и конструктивные параметры передачи:

- для червяка:

- для червячного колеса:

Проверка:

Из табл. 57:

Принимается , т. к. для шлифованных червяков  увеличивается на 25 мм при .

10 В соответствии с табл. 58 назначается степень точности передачи – 8.

Расчёт передачи проверочный

1 Фактическая частота вращения колеса:

2 Угол подъема витков червяка:

3 Фактическая скорость скольжения:

Следовательно, согласно табл. 48 материал колеса выбран правильно.

4 КПД червячного зацепления:

где  (см. табл. 54).

Ранее было принято η = 0,8. Полученное отклонение 2,5% считается допустимым.

5 Уточняется мощность на червяке:

– электродвигатель выбран верно.

6 Коэффициент долговечности по условию контактной прочности = 1.

- Коэффициент долговечности по условию изгибной выносливости зубьев колес:

где  – для бронз и латуней;

Принимается , что соответствует (40).

8 Допускаемые напряжения:

  - контактные –  (см. табл. 49);

  - изгибные –  (по умолчанию нагрузка – нереверсивная (см. табл. 49)).

Допускаемые напряжения с учетом режима работы передачи:

;

.

9 Уточняем коэффициенты расчетной нагрузки:

,

где  (что соответствует VS = 5,3 м/с);

;

=1,25 (см. табл. 59 для );

10 Расчетные контактные напряжения

,

где ;

.

165 МПа > 163 МПа  – контактная усталостная прочность обеспечена. Перегруз составляет , что соответствует рекомендациям

11 Расчетные изгибные напряжения:

,

где  (см. табл. 52), что соответствует числу зубьев эквивалентного колеса

.

20 МПа < 81 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена.

12 Проверяем передачу на статическую прочность при кратковременных перегрузках:

где  (см. расчет зубчатой передачи 1-2 цилиндро-червячного редуктора).

Допускаемые напряжения изгиба при статической перегрузке передачи:

,

где = 490 МПа – для бронзы БрА9ЖЗЛ (см. табл. 49).

.

51,5 МПа < 294 МПа – статическая изгибная прочность при перегрузках обеспечена.

13 Проверяем передачу на теплостойкость.

Рабочая температура масла:

.

где t0 = 200C;  P3 = 3,21 кВт;  η = 0,82;

– охлаждение искусственное обдувом воздухом (см. табл. 53);

;

.

.

50(С < 60(C – теплостойкость передачи обеспечена.

4 Цепные передачи

4.1 Общие сведения

Цепная передача (рис. 12) – передача зацеплением с промежуточной гибкой связью, основанная на зацеплении шарниров или зубьев цепи с зубьями звездочек. Применяется при больших межосевых расстояниях, а также для передачи движения от одного ведущего вала нескольким ведомым, когда применение зубчатых передач невозможно или нецелесообразно, а ременные передачи недостаточно надежны.

Рисунок  – Схема цепной передачи

Цепные передачи различают по типу приводной цепи: с роликовыми, втулочными или зубчатыми цепями. Наиболее широко распространены передачи с роликовыми цепями.

4.2 Конструкция приводных роликовых цепей

Конструкция приводной роликовой цепи представлена на рис. 13.

Основные размеры по ГОСТ 13568-75, мм: – шаг цепи;  – диаметр валика;  – диаметр ролика;  – ширина внутреннего звена;  – расстояние между пластинами внутреннего звена; – нагрузка разрушающая;

1 – наружная пластина; 2 – ролик; 3 – валик; 
4 – втулка; 5 – внутренняя пластина

Рисунок  – Конструкция приводной роликовой цепи

Стандарт регламентирует выпуск одно-, двух-, трех- и четырехрядных цепей с шагами от 12,7 до 50,8 мм.

Установлены следующие обозначения видов роликовых цепей:

- ПРЛ – роликовые, однорядные, нормальной точности;

- ПР – роликовые повышенной точности;

- ПРД – роликовые длиннозвенные;

- ПРИ – роликовые с изогнутыми пластинами.

В маркировке роликовых цепей указываются: число рядов (кроме однорядной), шаг, статическая разрушающая нагрузка (в килограммах).

Например:

ПР – 15,875 – 2270 ГОСТ 13568-75;

2ПР – 19,05 – 7200 ГОСТ 13568-75.

4.3 Звездочки приводных роликовых цепей

Зубья звездочек для роликовых цепей (рис. 14) профилируются по ГОСТ 591-69. Стандарт предусматривает нарезание их профилей без смещения – для реверсивных передач и со смещением – для нереверсивных передач. Оси шарниров звеньев цепи, находящиеся в зацеплении со звездочкой, располагаются на делительной окружности звездочки с диаметром

,			()

где  – число зубьев звездочки.

Диаметр окружности, ограничивающей вершины зубьев, определяется по формуле:

.			()

Ширина зубчатого венца звездочек:

.			()

а – профиль зубьев без смещения; б – профиль зубьев со смещением ; в – ширина зубчатого венца звездочки однорядной цепи; 
г – ширина зубчатого венца звездочки двухрядной цепи

Рисунок  – Параметры венца звездочки

4.4 Геометрические параметры цепной передачи

4.4.1 Числа зубьев звездочек

Минимальное число зубьев ведущей звездочки ограничивается увеличением шага цепи вследствие износа шарниров, динамическими нагрузками на цепь и шумом работающей передачи. Оно назначается в пределах числа зубьев звездочек:

15...17.				()

Определять  рекомендуется по формуле:

.				()

4.4.2 Шаг цепи

Целесообразно выбирать цепь с минимально допустимым для действующей нагрузки шагом. Шаг цепи можно уменьшить, увеличивая числа зубьев звездочек или количество рядов цепи. Предварительно шаг цепи можно назначить исходя из условия обеспечения износостойкости шарнира:

,			()

где  – коэффициент, учитывающий динамичность внешней нагрузки (табл. 61);

Таблица  – Коэффициент динамичности внешней нагрузки

| Динамичность | Нагрузка спокойная | Умеренные колебания нагрузки | Резкие колебания нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,3 | 1,5 |

– коэффициент, учитывающий количество рядов цепи (табл. 62);

Таблица  – Коэффициент, учитывающий число рядов цепи

| Число рядов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,7 | 2,5 | 3 |

– частота вращения ведущей звездочки;

– допускаемое давление, гарантирующее износостойкость шарнира в течение заданного срока службы:

,			()

где  – коэффициент работоспособности передачи при граничной норме износа (Δt/t)·100% = 3%  = 4·106;

– срок службы передачи, ч:

;			()

– время работы передачи в каждом том режиме нагружения, ч;

– коэффициент, учитывающий частоту вращения ведущей звездочки при расчете из условия обеспечения износостойкости шарниров цепи:

;			()

– коэффициент, учитывающий параметры передачи:

,			()

где  – коэффициент, учитывающий число зубьев ведущей звездочки:

;				()

– коэффициент, учитывающий длину ведущей ветви передачи (межосевое расстояние), выраженную в шагах:

;				()

– межосевое расстояние, выраженное в шагах звеньев цепи, рекомендуется назначать  = 30...50;

– коэффициент, учитывающий влияние передаточного числа:

;				()

– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации передачи:

,			()

где  – коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров передачи к горизонту (табл. 63);

Таблица  – Коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров передачи к горизонту

| ( | До 70° | Свыше 70° |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,25 |

– коэффициент, учитывающий способ компенсации вытяжки цепи вследствие износа шарниров (табл. 64);

Таблица  – Коэффициент, учитывающий способ компенсации вытяжки цепи вследствие износа шарниров

| Способ компенсации | Перемещение опор валов передачи | Передача с натяжной звездочкой | Удаление пары звеньев цепи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,15 | 1,25 |

– коэффициент, учитывающий способ смазки шарнира (табл. 65).

Таблица  – Коэффициент, учитывающий способ смазки шарнира

| Способ смазки | Окунание ветви цепи в масляную ванну | Капельная смазка | Периодическая смазка шарниров | Периодическая смазка при работе в загрязненной среде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,5 | 2 | 3 |

4.4.3 Межосевое расстояние передачи

Оптимальное межосевое расстояние назначается по условию обеспечения нормальной жесткости ведущей ветви передачи. Его рекомендуется назначать в пределах :

- при  –(30...50) мм;

- при  – ,

где  – наружные диаметры ведущей и ведомой звездочек.

4.4.4 Число звеньев цепи

Число звеньев цепи рассчитывается в зависимости от ориентировочного, ранее назначенного межосевого расстояния передачи:

.		()

Полученное значение округляется до ближайшего четного числа.

4.4.5 Уточнение межосевого расстояния передачи

Теоретическое (расчетное) межосевое расстояние определяется в зависимости от назначенного числа звеньев:

. ()

Цепная передача работает нормально, если ее ведомая ветвь провисает. Для оптимального провисания расчетное межосевое расстояние уменьшается на (0,2...0,4)%:

.

4.5 Расчет передачи приводной роликовой цепью

4.5.1 Основные критерии работоспособности

Основными критериями работоспособности роликовой цепи являются:

- износостойкость шарнира (увеличение шага вследствие износа шарнира нарушает зацепление цепи со звездочкой);

- усталостное разрушение пластин и роликов;

- разрушение цепи при кратковременном действии максимальных нагрузок и др.

4.5.2 Расчет износостойкости шарниров цепи

Расчетное условие:

.

Расчетная схема представлена на рис. 15.

,			()

где – расчетное давление в шарнире, МПа;

– коэффициент, учитывающий динамичность внешней нагрузки;

– коэффициент, учитывающий число рядов цепи (см. табл. 62);

– площадь опорной поверхности шарнира, мм2 (табл. 66);

– допускаемое давление в шарнире, МПа;

– эквивалентная полезная нагрузка на цепь, Н:

,

где  – коэффициент, учитывающий переменность нагрузки:

.			()

Рисунок  – Расчетная схема

Таблица  – Параметры приводных роликовых цепей по ГОСТ 13568-75

| Обозначение цепи | p, мм | H, мм | Bвн, мм | Dр, мм | Aоп, мм2 | Fразр, кН | q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-12,7-1820 | 12,7 | 13,92 | 7,75 | 8,51 | 50 | 18,2 | 0,75 |
| 2ПР-12,7-3180 |  |  |  |  |  | 31,8 | 1,40 |
| ПР-15,875-2270 | 15,875 | 16,59 | 9,65 | 10,16 | 71 | 22,7 | 1,00 |
| 2ПР-15,875-4540 |  |  |  |  |  | 45,4 | 1,90 |
| ПР-19,05-3180 | 19,05 | 22,78 | 12,70 | 11,91 | 106 | 31,8 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-7200 |  |  |  |  |  | 72,0 | 3,50 |
| ПР-25,4-5670 | 25,4 | 29,29 | 15,88 | 15,88 | 180 | 56,7 | 2,60 |
| 2ПР25,4-11340 |  |  |  |  |  | 113,4 | 5,00 |
| ПР-31,75-8850 | 31,75 | 35,76 | 19,05 | 19,05 | 262 | 88,5 | 3,80 |
| 2ПР-31,75-17700 |  |  |  |  |  | 177,0 | 7,30 |
| ПР-38,1-12700 | 38,1 | 45,44 | 25,4 | 22,23 | 395 | 127,0 | 5,50 |
| 2ПР-38,1-25400 |  |  |  |  |  | 254,0 | 11,00 |

Примечание. Рекомендуется назначать цепь с ближайшим большим к расчетному значению шагом;

4.5.3 Расчет усталостной прочности пластин цепи

Расчетное условие:

.

,			()

где  - допускаемое давление в шарнире, гарантирующее усталостную прочность пластин в течение заданного срока службы, МПа:

,			()

где  – коэффициент, учитывающий влияние числа зубьев ведущей звездочки:

()

– коэффициент, учитывающий срок службы передачи:

;			()

– коэффициент, учитывающий частоту вращения ведущей звездочки из условия усталостной прочности пластин цепи6

;			()

– коэффициент, учитывающий шаг цепи:

- – при p25,4 мм;		()

- – при p>25,4 мм.		()

4.5.4 Проверка статической прочности цепи

Расчетное условие:

S ( [S],

где S – фактическое значение коэффициента безопасности;

[S] – допускаемая величина коэффициента безопасности, [S] = 6...8.

,			()

где  – стандартное значение статической разрушающей нагрузки, Н;

– коэффициент перегрузки, при наличии настраиваемого предохранительного звена в кинематической цепи механизма (фрикционной муфты) задается настройкой и равен запасу сцепления , для остальных случаев можно рекомендовать:

;			()

– сила удара шарнира о зуб звездочки при входе его в зацепление, H:

- - ;

- Fy =1,36∙n1∙p∙m - ,

где m – число рядов цепи.

4.6 Последовательность расчета передачи приводной роликовой цепью

4.6.1 Предварительный расчет передачи

Предварительный расчет передачи приведен в табл. 67, 68.

Таблица  – Предварительный расчет передачи

| Наименование величины | Обозначение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Число зубьев вед. звездочки (ориентировочное) |  | = 31 - 2 |
| 2 Число зубьев ведущей звездочки (назначенное) |  | Округлить до ближайшего нечетного числа |
| 3 Коэффициент работоспособности передачи | C | C = 4·106 |
| 4 Коэффициент, учитывающий влияние частоты вращения ведущей звездочки на износ шарнира |  |  |

Продолжение таблицы 67

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 Коэффициент, учитывающий влияние числа зубьев ведущей звездочки передачи |  |  |
| 6 Межосевое расстояние передачи (в шагах) |  | Рекомендуется: |
| 7 Коэффициент, учитывающий межосевое расстояние передачи |  |  |
| 8 Коэффициент, учитывающий влияние передаточного числа |  |  |
| 9 Коэффициент, учитывающий параметры передачи |  |  |
| 10 Коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров к горизонту | K( | Табл. 63 |
| 11 Коэффициент, учитывающий способ компенсации вытяжки цепи | Kp | Табл. 64 |
| 12 Коэффициент, учитывающий способ смазки шарнира | Kсм | Табл. 65 |
| 13 Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации передачи | Kэ | Kэ = Kγ Kр Kсм |
| 14 Допускаемое давление для расчета износостойкости шарнира | , МПа |  |
| 15 Желательное число рядов цепи | m | Рекомендуется: m=1 |
| 16 Коэффициент, учитывающий число рядов цепи | Km | Табл. 62 |
| 17 Расчетный шаг цепи | pop, мм |  |

Таблица  – Расчет геометрических параметров передачи

| Наименование величины | Обозначение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Расчетное число зубьев ведомой звездочки |  |  |

Продолжение таблицы 68

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 Число зубьев ведомой звездочки (назначенное) |  | Полученное значение округлить до ближайшего целого числа |
| 3 Расчетное число звеньев цепи |  |  |
| 4 Число звеньев цепи (назначенное) |  | Полученное значение округлить до ближайшего четного числа |
| 5 Расчетное межосевое расстояние передачи | , мм |  |
| 6 Межосевое расстояние, обеспечивающее провисание цепи | , мм |  |
| 7 Диаметр делительной окружности ведущей звездочки | , мм |  |
| 8 Диаметр делительной окружности ведомой звездочки | , мм |  |
| 9 Наружный диаметр ведущей звездочки | , мм |  |
| 10 Наружный диаметр ведомой звездочки | , мм |  |
| 11 Диаметр ролика | , мм | Табл. 66 |
| 12 Радиус впадины | , мм |  |
| 13 Диаметр окружности впадин ведущей звездочки | , мм |  |
| 14 Диаметр окружности впадин ведомой звездочки | , мм |  |

Продолжение таблицы 68

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 Расстояние между пластинами внутреннего звена | , мм | Табл. 66 |
| 16 Ширина зубчатого венца звездочек | , мм | Для однорядной цепи: . Для многорядной цепи: |
| 17 Радиус боковой поверхности зубьев звездочек | , мм |  |
| 18 Координата центра кривизны боковой поверхности зуба | , мм |  |

4.6.2 Проверочные расчеты передачи

Проверочные расчеты приведены в табл. 69–71.

Таблица  – Проверка износостойкости шарнира цепи

| Наименование величины | Обозначение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Скорость цепи в передаче | , м/с |  |
| 2 Окружная сила на ведущей звездочке (полезное натяжение цепи) | , Н |  |
| 3 Коэффициент, учитывающий переменность нагрузки |  |  |
| 4 Эквивалентная полезная нагрузка на цепь | , Н |  |
| 5 Коэффициент, учитывающий динамичность внешней нагрузки |  | Табл. 61 |
| 6 Площадь опорной поверхности шарнира | , мм2 | Табл. 66 |
| 7 Коэффициент, учитывающий число рядов цепи |  | Табл. 62 |

Продолжение таблицы 69

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 Расчетное давление в шарнире | , МПа |  |
| 9 Допустимое давление в шарнире, обеспечивающее его износостойкость | , МПа |  |
| 10 Заключение о работоспособности цепи | Если – износостойкость шарнира обеспечена. Если – необходимо увеличить число рядов или увеличить шаг цепи. |

Таблица  – Проверка усталостной прочности пластин цепи

| Наименование величины | Обозначение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Коэффициент, учитывающий число зубьев ведущей звездочки |  |  |
| 2 Коэффициент, учитывающий срок службы передачи |  |  |
| 3 Коэффициент, учитывающий величину шага цепи |  | при p25,4мм; при p>25,4 мм |
| 4 Коэффициент, учитывающий частоту вращения ведущей звездочки |  |  |
| 5 Допускаемое давление, обеспечивающее усталостную прочность пластин |  |  |
| 6 Расчетное давление в шарнире | МПа |  |

Продолжение таблицы 70

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 Заключение о работоспособности цепи | Если – усталостная прочность пластин обеспечена. Если – необходимо увеличить число рядов или шаг цепи. |

Таблица  – Проверка статической прочности цепи

| Наименование величины | Обозначение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Окружная сила | , H |  |
| 2 Коэффициент возможной перегрузки |  | При наличии настраиваемого предохранительного звена задается настройкой: , в остальных случаях – |
| 3 Сила удара шарнира о зуб звездочки | , Н | При V < 10 м/с – Fу = 0. При V = 10 м/с – |
| 4 Стандартная статическая разрушающая нагрузка | , Н | Табл. 66 |
| 5 Расчетный коэффициент безопасности |  |  |
| 6 Допускаемый коэффициент безопасности | [S] | Рекомендуется: [S] = 6...8 |
| 7 Заключение о работоспособности передачи | Если S [S] – статическая прочность цепи обеспечена. Если S < [S] – необходимо увеличить число рядов или шаг цепи. |

4.7 Пример расчета

Выполнить расчет цепной передачи по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 2).

Исходные данные (выбираются из результатов кинематического расчета (см. табл. 13) задания на курсовое проектирование):

;

;

;

.

Режим нагружения – табл. 72.

Таблица

| Частота вращения | Время работы в часах с использованием мощности |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 2000 | 0,8Р | 3000 | 0,3Р |

Передача расположена под углом 30° к горизонту. Работа односменная, смазка регулярная окунанием ветви цепи в масляную ванну. Натяжение цепи регулируется перемещением опор одного из валов. Возможная перегрузка соответствует  (см. расчет зубчатых передач – пара 1-2).

4.7.1 Предварительный расчет передачи

1 Число зубьев ведущей звездочки (ориентировочное):

.

Назначается .

2 Коэффициент работоспособности передачи:

.

3 Срок службы передачи:

.

4 Коэффициент, учитывающий влияние частоты вращения ведущей звездочки на износ шарнира:

.

5 Коэффициент, учитывающий влияние числа зубьев ведущей звездочки передачи:

.

6 Межосевое расстояние передачи (в шагах) принимается из рекомендаций: .

7 Коэффициент, учитывающий межосевое расстояние передачи:

.

8 Коэффициент, учитывающий влияние передаточного числа:

.

9 Коэффициент, учитывающий параметры передачи,

.

10 Коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров к горизонту:  (см. табл. 63 при  до 70°).

11 Коэффициент, учитывающий способ компенсации вытяжки цепи:  (см. табл. 64 при способе компенсации за счет перемещения опор одного из валов).

12 Коэффициент, учитывающий способ смазки шарнира:

(см. табл. 65 при окунании цепи в масляную ванну).

13 Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации передачи:

.

14 Допускаемое давление для расчета износостойкости шарнира:

.

15 Принимается число рядов цепи:

16 Коэффициент, учитывающий число рядов цепи:

(см. табл. 62 при числе рядов цепи ).

17 Расчетный шаг цепи:

,

где  (см. табл. 61, т. к. работа привода к драге сопровождается резкими колебаниями нагрузки).

Из табл. 66 выбирается приводная роликовая цепь с шагом:

- ПР – 15,875 – 2270.

4.7.2 Проверочные расчеты

Проверка износостойкости шарнира цепи

1 Скорость цепи в передаче:

.

2 Окружная сила на ведущей звездочке:

.

3 Коэффициент, учитывающий переменность нагрузки:

.

4 Эквивалентная полезная нагрузка на цепь:

.

5 Расчетное давление в шарнире:

где  (см. табл. 66).

.

108 МПа < 184 МПа – износостойкость шарнира цепи обеспечена.

Проверка усталостной прочности пластин цепи

1 Коэффициент, учитывающий число зубьев ведущей звездочки:

.

2 Коэффициент, учитывающий срок службы передачи:

.

3 Коэффициент, учитывающий величину шага цепи:

при .

4 Коэффициент, учитывающий частоту вращения ведущей звездочки:

.

5 Допускаемое давление, обеспечивающее усталостную прочность пластин:

.

6 Расчетное давление в шарнире принимается равным  (см. расчет выше).

.

108 МПа > 34 МПа – усталостная прочность пластин цепи не обеспечена.

Принимается решение увеличить число рядов цепи и выбирается цепь 2ПР – 15,875 – 4540.

– усталостная прочность пластин цепи не обеспечена.

Принимается решение увеличить шаг цепи и выбирается цепь ПР – 25,4 – 5670.

где  (см. табл. 66);

(см. табл. 62 для однорядной цепи).

27 МПа < 184 МПа – износостойкость шарнира цепи обеспечена.

27 МПа < 33 МПа – усталостная прочность пластин цепи обеспечена.

Проверка статической прочности цепи

1 Сила удара шарнира цепи о зуб звездочки:

при .

2 Из табл. 66 выбирается стандартная статическая разрушающая нагрузка: .

3 Расчетный коэффициент безопасности:

– статическая прочность цепи не обеспечена.

Принимается решение увеличить число рядов цепи и выбирается цепь 2ПР – 25,4 – 113400.

8,7 > 8 – статическая прочность цепи обеспечена.

Расчет геометрических параметров передачи

1 Расчетное число зубьев ведомой звездочки:

.

Назначаем число зубьев ведомой звездочки: .

2 Расчетное число звеньев цепи

Принимается:  (ближайшее четное число).

3 Расчетное межосевое расстояние передачи

4 Межосевое расстояние, обеспечивающее провисание цепи:

.

5 Диаметр делительной окружности ведущей звездочки:

6 Диаметр делительной окружности ведомой звездочки:

7 Наружный диаметр ведущей звездочки:

.

8 Наружный диаметр ведомой звездочки:

.

9 Из табл. 66 выбирается диаметр ролика: ;  .

10 Радиус впадины:

.

11 Диаметр окружности впадин ведущей звездочки:

.

12 Диаметр окружности впадин ведомой звездочки:

.

13 Из табл. 66 выбирается расстояние между пластинами внутреннего звена: .

14 Ширина зубчатого венца звездочек:

– для двухрядной цепи.

15 Радиус боковой поверхности зубьев звездочек:

.

16 Координата центра кривизны боковой поверхности зуба:

.

5 Ременные передачи

Ременная передача (рис. 16) относится к передачам трением с гибкой связью и может применяться для передачи движения между валами, находящимися на значительном расстоянии один от другого. Для нормальной работы передачи необходимо предварительное натяжение ремня, обеспечивающее возникновение сил трения на участках контакта (ремень-шкив).

Рисунок  - Схема передачи

По форме сечения ремня ременные передачи бывают: плоскоременные (рис. 17, а), клиноременные (рис. 17, б), поликлиновые (рис. 17, в), с зубчатым ремнем (рис. 17, г).

5.1 Плоскоременная передача

5.1.1 Краткие сведения о передаче и ее элементах

При двух валах одностороннего вращения плоскоременную передачу выполняют либо открытой (с «открытым» контуром ремня), либо с натяжным роликом.

а

б

в			г

Рисунок  – Типы ремней

В первом случае предварительное натяжение может создаваться за счет упругости ремня укорачиванием его при сшивке, передвижением одного из шкивов, автоматически (грузом, пружиной и т. п.), во втором – воздействием на ремень прижимного ролика, который размещается всегда на ведомой ветви. Передача с натяжным роликом нереверсивная.

Для обыкновенной плоскоременной передачи применяют ремни, сшитые из поставляемых промышленностью ремней конечной длины (табл. 73, 74).

Таблица  – Некоторые сведения о плоских ремнях, используемые в расчетах

| Материал ремня | Число слоёв (прокладок) ip | Толщина ремня δ, мм | Минимальный диаметр d1, мм | Ширина ремня b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рекомендуемый | допустимый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кожаный | Одинарный | 1 | 3,0…3,5 | 100 | 80 | 10, 16, 20, 25 |
|  |  |  | 3,5…4,0 | 125 | 100 | 32, 40, 50 |
|  |  |  | 4,0…4,5 | 160 | 125 | 63, 71 |
|  |  |  | 4,5…5,0 | 180 | 140 | 80, 90, 100, 112 |
|  |  |  | 5,0…5,5 | 200 | 160 | 125, 140 |
|  |  |  | 5,5…6,0 | 224 | 180 | 160, 180, 200, 224, 250…560 |
|  | Двойной | 2 | 7,5…8,0 | 280 | 224 | 80, 90, 100, 112 |
|  |  |  | 9,0…9,5 | 315 | 250 | 125, 140 |
|  |  |  | 9,5…10,0 | 355 | 280 | 160, 180, 200, 224, 250…560 |
| Текстильный | Хлопчатобумажный | 4 | 4,5 | 125 | 112 | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100 |
|  |  | 6 | 6,5 | 200 | 180 | 50, 60, 75, 90, 100, 125, 150 |
|  |  | 8 | 8,5 | 315 | 280 | 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
|  | Шерстяной | 3 | 6 | 180 | 160 | 50, 60, 75, 90 |
|  |  | 4 | 9 | 320 | 280 | 100, 115, 125, 150, 175 |
|  |  | 5 | 11 | 450 | 400 | 200, 225, 250, 350, 400, 450, 500 |

Продолжение таблицы 73

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прорезиненный | 2, 3, 4, 5 | Таблица 74 | 10, 16, 20, 25 |
|  | 3, 4, 5 |  | 50, (60), 63, (70), 71, (75) |
|  | 3, 4, 5, 6 |  | 80, (85), 90, 100, 112 |
|  | 4, 5, 6 |  | (115), 125, 160, 180, 200, 224, 250 |
|  | 4, 5, 6, 7, 8 |  | 280, (300), 355 |
|  | 5, 6, 7, 8 |  | 400, 455 |
|  | 5, 6, 7, 8, 9 |  | 500, (550), 560 |

Примечание. Ширину, указанную в скобках, желательно не применять.

Таблица  – Параметры плоских ремней

| Число прокладок ip | Толщина ремня δ, мм | Минимальный диаметр d1, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Бельтинг Б-820 | Бельтинг БКНЛ-65 | рекомендуемый | допустимый |
|  | без прослоек | с прослойками |  |  |  |
| 2 | 2,50 | 3,00 | – | 100 | 80 |
| 3 | 3,75 | 4,50 | 3,60 | 160 | 125 |
| 4 | 5,00 | 6,00 | 4,80 | 224 | 160 |
| 5 | 6,25 | 7,50 | 6,00 | 280 | 250 |
| 6 | 7,50 | 9,00 | 7,20 | 360 | 315 |
| 7 | 8,75 | 10,50 | 8,40 | 450 | 400 |
| 8 | 10,00 | 12,00 | 9,60 | 560 | 500 |
| 9 | 11,25 | 13,60 | 10,80 | 630 | 560 |

Основные виды плоских ремней. Резинотканевые (ГОСТ 23831-79) бывают трех типов: А – нарезной с резиновыми прослойками между прокладками и защищенными кромками (наиболее широко применяемый); Б – послойно завернутый и В – спирально завернутый (применяются реже, имеют повышенную износостойкость кромок). Основу ремня составляют хлопчатобумажный бельтинг и уточная шнуровая ткань. Ремни могут быть с резиновыми прослойками и без них, с резиновыми обкладками и без них. Тканевая основа может иметь от 2 до 9 слоев. Прорезиненные ремни разрушаются минеральными маслами, требуют шкивов повышенного диаметра.

Текстильные бывают двух типов: хлопчатобумажный цельнотканевый (ГОСТ 18679-73) и шерстяной (ОСТ НКТП 3157). И те и другие ремни тканные, пропитанные специальными пропитками, многослойные с числом слоев (прокладок) от 3 до 8. Шерстяные ремни дороже хлопчатобумажных и применяются для передач, работающих в особых условиях (пары щелочей, бензина, значительная запыленность). Текстильные ремни непригодны для работы в условиях повышенной влажности.

Кожаные (ГОСТ 18679-73) бывают одинарными (однослойными) и двойными (двухслойными). Обладают наилучшей тяговой способностью, выдерживают большие перегрузки, требуют малых диаметров шкивов, однако непригодны для работы в условиях едких паров и агрессивных газов.

Ремни из синтетических материалов являются наиболее перспективными. Имеют высокую статическую прочность и долговечность. Армированные пленочные многослойные ремни на основе синтетических полиамидных материалов могут работать при скоростях до 80 м/с и передавать мощность до 3000 кВт. Для повышения тяговой способности синтетических ремней используют специальные фрикционные покрытия их рабочей поверхности.

Шкивы для обыкновенных плоскоременных передач чаще всего выполняют литыми чугунными и тонкостенными. До диаметра шкива 300...400 мм обод со ступицей соединяют плоским или коническим диском с облегчающими отверстиями, при больших диаметрах – одним или двумя рядами спиц эллиптической в сечении формы.

Основными размерами шкива являются: диаметр , ширина обода и стрела выпуклости . Рекомендуется назначать больший диаметр ступицы, равным , а длину – , где  – диаметр вала. Шкивы должны статически балансироваться.

5.1.2 Рекомендуемый порядок расчета передачи

Для проектирования передачи должны быть заданы: наибольшая длительно передаваемая мощность на ведущем шкиве  и момент , частота вращения ведущего шкива , передаточное число , род передачи и способ ее натяжения, режим эксплуатации.

Цель расчета – при выбранном виде (типе) ремня определить:

- размеры ремня (δ, ip, b, l);

- размеры шкивов

- силы, действующие на валы передачи.

Порядок расчета

1 Выбрать вид (тип, материал) ремня, согласуясь с условиями эксплуатации передачи; способ натяжения. Выбрать параметры ремня:  (см. табл. 73, 74, 77). При этом иметь в виду, что наибольшее распространение получили резинотканевые ремни (ГОСТ 23831-79).

2 Рассчитать ориентировочный диаметр меньшего шкива по эмпирической формуле:

. 			()

Назначить стандартный диаметр  (табл. 75).

3 Выполнить проверку:

- 30…40 – для резинотканевых ремней;

- 25…30 – для хлопчатобумажных ремней;

- 25…35 – для кожаных ремней;

- 70…80 – для пленочных ремней из специальных синтетических материалов.

Если условие не выполняется, следует назначить другой диаметр .

Таблица  – Основные размеры шкивов для плоских приводных ремней

| Диаметр шкива, мм | Стрела выпуклости, мм | Ширина обода, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр шкива, мм | Стрела выпуклости, мм | Ширина обода, мм | Ширина ремня, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 0,3 | 16…80 | 10…71 | 280 | 0,8 | 32…280 | 25…250 |
| 80 |  | 16…80 | 10…71 | 315 | 1,0 | 40…315 | 32…280 |
| 90 |  | 16…90 | 10…80 | 355 |  | 40…355 | 32…315 |
| 100 |  | 16…100 | 10…90 | 400 | При Вш ≤ 125 мм – 1,0. При Вш = 140мм и более – 1,53 | 50…400 | 40…355 |
| 112 |  | 16…112 | 10…100 | 450 |  | 50…450 | 40…400 |
| 125 | 0,4 | 16…125 | 10…112 | 500 |  | 63…500 | 50…450 |
| 140 |  | 16…140 | 10…125 | 560 |  | 63…560 | 50…500 |
| 160 | 0,5 | 20…160 | 16…140 | 630 |  | 71…630 | 63…560 |
| 180 |  | 20…180 | 16…160 | 710 |  | 80…630 | 71…560 |
| 200 | 0,6 | 25…200 | 20…180 | 800 |  | 90…630 | 80…560 |
| 224 |  | 29…224 | 20…200 | 900 |  | 100…630 | 90…560 |
| 250 | 0,8 | 32…250 | 25…224 | 1000 |  | 112…630 | 100…560 |

Примечания:

1 Размер ширины обода в указанных пределах брать из ряда: 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630.

2 Ширина ремня в указанных пределах предполагается выбранной из ряда: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 224, 250, 312, 335, 400, 450, 500.

4 Рассчитать диаметр большего шкива:

,			()

где  – коэффициент упругого скольжения, выбирается из табл. 76.

Таблица  – Основные характеристики передачи

| Вид передачи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая | До 6 |  | 0,96 | 0,01…0,02 | 30 |
| С натяжным роликом | До 10 |  | 0,95 | 0,01...0,015 | 25 |

Полученное значение округлить до ближайшего стандартного размера (см. табл. 75).

5 Рассчитать фактическое передаточное число передачи:

.			()

Для ременных передач допускается отклонение фактического передаточного числа от номинального до 4%.

6 Назначить ориентировочное межосевое расстояние передачи (см. табл. 76).

7 Рассчитать ориентировочную длину ремня:

.	()

Поскольку плоские ремни выпускаются промышленностью отрезками конечной длины, не существует стандартного ряда длин плоских ремней и .

8 Проверка. Следует иметь в виду, что назначенное межосевое расстояние  и длина ремня  должны удовлетворять следующим условиям.

Угол охвата ремнем меньшего шкива:

.		()

Число пробегов ремня по контуру в единицу времени:

,			()

где  – окружная скорость шкивов (приближенно скорость ремня). Согласно табл. 75 для открытой передачи .

При выполнении условий (90), (91) окончательно принимается межосевое расстояние .

При невыполнении условий (90), (91) следует увеличить межосевое расстояние .

9 Рассчитать допускаемое удельное окружное усилие:

,			()

где  – допускаемое окружное усилие, передаваемое единицей ширины ремня в горизонтальной передаче при угле охвата , скорости , спокойной работе и нормальных условиях окружающей среды; найденные экспериментально значения , обеспечивающие оптимальные условия эксплуатации передачи (высокий КПД, незначительное скольжение), приведены в табл. 77, 78; рекомендации по назначению напряжений от предварительного натяжения  и удельных усилий от предварительного натяжения  дает табл. 80;

– коэффициент, учитывающий наклон открытой передачи к горизонту, выбирается из табл. 81; для передачи с натяжным роликом и открытой передачи с автоматическим натяжением ;

– коэффициент угла охвата ремнем меньшего шкива. Вычисляется по формуле:

;			()

– коэффициент скорости, вычисляется по формуле:

;		()

для передачи с натяжным роликом и открытой с автоматическим натяжением ;

– коэффициент режима работы, выбирается по табл. 79.

Таблица  – Расчетные параметры для резинотканевых ремней из бельтинга БКНЛ-65 и Б-820

| Число прокладок ремня | Толщина ремня , мм | Стандартная ширина , мм | Диаметр меньшего шкива , мм | Удельное окружное усилие , при натяжении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 2,25 | 2,5 |
| 2 | 3 | 20, 25, 30, 40, 45 | 80 | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
|  |  |  | 100 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
|  |  |  | 125 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
| 3 | 4,5 | 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 125, 150, 200, 250 | 125 | 7,1 | 8,3 | 8,8 |
|  |  |  | 160 | 7,3 | 8,5 | 9,1 |
|  |  |  | 200 | 7,5 | 8,7 | 9,3 |
| 4 | 6 |  | 180 | 10,2 | 11,1 | 12,0 |
|  |  |  | 224 | 10,5 | 11,4 | 12,3 |
|  |  |  | 280 | 10,7 | 11,6 | 12,5 |
| 5 | 7,5 |  | 250 | 12,7 | 14,0 | 15,1 |
|  |  |  | 315 | 13,0 | 14,4 | 15,5 |
|  |  |  | 400 | 13,2 | 14,6 | 15,8 |

Таблица  – Удельное окружное усилие

| Число слоев | Толщина , мм | Диаметр меньшего шкива , мм | Удельное окружное усилие , при напряжении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кожаные ремни |
| 1 | 3 | 80 100 ≥ 125 | 4,9 5,5 6,0 | 5,4 6,1 6,5 | 5,7 6,4 7,0 | 6,6 7,4 8,1 |
|  | 3,5 | 100 125 ≥ 160 | 6,1 6,7 7,2 | 6,5 7,3 7,9 | 7,2 7,9 8,6 | 7,6 8,6 9,5 |

Продолжение таблицы 78

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 125 160 ≥ 200 | 7,4 7,9 8,4 | 7,9 8,7 9,3 | 8,3 9,2 9,9 | 9,2 10,3 11,1 |
|  | 4,5 | 140 180 ≥ 224 | 8,0 8,9 9,5 | 8,8 9,7 10,4 | 9,3 10,4 11,1 | 10,3 11,6 12,5 |
|  | 5 | 160 200 ≥ 250 | 9,0 9,9 10,5 | 9,9 10,9 11,6 | 10,5 11,6 12,4 | 11,7 12,9 13,9 |
|  | 5,5 | 180 224 ≥ 280 | 10,1 11,0 11,7 | 11,0 12,0 12,8 | 11,7 12,8 13,7 | 13,0 14,3 15,4 |
| Текстильные хлопчатобумажные ремни |
| 4 | 4,5 | 112 140 ≥ 180 | 6,2 6,8 7,2 | 6,7 7,3 7,8 | 7,1 7,8 8,3 | 7,7 8,4 9,1 |
| 6 | 6,5 | 180 224 ≥ 280 | 9,3 10,1 10,5 | 10,1 10,8 11,3 | 10,7 11,5 12,1 | 11,6 12,6 13,3 |
| 8 | 8,5 | 280 360 ≥ 450 | 12,9 13,7 14,1 | 13,9 14,8 15,4 | 14,9 15,8 16,5 | 16,2 17,4 18,2 |
| Текстильные шерстяные ремни |
| 3 | 6 | 160 200 ≥ 250 | 7,1 7,7 8,1 | 7,6 8,2 8,7 | 7,8 8,6 9,2 | 7,9 8,8 9,5 |
| 4 | 9 | 280 360 ≥ 450 | 10,4 11,4 12,1 | 12,1 13,0 13,6 | 12,6 13,7 14,4 | 12,8 14,0 14,9 |
| 5 | 11 | 400 500 ≥ 630 | 14,4 15,2 15,8 | 15,3 16,3 17,0 | 16,3 17,3 18,1 | 16,8 17,8 18,7 |

| Таблица – Значение коэффициента режима работы Cp |  |
| --- | --- |
| Продолжение таблицы 79 |  |

Таблица  – Рекомендуемые значения  и

| Передача |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытая | Натяжение за счет упругости ремня и угол наклона линии центров шкивов к горизонту ˚ | 1,6 | 2 |
|  | Натяжение за счет упругости ремня и угол наклона линии центров шкивов к горизонту ˚; натяжение перемещением одного из валов | 1,8 | 2,25 |
|  | Натяжение автоматическое | 2,0 | 2,5 |
| С натяжным роликом |  |  |

Таблица  – Коэффициент угла наклона линии центров передачи к горизонту

| Угол наклона передачи к горизонту | 0°…60° | 60°…80° | 80°…90° |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

10 Рассчитать потребную ширину ремня по формуле:

,				()

где  – окружная (полезная) сила:

.		()

Рассчитанное значение  округлить в большую сторону до стандартного размера (см. табл. 73, 77).

Примечание. Если из габаритных соображений приходится назначать межосевое расстояние меньше удовлетворяющего условию (91), следует увеличить расчетную ширину ремня, согласуясь с рекомендациями табл. 82.

Таблица  – Рекомендации по увеличению

|  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент увеличения ширины ремня | 20 | 15 | 10 | 5 |

11 Рассчитать площадь поперечного сечения ремня:

.

12 Рассчитать ширину шкива:

.			()

С учетом рекомендаций табл. 75 назначить ширину шкива .

13 Рассчитать стрелу выпуклости шкива (рис. 18):

.				()

Рисунок  – Шкив плоскоременной передачи

14 Рассчитать потребную силу предварительного натяжения:

- в передачах кожаным и текстильным ремнем –

;				()

- в передачах прорезиненным ремнем –

,			()

где  – число слоев (прокладок) ремня.

15 Рассчитать силу, действующую на валы ременной передачи, по формуле:

.			()

Примечание. Иногда возникает необходимость в выполнении дополнительных расчетов.

1 В передачах с натяжным роликом дополнительно рассчитывается сила прижима ролика к ведомой ветви передачи:

,			()

где  – угол между набегающей и сбегающей с ролика ветвью ремня.

Угол охвата шкивов и ролика определяется графическим построением контура ремня.

Длина ремня:

,			()

где – длина прямолинейных участков контура;

– углы охвата ремнём шкивов и ролика;

di – диаметры шкивов и ролика.

Диаметр натяжного ролика , ширина равна ширине шкивов, размещать его следует ближе к ведущему шкиву так, чтобы угол охвата ремнем ролика был около 60˚.

2 В открытой передаче с нерегулируемым межосевым расстоянием определяют величину, на которую надо сократить теоретическую длину ремня  для создания предварительного натяжения:

,				()

где  – модуль упругости Юнга (табл. 83).

Таблица  – Модуль упругости материала ремней

| Ремень | Кожаный | Текстильный | Прорезиненный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шерстяной | хлопчатобумажный |  |
| Е, МПа | 120…200 | ≈ 100 | 140…180 | ≈ 200 |

3 При выборе Сө, в соответствии с приведенными выше рекомендациями долговечность ремня обеспечивается около 1000 часов (иногда до 2500 часов).

5.2 Передача клиновыми и поликлиновыми ремнями

5.2.1 Краткие сведения о передаче и ее элементах

Клиновая форма ремня при соответствующих желобчатых шкивах обеспечивает лучшее сцепление его со шкивом (сила сцепления больше примерно в 3 раза), что позволяет по сравнению с плоскоременной передачей снизить предварительное натяжение ремней и, соответственно, уменьшить силы, действующие на валы шкивов, существенно уменьшить межосевые расстояния, допускать большие передаточные числа. Клиновые ремни выпускаются промышленностью замкнутыми, поэтому шкивы должны быть размещены на консолях валов и межосевое расстояние в открытой передаче должно быть регулируемым.

Клиновые ремни нормального сечения (ГОСТ 1284.1-89) выпускаются преимущественно с несущим элементом в виде специальной кордовой ткани (кордтканевые), но бывают ремни с несущим элементом в виде шнуров (кордшнуровые). Последние более гибки и долговечны, позволяют применять шкивы меньших диаметров, обеспечивают повышенный КПД передачи.

Стандартное обозначение ремня – Б-1800 ГОСТ 1284.1-89 (литера – тип (сечение) ремня, цифра – длина по нейтральному слою).

Кроме нормальных, выпускаются узкие ремни, у которых иное соотношение: bp/h. Эти ремни кордшнуровые, при равной с нормальными площади сечения имеют большую нагрузочную способность, допускают окружную скорость до 35…40 м/с, при повышенном предварительном натяжении обеспечивают более высокий КПД передачи. Стандартное обозначение ремня – УА-1800 РТМ-51-15-15-70.

Угол вклинивания трапецеидального профиля недеформированного клинового ремня – 40˚. Материал ремня – резина, в которую завулканизирован несущий элемент в районе нейтральной (по изгибу) плоскости. Снаружи ремень обернут привулканизированной косослойной тканью. Ремни выпускаются бесконечно-замкнутыми.

Поликлиновой ремень (ТУ 38-105763-84) представляет своеобразный прорезиненный плоский ремень, средний несущий слой которого выполнен в виде высокопрочного шнурового корда, с долевыми клиновыми выступами из резины на внутренней стороне. Угол клина недеформированного выступа – 40˚. Весь профиль обернут привулканизированной тканью. Сверху ткань укладывается в несколько слоев, придающих ремню поперечную жесткость. Стандартное обозначение ремня – 1800 Л - 16 ТУ 38-105763-84 (1800 – длина ремня по нейтральному слою, мм; 16- число клиновых выступов; литера – тип (сечение) ремня). От широкого ремня отрезают нужную ширину, соответствующую расчетному числу выступов. Поликлиновые ремни выпускаются бесконечно замкнутыми.

Шкивы для передач клиновыми и поликлиновыми ремнями обычно выполняют литыми из чугуна СЧ 15-32 или алюминиевых сплавов. От шкивов для плоскоременных передач отличаются профильной формой обода.

5.2.2 Рекомендуемый порядок расчета передачи клиновыми ремнями

Для проектирования передачи должны быть заданы: наибольшая длительно передаваемая мощность на ведущем шкиве  и момент , частота вращения ведущего шкива , передаточное число , режим эксплуатации (назначение и режим работы машины, тип двигателя и т. д.).

Цель расчета – при выбранном типоразмере ремней определить:

- необходимое количество ремней для передачи;

- размеры шкивов (, , профиль обода);

- межосевое расстояние с пределами регулировки в меньшую и большую стороны;

- силы, действующие на валы.

Порядок расчета

1 Выбрать типоразмер (сечение) ремня (табл. 84). Если возможны варианты, следует иметь в виду, что при меньшем сечении ремня передача будет более компактной, но потребуется большее число параллельно работающих ремней.

2 Выбрать диаметр меньшего шкива  (см. табл. 84).

Без крайней необходимости не следует назначать минимально допустимый диаметр шкива – это приведет к резкому снижению долговечности ремня. Лучше выбрать стандартное значение  на две-три ступени больше минимально допустимого из ряда стандартных значений диаметров шкивов для всех клиновых и поликлиновых ремней: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000.

3 Рассчитать диаметр большего шкива:

,			()

где  – коэффициент упругого скольжения, выбирается из табл. 85;

Полученное значение округлить до ближайшего стандартного размера из ряда стандартных чисел.

Таблица  – Краткие сведения о клиновых ремнях, используемые при расчётах

| Тип ремня и его обозначение |  | Площадь сечения А, мм2 | Наименьшая длина l, мм | Наибольшая длина l, мм | Минимальн. допуст. диаметр шкива d1, мм | Применять при моменте на ведущем шкиве Т, Нּм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновые ремни нормального сечения |
| О А Б В Г Д Е | 8,5 11 14 19 27 32 42 | 10 13 17 22 32 38 50 | 6 8 10,5 13,5 19 23,5 30 | 2,1 2,4 4 4,8 6,9 8,3 11 | 47 81 138 230 476 692 1170 | 400 560 800 1800 3150 4500 6300 | 2500 4000 6300 10600 15000 18000 18000 | 63 90 125 200 315 500 800 | < 30 10…30 30…120 120…350 450…2400 1600…6000 > 4000 |
| Клиновые ремни узкого сечения |
| УО УА УБ УВ | 8,5 11 14 19 | 10 13 17 22 | 8 10 13 18 | 2 2,8 3,5 4,8 | 56 95 158 278 | 630 800 1250 2000 | 3550 4500 8000 8000 | 63 90 140 224 | < 150 90…400 300…2000 > 1500 |

Таблица  – Основные характеристики передачи

| Вид передачи |  | а, мм |  |  | Vmax, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновыми ремнями: кордтканевыми; кордшнуровыми | 7(10) |  | 0,87…0,92 | 0,020 | 30 |
|  |  |  | 0,92…0,96 | 0,015 |  |
| Поликлиновыми ремнями | 10 (15) |  | 0,94…0,97 | 0,015 | 35 |

4 Рассчитать фактическое передаточное число передачи:

.			()

Для ременных передач допускается отклонение фактического передаточного числа от номинального до 4%.

5 Назначить ориентировочное межосевое расстояние передачи (табл. 86).

Таблица  – Рекомендуемые величины межосевых расстояний

| Вид передачи | при |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более |
| Клиновыми ремнями |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиновыми ремнями |  |  |  |  |  |  |

6 Рассчитать ориентировочную длину ремня:

.	()

Округлить длину клинового ремня до ближайшего стандартного значения из табл. 87.

Таблица  – Стандартные длины клиновых и поликлиновых ремней, мм

| 1й ряд | 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2300, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10 000, 11 200, 12 500, 14 000, 16 000, 18 000 |
| --- | --- |
| 2й ряд | 425, 475, 530, 600, 670, 750, 850, 950, 1060, 1180, 1320, 1500, 1700, 1900, 2120, 2360, 2650, 3000, 3350, 3750, 4250, 4750, 5300, 6000, 6700, 7500, 8500, 9500, 10 600, 11 800, 13 200, 15 000, 17 000 |

Примечание. Для узких клиновых и поликлиновых ремней длины выбирать из ряда 1.

- Рассчитать действительное межосевое расстояние передачи, которое соответствует стандартной длине ремня:

,		()

где ;

.

8 Рассчитать с учетом рекомендаций величину необходимого сближения и раздвижения шкивов.

Рекомендуется сближение шкивов для надевания ремня , раздвижение для создания предварительного натяжения и компенсации вытяжки ремня .

Назначить пределы изменения межосевого расстояния с учетом рекомендаций:

;			()

.			()

9 Проверка. Следует иметь в виду, что назначенные межосевое расстояние , длина ремня  и диаметры шкивов  должны удовлетворять следующим условиям:

- угол охвата ремнем меньшего шкива:

;		()

- число пробегов ремня по контуру в единицу времени:

,			()

где  – окружная скорость шкивов (приближенно скорость ремня). Согласно табл. 85 для открытой передачи .

При невыполнении условий (111), (112) следует увеличить межосевое расстояние .

10 Рассчитать допускаемую мощность, которую может передать один ремень выбранного типоразмера в заданных условиях эксплуатации:

,			()

где  – мощность, передаваемая одним клиновым ремнем при  длине  и спокойной односменной работе, приведена в табл. 88, 89;

– коэффициент угла охвата ремнем меньшего шкива, вычисляется по формуле:

;		()

– коэффициент длины ремня, вычисляется по формуле:

;			()

– коэффициент режима работы. Выбирается по табл. 79.

Таблица  – Мощность , передаваемая одним клиновым ремнем нормального сечения при , длине  и спокойной односменной работе

| Сечение ремня | Диаметр меньшего шкива , мм | Мощность при скорости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О | 63 71 80 90 100 | 0,31 0,37 0,40 0,44 0,46 | 0,49 0,56 0,62 0,67 0,70 | 0,82 0,95 1,07 1,16 1,24 | 1,03 1,22 1,41 1,56 1,67 | 1,11 1,37 1,60 1,73 1,97 | – 1,40 1,65 1,90 2,10 | – – – 1,85 2,04 |

Продолжение таблицы 88

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 90 100 112 125 140 | 0,56 0,62 0,70 0,74 0,80 | 0,84 0,95 1,05 1,15 1,23 | 1,39 1,60 1,82 2,00 2,18 | 1,75 2,07 2,39 2,66 2,91 | 1,88 2,31 2,74 3,10 3,44 | – 2,29 2,82 3,27 3,70 | – – 2,50 3,14 3,64 |
| Б | 125 140 160 180 200 | 0,92 1,07 1,20 1,30 1,40 | 1,39 1,61 1,83 2,01 2,15 | 2,26 2,70 3,15 3,51 3,79 | 2,80 3,45 4,13 4,66 5,08 | – 3,83 4,73 5,44 6,00 | – – 4,88 5,76 6,43 | – – 4,47 5,33 6,38 |
| В | 200 224 250 280 315 | 1,85 2,08 2,28 2,46 2,63 | 2,77 3,15 3,48 3,78 4,07 | 4,59 5,35 6,02 6,63 7,19 | 5,80 6,95 7,94 8,86 9,71 | 6,33 7,86 9,18 10,4 11,5 | – 7,95 9,60 11,1 12,5 | – 7,06 9,05 10,9 12,5 |
| Г | 355 400 450 500 560 | 4,46 4,94 5,36 5,70 5,90 | 6,74 7,54 8,24 8,80 9,24 | 11,4 13,0 14,4 15,5 16,6 | 14,8 17,2 19,3 21,0 22,5 | 16,8 20,0 22,8 25,0 27,0 | 17,1 21,1 24,6 27,5 29,8 | 15,4 20,2 24,5 27,8 31,0 |
| Д | 500 560 630 710 800 | 6,84 7,45 8,02 8,53 9,0 | 10,4 11,4 12,4 13,2 14,0 | 17,2 19,9 21,8 23,5 25,0 | 23,5 26,5 29,4 31,9 34,2 | 27,1 31,1 34,9 38,3 41,3 | 28,2 33,3 38,0 42,3 46,1 | – 32,6 38,3 43,4 47,9 |

Таблица  – Мощность , передаваемая одним узким клиновым ремнем при , длине  и спокойной односменной работе

| Сечение ремня | Диаметр меньшего шкива , мм | Мощность при скорости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Y0 l0=1600 мм | 63 | 0,68 | 0,95 | 1,50 | 1,80 | 1,85 | – | – | – | – |
|  | 71 | 0,78 | 1,18 | 1,95 | 2,46 | 2,73 | 2,65 | – | – | – |
|  | 80 | 0,90 | 1,30 | 2,34 | 3,06 | 3,50 | 3,66 | – | – | – |
|  | 90 | 0,92 | 1,55 | 2,65 | 3,57 | 4,20 | 4,50 | 4,55 | – | – |
|  | 100 | 1,07 | 1,66 | 2,92 | 3,95 | 4,72 | 5,20 | 5,35 | – | – |
|  | 112 | 1,15 | 1,80 | 3,20 | 4,35 | 5,25 | 5,85 | 6,15 | 6,05 | – |
|  | 125 | 1,22 | 1,90 | 3,40 | 4,70 | 5,70 | 6,42 | 6,85 | 6,90 | 6,50 |
| YА l0=2500 мм | 90 | 1,08 | 1,56 | 2,57 | – | – | – | – | – | – |
|  | 100 | 1,26 | 1,89 | 3,15 | 4,04 | 4,46 | – | – | – | – |
|  | 112 | 1,41 | 2,17 | 3,72 | 4,88 | 5,61 | 5,84 | – | – | – |
|  | 125 | 1,53 | 2,41 | 4,23 | 5,67 | 6,60 | 7,12 | 7,10 | – | – |
|  | 140 | 1,72 | 2,64 | 4,70 | 6,30 | 7,56 | 8,25 | 8,43 | 7,94 | – |
|  | 160 | 1,84 | 2,88 | 5,17 | 7,03 | 8,54 | 9,51 | 9,94 | 9,66 | 8,80 |
|  | 180 | 1,94 | 3,04 | 5,50 | 7,65 | 9,22 | 10,41 | 11,1 | 11,0 | 10,3 |
|  | 200 | 2,03 | 3,11 | 5,78 | 8,10 | 9,90 | 11,15 | 11,95 | 12,1 | 11,7 |
| YБ l0=3550 мм | 140 | 1,96 | 2,95 | 5,0 | 6,37 | – | – | – | – | – |
|  | 160 | 2,24 | 3,45 | 5,98 | 7,88 | 9,10 | 9,49 | – | – | – |
|  | 180 | 2,46 | 3,80 | 6,70 | 9,05 | 10,6 | 11,4 | 11,5 | – | – |
|  | 200 | 2,64 | 4,12 | 7,9 | 10,0 | 11,9 | 13,1 | 13,3 | 12,6 | – |
|  | 224 | 2,81 | 4,26 | 7,88 | 10,7 | 13,0 | 14,6 | 15,1 | 14,7 | 13,2 |
|  | 250 | 3,0 | 4,66 | 8,50 | 11,6 | 14,1 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 15,3 |
|  | 280 | 3,05 | 4,86 | 8,90 | 12,2 | 15,0 | 17,0 | 18,3 | 18,4 | 17,2 |
|  | 315 | – | 5,03 | 9,22 | 12,9 | 15,8 | 18,1 | 19,6 | 19,9 | 19,4 |
| YВ l0=5600 мм | 224 | 3,55 | 5,45 | 9,40 | 12,3 | 14,1 | – | – | – | – |
|  | 250 | 3,93 | 6,05 | 10,6 | 14,2 | 16,6 | 17,6 | 17,1 | – | – |
|  | 280 | 4,18 | 6,60 | 11,5 | 16,3 | 18,7 | 25,0 | 27,0 | – | – |
|  | 315 | 4,7 | 7,08 | 12,8 | 17,4 | 29,0 | 23,2 | 23,9 | 22,7 | 20,0 |
|  | 355 | – | 7,63 | 13,8 | 18,8 | 22,9 | 25,5 | 26,8 | 26,1 | 23,3 |
|  | 400 | – | 8,04 | 14,6 | 20,0 | 24,5 | 27,8 | 29,4 | 29,1 | 27,0 |
|  | 450 | – | 8,30 | 15,3 | 21,2 | 26,1 | 30,3 | 31,4 | 32,0 | 30,0 |

11 Рассчитать потребное число клиновых ремней:

,				()

12 Рассчитать окончательное число ремней с учетом неравномерности распределения нагрузки между ними:

,			()

где  – коэффициент числа ремней, выбирается по табл. 90.

Таблица  – Коэффициент числа ремней

| Число ремней | 1 | 2…3 | 4…6 | Свыше 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |

Примечание. В нормально работающей клиноременной передаче не следует допускать число параллельно работающих ремней более 8.

13 С учетом рекомендаций табл. 91, 92 и формулы (118) рассчитать и вычертить профиль обода шкива:

()

14 Рассчитать потребную силу предварительного натяжения:

.			()

15 Рассчитать силу, действующую на валы ременной передачи, по формуле:

.			()

Таблица  – Основные размеры шкивов для передачи клиновыми ремнями нормальных сечений

| Размеры, мм | Сечение ремня |
| --- | --- |
|  | О | А | Б | В | Г | Д | Е |
| C | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,7 | 8,1 | 9,6 | 12,5 |
| е | 7,5 | 9 | 11 | 14,5 | 20 | 23,5 | 31 |
| t | 12 | 15 | 19 | 25,5 | 37 | 44,5 | 58 |
| S | 8 | 10 | 18,5 | 17 | 24 | 29 | 38 |
| φ0 при d | 34˚ 63…70 | 34˚ 30…112 | 34˚ 125… 160 | – | – | – | – |
|  | 36˚ 80… 100 | 36˚ 125… 160 | 36˚ 180… 224 | 36˚ 200… 315 | 36˚ 315… 450 | 36˚ 500… 560 | – |
|  | 38˚ 112… 160 | 38˚ 180… 400 | 38˚ 250… 500 | 38˚ 355… 630 | 38˚ 500… 500 | 38˚ 630… 1100 | 38˚ 800… 1400 |
|  | 40˚ ≥ 180 | 40˚ ≥ 450 | 40˚ ≥ 560 | 40˚ ≥ 710 | 40˚ ≥ 1000 | 40˚ ≥ 1250 | 40˚ ≥ 1600 |

Таблица  – Основные размеры шкивов для передачи узкими клиновыми ремнями

| Размеры шкива, мм (эскиз см. табл. 91) | Сечение ремня |
| --- | --- |
|  | УО | УА | УБ | УВ |
| C | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,7 |
| е | 10 | 13 | 17 | 19 |
| t | 12 | 15 | 19 | 26 |
| S | 8 | 10 | 12,5 | 17 |
| φ0 при d | 34˚ 63…80 | 34˚ 90…112 | 34˚ 140…180 | 34˚ 224…315 |
|  | 38˚ ≥ 90 | 38˚ ≥ 125 | 38˚ ≥ 200 | 38˚ ≥ 355 |

5.2.3 Рекомендуемый порядок расчета передач поликлиновыми ремнями

Расчет передач поликлиновыми ремнями выполняется в той же последовательности и по тем же формулам, что и передач клиновыми ремнями.

Для проектирования передачи должны быть заданы: наибольшая длительно передаваемая мощность на ведущем шкиве  и момент , частота вращения ведущего шкива , передаточное число , режим эксплуатации (назначение и режим работы машины, тип двигателя и т. д.).

Цель расчета – при выбранном типоразмере ремня определить:

- необходимое количество клиновых выступов ремня для передачи;

- размеры шкивов (, , профиль обода);

- межосевое расстояние с пределами регулировки в меньшую и большую стороны;

- силы, действующие на валы.

Порядок расчета

1 Выбрать типоразмер (сечение) ремня (табл. 93). Если возможны варианты, следует иметь в виду, что при меньшем сечении ремня передача будет более компактной, но потребуется большее число клиновых выступов.

Таблица  – Краткие сведения о поликлиновых ремнях

| Тип ремня и его обозначение |  | Наименьшая длина lmin, мм | Наибольшая длина lmax, мм | Минимальный допустимый диаметр шкива d1, мм | Применять при моменте на ведущем шкиве Т, Нּм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число клиновых выступов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рекомендуемое | допустимое |  |  |  |  |
| К Л М | 8,4 4,8 9,5 | 4 9,5 16,7 | 2,35 4,85 10,35 | 2…36 4…20 4…20 | 36 50 50 | 400 1250 2000 | 2000 4000 4000 | 40 80 180 | < 40 18…400 > 130 |

2 Выбрать диаметр меньшего шкива  (см. табл. 93).

Без крайней необходимости не следует назначать минимально допустимый диаметр шкива – это приведет к резкому снижению долговечности ремня. Лучше выбрать стандартное значение  на две-три ступени больше минимально допустимого из ряда стандартных значений диаметров шкивов для всех клиновых и поликлиновых ремней: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000.

3 Рассчитать диаметр большего шкива:

,			()

где  – коэффициент упругого скольжения, выбирается из табл. 85.

Полученное значение округлить до ближайшего стандартного размера из ряда стандартных чисел.

4 Рассчитать фактическое передаточное число передачи:

.			()

Для ременных передач допускается отклонение фактического передаточного числа от номинального до 4%.

5 Назначить ориентировочное межосевое расстояние передачи (см. табл. 86).

6 Рассчитать ориентировочную длину ремня:

.	()

Округлить длину клинового ремня до ближайшего стандартного значения из табл. 87.

7 Рассчитать действительное межосевое расстояние передачи, которое соответствует стандартной длине ремня:

,		()

где ;

.

8 Рассчитать с учетом рекомендаций величину необходимого сближения и раздвижения шкивов.

Рекомендуется сближение шкивов для надевания ремня , раздвижение для создания предварительного натяжения и компенсации вытяжки ремня .

Назначить пределы изменения межосевого расстояния с учетом рекомендаций:

;			()

.			()

9 Проверка. Следует иметь в виду, что назначенные межосевое расстояние , длина ремня  и диаметры шкивов  должны удовлетворять следующим условиям:

- угол охвата ремнем меньшего шкива:

;		()

- число пробегов ремня по контуру в единицу времени:

,			()

где  – окружная скорость шкивов (приближенно скорость ремня). Согласно табл. 85 для открытой передачи .

При невыполнении условий (127), (128) следует увеличить межосевое расстояние .

10 Рассчитать допускаемую мощность, которую может передать один ремень выбранного типоразмера с 10 клиновыми выступами в заданных условиях эксплуатации:

,			()

где  – мощность, передаваемая одним клиновым ремнем при  длине  и спокойной односменной работе, приведена в табл. 94;

– коэффициент угла охвата ремнем меньшего шкива, вычисляется по формуле:

;		()

Таблица  – Мощность , передаваемая одним поликлиновым ремнем с 10 клиновыми выступами при , длине  и спокойной односменной работе

| Сечение ремня | Диаметр меньшего шкива , мм | Мощность при скорости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К l0 = 710 мм | 40 | 0,65 | 1,40 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | – | – | – |
|  | 45 | 0,70 | 1,55 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | – | – |
|  | 50 | 0,76 | 1,65 | 2,9 | 4,0 | 4,9 | 5,3 |  |  |
|  | 56 | 0,80 | 1,80 | 3,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 6,2 |  |
|  | 63 | 0,85 | 1,90 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 6,8 |  |
|  | 71 | 0,88 | 2,00 | 3,6 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | 7,6 |
|  | 80 | 0,92 | 2,05 | 3,7 | 5,2 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
|  | 90 | 0,95 | 2,15 | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,7 |
|  | 100 | 0,97 | 2,20 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | – |
|  | 112 | 1,00 | 2,25 | 4,1 | 5,8 | 7,2 | 8,2 | 9,1 | – |
|  | 125 | 1,02 | 2,30 | 4,2 | 6,0 | 7,5 | 8,7 | 9,5 | – |
| Л l0 = 1600 мм | 80 | 1,9 | 3,9 | 6,4 | 7,9 | 8,3 | – | – | – |
|  | 90 | 2,2 | 4,5 | 7,6 | 9,7 | 10,8 | – | – | – |
|  | 100 | 2,3 | 5,0 | 8,6 | 11,2 | 12,7 | 13,0 | – | – |
|  | 112 | 2,54 | 5,5 | 9,6 | 12,7 | 14,7 | 15,3 | – | – |
|  | 125 | 2,7 | 5,9 | 10,4 | 13,9 | 16,3 | 17,4 | 17,0 | – |
|  | 140 | 2,9 | 6,3 | 11,0 | 15,0 | 17,8 | 19,2 | 19,0 | 17,2 |
|  | 160 | 3,05 | 6,7 | 12,0 | 16,2 | 19,4 | 21,0 | 21,5 | 20,0 |
|  | 180 | 3,10 | 7,0 | 12,6 | 17,0 | 20,5 | 22,8 | 23,4 | 22,0 |
|  | 200 | 3,2 | 7,2 | 13,0 | 17,9 | 21,6 | 24,0 | 24,8 | 23,6 |
|  | 224 | 3,3 | 7,5 | 13,5 | 18,6 | 22,6 | 25,2 | 26,2 | – |
|  | 250 | 3,4 | 7,7 | 14,0 | 19,2 | 23,4 | 26,2 | 27,5 | – |
| М l0 = 2240 мм | 180 | 7,1 | 14,5 | 24,0 | 30,2 | 32,8 | 31,8 | 24,2 | – |
|  | 200 | 7,7 | 16,3 | 27,7 | 35,8 | 40,3 | 40,4 | 35,4 | – |
|  | 224 | 2,5 | 18,0 | 31,3 | 41,2 | 47,5 | 49,5 | 46,3 | 37 |
|  | 250 | 9,1 | 19,7 | 34,4 | 45,9 | 53,8 | 57 | 56 | 48 |
|  | 280 | 9,7 | 21,0 | 37,4 | 30,3 | 59,8 | 65 | 64 | 58 |
|  | 315 | 10,2 | 22,5 | 40,0 | 54,3 | 65 | 71 | 72 | 68 |
|  | 355 | 10,7 | 23,7 | 42,4 | 58 | 70 | 78 | 80 | 76 |
|  | 400 | 11,0 | 24,8 | 44,6 | 61 | 74 | 83 | 86 | 84 |

– коэффициент длины ремня, вычисляется по формуле

;			()

– коэффициент режима работы, выбирается по табл. 79.

11 Рассчитать потребное число клиновых выступов:

.				()

Примечание. Рекомендуется применять ремни с четным числом клиновых выступов.

12 С учетом рекомендаций табл. 95 и формулы (133) рассчитать и вычертить профиль обода шкива:

()

Таблица  – Основные размеры шкивов передач поликлиновыми ремнями

| Эскиз | Поликлиновые ремни |
| --- | --- |
|  | К | Л | М |
|  | t, мм | 2,40 | 4,80 | 9,50 |
|  | е, мм | 2,35 | 4,85 | 10,35 |
|  | S, мм | 3,50 | 5,50 | 10,00 |
|  | Δ, мм | 1,00 | 2,40 | 3,50 |

13 Рассчитать потребную силу предварительного натяжения:

.			()

14 Рассчитать силу, действующую на валы ременной передачи, по формуле:

.			()

5.3 Примеры расчетов

Пример 1. Выполнить расчет клиноременной передачи привода к драге по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 2).

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета (см. табл. 13) с учетом данных задания на проектирование и общих соображений по эксплуатации конкретного привода:

Предполагается, что межосевое расстояние регулируется перемещением электродвигателя на салазках. Работа односменная. Угол наклона линии центров шкивов к горизонту – примерно 30(.

1 В соответствии с моментом  выбирается для передачи ремень нормального сечения А с параметрами: площадь поперечного сечения ; базовая длина .

2 Назначается диаметр меньшего шкива:  (см. табл. 84) в соответствии с рекомендациями из ряда стандартных диаметров шкивов.

3 Диаметр большего шкива:

.

Назначается  (из ряда стандартных диаметров шкивов).

4 Фактическое передаточное отношение передачи:

,

где  (см. табл. 85).

;

.

5 Назначается ориентировочное межосевое расстояние передачи:

(см. табл. 86).

6 Рассчитывается ориентировочная длина ремня:

Принимается:  (ближайшее значение по табл. 87).

7 Действительное межосевое расстояние

где ;

Пределы регулирования:

;

.

8 Угол охвата ремнем меньшего шкива:

;

,

что соответствует рекомендациям (111).

9 Оценивается долговечность ремня по числу пробегов по контуру в единицу времени:

,

где 	.

– долговечность обеспечена.

10 Допускаемая мощность на один ремень:

,

где , находим с помощью линейной интерполяции (см. табл. 88 при сечении А, );

(см. табл. 79, режим работы очень тяжелый, работа односменная).

Примечание. Трехфазные асинхронные электродвигатели единой серии 4А с короткозамкнутым ротором предназначены для приводов машин, которые не предъявляют повышенных требований к пусковым характеристикам и не имеют больших пусковых моментов.

11 Потребное число ремней:

.

С поправкой на число ремней:

,

где  (см. табл. 90 при ориентировочном значении ).

,

что соответствует рекомендациям.

12 Размеры для вычерчивания профиля шкива (см. табл. 91):

.

13 Сила предварительного натяжения ремней:

.

14 Сила, действующая на валы ременной передачи:

.

Пример 2. Выполнить расчет поликлиновой передачи привода к драге по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 2).

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета (см. табл. 13) с учетом данных задания на проектирование и общих соображений по эксплуатации конкретного привода:

Предполагается, что межосевое расстояние регулируется перемещением электродвигателя на салазках. Работа односменная. Угол наклона линии центров шкивов к горизонту – примерно 30(.

1 В соответствии с моментом  выбирается для передачи ремень сечением К с базовой длиной  (см. табл. 93, 94).

2 Назначается диаметр меньшего шкива:  (см. табл. 93) в соответствии с рекомендациями (из ряда стандартных значений диаметров шкивов).

3 Диаметр большего шкива:

.

Назначается: .

4 Фактическое передаточное отношение передачи:

,

где  (см. табл. 85).

;

.

5 Назначается ориентировочное межосевое расстояния передачи:

(см. табл. 86).

6 Рассчитывается ориентировочная длина ремня:

Принимается  (ближайшее значение – по табл. 87).

7 Действительное межосевое расстояние:

где ;

Пределы регулирования:

;

.

8 Угол охвата ремнем меньшего шкива:

;

,

что соответствует рекомендациям (127).

9 Оценивается долговечность ремня по числу пробегов по контуру в единицу времени:

,

где 	;

– долговечность обеспечена.

10 Допускаемая мощность, передаваемая поликлиновым ремнем с 10 ребрами:

,

где , находим с помощью линейной интерполяции (см. табл. 94 при сечении ремня К,, );

(см. табл. 79; режим работы для привода к драге очень тяжелый, работа односменная).

11 Потребное число клиновых выступов:

.

Поскольку рекомендуется принимать ремни с четным целым числом клиньев, принимается .

12 Размеры для вычерчивания профиля шкива:

Ширина шкива:

.

Принимается: .

13 Сила предварительного натяжения ремней:

.

14 Сила, действующая на валы ременной передачи:

.

Примечание. Сила сцепления клинового ремня с ободом шкива примерно в 3 раза больше, чем у плоского ремня при равных условиях. Докажем это утверждение, применив в приводе к драге вместо клиноременной передачи плоскоременную.

Пример 3. Выполнить расчет плоскоременной передачи привода к драге по приведенной схеме и исходным данным (см. рис. 2).

Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета (см.  табл. 13) с учетом данных задания на проектирование и общих соображений по эксплуатации конкретного привода:

Предполагается, что межосевое расстояние регулируется перемещением электродвигателя на салазках. Работа односменная. Угол наклона линии центров шкивов к горизонту – примерно 30(.

1 Для передачи выбирается ремень резинотканевый из бельтинга 820, как получившего наибольшее распространение. Параметры ремня: число прокладок , толщина  (см. табл. 73, 74, 77).

2 Ориентировочный диаметр меньшего шкива:

Принимается ближайшее к среднему значению диапазона (146…180) мм стандартное значение диаметра ведущего шкива  (см. табл. 75).

Проверка: 	,

что соответствует рекомендациям.

3 Скорость ремня:

,

что соответствует рекомендациям табл. 76.

4 Ориентировочный диаметр большего шкива:

,

где  (см. табл. 76).

Из стандартного ряда назначается .

5 Фактическое передаточное отношение передачи:

;

;

.

6 Назначается ориентировочное межосевое расстояние передачи:

(см. табл. 76).

7 Рассчитывается ориентировочная длина ремня:

8 Угол охвата ремнем меньшего шкива:

.

,

что соответствует рекомендациям (90).

9 Оценивается долговечность ремня по числу пробегов по контуру в единицу времени:

;

– долговечность не обеспечена.

Вывод: принимается решение увеличить межосевое расстояние передачи.

Принимается: .

Тогда

;

,

что соответствует рекомендациям (90).

;

– долговечность обеспечена.

Окончательно принимается:

.

10 Допускаемое удельное окружное усилие:

,

где , находим с помощью линейной интерполяции (см. табл. 77 при  по табл. 80; );

(см. табл. 81 при );

(см. табл. 79; режим работы для привода к драге очень тяжелый; работа односменная).

11 Потребная ширина ремня:

,

где .

Выбираем стандартную ширину ремня:  (см. табл. 77).

12 Назначается ширина шкивов:

.

Принимается из табл. 75: .

Стрела выпуклости шкива:

.

13 Сила предварительного натяжения ремней:

.

14 Сила, действующая на валы ременной передачи:

.

Список рекомендованной литературы

1 Павлище, В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : підручник / Павлище В. Т. – К. : Вища школа, 1993. – 556 с. – ISBN 5-11-004099-1.

2 Решетов, Д. Н. Детали машин / Решетов Д. Н.. – М. : Машиностроение, 1989. – 496 с. – ISBN 5-217-00335-9.

3 Иванов, М. Н. Детали машин / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. – М. : Высш. шк., 2002. – 408 с. – ISBN 5−06−004063−1.

4 Заблонский, К. И. Основы проектирования машин / Заблонский К. И. – К. : Вища шк., 1985. – 518 с.

5 ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 127 с.

6 Передачи червячные цилиндрических редукторов общемашиностроительного применения. Расчеты на прочность и заедание : методические указания МР 117-84. – М. : ВНИИНмаш, 1984. – 102 с.

7 Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и червячных передач / под ред. И. А. Болотовского. – М. : Машиностроение,1986. – 447 с.

8 Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – М. : Высш. школа, 1985. – 416 с.

9 Киркач, Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. – Харьков: Вища школа, 1991. – 275 с. – ISBN 5-11-001049-8.

10 Расчет и проектирование деталей машин : учеб. пособие для вузов / К. П. Жуков [и др.]; под ред. Г. Б. Столбина и К. П. Жукова. – М. : Высш. школа,1978. – 247 с.

11 Справочник по электрическим машинам: в 2 т. Т. 1 / под ред. И. П. Копылова и Б. К. Клокова. – М. : Энергоиздат, 1988. – 456 с. – ISBN 5-283-00500-3.

Навчальне видання

###### КАРНАУХ  Сергій Григорович

###### РОЗРАХУНКИ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ

###### Навчальний посібник

###### до курсового та дипломного проектування

###### (для студентів механічних спеціальностей)

(Російською мовою)

Редактор       О. М. Болкова

Комп’ютерна верстка       О. П. Ордіна

232/2007.  Підп. до друку               .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк. 14,65.  Обл.-вид. арк. 8,46.

Тираж         прим.  Зам. №         .

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.03.