Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Л.Л. Роганов

С.Г. Карнаух

#### РОЗРАХУНОК РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ

#### Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Краматорськ 2004

ББК 34.441

УДК 621.88

Р59

Рецензенти:

- докт. техн. наук, проф. В.П. ШИШОВ (Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля),

- канд. техн. наук Б.А.ПЛЕСКАЧ (нач. бюро експериментальних досліджень ЗАТ НКМЗ, м. Краматорськ),

- докт. техн. наук, проф. О.Ф. ТАРАСОВ (Донбаська державна машинобудівна академія)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2-1555 від 08.07.04)

Р 59. Л. Л. Роганов, С.Г. Карнаух. Розрахунок різьбових з'єднань: Навчальний посібник.-Краматорськ:ДДМА, 2004.–96 c.

ISBN ______________

Навчальний посібник включає необхідні відомості для розрахунку різьбових з'єднань стандартними різьбовими деталями в найбільш типовому для машинобудування випадку, - коли різьбовий стрижень в отвір деталі поставлений із зазором.

ББК 34.441

(Роганов Л. Л., Карнаух С.Г., 2004

ISBN____________       (ДГМА, 2004

ЗМІСТ

Введення	4

1 Принципова схема розрахунку	4

2 Попередньо не затянуте різьбове з'єднання під дією осьової сили	15

3 Різьбове з'єднання під дією сили зсуву	16

4 Різьбове з'єднання під дією тільки осьової сили (розрахунок на нерозкриття стику)	18

4.1 Розрахунок коефіцієнта податливості стику	23

4.2 Попереднє затягування в з'єднанні і його вибір	37

5 Різьбове з'єднання під дією осьової сили і сили зсуву	39

6 Спрощений розрахунок затягнутих різьбових з'єднань на нерозкриття стику	40

7 Розрахунок різьбових з'єднань на ударне навантаження	42

8 Групове різьбове з'єднання	49

Додаток А	66

Додаток Б	83

Рекомендована література	94

# Введення

До найбільш поширених видів роз’ємних з'єднань деталей машин відносяться різьбові з'єднання, що здійснюються за допомогою різьб - виступів і відповідних западин, що чергуються,, розташованих по гвинтовій лінії на поверхнях тіл обертання (стрижнів і отворів). Розрізняють різьби циліндричні і конічні, циліндричні підрозділяють на кріпильні і спеціальні.

До кріпильних різьб відносять нормальні і малі (у залежності від розміру кроку) трикутні метричні різьби за ГОСТ 9150-81; до спеціальних - трубну, прямокутну, упорну, круглу, трапецеідальну та інші.

Деталь із різьбою в отворі називають гайкою, із різьбою на стрижні - болтом (гвинтом, шпилькою).

У сучасному машинобудуванні різьбові з'єднання – це найбільш поширений вид рознімних з'єднань, тому їхній правильний розрахунок є умовою надійної роботи вузла, машини, дозволяє знаходити резерви економії металу і трудових витрат.

# 1 Принципова схема розрахунку

Для різьбового з'єднання характерне розміщення різьбового стрижня (гвинта, болта, шпильки) в отворі деталі, що з'єднується, з зазором. У цьому випадку зовнішнє навантаження зсуву сприймається силами тертя в стику деталей, а сила тертя створюється зусиллям стрижня, що його розтягує. У цих умовах основним навантаженням, що може сприймати стрижень, є осьова сила, яка його розтягує. Якщо з'єднання виконане стандартними різьбовими деталями зі стандартною різьбою (міцність різьби гарантована стандартом) і дотримані норми глибин закручування гвинтів і шпильок, критерієм працездатності різьбового з'єднання буде міцність різьбового стрижня на розтяг у місці, ослабленому різьбою. Тому прийнятий розрахунок різьбового з'єднання умовно ведуть на розтяг різьбового стрижня, а специфічні особливості його навантаження враховують вибором навантаження для розрахунку.

Приймаючи в якості розрахункової умови

,

маємо формулу для розрахунку напруження

.

Після підстановок і перетворень одержимо:

()

,			()

де  - умовне напруження розтягу в різьбовому стрижні, МПа;

- прийняте для розрахунку осьове навантаження, Н;

А - площа перерізу різьбового стрижня в різьбовій частині, ;

- прийняте для розрахунку допустиме напруження, МПа;

- мінімально можливий діаметр різьбового стрижня в місці, ослабленому різьбою, мм.

На підставі розрахунку призначається стандартна різьба з параметрами, найближче більшими від розрахункових, а потім вибираються стандартні різьбові деталі з призначеною різьбою.

Перелік стандартів на конструкцію і розміри болтів і гайок подано в табл. А.1, Б.1. Варіанти конструкцій та розміри найбільш поширених і вживаних в інженерній практиці болтів і гайок наведені в табл. А.2...А.14, Б.2...Б.8 [1].

У табл. 1 наведені необхідні при розрахунках параметри стандартної метричної різьби.

Таблиця  - Розміри найбільше поширених різьб за ГОСТ 9150-81

| Зовнішній діаметр різьби , мм | Крок , мм | Внутрішній діаметр різьби , мм | Площа перерізу різьбового стрижня в різьбовій частині |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 0,5 | 2,459 | 4,75 |
| 4 | 0,7 0,5 | 3,242 3,459 | 8,24 9,40 |
| 5 | 0,8 0,5 | 4,134 4,459 | 13,4 15,6 |
| 6 | 1 0,75 | 4,917 5,188 | 19,0 21,1 |
| 8 | 1,25 1 0,75 | 6,647 6,917 7,188 | 34,7 37,6 40,6 |
| 10 | 1,5 1,25 1 | 8,376 8,647 8,917 | 55,1 58,7 62,4 |
| 14 | 2 1,5 1,25 1 | 11,835 12,376 12,647 12,917 | 110 120 126 131 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 1,5 1 0,75 | 13,835 14,376 14,917 15,188 | 150 162 175 181 |
| 18 | 2,5 2 1,5 1 | 15,294 15,835 16,376 16,917 | 184 197 211 225 |
| 20 | 2,5 2 1,5 1 | 17,294 17,835 18,376 18,917 | 235 250 265 281 |
| 22 | 2,5 2 1,5 1 | 19,294 19,835 20,376 20,917 | 292 308 326 344 |
| 24 | 3 2 1,5 1 | 20,752 21,835 22,376 22,917 | 338 374 393 412 |
| 27 | 3 2 1,5 1 | 23,752 24,835 25,376 25,917 | 443 484 506 527 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3,5 3 2 1,5 | 26,211 26,752 27,835 28,376 | 540 562 608 632 |
| 33 | 3,5 3 2 1,5 | 29,211 29,752 30,835 31,376 | 670 695 746 774 |
| 36 | 4 3 2 1,5 | 31,670 32,752 33,835 34,376 | 787 841 899 928 |

Вибір допустимих напружень при розрахунках різьбових деталей зв'язують із характером навантаження з'єднання, механічними характеристиками матеріалу, з якого деталі зроблені, номінальними розмірами різьби, наявністю і контролюємостю попереднього затягування.

При статичному навантаженні допустимі напруження розраховуються за формулою

()

де  - границя текучості матеріалу, МПа;

S - необхідний запас міцності, рекомендується приймати в залежності від номінального розміру різьби.

Неконтрольоване затягування:

- S = 5...4 - для різьб М6... М16;

- S = 4...2,5 - для різьб М16... М30;

- S = 2,5...1,7 - для різьб вище М30.

У випадку, коли різьбовий стрижень виконаний із легованої сталі, коефіцієнти варто збільшити на 30%.

Якщо затягування контролюється, приведені коефіцієнти запасу зменшують:

- у 2...1,6 рази - для різьб М6... М16;

- у 1,5...1,2 раза - для різьб М16... М30.

Значення границь текучості деяких характерних для різьбових деталей матеріалів приведені в табл.2.

Таблиця  - Границі текучості деяких матеріалів характерних для різьбових деталей

| Матеріал | Ст.3 | Сталь 35 | Сталь45 | Сталь 40Х (поліпшена) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границя текучості , МПа | 220 | 320 | 360 | 550 |

Таблиця  - Приблизні значення допустимих напружень в різьбовій частині болтів масового виробництва при статичному навантаженні і неконтрольованому затягуванні

| Мат еріал болта | для болтів, гвинтів, шпильок, МПа |
| --- | --- |
|  | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 |
| Ст.3 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 76 | 88 |
| Сталь 35 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 89 | 94 | 10 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 145 |
| Сталь 40Х (поліп.) | 113 | 118 | 125 | 130 | 137 | 145 | 152 | 163 | 180 | 210 |

У табл.3 приведені орієнтовні значення допустимих напружень у різьбовій частині болтів і аналогічних деталей при статичному навантаженні і неконтрольованому затягуванні, що одержали поширення в практиці розрахунків.

При циклічному навантаженні

,			( )

де  - границя витривалості різьбового стрижня, МПа;

- коефіцієнт асиметрії зміни напружень циклу, ;

S - необхідний запас міцності.

Незалежно від циклу зміни зовнішнього навантаження в різьбовому стрижні різьбового з'єднання цикл зміни напруження може бути тільки знакопостійним. Приймаючи приблизно для знакопостійного циклу , границю витривалості різьбового стрижня можна розрахувати за формулою

,

де  - середня складова циклу;

- амплітудна складова циклу;

- загальний коефіцієнт, що враховує розміри деталі , стан поверхні , концентратори напружень , зміцнення поверхні .

.

Значення приведених вище коефіцієнтів наведені в таблицях 4-5,67.

Таблиця  - Усереднені значення коефіцієнта  для сталей

| Діаметр деталі, мм | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,93 | 0,82 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,58 | 0,57 |

Таблиця  - Зразкові значення ефективного коефіцієнта концентрації напружень для нарізних метричних різьб

| Матеріал | Ст.3 | Сталь 35 | Сталь 45 | Сталь 40Х (поліпш.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективний коефіцієнт концентрації напружень | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,7 |

Таблиця  - Зразкові значення коефіцієнтів , що враховують вплив шорсткості поверхні

| Середнє аріфметичне відхилення профілю | Значення при |
| --- | --- |
|  | 400 | 600 | 1200 |
| 0,08...0,32 | 1 | 1 | 1 |
| 0,32...2,5 | 1,05 | 1,1 | 1,25 |
| 5...20 | 1,2 | 1,25 | 1,5 |

Особливо небезпечна корозія на поверхні деталей, тим більше - корозія у морскій воді.

Таблица  - Значення коефіцієнтів , які враховують вплив зміцнення поверхні за рахунок обробки деталей

| Діаметр зразка, мм | Вид обробки |
| --- | --- |
|  | Загартування СВЧ на глибину 0,09...1,5 мм | Азотування на глибину 0,1...0,6, мм | Цементація на глибину 0,2...0,6 мм | Цианування на глибину 0,2 мм | Обкатка роликом | Обдувка дробом |
| d = 7...20 | 1,3...1,6 | 1,15... ...1,25 | 1,2... ...2,1 | 1,8 | 1,2... ...1,4 | 1,1... ...1,3 |
|  | 1,6...2,8 | 1,9...30 | 1,5...2,5 |  | 1,5...2,2 | 1,4... ...2,5 |
| d = 30...40 | 1,2...1,5 | 1,1... ...1,15 | 1,1...1,5 | - | 1,1... ...1,25 | 1,1... ...1,2 |
|  | 1,5...2,5 | 1,3...2,0 | 1,2...2,0 |  | 1,3...1,8 | 1,1... ...1,5 |

Примітка. У зазначених діапазонах першими приведені значення  для зразків без концентраторів напружень, а другими - для зразків із концентратором напружень.

Обираючи запас міцності , варто мати на увазі, що в циклічно навантажених різьбових з'єднаннях затягування зазвичай контролюється.

# 2 Попередньо не затягнуте різьбове з'єднання під дією осьової сили

Вибір навантаження для розрахунку пояснюється на типових прикладах.

На рис. 1 зображено рим-болт. При зовнішній осьовій силі розрахунок проводимо, приймаючи

(без урахування маси).		()

Рисунок  - Розрахункова схема

# 3 Різьбове з'єднання під дією сили зсуву

На рис. 2 зображене з'єднання болтами двох половин тяги.

Умова роботи з'єднання: болти повинні бути затягнуті з такою силою , щоб сила тертя між тягою і накладками  була більша сили  зсуву (зазор між отвором і стрижнем не повинний зменшуватися).

Осьове зусилля на болт - сила попереднього затягування , знайти її можна з таких співвідношень:

,

,

де  - сумарне число кількості болтів і пар площин стиску в з'єднанні (на рис. 2 у з'єднанні дві пари площин стиску і два болти);

- коефіцієнт тертя на площині стику, для практичних розрахунків зазвичай приймають у стиках: «метал-метал» ; «метал-неметал» (бетон, цегляна кладка, дерево) .

|  | Рисунок - Розрахункова схема з'єднання болтами двох половин тяги |
| --- | --- |

При затягуванні болтів завдяки тертю в різьбі тіло болта зкручується, у ньому з'являються, в додавання до напружень розтягу, дотичні напруження крутіння. Уточнені розрахунки стандартних болтів при складному двохосьовому напруженому стані показують, що еквівалентне нормальне напруження залежить від діаметра болта, параметрів різьб, коефіцієнта тертя в різьбі і відрізняється від напруження розтягу приблизно в 1,25...1,45 раза. Звідси узвичаєна рекомендація: при розрахунках різьбових з'єднань, що відповідають деформації чистого розтягу, варто завищувати розрахункове навантаження у відповідне число разів:

.			( )

З огляду на деяку непевність у виборі коефіцієнта , у практиці розрахунків зазвичай приймають середнє значення:

.

# 4 Різьбове з'єднання під дією тільки осьової сили (розрахунок на нерозкриття стику)

Неодмінна умова якості різьбового з'єднання - нерозкриття стику під навантаженням. Якщо осьова сила викликає пружний розтяг болта, то щоб стик не розкрився, з'єднання обов'язково повинне бути попередньо затягнуте.

Максимальне зусилля розтягу , яким навантажено різьбовий стрижень у попередньо затягнутому силою  з'єднанні під дією зовнішньої осьової сили , істотно залежить від пружних деформацій деталей з'єднання. Загальне уявлення про характер цих деформацій дає рис. 3.

При затягуванні болт Б під дією сили розтягу попереднього затягування  дещо збільшує свою довжину, а всі інші деталі (фланець Ф1, фланець Ф2, шайба Ш, прокладка П) під дією такої ж, але стискальної сили свої розміри зменшують. Зовнішнє осьове навантаження , яке прикладається до болта через шайбу і гайку, додатково збільшує деформацію болта і шайби, що дозволяє іншим деталям дещо зменшити розмір попередньої деформації. Сила попереднього затягування при цьому зменшується до величини залишкового затягування . У залежності від співвідношення розмірів деформацій деталей, що збільшують свою деформацію при навантаженні з'єднання (Б, Ш) і зменшують свою деформацію (Ф1, Ф2, П), сила залишкового затягування може зменшуватися до нуля. Фізично це означає, що стик знаходиться на грані розкриття або розкрився. Через те, що розкриття стику не припускається, надалі будемо вважати .

|  | Рисунок - Деформації деталей різьбового з'єднання при попередньому затягуванні і наступному навантаженні зовнішньою осьовою силою |
| --- | --- |

Максимальне розрахункове навантаження на болт

.			( )

Формулу для розрахунків  можна одержати з умови, що сума додаткових деформацій (у зв'язку з навантаженням попередньо затягнутого з'єднання) усіх деталей, що збільшують свою деформацію (Б, Ш), дорівнює сумі додаткових деформацій усіх деталей, що зменшують свою деформацію (Ф1, Ф2, п):

.			( )

Введемо позначення:

- - пружні деформації відповідно болта, шайби, фланця 1, фланця 2, прокладки під дією сили попереднього затягування ;

- - пружні деформації болта і шайби під дією максимального навантаження ;

- - пружні деформації фланців і прокладки під дією сили залишкового затягування .

Це дозволить рівність (8) представити у вигляді

( )

Вважаючи пружні деформації всіх деталей з'єднання пропорційними навантаженню, виразимо їх у залежності від навантаження за допомогою коефіцієнтів податливості С:

,	;

,	;

,	;

,	;

,	.

З рівності (7) випливає, що . З урахуванням цього представимо залежність (9) у вигляді:

Після відповідних перетворень одержимо:

.( )

Позначимо коефіцієнт при  цієї залежності через . Він характеризує податливість деталей у з'єднанні і називається коефіцієнтом податливості стику або коефіцієнтом зовнішнього навантаження.

Остаточно:

.		( )

Це говорить про те, що максимальне зусилля, яким навантажено болт у попередньо затягнутому, а потім навантаженому осьовою силою з'єднанні, залежить від величини сили попереднього затягування, величини сили зовнішнього осьового навантаження і від пружньої податливості деталей з'єднання.

З огляду на особливості розрахунку попередньо затягнутого з'єднання, у якості розрахункового навантаження  в з'єднанні, що не підтягається під навантаженням, варто прийняти:

.			( )

У з'єднаннях, де не виключена можливість підтягування під навантаженням,

.		( )

## 4.1 Розрахунок коефіцієнта податливості стику

За визначенням коефіцієнта податливості стику,

,	( )

тобто розрахунок його пов'язаний із чисельним визначенням коефіцієнтів податливості всіх деталей з'єднання.

Коефіцієнт податливості  будь-якої деталі є пружна абсолютна деформація, що припадає на одиницю сили, що її викликає:

.				( )

При розтязі-стисканні абсолютна деформація зразка постійного за довжиною перерізу розраховується за формулою

,

де  - сила, що розтягує або стискує;

- довжина зразка;

- модуль пружності першого роду матеріалу зразка;

- площа поперечного перерізу зразка.

Підставляючи цю залежність у вираз (15), одержимо для випадку розтягу-стиску:

.			( )

Формулу (16) можна використовувати тільки для розрахунків коефіцієнта податливості в деталях постійного по довжині перерізу, що сприймають навантаження, рівномірно розподілене по опорних поверхнях деталі. Жодна з деталей реального різьбового з'єднання цій умові не задовольняє. Тому стосовно до розрахунків різьбових з'єднань формула використовується з рядом допущень.

Коефіцієнт податливості болта при перемінному по довжині перерізу розраховується як сума коефіцієнтів, знайдених на окремих ділянках постійного перерізу:

,( )

де  - модуль пружності першого ряду матеріалу болта, МПа. Для сталі ;

- довжина ділянки 1, 2, 3,... ,n, мм;

- площа поперечного перерізу на ділянках 1, 2, 3, ... , n, мм2.

Наприклад, стосовно до рис.3 болт має чотири ділянки: стовщення в голівці Б1, шийку в середній частині Б2, стовщення перед різьбою Б3, різьбову частину Б4. Для цього випадку

.

У довжину крайніх ділянок болта зазвичай включають, відповідно, половину висоти головки болта і половину висоти гайки. Крайню ділянку шпильки або гвинта, що ввертається в інші деталі, збільшують на половину номінального діаметра різьби d. У довжину стрижня фундаментного болта включають 1/3 його довжини, що залита у бетон.

Податливість звичайної підкладної шайби мала, у порівнянні з податливістю болта, і нею можна знехтувати.

Коефіцієнт податливості високої спеціальної шайби, яка амортизує, що має висоту, більшу ширини опорного кільця , приблизно можна обчислити за формулою:

,		( )

де h - висота шайби, мм;

ЕШ - модуль пружності першого роду матеріалу шайби, МПа;

- зовнішній діаметр шайби, мм;

- внутрішній діаметр шайби, мм.

Коефіцієнт податливості пружинних шайб      (ГОСТ 6402-70) можна визначити за формулою

,			( )

де  - середній діаметр шайби, мм;

- висота перерізу шайби, мм;

- модуль пружності другого роду матеріалу шайби, МПа. для сталі .

При розрахунку коефіцієнта податливості фланців варто враховувати, що в деформаціях бере участь не весь обсяг матеріалу фланців, а тільки та частина його, що обмежена деяким зрізаним конусом, (рис. 4).

Рисунок  - Конус впливу деформацій у тілі фланця

За малий діаметр конуса  приймають у з'єднаннях без підкладних шайб розмір гайки (голівки болта) під ключ. У з'єднаннях із підкладними шайбами - півсуму розміру під ключ і зовнішній діаметр шайби.

За експериментальними даними .

Приймаючи для розрахунку , конус приблизно можна замінити циліндром із зовнішнім діаметром

,

де l - товщина фланця.

Тоді для циліндра з осьовим отвором усередині  будемо мати:

( )

де  - товщина відповідно фланця 1, фланця 2, мм;

- модуль пружності першого роду матеріалів фланців, МПа: для сталі -  для чавуна - ;

- діаметр опорної поверхні гайки або головки болта, мм;

- діаметр свердленого отвору під болт, мм. При відсутності більш точних даних можна приймати цей розмір рівним номінальному розміру різьби.

У тих випадках, коли різьбовий стрижень (гвинт, шпилька) ввертається безпосередньо в деталь, пружна податливість деталі до уваги не приймається. У дійсності податливість такої деталі збільшує податливість болта, проте, у порівнянні з його власною податливістю, дуже незначно.

Прокладка в з'єднанні зазвичай укладається по всій поверхні контакту деталей, що з’єднуються, тобто за розміром більше будь-якої з основ конусів впливу деформацій фланців. Тоді умовно для розрахунку  приймають, що прокладка являє собою порожнистий циліндр із висотою, що дорівнює товщині прокладки, зовнішнім діаметром, рівним півсумі основ конусів впливу деформацій фланців, і внутрішнім діаметром, рівним діаметру отвору під болт.

Допущення призводять до формули

,	( )

де  - товщина прокладки, мм;

- модуль пружності першого роду матеріалу прокладки, МПа:

- деревини нецінних порід - ;

- картону для прокладок - ;

- гуми для прокладок - ;

- шкіри для прокладок - ;

- діаметри опорної поверхні гайки, болта, мм.

Якщо прокладка за розмірами менша основ конусів впливу деформацій фланців, розрахунок коефіцієнта податливості прокладки ведеться за її дійсними розмірами.

Приклад розрахунку

На рис. 5 приведено конструкцію різьбового з'єднання чавунної стійки та чавунної плити стандартними різьбовими деталями. Розрахувати коефіцієнт податливості стику.

Необхідні для розрахунку розміри деталей з'єднання узяті з довідника [1].

Коефіцієнт податливості болта визначається за формулою (17):

Рисунок  - Розрахункова схема

Для розрахунку податливості верхнього фланця прийняті:

- (для сталі);

- (чавун);

- - довжина стрижня болта;

- - довжина нарізаної частини;

- - висота голівки болта;

- - сумарна товщина фланця;

- - товщина верхнього фланця;

- - товщина шайби;

- - діаметр шайби;

- - розмір гайки під ключ;

- - діаметр опорної поверхні з боку гайки;

- - висота гайки;

- - діаметр стрижня болта;

- - діаметр свердленого отвору під болт;

- - внутрішній діаметр різьби М12.

Тоді

;

Коефіцієнт податливості верхнього фланця визначається за формулою (20):

Для розрахунку коефіцієнта податливості нижнього фланця прийняті:

- - (чавун);

- - товщина нижнього фланця;

- - діаметр опорної поверхні з боку голівки болта, прийнятий рівним розміру під ключ;

- - аналогічно попередньому.

Коефіцієнт податливості нижнього фланця визначається за формулою (20):

Коефіцієнтом податливості шайби знехтуємо. Коефіцієнт податливості стику визначається за формулою (14)

Аналіз залежності (14), формул для розрахунку коефіцієнтів податливості окремих деталей з'єднання і приклада розрахунку дозволяє зробити деякі загальні висновки:

- При звичайно застосовуваних співвідношеннях розмірів деталей різьбового з'єднання і при відсутності пружної прокладки податливість болта більша податливості фланців. Отже, коефіцієнт податливості стику  значно менший одиниці.

У табл. 8  приведено середні значення коефіцієнта податливості стику для типових з'єднань без прокладок із сталевим болтом, якими можна користуватися при розрахунках середньої точності.

Таблиця  - Середні значення коефіцієнта податливості стику в різьбових з'єднаннях без прокладок

| Матеріали деталей, що з'єднуються | Коефіцієнт податливості стику χ |
| --- | --- |
| Сталь - сталь Сталь - чавун Чавун - чавун Метал - дерево | 0,09 0,12 0,17 0,6...0,75 |

- При жорсткому закріпленні на бетонних фундаментах металевих корпусів механізмів і машин із заливними фундаментними болтами податливість болта настільки більша податливості фланців, що .

- Пружні прокладки в з'єднаннях значно збільшують податливість фланців, у результаті цього коефіцієнт податливості стику наближається до одиниці.

У табл. 9  приведено середні значення коефіцієнта податливості стику для з'єднань із прокладками з деяких типових для машинобудування матеріалів.

Таблиця  - Середні значення коефіцієнта податливості стику в різьбових з'єднаннях із прокладками

| Матеріал прокладки | Коефіцієнт податливості стику |
| --- | --- |
| Технічна гума Пресований картон, азбест Шкіра М'який метал (мідь, латунь, свинець) | 0,8...0,95 0,6…0,8 0,5…0,7 0,15…0,25 |

Розрахунок коефіцієнта податливості стику  можна виконувати тільки стосовно до сконструйованого різьбового з'єднання. Тому рекомендується в проектному розрахунку прийняти наближене його значення (див. табл. 8,9), а після завершення конструювання з'єднання розрахунком уточнити значення . Якщо виявиться, що уточнене значення  більш ніж у 1,3 раза відрізняється від приблизно прийнятого, розрахунок з'єднання варто повторити з уточненням значення .

## 4.2 Попереднє затягування в з'єднанні і його вибір

Вирішуючи спільно рівняння (7) і (11), одержимо:

звівдки

.		( )

З формули випливає, що величина сили попереднього затягування  повинна вибиратися в залежності від розміру зовнішнього навантаження , податливості стику  і, головне, від величини необхідного залишкового затягування в з'єднанні .

Залишкове затягування розраховують, базуючись на нормах мінімальних тисків на поверхню стику.

Позначимо:

- - мінімально допустимий залишковий тиск на поверхні стику, ;

- - площа поверхні стику, яку треба розуміти як півсуму площ основ конусів впливу деформацій фланців, .

Тоді залишкове затягування (на один болт):

()

Поширені норми мінімальних тисків на поверхні стику для з'єднань, що працюють під тиском, наведені в табл. 10.

Таблиця  - Мінімальні тиски на поверхні стику із суцільною прокладкою для з'єднань, що працюють під тиском рідини, пару, газу

| Тип з'єднання | Мінімальний тиск на поверхні стику |
| --- | --- |
| Відповідальні з'єднання металевих деталей (стики станин, з'єднання зі станиною нерухомих бабок тощо) | 1…2 |
| Звичайні з'єднання металевих деталей (кронштейни на металевих колонках, машини і механізми на металевих основах, кришки підшипників на корпусах і т.п.) | 0,3…0,5 |
| Маловідповідальні з'єднання металевих деталей, металевих деталей на неметалевих основах | 0,1…0,3 |

# 5 Різьбове з'єднання під дією осьової сили і сили зсуву

Якщо стик плоский і конструкцією з'єднання не передбачаються додаткові пристосування для сприйняття сили зсуву  (шпонки, штифти), залишкове  затягування повинне забезпечувати силу тертя на поверхні стику, більшу, ніж сила зсуву. Приймаючи

і підставляючи у формулу (22), одержимо:

.		()

Тоді, відповідно до формули (11):

.()

Важливо відзначити, що максимальне навантаження на болт у цьому випадку не залежить від коефіцієнта податливості стику.

Для з'єднань, що підтягуються під навантаженням,

;			( )

для з'єднань, що не підтягуються під навантаженням,

.		( )

У формулах (24),(25) під силою  зсуву розуміється рівнодіюча усіх сил зсуву, що діють на з'єднання, які варто знаходити векторним додаванням; під осьовою  - рівнодіюча всіх осьових сил, що знаходять алгебраїчним додаванням.

# 6 Спрощений розрахунок затягнутих різьбових з'єднань на нерозкриття стику

Дану методику розрахунку можна застосовувати для розрахунку фланцевих з'єднань трубопроводів, кришок цилиндрів, із прокладками і без них, затягнутих станин пресів, клетей прокатних станів і інших машин і механізмів, у яких застосовуються попередньо затягнуті різьбові з'єднання.

Для розрахунку необхідні наступні вихідні дані:

- площа стику деталей, що передає попереднє і залишкове затягування ;

- залишковий тиск у стику, допустимий після додавання зовнішнього навантаження (тиск , що розкриває стик);

- кількість різьбових стрижнів, що забезпечують затягування стику деталей ;

- робоче зусилля на різьбове з'єднання - зовнішнє навантаження .

Площа стику визначається конструктивно для різних машин і механізмів, і при дії максимальних навантажень у стику напруження не повинні перевищувати (0,7...0,9) для матеріалу деталей стику (статичне навантаження стику) і  при циклічному навантаженні.

Зусилля залишкового затягування, що припадає на один різьбовий стрижень, складе:

.			()

Значення  можна вибирати за табл. 9 і 10.

Розрахункове навантаження на один різьбовий стрижень (болт, гвинт, шпильку) складе:

,			()

де  - робоче навантаження, що діє на 1 різьбовий стрижень (болт, шпильку),

.			()

Для з'єднань, які підтягуються під навантаженням, що викликає додаткові контактні напруження, розрахункове навантаження збільшується з урахуванням коефіцієнта .

Розрахунок внутрішніх діаметрів різьбових стрижнів (болтів, шпильок, колон пресів і т.д.) проводять за формулою

.			( )

# 7 Розрахунок різьбових з'єднань на ударне навантаження

Основна задача розрахунку різьбових з'єднань на ударне навантаження - визначення динамічної сили, що діє на болт при ударі. Розрахунок реальних систем на ударне навантаження пов'язаний із великими труднощами (урахування пружних контактних і пластичних деформацій, загальний опис хвильових процесів і т.д.), тому для інженерного розрахунку обмежимося наближеним енергетичним методом.

Проаналізуємо удар поршня масою  об кришку циліндра, закріплену  болтами (рис.6).

Спочатку знехтуємо масою кришки і її податливістю і будемо вважати, що вся кінетична енергія удару поршня переходить у потенційну енергію деформації різьбового з'єднання. Окреме різьбове з'єднання уявимо у виді шпильки й еквівалентної втулки з центральним додатком динамічної сили  (рис. 7).

Рисунок  - Схема дії сил при ударі поршня об кришку, закріплену шпильками

Рисунок  - Схема дії сил у різьбовому з’єднанні у виді шпильки й еквівалентної втулки при навантаженні центральною динамічною силою

Розглянемо випадок, коли при ударі стик не розкривається. Потенційна енергія різьбового з'єднання до удару

,			()

де  - сила початкового затягування;

,  - податливості стрижня (болта, шпильки) і еквівалентної втулки (деталей стику).

Після удару на стрижень і втулку (деталі стику) діють сили

;			()

.		()

При необхідності розміри  і  повинні включати додаткові контактні й інші деформації.

Потенційна енергія деформації різьбового з'єднання після удару

.()

З умови рівності енергій

,

де  - кінетична енергія поршня (енергія удару).

З огляду на рівності (32) і (35), знаходимо

.		( )

При впливі динамічної сили  деталі стику одержують зсув (в умовах щільного стику)

.

Прирівнюючи роботу динамічної сили до кінетичної енергії поршня, маємо рівняння

.		( )

Відзначимо, що динамічна сила не залежить від початкового затягування, і відповідно до рівності (32)

.		()

У загальному випадку

,		( )

де суми поширюються на деталі системи стрижня  і системи корпуса .

Динамічна сила, сприймана стрижнем (шпилькою),

.( )

З аналізу цієї формули випливає, що для зниження ударних динамічних сил, що діють на стрижень, необхідно збільшувати податливість деталей системи стрижня.

При збільшенні податливості деталей системи корпуса загальна сила  (39) зменшується, проте навантаження на болти зростають.

Розглянемо тепер випадок, коли при ударі відбувається розкриття стику. Криві зміни динамічної сили  в залежності від зсуву деталей стику показані на рис.8.

Рисунок  - Залежність динамічної сили від зсуву деталей стику

У точці С стик розкривається:

;			( )

переміщення деталей стику при цьому

.			( )

Після розкриття стику подальша деформація відбувається тільки в стрижні, тому

.		( )

Робота загальної динамічної сили

.

З урахуванням рівностей 41-43, одержуємо

.		( )

Прирівнюючи роботу деформації кінетичної енергії удару , знаходимо

.		( )

Динамічна сила, сприймана стрижнем,

.		( )

При більш точному розрахунку можна врахувати роботу сили ваги тіл, що співударяються.

Діаметр різьбових стрижнів знаходять за формулою (31), при .

# 8 Групове різьбове з'єднання

Групове різьбове з’єднання – це з'єднання декількома болтами або аналогічними різьбовими деталями. Специфіка розрахунку - визначення найбільш навантаженого болта в з'єднанні і навантаження на нього при відомих значеннях зовнішніх чинних силових факторів: сил та моментів, що перекидають і скручують. Розглядається найбільш типовий випадок, коли стик плоский, спеціальних пристосувань для сприйняття сил зсуву немає.

Запропонований нижче метод визначення навантажень на болти в груповому різьбовому з'єднанні грунтується на таких припущеннях: з'єднання попередньо затягнуте, болти по площі стику розподілені достатньо часто і рівномірно, розміри болтів однакові, у кожному створені однакові попередні напруження, розкриття стику під навантаженням не припускається, фланці достатньо жорсткі і під навантаженням не згинаються. Ці реальні припущення дозволяють ототожнювати зміни тиску в стику при додатку зовнішнього навантаження зі змінами напружень у перерізі попередньо напруженої консольної балки, а болти вважати спроможними забезпечити відповідні закони цих змін.

Розрахунки ведуться в такій послідовності:

1 Визначити центр ваги перерізів болтів у стику (він же - геометричний центр стику).

У загальному випадку для визначення координат центру ваги () у площині стику будують довільну допоміжну систему координат () і в цій системі приблизно розміщають положення точки центру ваги. Відповідно до визначення центру ваги плоскої фігури сума моментів площі перерізів болтів відносно осей, проведених через центр ваги паралельно осям координат, повинна дорівнювати нулю. Укладаючи відповідні рівняння і вирішуючи їх щодо координат центра ваги, одержимо:

,		( )

де  - координати болтів у допоміжній системі координат;

- координати центра ваги в допоміжній системі координат;

- число болтів.

Приклад

На рис. 9 зображені (у перерізі по площині стику) болти групового з'єднання, що складається з 3 болтів однакового розміру. Визначається положення центра ваги перерізів болтів.

Рисунок  - Розрахункова схема групового болтового з'єднання

.

При

.

.

Коли стик має осі симетрії, визначення центру ваги значно спрощується. При наявності двох осей симетрії центр ваги знаходиться в точці їхнього перетинання, при одній осі - центр ваги лежить обов'язково на цій осі і розрахунку підлягає тільки координата розташування центру ваги уздовж осі.

2 Привести всі силові чинники до точки центра ваги стику.

Для цієї цілі зручно через точку центру ваги провести основну просторову систему координат , зовнішні сили і моменти розкласти за цими осями координат, а потім за правилами статики виконати їхній перенос у точку початку координат. Варто мати на увазі, що моменти в площині їхньої дії і сили по лінії дії переносяться без додавання яких-небудь силових чинників, перенос сил паралельно лініям дії пов'язаний із додаванням моменту, рівного добутку сили на найкоротшу відстань від точки переносу до лінії дії сили. У загальному випадку лінії дії сил не перетинають осей координат. Тоді перенос сил у початок координат виконується в два прийоми: спочатку до перетинання з однією з осей, а потім у точку початку координат. При цьому добавляються два взаємно перпендикулярних моменти.

Після переносу в точці центру ваги усі однойменні чинники алгебраїчно додаються. У результаті, у самому загальному випадку, утворюються три координатні сили () і три координатних моменти ().

Додавання однойменних чинників не обов'язкове. При табличному методі розрахунку зручно розглядати дію кожного довільного силового чинника окремо.

3 Визначити осьові навантаження, що діють на кожний болт, від центральної сили  і моментів , що перекидають.

Сила , що проходить через центр ваги, рівномірно навантажує всі болти і на кожному із них створює осьове навантаження

де z - число болтів у з'єднанні.

Моменти , що перекидають, теж створюють осьові навантаження на болти. Формули для їхнього розрахунку можна одержати з умови, що сума моментів осьових сил на болти щодо відповідної осі повинна дорівнювати зовнішньому моменту, а величина кожної сили прямо пропорційна відстані до осі повороту. Спільне рішення рівнянь призводить до таких залежностей:

- осьова сила, що діє на найбільш віддалений від осі повороту болт (припустимо, це болт 1),

,

а на усі інші

де  - відстані до болтів від відповідної осі повороту.

Формули дають тільки значення сил. Знаки розставляються з урахуванням області розміщення болтів: область розтягу - «+», область стиску -   «-».

Приклад

На рис. 10 показано, що деталь прикріпляться до фундаменту трьома болтами. Відомі положення центру ваги (Ц. в), зовнішній момент , що перекидає, і відстань від болтів до осі повороту, що проходить через центр ваги. Визначаються осьові сили, що діють на болти. Область розтягу - зліва, болти 1, 2 навантажуються додатною силою ("+"), область стиску - справа, болт 3 навантажується від’ємною силою ("-").

Рисунок  - Розрахункова схема

Зі спільного вирішення рівняння маємо:

Повне осьове навантаження на кожен із болтів з'єднання визначаться алгебраїчним додаванням осьових сил:

.

4 Визначити сили зсуву, що припадають на кожен болт від спрямованих уздовж осей сил  і моменту , що скручує.

Осьові сили  проходять через центр ваги і рівномірно навантажують усі болти, відповідно

.

Сили ,  за напрямком збігаються з напрямком сил . Навантаження на болти від моменту , що скручує, - сили в площині стику, перпендикулярні радіусам, проведеним до кожного болта з точки центру ваги. Знайти їх можна з умови, що сума моментів усіх сил відносно точки центру ваги повинна дорівнювати моменту . Кожна з сил від моменту  пропорційна відстані від болта до точки центру ваги. Спільне рішення відповідних рівнянь призводить до таких формул.

Сила зсуву, яка діє на найбільш віддалений болт (припустимо, це болт 1),

і т.д.

Приклад

На рис. 11 показано, що деталь прикріплена до фундамента трьома болтами.

Відомі відстані від цих болтів до точки центру ваги і момент , що скручує (у площині стику). Визначити діючі на кожен болт сили , що зрушують .

;

.

Рисунок  - Розрахункова схема

Вирішуючи рівняння спільно, одержимо:

.

Повна сила зсуву, що діє на кожний болт у з'єднанні, знаходиться геометричним (векторним) додаванням сил

Додавання простіше усього виконувати графічно. Порівняння повних осьових і сил зсуву,які діють на болт, дозволяє визначити найбільш навантажений болт. Може виявитися, що найбільш навантажений болт визначити важко. Тоді для декількох, можливо, найбільш навантажених болтів, використовуючи формули (6),(7),(11), визначають розрахункове навантаження й у якості найбільш навантаженого приймають болт із максимальним навантаженням.

Розрахунки на міцність виконуються за найбільш навантаженим болтом. Інші болти з технологічних міркувань приймають такими ж, як найбільше навантажений.

Приклад розрахунку

Задача

Розрахувати болти кріплення чавунного корпуса редуктора до чавунної надфундаментної плити при таких умовах. З’єднувальною муфтою редуктор зв'язаний з електродвигуном.

На вихідному валі редуктора встановлена зірочка ланцюгової передачі, що має , частоту обертання . ККД редуктора , вага . Інші дані приведені на рис. 12.

Рисунок  - Розрахункова схема

Рішення

1 Визначення діючих на редуктор силових чинників.

Крутний момент на вході

Напрямок моменту збігається з напрямком обертання вхідного вала.

Крутний момент на виході

Напрямок моменту протилежний напрямку обертання зірочки.

Натяг гілок у ланцюговій передачі

Розкладемо  на горизонтальну і вертикальну складові, одержимо:

Приблизна власна вага проміжних механізмів (редуктори, коробки швидкостей, варіатори) може бути розрахована за формулою

,

де  - об’єм корпуса, см3.

2 Визначення положення точки центру ваги перерізу болтів у стику.

Стик має дві осі симетрії (див. рис. 12). Точка перетину осей симетрії приймається за центр ваги перерізів болтів у стику (на рис.12 позначена «Ц.в.»).

3 Приведення всіх силових чинників у точку центру ваги, визначення силових впливів на болти похідних силових чинників, додавання сил, що діють на кожен болт.

Виконується при послідовному заповненні приведеної нижче табл. 11. Сили в площині стику додаються геометрично масштабною побудовою плану сил (рис. 13).

4 Розрахунок діаметрів болтів.

Найбільш навантаженим у з'єднанні, безперечно, виявився болт 5. За ним і ведеться розрахунок на міцність.

Підтяжка під навантаженням не передбачається. Для розрахунку прийняті: коефіцієнт тертя на стику ; коефіцієнт податливості стику  (див. табл. 8); коефіцієнт затягування ; допустимі напруження  (табл. 3); матеріал болта - сталь Ст3; очікуваний розмір MI6.

.

Приймаються для з'єднання болти MI6 (для М16 ) (див. табл. 1).

Уточнення  не виконується, тому що конструкція з'єднання умовою задачі не обмовлена.

| Таблиця - Результати розрахунку |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження таблиці 11 |  | Примітка. Знаком «(» відзначені сили в площині стику. |
|  | Рисунок - Графічне додавання сил зсуву |

# Додаток А

Таблиця А.1 – Перелік стандартів на конструкцію і розміри болтів

Таблиця А.2 – Болти з шестигранною головкою класу точності В за ГОСТ 7798-70, мм

Примітка: 1 Зазначені у дужках діаметри болтів застосовувати не рекомендується.

Приклад умовного позначення. Болт виконання 1, діаметром різьби , довжиною , з нормальним кроком різьби, з полем допуска , класом міцності 5.8, без покриття: .

Таблиця А.3 – Болти з шестигранною головкою класу точності А за ГОСТ 7805-70, мм

Примітка: 1 Зазначені у дужках діаметри болтів застосовувати не рекомендується.

Приклад умовного позначення. Болт виконання 4, діаметром різьби , з нормальним кроком, довжиною , з полем допуска , класом міцності 6.6, без покриття: .

Таблиця А.4 – Болти з шестигранною головкою класу точності В за ГОСТ 7796-70, мм

Примітка: 1 Зазначені у дужках діаметри болтів застосовувати не рекомендується. Приклад умовного позначення. Болт виконання 3, діаметром різьби , з нормальним кроком, довжиною , з полем допуска , класом міцності 6.8, без покриття: .

Таблиця А.5 – Довжини болтів з шестигранною головкою в діапазоні діаметрів від 6 до 48 мм, мм

Продовження таблиці А.5

Примітка: 1 Зазначені у дужках діаметри болтів застосовувати не рекомендується.

2 Болти, для яких величини  і  розташовані над ломаною лінією, допускається виготовляти з довжиною різьби до головки.

3 Значком  позначені болти з різьбою на всій довжині стрижня.

Таблиця А.6 – Довжини тонких  болтів з шестигранною головкою класу точності А

Таблиця А.7 – Болти з напівсферичною головкою і вусиком класу точності С за ГОСТ 7783-81, мм

Таблиця А.8 – Болти з потайною головкою і вусиком класу точності С за ГОСТ 7785-81, мм

Таблиця А.9 – Болти з потайною головкою і квадратним підголовком класу точності С за ГОСТ 7786-81, мм

Таблиця А.10 – Відкідні болти за             ГОСТ 3033 - 79, мм

Продовження таблиці А.10

Продовження таблиці А.10

Таблиця А.11 – Рим-болти за                    ГОСТ 4751 - 73, мм

Таблиця А.12 – Вантажність рим-болтів за ГОСТ 4751 - 73, мм

Таблиця А.13 – Конструкції болтів фундаментних за ГОСТ 24379.1 - 80, мм

Таблиця А.14 – Розміри шпильок фундаментних болтів, мм (див. табл. А.13)

Таблиця А.15 – Варіанти установлення фундаментних болтів

# Додаток Б

Таблиця Б.1 – Перелік стандартів на гайки

Таблиця Б.2 – Гайки шестигранні класу точності В: нормальні за ГОСТ 5915-70 і низькі за ГОСТ 5916-70, мм

Продовження таблиці В.2

Таблиця Б.3 – Гайки шестигранні класу точності А: нормальні за ГОСТ 5927-70 і високі за ГОСТ 15524-70, мм

Таблиця Б.4 – Гайки шестигранні класу точності В: високі за ГОСТ 15523-70 і особливо високі за ГОСТ 15525-70, мм

Таблиця Б.5 – Гайки шестигранні класу точності С за ГОСТ 15526-70, мм

| Таблиця Б.6 – Гайки шестигранні прорізні і корончасті класу точності В за ГОСТ 5932-73*, мм |  |
| --- | --- |
| Продовження таблиці Б.6 |  |

Таблиця Б.7 – Гайки круглі шліцьові за ГОСТ 11871-88, мм

Продовження таблиці Б.7

Таблиця Б.8 – Гайки круглі зі шлицем на торці класу точності В за ГОСТ 10657-80, мм

# Рекомендована література

1 Павлище В.Т., Данило Я.Я. Різьби, різьбові з’єднання та кріпильні деталі. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ”+Інституту післядипломної освіти), 2001 –239 с.

2 Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. Т.1. – М.: Машиностроение, 1978. – 728 с.

3 Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. Резьбовые и фланцевые соединения. – М.: Машиностроение, 1990. – 366 с.

4 Иванов М.Н. Детали машин.–М.:Высшая школа, 1976.– 398с.

5 Решетов Д.Н. Детали машин.–М.:Машиностроение, 1974.–654с.

6 Попов В.Л., Каплан Д.А. Расчет группового резьбового соединения. – Ярославль: ЯПИ, 1979. – 50 с.

7 Цейтлин Н.И. Методическое руководство по расчету групповых болтовых соединений. – М.: Станкин, 1959. – 28 с.

Навчальне видання

Лев Леонідович Роганов

Сергій Григорович Карнаух

РОЗРАХУНОК РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ

Навчальний посібник

Технічний редактор    О.О.ДУДЧЕНКО

Комп’ютерна верстка   С.Г.КАРНАУХ

Подп. до друку 				Формат 6084 1/16

Ризограф. друк			Ум. друк. арк. 6,0.

Облік. - вид. арк. 4,4		Тираж 100 экз.	Зам. №____

_____________________________________________________ДГМА. 84313, м. Краматорск, вул. Шкадинова, 72.