Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

СБОРНИК ЗАДАЧ

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

ЧАСТЬ I

###### Утверждено

###### на заседании кафедры ОКММ

Протокол № 10 от 18.06.02

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

###### Краматорск 2002

# УДК 621.81

Сборник задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей. Часть 1/Карнаух С.Г., Шишлаков П.В., Чумаченко А.В. – Краматорск: ДГМА, 2002. - 80 с.

В сборник включены задачи по расчетам рабочих и допускаемых напряжений, механических передач: прямозубых цилиндрических, косозубых цилиндрических и шевронных, прямозубых конических, червячных, ременных и цепных.

Составители:

С.Г. Карнаух, доц.,

А.В. Чумаченко, ст. препод.

П.В. Шишлаков, доц.,

СОДЕРЖАНИЕ	                                             С.

1	критерии работоспособности. расчет напряжений	4

2	Расчет допускаемых напряжений при статической нагрузке	9

3	Связь характеристик цикла с пределом выносливости	16

4	Общие характеристики передач	17

5	Основные параметры зацепления колес с эвольвентными зубьями…………………………………………………………………………………………22

6	Передачи прямозубыми цилиндрическими колесами	25

6.1	Размерные характеристики передач	25

6.2	Силы в зацеплении прямозубых цилиндрических колес	27

6.3	Расчеты усталостной контактной и изгибной прочности зубьев колес………………………………….............………………………………………...29

7	Передачи косозубыми цилиндрическими колесами	36

7.1	Размерные характеристики передач косозубыми цилиндрическими колесами	36

7.2	Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес	39

7.3	Расчет на прочность передач косозубыми и шевронными цилиндрическими колесами	42

8	Конические прямозубые передачи	46

8.1	Геометрия и кинематика	46

8.2	Силы в зацеплении конических прямозубых колес	49

8.3	Расчет усталостной контактной и изгибной прочности зубьев конического колеса	51

9	Червячные передачи	55

9.1	Размерные характеристики червячных передач	55

9.2	Кинематические характеристики	56

9.3	Силы в зацеплении	58

9.4	КПД червячной передачи	61

9.5	Расчет червячных передач на прочность и теплостойкость	63

10	Ременные передачи	66

10.1	Коэффициент скольжения	66

10.2	Коэффициент тяги	67

10.3	Расчет плоскоременной передачи	69

10.4	Расчеты клиноременной и поликлиновой передач	73

11	Цепные передачи	76

# критерии работоспособности. расчет напряжений

Задача 1.1

Крышка моторного цилиндра крепится к корпусу шпильками с внутренним диаметром резьбы (диаметром «живого сечения») . Рабочий диаметр цилиндра . В цилиндре развивается давление . Рассчитайте максимальные напряжения в теле шпильки, вызванные давлением в цилиндре (рис. 1.1). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.1.

Таблица 1.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-во шпилек | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Шпилька | М6 | М8 | М8 | М6 | М10 | М12 |
| , мм | 4,918 | 6,647 | 6,647 | 4,918 | 8,376 | 10,106 |
| , мм | 60 | 80 | 75 | 100 | 80 | 120 |
| , МПа | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 4 |

Задача 1.2

Устройство для измерения нагружающего момента в лабораторной установке представляет собой пластину из пружинной стали. Нагрузка на пластину прикладывается на расстоянии  от места крепления пластины к стойке. Прогиб пластины под нагрузкой измеряется индикатором. Рассчитайте максимальные напряжения в пластине. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.2.

Таблица 1.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина пластины , мм | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 4 | 3 |
| Ширина пластины , мм | 20 | 18 | 25 | 30 | 15 | 17 |
| Нагрузка, , H | 45 | 30 | 60 | 50 | 35 | 60 |
| Расстояние, , мм | 60 | 50 | 40 | 50 | 100 | 80 |

Задача 1.3

Рабочий диаметр гидроцилиндра . В цилиндре перемещается поршень, шток которого имеет диаметр . Рабочее давление в гидроцилиндре  (рис.1.2). Рассчитайте напряжения в теле штока. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 100 | 80 | 120 | 90 | 140 | 60 |
| , мм | 30 | 22 | 35 | 25 | 40 | 20 |
| ,Мпа | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 |

Задача 1.4

Чугунный цилиндрический каток вагонетки катится по плоскому стальному рельсу. Диаметр катка , ширина рельса , нагрузка на каток  (рис.1.3). Рассчитайте максимальные напряжения в зоне контакта катка с рельсом. При расчете принять: продольный модуль упругости стали - , чугуна - , коэффициент Пуассона - 0,3. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 220 | 250 | 200 | 320 | 300 | 280 |
| , мм | 40 | 45 | 42 | 40 | 20 | 30 |
| , кН | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 3,5 | 6 |

Задача 1.5

Вентилятор воздуходувки имеет  лопастей, закрепленных в кольце со средним диаметром . Сила сопротивления воздушной массы на каждой лопасти составляет . Диаметр вала вентилятора . Рассчитайте напряжения в теле вала. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| , мм | 500 | 450 | 480 | 500 | 350 | 520 |
| , Н | 60 | 60 | 50 | 55 | 80 | 75 |
| , мм | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 28 |

Задача 1.6

Цилиндрический палец диаметром  крепит в проушине тягу, на которую действует сила , как показано на эскизе (рис.1.4). Рассчитайте напряжения в пальце. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 10 | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 |
| , кН | 5 | 8 | 5 | 10 | 15 | 9 |

Задача 1.7

При закручивании болта М8 с внутренним диаметром резьбы 6,647 мм ключом длиной  прикладывается сила  (рис.1.5). Рассчитать напряжения в опасном сечении болта. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.7.

Таблица 1.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 120 | 140 | 150 | 200 | 250 | 200 |
| , Н | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 70 |

Задача 1.8

Опорная часть струбцины имеет кольцевую форму с диаметрами  и . Сила сжатия опорных поверхностей  (рис.1.6). Рассчитать напряжения на поверхностях опорных частей. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.8.

Таблица 1.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 30 | 40 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| , мм | 10 | 15 | 20 | 12 | 20 | 25 |
| , Н | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 12000 | 9000 |

Задача 1.9

Рабочий перемещает заготовку весом  стальным крюком с диаметром стержня  по горизонтальному склизу. Угол наклона стержня крюка . Принять коэффициент трения скольжения заготовки по склизу  и рассчитать напряжения в теле стержня (рис.1.7). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.9.

Таблица 1.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 1000 | 2000 | 1500 | 800 | 1200 | 2500 |
| , мм | 5 | 10 | 12 | 8 | 15 | 20 |
| , град | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,13 |

# Расчет допускаемых напряжений при статической нагрузке

Задача 2.1

Рисунок 2.1

Определить из условия прочности минимальный диаметр валика 2 механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (рис.2.1), если известна сила , действующая на плече . Валик изготовлен из стали 45 (). Коэффициент безопасности принять равным . Нагружение деталей считать статическим. Принять . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.1

Таблица 2.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , H | 300 | 500 | 900 | 200 | 450 | 900 |
| , мм | 250 | 200 | 150 | 220 | 180 | 160 |

Задача 2.2

Определить из условия прочности минимальный диаметр штифта 4 механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (см. рис. 2.1), если известна сила , действующая на плече . Диаметр валика в месте установки штифта рассчитать по формуле . Штифт изготовлен из термообработанной стали 50 (). Коэффициент безопасности принять равным . Нагружение считать статическим. Принять . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.2.

Таблица 2.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , H | 300 | 500 | 900 | 200 | 450 | 900 |
| , мм | 250 | 200 | 150 | 220 | 180 | 160 |
| , мм | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 18 |

Задача 2.3

Определить из условия прочности минимальный диаметр стержня 1 ручки механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (см. рис. 2.1), если известна сила , действующая на плече . Конструктивно принять размер  равным . Ручка управления изготовлена из стали 45 (). Коэффициент запаса прочности принять равным 2. Нагружение деталей считать статическим. Принять . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.3.

Таблица 2.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , H | 300 | 500 | 900 | 200 | 450 | 900 |
| , мм | 250 | 200 | 150 | 220 | 180 | 160 |

Задача 2.4

Болт диаметром  (рис. 2.2), работающий на растяжение, опирается головкой на лист. Определить диаметр головки  и высоту ее , если допускаемые растягивающие напряжения в соединении болта – 100МПа, допускаемые напряжения смятия по площади опирания головки – 40МПа и допускаемые напряжения среза головки болта – 50МПа. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.4.

Рисунок 2.2

Таблица 2.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| , мм | 18,376 | 20,376 | 22,051 | 25,051 | 27,727 | 30,727 |

Задача 2.5

Колесо ручной тележки закреплено посередине неподвижной оси. Нагрузка на колесо , длина оси , материал оси – Сталь 20. Рассчитать диаметр оси. Рекомендации: при расчете  коэффициент запаса прочности . Для стали 20 ; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 500 | 400 | 450 | 300 | 350 | 700 |
| , мм | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |

Задача 2.6

Две тяги соединены штифтами, как показано на эскизе, и нагружаются силой  (рис. 2.3). Материал штифта – сталь Ст5. Рассчитать и назначить диаметр штифта. Рекомендации для стали Ст. 5: ; ;  Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 2000 | 3500 | 4000 | 2800 | 2500 | 1800 |

Задача 2.7

Тяга круглого сечения из стали 40Х диаметром  воспринимает продольную силу. Рассчитать максимальную величину продольной силы, нагружающей тягу. Рекомендации: при расчете  принять . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.7. Для стали 40Х .

Таблица 2.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 18 |

Задача 2.8

Вал диаметром  из стали 40Х нагружается вращающим моментом. Рассчитать максимально допустимую величину вращающего момента. Рекомендации: . При расчетах  принять . Для стали 40Х . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 10 | 20 | 30 | 18 | 35 | 25 |

Задача 2.9

На тягу из стали 40Х диаметром  действует сила . Проверить прочность тяги. Рекомендации: при расчетах  принять . Для cтали 40Х . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.9.

Таблица 2.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 16 | 14 |
| , Н | 20000 | 30000 | 20000 | 48000 | 28000 | 30000 |

Задача 2.10

Два стальных цилиндрических катка фрикционной передачи радиусами  и  прижимаются один к другому силой  (рис. 2.4). Принять допускаемые контактные напряжения  и рассчитать ширину катков. Рекомендации: ; ; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.10.

Таблица 2.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 50 | 25 | 40 | 20 | 12 | 22,5 |
| , мм | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 90 |
| , Н | 10000 | 20000 | 15000 | 25000 | 35000 | 40000 |

Задача 2.11

Два стальных цилиндрических катка фрикционной передачи радиусами  и  прижимаются один к другому силой  (см. рис. 2.4). Ширина катков . Принять допускаемые контактные напряжения  и рассчитать максимально допускаемую силу сжатия катков . Рекомендации: ; ; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.11.

Таблица 2.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 50 | 25 | 40 | 20 | 12 | 22,5 |
| , мм | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 90 |
| , мм | 30 | 20 | 25 | 40 | 45 | 35 |

Задача 2.12

К трубе строительной площадки (рис.2.5) с размерами: наружный диаметр , внутренний  консольно на плече  подвешен груз весом . Оценить прочность трубы, если материал трубы - Сталь 45 (). Нагружение считать статическим. Коэффициент безопасности . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.12.

Таблица 2.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 |
| , мм | 60 | 100 | 100 | 160 | 80 | 90 |
| , мм | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| , Н | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 5000 | 8000 |

# Связь характеристик цикла с пределом выносливости

Задача 3.1

Крышка гидроцилиндра крепится к корпусу болтами с внутренним диаметром резьбы (диаметром «живого сечения») . Затяжка болта создает в его теле осевую силу . Рабочий диаметр цилиндра . Давление в цилиндре колеблется от  до  (см. рис.1.1). Определить характеристики цикла перемены напряжений в теле болта. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-во болтов | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Болт | М6 | М6 | М8 | М10 | М6 | М8 |
| , мм | 4,918 | 4,918 | 6,466 | 8,160 | 4,918 | 6,466 |
| , Н | 1520 | 2840 | 3120 | 5100 | 1200 | 1960 |
| , мм | 60 | 100 | 120 | 140 | 80 | 125 |
| От до , МПа | От 0 до 2 | От 0 до 2,5 | От 0 до 1,8 | От 0 до 2,2 | От 0 до 1,5 | От 0 до 2,8 |

Задача 3.2

В опасном сечении вала косозубого цилиндрического редуктора, выполненного из стали 45 нормализованной, действуют изменяющиеся по симметричному циклу напряжения изгиба  и не изменяющиеся во времени (статические) напряжения растяжения . Пределы выносливости материала: при симметричном цикле перемены напряжений - 270 МПа и при отнулевом цикле перемены нормальных напряжений - 432 МПа. Рассчитайте предел выносливости материала при указанных выше условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , МПа | 85 | 80 | 37 | 24 | 41 | 35 |
| , МПа | 45 | 42 | 18 | 13 | 19 | 16 |

Задача 3.3

На вращающуюся ось диаметром  действуют силы: радиальная  и осевая , приложенные посередине оси между опорами. Расстояние между опорами . Определите характеристики цикла перемены напряжений в срединном (опасном) сечении оси. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| , Н | 400 | 1200 | 1500 | 1800 | 1600 | 2600 |
| , Н | 320 | 700 | 1000 | 700 | 2200 | 2000 |
| , мм | 200 | 100 | 300 | 200 | 500 | 400 |

# Общие характеристики передач

Задача 4.1

Сила натяжения каната на барабане лебедки , диаметр барабана , частота вращения барабана , передаточное число редуктора , КПД лебедки  (рис.4.1). Рассчитайте частоту вращения вала электродвигателя, вращающий момент и мощность на его валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.4.1.

Таблица 4.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 3000 | 1255 | 668 | 2900 | 355 | 1500 |
| , мм | 500 | 400 | 320 | 350 | 250 | 280 |
| , мин-1 | 120 | 152 | 286 | 103 | 516 | 210 |
|  | 8 | 6,3 | 5 | 7,1 | 5,6 | 4 |
|  | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,82 | 0,8 | 0,78 |

Задача 4.2

Лента конвейера огибает приводной барабан диаметром . Натяжение ветвей ленты: ведущей - , ведомой - , скорость ленты  (рис. 4.2). Рассчитайте частоту вращения барабана, вращающий момент и мощность на его валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.2.

Примечание: .

Таблица 4.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 400 | 300 | 440 | 380 | 450 | 320 |
| , Н | 5000 | 4600 | 3800 | 4400 | 6000 | 4500 |
| , Н | 2500 | 1200 | 1400 | 2600 | 2000 | 1000 |
| , м/с | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |

Задача 4.3

В передачах двухступенчатого редуктора с цилиндрическими зубчатыми колесами начальные диаметры: ведущего элемента (шестерни) первой ступени - , ведущего элемента (шестерни) второй ступени - . Частоты вращения валов: ведущего (входного) - , промежуточного - , ведомого (выходного) - . Рассчитайте: передаточные числа пар первой и второй ступеней, начальные диаметры ведомых элементов (колес) первой и второй ступеней, окружные скорости колес первой и второй ступеней (см. рис. 4.1). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 32 | 28 | 42 | 35 | 52 | 30 |
| , мм | 52 | 36 | 60 | 45 | 70 | 42 |
| , мин-1 | 1420 | 960 | 730 | 2870 | 1450 | 930 |
| , мин-1 | 284 | 343 | 206 | 717,5 | 230 | 202 |
| , мин-1 | 90 | 171,4 | 82,2 | 256 | 57,5 | 72,2 |

Задача 4.4

Определить передаточное число редуктора приводной станции ленточного конвейера, схема которой представлена на рис. 4.1. Скорость движения ленты , диаметр барабана ; асинхронное число оборотов вала электродвигателя . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м/с | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1 | 2 |
| , мм | 350 | 300 | 380 | 200 | 250 | 280 |
| , мин-1 | 930 | 950 | 900 | 975 | 1455 | 745 |

Задача 4.5

Вращающий момент на быстроходном (ведущем) валу двухступенчатого редуктора . Рассчитайте вращающий момент на выходном валу (см. рис. 4.1), если известны начальные диаметры зубчатых колес редуктора: шестерни первой ступени , колеса первой ступени , шестерни второй ступени , колеса второй ступени, КПД пары подшипников качения 0,99; КПД пары зубчатых колес 0,97. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.5.

Таблица 4.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н м | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 |
| , мм | 44 | 50 | 60 | 64 | 70 | 48 |
| , мм | 176 | 250 | 240 | 320 | 280 | 192 |
| , мм | 80 | 112 | 112 | 125 | 120 | 70 |
| , мм | 200 | 280 | 280 | 350 | 300 | 196 |

Задача 4.6

Определить частоту вращения конического колеса и частоту вращения цилиндрического колеса, а также момент на выходном валу, если известны: мощность э/двигателя , частота вращения вала э/двигателя , диаметр ведущего шкива , диаметр ведомого шкива , передаточное число редуктора , передаточное число пары 3-4  (рис.4.3). Для справки: КПД ременной передачи равен 0,96; КПД редуктора – 0,91. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 5 | 6 | 3 | 3,5 | 4 |
| , мин-1 | 1450 | 970 | 2940 | 1390 | 985 | 2960 |
| , мм | 100 | 80 | 40 | 60 | 50 | 100 |
| , мм | 250 | 240 | 80 | 120 | 100 | 200 |
|  | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 |
|  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

# Основные параметры зацепления колес с эвольвентными зубьями

Задача 5.1

Число зубьев прямозубого цилиндрического колеса , его модуль . Рассчитайте радиус кривизны эвольвенты профиля в точке, соответствующей полюсу, при стандартном значении угла зацепления и при изменении угла зацепления на . Во сколько раз изменится величина радиуса? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 25 | 20 | 30 | 45 | 32 |
| , мм | 2,5 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| , град | 15 | 25 | 10 | 12 | 17 | 14 |

Задача 5.2

Рассчитайте угол зацепления передачи прямозубыми цилиндрическими колесами, если число зубьев одного из колес  и диаметр его основной окружности равен диаметру окружности впадин. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 45 | 38 | 40 | 55 | 60 |

Задача 5.3

Прямозубое цилиндрическое колесо, приводящее в движение секундную стрелку часового механизма, делает 1 оборот за 1 минуту. Частота качания анкерной вилки 1 с и при каждом цикле колесо поворачивается на 2 зуба с перемещением по дуге делительной окружности . Рассчитайте наружный диаметр и высоту зуба колеса. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 3,1416 | 4,7123 | 1,8850 | 1,5700 | 5,0265 | 2,5133 |

Задача 5.4

Механизм подачи заготовок в штамп состоит из толкателя с нарезанной на нем зубчатой рейкой. Толкатель приводится в движение прямозубым цилиндрическим колесом, которое при ходе толкателя  делает 0,25 оборота. Рассчитайте делительный диаметр колеса, его число зубьев и частоту вращения, если модуль зацепления , а время подачи заготовки 1 с. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 145 | 157 | 141,57 | 58,9 | 70,69 | 70,69 |
| , мм | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 |

Задача 5.5

При каком числе зубьев для зубчатого колеса нормального зацепления выполняется следующее условие? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие |  |  |  |  |

Задача 5.6

Рассчитать размеры зубчатой пары для случаев внешнего и внутреннего зацеплений: делительные диаметры, диаметры окружностей выступов и впадин, диаметры основных окружностей шестерни и колеса, межосевое расстояние передачи, если известны числа зубьев , , и модуль . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.6.

Таблица 5.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 19 | 25 | 20 | 28 | 24 |
|  | 47 | 38 | 60 | 52 | 88 | 85 |
| , мм | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3,5 |

Задача 5.7

Определить передаточное число, частоту вращения выходного вала для двух зубчатых передач, схемы которых представлены на рис. 5.1. Указать, какое влияние оказывает промежуточное зубчатое колесо  на величину передаточного числа и на направление вращения ведомого вала. Числа зубьев: ; ; . Частота вращения входного вала .Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.7.

Таблица 5.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 18 | 24 | 17 | 25 |
|  | 25 | 40 | 36 | 48 | 45 | 70 |
|  | 85 | 75 | 72 | 96 | 90 | 100 |
| , мин-1 | 680 | 700 | 900 | 730 | 30 | 70 |

# Передачи прямозубыми цилиндрическими колесами

## Размерные характеристики передач

Задача 6.1

Межосевое расстояние пары прямозубых цилиндрических колес , наружный диаметр (диаметр окружности выступов) шестерни , число зубьев шестерни . Рассчитайте передаточное число зубчатой пары . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 160 | 200 | 125 | 200 | 250 | 225 |
| , мм | 88 | 54 | 67,5 | 88 | 130 | 50 |
|  | 20 | 25 | 25 | 20 | 24 | 18 |

Задача 6.2

В передаче цилиндрическими прямозубыми колесами с внутренним зацеплением число зубьев шестерни , модуль , межосевое расстояние . Рассчитайте делительные диаметры колес пары и ее передаточное число. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.6.2.

Таблица 6.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 20 | 25 | 24 | 30 | 20 |
| , мм | 10 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| , мм | 140 | 100 | 75 | 90 | 180 | 140 |

Задача 6.3

Общее передаточное число двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора . Межосевое расстояние быстроходной и тихоходной пар . Передаточное число быстроходной пары . Рассчитайте делительные диаметры колес редуктора и уточните передаточные числа его ступеней. Модули зацепления I и II ступеней  одинаковы. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 10 | 10 | 11,2 | 25,2 | 9 |
| , мм | 240 | 100 | 125 | 160 | 280 | 200 |
|  | 5 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 4,5 |

Задача 6.4

Передаточное число прямозубой цилиндрической передачи . Контактная выносливость зубьев обеспечивается при межосевом расстоянии , а изгибная выносливость – при модуле . Рассчитайте числа зубьев колес пары, ее фактическое передаточное число и погрешность передаточного числа в процентах к заданному. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,6 | 2,24 | 1,8 |
| , мм | 140 | 125 | 100 | 160 | 180 | 200 |
| , мм | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 5 |

Задача 6.5

Двухступенчатый цилиндрический соосный зубчатый редуктор состоит из быстроходной пары 1-2 внешнего зацепления и тихоходной 3-4 внутреннего зацепления. По известным параметрам: межосевому расстоянию , передаточному числу редуктора , передаточному числу , модулю зацепления  - определить передаточное число пары 1-2, передачи и число зубьев зубчатых колес. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 150 | 200 | 100 | 180 | 240 | 220 |
|  | 20 | 4 | 10 | 14 | 16 | 20 |
|  | 5 | 2 | 2,5 | 2,8 | 4 | 3,15 |
| , мм | 2,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 |

## Силы в зацеплении прямозубых цилиндрических колес

Задача 6.6

Пара прямозубых цилиндрических колес передает мощность  при частоте вращения шестерни . Межосевое расстояние пары , передаточное число . Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.6.

Таблица 6.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 4 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 4,6 | 3,6 |
| , мин-1 | 960 | 1430 | 720 | 2880 | 950 | 1450 |
| , мм | 160 | 125 | 180 | 140 | 160 | 140 |
|  | 4 | 2,5 | 5 | 2,8 | 3,15 | 4,5 |

Задача 6.7

Пара прямозубых цилиндрических колес, шестерня которой имеет наружный диаметр , число зубьев , нагружается вращающим моментом . Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.7.

Таблица 6.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 48 | 67,5 | 66 | 85 | 30 | 57 |
|  | 22 | 25 | 20 | 136 | 42 | 60 |
| , Н м | 50 | 40 | 63 | 32 | 26 | 28 |

Задача 6.8

Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами имеет межосевое расстояние . Вращающий момент на выходном валу редуктора . Числа зубьев редуктора: шестерни - , колеса - . Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.8.

Таблица 6.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 250 | 200 | 125 | 180 | 160 | 280 |
| , Н м | 440 | 380 | 250 | 200 | 190 | 500 |
|  | 20 | 25 | 24 | 20 | 21 | 22 |
|  | 80 | 50 | 96 | 56 | 84 | 55 |

Задача 6.9

По условию обеспечения контактной прочности зубьев прямозубой цилиндрической передачи зубья могут нагружаться нормальной силой . Передача имеет межосевое расстояние  и передаточное число . Рассчитайте вращающий момент на ведомом валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.9.

Таблица 6.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 2600 | 1560 | 1900 | 2100 | 1750 | 1430 |
|  | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 100 |
|  | 4 | 2,5 | 2 | 1,8 | 2,8 | 1,6 |

## Расчеты усталостной контактной и изгибной прочности зубьев колес

Задача 6.10

Сумма делительных диаметров прямозубой цилиндрической пары  определяет габарит передачи. Пара передает мощность  при частоте вращения шестерни . Передаточное число пары . Рассчитать контактные напряжения на рабочих поверхностях зубьев. При расчете принять: коэффициент материала - 275МПа1/2, коэффициент формы профиля - 1,77; коэффициент суммарной длины контактных линий - 0,9; коэффициент нагрузки - , коэффициент ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.10.

Таблица 6.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,мм | 200 | 142 | 142 | 320 | 160 | 200 |
| , кВт | 3,2 | 1,8 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 3,8 |
|  | 1210 | 720 | 940 | 560 | 1800 | 1420 |
|  | 2,5 | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,15 | 4,5 |
|  | 1,34 | 1,52 | 1,41 | 1,32 | 1,67 | 1,45 |
|  | 0,25 | 0,315 | 0,2 | 0,315 | 0,25 | 0,315 |

Задача 6.11

Передача прямозубыми цилиндрическими колесами с модулем  была выполнена с числами зубьев  и . После поломки зубьев назначили модуль  и, чтобы сохранить межосевое расстояние, соответственно изменили числа зубьев  и . Ширина венца в обоих случаях оставалась неизменной. Во сколько раз повысилась прочность зубьев в результате этих изменений? Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле  Варианты значений переменных представлены в табл. 6.11.

Таблица 6.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 |
| , мм | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |
|  | 30 | 28 | 32 | 36 | 35 | 40 |
|  | 60 | 70 | 64 | 90 | 70 | 116 |

Задача 6.12

Для пары прямозубых цилиндрических колес принято решение заменить материал Сталь 40 с термообработкой улучшение до твердости НВ  на Сталь 40 с термообработкой ТВЧ до твердости HRC  Определить, во сколько раз уменьшится межосевое расстояние пары при прочих равных условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.12.

Таблица 6.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB | 192 | 195 | 200 | 205 | 210 | 228 |
| HRC | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 49 |

Задача 6.13

Из условия контактной прочности поверхности зубьев определить величину допускаемой мощности на шестерне одноступенчатого редуктора с цилиндрическими прямозубыми колесами, если межосевое расстояние передачи , передаточное число , ширина зубчатого венца , частота вращения шестерни . Допускаемые контактные напряжения для зубьев колес передачи , коэффициент нагрузки . При расчете принять: коэффициент формы профиля зуба - ; коэффициент суммарной длины контактных линий - ; коэффициент материала - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.13.

Таблица 6.13

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 315 | 200 | 160 | 180 | 250 | 280 |
|  | 3,55 | 3,15 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
| , мм | 40 | 30 | 50 | 28 | 32 | 20 |
| , мин-1 | 1445 | 965 | 740 | 2980 | 1420 | 730 |

Задача 6.14

Модуль некоторой зубчатой пары определяется из расчета зубьев на изгиб. Заданы числа зубьев  и , а также отношение ширины зубчатого венца к модулю зацепления . Во сколько раз изменится значение модуля при повышении допускаемого напряжения в  раз при прочих равных условиях. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.14.

Таблица 6.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2,4 |

Задача 6.15

Вес двухступенчатого цилиндрического редуктора оказывается близким к минимально возможному, если диаметры ведомых колес в первой и второй ступенях одинаковы. Равенство диаметров колес удобно также для смазки последних окунанием в общую ванну в горизонтальных редукторах. Рассчитать разбивку общего передаточного числа  по ступеням так, чтобы при одинаковых в обеих парах контактных напряжениях обеспечить указанное равенство диаметров. Коэффициент нагрузки принять в обеих парах одинаковым, а коэффициент ширины венца колеса по отношению к межосевому расстоянию принять во второй ступени вдвое большим, чем в первой. Материал колес пар одинаков. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.15.

Таблица 6.15

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 32 | 20 | 12 | 7 | 9 |

Задача 6.16

При определении модуля из условия прочности на изгиб рассмотрены два варианта. В первом было принято число зубьев , а во втором - . Ширину колес  в обоих случаях принимали одинаковой. В каком варианте и во сколько раз меньше масса колеса, если колеса выполнены в виде сплошных дисков с плотностью материала 7850 кг/м3 при прочих равных условиях? Расчет массы колеса вести по делительному диаметру. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.16.

Таблица 6.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 |
|  | 50 | 60 | 70 | 120 | 180 | 240 |

Задача 6.17

Одноступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор с передаточным числом  был рассчитан для передачи мощности на ведущем валу  при частоте вращения вала . Определить, какова будет допускаемая для передачи мощность  из условия усталостной контактной прочности, если частота вращения ведущего вала станет равной  при прочих равных условиях и одинаковых напряжениях в зубьях колес. Во сколько раз изменится при этом момент на ведомом элементе передачи? При расчете принять КПД зубчатой передачи равным . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.17.

Таблица 6.17

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мин-1 | 960 | 735 | 700 | 1425 | 2900 | 1445 |

Задача 6.18

Рассчитать геометрические параметры одноступенчатого цилиндрического прямозубого редуктора общего назначения: межосевое расстояние, делительные диаметры колес, числа зубьев, ширину венца колеса, если известны: частота вращения шестерни , мощность на шестерне , передаточное число , модуль зацепления , коэффициент нагрузки , коэффициент ширины зубчатого венца по отношению к межосевому расстоянию , допускаемые контактные напряжения  - Сталь 40Х (улучшение). При расчете принять: коэффициент материала – ; коэффициент суммарной длины контактных линий – 0,9; коэффициент формы профиля зуба - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.18.

Таблица 6.18

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 9,55 | 8 | 7 | 5 | 5,5 | 6 |
| , мин-1 | 600 | 950 | 730 | 1150 | 2950 | 700 |
|  | 4 | 3,55 | 3,15 | 4,5 | 5 | 2,8 |
| , мм | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1 |
|  | 0,5 | 0,315 | 0,25 | 0,315 | 0,25 | 0,315 |
| , МПа | 490 | 520 | 540 | 480 | 540 | 580 |

Задача 6.19

Определить контактные напряжения, возникающие в зубьях колес одноступенчатого прямозубого цилиндрического редуктора и дать заключение о пригодности редуктора для передачи заданной мощности, если известны: передаваемая мощность , частота вращения входного вала , модуль зацепления , числа зубьев шестерни и колеса -  и , ширина зубчатого венца колеса , коэффициент нагрузки , допускаемые напряжения на контактную прочность , коэффициент материала колес - , . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.19.

Таблица 6.19

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 22 | 5,5 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| , мин-1 | 960 | 1455 | 970 | 2920 | 1370 | 740 |
| , мм | 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 |
|  | 22 | 17 | 20 | 30 | 25 | 40 |
|  | 78 | 44 | 40 | 54 | 100 | 80 |
| , мм | 62 | 30 | 28 | 36 | 40 | 25 |
|  | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
| , МПа | 495 | 520 | 540 | 560 | 600 | 950 |

Задача 6.20

Для передачи прямозубыми цилиндрическими колесами определено межосевое расстояние  по условию контактной прочности. Рассчитать модуль передачи, обеспечивающий равную прочность зуба по контактным и изгибным напряжениям, если передача передает мощность  при частоте вращения шестерни . Передаточное число пары , коэффициент ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния . При расчете принять: коэффициент нагрузки – , допускаемые напряжения изгиба - , коэффициент формы зуба - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.20.

Таблица 6.20

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 160 | 112 | 90 | 140 | 100 |
| , кВт | 2,6 | 18,3 | 5,4 | 3,4 | 6,8 | 12 |
| , мин-1 | 370 | 350 | 600 | 440 | 520 | 1420 |
|  | 4 | 3,55 | 2,5 | 3,15 | 2,8 | 1,8 |
|  | 0,315 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,315 | 0,25 |
|  | 1,56 | 1,63 | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,42 |
|  | 3,90 | 3,90 | 4,08 | 3,82 | 3,92 | 4,0 |
| , МПа | 234 | 230 | 225 | 246 | 208 | 270 |

# Передачи косозубыми цилиндрическими колесами

## Размерные характеристики передач косозубыми цилиндрическими колесами

Задача 7.1

У передачи косозубыми цилиндрическими колесами должно быть: межосевое расстояние , угол наклона зуба , передаточное число , стандартный модуль . Рассчитать числа зубьев колес и уточнить передаточное число. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| , град | 16,2602 | 16,835 | 12,8386 | 14,8351 | 16,2602 | 12,8386 |
|  | 2,8 | 1,6 | 2,5 | 3,15 | 3,55 | 4 |
| , мм | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,5 |

Задача 7.2

Для передачи цилиндрическими косозубыми колесами были назначены: межосевое расстояние , стандартный модуль , ориентировочный угол наклона . Рассчитать фактический угол наклона зубьев. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 140 | 125 | 180 | 160 | 200 | 100 |
| , мм | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,5 |
| , град | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 8 |

Задача 7.3

Делительные диаметры пары цилиндрических косозубых колес, нарезанных без смещения инструмента,  и . Стандартный модуль зацепления пары , угол наклона зуба . Рассчитать числа зубьев колес. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 70,8333 | 59,2784 | 100,6741 | 90,9091 | 110,2578 | 89,2358 |
| , мм | 129,1666 | 190,7216 | 179,3257 | 229,0909 | 325,1247 | 165,2358 |
| , мм | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1 |
| ,град | 16 | 17 | 18 | 20 | 15 | 25 |

Задача 7.4

Межосевое расстояние косозубой цилиндрической пары , ее стандартный модуль , число зубьев шестерни , передаточное число пары (фактическое) . Колеса пары нарезаны без смещения инструмента. Рассчитайте угол наклона зубьев. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 100 | 140 | 160 | 200 | 240 | 180 |
| , мм | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 3,5 |
|  | 25 | 20 | 30 | 65 | 120 | 45 |
|  | 4 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2,8 | 1,12 |

Задача 7.5

Вычислить диаметры заготовок для косозубой пары с нормальным модулем  и числами зубьев  и . Угол наклона на делительном цилиндре . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.5.

Таблица 7.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 5 |
|  | 16 | 17 | 20 | 25 | 40 | 18 |
|  | 99 | 54 | 52 | 89 | 80 | 50 |
| , град | 9,4147 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Задача 7.6

Шестерня с раздвоенным шевроном имеет угол наклона зубьев  и нарезается нормальной червячной фрезой без смещения. Какое наименьшее число зубьев возможно при отсутствии подрезки? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.6.

Таблица 7.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град | 30 | 25 | 35 | 32 | 27 | 40 |

Задача 7.7

Рассчитать основные геометрические размеры косозубых колес цилиндрического зубчатого одноступенчатого редуктора: делительные диаметры, диаметры окружностей выступов и впадин зубьев шестерни и колеса, угол наклона зубьев, если известны следующие его параметры: межосевое расстояние , сумма зубьев , передаточное число , модуль зацепления нормальный , зацепление некорригированное. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.7.

Таблица 7.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 100 | 140 | 60 | 200 | 250 |
|  | 99 | 86 | 112 | 80 | 180 | 100 |
|  | 3,5 | 3,15 | 2,8 | 1,6 | 3,55 | 4 |
| , мм | 2,5 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 4 |

Задача 7.8

У пары косозубых цилиндрических колес межосевое расстояние , шаг зацепления в нормальном к зубу сечении , торцовый шаг , число зубьев шестерни . Рассчитайте фактическое передаточное число зубчатой пары. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.8.

Таблица 7.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 250 | 140 | 200 | 160 | 135 |
| , мм | 6,28318 | 15,70796 | 12,56637 | 6,28318 | 7,3471 | 8,4732 |
| , мм | 6,54438 | 16,02853 | 13,12904 | 6,34498 | 15,2198 | 14,2315 |
|  | 32 | 28 | 26 | 38 | 35 | 45 |

## Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес

Задача 7.9

Передача косозубыми цилиндрическими колесами имеет межосевое расстояние , передаточное число , торцовый модуль , стандартный модуль . Шестерня нагружается вращающим моментом . Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.9.

Таблица 7.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 200 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 |
|  | 3,55 | 2,8 | 3,15 | 2,24 | 2,5 | 1,6 |
| , мм | 4,39 | 2,059 | 2,31 | 1,82 | 2,85 | 4,18 |
| , мм | 4 | 2 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 4 |
| , Н м | 40 | 16 | 20 | 14 | 30 | 62 |

Задача 7.10

Передача косозубыми цилиндрическими колесами передает мощность  при частоте вращения шестерни . Межосевое расстояние передачи , передаточное число . Каков должен быть угол наклона зуба, чтобы осевая сила не превысила ? Варианты значений переменных данных представлены в табл. 7.10.

Таблица 7.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кВт | 4 | 3,2 | 3,7 | 12 | 1,5 | 7,3 |
| , мин-1 | 955 | 720 | 1430 | 1390 | 2890 | 970 |
|  | 4,5 | 2,8 | 3,15 | 5 | 2,5 | 3,55 |
| , мм | 180 | 140 | 125 | 250 | 80 | 200 |
| , Н | 300 | 280 | 250 | 600 | 100 | 450 |

Задача 7.11

По условию обеспечения контактной прочности рабочей поверхности зуба косозубого цилиндрического колеса к нему может быть приложена нормальная профилю сила . Делительный диаметр колеса , число его зубьев . Колесо нарезано инструментом с модулем . Рассчитайте вращающий момент, которым можно нагружать колесо. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.11.

Таблица 7.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 1324 | 2456 | 740 | 1040 | 3520 | 2576 |
| , мм | 112,1652 | 141,28 | 30,924 | 47,791 | 164,166 | 108,93 |
|  | 27 | 44 | 20 | 23 | 63 | 35 |
| , мм | 4 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 |

Задача 7.12

У пары косозубых цилиндрических колес межосевое расстояние , передаточное число , стандартный модуль , число зубьев шестерни . Рассчитайте соотношение сил: ; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.12.

Таблица 7.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 80 | 140 | 80 | 112 | 280 | 200 |
|  | 2,5 | 1,8 | 4 | 1,6 | 3,15 | 2,4 |
| , мм | 2 | 4 | 1,5 | 3 | 5 | 3,5 |
|  | 21 | 24 | 20 | 27 | 25 | 23 |

Задача 7.13

Для одноступенчатого редуктора с цилиндрическими косозубыми колесами определить силы, действующие в зацеплении. Дано: мощность на ведущем валу , частота вращения ведущего вала , передаточное число , сумма зубьев , модуль зацепления нормальный (стандартный) , угол наклона зуба ; направление нарезки правое; угол зацепления . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.13.

Таблица 7.13

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| , мин-1 | 342 | 1430 | 720 | 950 | 985 | 1480 |
|  | 4,5 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 |
|  | 99 | 100 | 120 | 112 | 124 | 140 |
| , мм | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 |
| , град | 8,6340 | 10,2345 | 12,3456 | 14,1256 | 15,4523 | 11,1256 |

## Расчет на прочность передач косозубыми и шевронными цилиндрическими колесами

Задача 7.14

Как изменятся контактные напряжения и напряжения изгиба в зубьях шестерни второй тихоходной пары двухступенчатого соосного редуктора, если взамен выбывшей из строя зубчатой косозубой пары  с известными параметрами: модулем зацепления , числом зубьев шестерни  и колеса , шириной зубчатого венца  -  установить зубчатую косозубую пару с новыми параметрами:  при прочих равных условиях? Угол наклона зуба в первом и втором случаях оставался неизменным. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.14.

Таблица 7.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 4 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 2 |
|  | 25 | 30 | 17 | 20 | 22 | 28 |
|  | 100 | 60 | 34 | 80 | 70 | 110 |
| , мм | 75 | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 |
| , град | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 | 13 |
| , мм | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2 |
|  | 50 | 60 | 34 | 40 | 45 | 65 |
|  | 200 | 120 | 68 | 160 | 130 | 150 |
| , мм | 75 | 40 | 50 | 60 | 35 | 45 |
| , град | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 | 13 |

Задача 7.15

В одноступенчатом цилиндрическом редукторе решено передачу прямозубыми цилиндрическими колесами с коэффициентом ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния  заменить передачей шевронными колесами с углом наклона зуба  и коэффициентом ширины венца  для полушеврона. Во сколько раз изменится межосевое расстояние передачи при такой замене? При расчете учесть: ; ;  - для прямозубой;  - для шевронной;  - для прямозубой;  - для шевронной; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.15.

Таблица 7.15

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град | 24 | 25 | 40 | 30 | 28 | 35 |
|  | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,315 |
|  | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
|  | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 21 |
|  | 36 | 50 | 88 | 40 | 112 | 59 |

Задача 7.16

Для материала, из которого изготовлена шестерня косозубой цилиндрической передачи, определены допускаемые контактные напряжения . Необходимо проверить контактную выносливость зуба шестерни, если нормальная сила, действующая на зуб, , коэффициент нагрузки , передаточное число , коэффициент ширины зубчатого венца , межосевое расстояние , число зубьев шестерни , угол наклона зуба . При расчете принять: коэффициент материала - ; коэффициент суммарной длины контактных линий - ; коэффициент формы профиля - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.16.

Таблица 7.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , МПа | 412 | 444 | 414 | 506 | 530 | 410 |
| , Н | 1620 | 1850 | 1550 | 1470 | 1510 | 1700 |
|  | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
|  | 1,52 | 1,37 | 1,68 | 1,46 | 1,34 | 1,28 |
|  | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,5 | 0,315 |
| , мм | 125 | 100 | 90 | 80 | 140 | 90 |
|  | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 20 |
| , град | 16 | 14,5 | 17 | 15 | 16,3 | 12,6 |

Задача 7.17

Передача прямозубыми цилиндрическими колесами с передаточным числом  имеет характеристики: стандартный модуль зацепления , число зубьев шестерни , ширину зубчатого венца . Шестерня нагружается вращающим моментом  и в опасном сечении зуба возникают напряжения изгиба , а допускаемая их величина - . При этом шестерня неработоспособна. Будет ли обеспечиваться ее работоспособность, если при тех же характеристиках зуб нарезать с наклоном ? При расчете учесть:  . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.17.

Таблица 7.17

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 1,4 |
| , мм | 2 | 3 | 2,5 | 1,75 | 2 | 4 |
|  | 21 | 20 | 25 | 30 | 20 | 28 |
| , мм | 30 | 25 | 32 | 28 | 20 | 50 |
| , Н м | 50 | 85 | 100 | 120 | 40 | 430 |
| , МПа | 241 | 214 | 227 | 558 | 301 | 204 |
| , МПа | 204 | 196 | 184 | 226 | 232 | 176 |
| , град | 10 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 |

Задача 7.18

Передача косозубыми цилиндрическими колесами с межосевым расстоянием , передаточным числом , коэффициентом ширины венца относительно межосевого расстояния , числом зубьев шестерни  и углом наклона зуба  передает мощность  при частоте вращения шестерни . Рассчитайте величину нормального модуля зацепления, обеспечивающего изгибную выносливость зуба, если допускаемые напряжения изгиба для материала шестерни . При расчете учесть:

; ; ; . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.18.

Таблица 7.18

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 112 | 80 | 100 | 90 | 140 | 125 |
|  | 1,4 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2,8 | 3,15 |
|  | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,25 | 0,4 |
|  | 22 | 25 | 28 | 24 | 20 | 21 |
| , град | 10 | 15 | 16 | 13 | 18 | 20 |
| , кВт | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 |
| , мин-1 | 960 | 1120 | 730 | 1430 | 810 | 570 |
| , МПа | 186 | 192 | 204 | 180 | 187 | 207 |

# Конические прямозубые передачи

## Геометрия и кинематика

Задача 8.1

У пары прямозубых конических колес внешний (торцовый) модуль зацепления , число зубьев шестерни , число зубьев колеса . Рассчитайте внешнее конусное расстояние передачи. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.8.1.

Таблица 8.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 |
|  | 24 | 31 | 25 | 25 | 40 | 35 |
|  | 60 | 56 | 100 | 40 | 60 | 75 |

Задача 8.2

Для пары прямозубых колес известны: внешнее конусное расстояние , передаточное число . Приняв коэффициент ширины зубчатого венца , рассчитать средние диаметры шестерни и колеса. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 82,257 | 126,48 | 96,933 | 80,01 | 128,062 | 107,703 |
|  | 1,6 | 3,15 | 2,5 | 1,8 | 1,25 | 2,5 |

Задача 8.3

Внешние делительные диаметры зубчатых колес конической прямозубой передачи: шестерни - , колеса - . Рассчитать средние делительные диаметры колес и среднее конусное расстояние передачи, приняв коэффициент ширины зубчатого венца . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 90 | 80 | 40 | 64 | 100 | 65 |
| , мм | 225 | 200 | 140 | 160 | 125 | 180 |

Задача 8.4

Из расчета зубчатой конической передачи на прочность был найден средний модуль  и длина зуба . Чему равен внешний (торцовый) модуль, если число зубьев передачи  и ? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 6,3 | 6,15 | 6,5 | 5,3 | 5 | 6,75 |
| , мм | 75 | 70 | 80 | 90 | 85 | 95 |
|  | 25 | 20 | 30 | 40 | 35 | 45 |
|  | 50 | 40 | 60 | 80 | 70 | 90 |

Задача 8.5

Рассчитайте размеры заготовок под нарезку пары прямозубых конических колес (максимальный диаметр), если внешний (торцовый) модуль , а числа зубьев: шестерни - , колеса - .Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 |
|  | 40 | 24 | 32 | 31 | 25 | 30 |
|  | 50 | 60 | 80 | 56 | 40 | 55 |

Задача 8.6

В конической паре с межосевым углом 900 передаточное число , а конусное расстояние из расчета на контактную прочность должно составлять не менее . Вычислить торцовый модуль и наружный диаметр шестерни. Число зубьев , высота головки зуба на торце равна торцовому модулю. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.6.

Таблица 8.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,24 |
|  | 210 | 200 | 220 | 240 | 230 | 250 |
|  | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 |

Задача 8.7

В конической паре с межосевым углом 900 передаточное число , а средний модуль из расчета зубьев на изгиб должен составлять  при длине зуба . Вычислить торцовый модуль и наружный диаметр шестерни. Число зубьев шестерни , высота головки на торце равна торцовому модулю. Коэффициент ширины зубчатого венца . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.7.

Таблица 8.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| , мм | 6,7 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 1,9 |
| , мм | 50 | 40 | 45 | 48 | 22 | 24 |
|  | 30 | 20 | 25 | 35 | 28 | 32 |

## Силы в зацеплении конических прямозубых колес

Задача 8.8

В передаче коническими прямозубыми колесами передаточное отношение , делительный диаметр колеса во внешнем торцовом сечении  и колесо нагружается вращающим моментом . Рассчитайте силы в зацеплении в среднем торцовом сечении, если коэффициент ширины зубчатого венца . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.8.

Таблица 8.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 1,8 | 5 | 2,8 | 1,6 |
| , мм | 200 | 100 | 140 | 250 | 180 | 125 |
| , Нм | 300 | 140 | 250 | 410 | 320 | 200 |

Задача 8.9

Из условия обеспечения контактной прочности конического прямозубого колеса на его контактной линии допускается среднее удельное нормальное профилю усилие . Рассчитайте максимальный вращающий момент на колесе, если длина зуба - , а делительный диаметр колеса в среднем торцовом сечении - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.9.

Таблица 8.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н/мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| , мм | 24 | 22 | 32 | 30 | 22 | 36 |
| , мм | 120,4704 | 107,82 | 171,378 | 153,77 | 141,34 | 191,127 |

Задача 8.10

Подшипники, на которые опирается вал конического прямозубого колеса, допускают осевую силу . Рассчитайте максимальный вращающий момент на валу колеса, если модуль во внешнем торцовом сечении равен , число зубьев колеса - , передаточное отношение конической пары - . Коэффициент ширины зубчатого венца . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.10.

Таблица 8.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 74 | 200 | 167 | 22 | 196 | 180 |
| , мм | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
|  | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  | 2,5 | 1,8 | 5 | 2 | 2 | 1,25 |

Задача 8.11

Передача прямозубыми коническими колесами имеет внешнее конусное расстояние  и передаточное отношение . Ее шестерня нагружается крутящим моментом . Рассчитайте силы в зацеплении в среднем торцовом сечении. Коэффициент ширины зубчатого венца . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.11.

Таблица 8.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 75,392 | 51,4782 | 89,443 | 117,925 | 35,567 | 51,48 |
|  | 2,5 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2,8 | 1,8 |
| , Н м | 20 | 12 | 30 | 35 | 20 | 12 |

## Расчет усталостной контактной и изгибной прочности зубьев конического колеса

Задача 8.12

В конической прямозубой передаче с межосевым углом 900 оба зубчатых стальных колеса имеют по  зубьев и вращаются с частотой . Модуль на наружном торце , длина зуба . Передаваемый вращающий момент . Коэффициент нагрузки в расчетах контактной и изгибной прочности зубьев принять равным 1,2. В расчетах принять: ; ; коэффициент переменности шага . Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле: . Рассчитать зубья колес по контактным и изгибным напряжениям. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.12.

Таблица 8.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 17 | 32 | 45 | 55 | 65 |
| , мин-1 | 24 | 60 | 80 | 120 | 90 | 140 |
| , мм | 5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| , мм | 20 | 50 | 55 | 45 | 40 | 25 |
| , Нм | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |

Задача 8.13

При работе передачи в опасном сечении зуба конической шестерни возникает напряжение изгиба . Какое напряжение изгиба испытывает зуб зубчатого колеса, если передаточное число , число зубьев шестерни ? Зубья некорригированы, нормальной высоты. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле: . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.13.

Таблица 8.13

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , МПа | 135 | 150 | 140 | 170 | 160 | 200 |
|  | 3 | 3,55 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 4 |
|  | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 45 |

Задача 8.14

В коническо – цилиндрическом редукторе, передающем мощность  при частоте вращения входного вала  и выходного , работают коническая и цилиндрическая прямозубая пары. Материал колес обеих пар одинаков. Принять для конической и цилиндрической передач коэффициенты нагрузки , коэффициент ширины зубчатого венца: для цилиндрической прямозубой передачи - , для конической прямозубой передачи - ; суммарные коэффициенты в расчетах контактной прочности по мощности: для конической пары - 33000МПа1/3, для цилиндрической пары - 9750МПа1/3 и рассчитать передаточные числа ступеней редуктора, при которых делительные диаметры ведомых элементов пар (колес) будут равны. Принять КПД пары подшипников качения равным 0,99. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.14.

Таблица 8.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 5 | 3,6 | 4 | 7,3 | 2,76 | 3,4 |
| , мин-1 | 1430 | 940 | 1630 | 860 | 1210 | 730 |
| , мин-1 | 143 | 94 | 163 | 86 | 121 | 73 |
|  | 0,315 | 0,4 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,25 |
|  | 1,3 | 1,46 | 1,42 | 1,35 | 1,4 | 1,52 |

Задача 8.15

По условию обеспечения усталостной контактной прочности рабочих поверхностей зубьев конической прямозубой пары с передаточным числом  получен внешний делительный диаметр ее колеса . Рассчитайте внешний делительный диаметр шестерни этой пары, если передаточное отношение изменить и принять равным  при прочих равных условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.15.

Таблица 8.15

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,24 |
| , мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 |

Задача 8.16

У одноступенчатого редуктора с прямозубой конической передачей передаточное число , число зубьев колеса , внешний модуль . Каким вращающим моментом можно нагружать колесо этой передачи, исходя из изгибной выносливости зуба, если коэффициент  нагрузки в расчете изгибной прочности , допускаемые напряжения изгиба , коэффициент ширины зубчатого венца ? Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле , . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.16.

Таблица 8.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,1 | 1,6 |
|  | 70 | 64 | 50 | 120 | 90 | 40 |
| , мм | 2 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 |
|  | 1,8 | 1,65 | 1,76 | 1,82 | 1,72 | 1,85 |
| , МПа | 227 | 212 | 232 | 208 | 222 | 217 |

Задача 8.17

Вращающий момент на ведомом валу передачи коническими прямозубыми колесами . Передаточное число пары . Внешний делительный диаметр колеса пары . Рассчитайте минимальное значение внешнего (торцового) модуля зацепления, при котором обеспечивается изгибная выносливость зуба, если допускаемые напряжения изгиба , коэффициент нагрузки , коэффициент ширины зубчатого венца , коэффициент формы зуба рассчитать по формуле , . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.17.

Таблица 8.17

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н м | 107 | 280 | 65 | 40 | 70 | 110 |
|  | 3,1 | 2 | 2,5 | 1,6 | 2,8 | 1,8 |
| , мм | 180 | 200 | 140 | 100 | 180 | 160 |
| , МПа | 222 | 232 | 227 | 217 | 208 | 212 |
|  | 1,72 | 1,76 | 1,8 | 1,85 | 1,82 | 1,65 |

# Червячные передачи

## Размерные характеристики червячных передач

Задача 9.1

Рассчитать передаточное число червячной пары, если ее межосевое расстояние равно , число заходов червяка  при коэффициенте диаметра  и модуле зацепления . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 100 | 250 | 280 | 80 | 160 | 200 |
|  | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | 8 | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| , мм | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 |

Задача 9.2

Известны следующие параметры червячной передачи: межосевое расстояние , передаточное число , число заходов червяка  и коэффициент диаметра червяка . Рассчитать делительные диаметры червяка и червячного колеса, а также модуль зацепления. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 280 | 250 | 200 | 125 | 280 | 160 |
|  | 12,5 | 50 | 20 | 25 | 40 | 16 |
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | 20 | 12,5 | 10 | 12,5 | 16 | 8 |

Задача 9.3

Рассчитать делительный диаметр червяка, если межосевое расстояние червячной пары равно , передаточное число , модуль зацепления  и число заходов червяка . При расчете принять коэффициент смещения . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.5.

Таблица 9.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 280 | 160 | 250 | 280 | 125 | 200 |
|  | 40 | 16 | 50 | 10 | 25 | 20 |
| , мм | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 |
|  | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |

Задача 9.4

Делительный диаметр червяка равен , модуль зацепления червячной передачи , передаточное число , число заходов червяка . Определить угол подъема витка червяка и межосевое расстояние передачи. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.4.

Таблица 9.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 40 | 80 | 100 | 40 | 80 | 100 |
|  | 16 | 40 | 12,5 | 20 | 16 | 20 |
| , мм | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 |
|  | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |

## Кинематические характеристики

Задача 9.5

Рассчитать скорость скольжения в передаче, если число заходов червяка равно , коэффициент диаметра червяка , модуль зацепления  и частота вращения червяка . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.5.

Таблица 9.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 8 | 12,5 | 12,5 | 20 | 8 |
| , мм | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 |
|  | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| , мин-1 | 960 | 1445 | 765 | 940 | 2880 | 520 |

Задача 9.6

Определить скорость скольжения в червячной передаче, если частота вращения червяка , частота вращения колеса , а их делительные диаметры соответственно  и . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.6.

Таблица 9.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мин-1 | 960 | 2880 | 400 | 1440 | 736 | 1312 |
| , мин-1 | 76,8 | 90 | 50 | 72 | 23 | 82 |
| , мм | 160 | 80 | 40 | 100 | 64 | 32 |
| , мм | 400 | 320 | 160 | 400 | 256 | 128 |

Задача 9.7

Межосевое расстояние червячной передачи равно , модуль зацепления , число заходов червяка , а коэффициент диаметра червяка . Определить окружные скорости червяка и червячного колеса, а также скорость скольжения в зацеплении, если колесо вращается с частотой . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.7.

Таблица 9.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 280 | 200 | 100 | 250 | 140 | 80 |
| , мм | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 |
|  | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | 20 | 8 | 8 | 10 | 16 | 8 |
| , мин-1 | 76,8 | 90 | 50 | 72 | 37 | 82 |

Задача 9.8

Межосевое расстояние червячной передачи . Передаточное число . Рассчитать частоты вращения червяка и червячного колеса, если окружные скорости червяка и червячного колеса соответственно равны  и . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.8.

Таблица 9.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 80 | 160 | 250 | 100 | 200 | 280 |
|  | 16 | 32 | 20 | 8 | 32 | 12,5 |
| , м/с | 2,2 | 2,46 | 7,54 | 0,84 | 12,06 | 8,04 |
| , м/с | 0,55 | 0,31 | 1,51 | 0,42 | 1,51 | 1,61 |

## Силы в зацеплении

Задача 9.9

Вращающий момент на колесе червячной передачи , межосевое расстояние пары , коэффициент смещения исходного контура колеса , число зубьев колеса , коэффициент диаметра червяка  и передаточное число . Приняв коэффициент трения равным , рассчитать силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.9.

Таблица 9.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н м | 700 | 400 | 600 | 550 | 480 | 380 |
| , мм | 250 | 160 | 140 | 280 | 200 | 100 |
|  | 32 | 32 | 50 | 40 | 32 | 40 |
|  | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 10 |
|  | 16 | 8 | 25 | 10 | 16 | 40 |
|  | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

Задача 9.10

Контактная выносливость зуба червячного колеса позволяет нагружать его нормальной силой . Может ли червячная пара передать мощность  при частоте вращения колеса , если межосевое расстояние равно , а модуль зацепления  при коэффициенте диаметра ? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.10.

Таблица 9.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 730 | 1020 | 1400 | 1600 | 850 | 1320 |
| , кВт | 0,2 | 1,5 | 1,45 | 2,5 | 0,3 | 1,0 |
| , мин-1 | 30 | 72 | 56 | 80 | 75 | 43 |
| , мм | 125 | 200 | 250 | 280 | 160 | 280 |
| , мм | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
|  | 12,5 | 10 | 12,5 | 16 | 8 | 16 |

Задача 9.11

Рассчитать силы в зацеплении червячной передачи, если мощность на валу червяка  при его угловой скорости , модуле зацепления , коэффициенте диаметра червяка  и числе заходов . При расчете принять коэффициент трения в зацеплении равным . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.11.

Таблица 9.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кВт | 1,13 | 4,18 | 3,94 | 2,16 | 1,46 | 2,74 |
| , рад/с | 502,31 | 302,64 | 473,26 | 100,55 | 107,86 | 260,02 |
| , мм | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
|  | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12,5 |
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
|  | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |

Задача 9.12

Червяк по жесткости допускает поперечную силу  (геометрическая сумма окружной  и радиальной  сил). Каким вращающим моментом может быть нагружен червяк, если межосевое расстояние равно , передаточное число , коэффициент диаметра червяка  и число заходов нарезки червяка ? Коэффициент трения в зацеплении принять равным . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.12.

Таблица 9.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 450 | 740 | 600 | 550 | 670 | 800 |
| , мм | 100 | 280 | 140 | 160 | 200 | 250 |
|  | 16 | 20 | 20 | 8 | 80 | 16 |
|  | 8 | 16 | 16 | 8 | 20 | 8 |
|  | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|  | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,035 |

## КПД червячной передачи

Задача 9.13

Известны параметры червячной передачи: делительный диаметр червяка , передаточное число , делительный диаметр колеса . Рассчитайте мощность на червяке, если мощность на червячном колесе  и коэффициент трения в зацеплении . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.13.

Таблица 9.13

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 80 | 64 | 160 | 40 | 64 | 80 |
|  | 32 | 32 | 12,5 | 8 | 12,5 | 32 |
| , мм | 320 | 256 | 400 | 160 | 320 | 400 |
| , кВт | 0,8 | 0,6 | 2,2 | 0,4 | 1,3 | 1,6 |
|  | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,065 | 0,04 | 0,045 |

Задача 9.14

Вращающий момент на червяке червячной передачи . Параметры червячной пары: межосевое расстояние , передаточное число , делительный диаметр колеса . Приняв коэффициент трения в зацеплении , рассчитайте вращающий момент на колесе. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.14.

Таблица 9.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н м | 17 | 13,2 | 4,2 | 18,4 | 20 | 35 |
| , мм | 280 | 200 | 125 | 280 | 200 | 320 |
|  | 12,5 | 20 | 25 | 40 | 16 | 25 |
| , мм | 400 | 320 | 200 | 400 | 320 | 400 |
|  | 0,042 | 0,038 | 0,045 | 0,035 | 0,017 | 0,032 |

Задача 9.15

Червяк червячной передачи вращается с частотой  и нагружается полезной (окружной) силой . Параметры червячной пары: межосевое расстояние , модуль зацепления , коэффициент диаметра червяка , число заходов нарезки червяка . Приняв коэффициент трения в зацеплении , рассчитайте мощность на червяке и червячном колесе. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.15.

Таблица 9.15

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мин-1 | 960 | 1430 | 1610 | 840 | 720 | 2880 |
| , Н | 400 | 285 | 210 | 200 | 315 | 560 |
| , мм | 280 | 200 | 160 | 80 | 100 | 250 |
| , мм | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 |
|  | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
|  | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
|  | 0,028 | 0,032 | 0,034 | 0,04 | 0,035 | 0,037 |

Задача 9.16

Рассчитайте суммарную поперечную нагрузку на червяк (геометрическая сумма окружной и радиальной сил), если вращающий момент на колесе , передаточное число , КПД червячной пары , делительные диаметры червяка и колеса - , . Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.16.

Таблица 9.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н м | 80,2 | 498 | 136 | 172 | 218 | 100 |
|  | 25 | 50 | 16 | 12,5 | 20 | 16 |
|  | 0,764 | 0,651 | 0,88 | 0,810 | 0,825 | 0,721 |
| , мм | 50 | 100 | 64 | 160 | 80 | 80 |
| , мм | 200 | 400 | 256 | 400 | 320 | 256 |

## Расчет червячных передач на прочность и теплостойкость

Задача 9.17

Червячный одноступенчатый редуктор установлен в приводе лебедки, у которой диаметр барабана . Рассчитайте грузоподъемность лебедки, если межосевое расстояние червячной передачи , число зубьев колеса , коэффициент диаметра червяка . При расчете принять суммарный коэффициент в расчете межосевого расстояния по вращающему моменту , коэффициент нагрузки , допускаемые контактные напряжения для зуба червячного колеса . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.17.

Таблица 9.17

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 250 | 500 | 350 | 400 | 300 | 450 |
| , мм | 100 | 200 | 140 | 160 | 180 | 160 |
|  | 32 | 50 | 40 | 36 | 50 | 40 |
|  | 8 | 12,5 | 16 | 14 | 20 | 10 |
|  | 2,2 | 2,12 | 2,1 | 2,1 | 2,15 | 2,05 |
| , МПа | 221 | 204 | 198 | 217 | 215 | 210 |

Для справки: КПД пары подшипников качения - 0,99.

Задача 9.18

Червячная пара с параметрами: модулем , коэффициентом диаметра червяка , числом зубьев колеса , коэффициентом смещения исходного контура колеса  - заменена другой парой с параметрами: модулем , коэффициентом диаметра червяка , числом зубьев колеса , коэффициентом смещения исходного контура колеса . Установить, возможна ли такая замена по условию обеспечения контактной выносливости зуба червячного колеса при прочих равных условиях и при передаче нагрузки такой же величины. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.18.

Таблица 9.18

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 20 | 8 | 6,3 | 5 | 10 | 6,3 |
|  | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 12,5 |
|  | 30 | 32 | 50 | 32 | 32 | 50 |
|  | 0 | 0 | +0,71 | 0 | 0 | +0,496 |
| , мм | 10 | 5 | 6,3 | 4 | 8 | 5 |
|  | 8 | 16 | 12,5 | 10 | 10 | 16 |
|  | 60 | 46 | 58 | 40 | 40 | 63 |
|  | 0 | +1,0 | +0,434 | 0 | 0 | +0,5 |

Задача 9.19

Червячная передача имеет характеристики: межосевое расстояние , число заходов червяка , коэффициент диаметра червяка , передаточное число . Рассчитайте, какую мощность может передать передача, если частота вращения червяка  и допускаемые контактные напряжения . При расчете принять: коэффициент нагрузки , коэффициент материала . Для справки: . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.19.

Таблица 9.19

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 160 | 100 | 140 | 200 | 180 |
|  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|  | 8 | 16 | 8 | 16 | 12,5 | 8 |
|  | 16 | 46 | 8 | 20 | 9 | 36 |
| , мин-1 | 1430 | 1725 | 940 | 720 | 1200 | 800 |
| , МПа | 230 | 210 | 220 | 216 | 225 | 212 |
|  | 2,1 | 2,15 | 2,05 | 2,17 | 2,0 | 2,07 |
|  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Задача 9.20

Одноступенчатый червячный редуктор передает мощность  и имеет характеристики: модуль зацепления , передаточное число , число заходов червяка , коэффициент диаметра червяка . Рассчитайте ожидаемую температуру нагрева редуктора, приняв: коэффициент трения в зацеплении , коэффициент теплоотдачи - , температуру окружающей среды - 200C и оценить выполнение условия теплостойкости передачи, если допускаемая температура нагрева масла 850С. Для справки: площадь теплоотдачи редуктора рассчитать по формуле , где  - межосевое расстояние передачи, м. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.20.

Таблица 9.20

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 0,42 | 1,04 | 0,2 | 0,32 | 0,3 | 0,64 |
| , мм | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 |
|  | 32 | 10 | 16 | 20 | 8 | 16 |
|  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|  | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
|  | 0,06 | 0,055 | 0,065 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |

# Ременные передачи

## Коэффициент скольжения

Задача 10.1

Фактическое передаточное число ременной передачи составляет , диаметры ведущего и ведомого шкивов соответственно равны  и . Рассчитать коэффициент упругого скольжения и частоту вращения ведущего шкива, если частота вращения ведомого - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,314 | 1,448 | 1,141 | 1,318 | 1,637 | 1,473 |
| , мм | 125 | 100 | 112 | 125 | 112 | 140 |
| , мм | 160 | 140 | 125 | 160 | 180 | 200 |
| , мин-1 | 722 | 560 | 1020 | 2010 | 420 | 890 |

Задача 10.2

Диаметры ведущего и ведомого шкива соответственно равны  и . Коэффициент упругого скольжения . Рассчитать передаточное число и частоту вращения ведущего шкива . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 90 | 112 | 125 | 140 | 100 | 160 |
| , мм | 125 | 160 | 225 | 200 | 160 | 315 |
| , % | 2,4 | 3,2 | 2,75 | 3,42 | 3,3 | 2,5 |
| , мин-1 | 700 | 965 | 2880 | 1430 | 1240 | 800 |

Задача 10.3

В ременной передаче известен диаметр ведущего шкива , частота его вращения , передаточное число  и коэффициент упругого скольжения . Рассчитать диаметр ведомого шкива и частоту его вращения. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.3.

Таблица 10.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 140 | 125 | 112 | 100 | 160 | 125 |
| , мин-1 | 935 | 1430 | 700 | 2880 | 965 | 730 |
|  | 1,462 | 1,32 | 1,64 | 2,298 | 1,289 | 1,477 |
|  | 0,023 | 0,027 | 0,018 | 0,021 | 0,03 | 0,025 |

Задача 10.4

Диаметры ведущего и ведомого шкивов ременной передачи соответственно равны  и , а их частоты вращения  и . Рассчитать коэффициент упругого скольжения. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.4.

Таблица 10.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 100 | 140 | 160 | 100 | 180 |
| , мм | 180 | 140 | 225 | 200 | 180 | 250 |
| , мин-1 | 1430 | 940 | 955 | 2880 | 735 | 1460 |
| , мин-1 | 940 | 655 | 580 | 2200 | 400 | 1030 |

## Коэффициент тяги

Задача 10.5

Рассчитать коэффициент тяги плоскоременной передачи, передающей мощность , при частоте вращения ведущего шкива  и диаметре . В передаче использован плоский ремень шириной  и толщиной . Напряжения от предварительного натяжения ремня . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.5.

Таблица 10.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 4 | 6,5 | 3,6 | 7,1 | 5,5 | 8 |
| , мин-1 | 1440 | 970 | 2900 | 2880 | 935 | 970 |
| , мм | 160 | 180 | 225 | 140 | 200 | 225 |
| , мм | 56 | 80 | 125 | 63 | 125 | 160 |
|  | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 6 |
| , МПа | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Задача 10.6

Натяжение ветвей ремня в работающей ременной передаче: ведущей - , ведомой - . Рассчитать коэффициент тяги. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.6.

Таблица 10.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н | 3100 | 2500 | 2700 | 1230 | 3000 | 1420 |
| , Н | 760 | 500 | 420 | 210 | 800 | 720 |

Задача 10.7

Ведущий шкив ременной передачи диаметром  нагружается вращающим моментом . Коэффициент тяги передачи . Рассчитать натяжение ветвей ремня. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.7.

Таблица 10.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
| , Н м | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 85 |
|  | 0,46 | 0,5 | 0,62 | 0,38 | 0,43 | 0,55 |

Задача 10.8

Диаметр ведущего шкива ременной передачи , ее фактическое передаточное число , коэффициент упругого скольжения , коэффициент тяги , усилие предварительного натяжения ветви . Рассчитать вращающий момент на валу ведомого шкива. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.8.

Таблица 10.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 90 | 112 | 125 | 140 | 100 | 160 |
|  | 1,423 | 1,476 | 1,851 | 1,479 | 1,655 | 2,02 |
|  | 0,024 | 0,032 | 0,0275 | 0,0342 | 0,033 | 0,025 |
|  | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,44 |
| , Н | 430 | 460 | 500 | 540 | 380 | 560 |

## Расчет плоскоременной передачи

Задача 10.9

Плоскоременная передача передает мощность  при частоте вращения ведущего шкива  и диаметре . Число слоев прорезиненного ремня . Условия эксплуатации передачи заданы: углом обхвата ремнем ведущего шкива ; углом наклона линии центров к горизонту . При расчете принять коэффициент режима работы  и рассчитать ширину ремня. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.9.

Таблица 10.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 0,5 | 6,3 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 35,0 |
| , мин-1 | 965 | 1440 | 730 | 1430 | 970 | 725 |
| , мм | 100 | 160 | 200 | 224 | 250 | 400 |
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| , град | 160 | 170 | 150 | 160 | 160 | 170 |
| , град | 30 | 45 | 0 | 70 | 20 | 0 |
|  | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.10-10.13.

Таблица 10.10

| Число слоев, | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ведущего шкива , мм | 100 | 160 | 200 | 224 | 250 | 400 |
| Удельное окр. усилие , Н/мм | 6,0 | 9,1 | 9,3 | 12,3 | 15,1 | 18,7 |

Таблица 10.11

| Угол обхвата , град | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 |

Таблица 10.12

| Угол наклона передачи к горизонту , град | 00-600 | 600-800 | 800-900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблица 10.13

| Скорость ремня , м/с | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,04 | 1,03 | 1,0 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |

Задача 10.10

Прорезиненный плоский ремень на основе бельтинга 320 имеет число прокладок , толщину  и ширину . Удельное усилие предварительного натяжения . Диаметр ведущего шкива , частота его вращения . Условия работы передачи: угол обхвата ремнем ведущего шкива ; угол наклона линии центров к горизонту ; коэффициент режима работы . Рассчитать максимальную мощность, которую может передать ременная передача. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.14.

Таблица 10.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3,75 | 6,25 | 5,0 | 2,5 | 3,75 | 5,0 |
| , мм | 63 | 100 | 71 | 25 | 50 | 90 |
| , Н/мм | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| , мм | 160 | 250 | 224 | 100 | 160 | 250 |
| , мин-1 | 965 | 1430 | 2880 | 700 | 1465 | 2900 |
| , град | 160 | 170 | 165 | 175 | 155 | 170 |
| , град | 0 | 45 | 60 | 0 | 70 | 50 |
|  | 0,68 | 0,72 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,68 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.15

Таблица 10.15

|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 100 | 160 | 160 | 224 | 280 | 250 |
| , Н/мм | 2,5 | 2,0 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
| , Н/мм | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 11,4 | 12,5 | 15,1 |

Примечание. Значения коэффициентов , ,  брать из табл. 10.11-10.13.

Задача 10.11

Рассчитать вращающий момент на валу ведущего шкива плоскоременной передачи с текстильным хлопчатобумажным ремнем. Число слоев ремня , толщина  и ширина . Ведущий шкив диаметром  обхвачен ремнем на угол . Предварительное натяжение ремня вызывает в нем напряжения . Условия работы передачи определяются также углом наклона линии центров к горизонту . Скорость ремня равна . Коэффициент режима нагружения равен . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.16.

Таблица 10.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| , мм | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 |
| , мм | 60 | 75 | 40 | 150 | 100 | 90 |
| , мм | 140 | 180 | 180 | 280 | 224 | 112 |
| , град | 160 | 170 | 150 | 160 | 150 | 170 |
| , МПа | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| , град | 45 | 0 | 75 | 30 | 60 | 70 |
| , м/с | 7,5 | 3,0 | 6,0 | 12 | 16 | 10 |
|  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,68 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.17

Таблица 10.17

|  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 112 | 140 | 180 | 180 | 224 | 280 |
| , МПа | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| , Н/мм | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 13,9 |

Примечание. Значения коэффициентов , ,  брать из табл. 10.11-10.13.

Задача 10.12

При испытании плоского текстильного хлопчатобумажного ремня толщиной  и шириной  предварительным натяжением в нем создаются напряжения . Рассчитать мощность, которой можно нагрузить передачу в эталонных условиях, если диаметры ее шкивов . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.18.

Таблица 10.18

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| , мм | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 |
| , мм | 50 | 75 | 125 | 90 | 80 | 100 |
| , МПа | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| , мм | 112 | 180 | 280 | 224 | 140 | 280 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.11-10.13, 10.17.

## Расчеты клиноременной и поликлиновой передач

Задача 10.13

Рассчитать мощность, которую может передать клиноременная передача  ремнями заданного профиля, если ведущий шкив диаметром  вращается с частотой  и охватывается ремнем на угол . Длина ремня . Коэффициент режима нагружения . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.19.

Таблица 10.19

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Б | А | Б | В | О | А |
|  | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| , мм | 140 | 125 | 160 | 250 | 71 | 112 |
| , мин-1 | 1430 | 765 | 1795 | 1535 | 2700 | 860 |
| , мм | 1800 | 1360 | 1800 | 3750 | 1000 | 1370 |
| , град | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 160 |
|  | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,92 | 0,93 | 0,88 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.20-10.22

Таблица 10.20 - Мощность , передаваемая одним клиновым ремнем эталонной передачи

| Профиль | , мм | , мм | , кВт, при , м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О | 1320 | 71 | 0,37 | 0,56 | 0,95 | 1,22 | 1,37 | 1,40 |
|  |  | 90 | 0,44 | 0,67 | 1,16 | 1,56 | 1,73 | 1,90 |
| А | 1700 | 112 | 0,70 | 1,05 | 1,82 | 2,39 | 2,74 | 2,82 |
|  |  | 125 | 0,74 | 1,15 | 2,00 | 2,66 | 3,10 | 3,27 |
| Б | 2240 | 140 | 1,07 | 1,61 | 2,70 | 3,45 | 3,85 | 3,27 |
|  |  | 160 | 1,20 | 1,83 | 3,15 | 4,13 | 4,73 | 4,88 |
|  |  | 180 | 1,30 | 2,01 | 3,51 | 4,66 | 5,44 | 5,76 |
| В | 3750 | 250 | 2,28 | 3,48 | 6,02 | 7,94 | 9,18 | 9,6 |

Таблица 10.21 – Коэффициент

|  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 1,0 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |

Таблица 10.22 – Коэффициент

| , град | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,0 |

Задача 10.14

Рассчитать вращающий момент на ведущем шкиве в передаче с поликлиновым ремнем заданного профиля с  клиновыми выступами. Ведущий шкив диаметром  вращается с частотой . Угол обхвата ремнем обода ведущего шкива , длина ремня , коэффициент режима работы . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.23.

Таблица 10.23

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | М | К | Л | К | М | К |
|  | 30 | 25 | 35 | 18 | 28 | 20 |
| , мм | 250 | 80 | 180 | 100 | 200 | 80 |
| , мин-1 | 765 | 1190 | 535 | 955 | 955 | 1195 |
| , мм | 2690 | 570 | 2560 | 1278 | 3590 | 995 |
| , град | 140 | 150 | 140 | 160 | 170 | 170 |
|  | 0,75 | 0,83 | 0,73 | 0,9 | 0,92 | 0,88 |

Примечание. Для справки табл. 10.21-10.22, 10.24

Таблица 10.24 – Мощность , передаваемая поликлиновым ремнем с 10 клиновыми выступами эталонной передачи

| Про-филь | , мм | , мм | , кВт, при , м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| К | 710 | 80 | 0,92 | 2,05 | 3,7 | 5,2 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
|  |  | 100 | 0,97 | 2,2 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | --- |
| Л | 1600 | 180 | 3,1 | 7,0 | 12,6 | 17,0 | 20,5 | 22,8 | 23,4 | 22,0 |
| М | 2240 | 200 | 7,7 | 16,3 | 27,7 | 35,8 | 40,3 | 40,4 | 35,4 | --- |
|  |  | 250 | 9,1 | 19,7 | 34,4 | 45,9 | 53,8 | 57 | 56 | 48 |

Задача 10.15

Назначить профиль и число ремней клиноременной передачи, передающей мощность  при частоте вращения ведущего шкива  и диаметре . Длина ремня в передаче соответствует эталонной, ведущий шкив охватывается ремнем на угол , коэффициент режима нагружения . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.25.

Таблица 10.25

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 7 | 12 | 2,8 | 21 | 9 | 3,2 |
| , мм | 125 | 180 | 90 | 250 | 160 | 112 |
| , мин-1 | 1530 | 1065 | 1065 | 1147 | 1195 | 515 |
| , град | 160 | 140 | 170 | 150 | 160 | 150 |
|  | 0,9 | 0,72 | 0,87 | 0,89 | 0,77 | 0,91 |

Примечание. Для справки табл. 10.21-10.22, 10.24, 10.26.

Таблица 10.26 – Рекомендуемые значения

| Профиль | О | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый , Н м | <30 | 15-60 | 50-150 | 120-600 | 450-2400 |

# Цепные передачи

Задача 11.1

Проверить приводную роликовую цепь из условия износостойкости шарнира цепи, если на передачу действует вращающий момент , число зубьев ведущей звездочки , интенсивность нагружения характеризуется коэффициентом , внешняя динамика передачи характеризуется коэффициентом . Допустимое удельное давление в шарнире цепи . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.11.1.

Таблица 11.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | ПР-19,05 | 2ПР-25,4 | 2ПР-15,875 | ПР-31,75 | 2ПР- 19,05 | ПР-38,1 |
| , Н м | 80 | 125 | 170 | 160 | 200 | 190 |
|  | 25 | 27 | 19 | 27 | 31 | 21 |
|  | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1 |
|  | 1 | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| , МПа | 20 | 28 | 32 | 25 | 33 | 24 |

Примечание. В расчете использовать справочные данные табл. 11.2.

Таблица 11.2 - Параметры приводных роликовых цепей по ГОСТ 13568-75

| Обозначение цепи | , мм | , мм2 | B, мм | Dр, мм | Aоп, мм2 | Fразр, кН | q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПР-12,7-1820-2 | 12,7 | 13,92 | 7,75 | 8,51 | 50 | 18,2 | 0,75 |
| 2ПР-12,7-3180 |  |  |  |  |  | 31,8 | 1,40 |
| ПР-15,875-2270 | 15,875 | 16,59 | 9,65 | 10,16 | 71 | 22,7 | 1,00 |
| 2ПР-15,875-4540 |  |  |  |  |  | 45,4 | 1,90 |
| ПР-19,05-3180 | 19,05 | 22,78 | 12,70 | 11,91 | 106 | 31,8 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-7200 |  |  |  |  |  | 72,0 | 3,50 |
| ПР-25,4-5670 | 25,4 | 29,29 | 15,88 | 15,88 | 180 | 56,7 | 2,60 |
| 2ПР25,4-11340 |  |  |  |  |  | 113,4 | 5,00 |
| ПР-31,75-8850 | 31,75 | 35,76 | 19,05 | 19,05 | 262 | 88,5 | 3,80 |
| 2ПР-31,75-17700 |  |  |  |  |  | 177,0 | 7,30 |
| ПР-38,1-12700 | 38,1 | 45,44 | 25,4 | 22,23 | 395 | 127,0 | 5,50 |
| 2ПР-38,1-25400 |  |  |  |  |  | 254,0 | 11,00 |

Задача 11.2

Проверить приводную роликовую цепь из условия усталостной прочности пластин цепи в течение заданного срока службы, если мощность на ведущей звездочке , частота вращения ведущей звездочки , число зубьев ведущей звездочки , интенсивность нагружения характеризуется , внешняя динамика характеризуется коэффициентом . Допустимое удельное давление, что гарантирует прочность пластин звеньев цепи - . Варианты значений переменных данных представлены в табл. 11.3.

Таблица 11.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | ПР-38,1 | 2ПР-25,4 | ПР-15,875 | 2ПР-19,05 | ПР-25,4 | ПР-12,7 |
| , кВт | 7,5 | 4,5 | 5 | 3,8 | 3 | 4,5 |
| , мин-1 | 185 | 230 | 110 | 245 | 300 | 290 |
|  | 23 | 29 | 31 | 19 | 25 | 27 |
|  | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,45 | 0,8 |
|  | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1 |
| , МПа | 12,4 | 31,7 | 25 | 18 | 22 | 30 |

Примечание. Для справки см. табл. 11.2.

Задача 11.3

Рассчитать мощность, которую может передать приводная роликовая цепь из условия износостойкости шарнира цепи, в передаче с числом зубьев ведущей звездочки , частотой вращения ведущей звездочки , коэффициентом интенсивности нагружения , коэффициентом динамичности нагрузки . Допустимое удельное давление, обеспечивающее износостойкость цепи . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 11.4. Для справки см. табл. 11.2.

Таблица 11.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | 2ПР-38,1 | ПР-25,4 | 2ПР-15,875 | ПР-19,05 | 2ПР- 25,4 | 2ПР-12,7 |
|  | 23 | 29 | 19 | 31 | 25 | 27 |
| , мин-1 | 200 | 230 | 120 | 215 | 280 | 190 |
|  | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| , МПа | 28 | 20 | 32 | 33 | 25 | 24 |

Задача 11.4

Определить максимальный крутящий момент, который может передавать приводная роликовая цепь из условия усталостной прочности пластины в передаче с числом зубьев ведущей звездочки , коэффициентом интенсивности нагружения , коэффициентом динамичности нагрузки . Допустимое удельное давление, гарантирующее прочность пластин цепи -. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 11.5. Для справки см. табл. 11.2.

Таблица 11.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | 2ПР-19,05 | ПР-38,1 | 2ПР-15,875 | 2ПР-31,75 | ПР-12,7 | ПР-25,4 |
|  | 27 | 23 | 19 | 27 | 25 | 21 |
|  | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,45 | 0,8 |
|  | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| , МПа | 13,5 | 28,4 | 27 | 18 | 31 | 22 |

Сборник задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

Часть I

Составители:

Сергей Григорьевич Карнаух,

Петр Васильевич Шишлаков,

Анатолий Васильевич Чумаченко

Редактор	Нелли Александрова Хахина

Подп. в печ. 24.07.01		Формат .

Офсетная печать.	         Заказ №171	           Усл. печ. л. 5,0.

Уч. – изд. л. 3,6.			Тираж – 400 экз.

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72.

# Text boxes

Рисунок 5.1

Рисунок 2.3

Рисунок 1.4

Рисунок 1.2

Рисунок 2.5

Рисунок 1.5

Рисунок 1.1

Рисунок 1.6

Рисунок 4.2

Рисунок 4.1

Рисунок 4.3

Рисунок 1.3

Рисунок 2.4

Рисунок 1.7