Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

СБОРНИК ЗАДАЧ

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

ЧАСТЬ 2

###### Утверждено

###### на заседании кафедры ОКММ

###### Протокол № 10 от 17.06.03

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

###### Краматорск 2003

# УДК 621.81

Сборник задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей. Часть 2 / Л.Н. Новицкая, А.В. Чумаченко – Краматорск: ДГМА, 2003. – 64 с.

В сборник включены краткие сведения и задачи по расчетам валов, осей и муфт.

Составители:

Л.Н. Новицкая, ст. препод.,

А.В. Чумаченко, ст. препод.

Отв. за выпуск 		С.Г.Карнаух, доц.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Проверочный расчет машинного вала на выносливость	5

1.1 Предварительные указания к решению задач	5

1.2 Задачи	5

1.3 Справочные таблицы для расчета валов	25

2 Расчет подшипников качения на долговечность по динамической грузоподъемности	28

2.1 Предварительные указания к решению задач	28

2.2 Задачи	29

2.3 Справочные таблицы для расчета подшипников качения	49

3 Проверочный расчет муфт	51

3.1 Задачи	51

# 1 Проверочный расчет машинного вала на выносливость

1.1 Предварительные указания к решению задач

При решении задач по темам 1 и 2 необходимо руководствоваться следующими предпосылками:

1 Направление действия изгибающего момента по часовой стрелке считать положительным.

2 Считать отрицательным момент, направленный против часовой стрелки.

3 Действие осевых сил рассматривать в одной плоскости с радиальными нагрузками.

4 Опорой с индексом «» является опора, воспринимающая внешнюю осевую силу.

5 Два радиально-упорных подшипника, установленных в одной опоре, рассматривать как сдвоенный подшипник, на который действует только внешняя осевая нагрузка. В этом случае осевые составляющие от радиальных нагрузок не возникают.

8 Необходимые для расчета справочные данные приведены в таблицах 1.10-1.14.

1.2 Задачи

Задача 1.1

Проверить на выносливость выходной вал червячного редуктора в сечении под колесом (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Выходной вал червячного редуктора

На выходном валу закреплена звездочка горизонтально расположенной цепной передачи. На вал действуют силы от червячной передачи:    а также нагрузка от цепной передачи . Передаваемый вращающий момент . Диаметр вала под колесом , делительный диаметр червячного колеса . Расстояние между опорами равно . Положение червячного колеса и ведущей звездочки цепной передачи определяется координатами . Материал вала – сталь  без поверхностного упрочнения. Шероховатость вала под колесом  Концентратор напряжений – шпоночная канавка. Допустимый запас прочности . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные к задаче 1.1

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4053 | 8225 | 3861 | 2954 | 2546 | 28986 |
|  | 1476 | 2994 | 1405 | 1075 | 927 | 10550 |
|  | 1278 | 2672 | 1255 | 960 | 827 | 9418 |
|  | 232 | 320 | 259 | 325 | 436 | 345 |
|  | 4550 | 1234 | 579 | 443 | 382 | 4348 |
|  | 50 | 70 | 40 | 30 | 40 | 70 |
|  | 130 | 140 | 150 | 100 | 90 | 160 |
|  | 65 | 50 | 60 | 45 | 40 | 70 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 406 | 1316 | 500 | 480 | 555 | 5000 |

Примечание. При составлении расчетной схемы силу и силу  направить в разные стороны, а силу  направить на подшипник, расположенный вблизи звездочки цепной передачи.

Задача 1.2

Проверить на выносливость выходной вал червячного редуктора в сечении под подшипником (рис. 1.1). На выходном валу закреплена звездочка горизонтально расположенной цепной передачи.

На вал действуют силы от червячной передачи:    а также нагрузка от цепной передачи . Передаваемый вращающий момент . Диаметр вала в опоре , делительный диаметр червячного колеса . Расстояние между опорами равно . Положение червячного колеса и ведущей звездочки цепной передачи определяется координатами  Материал вала – Сталь  без поверхностного упрочнения. Шероховатость вала под колесом  Концентратор напряжений – посадка подшипника качения. Допустимый запас прочности . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Исходные данные к задаче 1.2

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4053 | 8225 | 3861 | 2954 | 2546 | 28986 |
|  | 1476 | 2994 | 1405 | 1075 | 927 | 10550 |
|  | 1278 | 2672 | 1255 | 960 | 827 | 9418 |

Продолжение таблицы 1.2

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 232 | 320 | 259 | 325 | 436 | 345 |
|  | 4550 | 1234 | 579 | 443 | 382 | 4348 |
|  | 50 | 70 | 60 | 40 | 55 | 80 |
|  | 130 | 140 | 150 | 100 | 90 | 160 |
|  | 65 | 50 | 60 | 45 | 40 | 70 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 406 | 1316 | 500 | 480 | 555 | 5000 |

Примечание. При составлении расчетной схемы силу и силу  направить в разные стороны, а силу  направить на подшипник, расположенный вблизи звездочки цепной передачи.

Задача 1.3

Выполнить проверочный расчет на выносливость опасного сечения промежуточного вала цилиндрического соосного редуктора (рис. 1.2). На валу установлены колеса с косым зубом. На вал действуют силы: , ,  и , , . Передаваемый вращающий момент . Диаметр вала под шестерней и колесом , зубчатые колеса соединены с валом посредством шпонки.

Рисунок 1.2 – Промежуточный вал соосного редуктора

Делительный диаметр колеса равен , делительный диаметр шестерни . Расстояние между опорами равно . Положение колес на валу определяется координатами . Материал вала - сталь  без поверхностного упрочнения. Шероховатость поверхности вала под колесами . Допустимый запас прочности . Концентратор напряжений – шпоночная канавка. Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Исходные данные к задаче 1.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 341 | 2726 | 3358 | 2118 | 2877 | 2964 |
|  | 128 | 1027 | 1265 | 798 | 1084 | 1117 |
|  | 91 | 731 | 900 | 567 | 771 | 794 |
|  | 1210 | 9679 | 7521 | 5294 | 6444 | 9337 |
|  | 456 | 3647 | 2834 | 1995 | 2428 | 3518 |
|  | 324 | 2594 | 2016 | 1419 | 1727 | 2502 |
|  | 135 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 |
|  | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  | 85 | 70 | 90 | 100 | 100 | 80 |
|  | 26,6 | 266 | 325 | 242 | 358 | 450 |
|  | 399 | 803 | 632 | 374 | 411 | 905 |
|  | 20 | 28 | 30 | 32 | 50 | 45 |
|  | 156 | 195 | 194 | 229 | 249 | 304 |
|  | 44 | 55 | 86 | 91 | 111 | 96 |

Примечание. При составлении расчетной схемы для вала внешние осевые силы направить на опору вблизи шестерни.

Задача 1.4

Проверить на выносливость опасное сечение промежуточного вала двухступенчатого коническо-цилиндрического редуктора (рис. 1.3). На вал действуют силы:, ,  и , . Передаваемый вращающий момент . Делительный диаметр конического колеса . Делительный диаметр прямозубой цилиндрической шестерни . Диаметр вала под колесами . Расстояние между опорами равно . Положение колес на валу определяется координатами .

Материал вала - сталь  без поверхностного упрочнения. Шероховатость вала под зубчатыми колесами . Концентратором напряжений является шпоночная канавка. Допустимый запас прочности . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.4.

Рисунок 1.3 – Промежуточный вал коническо-цилиндрического редуктора

Таблица 1.4 - Исходные данные к задаче 1.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2532 | 2659 | 2889 | 2420 | 2864 | 2857 |
|  | 250 | 262 | 429 | 327 | 425 | 315 |
|  | 887 | 932 | 960 | 818 | 952 | 991 |
|  | 5064 | 6648 | 6500 | 4840 | 5728 | 5625 |
|  | 1843 | 2420 | 2366 | 1762 | 2085 | 2048 |
|  | 155 | 150 | 180 | 170 | 180 | 180 |
|  | 50 | 60 | 70 | 55 | 70 | 65 |
|  | 45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 45 |
|  | 60 | 50 | 80 | 65 | 70 | 70 |
|  | 26,6 | 266 | 325 | 242 | 358 | 450 |
|  | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 |
|  | 100 | 200 | 225 | 200 | 250 | 315 |
|  | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 |

Примечание. При расчетах осевую силу на коническом колесе прикладывать на внешнем делительном диаметре.

Задача 1.5

Проверить на выносливость в опасном сечении выходной вал цилиндрического соосного редуктора, на котором установлено колесо с косым зубом и звездочка горизонтально расположенной цепной передачи (рис 1.4).

Рисунок 1.4 – Выходной вал соосного редуктора

На вал действуют силы, возникающие в зацеплении:  и усилие от цепной передачи . Передаваемый вращающий момент . Диаметр вала под колесом . Делительный диаметр колеса равен . Расстояние между опорами равно . Диаметр шейки вала в опоре подшипника равен . Положение деталей на валу определяется координатами . Материал вала - сталь  без поверхностного упрочнения. Шероховатость посадочной поверхности вала под подшипником , под зубчатым колесом . Допустимый запас прочности. Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Исходные данные к задаче 1.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1205 | 9679 | 7521 | 5294 | 6444 | 9338 |
|  | 457 | 3647 | 2834 | 1995 | 2428 | 3518 |
|  | 351 | 2594 | 2016 | 1419 | 1727 | 2502 |
|  | 1446 | 11615 | 9025 | 6353 | 7733 | 11206 |
|  | 135 | 135 | 150 | 150 | 170 | 180 |
|  | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  | 110 | 95 | 120 | 115 | 130 | 130 |
|  | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 70 |
|  | 94,4 | 944 | 728 | 605 | 802 | 1418 |
|  | 156 | 156 | 195 | 194 | 229 | 249 |
|  | 30 | 60 | 55 | 50 | 55 | 65 |
|  | 25 | 55 | 50 | 45 | 50 | 60 |

Примечания:

1 При составлении расчетной схемы внешнюю осевую силу направить на подшипник, расположенный вблизи звездочки цепной передачи. Усилие от цепной передачи направить в ту же сторону, что и радиальное усилие зубчатого зацепления.

2 При опасном сечении в опоре подшипника концентратором напряжений является посадка подшипника на вал.

Задача Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.6

Определить фактический запас прочности при расчете на выносливость входного вала конического редуктора. На выходном конце вала закреплена упругая компенсирующая муфта типа МУВП (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Входной вал конического редуктора

На вал действуют силы от конической передачи: , а также радиальное усилие со стороны муфты . Передаваемый вращающий момент . Делительный диаметр конической шестерни . Расстояние между опорами равно . Положение конической шестерни и муфты относительно опор определяется координатами .

Диаметр вала в опоре . Материал вала - сталь  без

упрочнения. Шероховатость поверхности вала под подшипником . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Исходные данные к задаче 1.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2794 | 400 | 354 | 1600 | 1200 | 1086 |
|  | 969 | 141 | 120 | 532 | 777 | 360 |
|  | 310 | 35 | 2 | 236 | 967 | 163 |
|  | 552 | 70 | 33 | 528 | 200 | 225 |
|  | 67 | 35 | 22 | 100 | 50 | 68 |
|  | 45 | 20 | 20 | 30 | 35 | 30 |
|  | 78 | 45 | 50 | 75 | 81 | 105 |
|  | 25 | 20 | 20 | 30 | 27 | 35 |
|  | 90 | 40 | 50 | 55 | 75 | 84 |
|  | 96,6 | 7,3 | 3,4 | 79,2 | 30 | 33,8 |

Примечания:

1 Силы в коническом зацеплении следует прикладывать на внешнем делительном диаметре.

2 При составлении расчетной схемы окружные силы от зубчатого колеса и муфты необходимо направить в одну сторону.

Задача 1.7

Проверить на выносливость в опасном сечении входной вал червячного редуктора. На валу закреплен шкив горизонтально расположенной поликлиновой ременной передачи (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 – Входной вал червячного редуктора

На вал действуют силы от червячной передачи: , а также нагрузка от ременной передачи . Передаваемый вращающий момент . Диаметр окружности впадин червяка при делительном диаметре  равен , диаметр вала в опоре . Расстояние между опорами равно . Положение действующих на вал нагрузок определяется координатами . Материал червяка - сталь , витки червяка окончательно обработаны резцом, шероховатость , твердость поверхности . Допускаемый запас прочности для вала . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Исходные данные к задаче 1.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 987 | 294 | 589 | 385 | 187 | 400 |
|  | 1283 | 348 | 1258 | 522 | 766 | 325 |
|  | 3525 | 956 | 2181 | 1435 | 2105 | 893 |
|  | 50,4 | 32 | 64 | 50 | 80 | 50,4 |
|  | 44,8 | 28 | 44,8 | 30,4 | 70,4 | 38 |
|  | 1140 | 460 | 1255 | 655 | 442 | 757 |
|  | 35 | 15 | 50 | 25 | 45 | 30 |
|  | 290 | 100 | 260 | 180 | 210 | 160 |
|  | 110 | 40 | 90 | 75 | 90 | 80 |
|  | 145 | 50 | 130 | 90 | 105 | 80 |
|  | 145 | 50 | 130 | 90 | 105 | 80 |
|  | 18 | 4,76 | 21,2 | 7,7 | 7,2 | 10,1 |

Примечания:

1 При составлении расчетной схемы направление действия окружной силы на червяке и усилия ременной передачи принять одинаковым, осевую силу на червяке направить на опору, расположенную вблизи шкива.

2 При опасном сечении в опоре вала в качестве концентратора напряжений принимать посадку с натягом.

Задача 1.8

Выполнить проверочный расчет на выносливость опасного сечения выходного вала шевронного редуктора. На выходном конце вала установлена звездочка горизонтально расположенной цепной передачи (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Выходной вал шевронного редуктора

На вал действуют силы: от шевронной передачи -  и цепной - . Вращающий момент на валу . Делительный диаметр колес . Диаметр вала под колесами , под подшипниками . Расстояние между опорами равно . Положение колес и ведущей звездочки цепной передачи относительно опор определяется координатами . Материал вала - сталь  без упрочнения. Шероховатость поверхности вала под подшипником , шероховатость под колесом - . Допускаемый коэффициент безопасности . Варианты значений переменных представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Исходные данные к задаче 1.8Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1720 | 1689 | 1821 | 1730 | 2184 | 874 |
|  | 730 | 717 | 767 | 729 | 920 | 368 |
|  | 1034 | 1015 | 1060 | 1007 | 1271 | 509 |
|  | 55 | 224 | 46 | 234 | 280 | 208 |
|  | 2414 | 4830 | 1924 | 3848 | 4483 | 1720 |
|  | 50 | 60 | 40 | 45 | 55 | 38 |
|  | 45 | 50 | 35 | 40 | 50 | 35 |
|  | 180 | 190 | 235 | 255 | 240 | 240 |
|  | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 45 |
|  | 100 | 100 | 135 | 115 | 60 | 150 |
|  | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 45 |
|  | 85 | 80 | 70 | 85 | 70 | 65 |
|  | 94,6 | 378 | 84,3 | 404 | 613 | 182 |

Примечание. При составлении расчетной схемы радиальную силу в шевронной передаче и силу от цепной передачи направить в одну сторону.

ЗадачаОшибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует...9

Выполнить проверочный расчет на выносливость входного вала конического редуктора, на котором установлен шкив горизонтально расположенной ременной передачи (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Входной вал конического редуктора со шкивом

На вал действуют силы от конической передачи: , а также нагрузка от ременной передачи . Передаваемый вращающий момент . Делительный диаметр конической шестерни . Расстояние между опорами равно . Положение конической шестерни и ведомого шкива ременной передачи относительно опор определяется координатами . Диаметр вала под подшипниками . Материал вала - сталь  без упрочнения. Шероховатость поверхности вала под подшипником . Допустимый запас прочности . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Исходные данные к задаче 1.9

| №варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2794 | 400 | 354 | 1600 | 1200 | 1086 |
|  | 969 | 141 | 120 | 352 | 777 | 360 |
|  | 310 | 35 | 2,1 | 236 | 967 | 163 |
|  | 67 | 35 | 22 | 100 | 50 | 62 |
|  | 1685 | 150 | 486 | 1820 | 1271 | 1298 |
|  | 45 | 15 | 15 | 30 | 35 | 30 |
|  | 78 | 45 | 35 | 45 | 103 | 84 |
|  | 25 | 20 | 20 | 30 | 27 | 35 |
|  | 90 | 40 | 50 | 55 | 75 | 84 |
|  | 96,6 | 7,3 | 3,42 | 79,2 | 30 | 33,8 |

Примечания:

1 При составлении расчетной схемы силы  и  необходимо направить в противоположные стороны.

2 Силы в коническом зацеплении следует прикладывать на внешнем делительном диаметре.

1.3 Справочные таблицы для расчета валов

Таблица 1.0 – Механические характеристики материалов валов и осей

| Марка стали | Твердость, НВ |  |  |  |  |  | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |
| Ст. 5 | 190 | 520 | 280 | 150 | 220 | 130 | 380-88 |
| Ст. 6 | 200 | 650 | 330 | 220 | 270 | 170 |  |
| Сталь 35 | 190 | 540 | 320 | 190 | 230 | 135 | 1050-88 |
| Сталь 45 | 200 | 600 | 340 | 220 | 250 | 150 |  |
| Сталь 40Х | 200 | 730 | 500 | 280 | 320 | 200 | 4543-88 |
| Сталь 40ХН | 240 | 820 | 650 | 390 | 260 | 210 |  |
| Сталь 20Х | 197 | 650 | 400 | 240 | 300 | 160 |  |
| Сталь 12ХНЗА | 260 | 950 | 700 | 490 | 420 | 210 |  |
| Сталь 18ХГТ | 330 | 1150 | 950 | 665 | 520 | 280 |  |
| Сталь 30ХГТ | 320 | 1150 | 950 | 665 | 520 | 310 |  |

Таблица 1.11 – Значение коэффициента влияния шероховатости поверхности

| Среднее арифметическое отклонение профиля | Значение при , МПа |
| --- | --- |
|  | 400 | 600 | 1200 |
| 0,08…0,32 | 1 | 1 | 1 |
| 0,32…2,5 | 1,05 | 1,1 | 1,25 |
| 5…20 | 1,2 | 1,25 | 1,5 |

Таблица 1.12 – Эффективные коэффициенты концентрации напряжений  и

| Концентратор | Значение | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | при , МПа | при , МПа |
|  | Менее 700 | Свыше 1000 | Менее 700 | Свыше 1000 |
| Шпоночные канавки | 1,75 | 2 | 1,50 | 1,90 |
| Шлицы прямобочные | 1,60 | 1,75 | 2,45 | 2,80 |
| Витки червяка | 2,30 | 2,50 | 1,70 | 1,90 |
| Валы-шестерни | 1,60 | 1,75 | 1,50 | 1,60 |
| Посадка подшипников на валы | 2,40 | 3,60 | 1,80 | 2,50 |

Таблица 1.13 – Усредненные значения коэффициентов чувствительности материала к асимметрии цикла

| Материал | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Малоуглеродистые стали | 0,15 | 0,05 |
| Среднеуглеродистые стали | 0,20 | 0,10 |
| Легированные стали | 0,25 | 0,15 |

Таблица 1.14 – Значения коэффициентов влияния абсолютных размеров  и  в зависимости от диаметра вала

| Напряженное состояние | Материал | Значение при диаметре вала, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Прогиб, кручение | Углеродистая сталь | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,7 |
|  | Высоколегированная сталь | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,59 |

2 Расчет подшипников качения на долговечность по динамической грузоподъемности

2.1 Предварительные указания к решению задач

При решении задач по темам 1 и 2 необходимо руководствоваться следующими предпосылками:

1 Направление действия изгибающего момента по часовой стрелке считать положительным.

2 Считать отрицательным момент, направленный против часовой стрелки.

3 Действие осевых сил рассматривать в одной плоскости с радиальными нагрузками.

4 Опорой с индексом «» является опора, воспринимающая внешнюю осевую силу.

5 Два радиально-упорных подшипника, установленных в одной опоре, рассматривать как сдвоенный подшипник, на который действует только внешняя осевая нагрузка. В этом случае осевые составляющие от радиальных нагрузок не возникают.

6 Суммарная динамическая грузоподъемность сдвоенных подшипников определяется по формуле:

радиально-упорный шариковый -

радиально-упорный роликовый -

7 При определении полной осевой нагрузки на радиально-упорный подшипник можно воспользоваться следующими рекомендациями:

если 	то

если 	то

8 Необходимые для расчета справочные данные приведены в таблицах 2.10-2.13.

2.2 Задачи

Задача 2.1

Определить скорректированную долговечность подшипников выходного вала червячного редуктора, на выходном конце которого закреплена звездочка горизонтально расположенной цепной передачи (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Выходной вал червячного ректора.

В опорах вала установлены радиально-упорные роликовые конические подшипники легкой серии типа 7000 по схеме «в распор». На вал действуют силы от червячной передачи: , а также нагрузка от цепной передачи . Частота вращения вала . Диаметр вала под подшипниками качения . Делительный диаметр червячного колеса . Расстояние между опорами равно . Положение червячного колеса и ведущей звездочки цепной передачи определяется координатами . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Считать, что долговечность подшипников соответствует 90% надежности - . Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Исходные данные к задаче 2.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4053 | 15625 | 38610 | 5538 | 25459 | 28986 |
|  | 1476 | 5687 | 14053 | 2016 | 9266 | 10550 |
|  | 1278 | 5077 | 2545 | 1800 | 8272 | 9418 |
|  | 232 | 320 | 259 | 325 | 438 | 345 |

Продолжение таблицы 2.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4550 | 2344 | 5792 | 831 | 3819 | 4348 |
|  | 50 | 70 | 60 | 40 | 55 | 80 |
|  | 130 | 140 | 150 | 100 | 90 | 160 |
|  | 65 | 50 | 60 | 45 | 40 | 70 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 65 | 70 | 75 | 50 | 45 | 80 |
|  | 66 | 45 | 18 | 25 | 40 | 35 |

Примечание. При составлении расчетной схемы окружную силу на колесе и нагрузку от цепной передачи направить в разные стороны, осевую силу направить на подшипник, расположенный вблизи звездочки цепной передачи.

Задача 2.2

Определить скорректированную долговечность подшипников промежуточного вала двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора (рис.2.2). В опорах вала установлены радиально-упорные шариковые подшипники легкой серии типа 46000 по схеме "враспор". На вал действуют силы:   и   . Частота вращения вала . Делительный диаметр колеса . Делительный диаметр шестерни . Диаметр вала в опоре . Расстояние между опорами равно .

Рисунок 2.2 – Промежуточный вал соосного редуктора.

Положение колес на валу определяется координатами . При работе возможны средние толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С – . Считать, что долговечность подшипника соответствует 90% надежности – . Свойства материала деталей подшипника и условия эксплуатации необходимо учитывать коэффициентом . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Исходные данные к задаче 2.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 341 | 2726 | 3358 | 2118 | 2877 | 2964 |
|  | 128 | 1027 | 1265 | 798 | 1084 | 1117 |
|  | 91 | 731 | 900 | 567 | 771 | 794 |
|  | 1210 | 9679 | 7521 | 5294 | 6444 | 9338 |
|  | 456 | 3647 | 2834 | 1995 | 2428 | 3518 |
|  | 324 | 2594 | 2016 | 1419 | 1727 | 2502 |
|  | 135 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 |
|  | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  | 85 | 70 | 90 | 100 | 100 | 80 |
|  | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  | 798 | 803 | 632 | 566 | 417 | 298 |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 45 |
|  | 156 | 195 | 194 | 229 | 249 | 304 |
|  | 44 | 55 | 86 | 91 | 111 | 96 |

Примечание. При составлении расчетной схемы для вала внешние осевые силы направить на опору вблизи шестерни.

Задача 2.3

Проверить долговечность подшипников промежуточного вала коническо-цилиндрического редуктора (рис.2.3).

Рисунок 2.3 – Промежуточный вал коническо-цилиндрического редуктора

В опорах вала установлены радиально-упорные роликовые конические подшипники легкой серии типа 7000 по схеме "в распор". На вал действуют силы    и   при частоте вращения . Делительный диаметр конического колеса равен . Шестерня имеет делительный диаметр . Диаметр вала под подшипниками . Расстояние между опорами равно . Положение колес на валу определяется координатами . При работе возможны средние толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С – . Считать, что долговечность подшипника соответствует 90% надежности –  и составляет . Свойства материала деталей подшипника и условия эксплуатации необходимо учитывать коэффициентом . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Исходные данные к задаче 2.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2532 | 2659 | 2889 | 2420 | 2864 | 2857 |
|  | 250 | 262 | 429 | 327 | 425 | 315 |
|  | 887 | 932 | 960 | 818 | 952 | 991 |
|  | 5064 | 6648 | 6500 | 4840 | 5728 | 5625 |
|  | 1843 | 2420 | 2366 | 1762 | 2085 | 2048 |
|  | 155 | 150 | 180 | 170 | 180 | 180 |
|  | 50 | 60 | 70 | 55 | 70 | 65 |

Продолжение таблицы 2.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 45 |
|  | 60 | 50 | 80 | 65 | 70 | 70 |
|  | 399 | 803 | 632 | 374 | 411 | 905 |
|  | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 |
|  | 100 | 200 | 225 | 200 | 250 | 315 |
|  | 5000 | 8000 | 104 | 104 | 12500 | 16000 |

Примечание. При расчетах осевую силу на коническом колесе прикладывать на внешнем делительном диаметре.

Задача 2.4

Определить скорректированную долговечность подшипников выходного вала соосного двухступенчатого цилиндрического редуктора (рис.2.4). В опорах вала установлены радиально-упорные роликовые конические подшипники легкой серии типа 7000 по схеме "в распор". На вал действуют силы, возникающие в зубчатом зацеплении:    и усилие от горизонтально расположенной цепной передачи  при частоте вращения . Делительный диаметр колеса равен   Расстояние между опорами равно .

Рисунок 12 – Выходной вал соосного редуктора

Положение деталей на валу определяется координатами . Диаметр вала в опоре равен . При работе возможны средние толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С – . Считать, что долговечность подшипника соответствует 90% надежности – . Свойства материала деталей подшипника и условия эксплуатации учитывать коэффициентом . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Исходные данные к задаче 2.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1205 | 968 | 752 | 529 | 644 | 934 |
|  | 457 | 365 | 283 | 199 | 243 | 352 |
|  | 351 | 259 | 202 | 142 | 173 | 250 |
|  | 1446 | 11615 | 9025 | 6353 | 7733 | 11206 |
|  | 135 | 135 | 150 | 150 | 170 | 180 |
|  | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  | 110 | 95 | 120 | 115 | 130 | 130 |
|  | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 70 |
|  | 112 | 226 | 282 | 150 | 183 | 287 |
|  | 156 | 156 | 195 | 194 | 229 | 249 |
|  | 25 | 55 | 50 | 45 | 50 | 60 |

Примечание. При составлении расчетной схемы внешнюю осевую силу направить на подшипник, расположенный вблизи звездочки цепной передачи. Усилие от цепной передачи направить в ту же сторону, что и радиальное усилие зубчатого зацепления.

Задача 2.5

Рассчитать скорректированную долговечность подшипников входного вала конического редуктора. На выходном конце вала закреплен шкив горизонтально расположенной ременной передачи (рис.2.5).

Рисунок 2.5 – Входной вал конического редуктора со шкивом

В опорах вала установлены радиально-упорные роликовые конические подшипники легкой серии типа 7000 по схеме «врастяжку». На вал действуют силы от конической передачи: , а также нагрузка от ременной передачи  при частоте вращения . Коническая шестерня имеет делительный диаметр . Расстояние между опорами равно . Положение конической шестерни и ведомого шкива ременной передачи относительно опор определяется координатами . Диаметр вала под подшипниками . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Считать, что долговечность подшипников соответствует 90% надежности - . Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Исходные данные к задаче 2.5Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2794 | 400 | 354 | 1600 | 1200 | 1086 |
|  | 969 | 141 | 120 | 532 | 777 | 360 |
|  | 310 | 35 | 2,1 | 236 | 967 | 163 |
|  | 67 | 35 | 22 | 100 | 50 | 62 |
|  | 1685 | 150 | 486 | 1820 | 1271 | 1298 |
|  | 45 | 15 | 15 | 30 | 35 | 30 |
| , | 78 | 45 | 35 | 45 | 103 | 84 |
|  | 25 | 20 | 20 | 30 | 27 | 35 |
|  | 90 | 40 | 50 | 55 | 75 | 84 |
|  | 453 | 1136 | 2509 | 970 | 750 | 2071 |

Примечания:

1 При составлении расчетной схемы радиальное усилие на шестерне и усилие от ременной передачи необходимо направить в противоположные стороны.

2 Силы в коническом зацеплении прикладывать на внешнем делительном диаметре.

Задача 2.6 Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

Рассчитать скорректированную долговечность подшипников входного вала конического редуктора. На выходном конце вала установлена упругая компенсирующая муфта типа МУВП (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Входной вал конического редуктора.

В опорах вала установлены радиально-упорные шариковые подшипники легкой серии типа 46000 по схеме «в распор». На вал действуют силы от конической передачи: , а также радиальное усилие со стороны муфты  при частоте вращения . Коническая шестерня имеет делительный диаметр . Расстояние между опорами равно . Положение конической шестерни и муфты относительно опор определяется координатами . Диаметр вала под подшипниками . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Считать, что долговечность подшипников соответствует 90% надежности - . Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.6.

Таблица – 2.6 Исходные данные к задаче 2.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2794 | 400 | 354 | 1600 | 1200 | 1086 |
|  | 963 | 141 | 120 | 532 | 777 | 360 |
|  | 310 | 35 | 2 | 236 | 967 | 163 |
|  | 67 | 35 | 22 | 100 | 50 | 62 |
|  | 552 | 70 | 33 | 528 | 200 | 225 |
|  | 45 | 20 | 20 | 30 | 35 | 30 |
|  | 78 | 45 | 50 | 75 | 81 | 105 |
|  | 25 | 20 | 20 | 30 | 27 | 35 |
|  | 90 | 40 | 50 | 55 | 75 | 84 |
|  | 453 | 1136 | 2509 | 970 | 750 | 2071 |

Примечания:

1 Силы в коническом зацеплении прикладывать на внешнем делительном диаметре.

2 При составлении расчетной схемы окружные силы от зубчатого колеса и муфты необходимо направить в одну сторону.

Задача 2.7

Проверить работоспособность подшипников входного вала червячного редуктора, на выходном конце которого закреплен шкив горизонтально расположенной поликлиновой передачи (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 – Входной вал червячного редуктора

В опорах вала установлены радиально-упорные шариковые подшипники легкой серии типа 46000 по схеме «враспор». На вал действуют силы от червячной передачи: , а также нагрузка от ременной передачи  при частоте вращения вала . Делительный диаметр червяка равен , диаметр вала в опоре . Расстояние между опорами равно . Положение действующих на вал нагрузок определяется координатами . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Требуемая долговечность подшипников при 99% надежности - составляет  Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Исходные данные к задаче 2.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 987 | 294 | 589 | 385 | 187 | 400 |
|  | 1283 | 348 | 1258 | 522 | 766 | 325 |
|  | 3525 | 956 | 2181 | 1435 | 2105 | 893 |
|  | 50,4 | 32 | 64 | 50 | 80 | 50,4 |
|  | 1140 | 460 | 1255 | 655 | 442 | 757 |
|  | 35 | 15 | 50 | 25 | 45 | 30 |
|  | 290 | 100 | 260 | 180 | 210 | 160 |
|  | 110 | 40 | 90 | 75 | 90 | 80 |
|  | 145 | 50 | 130 | 90 | 105 | 80 |
|  | 145 | 50 | 130 | 90 | 105 | 80 |
|  | 1435 | 963 | 2900 | 732 | 869 | 1415 |

Примечание. При составлении расчетной схемы направления действия окружной силы на червяке и усилия ременной передачи принять одинаковым, и осевую силу на червяке направить на опору, расположенную вблизи шкива.

Задача 2.8

Проверить работоспособность подшипников фиксированной опоры входного вала червячного редуктора. В опоре установлены два радиально-упорных подшипника средней серии типа 46000 (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Входной вал червячного редуктора

На выходном конце вала закреплен шкив горизонтально расположенной поликлиновой передачи. На вал действуют силы от червячной передачи: , а также нагрузка от ременной передачи . Передаваемый вращающий момент  при частоте вращения . Делительный диаметр червяка равен , диаметр вала в опоре . Расстояние между опорами равно . Положение действующих на вал нагрузок определяется координатами . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Требуемая долговечность подшипников при надежности равной 99% -  составляет  Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных к задаче представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Исходные данные к задаче 2.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1974 | 588 | 1178 | 770 | 374 | 800 |
|  | 2566 | 796 | 2516 | 1044 | 1532 | 650 |
|  | 7050 | 1912 | 4362 | 2870 | 4210 | 1786 |
|  | 80 | 64 | 100 | 80 | 100 | 80 |
|  | 2280 | 920 | 2510 | 1310 | 884 | 1514 |
|  | 65 | 30 | 70 | 50 | 80 | 60 |
|  | 390 | 200 | 360 | 280 | 310 | 360 |
|  | 110 | 70 | 120 | 95 | 120 | 140 |
|  | 195 | 100 | 180 | 140 | 155 | 180 |
|  | 195 | 100 | 180 | 140 | 155 | 180 |
|  | 1435 | 963 | 2900 | 732 | 869 | 1415 |

Примечание. При составлении расчетной схемы направления действия окружной силы на червяке и усилия ременной передачи принять одинаковым, и осевую силу на червяке направить на опору, расположенную вблизи шкива.

Задача 2.9

Рассчитать скорректированную долговечность радиальных подшипников с коротким цилиндрическим роликом легкой серии типа 2000, которые установлены в опорах выходного вала шевронного редуктора (рис. 2.9).

Рисунок 17 – Выходной вал шевронного редуктора

На выходном конце вала закреплена звездочка горизонтально расположенной цепной передачи. На вал действуют силы от шевронного зацепления:  и усилие цепной передачи - . Частота вращения вала . Делительный диаметр колес . Диаметр вала под подшипниками . Расстояние между опорами равно . Положение колес и ведущей звездочки цепной передачи относительно опор определяется координатами . При работе возможны легкие толчки, . Температура нагрева подшипника не превышает 900С - . Считать, что долговечность подшипников соответствует 95% надежности - . Отличие свойств материала и условий эксплуатации от обычных необходимо учитывать с помощью коэффициента . Варианты значений переменных представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Исходные данные к задаче 2.9Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1720 | 1689 | 1821 | 1730 | 2184 | 874 |
|  | 730 | 717 | 767 | 729 | 920 | 368 |
|  | 1034 | 1015 | 1060 | 1007 | 1271 | 509 |
|  | 55 | 224 | 46 | 234 | 280 | 208 |
|  | 2414 | 4830 | 1924 | 3848 | 4483 | 1720 |
|  | 975 | 244 | 1455 | 231 | 40 | 140 |
|  | 45 | 50 | 35 | 40 | 50 | 35 |
|  | 180 | 190 | 235 | 255 | 240 | 240 |
|  | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 45 |

Продолжение таблицы 2.9Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 135 | 115 | 60 | 150 |
|  | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 45 |
|  | 85 | 80 | 70 | 85 | 70 | 65 |

Примечание. При составлении расчетной схемы радиальную силу в шевронной передаче и силу от цепной передачи направить в одну сторону.

2.3 Справочные таблицы для расчета подшипников качения

Таблица 2.10 – Технические данные подшипников типа 7000

| Обозначение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7202 | 15 | 0,4 | 1,33 | 0,45 | 10500 |
| 7205 | 25 | 0,4 | 1,67 | 0,36 | 24000 |
| 7206 | 30 | 0,4 | 1,64 | 0,36 | 31000 |
| 7207 | 35 | 0,4 | 1,62 | 0,37 | 38500 |
| 7208 | 40 | 0,4 | 1,56 | 0,38 | 46000 |
| 7209 | 45 | 0,4 | 1,45 | 0,41 | 50000 |
| 7210 | 50 | 0,4 | 1,6 | 0,37 | 56000 |
| 7211 | 55 | 0,4 | 1,46 | 0,41 | 65000 |
| 7212 | 60 | 0,4 | 1,71 | 0,35 | 78000 |
| 7214 | 70 | 0,4 | 1,62 | 0,37 | 96000 |
| 7216 | 80 | 0,4 | 1,43 | 0,42 | 112000 |

Таблица 2.11 – Технические данные подшипников типа 46200

| Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46202 | 15 | 35 | 11 | 6070 |
| 46204 | 20 | 47 | 14 | 11600 |
| 46205 | 25 | 52 | 15 | 12400 |
| 46206 | 30 | 62 | 16 | 17200 |
| 46207 | 35 | 72 | 17 | 24000 |
| 46208 | 40 | 80 | 18 | 28900 |
| 46209 | 45 | 85 | 19 | 30400 |
| 46210 | 50 | 90 | 20 | 31800 |

Примечание. Для подшипников типа 46000 принимать следующие значения величин:

Таблица 2.12 – Технические данные подшипников типа 46300

| Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46306 | 30 | 72 | 19 | 32600 |
| 46310 | 50 | 110 | 27 | 71800 |
| 46312 | 60 | 130 | 31 | 100000 |
| 46313 | 65 | 140 | 33 | 113000 |
| 46314 | 70 | 150 | 35 | 127000 |
| 46316 | 80 | 170 | 39 | 136000 |

Таблица 2.13 – Технические данные подшипников типа 2000

| Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2207 | 35 | 72 | 17 | 31900 |
| 2208 | 40 | 80 | 18 | 41800 |
| 2209 | 45 | 85 | 19 | 44000 |
| 2210 | 50 | 90 | 20 | 45700 |

3 Проверочный расчет муфт

3.1 Задачи

Задача 3.1

Проверить работоспособность втулочной муфты из условия прочности штифтов на срез и втулки на кручение (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Втулочная муфта

Диаметр соединяемых валов . Наружный диаметр втулки . Диаметр штифта . Передаваемая муфтой мощность , частота вращения валов , условия работы характеризуются коэффициентом режима . Втулка выполнена из стали 40Х , штифт выполнен из стали 45 . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче 3.1Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
|  | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 |
|  | 1,5 | 3 | 3 | 2,4 | 4,5 | 3 |
|  | 750 | 940 | 1400 | 2800 | 1440 | 940 |
|  | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Задача 3.2

Определить номинальный момент, который может передать втулочная муфта, соединяющая валы диаметром , из условия прочности шпоночного соединения на смятие и втулки на кручение (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Втулочная муфта со шпонкой

Наружный диаметр втулки , сечение шпонки , рабочая длина шпонки , глубина шпоночной канавки на валу , допустимые напряжения смятия , допустимые напряжения кручения . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Исходные данные к задаче 3.2Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 10 |
|  | 32 | 40 | 48 | 63 | 60 | 25 |
|  | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 3,8 |
|  | 28 | 36 | 42 | 56 | 70 | 80 |
|  | 90 | 120 | 100 | 110 | 80 | 130 |
|  | 140 | 130 | 120 | 115 | 125 | 150 |

Задача 3.3

Втулка втулочной муфты соединена с одним из валов призматической шпонкой с размерами поперечного сечения , высотой сминаемого участка , рабочей длиной , с другим валом посредством штифтового соединения (рис.3.3)

Рисунок 3.3 – Втулочная муфта со шпонкой и штифтом

Определить минимальный диаметр штифта из условия равнопрочности штифтового соединения, работающего на срез, и шпоночного соединения, работающего на смятие, приняв допустимые напряжения смятия , допустимые напряжения среза , а диаметры соединяемых валов , количество штифтов . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Исходные данные к задаче 3.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,8 |
|  | 28 | 36 | 42 | 60 | 70 | 80 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

Задача 3.4

Рассчитать максимальный вращающий момент, который может передать фланцевая (поперечно-свертная) муфта (рис.3.4).

Рисунок 3.4 – Муфта фланцевая открытая

Полумуфты соединены  болтами из стали Ст3  с метрической резьбой, имеющей наружный диаметр  и внутренний . Болты установлены в отверстия с зазором (исполнение 1) на диаметре . Коэффициент трения между фланцами , коэффициент безопасности , коэффициент, учитывающий скручивание при затяжке, . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Исходные данные к задаче 3.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
|  | М12 | М16 | М12 | М18 | М29 | М16 |
|  | 10,1 | 13,84 | 10,1 | 15,3 | 17,3 | 13,84 |
|  | 120 | 180 | 120 | 200 | 220 | 180 |
|  | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,2 | 0,10 | 0,12 |
|  | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
|  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Задача 3.5

Определить модуль венца зубчатой муфты (рис.3.5).

Рисунок 3.5 – Муфта зубчатая

Муфта передает мощность  при частоте вращения . Ширина зубчатого венца , число зубьев муфты , коэффициент динамичности нагрузки , допустимые напряжения смятия . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Исходные данные к задаче 3.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 6,3 |
|  | 700 | 400 | 600 | 280 | 420 | 130 |
|  | 12 | 20 | 25 | 30 | 15 | 35 |
|  | 30 | 40 | 48 | 48 | 38 | 56 |
|  | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  | 20 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 |

Задача 3.6

Определить, может ли зубчатая муфта (см. рис. 3.5) передать мощность , если частота вращения соединяемых валов , модуль зубчатого венца муфты , ширина зубчатого венца , число зубьев , коэффициент динамичности нагрузки , допускаемые напряжения смятия . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Исходные данные к задаче 3.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 10 | 7,5 | 8 | 5 | 4 |
|  | 210 | 180 | 340 | 210 | 180 | 260 |
|  | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | 15 | 12 | 25 | 30 | 35 | 30 |
|  | 38 | 30 | 48 | 48 | 56 | 56 |
|  | 2,1 | 3 | 3,2 | 1,8 | 4 | 3,5 |
|  | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 |

Задача 3.7

Втулочно-пальцевая муфта (рис.3.6) имеет характеристики: диаметр расположения пальцев , диаметр пальца , длина пальца , длина втулки , число пальцев . Может ли муфта передать мощность  при частоте вращения  из условия прочности пальцев на изгиб и резиновых втулок на смятие, если допускаемые напряжения изгиба , смятия - . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.7.

Рисунок 3.6 – Муфта упругая втулочно - пальцевая

Таблица 3.7 – Исходные данные к задаче 3.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 58 | 190 | 242 | 68 | 140 | 170 |
|  | 10 | 24 | 30 | 10 | 18 | 20 |
|  | 19 | 52 | 66 | 19 | 42 | 47 |
|  | 20 | 50 | 120 | 5 | 48 | 72 |
|  | 1450 | 930 | 730 | 2950 | 1380 | 970 |
|  | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 |
|  | 15 | 44 | 56 | 15 | 36 | 40 |

Задача 3.8

Втулочно-пальцевая муфта (см. рис. 3.6) имеет характеристики: диаметр расположения пальцев , длину пальца , длину втулки , число пальцев  и передает при этом мощность , при частоте вращения . Приняв допустимые напряжения изгиба материала пальцев  и допустимые напряжения смятия резиновых втулок , определить минимально возможные диаметры пальцев из условия прочности пальцев на изгиб и резиновых втулок на смятие. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.8

Таблица 3.8 – Исходные данные к задаче 3.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68 | 140 | 170 | 58 | 190 | 242 |
|  | 19 | 42 | 47 | 19 | 52 | 66 |
|  | 15 | 36 | 40 | 15 | 44 | 56 |
|  | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 |
|  | 5 | 48 | 72 | 20 | 50 | 120 |
|  | 2900 | 1380 | 970 | 1450 | 930 | 730 |

Задача 3.9

Кулачковая сцепная муфта (рис. 3.7) имеет на каждой из полумуфт  прямобочных кулачков. Кулачки сверху и снизу очерчены окружностями диаметром  и , кулачок выступает над торцом полумуфты на высоту . Рассчитать вращающие моменты, которые сможет передать муфта, из условия прочности кулачков на изгиб и смятие, если: допускаемые напряжения изгиба , допускаемые напряжения на смятие . Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между кулачками . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.9.

Рисунок 3.7 - Кулачковая сцепная муфта

Таблица 3.9 – Исходные данные к задаче 3.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | 140 | 72 | 95 | 190 | 68 |
|  | 90 | 120 | 60 | 85 | 150 | 50 |
|  | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 7 |
|  | 10 | 15 | 7 | 8 | 20 | 7 |
|  | 2,5 | 3 | 2,8 | 1,8 | 2 | 3 |

Задача 3.10

Рассчитать количество пар поверхностей трения  сцепной дисковой фрикционной муфты (рис. 3.8), у которой наружный диаметр поверхностей трения , внутренний -  и которая передает мощность  при частоте вращения . При расчете принять: допустимое давление на поверхностях трения , коэффициент трения на трущихся поверхностях , коэффициент запаса сцепления . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.10.

Рисунок 3.8 - Муфта фрикционная многодисковая

Таблица 3.10 – Исходные данные к задаче 3.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 100 | 120 | 130 | 95 | 120 |
|  | 65 | 70 | 75 | 70 | 60 | 55 |
|  | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 5 | 15 |
|  | 730 | 1460 | 930 | 1480 | 1800 | 2800 |

Продолжение таблицы 3.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1 |
|  | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,17 |
|  | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,1 |

Задача 3.11

Рассчитать необходимую силу сжатия дисков сцепной фрикционной дисковой муфты (см. рис. 3.8), в которой число поверхностей трения , наружный диаметр поверхностей трения , внутренний - . Муфта передает мощность  при частоте вращения . При расчете принять коэффициент трения , коэффициент запаса сцепления . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Исходные данные к задаче 3.11

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
|  | 74 | 90 | 85 | 100 | 70 | 95 |
|  | 38 | 64 | 60 | 65 | 35 | 65 |
|  | 3 | 5 | 4,5 | 7,5 | 3 | 7,5 |
|  | 930 | 740 | 280 | 560 | 720 | 750 |
|  | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
|  | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |

Задача 3.12

Предохранительная муфта со срезающимся штифтом (рис.3.9) имеет характеристики: диаметр штифта с концентратором , количество штифтов , радиус расположения сечений среза штифтов , материал штифта с пределом прочности на срез . Рассчитать вращающий момент, передаваемый муфтой, если коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между штифтами, . Варианты значений переменных данных к задаче представлены в таблице 3.12.

Рисунок 3.9 - Предохранительная муфта со срезающимся штифтом

Таблица 3.12 – Исходные данные к задаче 3.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,3 | 7,1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|  | 40 | 44 | 58 | 63 | 50 | 70 |
|  | 200 | 340 | 400 | 430 | 380 | 430 |
|  | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1 |

Сборник задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

Часть 2

Составители:

Лариса Николаевна Новицкая,

Анатолий Васильевич Чумаченко

Редактор	 Нелли Александровна Хахина

Подп. в печать _____			Формат 60×84   1/16

Ризогр. печать.	Уч. – изд. л. 2,9		Усл. печ. л. 4

Тираж 250 экз.			Заказ №_______

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72