Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра “Основы конструирования механизмов и машин”

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ

к сборнику задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

заочного отделения

Краматорск 2005

Министерство образования и наукиУкраины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра “Основы конструирования механизмов и машин”

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ

к сборнику задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

заочного отделения

Утверждено

на заседании кафедры ОКММ

Протокол № 10 от 18.06.05

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

###### Краматорск 2005

# УДК 621.81

Примеры ответов к сборнику задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей заочного отделения / Филимошкина Л.П. – Краматорск: ДГМА, 2005. - 20 с.

Даны примеры расчетов к сборнику задач по следующим темам: расчет рабочих и допускаемых напряжений, расчет механических передач: прямозубых цилиндрических, косозубых цилиндрических и шевронных, прямозубых конических, червячных, ременных и цепных.

Составитель:				Филимошкина Л.П.

# ВВЕДЕНИЕ

Данное методическое указание предназначено для того, чтобы оказать помощь студентам заочного отделения в решении задач по курсу «Детали машин» и является продолжением «Сборника задач. Часть 1». Поэтому условия задач не приводятся, для этого имеется ссылка на соответствующий номер задачи сборника задач. Тоже касается и рисунков к рассматриваемым задачам. Использованные сокращения приведены в табл. 1.

Таблица  - Обозначения

| Величина | Обозначение |
| --- | --- |
| Выбор категории работоспособности | КР |
| Составление расчетного условия | РН |
| Получение расчетного уравнения | РУ |
| Вывод расчетной формулы | РФ |

# Критерии работоспособности. Расчет напряжений

Задача 1.1

К.Р.: прочность шпильки на растяжение.

Р.У.: ,

.

.

Задача 1.2

К.Р.: прочность пластины на изгиб.

Р.У.:

Задача 1.3

К.Р.: прочность штока на сжатие.

Р.У.:

Задача 1.4

К.Р.: поверхностная прочность катка.

Р.У.:

-приведенный радиус кривизны поверхностей деталей в зоне контакта (каток по рельсу).

.

Задача 1.5

К.Р.: прочность вала вентилятора на кручение.

Р.У.: .

.

Задача 1.6

К.Р.: прочность пальца на срез.

Р.У.:

.

Задача 1.9

К.Р.: прочность стержня крюка на растяжение.

Р.У.:

;	;

.

# Расчет допускаемых напряжений при статической нагрузке

Задача 2.1

К.Р.: прочность валика на кручение.

Р.У.: .

.

Допускаемые напряжения на кручение:

,

где  - предел текучести на кручение стали 45.

Принимается .

Задача 2.2 (рис. 2.1)

К.Р.: прочность штифта на срез (срез происходит по двум плоскостям).

Р.У.: .

,

где  - допускаемые напряжения на срез для стали 50,

.

Принимается .

Задача 2.3

К.Р.: прочность стержня рукоятки управления на изгиб.

Р.У.: .

,

где .

- допускаемое напряжение на изгиб,

- предел текучести на растяжение (сжатие) для стали 45.

Принимаем  (из ряда нормальных линейных размеров).

# Связь характеристик цикла с пределом выносливости

Задача 3.3

- средние напряжения цикла изменения напряжений (они же напряжения растяжения).

- амплитудные напряжения цикла изменения напряжений (они же напряжения изгиба).

Максимальные напряжения цикла:

.

Минимальные напряжения цикла:

.

Характеристика цикла:

.

# Общие характеристики передач

Задача 4.1

- вращающий момент на барабане.

-мощность на барабане.

- частота вращения вала электродвигателя.

- вращающий момент на валу электродвигателя.

.

Задача 4.2

Полезное окружное усилие на барабане:

.

Скорость ленты на барабане:

.

- вращающий момент на барабане.

- мощность на барабане.

Задача 4.3

Передаточные числа первой и второй ступени:

Делительные диаметры колес:

Окружные скорости в полюсе зацепления:

.

# Основные параметры зацепления колес с эвольвентными зубьями

Задача 5.3

- модуль колеса.

Число зубьев на колесе: .

Наружный диаметр колеса:

.

Высота зуба колеса:

.

Задача 5.4

Если время подачи заготовки 1 сек, а зубчатое колесо делает за это время четверть оборота, то полный оборот оно сделает за 4 сек, а за минуту в 60/4=15 раз больше, поэтому .

Делительный диаметр колеса:

.

Число зубьев:

.

Задача 5.7

1

2

Вывод: промежуточное колесо  не влияет на величину передаточного числа, меняя при этом направление вращения ведомого вала.

# Передачи прямозубыми цилиндрическими колесами

## 6.1 Размерные характеристики передач

Задача 6.1

.

.

.

Задача 6.4

.

.

. Принимается .

.

## 6.2 Силы в зацеплении прямозубой цилиндрической передачи.

Задача 6.6

.

.

Окружная сила на шестерне:

.

Радиальная сила на шестерне:

,

где  - угол зацепления.

6.3 Расчеты усталостной контактной и изгибной прочности зубьев колес

Задача 6.19

Контактные напряжения на зубьях колес:

где

;

;

- торцовый коэффициент перекрытия.

.

- коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий.

- контактная усталостная прочность обеспечена (передача пригодна).

# Передачи косозубыми цилиндрическими колесами

7.1 Размерные характеристики передач косозубыми цилиндрическими колесами

Задача 7.1

, принимается .

.

.

7.2 Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес

Задача 7.9

.

.

Окружная сила на шестерне: .

Радиальная сила: .

Осевая сила:.

## 7.3 Расчет на прочность передач косозубыми и шевронными цилиндрическими колесами

Задача 7.17

Напряжения изгиба на зубе косозубой шестерни:

,

где ;

;

;

.  - изгибная усталостная прочность не обеспечена.

# Конические прямозубые передачи

## 8.2 Геометрия и кинематика

Задача 8.1

Внешнее конусное расстояние передачи:

,

где  - половина угла начального конуса колеса,

- внешний делительный диаметр колеса.

## 8.3 Силы в зацеплении конических прямозубых колес

Задача 8.8

Рис. 18 из конспекта лекций.

(См. задачу 8.1).

.

.

.

.

Силы в зацеплении в среднем торцевом сечении:

;

;

## 8.4 Расчет усталостной контактной и изгибной прочности зубьев конического колеса

Задача 8.12

При .

Расчетные контактные напряжения:

Расчетные изгибные напряжения:

,

где  - число зубьев эквивалентного колеса.

- коэффициент формы зуба для конического колеса.

# Червячные передачи

## 9.1 Размерные характеристики червячных передач

Задача 9.2

Модуль зацепления червячной передачи:

.

- число зубьев колеса.

Делительный диаметр червяка:

.

Делительный диаметр колеса:

.

## 9.2 Кинематические характеристики

Задача 9.5

Скорость скольжения в червячной передаче:

,

где  - окружная скорость на червяке;

- делительный диаметр червяка;

- угол подъема винтовой линии на червяке.

## 9.3 Силы в зацеплении

Задача 9.10

Делительный диаметр червяка:

.

Делительный диаметр колеса:

.

Окружная сила на колесе:

.

Вращающий момент на колесе:

.

Мощность на колесе:

.

## 9.4 КПД червячной передачи.

Задача 9.15

Мощность на червяке:

,

где ,

- диаметр делительного червяка.

Мощность колеса:

,

где  - КПД червячной передачи;

- угол подъема витка;

- приведенный угол трения.

## 9.5 Расчет червячной передачи на прочность и теплостойкость

Задача 9.17

Межосевое расстояние червячной передачи:

,

решая уравнение относительно  (момент на червячном колесе), имеем:

.

Вращающий момент на барабане:

,

где  - пары подшипников качения (учтены подшипники качения вала червячного колеса и барабана).

Окружная сила на барабане:

# Ременные передачи

## 10.1 Коэффициент скольжения

Задача 10.6

Диаметр ведомого шкива:

.

Передаточное число передачи:

, откуда .

## 10.2 Коэффициент тяги

Задача 10.5

Коэффициент тяги:

,

где  - полезная окружная сила.

- вращающий момент на ведущем шкиве.

- сила предварительного натяжения в ремне.

## 10.3 Расчет плоскоременной передачи.

Задача 10.10

Максимальная мощность, которую может передать ремень:

,

где  - скорость ремня.

- максимальная сила, которую может передать ремень.

- допускаемое удельное окружное усилие, где  - допускаемое окружное усилие, передаваемое единицей ширины ремня при  (табл. 10.11-10.13, 10.15).

## 10.4 Расчеты клиноременной и поликлиновой передач

Задача 10.13

Мощность, которую может передать один ремень:

,

где  - мощность, передаваемая одним клиновым ремнем эталонной передачи, (профиль Б; L0=2240 мм; d1=140 мм; V=10 м/с), табл. 10.20.

.

, табл. 10.21, 10.22.

# Цепные передачи

Задача 11.3

КР: износостойкость шарнира цепи.

РУ: ,

откуда ,

где  - площадь опорной поверхности шарнира, табл. 11.2.

- коэффициент, учитывающий число рядов цепи.

Окружная сила на ведущей звездочке:

.

Мощность, которую может передать приводная роликовая цепь:

.

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ

к сборнику задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

заочного отделения

Составитель:		Луиза Павловна Филимошкина

Редактор			Нелли Александрова Хахина

Подп. в печ. ________					Формат .

Офсетная печать.	     	      Заказ №        		          Усл. печ. л. 1,25.

Уч. – изд. л. 0,9.							Тираж – 50 экз.

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72