Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

###### С. Г. Карнаух

###### Н. В. Чоста

###### РОЗРАХУНКИ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ

###### Навчальний посібник

###### до курсового й дипломного проектування

###### (для студентів механічних спеціальностей)

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Краматорськ 2008

УДК 621.83/85

ББК 34.445

К 24

Рецензенти:

Нечепаєв В. Б., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Основи проектування машин» ДонНТУ (м. Донецьк);

Доценко В. М., д-р техн. наук, проф. кафедри «Теоретична механіка і машинознавство» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Сивак І. О., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Технології й автоматизація машинобудування» Вінницького національного технічного університету;

Носко П. Л., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Машинознавство» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1391 від 11.06.08)

Карнаух, С. Г.

К 24     Розрахунки механічних передач : навчальний посібник до курсового й дипломного проектування / С. Г. Карнаух, Н. В. Чоста. –Краматорськ : ДДМА, 2008. – 204 с.

ISBN

Даний навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів механічних спеціальностей при виконанні розрахунково-графічних робіт і курсового проектування. Містить методику кінематичного розрахунку приводу, методики розрахунків механічних передач (зубчастих, черв'ячних, пасових й ланцюгових); необхідні довідкові дані; приклади виконання розрахунків.

|  | УДК 621.83/85 |
| --- | --- |
|  | ББК 34.445 |
| ISBN | ( С. Г. Карнаух, Н. В. Чоста, 2008 |
|  | ( ДДМА, 2008 |

###### ЗМІСТ

Вступ	5

1 Вибір електродвигуна.	6

Кінематичний розрахунок приводу	6

1.1 Загальні відомості	6

1.2 Порівняльна оцінка механічних передач приводів машин	7

1.3 Загальна характеристика двигунів	8

1.4 Вибір електродвигуна	21

1.5 Кінематичний розрахунок приводу	22

1.5.1 Визначення загального передаточного числа	22

1.5.2 Розподіл загального передаточного числа на ступені	23

1.5.3 Розрахунок кінематичної похибки	26

1.6 Розрахунки частот, потужностей й обертальних моментів окремих елементів приводу	26

1.6.1 Розрахунок частот обертання	26

1.6.2 Розрахунок потужностей	28

1.6.3 Розрахунок обертальних моментів	28

1.7 Приклади розрахунків	29

1.8 Вибір полозків для електродвигуна	47

2 Зубчасті передачі в закритому виконанні	48

2.1 Теоретичні передумови до розрахунків	48

2.2 Рекомендований порядок розрахунку передач у закритому виконанні	58

2.2.1 Передачі циліндричними зубчастими колесами	58

2.2.1.1 Вихідні дані	58

2.2.1.2 Проектувальний розрахунок	58

2.2.1.3 Перевірний розрахунок	71

2.2.2 Конічні зубчасті передачі	77

2.2.2.1 Вихідні дані	77

2.2.2.2 Проектувальний розрахунок	77

2.2.2.3 Перевірний розрахунок	80

2.3 Приклади розрахунків	83

2.3.1 Розрахунок шевронної передачі 1–2	83

2.3.2 Розрахунок косозубої циліндричної передачі 3–4	90

2.3.3 Розрахунок конічної передачі 1-2	100

2.3.4 Розрахунок циліндричних прямозубих передач 3–4 й 5–6	107

2.3.4.1 Розрахунок пари 3–4	107

2.3.4.2 Розрахунок пари 5-6	115

2.3.5 Розрахунок прямозубої циліндричної передачі 1–2  зубчасто-черв'ячного редуктора	118

3 Розрахунок черв’ячних циліндричних передач  у редукторному виконанні	124

3.1 Вихідні передумови до розрахунку	124

3.2 Матеріали й допустимі напруження	125

3.3 Розрахунок на контактну витривалість	129

3.3.1 Розрахунок проектувальний (попередній)	129

3.3.2 Розрахунок перевірний	130

3.3.2.1 Перевірка контактної витривалості зубів колеса	130

3.3.2.2 Перевірка витривалості зубів колеса при згинанні	131

3.3.2.3 Перевірка статичної міцності зубів колеса при згинанні	132

3.3.2.4 Перевірка передачі на теплостійкість	133

3.4 Рекомендований порядок розрахунку передачі	135

3.4.1 Розрахунок передачі проектувальний	135

3.4.2 Розрахунок передачі перевірний	140

3.5 Приклад розрахунку	140

4 Ланцюгові передачі	140

4.1 Загальні відомості	140

4.2 Конструкція приводних роликових ланцюгів	140

4.3 Геометричні параметри ланцюгової передачі	140

4.3.1 Кількості зубів зірочок	140

4.3.2 Крок ланцюга	140

4.3.3 Міжосьова відстань передачі	140

4.3.4 Кількість ланок ланцюга	140

4.3.5 Уточнення міжосьової відстані передачі	140

4.4 Розрахунок передачі приводним роликовим ланцюгом	140

4.4.1 Основні критерії працездатності	140

4.4.2 Розрахунок стійкості шарнірів ланцюга проти спрацювання	140

4.4.3 Розрахунок втомної міцності деталей ланцюга	140

4.4.4 Перевірка статичної міцності ланцюга	140

4.5 Послідовність розрахунку передачі приводним роликовим ланцюгом	140

4.5.1 Попередній розрахунок передачі	140

4.5.2 Перевірні розрахунки передачі	140

4.6 Приклад розрахунку	140

5 Пасові передачі	140

5.1 Плоскопасова передача	140

5.1.1 Короткі відомості про передачу і її елементи	140

5.1.2 Рекомендований порядок розрахунку передачі	140

5.2 Передача клиновими й поліклиновими пасами	140

5.2.1 Короткі відомості про передачу і її елементи	140

5.2.2 Рекомендований порядок розрахунку передачі клиновими пасами	140

5.2.3 Рекомендований порядок розрахунку передач поліклиновими пасами	140

5.3 Приклади розрахунків	140

Список рекомендованої літератури	140

# Вступ

У даному навчальному посібнику наведено методики, довідкові дані й приклади розрахунків типових схем передавальних механізмів, які використовуються при курсовому проектуванні з дисципліни «Основи конструювання й деталі машин» студентами вищих навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації. Наведено методику кінематичного розрахунку приводу й необхідний довідковий матеріал, що дозволяє обґрунтовано робити вибір електродвигуна й полозків для його кріплення, а також виконувати практичні розрахунки. Викладено методики розрахунків зубчастих, черв'ячних, пасових і ланцюгових передач. При курсовому проектуванні студенти зустрічаються з розрахунками закритих передач невеликої потужності без особливих обмежень габаритів і вибору чисел зубів, тому розрахунки цих передач викладаються з незначними спрощеннями, у порівнянні зі стандартом. Довідкові дані включають відомості, необхідні для розрахунків. Графіки для вибору чисельних значень деяких коефіцієнтів замінені таблицями.

Матеріал викладений системно з використанням структурно-логічних зв'язків між вищевказаними розрахунками.

# 1 Вибір електродвигуна.

# Кінематичний розрахунок приводу

## 1.1 Загальні відомості

Для забезпечення руху виконавчих механізмів більшості машин використовуються приводи, що складаються з двигунів, систем механічних передач і муфт, які з'єднують окремі вали. Таким чином, під приводом варто розуміти пристрій для приведення в дію робочого органа машини. Найбільше розповсюдження, завдяки простоті конструкції, достатній надійності, відносній дешевині й високому ККД, отримали механічні приводи.

Приводи більшої частини машин допускають використання стандартних двигунів, муфт і механічних передач. Механічні приводи загального призначення класифікують за кількістю й типом двигунів, а також за типом передач, що використовуються.

За кількістю двигунів приводи діляться на групові, одно- і багатодвигунові.

Груповий привід служить для передавання руху кільком окремим робочим органам машини. Привід цього типу використовується в деяких металообробних верстатах, у різних будівельних і вантажно-розвантажувальних машинах. Груповий привід має більші габаритні розміри, складну конструкцію й низький ККД.

Однодвигуновий привід розповсюджений найбільш широко, особливо в машинах із одним робочим органом, який приводиться до руху від одного двигуна (у більшості випадків електродвигуна).

Багатодвигуновий привід використовується в складних машинах, що мають декілька робочих органів або один робочий орган, що споживає велику кількість енергії (наприклад, конвеєр великої довжини). Такі приводи використовуються в підйомно-транспортних машинах, складних металообробних верстатах і т. п.

За типом двигунів розрізняються приводи з електродвигунами, із двигунами внутрішнього згоряння, з паровими й газовими двигунами, гідро- та пневмодвигунами.

До складу механічних приводів можуть входити такі типи передач: зубчасті (циліндричні й конічні), черв'ячні, із проміжною гнучкою ланкою (пасові, ланцюгові), передачі «гвинт-гайка». Передачі в приводі можуть бути як однотипними, так і комбінованими.

## 1.2 Порівняльна оцінка механічних передач приводів машин

Одним із найважливіших інженерних завдань при проектуванні машин є вибір приводу. У деяких приводах можна взагалі обійтися без механічних передач (вал електродвигуна безпосередньо за допомогою муфти з'єднується з валом виконавчого механізму). В інших приводах використовуються дві і більше механічні передачі одного або різних типів. Кінематичним параметром, що визначає потребу використання механічної передачі в приводі, є його передаточне число. Загальне передаточне число приводу визначається відношенням частоти (кутової швидкості) вала двигуна до частоти (кутової швидкості) приводного вала виконавчого механізму або робочого органа машини:

;	.

Оскільки частота обертання вала більшості електродвигунів висока і постійна або змінюється в незначних межах, а частота обертання приводного вала виконавчого механізму звичайно досить низька, то передаточне число приводу . Якщо , а зміна напрямку обертання приводного вала виконавчого механізму можна здійснити за рахунок реверса двигуна, то приводний вал робочого органа можна з'єднувати з валом електродвигуна безпосередньо за допомогою муфти. У всіх інших випадках складовою частиною приводу є механічні передачі.

Можливість використання в приводі машини тієї або іншої механічної передачі визначається рядом факторів: особливостями окремих передач, загальним передаточним числом приводу, потужністю, що передається, й частотою обертання валів, відстанню між валами і їх взаємним розташуванням, наявністю необхідних умов технічного обслуговування, ресурсом приводу та ін. Для можливості загальної орієнтації при проектуванні приводів у табл. 1 наведені порівняльні характеристики основних типів механічних передач, які найчастіше використовуються в серійних приводах енергетичних, технологічних і транспортних машин. Показники відносних габаритних розмірів, маси й вартості передач наведені в порівнянні із зубчастою циліндричною передачею.

Найбільш раціональним є використання механічних передач у вигляді окремих механізмів – зубчастих і черв'ячних редукторів, коробок швидкостей, варіаторів. Редуктори мають високу навантажувальну здатність, малі габаритні розміри, можуть забезпечувати досить високі передаточні числа, прості в експлуатації.

Таблиця  – Порівняльні характеристики основних типів механічних передач

| Тип передач | Максимальна потужність, кВт | Максимальна колова швидкість, м/с | Середній ККД | Передаточне число не більше | Відносний габаритний розмір | Відносна маса | Відносна вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчаста циліндрична | 3000 | 50 | 0,98 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зубчаста конічна | 500 | 30 | 0,97 | 5 | 1,8 | 1,2 | 2,0 |
| Черв'ячна | 100 | 25 | 0,60...0,80 | 80 | 1,5 | 1,1 | 1,6 |
| Ланцюгова | 150 | 10 | 0,96 | 6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| Клинопасова | 100 | 25 | 0,93 | 7 | 5,0 | 0,5 | 0,3 |
| Плоскопасова | 100 | 25 | 0,95 | 5 | 10,0 | 0,4 | 0,2 |
| Фрикційна | 20 | 25 | 0,94 | 6 | 3,0 | 1,5 | 0,8 |

Коробки швидкостей застосовуються для ступінчастого регулювання частоти обертання приводного вала виконавчого механізму або зміни напрямку його обертання при постійному напрямку обертання вала електродвигуна. Варіатори забезпечують можливість плавного безступінчастого регулювання передаточного числа приводу і його реверса. Вони дозволяють вибирати найбільш вигідні режими роботи машини. Однак варіатори мають складну конструкцію й низьку навантажувальну здатність.

Використання в приводах окремих відкритих передач (ланцюгових, пасових) частіше обумовлено компонуванням машини, а також деякими їхніми особливостями й перевагами в порівнянні з іншими передачами.

## 1.3 Загальна характеристика двигунів

Для приводів можуть використовуватись двигуни таких типів: електродвигуни, двигуни внутрішнього згоряння, гідро- та пневмодвигуни. Тип двигуна вибирається з урахуванням факторів: призначення машини, для якої проектується привод, наявність того або іншого джерела енергії; потужність, що споживається; обмеження по масі, габарити й умови роботи; режим роботи приводу й відповідність його механічних характеристик умовам роботи.

Гідро- та пневмодвигуни використовуються переважно в багатодвигунових приводах машин. Енергоносієм таких двигунів служить стислива рідина або повітря. Для використання гідро- та пневмодвигунів у приводах окремих агрегатів машини необхідно мати відповідні централізовані системи подачі енергоносія.

Двигуни внутрішнього згоряння найбільше застосування знаходять у транспорті й приводах енергетичних машин – електрогенераторів і компресорів. Вони незамінні для приводів машин, що працюють у віддалених районах, де відсутні лінії електропередач. Головний недолік двигунів внутрішнього згоряння – забруднення навколишнього середовища продуктами відпрацьованих вихлопних газів.

Електродвигуни найбільш широко використовуються в приводах енергетичних, технологічних і транспортних машин. Вони стандартизовані й випускаються промисловістю різних типорозмірів у діапазоні потужностей від 10 Вт до 400 кВт і більше. Електродвигуни можуть застосовуватися в різних кліматичних умовах, на відкритому повітрі, у запилених приміщеннях, у вологих і хімічно активних середовищах.

Електродвигуни діляться на двигуни постійного і змінного струму. Двигуни постійного струму забезпечують плавне регулювання швидкостей у широких межах, мають відповідні механічні характеристики, дають можливість добитися достатньої точності руху. Ці двигуни використовуються в приводах електричних транспортних засобів, деяких підйомних кранів і технологічних машин. Двигуни змінного струму бувають однофазні асинхронні (мають невелику потужність і використовуються переважно в приводах побутових машин і пристроїв), трифазні синхронні (їхня частота обертання не залежить від навантаження, застосовують у приводах великої потужності) і трифазні асинхронні. Останні мають найбільше розповсюдження в різних галузях господарства. Їхні переваги в порівнянні з іншими типами двигунів: простота конструкції, менша вартість, більша висока експлуатаційна надійність. До основних типів сучасних електродвигунів відносяться трифазні асинхронні електродвигуни серій 4A, 4АС, 4АР, МTKF, MTF, МТН. Трифазні асинхронні двигуни єдиної серії 4А з короткозамкненим ротором випускаються потужністю 0,06…400 кВт і висотою осі обертання ротора 50…355 мм. Такі двигуни використовують у приводах машин, до яких не ставляться особливі вимоги відносно пускових характеристик. В асинхронних двигунах розрізняють:  – синхронну частоту обертання ротора (при відсутності навантаження) і  – фактичну асинхронну частоту обертання ротора (або номінальну). Синхронна частота обертання, тобто частота обертання магнітного поля, залежить від частоти струму  й кількості пар полюсів :

nc = 60∙f / p.

Синхронна кутова швидкість

ωc = 2∙π∙f / p.

У навантаженого двигуна частота обертання ротора завжди менша від синхронної:

,

де s – ковзання:

.

При , при .

Трифазні асинхронні електродвигуни виготовляють із кількістю пар полюсів  від 1 до 6. При частоті струму  синхронна частота обертання залежить від :

nc = 3000 / p.

Ряд синхронних частот обертання: 3000; 1500; 1000; 750; 600; 500 хв-1.

Тихохідні електродвигуни мають значні габарити й дорожчі, ніж швидкохідні. Тому застосовувати електродвигуни з частотою обертання 750 хв-1 і менше треба тільки в технічно обґрунтованих випадках.

Маркування електродвигунів серії 4А означає: 4АН – електродвигуни з короткозамкненим ротором, захищені від попадання часток і крапель та мають захист від дотику до обертових частин, що перебувають під струмом; 4А – електродвигуни з короткозамкненим ротором, закриті, що обдуваються (табл. 2), їх використовують для приводу машин, до яких не ставляться особливі вимоги.

Електродвигуни 4АР з підвищеним пусковим моментом застосовують для приводу машин, що мають значне пускове навантаження (наприклад, у приводах конвеєрів, глином’ялок, компресорів, плунжерних насосів й інших машин із підвищеним тертям або значними інерційними навантаженнями). У табл. 3, 4, - 5 наведено основні розміри й маси електродвигунів (рис. 1).

Таблиця  — Двигуни трифазні асинхронні короткозамкнені серії 4А, закриті, що обдуваються, з висотою осі обертання 50…250 мм

| Потужність, кВт | Типорозмір двигуна | Ковзання, % | Номінальна частота, хв-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Синхронна частота обертання nc = 3000 хв-1 |
| 0,09 | 4АА50А2УЗ | 8,6 | 2740 | 2,2 | 2 |
| 0,12 | 4АА50В2УЗ | 9,7 | 2700 | 2,2 | 2 |
| 0,18 | 4АА56А2УЗ | 8,0 | 2760 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4АА56В2УЗ | 8,0 | 2760 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4А63А2УЗ | 8,3 | 2750 | 2,2 | 2 |
| 0,55 | 4А63В2УЗ | 8,5 | 2745 | 2,2 | 2 |
| 0,75 | 4А71А2УЗ | 5,9 | 2840 | 2,2 | 2 |
| 1,10 | 4А71В2УЗ | 6,3 | 2810 | 2,2 | 2 |
| 1,50 | 4А80А2УЗ | 4,2 | 2850 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4А80В2УЗ | 4,3 | 2850 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4A90L2УЗ | 4,3 | 2840 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А100S2УЗ | 3,3 | 2880 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А100L2УЗ | 3,4 | 2880 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А112М2УЗ | 2,5 | 2900 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А132М2УЗ | 2,3 | 2900 | 2,2 | 1,6 |
| 15,00 | 4А160S2УЗ | 2,1 | 2940 | 2,2 | 1,4 |
| 18,50 | 4А160М2УЗ | 2,1 | 2940 | 2,2 | 1,4 |
| 22,00 | 4A180S2УЗ | 2,0 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 30,00 | 4А180М2УЗ | 1,9 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 37,00 | 4А200М2УЗ | 1,9 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 45,00 | 4А200L2УЗ | 1,8 | 2945 | 2,2 | 1,4 |
| 55,00 | 4А225М2УЗ | 1,8 | 2945 | 2,2 | 1,2 |
| 75,00 | 4А250S2УЗ | 1,4 | 2960 | 2,2 | 1,2 |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронна частота обертання nc = 1500 хв-1 |
| 0,06 | 4АА50А4УЗ | 8,1 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,09 | 4AА50B4УЗ | 8,6 | 1370 | 2,2 | 2 |
| 0,12 | 4АА56А4УЗ | 8,0 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,18 | 4А56В4УЗ | 8,7 | 1370 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4А63А4УЗ | 8,0 | 1380 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4А63В4УЗ | 9,0 | 1365 | 2,0 | 2 |
| 0,55 | 4А71А4УЗ | 7,3 | 1390 | 2,0 | 2 |
| 0,75 | 4А71В4УЗ | 7,5 | 1390 | 2,0 | 2 |
| 1,50 | 4А80В4УЗ | 5,8 | 1415 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4А90L4УЗ | 4,3 | 1425 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4A100S4УЗ | 4,4 | 1435 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А100L4УЗ | 4,7 | 1430 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А112M4УЗ | 3,7 | 1445 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А132S4УЗ | 3,0 | 1455 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А132М4УЗ | 2,8 | 1460 | 2,2 | 2 |
| 15,00 | 4А160S4УЗ | 2,3 | 1465 | 2,2 | 1,4 |
| 18,50 | 4А160М4УЗ | 2,2 | 1465 | 2,2 | 1,4 |
| 22,00 | 4A180S4УЗ | 2,0 | 1470 | 2,2 | 1,4 |
| 30,00 | 4А180М4УЗ | 1,9 | 1470 | 2,2 | 1,4 |
| 37,00 | 4А200М4УЗ | 1,7 | 1475 | 2,2 | 1,4 |
| 45,00 | 4А200L4УЗ | 1,6 | 1475 | 2,2 | 1,2 |
| 55,00 | 4А225М4УЗ | 1,4 | 1480 | 2,2 | 1,2 |
| 75,00 | 4А250S4УЗ | 1,2 | 1480 | 2,2 | 1,2 |
| 90,00 | 4А250М4УЗ | 1,3 | 1480 | 2,2 | 1,2 |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронна частота обертання nc = 1000 хв-1 |
| 0,18 | 4АА63А6УЗ | 11,5 | 885 | 2,2 | 2 |
| 0,25 | 4АА63У6УЗ | 10,8 | 890 | 2,2 | 2 |
| 0,37 | 4А71А6УЗ | 9,2 | 910 | 2,2 | 2 |
| 0,55 | 4А71У6УЗ | 10 | 900 | 2,2 | 2 |
| 0,75 | 4А80А6УЗ | 8,4 | 915 | 2,2 | 2 |
| 1,10 | 4А80У6УЗ | 8,0 | 920 | 2,2 | 2 |
| 1,50 | 4А90L6УЗ | 6,4 | 935 | 2,2 | 2 |
| 2,20 | 4A100L6УЗ | 5,1 | 950 | 2,2 | 2 |
| 3,00 | 4А112МА6УЗ | 4,7 | 955 | 2,2 | 2 |
| 4,00 | 4А112МВ6УЗ | 5,1 | 950 | 2,2 | 2 |
| 5,50 | 4А132S6УЗ | 3,3 | 965 | 2,2 | 2 |
| 7,50 | 4А132М6УЗ | 3,2 | 970 | 2,2 | 2 |
| 11,00 | 4А160S6УЗ | 2,7 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 15,00 | 4А160М6УЗ | 2,6 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 18,50 | 4А180М6УЗ | 2,7 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 22,50 | 4А200М6УЗ | 2,3 | 975 | 2,0 | 1,2 |
| 30,00 | 4А200L6УЗ | 2,1 | 980 | 2,0 | 1,2 |
| 37,00 | 4А225М6УЗ | 1,8 | 980 | 2,0 | 1,2 |
| 45,00 | 4А250S6УЗ | 1,4 | 985 | 2,0 | 1,2 |
| 55,00 | 4А250М6УЗ | 1,3 | 985 | 2,0 | 1,2 |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронна частота обертання nc = 750 хв-1 |
| 0,25 | 4А71У8УЗ | 12,7 | 680 | 1,7 | 1,3 |
| 0,37 | 4А80А8УЗ | 8,9 | 675 | 1,7 | 1,6 |
| 0,55 | 4А80У8УЗ | 9,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 0,75 | 4А90LА8УЗ | 6,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 1,10 | 4A90LB8УЗ | 7,0 | 700 | 1,7 | 1,6 |
| 1,50 | 4А100L8УЗ | 7,0 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 2,20 | 4А112МА8УЗ | 6,8 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 3,00 | 4А112МВ8УЗ | 5,8 | 700 | 2,2 | 1,8 |
| 4,00 | 4A132S8УЗ | 4,1 | 720 | 2,2 | 1,8 |
| 5,50 | 4А132М8УЗ | 4,1 | 720 | 2,2 | 1,8 |
| 7,50 | 4А160S8УЗ | 2,5 | 730 | 2,2 | 1,4 |
| 11,00 | 4А160М8УЗ | 2,5 | 730 | 2,2 | 1,2 |
| 15,00 | 4А180М8УЗ | 2,6 | 730 | 2,2 | 1,2 |
| 18,50 | 4А200М8УЗ | 2,3 | 735 | 2,2 | 1,2 |
| 22,50 | 4А200L8У3 | 2,7 | 730 | 2,0 | 1,2 |
| 30,00 | 4А225М8УЗ | 1,8 | 735 | 2,0 | 1,2 |
| 37,00 | 4А25058УЗ | 1,6 | 740 | 2,0 | 1,2 |
| 45,00 | 4А250М8УЗ | 1,4 | 740 | 2,0 | 1,2 |

Примітки:

1 Перші два знаки 4А в позначенні означають номер серії й асинхронний тип двигуна. Останні два знаки УЗ означають, що двигуни призначені для районів із помірним кліматом і роботи в закритих приміщеннях із природною вентиляцією (3-я категорія розміщення).

2 Буква А після перших двох знаків означає, що станина й щити з алюмінію; відсутність букви – станина й щити чавунні або сталеві. Далі розташовується дво- або тризначне число, що позначає висоту осі обертання вала електродвигуна від опорної поверхні в міліметрах. Після висоти осі обертання йдуть букви L, M й S, що характеризують настановні розміри по довжині станини, або букви А и В, що визначають довжину сердечника статора. Цифри 2, 4, 6, 8 означають кількість полюсів.

Виконання IM1081

Виконання IM2081

Виконання IM3081

Рисунок  – Схеми електродвигунів серії 4А

| Таблиця – Основні розміри й маси електродвигунів серії 4А (виконання 1М 1081) |  |
| --- | --- |
| Продовження таблиці 3 | Таблиця – Основні розміри й маси електродвигунів серії 4А (виконання 1М 2081) |  |
| Продовження таблиці 4 |  |
| Таблиця – Основні розміри й маси електродвигунів 4А (виконання 1М 3081) |  |
| Продовження таблиці 5 |  |

## 1.4 Вибір електродвигуна

При виборі електродвигуна, крім синхронної частоти обертання й споживаної потужності, необхідно визначитися з його виконанням, вибір якого залежить від типу й конструкції редуктора або коробки швидкостей і умов компонування приводу.

Вихідними даними на цьому етапі проектування приводу служать: принципова схема приводу (із зазначенням типів усіх передач, що входять до його складу); обертальний момент на вихідному валу редуктора (коробки швидкостей) ; частота обертання вихідного вала ; синхронна частота електродвигуна . Розрахунок споживаної (потрібної) потужності приводу Рпотр ,кВт, виконується за заданим навантаженням на вихідному валу й частотою обертання вихідного вала з урахуванням втрат потужності в приводі від вала електродвигуна до вихідного вала редуктора:

,					()

де  – загальний ККД приводу, що враховує втрати потужності на окремих ланках кінематичного ланцюга приводу:

,					()

де  – ККД ланок кінематичного ланцюга приводу, орієнтовні значення яких наведені в табл. 6.

Таблиця  – Коефіцієнти корисної дії різних механічних передач

| Вид передачі | ККД передач |
| --- | --- |
|  | закритих | відкритих |
| Зубчаста циліндрична | 0,96...0,98 | 0,93...0,95 |
| Зубчаста конічна | 0,95...0,97 | 0,92...0,94 |
| Черв'ячна при кількості заходів черв'яка: |  |  |
| 1 | 0,65...0,70 | 0,50...0,60 |
| 2 | 0,70...0,80 | 0,60...0,70 |
| 4 | 0,85...0,90 |  |
| Ланцюгова | 0,95...0,97 | 0,90...0,93 |
| Фрикційна | 0,90...0,96 | 0,70...0,88 |
| Пасова | 0,94...0,97 |
| Пара підшипників кочення | 0,99...0,995 |
| Пара підшипників ковзання | 0,98...0,99 |

Для проектного розрахунку ККД черв'ячної передачі можна прийняти приблизно:

.

За результатами розрахунків споживаної потужності й заданою синхронною частотою з табл. 2 вибирається електродвигун зі стандартною найближчою потужністю. Перевантаження асинхронних двигунів допускається до 8%. При невиконанні цієї умови варто вибирати двигун більшої найближчої потужності. Для обраного електродвигуна необхідно виписати з табл. 2, 3, 4, - 5 такі основні характеристики, які представлені в табл. 7.

Таблиця  – Параметри електродвигуна

| Типорозмір електродвигуна | Потужність | Синхронна частота , | Робоча частота | Відношення максимального моменту до номінального | Діаметр вала електродвигуна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Розрахунок споживаної потужності електродвигуна в приводах із коробками швидкостей виконується за аналогічною схемою.

## 1.5 Кінематичний розрахунок приводу

Вихідними даними при виконанні кінематичного розрахунку, крім заданої кінематичної схеми приводу, є синхронна частота обертання вала електродвигуна  й частота обертання вихідного вала  редуктора або коробки швидкостей.

Кінематичний розрахунок приводу складається з таких основних частин: визначення загального передаточного числа; розподілу загального передаточного числа на ступені; розрахунку кінематичної похибки.

### 1.5.1 Визначення загального передаточного числа

Загальне передаточне число визначається як відношення частоти обертання вала електродвигуна до частоти обертання вихідного вала редуктора (коробки швидкостей):

.					()

### 1.5.2 Розподіл загального передаточного числа на ступені

Розподіл загального передаточного числа приводу на ступені при наявності пасової передачі між електродвигуном і редуктором (коробкою швидкостей) полягає в призначенні передаточних чисел пасової передачі й кожного ступеня редуктора (коробки швидкостей). Якщо ж обертальний момент від вала електродвигуна передається за допомогою сполучної муфти, то отримане розрахунком загальне передаточне число редуктора (коробки швидкостей) розподіляють між окремими ступенями. У кожному з перерахованих випадків загальне передаточне число визначається відповідною залежністю:

()

()

де  – передаточне число пасової передачі;

– передаточні числа відповідних ступенів закритої передачі ( – передаточне число швидкохідного ступеня ,  – у двоступінчастих передачах передаточне число тихохідного ступеня, у триступінчастих передачах передаточне число проміжного ступеня ,  – у триступінчастих передачах передаточне число тихохідного ступеня ).

Передаточне число пасової передачі варто призначати зі стандартного ряду передаточних чисел (табл. 8), обмежуючись значеннями від 1 до 2 з метою зменшення габаритів приводу.

Номінальне значення передаточного числа редуктора (коробки швидкостей)  визначається за формулою:

.					()

Таблиця  – Стандартні значення передаточних чисел (ГОСТ 12289-76)

| 1-й ряд | 1,0 |  | 1,25 |  | 1,6 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд |  | 1,12 |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,24 |  | 2,8 |  |
| 1-й ряд |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,3 |  | 8,0 |  | 10,0 |  |
| 2-й ряд | 3,55 |  | 4,5 |  | 5,6 |  | 7,1 |  | 9,0 |  | 11,2 |

Після призначення стандартного значення передаточного числа пасової передачі уточнюється частота обертання вхідного вала редуктора:

.					()

У приводах безпасової передачі на вході в редуктор частота обертання вхідного (швидкохідного) вала передавального механізму дорівнює частоті обертання вала електродвигуна:

.					()

У цьому випадку номінальне значення передаточного числа редуктора збігається із загальним передаточним числом приводу, розрахованим за формулою (3):

.					()

Передаточні числа окремих простих зубчастих передач наведені в табл. 8. Передаточні числа черв'ячних передач також вибираються зі стандартного ряду, значення якого наведені в табл. 9.

Таблиця  – Стандартні значення передаточних чисел черв'ячних 
передач (ДСТУ2458-98)

|  | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | − |

Від розподілу загального передаточного числа у дво- і триступінчастих редукторах (а також у коробках передач) у значній мірі залежать зручність змащування коліс і компонування деталей, а також конструкція корпуса і його габарити. Універсальної рекомендації з розподілу загального передаточного числа на ступені, що задовольняє всім зазначеним умовам, не існує. Вибір способу розподілу залежить від конкретних вимог, яким повинна відповідати конструкція: забезпечення мінімальних габаритів редуктора, мінімальної маси зубчастих коліс, одержання однакового занурення зубчастих коліс усіх ступенів у масляну ванну, створення стійкої найменшої площі корпуса редуктора й ін.

При розподілі загального передаточного числа у двоступінчастих редукторах можна користуватися рекомендаціями, наведеними в табл. 10.

Таблиця  – Рекомендації з розподілу загального передаточного 
числа двоступінчастих редукторів на ступені

| Редуктор | Схема | Передаточне число |
| --- | --- | --- |
| Двоступінчастий за розгорнутою схемою |  |  |  |
| Двоступінчастий співвісний |  |  |  |
| Двоступінчастий співвісний із внутрішнім зачепленням |  |  |  |
| Конічно-циліндричний |  |  |  |
| Зубчасто-черв'ячний |  | 1,4...1,8 |  |
| Черв'ячно-зубчастий |  |  | 3,15...5 |

Розраховані по запропонованих залежностях передаточні числа ступенів округлюють до стандартного найближчого значення (див. табл. 8, 9), після чого за формулами (4), (5) визначається фактичне значення загального передаточного числа приводу. Для дво- і триступінчастих редукторів фактичні загальні передаточні числа, відповідно, дорівнюють:

,				()

.			()

Оскільки частоти обертання вихідних валів коробок швидкостей представляють геометричну прогресію зі знаменником , то по заданій мінімальній частоті , що відповідає максимальному моменту , розраховуються інші частоти: ,  і т. д.

Найбільш вживані значення φ = 1,12; 1,25; 1,4; 1,6. Розподіл на ступені виконується для всіх можливих швидкостей обертання вихідного вала. Звичайно відстань між опорами в коробках швидкостей більший, ніж у редукторах. Тому для них рекомендується на початку кінематичного ланцюга приймати менші передаточні числа, а наприкінці – більші. Це положення забезпечує не різке, а поступове збільшення габаритів передач, валів, опор. Для блочних пар рекомендується приймати .

### 1.5.3 Розрахунок кінематичної похибки

Оцінка похибки кінематичного розрахунку редуктора полягає в розрахунку похибки фактичного передаточного числа щодо номінального:

.				()

Кінематичний розрахунок вважається виконаним задовільно, якщо виконується умова:

,					()

де  – допустиме значення відносної похибки. Для одноступінчастих редукторів = 2,5%, для двоступінчастих – = 4%.

## 1.6 Розрахунки частот, потужностей й обертальних моментів окремих елементів приводу

### 1.6.1 Розрахунок частот обертання

У схемах із пасовою передачею на вході редуктора частота обертання ведучого шківа дорівнює частоті обертання вала електродвигуна:

.

Частота обертання веденого шківа дорівнює частоті обертання вхідного вала редуктора й усіх елементів (шестерень, черв'яків, муфт), жорстко пов'язаних із цим валом:

,

де  – частота обертання ведучого елемента швидкохідного ступеня, наприклад шестірні або черв'яка.

При відсутності пасової передачі між валом електродвигуна й вхідним валом редуктора (з'єднання названих валів за допомогою муфти або використання в схемі електродвигуна фланцевого виконання із жорстким з'єднанням тих же валів)

.

Частота обертання проміжного вала багатоступінчастого редуктора (коробки швидкостей) і всіх елементів, установлених на цьому валу (зубчастих і черв'ячних коліс, муфт), залежить від передаточного числа швидкохідного ступеня:

,

де  – частота обертання веденого елемента швидкохідного ступеня, наприклад зубчастого або черв'ячного колеса;

– частота обертання ведучого елемента тихохідного ступеня .

Частота обертання вихідного (тихохідного) вала двоступінчастого редуктора й пов'язаних із ним елементів (веденого колеса тихохідного ступеня, муфти, ведучої зірочки ланцюгової передачі) дорівнює:

,

де  – частота обертання веденого елемента тихохідного ступеня;

– частота обертання ведучої зірочки ланцюгової передачі, установленої на вихідному валу редуктора.

### 1.6.2 Розрахунок потужностей

Потужності, що передаються елементами приводу, розраховуються з урахуванням втрат, величина яких визначається відповідними ККД (див. табл. 6):

,	,

,	,	,	,

.

У наведених розрахункових залежностях прийняті такі позначення:

– споживана потужність електродвигуна;   і  – відповідно потужності на ведучому й веденому шківах пасової передачі;   і  – потужності на вхідному й вихідному валах редуктора;   – потужності на ведучих і ведених елементах швидкохідного й тихохідного ступенів редуктора;   – ККД пасової передачі;   – ККД пари підшипників кочення;   – ККД зачеплення (зубчастої або черв'ячної передачі).

### 1.6.3 Розрахунок обертальних моментів

Після визначення частот і відповідних потужностей величини обертальних моментів для кожного елемента приводу можна розрахувати за формулою:

.

Для подальшого використання результати кінематичного розрахунку рекомендується звести в табл. 11.

Таблиця  – Результати кінематичного розрахунку

| Параметри | Електродвигун | Пасова передача | Редуктор | Ланцюгова передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вч | вд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 1.7 Приклади розрахунків

Приклад 1. Виконати кінематичний розрахунок приводу за наведеною схемою й вихідними даними (рис. 2).

Рисунок  – Приклад завдання на курсовий проект

Загальні зауваження до розрахунку

1 Обертальний момент від електродвигуна передається вхідному валу редуктора через пасову передачу, ведучий шків якої закріплений на валу електродвигуна, а ведений – на вхідному валу редуктора. Чим меншим буде призначене передаточне число пасової передачі, тим меншим буде діаметр веденого шківа й компактнішою передача (рис. 3). З іншого боку, чим вища частота обертання вала електродвигуна при заданій (споживаній) потужності, тим менші його маса й вартість. Залежно від кількості пар полюсів прості асинхронні електродвигуни мають теоретичні (синхронні, без урахування ковзання) частоти обертання: 3000, 1500, 1000, 750 .

Рисунок  – Пасова передача

Рекомендується призначити стандартне передаточне число пасової передачі:  = 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8.

2 Двоступінчастий циліндричний редуктор має мінімальну масу й оптимальну конструкцію, якщо діаметри коліс (ведених елементів ступенів) будуть приблизно рівні один одному. Це досягається підбором передаточних чисел ступенів: більше – у першого ступеня (d /d) і менше – у другого (d /d) (рис. 4).

Рисунок  – Схема двоступінчастого редуктора

3 Кінематичний ланцюг приводу: пасова передача – перший ступінь редуктора – другий ступінь редуктора.

,

де  – загальне передаточне число приводу;

– передаточне число пасової передачі;

– передаточне число першого ступеня редуктора;

– передаточне число другого ступеня редуктора.

4 Привід містить 4 вали, частоти обертання яких знижуються від електродвигуна до виходу:

– частота обертання вала електродвигуна (зазначена в каталозі для кожного типу);

– частота обертання вхідного вала редуктора (веденого шківа й шестірні I ступеня);

– частота обертання проміжного вала редуктора (шестірні II ступеня й колеса I ступеня);

– частота обертання вихідного вала редуктора (колеса II ступеня й ведучої зірочки ланцюгової передачі).

5 Втрати потужності, що оцінюються ККД, відбуваються в таких вузлах кінематичного ланцюга: пасовій передачі, підшипниках ведучого вала, зачепленні коліс I ступеня редуктора, підшипниках проміжного вала, зачепленні коліс II ступеня редуктора, підшипниках вихідного вала, тобто:

.

1 Вибір електродвигуна

Споживана потужність приводу визначається за формулою (1):

,

де  – ККД приводу (2):

;

– ККД пасової передачі (див. табл. 6);

– ККД передачі зачепленням, циліндричної зубчастої (див. табл. 6);

– ККД однієї пари підшипників кочення (див. табл. 6).

Звичайно вибирається електродвигун з номінальною потужністю трохи більшою, ніж споживана. За споживаною потужністю приводу  й синхронною частотою електродвигуна  з табл. 2 вибираємо електродвигун з характеристиками (табл. 12).

Таблиця  – Характеристики електродвигуна

| Типорозмір електродвигуна | Потужність | Синхронна частота , | Робоча частота | Відношення максимального моменту до номінального | Діаметр вала електродвигуна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А100L4В3 | 4 | 1500 | 1430 | 2,2 | 28 |

2 Кінематичний розрахунок

Призначаємо передаточне число клинопасової передачі (з урахуванням рекомендацій обмежувати його величиною  з метою обмеження габаритів передачі) з таблиці стандартних значень передаточних чисел (див. табл. 8):

при .

Загальне передаточне число приводу (з урахуванням пасової передачі) дорівнює за формулою (3):

.

Тоді передаточне число редуктора за формулою (6):

.

При розбивці загального передаточного числа редуктора по ступенях скористаємося рекомендаціями табл. 10 для двоступінчастого циліндричного тривісного редуктора, згідно з яким передаточне число тихохідного ступеня визначається залежністю:

Передаточне число швидкохідного ступеня тоді становить:

.

Приймаються стандартні найближчі значення передаточних чисел з табл. 8:

Фактичне передаточне число редуктора дорівнює:

Відсоток помилки фактичного передаточного числа редуктора щодо номінального відповідно до формули (12):

.

Оскільки при  = 4% виконується умова (13) , можна зробити висновок про те, що кінематичний розрахунок виконаний задовільно.

3 Розрахунки частот, потужностей й обертальних моментів на окремих елементах приводу

- Частота обертання ведучого шківа дорівнює частоті обертання вала електродвигуна:

.

- Частота обертання веденого шківа дорівнює частоті обертання вхідного вала редуктора й установленої на цьому валу шестірні швидкохідного ступеня:

.

- Частота обертання проміжного вала редуктора й закріплених на ньому колеса швидкохідного ступеня й шестірні тихохідного ступеня:

.

- Частота обертання вихідного (тихохідного) вала двоступінчастого редуктора, веденого колеса тихохідного ступеня й ведучої зірочки ланцюгової передачі дорівнює:

.

- Потужності, що передаються окремими елементами приводу:

;

;

;

;

;

;

.

- Обертальні моменти:

;

;

;

;

;

;

.

Результати розрахунків наведені в табл. 13.

Таблиця  – Результати кінематичного розрахунку

| Параметри | Електродвигун | Пасова передача | Редуктор | Ланцюгова передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вч | вд |  |  |  |  | зр |
|  | 1430 | 1430 | 894 | 894 | 198,7 | 198,7 | 55,96 | 55,96 |
|  | 3,37 | 3,37 | 3,2 | 3,17 | 3,07 | 3,04 | 2,95 | 2,92 |
|  | 22,5 | 22,5 | 34,2 | 33,8 | 147,5 | 146 | 503 | 498 |
|  | ( | 1,6 | 4,5 | 3,55 | 1,8 |

Приклад 2. Виконати кінематичний розрахунок приводу з коробкою швидкостей за наведеною схемою й вихідними даними (рис. 5).

Рисунок  – Приклад завдання на курсовий проект

Загальні зауваження до розрахунку

1 Обертальний момент від електродвигуна фланцевого виконання передається шестірні першого ступеня коробки швидкостей, і частота обертання шестірні дорівнює частоті обертання вала електродвигуна.

2 Коробка швидкостей має 2 ступеня передач: пари конічних зубчастих коліс 1–2, що постійно перебувають у зачепленні, на I ступені й дві пари зубчастих коліс 3–4 й 5–6 з рухомими в осьовому напрямку, зібраними в блок, ведучими елементами (шестірнями) на II ступені. За рахунок переміщення по проміжному валу блока шестірень 3 й 5, у кінематичний ланцюг по черзі включаються пари 3–4 або 5–6. Оскільки пари II ступеня мають різні передаточні числа (різні діаметри ведучих елементів 3, 5 і ведених 4, 6), їхнім перемиканням змінюється частота обертання вихідного вала при постійній частоті обертання вхідного й проміжного валів. У конструкції коробки швидкостей передбачена муфта запобіжна фрикційна дискова, яка попереджає привід від перевантажень ().

3 Коробка швидкостей забезпечує поперемінно роботу двох кінематичних ланцюгів із різними загальними передаточними числами:

;

,

де  – загальне передаточне число першого кінематичного ланцюга, що забезпечує мінімальну частоту обертання вихідного вала ;

– загальне передаточне число другого кінематичного ланцюга, що забезпечує частоту обертання  вихідного вала в  разів більшу, ніж мінімальна:

,	.

4 При проектуванні коробок швидкостей прагнуть забезпечити:

- зручність керування рухомими елементами (розташувати їх поблизу стінки корпуса);

- невеликі зусилля при перемиканні (невеликий обертальний момент на керованих елементах);

- просте й надійне змащення коліс;

- мінімальні габарити механізму.

Ці умови забезпечуються «згортанням» валів механізму, як показано на рис. 6, на відміну від редукторів, де вали звичайно розташовують в одній площині, і призначенням невеликого передаточного числа пари коліс I ступеня, меншого, ніж для II ступеня.

Оскільки колеса пари II ступеня, що перемикаються, повинні мати меншу відносну ширину, ніж колеса, що постійно перебувають у зачепленні, її габарити обмежуються призначенням передаточних чисел .

Рисунок  – Схема «згортання» валів коробки швидкостей

5 Втрати потужності, що оцінюються ККД, відбуваються в таких вузлах кінематичного ланцюга: підшипниках вхідного вала, зачепленні пари коліс I ступеня, підшипниках проміжного вала, зачепленні однієї з пар коліс II ступеня, підшипниках вихідного вала, тобто:

.

1 Вибір електродвигуна

Споживана потужність приводу визначається за формулою (1):

,

де  – ККД приводу (2);

– ККД передачі зачепленням, циліндричної зубчастої закритої (див. табл. 6);

– ККД передачі зачепленням, конічної зубчастої закритої (див. табл. 6);

– ККД однієї пари підшипників кочення (див. табл. 6);

.

Звичайно вибирається електродвигун із номінальною потужністю трохи більшою, ніж споживана. Допускається перевантаження електродвигуна до 8% при постійному і до 12% при змінному навантаженні. За споживаною потужністю приводу  й синхронною частотою електродвигуна  з табл. 2 вибираємо електродвигун із характеристиками (табл. 14).

Таблиця  – Параметри електродвигуна

| Типорозмір електродвигуна | Потужність | Синхронна частота , | Робоча частота , | Відношення максимального моменту до номінального | Діаметр вала електродвигуна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А112М4В3 | 5,5 | 1500 | 1445 | 2,2 | 32 |

2 Кінематичний розрахунок

- Розрахунок потрібних частот обертання вихідного вала:

;

.

- Передаточні числа кінематичних ланцюгів:

;

.

- Призначення передаточних чисел зубчастих пар коробки швидкостей.

Призначення передаточних чисел ступенів виконують шляхом підбору з урахуванням зауважень, наведених раніше. Кінематичні ланцюги забезпечуються парами коліс із такими стандартними передаточними числами з табл. 8 (зазначені в дужках):

:

1,12        4,607 (4,50);

1,25        4,128 (4,00);

1,40        3,686 (3,55);

1,60        3,225 (3,15);

1,80        2,87 (2,80);

2,00        2,58 (2,50).

:

1,12        3,24 (3,15);

1,25        2,90 (2,80);

1,40        2,59 (2,60);

1,60        2,27 (2,24);

1,80        2,02 (2,00).

Оптимальне сполучення габаритів пар зубчастих коліс, мала похибка і виконання умови  ( 3,15 забезпечуються передаточними числами:

;  ;  .

- Фактичні передаточні числа кінематичних ланцюгів коробки швидкостей дорівнюють:

;

Відсоток похибки фактичного передаточного числа коробки швидкостей по двох кінематичних ланцюгах щодо номінального відповідно до формули (12):

;

.

Оскільки при  виконується умова (13) , можна зробити висновок про те, що кінематичний розрахунок виконаний задовільно.

3 Розрахунки частот, потужностей й обертальних моментів на окремих елементах приводу

- Частота обертання вхідного вала коробки швидкостей і встановленої на цьому валу шестірні швидкохідного ступеня дорівнює частоті обертання вала електродвигуна:

.

- Частота обертання проміжного вала коробки швидкостей і закріплених на ньому колеса швидкохідного ступеня й блока шестерень тихохідного ступеня

.

- Частоти обертання вихідного (тихохідного) вала коробки швидкостей, ведених коліс тихохідних ступенів 3–4 й 5–6, ведучого шківа пасової передачі дорівнюють:

;

.

- Потужності, що передаються окремими елементами приводу:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

- Обертальні моменти:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результати розрахунків наведені в табл. 15.

Таблиця  – Результати кінематичного розрахунку

| Параметри | Електро-двигун | Коробка швидкостей | Пасова передача |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ступінь | II ступінь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вч |
|  | 1445 | 1445 | 802,8 | 802,8 | 286,7 | 802,8 | 401,4 | 286,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 401,4 |
|  | 4,87 | 4,82 | 4,63 | 4,58 | 4,44 | 4,58 | 4,44 | 4,4 |
|  | 32,2 | 31,9 | 55,1 | 54,5 | 147,9 | 54,5 | 105,6 | 146,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104,7 |
|  |  | 1,8 | 2,8 | 2 | 1,8 |

Приклад 3. Виконати кінематичний розрахунок приводу із зубчасто-черв'ячним редуктором за наведеною схемою й вихідними даними (рис. 7).

Рисунок  – Приклад завдання на курсовий проект

Загальні зауваження до розрахунку

1 Обертальний момент передається від електродвигуна вхідному валу редуктора через сполучну компенсувальну пружну втулково-пальцеву муфту (МПВП), і частота обертання вхідного вала дорівнює частоті обертання вала електродвигуна.

2 Редуктор двоступінчастий: на першому ступені – пара циліндричних зубчастих коліс (1–2), на другому ступені – черв'як – черв'ячне колесо (3–4).

3 Двоступінчастий зубчасто-черв'ячний редуктор має оптимальну конструкцію, якщо пару циліндричних зубчастих коліс із їх опорами на підшипниках кочення вдається розмістити в корпусі нижче рознімання «корпус – кришка», тобто коли

ацил = (0,6...0,8)∙ачерв,

де  – міжосьова відстань пари циліндричних зубчастих коліс,

– міжосьова відстань черв'ячної пари.

Крім того, великий діаметр веденого елемента (колеса) циліндричної передачі надмірно збільшує ширину корпуса редуктора. Тому передаточне число циліндричної передачі рекомендується призначати в межах

при  .

4 Кінематичний ланцюг привода: електродвигун – передача циліндричними зубчастими колесами – черв'ячна передача, тобто:

,

де  – загальне передаточне число редуктора;

– передаточне число передачі циліндричними колесами;

– передаточне число черв'ячної передачі.

5 Привід містить 3 вали, частоти обертання яких:

- – частоти обертання валів електродвигуна й вхідного, частота обертання ведучого елемента циліндричної передачі;

- – частота обертання проміжного вала, веденого елемента циліндричної передачі й черв'яка;

- – частота обертання вихідного вала, черв'ячного колеса й ведучої зірочки ланцюгової передачі.

6 Втрати потужності, що оцінюються ККД, ураховуються в таких вузлах привода: підшипниках вхідного вала, зачепленні пари циліндричних коліс, підшипниках проміжного вала, зачепленні черв'ячної передачі, підшипниках вихідного вала

.

1 Вибір електродвигуна

Споживана потужність приводу визначається за формулою (1):

,

де ;

– ККД пари підшипників кочення (див. табл. 6);

– ККД зачеплення пари циліндричних зубчастих коліс при 8…9-й ступенях точності (див. табл. 6).

ККД черв'ячної передачі можна приблизно оцінити за формулою:

,

де  – передаточне відношення черв'ячної передачі. Якщо з рекомендацій прийняти , а орієнтовне передаточне відношення редуктора , то передаточне відношення черв'ячної передачі можна оцінити як . Отримане значення ККД черв'ячної передачі перебуває в рекомендованих межах  при кількості заходів черв'яка  (див. табл. 6).

Звичайно вибирається електродвигун із номінальною потужністю трохи більшою, ніж споживана. За споживаною потужністю приводу  й синхронною частотою електродвигуна  з табл. 2 вибираємо електродвигун із характеристиками (табл. 16).

Таблиця  – Характеристики електродвигуна

| Типорозмір електродвигуна | Потужність | Синхронна частота , | Робоча частота | Відношення максимального моменту до номінального | Діаметр вала електродвигуна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А100S2В3 | 4 | 3000 | 2880 | 2,2 | 28 |

2 Кінематичний розрахунок

Загальне передаточне число приводу дорівнює:

.

При розподілі загального передаточного числа редуктора на ступені скористаємося рекомендаціями табл. 10 для зубчасто-черв'ячного редуктора, згідно з якими передаточне число тихохідного ступеня визначається залежністю:

при .

Приймається: .

Тоді

Зі стандартного ряду (див. табл. 10) призначаємо

Фактичне передаточне число редуктора дорівнює:

Відсоток похибки фактичного передаточного числа редуктора щодо номінального відповідно до формули (12):

.

Оскільки при  виконується умова (13) , можна зробити висновок про те, що кінематичний розрахунок виконаний задовільно.

3 Розрахунки частот, потужностей й обертальних моментів на окремих елементах приводу

- Частота обертання вхідного вала редуктора й установленої на цьому валу шестірні швидкохідного ступеня дорівнює частоті обертання вала електродвигуна:

.

- Частота обертання проміжного вала редуктора й закріплених на ньому колеса швидкохідного ступеня й черв'яка тихохідного ступеня

.

- Частота обертання вихідного (тихохідного) вала двоступінчастого редуктора, веденого черв'ячного колеса тихохідного ступеня й ведучої зірочки ланцюгової передачі дорівнює:

.

- Потужності, що передаються окремими елементами привода:

;

;

;

;

;

.

- Обертальні моменти:

;

;

;

;

;

Результати розрахунків наведені в табл. 17.

Таблиця  – Результати кінематичного розрахунку

| Параметри | Електродвигун | Редуктор | Ланцюгова передача |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ступінь | II ступінь |  |
|  | 2880 | 2880 | 1600 | 1600 | 64 | 64 |
|  | 3,45 | 3,42 | 3,31 | 3,28 | 2,62 | 2,6 |
|  | 11,44 | 11,34 | 19,76 | 19,58 | 391 | 388 |
|  |  | 1,8 | 25 | 1,8 |

## 1.8 Вибір полозків для електродвигуна

Для забезпечення можливості регулювання натягу ременя в пасовій передачі електродвигун установлюється на полозки (рис. 8). Розміри й маси полозків п'яти типорозмірів наведені в табл. 18. У табл. 18 також наведені діаметри й довжини болтів для кріплення електродвигуна до полозків.

Рисунок  – Полозки для електродвигуна

Таблиця  – Полозки для електродвигуна

| Тип | Розміри, мм | Маса комплекту, кг | Болти для кріплення двигуна dl, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| С-3 | 16 | 38 | 370 | 440 | 410 | M12 | 12 | 15 | 44 | 36 | 42 | 3,8 | М10(35 |
| С-4 | 18 | 45 | 430 | 510 | 470 | М12 | 14 | 18 | 55 | 45 | 50 | 5,3 | М12(40 |
| С-5 | 25 | 65 | 570 | 670 | 620 | М16 | 18 | 22 | 67 | 55 | 72 | 12,5 | М16х55 |
| С-6 | 25 | 65 | 630 | 770 | 720 | М16 | 18 | 26 | 74 | 60 | 75 | 17,5 | М16(60 |
| С-7 | 30 | 90 | 170 | 930 | 870 | М20 | 24 | 30 | 88 | 70 | 105 | 31 | М20(75 |

# 2 Зубчасті передачі в закритому виконанні

## 2.1 Теоретичні передумови до розрахунків

Для закритих зубчастих передач можливі такі критерії працездатності:

- втомна контактна міцність зубів;

- втомна міцність зубів при згинанні;

- статична контактна міцність зубів в умовах короткочасних перевантажень;

- статична міцність зубів при згинанні в умовах короткочасних перевантажень.

Із названих критеріїв найбільш імовірним є перший, по якому рекомендується вести проектувальний розрахунок, однак у перевірному розрахунку перевіряється працездатність передачі за всіма перерахованими критеріями.

Контактна міцність зубчастого колеса, за інших рівних умов, залежить тільки від його діаметра, тому з умови контактної міцності можна розрахувати розміри зубчастих коліс або передачі. Міцність при згинанні залежить від модуля.

Для матеріалів, що використовуються при виготовленні зубчастих коліс, міцність зубів при згинанні часто можна забезпечити дуже малими модулями.

Практично маломодульні  зубчасті колеса для силових передач не застосовуються, тому що вони дуже чутливі до спрацювання, дефектів матеріалу, перевантажень. Складно виконувати їх контроль. Тому модуль звичайно не розраховують, а призначають зі стандартного ряду (ГОСТ 9563-60), використовуючи одну з таких рекомендацій.

1 Приблизне значення модуля в передачі сталевими циліндричними колесами:  при ;  при , де  – міжосьова відстань передачі.

2 У редукторних передачах незагартованими циліндричними зубчастими колесами , загартованими циліндричними зубчастими колесами – . У коробках швидкостей – , де  – ширина вінця колеса.

3 Бажано, щоб модуль забезпечував кількість зубів шестірні не нижче, ніж мінімально можливе, з умови відсутності підрізання. При коефіцієнті коригування  для прямозубих циліндричних коліс . Для косозубих – , для прямозубих конічних – , для косозубих конічних і коліс із круговими зубами – , де  – кут нахилу зуба, а  – напівкут при вершині початкового конуса.

Краще мати на шестірні кількість зубів на 3...5 більше від мінімально можливого значення.

4 У передачі прямозубими циліндричними зубчастими колесами призначений модуль повинен забезпечувати умову:

– ціле число,

у передачі косозубими –

– ціле число.

Після округлення кількості зубів до цілого числа уточнюється кут .

У випадку незадовільного результату перевірного розрахунку на міцність при згинанні модуль повинен бути збільшений.

5 При міжосьовій відстані, призначеній із умови контактної міцності зубів, і модулі, призначеному за рекомендаціями попереднього пункту, кількості зубів визначаються розрахунком:

– з округленням до найближчого цілого числа;

.

Фактичне передаточне число  може виявитися відмінним від заданого, але відсоток помилки не повинен перевищувати 2,5% при  й 4% – при .

6 Розрахунки циліндричних зубчастих передач на втомну контактну міцність ґрунтуються на такій умові:

()

Заміняючи ; ;  і вирішуючи щодо міжосьової відстані, можна одержати:

,  ()

де  – коефіцієнт, що враховує форму сполучених поверхонь зубів:

для прямозубих коліс при   ,

для косозубих – при ;; ,

для шевронних – при ; º; ;

– коефіцієнт, що враховує механічні властивості матеріалів сполучених зубчастих коліс;

при модулях пружності: сталі – ; чавуну – ; коефіцієнті Пуассона  – чисельні значення  наведено в табл. 19;

Таблиця  – Значення

| Сполучення матеріалів |  |
| --- | --- |
| Сталь-сталь | 275 |
| Сталь-чавун | 200 |

– коефіцієнт, що враховує сумарну довжину контактних ліній, де , , де  – торцевий коефіцієнт перекриття:

,			()

наближені значення :

для прямозубих коліс – ,

для косозубих і шевронних коліс –;

– середній сумарний коефіцієнт при розрахунках міжосьової відстані з використанням моменту;

– середній сумарний коефіцієнт при розрахунках міжосьової відстані з використанням потужності.

Значення коефіцієнтів  представлені в табл. 20.

Таблиця  – Значення середніх сумарних коефіцієнтів ,

| Сполучення матеріалів | Вид передачі | , | , |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Прямозуба | 460 | 9,75(103 |
|  | Косозуба | 420 | 8,9(103 |
|  | Шевронна | 410 | 8,7(103 |
| Сталь-чавун | Прямозуба | 370 | 7,85(103 |
|  | Косозуба | 335 | 7,1(103 |
|  | Шевронна | 325 | 6,9(103 |

7 З аналізу коефіцієнтів, наведених у табл. 20, виходить, що для орієнтовного розрахунку зубчастих передач косозубими й шевронними зубчастими колесами можуть бути використані формули для розрахунку передач прямозубими колесами в припущенні, що навантажувальна здатність останніх у середньому в 1,4 рази вища, ніж прямозубих.

Підвищена навантажувальна здатність косозубих і шевронних зубчастих коліс пов'язана з торцевим перекриттям зубів (можливістю ввести в зачеплення два й більше зубів), незначним коливанням сумарної довжини контактних ліній і рядом інших особливостей зачеплення. Наведена рекомендація справедлива при звичайно прийнятих кутах нахилу зуба (косозубі – ; шевронні – ) і торцевому перекритті хоча б однієї пари зубів, тобто виконанні умови:

,

де  – модуль у нормальному перерізі зуба.

8 Передачі шевронними зубчастими колесами при розрахунку можна розглядати як дві паралельно працюючі косозубі передачі й вести розрахунок у припущенні, що кожен напівшеврон передає половину загального навантаження.

Розраховуючи шевронні передачі за методом напівшевронів, не слід забувати, що загальна ширина шевронного колеса більш ніж в 2 рази ширша напівшеврона (за рахунок канавки між напівшевронами для виходу різального інструменту).

()

()

9 Розрахунок конічних зубчастих передач на контактну міцність ґрунтується на такій умові:

()

.

Якщо прийняти , а коефіцієнт , можна одержати:

,			()

де  (табл. 21);

(см. табл. 21).

Таблиця  – Значення ,

| Сполучення матеріалів | Вид передачі | , | , |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Прямозуба | 1550 | 33(103 |
|  | Косозуба | 1420 | 30(103 |
| Сталь-чавун | Прямозуба | 1260 | 27(103 |
|  | Косозуба | 1150 | 24,5(103 |

Ряд авторів, посилаючись на дослідні дані, рекомендують при використанні написаних теоретичних формул завищувати розрахункове навантаження в середньому на 15% .

10 Із аналізу коефіцієнтів, наведених у табл. 21, виходить, що для орієнтовних розрахунків конічних косозубих передач можуть бути використані формули для розрахунків передач прямозубими зубчастими колесами в припущенні, що навантажувальна здатність останніх у середньому в 1,4 рази вища, ніж прямозубих.

11 Розрахунки прямозубих циліндричних зубчастих передач на міцність при згинанні ґрунтуються на такій умові:

.		 ()

Розрахунки косозубих циліндричних передач – на такій умові:

. 	 ()

Розрахунки шевронних циліндричних передач – на такій умові:

. 	()

Розрахунки прямозубих конічних передач – на такій умові:

.		   ()

Розрахунки косозубих конічних передач – на такій умові:

, 	 ()

де  – безрозмірний коефіцієнт, величина якого залежить від форми зуба (ширини основи, фактичної висоти головки, ніжки зуба, фактичного кута зачеплення, форми галтелі).

Значення цього коефіцієнта для зубчастих коліс зовнішнього зачеплення дає табл. 22 (вибірка з ГОСТ 21354-87).

Вибір  для косозубих циліндричних зубчастих коліс виконується за еквівалентним кількості зубів ; для прямозубих конічних – ; для косозубих конічних – .

– коефіцієнт, що враховує нахил зуба.

З достатньою для практичних розрахунків точністю можна приймати:

.

Таблиця  – Значення коефіцієнта

| або | Коефіцієнт зміщення |
| --- | --- |
|  | -0,5 | -0,4 | -0,25 | -0,16 | 0 | +0,16 | +0,25 | +0,4 | +0,5 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 3,47 |
| 14 | - | - | - | - | - | 4,04 | 4,00 | 3,55 | 3,42 |
| 17 | - | - | - | - | 4,28 | 4,02 | 3,78 | 3,54 | 3,40 |
| 20 | - | - | - | 4,40 | 4,09 | 3,83 | 3,64 | 3,50 | 3,39 |
| 25 | - | - | 4,30 | 4,14 | 3,90 | 3,72 | 3,62 | 3,47 | 3,40 |
| 30 | 4,6 | 4,3 | 4,05 | 3,95 | 3,80 | 3,67 | 3,6 | 3,48 | 3,45 |
| 40 | 4,14 | 4,02 | 3,88 | 3,81 | 3,70 | 3,61 | 3,57 | 3,48 | 3,42 |
| 50 | 3,96 | 3,88 | 3,78 | 3,73 | 3,65 | 3,58 | 3,54 | 3,49 | 3,44 |
| 60 | 3,83 | 3,80 | 3,73 | 3,70 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,53 | 3,49 |
| 80 | 3,73 | 3,70 | 3,66 | 3,63 | 3,61 | 3,55 | 3,54 | 3,51 | 3,50 |
| 100 і більше | 3,68 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,56 | 3,56 | 3,55 | 3,52 |

Заміняючи , , , можна одержати:

для прямозубих циліндричних зубчастих коліс –

;		()

для косозубих зубчастих коліс –

; 		()

для шевронних зубчастих коліс –

; 		()

для конічних прямозубих зубчастих коліс –

; 			()

для конічних косозубих зубчастих коліс –

.		 ()

Розрахунки зубчастих передач на міцність (при згинанні й контактну) при дії короткочасного максимального навантаження ґрунтуються на такій умові:

;	, 			()

де  – коефіцієнт перевантаження, визначається або навантажувальною здатністю електродвигуна:

, 				()

або за наявності в конструкції приводу запобіжної ланки, наприклад фрикційної муфти (зчіпної або запобіжної) – коефіцієнтом запасу зчеплення , що зазначений у вихідних даних на проектування.

Розрахунки виконуються для шестірні й колеса роздільно або тільки для одного із зубчастих коліс пари, якщо наперед відомий «слабкий» елемент.

12 Особливості розрахунку передач, зубчасті колеса яких нарізані зі зміщенням інструмента.

Варто розрізняти два типи передач зі зміщенням.

Шестірня виготовлена з додатним зміщенням , колесо – з від'ємним , але так, що , або .

Оскільки в цьому випадку початкові кола збігаються з ділильними й кут зачеплення не змінюється, розрахунок на контактну міцність виконується так само, як для передач без зміщення. Зміна форми зуба враховується тільки в розрахунках на міцність при згинанні вибором коефіцієнта  з урахуванням величини зміщення (див. табл. 22).

Сумарне зміщення . У цьому випадку початкові кола не збігаються з ділильними й кут зачеплення  відмінний від .

При виконанні розрахунків на контактну міцність у відповідних формулах під міжосьовою відстанню варто розуміти початкову міжосьову відстань , під діаметрами зубчастих коліс – початкові діаметри , :

; ; .

Коефіцієнт  необхідно розраховувати з урахуванням дійсного кута зачеплення .

Призначений модуль повинен відповідати умові:

,

де ; ;  – коефіцієнт вирівнювального зміщення за ГОСТ 16532-70 (при  ).

У розрахунках на міцність при згинанні коефіцієнт  вибирається з урахуванням величини зміщення.

У зубчастих колесах, нарізаних зі зміщенням, діаметр вершин зубів розраховуємо за формулою:

.

13 У зачепленні прямозубих циліндричних зубчастих коліс виникають дві сили – колова  й радіальна :

;

У зачепленні косозубих циліндричних зубчастих коліс – три сили: колова , радіальна  й осьова :

; ; .

14 У зачепленні прямозубих конічних зубчастих коліс – три сили: колова , радіальна  й осьова .

Колова сила на середньому діаметрі:

,

де  середній діаметр й колова швидкість на середньому діаметрі конічного колеса.

; .

Осьова сила завжди спрямована до основи конуса. У зачепленні косозубих конічних і конічних із круговим зубом зубчастих коліс теж виникають три сили: колова , радіальна  й осьова , причому напрямок двох останніх залежить від напрямку зуба й напрямку обертання зубчастого колеса:

; ; ; ; .

Формули для визначення коефіцієнтів  і  наведено в табл. 23.

Таблиця  – Сили в зачепленні конічних передач

| Схема шестірні |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напрямок зуба правий, обертання за годинниковою стрілкою |  |  |
|  | Напрямок зуба лівий, обертання проти годинникової стрілки |  |  |
|  | Напрямок зуба правий, обертання проти годинникової стрілки |  |  |
|  | Напрямок зуба лівий, обертання за годинниковою стрілкою |  |  |

Напрямок зуба шестірні в передачі варто вибирати таким, щоб сила  була спрямована до основи конуса, що відповідає умові: напрямок обертання шестірні (з боку вершини ділильного конуса) повинен бути таким же, як напрямок її зуба. Напрямок зуба сполученого колеса зворотний напрямку зуба шестірні.

## 2.2 Рекомендований порядок розрахунку передач у закритому виконанні

### 2.2.1 Передачі циліндричними зубчастими колесами

#### 2.2.1.1 Вихідні дані

Для виконання розрахунку передачі необхідно мати такі дані: ;  ( , ) або  (), , режим навантаження (див. результати кінематичного розрахунку й дані бланка завдання).

Режим навантаження передачі пов'язаний із експлуатаційними особливостями машини, яку обслуговує привід. Він включає такі відомості: загальний термін служби , що розбитий на складові , , … за принципом приблизно однакового навантаження; величину навантаження в межах кожної складової , , …; частоту обертання , , … Дані повинні дозволяти розраховувати кількість циклів змін напружень у зубі зубчастого колеса на кожному окремому режимі навантаження.

#### 2.2.1.2 Проектувальний розрахунок

Рекомендується вести в такій послідовності:

1 Призначити матеріали зубчастих коліс пари, розрахувати контактні допустимі напруження.

Основним матеріалом для виготовлення зубчастих коліс є сталь, а спосіб одержання заготовки – кування, штампування. Сталеве литво має знижену міцність і використовується для коліс особливо великих розмірів.

Чавун застосовують для виготовлення великогабаритних тихохідних коліс. Із пластмас (текстоліт, поліаміди) звичайно виготовляється одне з коліс пари в малонавантажених і кінематичних передачах із метою забезпечити безшумну роботу.

Оскільки контактна міцність зубів залежить, в основному, від поверхневої твердості, усе більш широке розповсюдження одержують усілякі методи термічної й термохімічної обробки сталевих зубчастих коліс: термічне поліпшення, гартування, цементація, азотування й ін.

Термічна й термохімічна обробка дозволяє істотно зменшити габарити передачі, однак вимагає спеціального устаткування, тому одержала поширення в машинах серійного й масового виробництва. У машинах індивідуального й малосерійного виробництва застосовується обмежено.

З метою створення відносної рівноміцності шестірні й колеса, а також спрямованого стирання, рекомендується вибирати матеріал або термообробку шестірні так, щоб твердість її була на  одиниць  більшою від твердості сполученого колеса. З похилим розташуванням контактної лінії пов'язана доцільність виготовлення косозубої шестірні з матеріалу, значно більш міцного (високотвердого), ніж у колеса. Тому для косозубих і шевронних передач твердість шестірні варто приймати більшою від твердості колеса не менше ніж на 70 одиниць . Це пояснюється так: ніжки зубів мають меншу стійкість проти викришування, ніж головки, тому що в них спостерігається несприятливе сполучення напрямків ковзання й перекочування зубів. Отже, ніжка зуба колеса, що працює з головкою зуба шестірні, почне викришуватися в першу чергу. Внаслідок нахилу контактної лінії, навантаження (повністю або частково) передається на головку зуба колеса, що працює з ніжкою зуба шестірні. Додаткове навантаження ніжки зуба шестірні не небезпечне, тому що вона виготовлена з більш твердого матеріалу. Застосування твердої шестірні дозволяє додатково підвищити навантажувальну здатність косозубих передач на 25–30%.

У табл. 24 наведено матеріали, що найчастіше використовують для виготовлення зубчастих коліс відносно невеликих розмірів, і деякі їхні характеристики. У табл. 25 наведено рекомендації до вибору варіантів матеріалів шестірні й колеса.

Користуючись даними табл. 24, варто мати на увазі, що можливість одержання тієї або іншої твердості заготовки (зубчастого колеса) при термічній обробці залежить від її розміру або форми. Найбільшу твердість можна одержати тільки при малих діаметрах (до 100…120 мм) або малих товщинах перерізів (до 40...60 мм). При модулі зубчастих коліс  поверхневе гартування СВЧ забезпечує прогартовування зубів наскрізь.

Чисельні значення границь текучості й міцності, що зазначені в табл. 24, варто розглядати як деякі середні. За відсутності більш точних даних, у практиці іноді користуються такими наближеними розрахунками:

вуглецеві сталі:

- нормалізація – ; ,

- поліпшення – ;;

леговані сталі:

- поліпшення – ; ,

- допустимі контактні напруження для циліндричних передач визначають за формулою:

,

де  – границя контактної витривалості, що відповідає базовій кількості циклів ;  – коефіцієнт безпеки;  – коефіцієнт довговічності;  – коефіцієнт, що враховує шорсткість сполучених поверхонь;  – коефіцієнт, що враховує вплив колової швидкості;  – коефіцієнт, що враховує вплив змащення;  – коефіцієнт, що враховує вплив розміру колеса.

При однаковій твердості зубів шестірні й колеса розрахунок ведеться по шестірні.

Для прямозубих і косозубих передач із твердістю зубів  за допустиме розрахункове напруження  приймається менше з двох допустимих напружень, визначених за матеріалами шестірні  і колеса .

Для косозубих і шевронних зубчастих коліс, а також конічних коліс із непрямими зубами, якщо твердість зубів хоча б одного колеса , за розрахункове допустиме напруження беруть

,

де  – менше з двох:  і .

При цьому  – для циліндричних косозубих коліс і  – для конічних коліс із непрямими зубами.

Границю контактної витривалості, що відповідає базовій кількості циклів навантаження, приблизно можна розрахувати за такими емпіричними формулами (табл. 26).

| Таблиця – Деякі матеріали для виготовлення зубчастих коліс і їхні характеристики |  |
| --- | --- |

Таблиця  – Рекомендації до вибору матеріалів для шестірні й колеса

| Варіанти | Шестірня | Колесо |
| --- | --- | --- |
|  | Марка сталі | Термо-обробка | Твердість | Марка сталі | Термо-обробка | Твердість |
| 1 | 40Х,45, 40ХН | Поліпшення | 269... 302 НВ | 40Х,45, 40ХН | Поліпшення | 235... 262 НВ |
| 2 | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Поліпшення й гартування СВЧ | 40...53 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Поліпшення | 269... 302 НВ |
| 3 | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Поліпшення й гартування СВЧ | 45...53 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Поліпшення й гартування СВЧ | 45...53 HRC |
| 4 | 20Х, 20ХНМ | Поліпшення, цементація, гартування | 57...63 HRC | 40Х, 40ХН, 35ХМ | Поліпшення й гартування СВЧ | 45...53 HRC |
| 5 | 20Х, 20ХНМ | Поліпшення, цементація, гартування | 57...63 HRC | 20Х, 20ХНМ | Поліпшення, цементація, гартування | 57...63 HRC |

Таблиця  – Границі контактної витривалості зубів

| Спосіб обробки зубів | Твердість поверхні | Сталі | Значення , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Відпал, нормалізація, поліпшення | H ( 350 HB | Сталі вуглецеві й леговані | 2HHB + 70 |
| Об'ємне гартування | 38...50…50 HRC |  | 18HHRC + 150 |
| Поверхневе гартування | 50...55 HRC |  | 17HHRC + 200 |
| Цементація, нітроцементація | H ( 56 HRC | Сталі леговані | 23 HHRC |
| Азотування | 550...750 HV |  | ( 1050 |

Коефіцієнт безпеки рекомендується вибирати з табл. 27.

Таблиця  – Коефіцієнт безпеки

| Спосіб обробки зубів |  |
| --- | --- |
| Забезпечує однорідність структури матеріалу (нормалізація, поліпшення, гартування) | 1,1 |
| Не забезпечує однорідності структури матеріалу (поверхневе гартування, цементація, нітроцементація, азотування) | 1,2 |

Значення  можна збільшувати до , якщо поломка передачі пов'язана з важкими наслідками, і взагалі брати відмінними від рекомендованих, якщо це виправдано статистичними даними.

Коефіцієнт довговічності визначають за формулою:

,

де  – базова кількість циклів зміни напружень, що відповідає довгочасній границі витривалості:

;

– еквівалентна кількість циклів зміни напружень. Визначається з урахуванням даних циклограми навантаження (режиму навантаження). Якщо за один оберт кожен зуб зубчастого колеса входить у зачеплення один раз, можна скористатися формулою:

де , , … – час роботи передачі на кожній складовій загального часу експлуатації;

, , … – частота обертання зубчастого колеса в цей час;

, , … (, , …) – навантаження на зубчасте колесо в цей час;

– максимальне навантаження, що враховується при розрахунках на витривалість, воно ж номінальне в наступних розрахунках.

Якщо за один оберт кожен зуб зубчастого колеса входить у зачеплення два або кілька разів, треба в розрахункові формули підставляти частоту обертання, збільшену у відповідну кількість разів.

Коефіцієнт довговічності має межі можливих значень. Для матеріалів із однорідною структурою (сталі нормалізовані, поліпшені, загартовані):

.

Для матеріалів, поверхнево зміцнених (поверхневе гартування, цементація, нітроцементація, азотування):

.

Якщо розрахункові значення  виходять за зазначені граничні межі, їх треба приймати граничними.

Коефіцієнт  приймають по тому із зубчастих коліс пари, що має більш грубу поверхню:

- при  (7-й клас) – ;

- при  (6-й клас) – ;

- при  (5-й клас) – .

Коефіцієнт  приблизно може прийматися за такими рекомендаціями:

- при  у всіх випадках – ;

- при  і припрацьовуваних зубах ;

- при  і неприпрацьовуваних зубах – ;

- при  і припрацьовуваних зубах – ;

- при  і неприпрацьовуваних зубах – .

Коефіцієнт  для закритих передач, що добре змащуються, варто приймати.

Коефіцієнт  при  приймають , при більших діаметрах розраховують за формулою:

.

2 Призначити коефіцієнти ,.

При розрахунках косозубих і шевронних передач додатково призначається орієнтовний кут нахилу зуба .

Коефіцієнт ширини зубчастого колеса щодо міжосьової відстані  призначається з ряду за ГОСТ 2185-66 (табл. 28).

Таблиця  – Коефіцієнти ширини зубчастого вінця

|  | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 |

При призначенні коефіцієнта  можуть бути використані такі рекомендації:

- – прямозубі зубчасті колеса, що переміщаються на валах в осьовому напрямку (блокові);

- – прямозубі зубчасті колеса на довгих нежорстких валах (коробки швидкостей);

- – прямозубі зубчасті колеса на недовгих жорстких валах (багатоступінчасті редуктори);

- – косозубі зубчасті колеса на недовгих жорстких валах, причому тим більше, чим менший кут нахилу зуба, і навпаки (умова  орієнтовно забезпечується при  й );

- – шевронні зубчасті колеса, прямозубі й косозубі зубчасті колеса на коротких жорстких валах (одноступінчасті редуктори);

- до 1,25 – важкі одноступінчасті редуктори.

Якщо хоча б одне із зубчастих коліс пари укріплено на консолі вала, значення  вибирають як можна меншими. У багатоступінчастих редукторах значення  збільшуються в напрямку від швидкохідної до тихохідної передачі. Підвищення точності виготовлення й монтажу передачі, жорсткості валів дозволяє приймати більш високі значення .

Обраний коефіцієнт  в остаточному підсумку визначає ширину зубчастих коліс. Вважається вдалою конструкція, у якої:

- – прямозубі колеса;

- – косозубі колеса;

- – шевронні колеса.

Коефіцієнт  у загальному випадку дорівнює:

,

де  – коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження між зубами.

Для прямозубих передач приймається .

Для косозубих і шевронних передач призначення цього коефіцієнта зв'язують із коловою швидкістю й ступенем точності зубчастих коліс. Маючи на увазі, що колова швидкість певним чином пов'язана зі ступенем точності, у конкретних розрахунках можна користуватися рекомендаціями табл. 29.

Таблиця  – Коефіцієнт  для косозубих і шевронних передач

| Колова швидкість | Значення коефіцієнта для ступеня точності по нормах плавності |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,5 | 1 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,13 |
| 5 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 |
| 10 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | --- |
| 15 | 1,01 | 1,04 | 1,09 | --- | --- |
| 20 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | --- | --- |
| 25 | 1,02 | 1,06 | --- | --- | --- |

У проектувальному розрахунку доцільно приймати .

– коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження по ширині вінця.

У реальних передачах при розрахунках на контактну міцність  має значення в межах:

- припрацьовувані зубчасті колеса (твердість хоча б одного колеса ) – ;

- неприпрацьовувані зубчасті колеса – .

У проектувальному розрахунку ним можна просто задатися. Відносно точні значення  дає табл. 35. При користуванні таблицею варто мати на увазі, що

.

– коефіцієнт динамічності навантаження, що може бути розрахований тільки при відомих розмірах передачі. Тому в проектувальному розрахунку або приймають , або орієнтуються на такі можливі значення:

- припрацьовувані зубчасті колеса – ;

- неприпрацьовувані зубчасті колеса – .

У передачах косозубими й шевронними зубчастими колесами коефіцієнт  менший, ніж у передачах прямозубими колесами.

Практично кути нахилу зубів призначаються в межах:

- косозубі зубчасті колеса – ;

- шевронні зубчасті колеса – .

3 З умови контактної міцності розрахувати й призначити міжосьову відстань.

Незалежно від того, ведеться розрахунок по шестірні чи по колесу, за  вибирається менше з двох ,  (або  при розрахунках передач косозубими зубчастими колесами зі значною різницею твердості).

Розраховане значення міжосьової відстані округлюється до стандартного (табл. 30).

Таблиця  – Міжосьова відстань , за ГОСТ 2185-66

| 1-й ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | 160 | - | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | - | 71 | 90 | 112 | - | 140 | - | 180 | - |
| 1-й ряд | - | 250 | - | 315 | - | 400 | - | 500 | - | 630 |
| 2-й ряд | 225 | - | 280 | - | 355 | - | 450 | - | 560 | - |
| 1-й ряд | - | 800 | - | 1000 | - | 1250 | - | 1600 | - | 2000 |
| 2-й ряд | 710 | - | 900 | - | 1200 | - | 1400 | - | 1800 | 2500 |

Примітка. Першому ряду віддавати перевагу над другим.

4 Призначити модуль.

Призначений модуль повинен бути прийнятий із ряду значень за ГОСТ 9563-60 (табл. 31).

Таблиця  – Модулі  у найбільш застосованому діапазоні

| 1-й ряд | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | 1,125 | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 |

Примітка. Першому ряду віддавати перевагу над другим.

Мінімально можливий модуль можна розрахувати з умови забезпечення втомної міцності при згинанні за наведеними вище формулами. Однак, як відзначалося, практично його призначають більшим, маючи на меті забезпечити виконання деяких допоміжних умов: ціла кількість суми зубів при призначеній стандартній міжосьовій відстані, можливість контролю точності універсальним інструментом і т. п.

Разом з тим не слід надмірно завищувати модуль, тому що при меншому модулі вища плавність ходу передачі, менші втрати на тертя, менші зовнішні діаметри зубчастих коліс і витрати металу на їх виготовлення, зменшується обсяг зрізуваного матеріалу при виготовленні зубчастого колеса, а отже, менша вартість зубонарізування. Для силових передач рекомендується .

5 Розрахувати кількості зубів коліс передачі.

Практично роблять так. Спочатку задаються бажаним орієнтовним кутом нахилу , потім розраховують значення суми зубів й округлюють її до найближчого цілого числа, а потім при цьому прийнятому цілому числі уточнюють дійсний кут нахилу за формулою:

з точністю до четвертого знака після коми.

6 Розрахувати геометричні розміри шестірні й колеса.

6.1 Ширина колеса

.

Знак наближення у формулі вказує на необхідність розраховане значення округлити до найближчого розміру за ГОСТ 6636-69 не нижче ряду  (табл. 32).

Таблиця  – Нормальні лінійні розміри (ГОСТ 6639-69)

|  | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|  | 16 | 25 |
|  | 16 | 20 | 25 | 32 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|  | 40 | 63 | 100 |
|  | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
|  | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|  | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
|  | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |

Ширина шестірні  приймається трохи більшою від ширини колеса:  для компенсації неточностей монтажу.

6.2 Діаметри зубчастих коліс:

прямозубих –

;

;

;

;

;

;

косозубих –

;

;

;

;

;

з точністю до четвертого знака після коми.

7 Точність зубчастих коліс.

Одним із основних показників якості зубчастих коліс є їхня точність. Точність виготовлення зубчастих коліс і передач визначає не тільки їх кінематичні й експлуатаційні показники, а й такі характеристики, як інтенсивність шуму й вібрації, а також істотно впливає на показники міцності передачі, довговічність її роботи, втрати на тертя тощо. Основними показниками точності функціонування евольвентних зубчастих передач є: кінематична точність, плавність роботи, контакт зубів, бічний зазор.

За нормами кінематичної точності, плавності роботи й контакту зубів зубчасті передачі поділяють на 12 ступенів точності. Підставою для призначення ступеня точності зубчастих коліс розраховуваної передачі є колова швидкість:

.

Рекомендовані ступені точності силових зубчастих передач залежно від колової швидкості наведені в табл. 33.

Таблиця  – Рекомендації до вибору ступеня точності зубчастих передач залежно від колової швидкості, м/с

| Ступінь кінематичної точності (ГОСТ 1643-81) | Прямі зуби для передачі | Непрямі зуби для передачі |
| --- | --- | --- |
|  | циліндричної | конічної | циліндричної | конічної |
| 6 | До 20 | До 12 | До 30 | До 20 |
| 7 | До 12 | До 8 | До 20 | До 10 |
| 8 | До 6 | До 4 | До 10 | До 7 |
| 9 | До 2 | До 1,5 | До 4 | До 3 |

При однаковому ступені точності по всіх нормах умовна позначка складається з цифри й літери, які розділені тире. Цифра означає ступінь точності, а літера – вид сполучення зубів, наприклад: 9 − В ГОСТ 1643−81 – для циліндричної евольвентної передачі.

Видом сполучення й видом допуску встановлюється бічний зазор у передачі. Для зубчастих передач із модулем  встановлено шість видів сполучення: А, В, С, Д, Е, Н и вісім видів допуску на бічний зазор: x, y, z, a, b, c, d, h. У більшості випадків для силових передач рекомендується використовувати сполучення виду В, а для реверсивних передач – сполучення видів С и Д.

Практично рідко зустрічаються передачі, у яких для забезпечення якості всі три види норм необхідно витримувати з однаковим ступенем точності. У більшості випадків один або два показники точності є визначальними, а інші – менш важливими. Для конкретних експлуатаційних вимог до зубчастої передачі (при ) рекомендуються такі комбінації ступенів точності залежно від кінематичної точності (номера ступеня точності)  (табл. 34).

Таблиця  – Рекомендовані комбінації ступенів точності зубчастих передач

| Показники точності | Умови експлуатації |
| --- | --- |
|  | Для особливо точних ділильних механізмів і механізмів відліку | Для високошвидкісних передач | Для передач загального призначення | Для силових передач |
| Плавність роботи | - 2 | - 1 |  | + 1 |
| Контакт зубів | ( ( - 2) | ( ( - 1) | ( | ( ( + 1) |

При комбінуванні норм із різним ступенем точності в умовній позначці послідовно вказують через тире три цифри, які відповідно означають ступінь точності по нормах кінематичної точності, плавності роботи й контакту зубів, а літера – вид сполучення зубів: 8-7-6-Д ГОСТ 1643-81.

#### 2.2.1.3 Перевірний розрахунок

Має метою перевірити працездатність передачі за всіма можливими критеріями працездатності. Незадовільні результати хоча б однієї перевірки вимагають зміни параметрів передачі.

Стосовно циліндричних зубчастих передач у закритому виконанні роблять такі перевірочні розрахунки.

1 Перевірка контактної витривалості зубів.

Розрахункова умова – .

Розрахункове контактне напруження в полюсі зачеплення при номінальному навантаженні може бути визначене за формулами (14), (17), (19).

Відомі параметри передачі дозволяють уточнено вибрати або розрахувати значення всіх коефіцієнтів. При цьому можуть бути використані рекомендації, наведені вище, а також відомості для уточненого призначення коефіцієнтів , , , (табл. 35, 36).

Рекомендації з визначення допустимих контактних напружень  наведені в проектувальному розрахунку.

У розрахунках зубів на контактну втомну міцність допускається мати розрахункове контактне напруження в межах .

Якщо умова не виконується – рекомендується:

- змінити ширину вінця колеса  в межах рекомендованих значень . Граничні значення  вибирають залежно від величини коефіцієнта ширини зубчастого вінця щодо ділильного діаметра шестірні  з умови:

- – для прямозубих передач;

- – для косозубих передач;

- – для шевронних передач;

- змінити величину міжосьової відстані передачі ;

- призначити інші матеріали й термообробку зубчастих коліс.

Таблиця  – Коефіцієнт розподілу навантаження по ширині колеса  (при розрахунках на контактну міцність – , на міцність 
при згинанні – )

|  | Положення зубчастого колеса щодо опор |
| --- | --- |
|  | у середині між опорами | поблизу однієї з опор | на консолі |
|  | припрац. | неприпрац. | припрац. | неприпрац. | припрац. | неприпрац. |
| 0,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,25 |
| 0,4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,35 | 1,60 |
| 0,6 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,80 |
| 0,8 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,45 | 1,35 | 1,70 |  |  |
| 1,0 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,30 | 1,35 | 1,55 |  |  |  |  |
| 1,2 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 1,40 | 1,45 | 1,70 |  |  |  |  |

Таблиця  – Коефіцієнти динамічного навантаження зубів

| Ступінь точності по нормах плавності | Твердість зубів колеса | Коефі-цієнт | Колова швидкість зубів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 |  |  | 1,03/1,01 | 1,06/1,02 | 1,12/1,03 | 1,17/1,04 | 1,23/1,06 | 1,28/1,07 |
|  |  |  | 1,06/1,02 | 1,13/1,05 | 1,26/1,10 | 1,40/1,15 | 1,53/1,20 | 1,67/1,25 |
|  |  |  | 1,02/1,00 | 1,04/1,00 | 1,07/1,02 | 1,10/1,02 | 1,15/1,03 | 1,18/1,04 |
|  |  |  | 1,02/1,01 | 1,04/1,02 | 1,08/1,03 | 1,11/1,04 | 1,14/1,06 | 1,17/1,07 |
| 7 |  |  | 1,04/1,02 | 1,07/1,03 | 1,14/1,05 | 1,21/1,06 | 1,29/1,07 | 1,36/1,08 |
|  |  |  | 1,08/1,03 | 1,16/1,06 | 1,33/1,11 | 1,50/1,16 | 1,67/1,22 | 1,80/1,27 |
|  |  |  | 1,03/1,00 | 1,05/1,01 | 1,09/1,02 | 1,14/1,03 | 1,19/1,03 | 1,24/1,04 |
|  |  |  | 1,03/1,01 | 1,05/1,02 | 1,09/1,03 | 1,13/1,05 | 1,17/1,07 | 1,22/1,08 |
| 8 |  |  | 1,04/1,01 | 1,08/1,02 | 1,16/1,04 | 1,24/1,06 | 1,32/1,07 | 1,40/1,08 |
|  |  |  | 1,10/1,03 | 1,20/1,06 | 1,38/1,11 | 1,58/1,17 | 1,78/1,23 | 1,96/1,29 |
|  |  |  | 1,03/1,01 | 1,06/1,01 | 1,10/1,02 | 1,16/1,03 | 1,22/1,04 | 1,26/1,05 |
|  |  |  | 1,04/1,01 | 1,06/1,02 | 1,12/1,03 | 1,16/1,05 | 1,21/1,07 | 1,26/1,08 |
| 9 |  |  | 1,05/1,01 | 1,10/1,03 | 1,20/1,05 | 1,30/1,07 | 1,40/1,09 | 1,50/1,12 |
|  |  |  | 1,13/1,04 | 1,28/1,07 | 1,50/1,14 | 1,77/1,21 | 1,98/1,28 | 2,25/1,35 |
|  |  |  | 1,04/1,01 | 1,07/1,01 | 1,13/1,02 | 1,20/1,03 | 1,26/1,04 | 1,32/1,05 |
|  |  |  | 1,04/1,01 | 1,07/1,02 | 1,14/1,04 | 1,21/1,06 | 1,27/1,08 | 1,34/1,09 |

Примітка. У чисельнику – значення для прямозубих передач, у знаменнику – для косозубих.

2 Перевірка витривалості зубів при згинанні.

- Розрахункова умова – .

- Міцність зубів шестірні й колеса при згинанні в загальному випадку різна, тому для подальшого розрахунку необхідно встановити «слабкий» елемент.

- «Слабким», що підлягає подальшому перевірочному розрахунку, зубчастим колесом пари буде те, у якого менше відношення

.

Розрахункове напруження на згин при номінальному навантаженні може бути визначене за формулами:

- прямозубі зубчасті колеса – (21);

- косозубі зубчасті колеса –(22), (23).

Коефіцієнт  у загальному випадку дорівнює:

,

де  – коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження між зубами. Для прямозубих циліндричних передач спочатку приймають . Якщо при цьому виявиться, що , ГОСТ 21354-87 рекомендує виконати спеціальну перевірку можливості розподілу навантаження між двома зубами й для цього випадку дає методику уточненого визначення коефіцієнта . Для косозубих і шевронних передач

,

де  – ступінь точності по нормах контакту за ГОСТ 1643-81: при ступені точності нижче 9-ї приймається , при ступені точності вище 5-ї – ;

– коефіцієнт торцевого перекриття (16);

– коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження по ширині вінця, може призначатися за рекомендаціями табл. 35;

– коефіцієнт динамічності навантаження, може призначатися за рекомендаціями табл. 36.

Допустимі напруження в розрахунках на витривалість при згинанні визначають роздільно для шестірні й колеса за формулою:

,

де  – границя витривалості зубів при згинанні, що відповідає базі випробувань  при коефіцієнті асиметрії . Деякі значення  наведені в табл. 37;

Таблиця  – Границі витривалості зубів при згинанні

| Сталі | Термообробка або хіміко-термічна обробка зубів | Твердість зубів | , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхні | серцевини |  |
| Вуглецеві й леговані: 40, 45, 40Х, 40ХН | Нормалізація, поліпшення | 180...300 НВ | 180...300 НВ | 1,8 ННВ |
| Леговані: 40Х, 40ХН,40ХФА | Об'ємне гартування | 45...55 HRCЭ | 45...55 HRCЭ | 600 |
| Вуглецеві й леговані: 45, 40Х, 35ХНМ | Поверхневе гартування СВЧ | 50...55 HRCЭ | 24...40 HRCЭ | 600 |
| Леговані: 20Х, 12ХНЗА, 20ХГТ | Цементація | 56...62 HRCЭ | 24...40 HRCЭ | 800 |
| Леговані: 40Х, 40ХФА, 38ХМЮА | Азотування | 550...700 HV | 24...40 HRCЭ | 300+12НHRC |

– коефіцієнт, що враховує напрямок прикладення навантаження до зубів:

- для нереверсивних передач – = 1;

- для реверсивних передач - ,

де  – коефіцієнт, що враховує здатність матеріалу чинити опір руйнуванню при зміні напрямку навантаження (при реверсі) (табл. 38);

– обертальні моменти, які навантажують передачу в протилежних напрямках;

Таблиця  – Значення

| Вид термічної або хіміко-термічної обробки | Значення |
| --- | --- |
| Нормалізація, поліпшення | 0,35 |
| Поверхневе гартування СВЧ | 0,25 |
| Азотування, цементація | 0,10 |

– коефіцієнт запасу, що вибирають із табл. 39;

Таблиця  – Значення

| Імовірність неруйнування зубів | Значення |
| --- | --- |
| 0,99 | 2,20 |
| 0,90 | 1,75 |

– коефіцієнт довговічності. Розраховується за формулою:

,

де  – показник ступеня:

- для зубчастих коліс із твердістю поверхні зубів , зубчастих коліс зі шліфованою перехідною поверхнею незалежно від твердості й термообробки –

;

- для зубчастих коліс із твердістю поверхні зубів , і нешліфованою перехідною поверхнею –

;

– базова кількість циклів зміни напружень, що відповідає довгочасній границі витривалості, для всіх сталей:

;

– еквівалентна кількість циклів зміни напружень. Визначається з урахуванням даних циклограми навантаження (режиму навантаження). Якщо за один оберт кожен зуб зубчастого колеса входить у зачеплення один раз, можна скористатися формулою:

де , , … – час роботи передачі на кожній складовій загального часу експлуатації;

, , … – частота обертання зубчастого колеса в цей час;

, , … (, , …) – навантаження на зубчасте колесо в цей час;

– максимальне навантаження, що враховується при розрахунках на витривалість, воно ж номінальне в наступних розрахунках.

Якщо за один оберт кожен зуб зубчастого колеса входить у зачеплення кілька разів, треба в розрахункові формули підставляти частоту обертання, збільшену у відповідну кількість разів.

Коефіцієнт довговічності має межі можливих значень:

- при		-	;

- при		-	.

Якщо розрахункові значення  виходять за межі зазначених граничних, їх треба приймати граничними.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимального навантаження.

Розрахункова умова – .

Максимальне контактне напруження  можна розрахувати за раніше наведеними формулами для визначення , приймаючи в якості розрахункового – максимально можливе навантаження. Якщо відома кратність максимального навантаження щодо номінального:

,

де  визначається за формулою (32) і рекомендаціями, викладеними вище.

Граничне допустиме напруження  залежить від способу термічної або термохімічної обробки зубчастого колеса. При нормалізації, поліпшенні, об'ємному гартуванні з низьким відпуском

,

де  – границя текучості матеріалу при розтяганні.

Для зубів цементованих, а також підданих контурному гартуванню після нагрівання СВЧ

;

для азотованих –

.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням.

Розрахункова умова – .

Максимальне напруження при згинанні  можна розрахувати за раніше наведеними формулами для визначення , приймаючи в якості розрахункового – максимально можливе навантаження:

.

Допустиме напруження , приблизно можна приймати за такими рекомендаціями:

- сталі нормалізовані, поліпшені –  ;

- сталі загартовані – ;

- сталі загартовані після нагрівання СВЧ – ;

- сталі цементовані, загартовані – ;

- сталі азотовані – .

Докладні дані для розрахунків максимальних допустимих напружень дає ГОСТ 21354-87.

### 2.2.2 Конічні зубчасті передачі

#### 2.2.2.1 Вихідні дані

Для виконання розрахунку передачі необхідні такі дані: ;  (або ; ),  (або ), , режим навантаження.

У передачах конічними зубчастими колесами стандартизовані параметри веденого зубчастого колеса, тому розрахунок зручно вести по колесу.

Режим навантаження задається в такому ж вигляді, як для розрахунку передач циліндричними зубчастими колесами. За відсутності відомостей про режим навантаження, передача розраховується за максимальним довгостроково діючим навантаженням на необмежений термін служби.

#### 2.2.2.2 Проектувальний розрахунок

1 Призначити матеріали зубчастих коліс пари, розрахувати допустимі контактні напруження.

Конічні зубчасті колеса виготовляються з тих же матеріалів, що й циліндричні (див. табл. 24). При призначенні термічної обробки варто мати на увазі, що шліфування зубів конічних зубчастих коліс утруднено, тому термічну обробку після нарізування зубів, що приводить до термічного жолоблення, для зубчастих коліс підвищеної точності (ступінь 7 або 6) краще уникати. Поверхневе зміцнення переважніше об'ємного гартування. Для одержання дуже високої твердості на поверхні зубів коліс підвищеної точності застосовують в основному азотування як операцію, не зв'язану зі значним нагріванням.

2 Допустимі контактні напруження розраховуються так само, як для зубчастих коліс циліндричних передач.

2.1 Призначити коефіцієнт . При розрахунках косозубих передач додатково призначається кут нахилу зуба , звичайно в межах .

Ураховуючи знижену точність зачеплення конічних зубчастих коліс,

.

Коефіцієнт розподілу навантаження по ширині вінця , коефіцієнт динамічності навантаження  в проектувальному розрахунку призначаються так само, як для циліндричних передач.

Не слід забувати, що в парі конічних зубчастих коліс хоча б одне, як правило, закріплено на консолі вала. Потрібне для вибору коефіцієнта  відношення  можна приблизно знайти за формулою:

.

3 З умови контактної міцності розрахувати й призначити діаметр колеса. Для цього можна скористатися однією з наведених вище формул (20).

За допустиме напруження  вибирають менше з двох: , . Розраховане значення  округлюють до стандартного –  (табл. 40).

Таблиця  – Номінальні діаметри основи ділильного конуса 
більшого колеса  (ГОСТ 12289-76)

| 50 | (56) | 63 | (71) | 80 | (90) | 100 | (112) | 125 | (140) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | (180) | 200 | (225) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 |
| 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 |

Примітка. Фактичні діаметри ділильного конуса більшого колеса не повинні відрізнятися від номінальних більш ніж на 3%. Значень, узятих у дужки, уникати.

4 Призначити модуль.

Зовнішній коловий модуль для прямозубих і косозубих конічних зубчастих коліс призначається з ряду значень за ГОСТ 9563-60 (див. табл. 31).

Мінімально можливий модуль можна розрахувати з умови втомної міцності при згинанні за формулою (29). Частіше модуль призначають так, щоб мати на шестірні бажану кількість зубів.

Якщо прийняти , то  (з округленням до найближчого стандартного значення).

Бажано мати модуль, що забезпечує, при прийнятому стандартному діаметрі колеса, цілу кількість зубів .

5 Розрахувати кількості зубів зубчастих коліс пари:

;  ,

округлити до цілого числа.

Після округлення розрахованих чисел зубів може змінитися фактичне передаточне число:

.

Похибка фактичного передаточного числа від номінального не повинна виходити за межі, допустимі стандартом.

6 Розрахувати геометричні параметри зубчастих коліс за відповідними формулами:

;  ;  ;

;  ;  .

При

;   .

Ширина конічних зубчастих коліс призначається відповідно до ГОСТ 12289-76 (табл. 41).

7 Призначити ступінь точності.

При призначенні ступеня точності конічних зубчастих коліс можна використати рекомендації табл. 33, 34. Колову швидкість варто розраховувати на середньому діаметрі:

.

Таблиця  – Рекомендації для призначення ширини конічних 
зубчастих коліс

| , мм | Номінальні передаточні числа |
| --- | --- |
|  | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,24 | 2,50 | 2,80 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 50 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 13 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 112 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 125 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | - | - |
| 140 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 160 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 180 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 200 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 225 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| 250 | 50 | 48 | 45 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 |
| 280 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 315 | 64 | 62 | 58 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| 355 | 72 | 68 | 65 | 63 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 400 | 80 | 78 | 73 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Примітки:

1 ГОСТ 12289-76 дає значення ширини конічного зубчастого колеса в діапазоні діаметрів 50...1440 мм і передаточних чисел у діапазоні 1,00...6,30.

2 Приблизно табличні дані відповідають умові  з округленням до найближчого числа за ГОСТ 6636-69 (див. табл. 32).

#### 2.2.2.3 Перевірний розрахунок

Перевірний розрахунок передач конічними зубчастими колесами включає такі перевірки:

1 Перевірка контактної витривалості зубів.

Розрахункова умова – .

Розрахункове контактне напруження при нормальному навантаженні може бути визначене за формулами (19).

Коефіцієнт  вибирається як для циліндричних передач (див. табл. 35).

Коефіцієнт динамічності навантаження  вибирається так само, як для передач циліндричними зубчастими колесами (див. табл. 36), якщо під коловою силою розуміти колову силу на середньому діаметрі , під коловою швидкістю  – колову швидкість на середньому діаметрі й замість міжосьової відстані підставляти суму середніх радіусів:

;		.

Допустимі контактні напруження  розраховуються так само, як для зубчастих коліс циліндричних передач. Із двох  і  вибирають менше.

2 Перевірка витривалості зубів при згинанні.

Розрахункова умова – .

Розрахунок ведеться по «слабкому» елементу пари, тобто по тому із зубчастих коліс, у якого менше відношення

Розрахункове напруження при згинанні номінальним навантаженням  може бути визначене за формулами (24).

Рекомендується коефіцієнт  приймати:

.

Коефіцієнт розподілу навантаження по ширині вінця  вибирається за табл. 35.

Коефіцієнт динамічності  вибирається за табл. 36.

Допустимі напруження в розрахунках на витривалість при згинанні можуть бути визначені так само, як для циліндричних зубчастих коліс.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимального 
навантаження.

Розрахункова умова – .

,

де  – коефіцієнт перевантаження, вибирається аналогічно розрахункам циліндричної зубчастої передачі.

Як і для циліндричних зубчастих коліс, допустимі граничні напруження  вибираються з урахуванням термічної або термохімічної обробки зубчастих коліс:

при нормалізації, поліпшенні, об'ємному гартуванні з низьким відпуском –

,

де  – границя текучості матеріалу при розтяганні;

для зубів цементованих, загартованих після нагрівання СВЧ –

;

для азотованих –

.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням.

Розрахункова умова – ,

.

Допустиме напруження , можна приблизно визначити за тими ж формулами, що й для циліндричних зубчастих коліс:

| сталі нормалізовані, термічно поліпшені – | ; |
| --- | --- |
| сталі загартовані – | ; |
| сталі загартовані після нагрівання СВЧ – | ; |
| сталі цементовані, загартовані – | ; |
| сталі азотовані – | . |

## 2.3 Приклади розрахунків

Приклад 1. Виконати розрахунки зубчастих передач за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 2).

### 2.3.1 Розрахунок шевронної передачі 1–2

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 13:

P1 =3,17 кВт;

P2 = 3,07 кВт;

n1 = 894 хв-1;

n2 = 198,7 хв-1;

U1-2 = 4,5.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 4000 |  | 2000 |  | 3000 |  |

Проектувальний розрахунок

1 Призначення матеріалів і розрахунок допустимих напружень.

Для підвищення несучої здатності шевронної передачі призначаємо твердість зубів шестірні не менш ніж на 75 НВ більше від твердості зубів колеса (див. вище).

За табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні приймається Сталь 40Х з термообробкою – поліпшення, поверхневе гартування СВЧ із твердістю 40...53 HRC (найбільш імовірна твердість ), , ;

- для колеса приймається Сталь 40Х з термообробкою – поліпшення з твердістю 269…302 НВ (найбільш імовірна твердість ), , .

Допустимі контактні напруження:

.

Для шестірні:

(див. табл. 26);

приймається

;

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

( передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше ніж 700 мм);

Для колеса:

(див. табл. 26);

;

приймається

;

Для косозубих (шевронних) передач, якщо твердість зубів хоча б одного колеса , за розрахункове допустиме контактне напруження беруть:

Приймається .

2 Призначення орієнтовного кута нахилу зуба й коефіцієнтів.

Призначаємо кут нахилу зуба .

Для напівшеврона з рекомендацій призначаємо: коефіцієнт ширини зубчастого вінця колеса щодо міжосьової відстані  (див. табл. 28);  (див. табл. 35 при ; колеса припрацьовуються, положення колеса – поблизу однієї із опор);

(колеса припрацьовуються);

(див. табл. 29, очікується 8-а ступінь точності й колова швидкість до 10 м/с).

3 Розрахунок міжосьової відстані.

Приймається з табл. 30 .

4 Призначення модуля.

.

Приймається з табл. 31  .

5 Призначення кількості зубів й уточнення кута нахилу зуба.

.

Приймається: .

.

.

Приймається:

.

.

.

6 Розрахунок геометричних розмірів зубчастих коліс.

Ширина напівшеврона

.

Приймається з табл. 32  .

Перевірка прийнятої ширини на торцеве перекриття:

– торцеве перекриття забезпечене.

;

;

;

;

;

.

Перевірка: .

.

7 Призначення ступеня точності.

.

Призначається ступінь точності 9-В (див. табл. 33).

Перевірний розрахунок

1 Перевірка на контактну втомну міцність.

,

.

Приймається:

;

;

;

;

(табл. 29);

(табл. 36);

.

536 МПа < 638 МПа – контактну втомну міцність забезпечено.

2 Перевірка на втомну міцність при згинанні.

.

З'ясовується, по якому із зубчастих коліс пари вести розрахунок, з цією метою для шестірні й колеса розраховується .

Допустиме напруження при згинанні

.

(для нереверсивних передач).

Для шестірні:

(див. табл. 37);

, приймається ;

– для всіх сталей;

(див. табл. 39 при ймовірності неруйнування зубів 
більше 0,99);

.

Для колеса:

.

приймається ;

(див. табл. 22 при );

;

Більш «слабким» елементом є колесо, по якому й ведеться подальший розрахунок.

.

Приймається:

;

;

(див. табл. 35 при ; положення колеса – поблизу однієї з опор, колеса припрацьовуються);

;

(див. табл. 36).

.

80,5 МПа < 234,0 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимальних навантажень:

,

,

де ;

де  (див. табл. 24), вибираємо по найменш твердому колесу 2;

.

864 МПа < 2100 МПа – контактну міцність при дії максимальних навантажень забезпечено.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням:

,

.

.

209 МПа < 787 МПа – міцність при згинанні максимальним навантаженням забезпечено.

### 2.3.2 Розрахунок косозубої циліндричної передачі 3–4

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 13:

Р3 = 3,04 кВт;

Р4 = 2,95 кВт;

n3 = 198,7 хв-1;

n4 = 55,96 хв-1;

U3-4 = 3,55.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 4000 |  | 2000 |  | 3000 |  |

Проектувальний розрахунок

1 Призначення матеріалів і розрахунок  допустимих напружень.

При виборі матеріалів і режимів термообробки пари 3–4 необхідно мати на увазі, що для забезпечення мінімальних габаритів редуктора й оптимальних умов змащення .

За табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні приймається Сталь 40Х з термообробкою – поліпшення з твердістю 269…302 НВ (найбільш імовірна твердість ), ; ;

- для колеса приймається Сталь 40Х з термообробкою – поліпшення з твердістю 235…262 НВ (найбільш імовірна твердість ), , .

Допустимі контактні напруження

.

Для шестірні:

(див. табл. 26);

(див. табл. 27);

, приймається

(див. розрахунок пари 1–2);

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

(закрита передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше 700 мм).

.

Для колеса:

(див. табл. 26);

(див. табл. 27);

, приймається ;

;

.

Для зубів косозубої передачі (при Н < 350 НВ) розрахункове допустиме контактне напруження визначаємо за формулою:

Приймається .

2 Призначення орієнтовного кута нахилу зуба й коефіцієнтів:

;

(див. табл. 28);

(див. табл. 35 при , колеса припрацьовуються, положення колеса – усередині між опорами);

(колеса припрацьовуються);

(очікується 8-а ступінь точності й колова швидкість до 10 м/с).

3 Розрахунок міжосьової відстані:

Приймається з табл. 30 , і тоді

.

Оскільки  (280,8791 >> 147,0732 мм), необхідно, згідно з рекомендаціями, або змінити ширину колеса, або призначити більш дорогі матеріали й термообробку коліс, що забезпечує більш високу твердість робочої поверхні зубів. Ураховуючи, що значення  майже в 2 рази перевищує , приймається рішення збільшити твердість пари 3–4.

З рекомендацій табл. 25 приймається для шестірні Сталь 40Х (поліпшення, поверхневе гартування СВЧ) із твердістю 45…53 НRC (, але з урахуванням рекомендацій  приймається ), ; .

Приймається для колеса Сталь 40Х (поліпшення й поверхневе гартування СВЧ) із твердістю 45…53 НRC (найбільш прийнятна твердість ), ; .

Для шестірні:

;

Приймається ;

;

Для колеса:

;

Приймається ;

;

За розрахункове допустиме контактне напруження береться менше з допустимих напружень шестірні і колеса – .

4 Призначення орієнтовного кута нахилу зуба й коефіцієнтів:

.

5 Розрахунок міжосьової відстані:

Приймається з табл. 30  .

6 Призначення модуля:

Для уніфікації інструмента (див. пару 1–2) приймається .

7 Призначення чисел зубів:

;

;

;

;

8 Розрахунок геометричних розмірів зубчастих коліс:

Приймається ;

– торцеве перекриття забезпечено;

;

;

;

;

Перевірка: ;

.

Оскільки  співмірно з , розрахунок виконаний задовільно.

9 Призначення ступеня точності:

.

Призначається ступінь точності 9-В (див. табл. 33).

Перевірний розрахунок

1 Перевірка на контактну втомну міцність:

;

;

,

де ;

;

;

(див. табл. 35 при ; колеса не припрацьовуються; положення колеса – усередині між опорами);

(див. табл. 29);

(див. табл. 36);

.

838МПа < 976 МПа – контактну втомну міцність забезпечено.

2 Перевірка на втомну міцність при згинанні:

.

З'ясовується, по якому із зубчастих коліс пари вести розрахунок, для чого для шестірні й колеса розраховується .

Допустиме напруження при згинанні

,

де ;

(навантаження однобічне);

(при ймовірності неруйнування більше 0,99).

Для шестірні:

, приймається ;

– для всіх сталей;

.

Для колеса:

, приймається ;

;

.

(за табл. 22, при  =);

(за табл. 22, при =);

Більш «слабким» елементом є шестірня, по якій і ведеться подальший розрахунок:

де ;

(див. табл. 35 при ; положення колеса – усередині між опорами; колеса не припрацьовуються);

;

(табл. 36, при );

.

307 МПа > 273 МПа – втомну міцність при згинанні не забезпечено.

Приймається рішення збільшити модуль зачеплення – .

Перераховуємо геометричні параметри передачі 3–4:

;

;

;

;

;

Приймається ;

– торцеве перекриття забезпечено;

;

;

;

;

Перевірка: ;

;

.

Призначається ступінь точності 9-В (див. табл. 33).

(за табл. 22, при  =);

(за табл. 22, при =);

Більш «слабким» елементом є шестірня, по якій і ведеться подальший розрахунок:

де ;

(див. табл. 35 при ; положення колеса – усередині між опорами; колеса не припрацьовуються);

;

(табл. 36, при );

;

.

254 МПа < 273 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимальних навантажень:

,

,

де  (див. розрахунок пари 1–2);

;

.

1351 МПа < 1960 МПа – контактну міцність при дії максимальних навантажень забезпечено.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням:

,

де ;

.

Приймається .

.

660 МПа < 1225 МПа – міцність при згинанні максимальним навантаженням забезпечено.

Приклад 2. Виконати розрахунки зубчастих передач за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 5).

### 2.3.3 Розрахунок конічної передачі 1-2

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 15:

P1 = 4,82 кВт;

P2 = 4,63 кВт;

n1 = 1445 хв-1;

n2 = 802,8 хв-1;

U1-2 = 1,8.

.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах із використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 3000 | 0,7Р | 2000 | 0,2Р |
|  | 6000 | Р | 6000 | 0,3Р | 3000 | 0,3Р |

Проектувальний розрахунок

Примітка. Конічна прямозуба передача 1–2 постійного зачеплення, що необхідно мати на увазі при розрахунках еквівалентних чисел циклів зміни напружень.

1 Призначення матеріалів і розрахунок допустимих напружень.

Приймається для виготовлення шестірні й колеса Сталь 45 з термообробкою – поліпшення.

За даними табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні – твердість поверхні зубів Н1 = 269…302 НВ (найбільш імовірна твердість Н1 = 286 НВ), ;

- для колеса – твердість поверхні зубів Н2 = 235…262 НВ 
(найбільш імовірна твердість Н2 = 249 НВ), .

Допустимі контактні напруження

.

Для шестірні:

;

, приймається ;

;

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

(закрита передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше 700 мм);

Для колеса:

;

, приймається ;

;

;

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

(закрита передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше 700 мм);

Для прямозубих передач за розрахункове допустиме контактне напруження приймається менше – .

2 Призначення коефіцієнтів:

,

де  (прямі зуби);

(див. табл. 35 при ; положення – на консолі; колеса припрацьовуються);

(прийнятий орієнтовно).

3 Розрахунок діаметра колеса:

Приймається найближче стандартне значення  (див. табл. 40).

4 Призначення модуля.

Ураховуючи, що для силових конічних передач рекомендоване кількість зубів шестірні  при , попередньо призначаємо .

.

Приймається стандартний  (див. табл. 31).

5 Призначення кількості зубів:

(підбором стандартних значень модуля не вдалося забезпечити цілу кількість зубів колеса );

;

;

.

6 Розрахунок геометричних параметрів зубчастих коліс:

;

;

;

;

(див. табл. 41).

Зовнішні діаметри виступів і западин зубів:

;

;

;

.

Зовнішня конусна відстань

.

Середня конусна відстань

.

Середній модуль зубів

.

Середні ділильні діаметри шестірні й колеса:

;

.

7 Призначення ступеня точності зубчастих коліс.

Залежно від колової швидкості  за табл. 33 призначається ступінь точності 7-В ГОСТ 1758-81.

Перевірний розрахунок

1 Перевірка на контактну втомну міцність:

;

;

,

де ;

;

;

;

;

;

– для прямих зубів;

(див. табл. 35 при ; на консолі; колеса припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 7; 4,55 м/с);

;

.

479 МПа  516 МПа – контактну втомну міцність забезпечено.

2 Перевірка на втомну міцність при згинанні:

.

З'ясовуємо, по якому із зубчастих коліс пари вести розрахунок, для чого для шестірні й колеса розраховується .

.

Для шестірні:

;

;

(нереверсивна передача);

, приймається ;

;

.

Для колеса:

;

;

;

, приймається ;

;

;

;

(див. табл. 22 при  і );

(див. табл. 22 при  і );

Більш «слабким» елементом є колесо, по якому й ведеться подальший розрахунок:

де  (прямі зуби);

(див. табл. 35 при ; на консолі; колеса припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 7; 4,55 м/с);

.

106 МПа < 204 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимальних 
навантажень:

,

де  (він же коефіцієнт запасу зчеплення муфти фрикційної дискової, який зазначений у завданні на курсове проектування, ).

;

.

643 МПа < 1512 МПа – контактну міцність при дії максимальних навантажень забезпечено.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням:

;

де ;

;

.

191 МПа < 685 МПа – міцність при згинанні максимальним навантаженням забезпечено.

### 2.3.4 Розрахунок циліндричних прямозубих передач 3–4 й 5–6

Примітки:

1 Циліндричні прямозубі передачі 3–4 й 5–6 становлять блокові пари, що працюють поперемінно.

2 Оскільки пари 3–4 й 5–6 співвісні (), розрахунок ведеться по найбільш навантаженій парі 3–4 (). Тоді для пари 5–6 проводять тільки проектувальний розрахунок.

#### 2.3.4.1 Розрахунок пари 3–4

Вихідні дані пари 3–4 вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 15:

Р3 = 4,58 кВт;

Р4 = 4,44 кВт;

n3 = 802,8 хв-1;

n4 = 286,7 хв-1;

U3-4 = 2,8.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 3000 | 0,7Р | 2000 | 0,2Р |

Проектувальний розрахунок

1 Призначення матеріалів і розрахунок допустимих напружень.

Зауваження. Для блокових пар 3–4 й 5–6 з метою забезпечення компактності механізму бажано приймати матеріал із термообробкою, що забезпечує твердість Н > 350 HB. Однак при призначенні твердості робочих поверхонь зубів варто мати на увазі, що більшій твердості відповідає більш складна технологія виготовлення зубчастих коліс і малі розміри передачі, що може привести до труднощів при конструктивній розробці вузла. Тому питання вибору матеріалу й режимів термообробки вирішується індивідуально для кожного конкретного випадку.

Приймається для виготовлення шестірні й колеса Сталь 20Х із термообробкою – поліпшення, цементація.

За табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні – твердість поверхні зубів  (з урахуванням рекомендацій  приймаємо ); ;

- для колеса – твердість поверхні зубів  (приймаємо ); .

Допустимі контактні напруження

.

Для шестірні:

;

приймається ;

; оскільки , приймається ;

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

(закрита передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше 700 мм);

Для колеса:

;

оскільки  приймається ;

Для прямозубих передач для подальшого розрахунку приймається менше з допустимих напружень зубів шестірні й колеса – .

2 Призначення коефіцієнтів.

Примітка. Для забезпечення відносно невеликої ширини коліс блокових пар, що перемикаються, рекомендується вибирати коефіцієнт ширини зубчастого колеса щодо міжосьової відстані з ряду: 0,100; 0,125; 0,160.

Приймається: ;

;

(див. табл. 35 при ; поблизу однієї з опор; колеса не припрацьовуються);

(зубчасті колеса не припрацьовуються);

3 Розрахунок міжосьової відстані:

Приймається стандартна  (табл. 30).

4 Призначення модуля:

.

Приймається  (див. табл. 31), який забезпечує

– ціле число.

5 Призначення чисел зубів:

.

Приймається .

;

;

.

6 Розрахунок геометричних розмірів зубчастих коліс:

.

Округлюємо до найближчого більшого значення з ряду нормальних лінійних розмірів: .

;

;

;

;

;

.

Перевірка:  , .

7 Призначення ступеня точності:

.

Призначається ступінь точності 8-В ГОСТ 1643-81.

Перевірний розрахунок

1 Перевірка на контактну втомну міцність:

;

,

де ;

;

;

;

;

(див. табл. 35 при ; положення коліс – поблизу однієї з опор; колеса не припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 8; );

.

1052 МПа < 1208 МПа – контактну втомну міцність забезпечено.

2 Перевірка на втомну міцність при згинанні:

.

З'ясовуємо, по якому із зубчастих коліс пари вести розрахунок, для чого для шестірні й колеса розраховуємо .

Допустиме напруження при згинанні

.

Для шестірні:

(див. табл. 37);

(нереверсивна передача);

(при ймовірності неруйнування зубів 0,99);

, приймається ;

;

.

Для колеса:

(див. табл. 37);

(при ймовірності неруйнування зубів 0,99);

(нереверсивна передача);

, приймається ;

;

;

;

(див. табл. 22 при  і = 0);

(див. табл. 22 при  і = 0);

Більш «слабким» елементом є шестірня, по якій ведеться подальший розрахунок:

де  (для прямих зубів);

(див. табл. 35 при ; поблизу однієї з опор; колеса не припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 8; );

;

.

418 МПа > 364 МПа – втомну міцність при згинанні не забезпечено.

Приймається рішення збільшити модуль зачеплення при незмінній міжосьовій відстані передачі:

;

;

.

Приймається .

;

;

.

Тоді:

;

;

;

;

;

;

.

Перевірка:

Призначається ступінь точності 9-В ГОСТ 1643-81.

(див. табл. 22 при  і = 0);

при

при , ступінь точності – 9, ;

.

363 МПа < 364 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимальних навантажень:

;

,

де  (він же коефіцієнт запасу зчеплення муфти фрикційної дискової, який зазначено у завданні на курсове проектування, );

,

.

1411 МПа < 2400 МПа – контактну міцність при дії максимальних навантажень забезпечено.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням:

,

де ;

;

.

653 МПа < 1200 МПа – міцність при згинанні максимальним навантаженням забезпечено.

#### 2.3.4.2 Розрахунок пари 5-6

Вихідні дані пари 5–6 вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 15:

Р5 = 4,58 кВт;

Р6 = 4,44 кВт;

n5 = 802,8 хв-1;

n6 = 401,4 хв-1;

U5-6 = 2,0.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 6000 | Р | 6000 | 0,3Р | 3000 | 0,3Р |

Проектувальний розрахунок

Примітка. Для блокових пар бажано використати однакові матеріали й режими термічної обробки з метою уніфікації.

1 Призначення матеріалів і розрахунок допустимих напружень.

Приймається для виготовлення шестірні й колеса Сталь 20Х із термообробкою – поліпшення, цементація.

За табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні – твердість поверхні зубів  (з урахуванням рекомендацій  приймаємо ); ;

- для колеса – твердість поверхні зубів  (приймаємо ); .

Допустимі контактні напруження

.

Для шестірні:

;

приймається ;

; оскільки , приймається ;

(прийнято );

(очікується V < 5 м/с);

(закрита передача, що добре змащується);

(очікується діаметр коліс менше 700 мм);

Для колеса:

;

приймається ;

Для прямозубих передач для подальшого розрахунку приймається менше з допустимих напружень зубів шестірні й колеса – .

2 Призначення коефіцієнтів:

.

3 Розрахунок міжосьової відстані.

Приймається , тому що пари 3–4 й 5–6 – співвісні.

4 Призначення модуля.

Для уніфікації приймається  (як у пари 3–4).

;

;

5 Розрахунок геометричних розмірів зубчастих коліс:

;

;

;

;

;

;

.

Перевірка: ;  .

6 Призначення ступеня точності:

.

Призначається ступінь точності 8-В ГОСТ 1643-81.

Приклад 3. Виконати розрахунки зубчастої передачі за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 7).

### 2.3.5 Розрахунок прямозубої циліндричної передачі 1–2 
зубчасто-черв'ячного редуктора

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 17:

Р1 = 3,42 кВт;

Р2 = 3,31 кВт;

n1 = 2880 хв-1;

n2 = 1600 хв-1;

U1-2 = 1,8.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 3000 | Р | 3000 | 0,7Р | 4000 | 0,4Р |

Проектувальний розрахунок

1 Призначення матеріалів і розрахунок допустимих напружень.

Приймається для виготовлення шестірні й колеса Сталь 45 із термообробкою – поліпшення.

Обґрунтування. Зуби нарізають після термообробки заготовки, при цьому досягається достатня точність виготовлення зубчастих коліс без використання дорогих фінішних операцій. Колеса добре 
припрацьовуються.

За табл. 24, 25 вибираємо:

- для шестірні – твердість поверхні зубів Н1 = 269…302 НВ (найбільш імовірна твердість 285 НВ); ;

- для колеса – твердість поверхні зубів Н2 = 235…262 НВ (найбільш імовірна твердість 250 НВ); .

Допустимі контактні напруження

.

Для шестірні (табл. 26):

;

, приймається ;

;

; ; ;  (див. розрахунок вище);

.

Для колеса:

;

, приймається ;

;

;

; ; ; ;

.

За розрахункове допустиме контактне напруження для прямозубої циліндричної передачі приймається менше з  і  - .

2 Призначення коефіцієнтів:

(див. табл. 28, приймається з рекомендацій для багатоступінчастих редукторів);

(прямі зуби);

(див. табл. 35 при ; поблизу однієї з опор; колеса припрацьовуються);

(для проектувального розрахунку).

3 Розрахунок міжосьової відстані:

Приймається стандартна  (див. табл. 30).

4 Призначення модуля:

.

Приймається .

Примітка. Для силових передач рекомендується приймати  з урахуванням економічних витрат і за умовою забезпечення плавності роботи передачі.

– ціле число.

5 Призначення чисел зубів:

;

;

;

6 Розрахунок геометричних розмірів зубчастих коліс:

.

Приймається з ряду нормальних лінійних розмірів .

;

;

;

;

;

.

Перевірка: ,  .

7 Призначення ступеня точності:

.

Призначається ступінь точності 7-В ГОСТ 1643-81 (див. табл. 33).

Перевірний розрахунок

1 Перевірка на контактну втомну міцність:

;

,

де ;

;

;

;

(прямі зуби);

(див. табл. 35 при ; поблизу однієї з опор; колеса припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 7; );

.

450 МПа < 518 МПа – контактну втомну міцність забезпечено.

2 Перевірка на втомну міцність при згинанні:

.

З'ясовуємо, по якому із зубчастих коліс пари вести розрахунок, для чого для шестірні й колеса розраховуємо .

Допустиме напруження при згинанні

,

Для шестірні:

;

(нереверсивна передача);

(при ймовірності неруйнування зубів більше 0,99);

, приймається ;

(для всіх сталей);

.

Для колеса:

;

;

;

, приймається ;

(для всіх сталей);

;

;

(див. табл. 22 при  і = 0);

(див. табл. 22 при  і = 0);

.

Більш «слабким» елементом є колесо, по якому ведеться подальший розрахунок:

,

де  (для прямих зубів);

(див. табл. 35 при ; поблизу однієї з опор; колеса припрацьовуються);

(див. табл. 36 при ; ступінь точності по нормі плавності – 7; );

;

.

97 МПа < 205 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

3 Перевірка на контактну міцність при дії максимальних навантажень:

;

де ;

;

.

719 МПа < 1512 МПа – контактну міцність при дії максимальних навантажень забезпечено.

4 Перевірка на міцність при згинанні максимальним навантаженням:

;

;

.

247 МПа < 688 МПа – міцність при згинанні максимальним навантаженням забезпечено.

# 3 Розрахунок черв’ячних циліндричних передач 
у редукторному виконанні

## 3.1 Вихідні передумови до розрахунку

У приводах черв'ячні передачі, як правило, виконуються в закритому виконанні. Основним видом руху в зачепленні різних видів черв'ячних циліндричних передач (з архімедовим, конволютним й евольвентним черв'яком) є ковзання, а контакт сполучених поверхонь завжди відбувається по лінії, розташування якої досить несприятливе відносно можливості утворення роздільного шару змащення між ними. У зв'язку з цим вінці черв'ячних коліс виготовляються з відповідних величинам швидкості ковзання антифрикційних сплавів, а черв'яки – із якісних вуглецевих або легованих сталей. При цьому важливо мати на увазі, що чим більша твердість і вищий клас чистоти поверхонь витків черв'яка, тим вища й працездатність передачі. Тому зазначені поверхні бажано піддавати цементації, гартуванню або іншим видам поверхневого зміцнення з наступним їхнім шліфуванням і поліруванням. Щодо цього при виборі виду черв'ячної циліндричної передачі варто віддавати перевагу передачам із конволютним і евольвентним черв'яком (у реальних умовах – за наявності відповідного технологічного устаткування).

Головним критерієм працездатності черв'ячних циліндричних передач прийнято вважати контактну витривалість робочих поверхонь зубів колеса. Цей критерій строго справедливий тільки у випадку, коли вінець черв'ячного колеса виконаний із високоякісного антифрикційного сплаву (наприклад, олов'яної бронзи) і працює в парі з черв'яком, витки якого поверхнево зміцнені до HB > 350 з наступним їхнім шліфуванням і поліруванням.

Критерій контактної витривалості є умовним для передач, у яких вінці черв'ячних коліс виконані зі сплавів, що мають знижені антифрикційні властивості (наприклад, безолов'яні бронзи, латуні, чавуни), а також у всіх випадках, коли витки черв'яка остаточно оброблені різцем (мають твердість HB < 350).

Черв'ячна передача, основні розміри якої визначилися з умови контактної витривалості робочих поверхонь зубів колеса, повинна бути додатково перевірена за такими можливими критеріями працездатності:

- контактної витривалості зубів колеса;

- витривалості зубів колеса при згинанні;

- статичної міцності зубів колеса при згинанні в умовах можливого короткочасного статичного перевантаження;

- теплостійкості.

Черв'ячні колеса нарізають черв'ячними фрезами й у рідких випадках – різцями, закріпленими на оправці, що обертається (летючими різцями). Черв'ячна фреза для нарізування черв'ячного колеса є інструментом, розташування різальних граней якого відповідає формі черв'яка. При нарізуванні заготовка колеса й фреза здійснюють відносний рух, який мають черв'ячне колесо й черв'як у передачі (на відміну від черв'яка у фрези є різальні кромки, а зовнішній діаметр більший на величину подвійного радіального зазору в зачепленні). Використовуючи можливість нарізування черв'ячних коліс одним й тим самим інструментом при постійній міжосьовій відстані за рахунок зміни відносної швидкості обертання фрези й заготовки, одержують колеса з різною кількістю зубів. Така технологія може вважатися технологією нарізування з умовним зміщенням черв'яка  (й інструмента при нарізуванні зубів). Відповідним підбором коефіцієнта зміщення можна впливати на розміри й форму зони зачеплення з метою поліпшення умов роботи. Зміщення черв'яка виконують також для вписування передачі в стандартну міжосьову відстань. З метою спрощення розрахунку, зміщення можна не враховувати, приймаючи в розрахункових формулах замість діаметра початкового кола черв'яка  діаметр ділильного кола .

Вихідні дані для розрахунку передачі повинні містити відомості про: навантаження (бажано на колесі, по якому ведеться розрахунок) P2, кВт (або Т2, Н·м); n2, ; передаточне число передачі ; режим навантаження (із зазначенням величини навантаження, тривалості його дії та частоти обертання на кожному ступені навантаження, якщо він змінний); місце установки редуктора з передачею й температуру навколишнього повітря; кратність можливого короткочасного (статичного) перевантаження, які вибираються з бланка завдання; результатів кінематичного розрахунку й попередніх розрахунків передач; загальних міркувань, що випливають із аналізу призначення приводу.

Передаточне число передачі повинне бути призначене зі стандартного ряду, значення якого наведені в табл. 9.

## 3.2 Матеріали й допустимі напруження

Черв'яки виготовляються здебільшого з якісних вуглецевих або легованих сталей із твердістю . Працездатність черв'ячної передачі істотно збільшується, якщо, за інших рівних умов, витки черв'яка піддаються поверхневому зміцненню до більш високої твердості (загартування, цементація, азотування й т.п.) з наступним їхнім шліфуванням і поліруванням.

Черв'ячні колеса виготовляють в основному складеними – з вінцем із кольорового сплаву й сталевою або чавунною маточиною. Значно рідше вінці виконуються з менш якісних матеріалів типу латуней, чавунів і т. п. Найкращі антифрикційні й, отже, експлуатаційні властивості мають бронзи олов'яні, однак вони дорогі й дефіцитні. У зв'язку з цим часто використовуються різні замінники у вигляді безолов'яних бронз, латуней, антифрикційних чавунів і т. п., які мають більш високі міцнісні властивості, але є менш стійкими проти заїдання й спрацьовування. Вибір матеріалу зубів колеса виконується залежно від величини швидкості ковзання в зачепленні , твердості й чистоти поверхні витків черв'яка.

Вироблені практикою відповідні рекомендації наведені в табл. 42. Відхилення допускаються тільки в бік поліпшення матеріалу колеса при даній швидкості ковзання (для поліпшення умов роботи зачеплення).

Таблиця  – Матеріали зубів черв'ячних коліс

| Стан поверхні витків черв'яка | Швидкість ковзання , м/с |
| --- | --- |
| Шліфовані, поліровані, | Бронзи олов'яні | Бронзи безолов'яні | Латуні | Чавуни | ( |
| Остаточно оброблені різцем, | ( | Бронзи олов'яні | Бронзи безолов'яні | Латуні | Чавуни |

Допустимі напруження контактні  й при згинанні  (без урахування впливу режиму роботи передачі) наведені в табл. 43. Для олов'яних бронз вони визначені з умови забезпечення контактної витривалості, для інших матеріалів, що мають знижені антифрикційні властивості, – з умов відсутності заїдання й зносостійкості зубів колеса.

Допустимі напруження з урахуванням впливу режиму роботи передачі:

,					()

.					()

| Таблиця – Допустимі напруження для розрахунку черв'ячних передач |  |
| --- | --- |

Для матеріалів, що мають добрі антифрикційні властивості (наприклад, олов'яні бронзи), коефіцієнт довговічності

()

Якщо зуби із зазначених матеріалів працюють у парі з поверхнево зміцненим до твердості , шліфованим і полірованим черв'яком, базова кількість циклів змін напружень, що відповідає довгочасній границі витривалості, дорівнює . Еквівалентна кількість циклів змін напружень

()

де  – час дії й частота обертання колеса, які відповідають кожному ступеню навантаження, включаючи ступінь із максимальним навантаженням (рис. 9);

– навантажування на кожному ступені навантаження, включаючи найбільше;

– навантажування найбільше з діючих за цикл, прийняте в розрахунках за номінальне.

Рисунок  – Циклограма діючих на передачу навантажень

Розрахункові значення  повинні відповідати умові:

()

Якщо вони виходять за межі зазначених значень, то їх доцільно приймати граничними.

Для матеріалів, що мають знижені антифрикційні властивості (безолов'яні бронзи, латуні, чавуни), а також у всіх випадках при використанні черв'яків із твердістю , остаточно оброблених різцем, варто приймати .

Коефіцієнт довговічності

()

Базова кількість циклів змін напружень:

- для бронз і латуней – ;

- для чавунів – .

Еквівалентна кількість циклів змін напружень (див. рис. 9)

()

Розрахункові значення  також повинні відповідати умові:

()

Допустимі напруження на згинання при статичному перевантаженні передачі

()

## 3.3 Розрахунок на контактну витривалість

### 3.3.1 Розрахунок проектувальний (попередній)

Його основна мета – визначення міжосьової відстані передачі з умови контактної витривалості зубів колеса.

Розрахункові формули:

()

або, прийнявши

.				()

Розраховане значення міжосьової відстані повинно бути округлене до найближчого більшого стандартного (табл. 44).

Таблиця  – Міжосьові відстані черв'ячних передач по ДСТУ 2458-98

| , мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.3.2 Розрахунок перевірний

#### 3.3.2.1 Перевірка контактної витривалості зубів колеса

Його основна мета – визначення контактних напружень при остаточно прийнятих параметрах передачі. Ці напруження не повинні перевищувати допустимих напружень.

Розрахункові формули:

,				()

,				()

.

Це означає, що недовантаження передачі  допустиме не більше 20%, перевантаження  – не більше 5%. Вихід за зазначені межі величини  вимагає уточнення раніше знайдених параметрів передачі.

Значення коефіцієнтів, що ввійшли в розрахункові формули, наведені в табл. 45.

Таблиця  – Усереднені значення коефіцієнтів для розрахунків на контактну витривалість

| Сполучення матеріалів черв'як – колесо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь – бронза | 8600 | 310 | 6550 |
| Сталь – латунь | 8250 | 300 | 6350 |
| Сталь – чавун | 7650 | 285 | 6050 |

при α = 20º; γ = 7...10…10º;

#### 3.3.2.2 Перевірка витривалості зубів колеса при згинанні

Основна її мета – визначення розрахункових напружень при згинанні в зубах колеса. Ці напруження не повинні перевищувати допустимих напружень. Розрахункові формули:

()

або

.				()

Значення коефіцієнта форми зуба черв'ячного колеса наведені в табл. 46.

Таблиця  – Коефіцієнт форми зуба черв'ячного колеса

|  | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,98 | 1,88 | 1,85 | 1,80 | 1,76 | 1,71 | 1,64 | 1,61 |
|  | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 і більше |
|  | 1,55 | 1,48 | 1,45 | 1,40 | 1,34 | 1,30 | 1,27 | 1,24 |

Розрахункове навантаження або розрахунковий момент можуть бути отримані множенням відповідних номінальних величин на коефіцієнт навантаження .

Коефіцієнти навантаження приблизно можна вибирати з урахуванням таких рекомендацій:

()

де  – коефіцієнт динамічності, залежить від ступеня точності передачі й швидкості ковзання, для найпоширеніших ступенів точності передач 7, 8 і швидкостей ковзання  = 1,5...7,5 м/с, значення  = 1,0...1,3;

– коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по довжині контактної лінії, приблизно =1,03...1,1 (менше значення – при більшій величині ).

Для проектувальних розрахунків можна приймати . Значення початкового коефіцієнта концентрації приймають за рис. 10.

Рисунок  – Графік для визначення початкового коефіцієнта концентрації

#### 3.3.2.3 Перевірка статичної міцності зубів колеса при згинанні

Основна її мета – визначення розрахункових напружень при згинанні в зубах колеса під час дії на передачу найбільших короткочасних (статичних) перевантажень. Ці напруження не повинні перевищувати допустимих напружень.

Розрахункова умова:

()

де  або .

#### 3.3.2.4 Перевірка передачі на теплостійкість

Основна її мета – визначення розрахункової температури нагрівання в процесі експлуатації передачі. Ця температура не повинна перевищувати температуру, допустиму для обраного сорту мастила.

Розрахункова умова:

()

Для розрахунку необхідне уточнене визначення коефіцієнта корисної дії передачі:

()

При виборі  можна скористатися рекомендаціями табл. 47. Рекомендації для вибору коефіцієнта теплопередачі  наведені в табл. 48.

Під площею поверхні тепловіддачі St розуміється зовнішня частина корпуса, що обмивається або оббризкується зсередини мастилом. Якщо для збільшення зовнішньої поверхні на корпусі зроблені ребра, виступи, бобишки, до складу поверхні тепловіддачі включається тільки 70% їхньої зовнішньої площі. У проектному розрахунку площу поверхні тепловіддачі орієнтовно можна розрахувати як  або вибрати з табл. 49.

Відношення  у формулі (50) варто розуміти як поправку на змінність режиму навантаження. Маючи на увазі циклограму навантаження (див. рис. 9),

()

При постійній частоті обертання

()

Максимально допустима робоча температура мастила вказується в стандартах на марку мастила. Для індустріальних мастил [tmax] = 60...80 (С, для авіаційних – [tmax] = 100...I20 (С.

| Таблиця – Значення зведених коефіцієнтів і кутів тертя |  |
| --- | --- |

Таблиця  – Значення коефіцієнта теплопередачі  у черв'ячних редукторах

| Охолодження природне | Охолодження штучне |
| --- | --- |
| Слабка циркуляція навколишнього повітря, забруднена поверхня корпуса, наявність внутрішніх ребер, що перешкоджають рухливості мастила | Добра циркуляція навколишнього повітря, чиста поверхня корпуса, відсутність внутрішніх перегородок, ребер | Вентиляційний обдув повітрям навколишнього середовища при температурі 20...25ºС | Вентиляційний обдув охолодженим повітрям, наявність усередині корпуса змійовика з проточною холодною водою |
| 8...10 | 12...17 | 18...24 | 25...35 |

Таблиця  – Рекомендації з вибору St

|  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,42 | 0,53 | 0,65 | 0,78 | 0,95 | 1,14 | 1,34 |

## 3.4 Рекомендований порядок розрахунку передачі

Вихідні дані: P2, кВт; n2 , (Т2, Н·м); U; режим навантаження (циклограма або опис), місце установки редуктора з передачею й температура навколишнього повітря вибираються з результатів кінематичного розрахунку приводу й даних завдання на курсове проектування.

### 3.4.1 Розрахунок передачі проектувальний

1 Призначити матеріали черв'яка й черв'ячного колеса, вибрати або розрахувати допустимі контактні напруження. Для цього можна скористатися даними табл. 42, 43.

Орієнтовне значення швидкості ковзання  розраховують за формулою:

()

Поправку до табличних значень  на режим навантаження  вводять лише в тому випадку, коли черв'як має твердість робочих поверхонь витків , шліфований, полірований, а вінець черв'ячного колеса виконаний із олов'яної бронзи.

2 Розрахувати коефіцієнт навантаження  за формулою (48).

3 Призначити кількість заходів черв'яка , кількість зубів колеса , задатися значенням коефіцієнта діаметра черв'яка .

Черв'ячну передачу зі стандартним передаточним числом і стандартною міжосьовою відстанню можна здійснити тільки при певному поєднанні параметрів. Ці сполучення наведені в табл. 50. Аналізуючи таблицю, неважко переконатися, що задане  одержується однозначним сполученням  й , а  в залежності від  може мати звичайно не більше двох різних значень. Досвід у розрахунках дозволяє передбачати очікувану міжосьову відстань й, відповідно, відносно обґрунтовано вибирати для розрахунків . У протилежному випадку беруть цифру, що частіше повторюється, тобто більш імовірну. Якщо вибір зроблений невдало (це покаже наступний розрахунок ), варто прийняти інше значення  й розрахунок  повторити.

Для того щоб виключити занадто тонкі черв'яки, що порушує правильність зачеплення через прогини, рекомендується .

4 Розрахувати потрібну міжосьову відстань  за формулою (42) або (43) і округлити її, як правило, до найближчого більшого стандартного значення (див. табл. 44). За необхідності уточнити прийняте раніше  й повторити розрахунок.

5 З урахуванням  і прийнятого , за табл. 50 призначити параметри передачі: ; ; ; ; ; , розрахувати геометричні й конструктивні параметри (рис. 11):

.

Формули для розрахунків  наведені в табл. 51.

6 Призначити ступінь точності передачі.

Рекомендації див. у табл. 52.

| Таблиця – Основні параметри черв'ячних циліндричних передач (ДСТУ 2458-98) |  |
| --- | --- |
| Продовження таблиці 50 |  |
| Продовження таблиці 50 |  |

| Продовження таблиці 50 |  |
| --- | --- |

Рисунок  – Схема зачеплення черв'ячної циліндричної передачі

Таблиця  – Формули для розрахунків довжини нарізаної частини черв'яка , найбільшого діаметра черв'ячного колеса , ширини 
черв'ячного колеса

| Z1 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Примітки:

1 Для черв'яків, що шліфують,  збільшується на 25 мм при , на 35...40 мм – при , на 50 мм – при .

2 Знаки >, < указують на те, що розраховане значення варто збільшити (зменшити) до цілого або зручного числа.

Таблиця  – Рекомендовані ступені точності черв'ячних передач залежно від швидкості ковзання

| Швидкість ковзання | 1,5 | 1,5...7,5 | 1,5...12 | 3...25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступінь точності черв'ячної передачі | 9 | 8 | 7 | 6 |

### 3.4.2 Розрахунок передачі перевірний

Попередньо необхідно уточнити вихідні дані: ; ; (), розрахувати фактичну швидкість ковзання  й перевірити, чи відповідають призначені матеріали рекомендаціям табл. 42, уточнити (з урахуванням ) значення , розрахувати , уточнити за необхідності значення коефіцієнтів навантаження.

Ефективний коефіцієнт концентрації навантаження з урахуванням припрацювання зубів черв'ячного колеса

,

де  – коефіцієнт деформації черв'яка (табл. 53);

– відношення середньозваженої потужності до максимальної:

.

Таблиця  – Коефіцієнт деформації черв'яка

|  | Коефіцієнт деформації при |
| --- | --- |
|  | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 1 | 57 | 72 | 89 | 108 | 127 | 157 | 190 |
| 2 | 45 | 57 | 71 | 86 | 102 | 125 | 152 |
| 4 | 37 | 47 | 58 | 70 | 82 | 101 | 123 |

Деякі використовувані при цьому формули:

()

()

()

()

а також формула (51).

Перевірку можна виконати за формулами:

- (44), (45) – на контактну витривалість передачі;

- (46), (47) – на витривалість зубів колеса при згині;

- (49) – на статичну міцність зубів колеса при згинанні максимально можливим навантаженням;

- (50) – на теплостійкість передачі.

## 3.5 Приклад розрахунку

Виконати розрахунок черв'ячної циліндричної передачі за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 7).

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку за табл. 15:

T4 = 391 Н·м;

n3 = 1600 хв-1;

n4 = 64 хв-1;

U3-4  = 25.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 3000 | Р | 3000 | 0,7Р | 4000 | 0,4Р |

Аналізуючи призначення приводу до ножиць, вважали, що передача буде працювати в слабко вентильованому приміщенні із середньою температурою повітря . У зв'язку з цим, для відведення тепла корпус редуктора передбачається виконати оребреним, а в конструкції проміжного вала черв'яка передбачений вентилятор для обдуву передачі повітрям.

Розрахунок передачі проектувальний

- Призначається з табл. 42, 43: для черв'яка – Сталь 45 загартована СВЧ до твердості 50 HRC із наступним шліфуванням і поліруванням витків, для колеса – бронза Бр А9ЖЗЛ із виливанням у кокіль.

- Оскільки вінець черв'ячного колеса виконаний із безолов'яної бронзи, приймається

4 Допустимі контактні напруження:

де  (див. табл. 43).

5 За табл. 50 призначається попередньо для Uном = 25 коефіцієнт діаметра черв'яка, що може мати значення: 12,5; 20. Найбільш часто повторюється значення 12,5. Тому q = 12,5 найбільш імовірно. При цьому відношення  перебуває в рекомендованих межах .

6 Коефіцієнт навантаження

де  (що відповідає );

(для q = 12,5).

7 Розраховується потрібна міжосьова відстань:

де  (див. табл. 45);

(з умови непідрізання зубів колеса). При    .

Приймається зі стандартного ряду (табл. 44) .

8 За табл. 50 призначаємо параметри передачі:

.

9 Інші геометричні й конструктивні параметри передачі:

- для черв'яка:

- для черв'ячного колеса:

Перевірка:

З табл. 51:

Приймається , тому що для шліфованих черв'яків  збільшується на 25 мм при .

10 Відповідно до табл. 52 призначається ступінь точності 
передачі - 8.

Розрахунок передачі перевірний

1 Фактична частота обертання колеса

2 Кут підйому витків черв'яка

3 Фактична швидкість ковзання

Отже, згідно з табл. 42 матеріал колеса обраний правильно.

4 ККД черв'ячного зачеплення

де  (див. табл. 47).

Раніше було прийнято η = 0,8. Отримане відхилення 2,5% вважається допустимим.

5 Уточнюється потужність на черв'яку:

– електродвигун обраний вірно.

6 Коефіцієнт довговічності за умовою контактної міцності =1.

7 Коефіцієнт довговічності за умовою витривалості зубів коліс при згинанні

де  – для бронз і латуней;

Приймається , що відповідає (40).

8 Допустимі напруження:

- контактні  (див. табл. 43);

- при згинанні  (за замовчуванням навантаження – нереверсивне (див. табл. 43)).

Допустимі напруження з урахуванням режиму роботи передачі:

;

.

9 Уточнюємо коефіцієнти розрахункового навантаження:

,

де  (що відповідає VS = 5,3 м/с);

;

=1,25 (див. табл. 53 для );

10 Розрахункові контактні напруження

,

де ;.

.

165 МПа > 163 МПа  – контактну втомну міцність забезпечено. Перевантаження становить , що відповідає рекомендаціям

11 Розрахункові напруження при згинанні

,

де  (див. табл. 46), що відповідає кількості зубів еквівалентного колеса

.

20 МПа < 81 МПа – втомну міцність при згинанні забезпечено.

12 Перевіряємо передачу на статичну міцність при короткочасних перевантаженнях:

де  (див. розрахунок зубчастої передачі 1–2 зубчасто-черв'ячного редуктора).

Допустимі напруження на згинання при статичному перевантаженні передачі

де = 490 МПа – для бронзи БрА9ЖЗЛ (див. табл. 43).

.

51,5 МПа < 294 МПа – статичну міцність на згинання при перевантаженнях забезпечено.

13 Перевіряємо передачу на теплостійкість.

Робоча температура мастила

,

де t0 = 20 °C; P3 = 3,21 кВт; η = 0,82;

– охолодження штучне обдувом повітрям (див. табл. 48);

;

.

.

50(С < 60(C – теплостійкість передачі забезпечено.

# 4 Ланцюгові передачі

## 4.1 Загальні відомості

Ланцюгова передача (рис. 12) – передача зачепленням із проміжним гнучким зв'язком, заснована на зачепленні шарнірів або зубів ланцюга із зубами зірочок. Застосовується при великих міжосьових відстанях, а також для передачі руху від одного ведучого вала декільком веденим, коли застосування зубчастих передач неможливе або недоцільне, а пасові передачі недостатньо надійні.

Рисунок  – Схема ланцюгової передачі

Ланцюгові передачі розрізняють за типом приводного ланцюга: з роликовими, втулковими або зубчастими ланцюгами. Найбільш широко поширені передачі з роликовими ланцюгами.

## 4.2 Конструкція приводних роликових ланцюгів

Конструкція приводного роликового ланцюга представлена на рис. 13.

Основні розміри за ГОСТ 13568-97, мм: – крок ланцюга;  – діаметр валика;  – діаметр ролика;  – ширина внутрішньої ланки;  – відстань між пластинами внутрішньої ланки;  – навантаження руйнівне.

Стандарт регламентує випуск одно-, дво-, три- і чотирирядних ланцюгів із кроками від 12,7 до 50,8 мм.

1 – зовнішня пластина; 2 – ролик; 3 – валик; 4 – втулка; 
5 – внутрішня пластина

Рисунок  – Конструкція приводного роликового ланцюга

Установлені такі позначення видів роликових ланцюгів:

- ПРЛ – роликові, однорядні, нормальної точності;

- ПР – роликові підвищеної точності;

- ПРД – роликові довголанкові;

- ПРЗ – роликові із зігнутими пластинами.

У маркуванні роликових ланцюгів указуються: кількість рядів (крім однорядних), крок, статичне руйнівне навантаження (у кілограмах).

Наприклад:

ПР - 15,875 - 2270 ГОСТ 13568-97;

2ПР - 19,05 - 7200 ГОСТ 13568-97.

Зуби зірочок для роликових ланцюгів (рис. 14) профілюються за ГОСТ 591-69. Стандарт передбачає нарізування їхніх профілів без зміщення – для реверсивних передач і зі зміщенням – для нереверсивних передач. Осі шарнірів ланок ланцюга, що перебувають у зачепленні із зірочкою, розташовуються на ділильному колі зірочки з діаметром

,					()

де  – кількість зубів зірочки.

Діаметр кола, що обмежує вершини зубів, визначається за формулою:

.				()

Ширина зубчастого вінця зірочок

.					()

а – профіль зубів без зміщення; б – профіль зубів зі зміщенням ; 
в – ширина зубчастого вінця зірочки однорядного ланцюга; 
г – ширина зубчастого вінця зірочки дворядного ланцюга

Рисунок  – Параметри вінця зірочки

## 4.3 Геометричні параметри ланцюгової передачі

### 4.3.1 Кількості зубів зірочок

Мінімальна кількість зубів ведучої зірочки обмежується збільшенням кроку ланцюга внаслідок спрацювання шарнірів, динамічними навантаженнями на ланцюг і шумом працюючої передачі. Воно призначається в межах кількості зубів зірочок:

15...17.					()

Визначати  рекомендується за формулою:

.					()

### 4.3.2 Крок ланцюга

Доцільно вибирати ланцюг із мінімально допустимим для діючого навантаження кроком. Крок ланцюга можна зменшити, збільшуючи кількості зубів зірочок або кількість рядів ланцюга. Попередньо крок ланцюга можна призначити, виходячи з умови забезпечення стійкості шарніра проти спрацювання:

,				()

де  – коефіцієнт, що враховує динамічність зовнішнього навантаження (табл. 54);

Таблиця  – Коефіцієнт динамічності зовнішнього навантаження

| Динамічність | Навантаження спокійне | Помірні коливання навантаження | Різкі коливання навантаження |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,3 | 1,5 |

– коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга (табл. 55);

Таблиця  – Коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга

| Кількість рядів | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,7 | 2,5 | 3 |

– частота обертання ведучої зірочки;

– допустимий тиск, що гарантує стійкість шарніра проти спрацювання протягом заданого терміну служби:

,					()

де  – коефіцієнт працездатності передачі, при граничній нормі спрацювання (Δt/t)·100% = 3%    = 4·106;

– термін служби передачі, год.:

;				()

– час роботи передачі в кожному і-тому режимі навантаження, год.;

– коефіцієнт, що враховує частоту обертання ведучої зірочки при розрахунку з умови забезпечення стійкості шарнірів ланцюга проти спрацювання:

;					()

– коефіцієнт, що враховує параметри передачі:

,					()

де  – коефіцієнт, що враховує кількість зубів ведучої зірочки:

;					()

– коефіцієнт, що враховує довжину ведучої вітки передачі (міжосьову відстань), виражену в кроках:

;					()

– міжосьова відстань, виражена в кроках ланок ланцюга, рекомендується призначати  = 30...50;

– коефіцієнт, що враховує вплив передаточного числа:

;					()

– коефіцієнт, що враховує умови експлуатації передачі,

,					()

де  – коефіцієнт, що враховує кут нахилу лінії центрів передачі щодо горизонту (табл. 56).

Таблиця  – Коефіцієнт, що враховує кут нахилу лінії центрів 
передачі щодо горизонту

| ( | До 70° | Понад 70° |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,25 |

– коефіцієнт, що враховує спосіб компенсації витяжки ланцюга внаслідок спрацювання шарнірів (табл. 57).

Таблиця  – Коефіцієнт, що враховує спосіб компенсації витяжки ланцюга внаслідок спрацювання шарнірів

| Спосіб компенсації | Переміщення опор валів передачі | Передача з натяжною зірочкою | Вилучення пари ланок ланцюга |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,15 | 1,25 |

– коефіцієнт, що враховує спосіб змащення шарніра (табл. 58).

Таблиця  – Коефіцієнт, що враховує спосіб змащення шарніра

| Спосіб змащення | Занурення вітки ланцюга в масляну ванну | Краплинне змащення | Періодичне змащення шарнірів | Періодичне змащення при роботі в забрудненому середовищі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,5 | 2 | 3 |

### 4.3.3 Міжосьова відстань передачі

Оптимальна міжосьова відстань призначається за умовою забезпечення нормальної жорсткості ведучої вітки передачі. Її рекомендується призначати в межах :

- при  – (30...50) мм;

- при  – ,

де  – зовнішні діаметри ведучої і веденої зірочок.

### 4.3.4 Кількість ланок ланцюга

Кількість ланок ланцюга розраховується залежно від орієнтовної, раніше призначеної міжосьової відстані передачі:

.			()

Отримане значення округлюється до найближчого парного числа.

### 4.3.5 Уточнення міжосьової відстані передачі

Теоретична (розрахункова) міжосьова відстань визначається залежно від призначеної кількості ланок:

. 	()

Ланцюгова передача працює нормально, якщо її ведена вітка провисає. Для оптимального провисання розрахункова міжосьова відстань зменшується на (0,2...0,4)%:

.

## 4.4 Розрахунок передачі приводним роликовим ланцюгом

### 4.4.1 Основні критерії працездатності

Основними критеріями працездатності роликового ланцюга є:

- стійкість шарніра проти спрацювання (збільшення кроку внаслідок спрацювання шарніра порушує зачеплення ланцюга із зірочкою);

- втомне руйнування пластин і роликів;

- руйнування ланцюга при короткочасній дії максимальних навантажень та ін.

### 4.4.2 Розрахунок стійкості шарнірів ланцюга проти спрацювання

Розрахункова умова:

.

Розрахункова схема представлена на рис. 15.

Рисунок  – Розрахункова схема

,				()

де – розрахунковий тиск у шарнірі, МПа;

– коефіцієнт, що враховує динамічність зовнішнього навантаження;

– коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга (див. табл. 55);

– площа опорної поверхні шарніра, мм2 (табл. 59);

Таблиця  – Параметри приводних роликових ланцюгів за ГОСТ 13568-75

| Позначення ланцюга | p, мм | H, мм | Bвн, мм | Dр, мм | Aоп, мм2 | Fруйн, кН | q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-12,7-1820 | 12,7 | 13,92 | 7,75 | 8,51 | 50 | 18,2 | 0,75 |
| 2ПР-12,7-3180 |  |  |  |  |  | 31,8 | 1,40 |
| ПР-15,875-2270 | 15,875 | 16,59 | 9,65 | 10,16 | 71 | 22,7 | 1,00 |
| 2ПР-15,875-4540 |  |  |  |  |  | 45,4 | 1,90 |
| ПР-19,05-3180 | 19,05 | 22,78 | 12,70 | 11,91 | 106 | 31,8 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-7200 |  |  |  |  |  | 72,0 | 3,50 |
| ПР-25,4-5670 | 25,4 | 29,29 | 15,88 | 15,88 | 180 | 56,7 | 2,60 |
| 2ПР25,4-11340 |  |  |  |  |  | 113,4 | 5,00 |
| ПР-31,75-8850 | 31,75 | 35,76 | 19,05 | 19,05 | 262 | 88,5 | 3,80 |
| 2ПР-31,75-17700 |  |  |  |  |  | 177,0 | 7,30 |
| ПР-38,1-12700 | 38,1 | 45,44 | 25,4 | 22,23 | 395 | 127,0 | 5,50 |
| 2ПР-38,1-25400 |  |  |  |  |  | 254,0 | 11,00 |

Примітка. Рекомендується призначати ланцюг із найближчим більшим до розрахункового значення кроком.

– допустимий тиск у шарнірі, МПа;

– еквівалентне корисне навантаження на ланцюг, Н:

,

де  – коефіцієнт, що враховує змінність навантаження:

.				()

### 4.4.3 Розрахунок втомної міцності деталей ланцюга

Розрахункова умова:

;

,				()

де  – допустимий тиск у шарнірі, що гарантує втомну міцність пластин протягом заданого терміну служби, МПа,

,				()

де  – коефіцієнт, що враховує вплив кількості зубів ведучої зірочки:

;					()

– коефіцієнт, що враховує термін служби передачі:

;					()

– коефіцієнт, що враховує частоту обертання ведучої зірочки з умови втомної міцності пластин ланцюга:

;					()

– коефіцієнт, що враховує крок ланцюга:

- – при p  25,4 мм;					()

- – при p > 25,4 мм.					()

### 4.4.4 Перевірка статичної міцності ланцюга

Розрахункова умова:

,

де S – фактичне значення коефіцієнта безпеки;

[S] – допустима величина коефіцієнта безпеки, [S] = 6...8;

,				()

де  – стандартне значення статичного руйнівного навантаження, Н;

– коефіцієнт перевантаження, за наявності в кінематичному ланцюзі механізму запобіжної настроюваної ланки (фрикційної муфти) задається настроюванням і дорівнює запасу зчеплення  , для інших випадків можна рекомендувати:

;				()

– сила удару шарніра об зуб зірочки при вході його в зачеплення, H:

- – ;

- – ,

де m – кількість рядів ланцюга.

## 4.5 Послідовність розрахунку передачі приводним роликовим ланцюгом

### 4.5.1 Попередній розрахунок передачі

Таблиця  – Попередній розрахунок передачі

| Найменування величини | Позначення | Метод визначення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Кількість зубів ведучої зірочки (орієнтовна) |  | =31-2 |
| 2 Кількість зубів ведучої зірочки (призначена) |  | Округлити до найближчого непарного числа |
| 3 Коефіцієнт працездатності передачі |  |  |
| 4 Коефіцієнт, що враховує вплив частоти обертання ведучої зірочки на спрацювання шарніра |  |  |

Продовження таблиці 60

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 Коефіцієнт, що враховує вплив кількості зубів ведучої зірочки передачі |  |  |
| 6 Міжосьова відстань передачі (у кроках) |  | Рекомендується: |
| 7 Коефіцієнт, що враховує міжосьову відстань передачі |  |  |
| 8 Коефіцієнт, що враховує вплив передаточного числа |  |  |
| 9 Коефіцієнт, що враховує параметри передачі |  |  |
| 10 Коефіцієнт, що враховує кут нахилу лінії центрів щодо горизонту | K( | Табл. 56 |
| 11 Коефіцієнт, що враховує спосіб компенсації витяжки ланцюга | Kp | Табл. 57 |
| 12 Коефіцієнт, що враховує спосіб змащення шарніра | Kзм | Табл. 58 |
| 13 Коефіцієнт, що враховує умови експлуатації передачі | Kе | Kе = Kγ Kр Kзм |
| 14 Допустимий тиск для розрахунку стійкості шарніра проти спрацювання | , МПа |  |
| 15 Бажана кількість рядів ланцюга | m | Рекомендується: m=1 |
| 16 Коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга | Km | Табл. 55 |
| 17 Розрахунковий крок ланцюга | pop, мм |  |

Таблиця  – Розрахунок геометричних параметрів передачі

| Найменування величини | Позначення | Метод визначення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Розрахункова кількість зубів веденої зірочки |  |  |
| 2 Кількість зубів веденої зірочки (призначена) |  | Отримане значення округлити до найближчого цілого числа |
| 3 Розрахункова кількість ланок ланцюга |  |  |
| 4 Кількість ланок ланцюга (призначене) |  | Отримане значення округлити до найближчого парного числа |

Продовження таблиці 61

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 Розрахункова міжосьова відстань передачі | , мм |  |
| 6 Міжосьова відстань, що забезпечує провисання ланцюга | , мм |  |
| 7 Діаметр ділильного кола ведучої зірочки | , мм |  |
| 8 Діаметр ділильного кола веденої зірочки | , мм |  |
| 9 Зовнішній діаметр ведучої зірочки | , мм |  |
| 10 Зовнішній діаметр веденої зірочки | , мм |  |
| 11 Діаметр ролика | , мм | Табл. 59 |
| 12 Радіус западини | , мм |  |
| 13 Діаметр кола западин ведучої зірочки | , мм |  |
| 14 Діаметр кола западин веденої зірочки | , мм |  |
| 15 Відстань між пластинами внутрішньої ланки | , мм | Табл. 59 |
| 16 Ширина зубчастого вінця зірочок | , мм | Для однорядного ланцюга . Для багаторядного ланцюга |
| 17 Радіус бічної поверхні зубів зірочок | , мм |  |
| 18 Координата центра кривизни бічної поверхні зуба | , мм |  |

### 4.5.2 Перевірні розрахунки передачі

Таблиця  – Перевірка стійкості шарніра ланцюга проти спрацювання

| Найменування величини | Позначення | Метод визначення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Швидкість ланцюга в передачі | , м/с |  |
| 2 Колова сила на ведучій зірочці (корисний натяг ланцюга) | , Н |  |

Продовження таблиці 62

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 Коефіцієнт, що враховує змінність навантаження |  |  |
| 4 Еквівалентне корисне навантаження на ланцюг | , Н |  |
| 5 Коефіцієнт, що враховує динамічність зовнішнього навантаження |  | Табл. 54 |
| 6 Площа опорної поверхні шарніра | , мм2 | Табл. 59 |
| 7 Коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга |  | Табл. 55 |
| 8 Розрахунковий тиск у шарнірі | , МПа |  |
| 9 Допустимий тиск у шарнірі, що забезпечує його стійкість проти спрацювання | , МПа |  |
| 10 Висновок про працездатність ланцюга | Якщо – стійкість шарніра проти спрацювання забезпечено. Якщо – необхідно збільшити кількість рядів або збільшити крок ланцюга. |

Таблиця  – Перевірка втомної міцності пластин ланцюга

| Найменування величини | Позначення | Метод визначення |
| --- | --- | --- |
| 1 Коефіцієнт, що враховує кількість зубів ведучої зірочки |  |  |
| 2 Коефіцієнт, що враховує термін служби передачі |  |  |
| 3 Коефіцієнт, що враховує величину кроку ланцюга |  | при p 25,4мм; при p > 25,4 мм |
| 4 Коефіцієнт, що враховує частоту обертання ведучої зірочки |  |  |
| 5 Допустимий тиск, що забезпечує втомну міцність пластин | , МПа |  |
| 6 Розрахунковий тиск у шарнірі | МПа |  |
| 7 Висновок про працездатність ланцюга | Якщо – втомну міцність пластин забезпечено. Якщо – необхідно збільшити кількість рядів або крок ланцюга. |

Таблиця  – Перевірка статичної міцності ланцюга

| Найменування величини | Позначення | Метод визначення |
| --- | --- | --- |
| 1 Колова сила | , H |  |
| 2 Коефіцієнт можливого перевантаження |  | За наявності настроюваної запобіжної ланки задається настроюванням: , в інших випадках – |
| 3 Сила удару шарніра об зуб зірочки | , Н | При V < 10 м/с – Fу = 0. При V = 10 м/с – |
| 4 Стандартне статичне руйнівне навантаження | , Н | Табл. 59 |
| 5 Розрахунковий коефіцієнт безпеки |  |  |
| 6 Допустимий коефіцієнт безпеки |  | Рекомендується: |
| 7 Висновок про працездатність передачі | Якщо – статичну міцність ланцюга забезпечено. Якщо < – необхідно збільшити кількість рядів або крок ланцюга. |

## 4.6 Приклад розрахунку

Виконати розрахунок ланцюгової передачі за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 2).

Вихідні дані (вибираються з результатів кінематичного розрахунку (див. табл. 13), завдання на курсове проектування):

;

;

;

.

Режим навантаження:

| Частота обертання | Час роботи в годинах з використанням потужності |
| --- | --- |
|  | 4000 | Р | 2000 | 0,8Р | 3000 | 0,3Р |

Передача розташована під кутом 30° щодо горизонту. Робота однозмінна, змащення регулярне зануренням вітки ланцюга в мастильну ванну. Натяг ланцюга регулюється переміщенням опор одного з валів. Можливе перевантаження відповідає  (див. розрахунок зубчастих передач – пара 1–2).

Попередній розрахунок передачі

1 Кількість зубів ведучої зірочки (орієнтовне)

.

Призначається .

2 Коефіцієнт працездатності передачі

.

3 Термін служби передачі

4 Коефіцієнт, що враховує вплив частоти обертання ведучої зірочки на спрацювання шарніра,

.

5 Коефіцієнт, що враховує вплив кількості зубів ведучої зірочки передачі,

.

6 Міжосьова відстань передачі (у кроках) приймається з рекомендацій: .

7 Коефіцієнт, що враховує міжосьову відстань передачі,

.

8 Коефіцієнт, що враховує вплив передаточного числа,

.

9 Коефіцієнт, що враховує параметри передачі,

.

10 Коефіцієнт, що враховує кут нахилу лінії центрів щодо горизонту,

(див. табл. 56 при  до 70°).

11 Коефіцієнт, що враховує спосіб компенсації витяжки ланцюга,
 (див. табл. 57 при способі компенсації за рахунок переміщення опор одного з валів).

12 Коефіцієнт, що враховує спосіб змащення шарніра, 
 (див. табл. 58 при зануренні ланцюга в мастильну ванну).

13 Коефіцієнт, що враховує умови експлуатації передачі,

.

14 Допустимий тиск для розрахунку стійкості шарніра проти спрацювання

.

15 Приймається кількість рядів ланцюга:

16 Коефіцієнт, що враховує кількість рядів ланцюга,  (див. табл. 55 при кількості рядів ланцюга ).

17 Розрахунковий крок ланцюга

,

де  (див. табл. 54, оскільки робота приводу до драги супроводжується різкими коливаннями навантаження).

З табл. 59 вибирається приводний роликовий ланцюг із кроком

– ПР-15,875-2270.

Перевірні розрахунки

Перевірка стійкості шарніра ланцюга проти спрацювання

1 Швидкість ланцюга в передачі

.

2 Колова сила на ведучій зірочці

.

3 Коефіцієнт, що враховує змінність навантаження,

.

4 Еквівалентне корисне навантаження на ланцюг

.

5 Розрахунковий тиск у шарнірі

де  (див. табл. 59).

.

108 МПа < 184 МПа – стійкість шарніра ланцюга проти спрацювання забезпечено.

Перевірка втомної міцності пластин ланцюга

1 Коефіцієнт, що враховує кількість зубів ведучої зірочки,

.

2 Коефіцієнт, що враховує термін служби передачі,

.

3 Коефіцієнт, що враховує величину кроку ланцюга,

при .

4 Коефіцієнт, що враховує частоту обертання ведучої зірочки,

.

5 Допустимий тиск, що забезпечує втомну міцність пластин,

.

6 Розрахунковий тиск у шарнірі приймається таким, що дорівнює  (див. розрахунок вище).

.

108 МПа > 34 МПа – втомну міцність пластин ланцюга не забезпечено.

Приймається рішення збільшити кількість рядів ланцюга й вибирається ланцюг 2ПР-15,875-4540.

.

Втомну міцність пластин ланцюга не забезпечено.

Приймається рішення збільшити крок ланцюга й вибирається ланцюг ПР-25,4-5670.

;

;

де  (див. табл. 59);

(див. табл. 55 для однорядного ланцюга).

27 МПа < 184 МПа – стійкість шарніра ланцюга проти спрацювання забезпечено.

;

27 МПа < 33 МПа – втомну міцність пластин ланцюга забезпечено.

Перевірка статичної міцності ланцюга

1 Сила удару шарніра ланцюга об зуб зірочки

при .

2 З табл. 59 вибирається стандартне статичне руйнівне навантаження: .

3 Розрахунковий коефіцієнт безпеки

.

Статичну міцність ланцюга не забезпечено.

Приймається рішення збільшити кількість рядів ланцюга й вибирається ланцюг – 2ПР-25,4-113400.

8,7 > 8 – статичну міцність ланцюга забезпечено.

Розрахунок геометричних параметрів передачі

1 Розрахункова кількість зубів веденої зірочки

.

Призначаємо кількість зубів веденої зірочки: .

2 Розрахункова кількість ланок ланцюга

Приймається:  (найближче парне число).

3 Розрахункова міжосьова відстань передачі

4 Міжосьова відстань, що забезпечує провисання ланцюга,

.

5 Діаметр ділильного кола ведучої зірочки

6 Діаметр ділильного кола веденої зірочки

7 Зовнішній діаметр ведучої зірочки

.

8 Зовнішній діаметр веденої зірочки

.

9 З табл. 59 вибирається діаметр ролика ;  .

10 Радіус западини

.

11 Діаметр кола западин ведучої зірочки

.

12 Діаметр кола западин веденої зірочки

.

13 З табл. 59 вибирається відстань між пластинами внутрішньої ланки: .

14 Ширина зубчастого вінця зірочок

– для дворядного ланцюга.

15 Радіус бічної поверхні зубів зірочок

.

16 Координата центра кривизни бічної поверхні зуба

.

# 5 Пасові передачі

Пасова передача (рис. 16) відноситься до передач тертям із гнучким зв'язком і може застосовуватися для передачі руху між валами, що перебувають на значній відстані один від одного. Для нормальної роботи передачі необхідне попереднє натягування паса, що забезпечує виникнення сил тертя на ділянках контакту (пас-шків).

Рисунок  – Схема передачі

За формою перерізу паса пасові передачі бувають: плоскопасові (рис. 17,а), клинопасові (рис. 17,б), з поліклиновим пасом (рис. 17,в), із зубчастим пасом (рис. 17,г).

Рисунок  – Типи пасів

## 5.1 Плоскопасова передача

### 5.1.1 Короткі відомості про передачу і її елементи

При двох валах однобічного обертання плоскопасову передачу виконують або відкритою (з «відкритим» контуром паса), або з натяжним роликом. У першому випадку попереднє натягування може створюватися за рахунок пружності паса укорочуванням його при зшиванні, пересуванням одного зі шківів, автоматично (вантажем, пружиною й т. п.), у другому – впливом на пас натяжного ролика, що розміщується завжди на веденій вітці. Передача з натяжним роликом нереверсивна.

Для звичайної плоскопасової передачі застосовують паси, що зшиті з ременів кінцевої довжини, які поставляються промисловістю (табл. 65, 66).

Основні види плоских пасів

Гумотканинні (ГОСТ 23831-79) бувають трьох типів: А – нарізний із гумовими прошарками між прокладками й захищеними кромками (найбільш широко застосовуваний); Б – пошарово загорнутий і В – спірально загорнутий (застосовуються рідше, мають підвищену зносостійкість кромок). Основу паса становлять бавовняний бельтинг й утокова шнурова тканина. Паси можуть бути з гумовими прошарками й без них, з гумовими обкладками й без них. Тканинна основа може мати від 2 до 9 шарів. Прогумовані паси руйнуються мінеральними мастилами, вимагають шківів підвищеного діаметра.

Текстильні бувають двох типів: бавовняні суцільнотканинні (ГОСТ 18679-73) і вовняні (ОСТ НКТП 3157). І ті й інші паси ткані, просочені спеціальними розчинами, багатошарові з кількістю шарів (прокладок) від 3 до 8. Вовняні паси дорожчі від бавовняних і застосовуються для передач, що працюють в особливих умовах (пари лугів, бензину, значна запорошеність). Текстильні паси непридатні для роботи в умовах підвищеної вологості.

Шкіряні (ГОСТ 18679-73) бувають одинарними (одношаровими) і подвійними (двошаровими). Мають найкращу тягову здатність, витримують більші перевантаження, вимагають малих діаметрів шківів, однак непридатні для роботи в умовах їдких пар й агресивних газів.

Паси із синтетичних матеріалів є найбільш перспективними. Мають високу статичну міцність і довговічність. Армовані плівкові багатошарові паси на основі синтетичних поліамідних матеріалів можуть працювати при швидкостях до 80 м/с і передавати потужність до 3000 кВт. Для підвищення тягової здатності синтетичних пасів використовують спеціальні фрикційні покриття їхньої робочої поверхні.

Таблиця  – Деякі відомості про плоскі паси, використовувані 
в розрахунках

| Матеріал паса | Кількість шарів (прокладок) | Товщина паса , мм | Мінімальний діаметр , мм | Ширина паса , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рекомендований | допустимий |  |
| Шкіряний | Одинарний | 1 | 3,0...3,5 | 100 | 80 | 10, 16, 20, 25 |
|  |  |  | 3,5...4,0 | 125 | 100 | 32, 40, 50 |
|  |  |  | 4,0...4,5 | 160 | 125 | 63, 71 |
|  |  |  | 4,5...5,0 | 180 | 140 | 80, 90, 100, 112 |
|  |  |  | 5,0...5,5 | 200 | 160 | 125, 140 |
|  |  |  | 5,5...6,0 | 224 | 180 | 160, 180, 200, 224, 250...560 |
|  | Подвійний | 2 | 7,5...8,0 | 280 | 224 | 80, 90, 100, 112 |
|  |  |  | 9,0...9,5 | 315 | 250 | 125, 140 |
|  |  |  | 9,5...10,0 | 355 | 280 | 160, 180, 200, 224, 250...560 |
| Текстильний | Бавовняний | 4 | 4,5 | 125 | 112 | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100 |
|  |  | 6 | 6,5 | 200 | 180 | 50, 60, 75, 90, 100, 125, 150 |
|  |  | 8 | 8,5 | 315 | 280 | 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
|  | Вовняний | 3 | 6 | 180 | 160 | 50, 60, 75, 90 |
|  |  | 4 | 9 | 320 | 280 | 100, 115, 125, 150, 175 |
|  |  | 5 | 11 | 450 | 400 | 200, 225, 250, 350, 400, 450, 500 |
| Прогумований | 2, 3, 4, 5 | Табл. 66 | 10, 16, 20, 25 |
|  | 3, 4, 5 |  | 50, (60), 63, (70), 71, (75) |
|  | 3, 4, 5, 6 |  | 80, (85), 90, 100, 112 |
|  | 4, 5, 6 |  | (115), 125, 160, 180, 200, 224, 250 |
|  | 4, 5, 6, 7, 8 |  | 280, (300), 355 |
|  | 5, 6, 7, 8 |  | 400, 455 |
|  | 5, 6, 7, 8, 9 |  | 500, (550), 560 |

Примітка. Ширину, зазначену в дужках, бажано не застосовувати.

Таблиця  – Параметри плоских пасів

| Кількість прокладок | Товщина паса , мм | Мінімальний діаметр , мм |
| --- | --- | --- |
|  | Бельтинг Б-820 | Бельтинг БКНЛ-65 | рекомендований | допустимий |
|  | Без прошарків | Із прошарками |  |  |  |
| 2 | 2,5 | 3 | – | 100 | 80 |
| 3 | 3,75 | 4,5 | 3,6 | 160 | 125 |
| 4 | 5 | 6 | 4,8 | 224 | 160 |
| 5 | 6,25 | 7,5 | 6,0 | 280 | 250 |
| 6 | 7,5 | 9 | 7,2 | 360 | 315 |
| 7 | 8,75 | 10,5 | 8,4 | 450 | 400 |
| 8 | 10 | 12 | 9,6 | 560 | 500 |
| 9 | 11,25 | 13,6 | 10,8 | 630 | 560 |

Шківи для звичайних плоскопасових передач найчастіше виконують литими чавунними й тонкостінними. До діаметра шківа 300..400 мм обід з маточиною з'єднують плоским або конічним диском з полегшувальними отворами, при більших діаметрах – одним або двома рядами спиць еліптичної в перерізі форми.

Основними розмірами шківа є: діаметр , ширина обода  й стріла опуклості . Рекомендується призначати більший діаметр маточини таким, що дорівнює , а довжину – , де  – діаметр вала. Шківи повинні статично балансуватися.

### 5.1.2 Рекомендований порядок розрахунку передачі

Для проектування передачі повинні бути задані: найбільша довгостроково передана потужність на ведучому шківі  й момент , частота обертання ведучого шківа , передаточне число , вид передачі й спосіб її натягування, режим експлуатації.

Мета розрахунку – при обраному виді (типі) паса визначити:

- розміри паса ;

- розміри шківів

- сили, що діють на вали передачі.

Порядок розрахунку

1 Вибрати вид (тип, матеріал) паса, узгоджуючи з умовами експлуатації передачі; спосіб натягання. Вибрати параметри паса:  (див. табл. 65, 66, 69). При цьому мати на увазі, що найбільше поширення одержали гумотканинні паси (ГОСТ 23831-79).

2 Розрахувати орієнтовний діаметр меншого шківа за емпіричною формулою:

. 				()

Призначити стандартний діаметр  (табл. 67).

Таблиця  – Основні розміри шківів для плоских приводних пасів

| Діаметр шківа, мм | Стріла опуклості, мм | Ширина обода, мм | Ширина паса, мм | Діаметр шківа, мм | Стріла опуклості, мм | Ширина обода, мм | Ширина паса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 0,3 | 16...80 | 10...71 | 280 | 0,8 | 32...280 | 25...250 |
| 80 |  | 16...80 | 10...71 | 315 | 1,0 | 40...315 | 32...280 |
| 90 |  | 16...90 | 10...80 | 355 |  | 40...355 | 32...315 |
| 100 |  | 16...100 | 10...90 | 400 | При Вш ≤ 125 мм – 1,0. При Вш = 140 мм і Більше –1,53 | 50...400 | 40...355 |
| 112 |  | 16...112 | 10...100 | 450 |  | 50...450 | 40...400 |
| 125 | 0,4 | 16...125 | 10...112 | 500 |  | 63...500 | 50...450 |
| 140 |  | 16...140 | 10...125 | 560 |  | 63...560 | 50...500 |
| 160 | 0,5 | 20...160 | 16...140 | 630 |  | 71...630 | 63...560 |
| 180 |  | 20...180 | 16...160 | 710 |  | 80...630 | 71...560 |
| 200 | 0,6 | 25...200 | 20...180 | 800 |  | 90...630 | 80...560 |
| 224 |  | 29...224 | 20...200 | 900 |  | 100...630 | 90...560 |
| 250 | 0,8 | 32...250 | 25...224 | 1000 |  | 112...630 | 100...560 |

Примітки:

1 Розмір ширини обода в зазначених межах брати з ряду: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630.

2 Ширина паса в зазначених межах передбачається обраною з ряду: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 224, 250, 312, 335, 400, 450, 500.

3 Виконати перевірку:

- 30...40 – для гумотканинних пасів;

- 25...30 – для бавовняних пасів;

- 25...35 – для шкіряних пасів;

- 70...80 – для плівкових пасів зі спеціальних синтетичних матеріалів.

Якщо умова не виконується, варто призначити інший діаметр .

4 Розрахувати діаметр більшого шківа:

,					()

де  – коефіцієнт пружного ковзання, вибирається з табл. 68.

Таблиця  – Основні характеристики передачі

| Вид передачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відкрита | До 6 |  | 0,96 | 0,01...0,02 | 30 |
| З натяжним роликом | До 10 |  | 0,95 | 0,01...0,015 | 25 |

Отримане значення округлити до найближчого стандартного розміру (див. табл. 67).

5 Розрахувати фактичне передаточне число передачі:

.				()

Для пасових передач допускається відхилення фактичного передаточного числа від номінального до 4%.

6 Призначити орієнтовну міжосьову відстань передачі (див. табл. 68).

7 Розрахувати орієнтовну довжину паса:

.			()

Оскільки плоскі паси випускаються промисловістю відрізками кінцевої довжини, не існує стандартного ряду довжин плоских пасів й .

8 Перевірка. Варто мати на увазі, що призначена міжосьова відстань  і довжина паса  повинні задовольняти таким умовам.

Кут обхвату пасом меншого шківа

.			()

Кількість пробігів паса по контуру в одиницю часу

,					()

де  – колова швидкість шківів (приблизно швидкість паса). Згідно з табл. 68 для відкритої передачі .

При виконанні умов (90), (91) остаточно приймається міжосьова відстань .

При невиконанні умов (90), (91) варто збільшити міжосьову відстань .

9 Розрахувати допустиме питоме колове зусилля:

,				()

де  – допустиме колове зусилля, що передається одиницею ширини паса в горизонтальній передачі при куті обхвату , швидкості , спокійній роботі й нормальних умовах навколишнього середовища; знайдені експериментально значення , що забезпечують оптимальні умови експлуатації передачі (високий ККД, незначне ковзання), наведені в табл. 69, 70; рекомендації щодо призначення напружень від попереднього натягу  й питомих зусиль від попереднього натягу  дає табл. 71;

– коефіцієнт, що враховує нахил відкритої передачі щодо горизонту, вибирається з табл. 72; для передачі з натяжним роликом і відкритою передачею з автоматичним натягом ;

- коефіцієнт кута обхвату пасом меншого шківа. Обчислюється за формулою:

.				()

Таблиця  – Розрахункові параметри для гумотканинних пасів 
з бельтингу БКНЛ-65 і Б-820

| Кількість прокладок паса | Товщина паса , мм | Стандартна ширина , мм | Діаметр меншого шківа , мм | Питоме колове зусилля , при натягу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 2,25 | 2,5 |
| 2 | 3 | 20, 25, 30, 40, 45 | 80 | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
|  |  |  | 100 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
|  |  |  | 125 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
| 3 | 4,5 | 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 125, 150, 200, 250 | 125 | 7,1 | 8,3 | 8,8 |
|  |  |  | 160 | 7,3 | 8,5 | 9,1 |
|  |  |  | 200 | 7,5 | 8,7 | 9,3 |
| 4 | 6 |  | 180 | 10,2 | 11,1 | 12,0 |
|  |  |  | 224 | 10,5 | 11,4 | 12,3 |
|  |  |  | 280 | 10,7 | 11,6 | 12,5 |
| 5 | 7,5 |  | 250 | 12,7 | 14,0 | 15,1 |
|  |  |  | 315 | 13,0 | 14,4 | 15,5 |
|  |  |  | 400 | 13,2 | 14,6 | 15,8 |

Таблиця  – Питоме колове зусилля

| Кількість шарів | Товщина , мм | Діаметр меншого шківа , мм | Питоме колове зусилля , при напруженні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| Шкіряні паси |
| 1 | 3 | 80 100 125 | 4,9 5,5 6,0 | 5,4 6,1 6,5 | 5,7 6,4 7,0 | 6,6 7,4 8,1 |
|  | 3,5 | 100 125 160 | 6,1 6,7 7,2 | 6,5 7,3 7,9 | 7,2 7,9 8,6 | 7,6 8,6 9,5 |
|  | 4,0 | 125 160 200 | 7,4 7,9 8,4 | 7,9 8,7 9,3 | 8,3 9,2 9,9 | 9,2 10,3 11,1 |
|  | 4,5 | 140 180 224 | 8,0 8,9 9,5 | 8,8 9,7 10,4 | 9,3 10,4 11,1 | 10,3 11,6 12,5 |
|  | 5 | 160 200 250 | 9,0 9,9 10,5 | 9,9 10,9 11,6 | 10,5 11,6 12,4 | 11,7 12,9 13,9 |
|  | 5,5 | 180 224 280 | 10,1 11,0 11,7 | 11,0 12,0 12,8 | 11,7 12,8 13,7 | 13,0 14,3 15,4 |
| Текстильні бавовняні паси |
| 4 | 4,5 | 112 140 180 | 6,2 6,8 7,2 | 6,7 7,3 7,8 | 7,1 7,8 8,3 | 7,7 8,4 9,1 |
| 6 | 6,5 | 180 224 280 | 9,3 10,1 10,5 | 10,1 10,8 11,3 | 10,7 11,5 12,1 | 11,6 12,6 13,3 |
| 8 | 8,5 | 280 360 450 | 12,9 13,7 14,1 | 13,9 14,8 15,4 | 14,9 15,8 16,5 | 16,2 17,4 18,2 |
| Текстильні вовняні паси |
| 3 | 6 | 160 200 250 | 7,1 7,7 8,1 | 7,6 8,2 8,7 | 7,8 8,6 9,2 | 7,9 8,8 9,5 |
| 4 | 9 | 280 360 450 | 10,4 11,4 12,1 | 12,1 13,0 13,6 | 12,6 13,7 14,4 | 12,8 14,0 14,9 |
| 5 | 11 | 400 500 630 | 14,4 15,2 15,8 | 15,3 16,3 17,0 | 16,3 17,3 18,1 | 16,8 17,8 18,7 |

Таблиця  – Рекомендовані значення  і

| Передача |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відкрита | Натяг за рахунок пружності паса й кут нахилу лінії центрів шківів щодо горизонту ˚ | 1,6 | 2 |
|  | Натяг за рахунок пружності паса й кут нахилу лінії центрів шківів щодо горизонту ˚; натяг переміщенням одного з валів | 1,8 | 2,25 |
|  | Натяг автоматичний | 2,0 | 2,5 |
| З натяжним роликом |  |  |

Таблиця  – Коефіцієнт кута нахилу лінії центрів передачі щодо горизонту

| Кут нахилу передачі щодо горизонту | 0о...60о | 60о...80о | 80о...90о |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

– коефіцієнт швидкості, обчислюється за формулою:

;					()

для передачі з натяжним роликом і відкритої з автоматичним натягом ;

– коефіцієнт режиму роботи, вибирається за табл. 73.

10 Розрахувати потрібну ширину паса за формулою:

,						()

де  –колова (корисна) сила:

.				()

Розраховане значення  округлити в більший бік до стандартного розміру (див. табл. 65, 69).

Примітка. Якщо з габаритних міркувань доводиться призначати міжосьову відстань меншу від задовольняючої умови (91), варто збільшити розрахункову ширину паса, узгоджуючись із рекомендаціями табл. 74.

11 Розрахувати площу поперечного перерізу паса:

.

12 Розрахувати ширину шківа:

.					()

З урахуванням рекомендацій табл. 67 призначити ширину шківа .

| Таблиця – Значення коефіцієнта режиму роботи Cp |  |
| --- | --- |
| Продовження таблиці 73 |  |

Таблиця  – Рекомендації зі збільшення

|  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відсоток збільшення ширини паса | 20 | 15 | 10 | 5 |

13 Розрахувати стрілу опуклості шківа (рис. 18):

.					()

Рисунок  – Шків плоскопасової передачі

14 Розрахувати потрібну силу попереднього натягу:

- у передачах шкіряним і текстильним пасом –

;					()

- у передачах прогумованим пасом –

,					()

де  – кількість шарів (прокладок) паса.

15 Розрахувати силу, що діє на вали пасової передачі, за формулою:

.					()

Примітка. Іноді виникає необхідність у виконанні додаткових розрахунків.

1 У передачах із натяжним роликом додатково розраховується сила притискування ролика до веденої вітки передачі:

,				()

де  – кут між вітками паса, що набігає й збігає з ролика.

Кут обхвату шківів і ролика визначається графічною побудовою контуру паса.

Довжина паса

,				()

де – довжина прямолінійних ділянок контуру;

– кути обхвату пасом шківів і ролика;

di – діаметри шківів і ролика.

Діаметр натяжного ролика , ширина дорівнює ширині шківів, розміщати його треба ближче до ведучого шківа так, щоб кут обхвату пасом ролика був близько 60˚.

2 У відкритій передачі з нерегульованою міжосьовою відстанню визначають величину, на яку треба скоротити теоретичну довжину паса  для створення попереднього натягу:

,					()

де  – модуль пружності Юнга (табл. 75).

Таблиця  – Модуль пружності матеріалу паса

| Пас | Шкіряний | Текстильний | Прогумований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вовняний | бавовняний |  |
| Е, МПа | 120...200 | ≈100 | 140...180 | ≈200 |

При виборі , відповідно до наведених вище рекомендацій, довговічність паса забезпечується близько 1000 годин (іноді до 2500 годин).

## 5.2 Передача клиновими й поліклиновими пасами

### 5.2.1 Короткі відомості про передачу і її елементи

Клинова форма паса при відповідних жолобчастих шківах забезпечує краще зчеплення його зі шківом (сила зчеплення більша приблизно в 3 рази), що дозволяє в порівнянні із плоскопасовою передачею знизити попередній натяг пасів й, відповідно, зменшити сили, що діють на вали шківів, істотно зменшити міжосьові відстані, допускати більші передаточні числа. Клинові паси випускаються промисловістю замкнутими, тому шківи повинні бути розміщені на консолях валів і міжосьова відстань у відкритій передачі повинна бути регульованою.

Клинові паси нормального перерізу (ГОСТ 1284.1-89) випускаються переважно з несучим елементом у вигляді спеціальної кордової тканини (кордтканинні), але бувають паси з несучим елементом у вигляді шнурів (кордшнурові). Останні більш гнучкі й довговічні, дозволяють застосовувати шківи менших діаметрів, забезпечують підвищений ККД передачі.

Стандартне позначення паса – Б-1800 ГОСТ 1284.1-89 (літера – тип (переріз) паса, цифра – довжина по нейтральному шару).

Крім нормальних, випускаються вузькі паси, у яких інше співвідношення: b ∕ h. Ці паси кордшнурові, при рівній із нормальними площі перерізу мають більшу навантажувальну здатність, допускають колову швидкість до 35...40 м/с, при підвищеному попередньому натягу забезпечують більш високий ККД передачі. Стандартне позначення паса – 
УА-1800 РТМ-51-15-15-70.

Кут вклинювання трапецеїдального профілю недеформованого клинового паса – 40о. Матеріал паса – гума, у яку завулканізований несучий елемент у районі нейтральної (по вигину) площини. Зовні пас обгорнений привулканізованою косошарою тканиною. Паси випускаються нескінченно-замкнутими.

Поліклиновий пас (РТМ-38-40528-74) представляє своєрідний прогумований плоский пас, середній несучий шар якого виконаний у вигляді високоміцного шнурового корда, з подовжніми клиновими виступами з гуми на внутрішній стороні. Кут клина недеформованого виступу – 40о. Весь профіль обгорнений привулканізованою тканиною. Зверху тканина укладається в кілька шарів, що надають пасу поперечну жорсткість. Стандартне позначення паса – 1800Л-16 РТМ 38-40528-74 (1800 – довжина паса по нейтральному шару, мм; 16 – кількість клинових виступів; літера – тип (переріз) паса). Від широкого паса відрізають потрібну ширину, що відповідає розрахунковій кількості виступів. Поліклинові паси випускаються нескінченно-замкнутими.

Шківи для передач клиновими й поліклиновими пасами звичайно виконують литими з чавуну СЧ 15-32 або алюмінієвих сплавів. Від шківів для плоскопасових передач відрізняються профільною формою обода.

### 5.2.2 Рекомендований порядок розрахунку передачі клиновими пасами

Для проектування передачі повинні бути задані: найбільша довгостроково передана потужність на ведучому шківі  й момент , частота обертання ведучого шківа , передаточне число , режим експлуатації (призначення й режим роботи машини, тип двигуна й т. д.).

Мета розрахунку – при обраному типорозмірі пасів визначити:

- необхідну кількість пасів для передачі;

- розміри шківів ( , , профіль обода);

- міжосьову відстань з межами регулювання в менший та більший бік;

- сили, що діють на вали.

Порядок розрахунку

1 Вибрати типорозмір (переріз) паса (табл. 76). Якщо можливі варіанти, варто мати на увазі, що при меншому перерізі паса передача буде більш компактною, але буде потрібна більша кількість паралельно працюючих пасів.

Таблиця  – Короткі відомості про клинові паси, використовувані при розрахунках

| Тип паса і його позначення |  | Площа перерізу А, мм2 | Найменша довжина l, мм | Найбільша довжина l, мм | Мінімально допуст. діаметр шківа, мм | Застосовувати при моменті на ведучому шківі Т, Нּм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинові паси нормального перерізу |
| О А Б В Г Д Е | 8,5 11 14 19 27 32 42 | 10 13 17 22 32 38 50 | 6 8 10,5 13,5 19 23,5 30 | 2,1 2,4 4 4,8 6,9 8,3 11 | 47 81 138 230 476 692 1170 | 400 560 800 1800 3150 4500 6300 | 2500 4000 6300 10600 15000 18000 18000 | 63 90 125 200 315 500 800 | < 30 10...30 30...120 120...350 450...2400 1600...6000 > 4000 |
| Клинові паси вузького перерізу |
| УО УА УБ УВ | 8,5 11 14 19 | 10 13 17 22 | 8 10 13 18 | 2 2,8 3,5 4,8 | 56 95 158 278 | 630 800 1250 2000 | 3550 4500 8000 8000 | 63 90 140 224 | < 150 90...400 300...2000 > 1500 |

2 Вибрати діаметр меншого шківа  (див. табл. 76).

Без гострої потреби не слід призначати мінімально допустимий діаметр шківа – це приведе до різкого зниження довговічності паса. Краще вибрати стандартне значення  на два-три ступеня більше мінімально допустимого з ряду стандартних значень діаметрів шківів для всіх клинових і поліклинових пасів: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000.

3 Розрахувати діаметр більшого шківа:

,				()

де  – коефіцієнт пружного ковзання, вибирається з табл. 77.

Таблиця  – Основні характеристики передачі

| Вид передачі |  | а, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновими пасами: кордтканинними; кордшнуровими | 7 (10) | , − див. табл. 78 | 0,87...0,92 | 0,020 | 30 |
|  |  |  | 0,92...0,96 | 0,015 |  |
| Поліклиновими пасами | 10 (15) |  | 0,94...0,97 | 0,015 | 35 |

Отримане значення округлити до найближчого стандартного розміру з ряду стандартних чисел.

4 Розрахувати фактичне передаточне число передачі:

.				()

Для пасових передач допускається відхилення фактичного передаточного числа від номінального до 4%.

5 Призначити орієнтовну міжосьову відстань передачі (табл. 78).

Таблиця  – Рекомендовані величини міжосьових відстаней

| Вид передачі | при |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 і більше |
| Клиновими пасами |  |  |  |  |  |  |
| Поліклиновими пасами |  |  |  |  |  |  |

6 Розрахувати орієнтовну довжину паса:

.			()

Округлити довжину клинового паса до найближчого стандартного значення з табл. 79.

7 Розрахувати дійсну міжосьову відстань передачі, що відповідає стандартній довжині паса:

,			()

де ;

.

Таблиця  – Стандартні довжини клинових і поліклинових пасів, мм

| 1й ряд | 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2300, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 |
| --- | --- |
| 2й ряд | 425, 475, 530, 600, 670, 750, 850, 950, 1060, 1180, 1320, 1500, 1700, 1900, 2120, 2360, 2650, 3000, 3350, 3750, 4250, 4750, 5300, 6000, 6700, 7500, 8500, 9500, 10600, 11800, 13200, 15000, 17000 |

Примітка. Для вузьких клинових і поліклинових пасів довжини вибирати з ряду 1.

8 Визначити з урахуванням рекомендацій величину необхідного зближення й розсування шківів.

Рекомендується зближення шківів для надягання паса , розсування для створення попереднього натягу й компенсації витяжки паса .

Призначити межі зміни міжосьової відстані з урахуванням 
рекомендацій:

;					()

.				()

9 Перевірка. Варто мати на увазі, що призначені міжосьова відстань , довжина паса  й діаметри шківів  повинні задовольняти таким умовам:

Кут обхвату пасом меншого шківа

.			()

Кількість пробігів паса по контуру в одиницю часу

,				()

де  – колова швидкість шківів (приблизно швидкість паса). Згідно з табл. 77для відкритої передачі .

При невиконанні умов (111), (112) варто збільшити міжосьову відстань .

10 Розрахувати допустиму потужність, що може передати один пас обраного типорозміру в заданих умовах експлуатації:

,				()

де  – потужність, передана одним клиновим пасом при  довжині  й спокійній однозмінній роботі, наведена в табл. 80, 81;

Таблиця  – Потужність , передана одним клиновим пасом 
нормального перерізу при , довжині  й спокійній 
однозмінній роботі

| Переріз паса | Діаметр меншого шківа , мм | Потужність при швидкості |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| О | 63 71 80 90 100 | 0,31 0,37 0,40 0,44 0,46 | 0,49 0,56 0,62 0,67 0,70 | 0,82 0,95 1,07 1,16 1,24 | 1,03 1,22 1,41 1,56 1,67 | 1,11 1,37 1,60 1,73 1,97 | – 1,40 1,65 1,90 2,10 | – – – 1,85 2,04 |
| А | 90 100 112 125 140 | 0,56 0,62 0,70 0,74 0,80 | 0,84 0,95 1,05 1,15 1,23 | 1,39 1,60 1,82 2,00 2,18 | 1,75 2,07 2,39 2,66 2,91 | 1,88 2,31 2,74 3,10 3,44 | – 2,29 2,82 3,27 3,70 | – – 2,50 3,14 3,64 |
| Б | 125 140 160 180 200 | 0,92 1,07 1,20 1,30 1,40 | 1,39 1,61 1,83 2,01 2,15 | 2,26 2,70 3,15 3,51 3,79 | 2,80 3,45 4,13 4,66 5,08 | – 3,83 4,73 5,44 6,00 | – – 4,88 5,76 6,43 | – – 4,47 5,33 6,38 |
| В | 200 224 250 280 315 | 1,85 2,08 2,28 2,46 2,63 | 2,77 3,15 3,48 3,78 4,07 | 4,59 5,35 6,02 6,63 7,19 | 5,80 6,95 7,94 8,86 9,71 | 6,33 7,86 9,18 10,4 11,5 | – 7,95 9,60 11,1 12,5 | – 7,06 9,05 10,9 12,5 |
| Г | 355 400 450 500 560 | 4,46 4,94 5,36 5,70 5,90 | 6,74 7,54 8,24 8,80 9,24 | 11,4 13,0 14,4 15,5 16,6 | 14,8 17,2 19,3 21,0 22,5 | 16,8 20,0 22,8 25,0 27,0 | 17,1 21,1 24,6 27,5 29,8 | 15,4 20,2 24,5 27,8 31,0 |
| Д | 500 560 630 710 800 | 6,84 7,45 8,02 8,53 9,0 | 10,4 11,4 12,4 13,2 14,0 | 17,2 19,9 21,8 23,5 25,0 | 23,5 26,5 29,4 31,9 34,2 | 27,1 31,1 34,9 38,3 41,3 | 28,2 33,3 38,0 42,3 46,1 | – 32,6 38,3 43,4 47,9 |

Таблиця  – Потужність , передана одним вузьким клиновим 
пасом при , довжині  й спокійній однозмінній роботі

| Переріз паса | Діаметр меншого шківа , мм | Потужність при швидкості |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Y0 l0 = 1600 мм | 63 | 0,68 | 0,95 | 1,50 | 1,80 | 1,85 | – | – | – | – |
|  | 71 | 0,78 | 1,18 | 1,95 | 2,46 | 2,73 | 2,65 | – | – | – |
|  | 80 | 0,90 | 1,30 | 2,34 | 3,06 | 3,50 | 3,66 | – | – | – |
|  | 90 | 0,92 | 1,55 | 2,65 | 3,57 | 4,20 | 4,50 | 4,55 | – | – |
|  | 100 | 1,07 | 1,66 | 2,92 | 3,95 | 4,72 | 5,20 | 5,35 | – | – |
|  | 112 | 1,15 | 1,80 | 3,20 | 4,35 | 5,25 | 5,85 | 6,15 | 6,05 | – |
|  | 125 | 1,22 | 1,90 | 3,40 | 4,70 | 5,70 | 6,42 | 6,85 | 6,90 | 6,50 |
| YА l0 = 2500 мм | 90 | 1,08 | 1,56 | 2,57 | – | – | – | – | – | – |
|  | 100 | 1,26 | 1,89 | 3,15 | 4,04 | 4,46 | – | – | – | – |
|  | 112 | 1,41 | 2,17 | 3,72 | 4,88 | 5,61 | 5,84 | – | – | – |
|  | 125 | 1,53 | 2,41 | 4,23 | 5,67 | 6,60 | 7,12 | 7,10 | – | – |
|  | 140 | 1,72 | 2,64 | 4,70 | 6,30 | 7,56 | 8,25 | 8,43 | 7,94 | – |
|  | 160 | 1,84 | 2,88 | 5,17 | 7,03 | 8,54 | 9,51 | 9,94 | 9,66 | 8,80 |
|  | 180 | 1,94 | 3,04 | 5,50 | 7,65 | 9,22 | 10,41 | 11,1 | 11,0 | 10,3 |
|  | 200 | 2,03 | 3,11 | 5,78 | 8,10 | 9,90 | 11,15 | 11,95 | 12,1 | 11,7 |
| YБ l0 = 3550 мм | 140 | 1,96 | 2,95 | 5,0 | 6,37 | – | – | – | – | – |
|  | 160 | 2,24 | 3,45 | 5,98 | 7,88 | 9,10 | 9,49 | – | – | – |
|  | 180 | 2,46 | 3,80 | 6,70 | 9,05 | 10,6 | 11,4 | 11,5 | – | – |
|  | 200 | 2,64 | 4,12 | 7,9 | 10,0 | 11,9 | 13,1 | 13,3 | 12,6 | – |
|  | 224 | 2,81 | 4,26 | 7,88 | 10,7 | 13,0 | 14,6 | 15,1 | 14,7 | 13,2 |
|  | 250 | 3,0 | 4,66 | 8,50 | 11,6 | 14,1 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 15,3 |
|  | 280 | 3,05 | 4,86 | 8,90 | 12,2 | 15,0 | 17,0 | 18,3 | 18,4 | 17,2 |
|  | 315 | – | 5,03 | 9,22 | 12,9 | 15,8 | 18,1 | 19,6 | 19,9 | 19,4 |
| YВ l0 = 5600 мм | 224 | 3,55 | 5,45 | 9,40 | 12,3 | 14,1 | – | – | – | – |
|  | 250 | 3,93 | 6,05 | 10,6 | 14,2 | 16,6 | 17,6 | 17,1 | – | – |
|  | 280 | 4,18 | 6,60 | 11,5 | 16,3 | 18,7 | 25,0 | 27,0 | – | – |
|  | 315 | 4,7 | 7,08 | 12,8 | 17,4 | 29,0 | 23,2 | 23,9 | 22,7 | 20,0 |
|  | 355 | – | 7,63 | 13,8 | 18,8 | 22,9 | 25,5 | 26,8 | 26,1 | 23,3 |
|  | 400 | – | 8,04 | 14,6 | 20,0 | 24,5 | 27,8 | 29,4 | 29,1 | 27,0 |
|  | 450 | – | 8,30 | 15,3 | 21,2 | 26,1 | 30,3 | 31,4 | 32,0 | 30,0 |

– коефіцієнт кута обхвату пасом меншого шківа, обчислюється за формулою:

;				()

– коефіцієнт довжини паса, обчислюється за формулою:

;					()

– коефіцієнт режиму роботи. Вибирається за табл. 73.

11 Розрахувати потрібну кількість клинових пасів:

,					()

12 Розрахувати остаточну кількість пасів з урахуванням нерівномірності розподілу навантаження між ними:

,					()

де  – коефіцієнт кількості пасів, вибирається за табл. 82.

Таблиця  – Коефіцієнт кількості пасів

| Кількість пасів | 1 | 2...3 | 4...6 | Понад 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Примітка. У нормально працюючій клинопасовій передачі не слід допускати кількість паралельно працюючих пасів більше 8.

13 З урахуванням рекомендацій табл. 83, 84 і формули (118) розрахувати й накреслити профіль обода шківа.

()

14 Розрахувати потрібну силу попереднього натягу:

.				()

15 Розрахувати силу, що діє на вали пасової передачі, за формулою:

.					()

### 5.2.3 Рекомендований порядок розрахунку передач поліклиновими пасами

Розрахунок передач поліклиновими пасами виконується в тій же послідовності й за тими самими формулам, що й передач клиновими пасами.

Для проектування передачі повинні бути задані: найбільша довгостроково передана потужність на ведучому шківі  й момент , частота обертання ведучого шківа , передаточне число , режим експлуатації (призначення й режим роботи машини, тип двигуна й т. д.).

Таблиця  – Основні розміри шківів для передачі клиновими пасами нормальних перерізів

| Розміри | Переріз паса |
| --- | --- |
|  | О | А | Б | В | Г | Д | Е |
| C | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,7 | 8,1 | 9,6 | 12,5 |
| е | 7,5 | 9 | 11 | 14,5 | 20 | 23,5 | 31 |
| t | 12 | 15 | 19 | 25,5 | 37 | 44,5 | 58 |
| S | 8 | 10 | 18,5 | 17 | 24 | 29 | 38 |
| φ0 при d | 34о 63...70 | 34о 30...112 | 34о 125...160 | – | – | – | – |
|  | 36о 80...100 | 36о 125...160 | 36о 180...224 | 36о 200...315 | 36о 315...450 | 36о 500...560 | – |
|  | 38о 112...160 | 38о 180...400 | 38о 250...500 | 38о 355...630 | 38о 500...500 | 38о 630...1100 | 38о 800...1400 |
|  | 40о 180 | 40о 450 | 40о 560 | 40о 710 | 40о 1000 | 40о 1250 | 40о 1600 |

Таблиця  – Основні розміри шківів для передачі вузькими 
клиновими пасами

| Розміри шківа, мм (ескіз див. табл. 83) | Переріз паса |
| --- | --- |
|  | УО | УА | УБ | УВ |
| C | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,7 |
| е | 10 | 13 | 17 | 19 |
| t | 12 | 15 | 19 | 26 |
| S | 8 | 10 | 12,5 | 17 |
| φ0 при d | 34о 63...80 | 34о 90...112 | 34о 140...180 | 34о 224...315 |
|  | 38о 90 | 38о 125 | 38о 200 | 38о 355 |

Мета розрахунку – при обраному типорозмірі паса визначити:

- необхідну кількість клинових виступів паса для передачі;

- розміри шківів (, , профіль обода);

- міжосьову відстань із межами регулювання в менший і більший боки;

- сили, що діють на вали.

Порядок розрахунку

1 Вибрати типорозмір (переріз) паса (табл. 85). Якщо можливі варіанти, варто мати на увазі, що при меншому перерізі паса передача буде більш компактною, але буде потрібна більша кількість клинових виступів.

Таблиця  – Короткі відомості про поліклинові паси

| Тип паса і його позначення |  | Найменша довжина lmin, мм | Найбільша довжина lmax, мм | Мінімальний допустимий діаметр шківа d1, мм | Застосовувати при моменті на ведучому шківі Т, Нּм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кількість ребер |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рекомендована | припустима |  |  |  |  |
| К Л М | 8,4 4,8 9,5 | 4 9,5 16,7 | 2,35 4,85 10,35 | 2...36 4...20 4...20 | 36 50 50 | 400 1250 2000 | 2000 4000 4000 | 40 80 180 | < 40 18...400 > 130 |

2 Вибрати діаметр меншого шківа  (див. табл. 85).

Без гострої потреби не слід призначати мінімально допустимий діаметр шківа – це приведе до різкого зниження довговічності паса. Краще вибрати стандартне значення  на два-три ступеня більше від мінімально допустимого з ряду стандартних значень діаметрів шківів для всіх клинових і поліклинових пасів: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000.

3 Розрахувати діаметр більшого шківа:

,					()

де  – коефіцієнт пружного ковзання, вибирається з табл. 77.

Отримане значення округлити до найближчого стандартного розміру з ряду стандартних чисел.

4 Розрахувати фактичне передаточне число передачі:

.				()

Для пасових передач допускається відхилення фактичного передаточного числа від номінального до 4%.

5 Призначити орієнтовну міжосьову відстань передачі (див. табл. 78).

6 Розрахувати орієнтовну довжину паса:

.			()

Округлити довжину клинового паса до найближчого стандартного значення з табл. 79.

7 Розрахувати дійсну міжосьову відстань передачі, що відповідає стандартній довжині паса:

,			()

де ;

.

8 Визначити, з урахуванням рекомендацій, величину необхідного зближення й розсування шківів.

Рекомендується зближення шківів для надягання паса , розсування для створення попереднього натягу й компенсації витяжки паса .

Призначити межі зміни міжосьової відстані з урахуванням 
рекомендацій:

;				()

.					()

9 Перевірка. Варто мати на увазі, що призначені міжосьова відстань , довжина паса  й діаметри шківів  повинні задовольняти таким умовам:

Кут обхвату пасом меншого шківа

.			()

Кількість пробігів паса по контуру в одиницю часу

,				()

де  – колова швидкість шківів (приблизно швидкість паса). Згідно з табл. 77 для відкритої передачі .

При невиконанні умов (127), (128) варто збільшити міжосьову відстань .

10 Розрахувати допустиму потужність, що може передати один пас обраного типорозміру з 10 клиновими виступами в заданих умовах експлуатації:

,				()

де  – потужність, передана одним клиновим пасом при , довжині  й спокійній однозмінній роботі, наведена в табл. 86;

– коефіцієнт кута обхвату пасом меншого шківа, обчислюється за формулою:

;				()

– коефіцієнт довжини паса, обчислюється за формулою:

;					()

– коефіцієнт режиму роботи, вибирається за табл. 73.

11 Розрахувати потрібну кількість клинових виступів:

.					()

Примітка. Рекомендується застосовувати паси з парною кількістю клинових виступів.

12 З урахуванням рекомендацій табл. 87 і формули (133) розрахувати й накреслити профіль обода шківа:

()

Таблиця  – Потужність , передана одним поліклиновим пасом з 10 клиновими виступами при , довжині  й спокійній однозмінній роботі

| Перетин паса | Діаметр меншого шківа , мм | Потужність при швидкості |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| К l0 = 710 мм | 40 | 0,65 | 1,40 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | – | – | – |
|  | 45 | 0,70 | 1,55 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | – | – |
|  | 50 | 0,76 | 1,65 | 2,9 | 4,0 | 4,9 | 5,3 |  |  |
|  | 56 | 0,80 | 1,80 | 3,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 6,2 |  |
|  | 63 | 0,85 | 1,90 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 6,8 |  |
|  | 71 | 0,88 | 2,00 | 3,6 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | 7,6 |
|  | 80 | 0,92 | 2,05 | 3,7 | 5,2 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
|  | 90 | 0,95 | 2,15 | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,7 |
|  | 100 | 0,97 | 2,20 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | – |
|  | 112 | 1,00 | 2,25 | 4,1 | 5,8 | 7,2 | 8,2 | 9,1 | – |
|  | 125 | 1,02 | 2,30 | 4,2 | 6,0 | 7,5 | 8,7 | 9,5 | – |
| Л l0 = 1600 мм | 80 | 1,9 | 3,9 | 6,4 | 7,9 | 8,3 | – | – | – |
|  | 90 | 2,2 | 4,5 | 7,6 | 9,7 | 10,8 | – | – | – |
|  | 100 | 2,3 | 5,0 | 8,6 | 11,2 | 12,7 | 13,0 | – | – |
|  | 112 | 2,54 | 5,5 | 9,6 | 12,7 | 14,7 | 15,3 | – | – |
|  | 125 | 2,7 | 5,9 | 10,4 | 13,9 | 16,3 | 17,4 | 17,0 | – |
|  | 140 | 2,9 | 6,3 | 11,0 | 15,0 | 17,8 | 19,2 | 19,0 | 17,2 |
|  | 160 | 3,05 | 6,7 | 12,0 | 16,2 | 19,4 | 21,0 | 21,5 | 20,0 |
|  | 180 | 3,10 | 7,0 | 12,6 | 17,0 | 20,5 | 22,8 | 23,4 | 22,0 |
|  | 200 | 3,2 | 7,2 | 13,0 | 17,9 | 21,6 | 24,0 | 24,8 | 23,6 |
|  | 224 | 3,3 | 7,5 | 13,5 | 18,6 | 22,6 | 25,2 | 26,2 | – |
|  | 250 | 3,4 | 7,7 | 14,0 | 19,2 | 23,4 | 26,2 | 27,5 | – |
| М l0 = 2240 мм | 180 | 7,1 | 14,5 | 24,0 | 30,2 | 32,8 | 31,8 | 24,2 | – |
|  | 200 | 7,7 | 16,3 | 27,7 | 35,8 | 40,3 | 40,4 | 35,4 | – |
|  | 224 | 2,5 | 18,0 | 31,3 | 41,2 | 47,5 | 49,5 | 46,3 | 37 |
|  | 250 | 9,1 | 19,7 | 34,4 | 45,9 | 53,8 | 57 | 56 | 48 |
|  | 280 | 9,7 | 21,0 | 37,4 | 30,3 | 59,8 | 65 | 64 | 58 |
|  | 315 | 10,2 | 22,5 | 40,0 | 54,3 | 65 | 71 | 72 | 68 |
|  | 355 | 10,7 | 23,7 | 42,4 | 58 | 70 | 78 | 80 | 76 |
|  | 400 | 11,0 | 24,8 | 44,6 | 61 | 74 | 83 | 86 | 84 |

Таблиця  – Основні розміри шківів передач поліклиновими пасами

| Ескіз | Поліклинові |
| --- | --- |
|  | К | Л | М |
|  | t | 2,4 | 4,8 | 9,5 |
|  | е | 2,35 | 4,85 | 10,35 |
|  | S | 3,5 | 5,5 | 10,0 |
|  | Δ | 1,0 | 2,4 | 3,5 |

13 Розрахувати потрібну силу попереднього натягу:

.					()

14 Розрахувати силу, що діє на вали пасової передачі, за формулою:

.					()

## 5.3 Приклади розрахунків

Приклад 1. Виконати розрахунок клинопасової передачі приводу до драги за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 2).

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку (див. табл. 13) з урахуванням даних завдання на проектування й загальних міркувань щодо експлуатації конкретного приводу:

Передбачається, що міжосьова відстань регулюється переміщенням електродвигуна на полозках. Робота однозмінна. Кут нахилу лінії центрів шківів щодо горизонту приблизно 30о.

1 Відповідно до моменту  вибирається для передачі пас нормального перерізу А з параметрами: площа поперечного перерізу ; базова довжина .

2 Призначається діаметр меншого шківа:

(див. табл. 76) відповідно до рекомендацій з ряду стандартних діаметрів шківів.

3 Діаметр більшого шківа

.

Призначається  (з ряду стандартних діаметрів шківів).

4 Фактичне передаточне відношення передачі

,

де  (див. табл. 77);

;

.

5 Призначається орієнтовна міжосьова відстань передачі:

(див. табл. 78).

6 Розраховується орієнтовна довжина паса:

Приймається:  (найближче значення за табл. 79).

7 Дійсна міжосьова відстань

де ;

Межі регулювання:

;

.

8 Кут обхвату пасом меншого шківа

;

, що відповідає рекомендаціям (111).

9 Оцінюється довговічність паса по кількості пробігів по контуру в одиницю часу:

,

де .

– довговічність забезпечено.

10 Допустима потужність на один пас

,

де , знаходимо за допомогою лінійної інтерполяції (див. табл. 80 при перерізі А, );

(див. табл. 73, режим роботи дуже важкий, робота однозмінна).

Примітка. Трифазні асинхронні електродвигуни єдиної серії 4А з короткозамкненим ротором призначені для приводів машин, які не ставлять підвищених вимог до пускових характеристик і не мають великих пускових моментів.

11 Потрібна кількість пасів

.

З поправкою на кількість пасів

,

де  (див. табл. 82 при орієнтовному значенні );

, що відповідає рекомендаціям.

12 Розміри для креслення профілю шківа (див. табл. 83):

.

13 Сила попереднього натягу пасів

.

14 Сила, що діє на вали пасової передачі,

.

Приклад 2. Виконати розрахунок поліклинової передачі приводу до драги за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 2).

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку (див. табл. 13) з урахуванням даних завдання на проектування й загальних міркувань щодо експлуатації конкретного приводу:

Передбачається, що міжосьова відстань регулюється переміщенням електродвигуна на полозках. Робота однозмінна. Кут нахилу лінії центрів шківів щодо горизонту приблизно 30о.

1 Відповідно до моменту  вибирається для передачі пас перерізом К з базовою довжиною  (див. табл. 85, 86).

2 Призначається діаметр меншого шківа:

(див. табл. 85) відповідно до рекомендацій (з ряду стандартних значень діаметрів шківів).

3 Діаметр більшого шківа

.

Призначається: .

4 Фактичне передаточне відношення передачі

,

де  (див. табл. 77).

.

.

5 Призначається орієнтовна міжосьова відстань передачі:

(див. табл. 78).

6 Розраховується орієнтовна довжина паса:

Приймається  (найближче значення – за табл. 79).

7 Дійсна міжосьова відстань

де ;

Межі регулювання:

;

.

8 Кут обхвату пасом меншого шківа

.

, що відповідає рекомендаціям (127).

9 Оцінюється довговічність паса за кількістю пробігів по контуру в одиницю часу:

,

де ;

– довговічність забезпечено.

10 Допустима потужність, що передається поліклиновим пасом з 10 ребрами,

,

де , знаходимо за допомогою лінійної інтерполяції (див. табл. 86 при перерізі паса К, );

(див. табл. 73, режим роботи для приводу до драги дуже важкий, робота однозмінна).

11 Потрібна кількість клинових виступів

.

Оскільки рекомендується приймати паси з парною цілою кількістю клинів, приймається .

12 Розміри для креслення профілю шківа:

Ширина шківа

.

Приймається: .

13 Сила попереднього натягу пасів

.

14 Сила, що діє на вали пасової передачі,

.

Примітка. Сила зчеплення клинового паса з ободом шківа приблизно в 3 рази більша, ніж у плоского паса при рівних умовах. Доведемо це твердження, застосувавши в приводі до драги замість клинопасової передачі плоскопасову.

Приклад 3. Виконати розрахунок плоскопасової передачі приводу до драги за наведеною схемою й вихідними даними (див. рис. 2).

Вихідні дані вибираємо з результатів кінематичного розрахунку (див. табл. 13) з урахуванням даних завдання на проектування й загальних міркувань щодо експлуатації конкретного приводу:

Передбачається, що міжосьова відстань регулюється переміщенням електродвигуна на полозках. Робота однозмінна. Кут нахилу лінії центрів шківів щодо горизонту приблизно 30о.

1 Для передачі вибирається пас гумотканинний з бельтингу 820 як найбільш поширений. Параметри паса: кількість прокладок , товщина  (див. табл. 65, 66, 69).

2 Орієнтовний діаметр меншого шківа

Приймається, найближче до середнього значення діапазону (146…180), стандартне значення діаметра ведучого шківа  (див. табл. 67).

Перевірка: , що відповідає рекомендаціям.

3 Швидкість паса

,

що відповідає рекомендаціям табл. 68.

4 Орієнтовний діаметр більшого шківа

,

де  (див. табл. 68).

Зі стандартного ряду призначається .

5 Фактичне передаточне відношення передачі

;

;

.

6 Призначається орієнтовна міжосьова відстань передачі:

(див. табл. 68).

7 Розраховується орієнтовна довжина паса:

8 Кут обхвату пасом меншого шківа

;

, що відповідає рекомендаціям (90).

9 Оцінюється довговічність паса по кількості пробігів по контуру в одиницю часу:

;

– довговічність не забезпечено.

Висновок: приймається рішення збільшити міжосьову відстань передачі.

Приймається: .

Тоді

;

;

, що відповідає рекомендаціям (90);

;

– довговічність забезпечено.

Остаточно приймається: .

10 Допустиме питоме колове зусилля

,

де , знаходимо за допомогою лінійної інтерполяції (див. табл. 69 при  за табл. 71: );

(див. табл. 72 при );

(див. табл. 73; режим роботи для приводу до драги дуже важкий; робота однозмінна).

11 Потрібна ширина паса

,

де .

Вибираємо стандартну ширину паса:  (див. табл. 69).

12 Призначається ширина шківів:

.

Приймається з табл. 67: .

Стріла опуклості шківа

.

13 Сила попереднього натягу пасів

.

14 Сила, що діє на вали пасової передачі,

.

# Список рекомендованої літератури

1 Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : підручник / Павлище В. Т. – К. : Вища школа, 1993. – 556 с. – 
ISBN 5-11-004099-1.

2 Решетов Д. Н. Детали машин / Решетов Д. Н. – М. : Машиностроение, 1989. – 496 с. – ISBN 5-217-00335-9.

3 Иванов М. Н. Детали машин / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. – М. : Высш. шк., 2002. – 408 с. – ISBN 5−06−004063−1.

4 Заблонский К. И. Основы проектирования машин / Заблонский К. И. – К. : Вища шк., 1985. – 518 с.

5 ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 127 с.

6 Передачи червячные цилиндрических редукторов общемашиностроительного применения. Расчеты на прочность и заедание : методические указания МР 117-84. – М. : ВНИИНмаш, 1984. – 102 с.

7 Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и червячных передач / под ред. И. А. Болотовского. – М. : Машиностроение,1986. – 447 с.

8 Дунаев П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – М. : Высш. школа, 1985. – 416 с.

9 Киркач Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. – Харьков: Вища школа, 1991. – 275 с. – ISBN 5-11-001049-8.

10 Расчет и проектирование деталей машин : учеб. пособие для вузов / К. П. Жуков [и др.]; под ред. Г. Б. Столбина и К. П. Жукова. – М. : Высш. школа,1978. – 247 с.

11 Справочник по электрическим машинам: в 2 т. Т. 1 / под ред. И. П. Копылова и Б. К. Клокова. – М. : Энергоиздат, 1988. – 456 с. – 
ISBN 5-283-00500-3.

Навчальне видання

КАРНАУХ Сергій Григорович,

ЧОСТА Наталія Вікторівна

###### РОЗРАХУНКИ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ

###### Навчальний посібник

###### до курсового та дипломного проектування 
(для студентів механічних спеціальностей)

Редактор	О. М. Болкова

Комп'ютерна верстка    О. П. Ордіна

381/2008.  Підп. до друку                        .  Формат .

Папір офсетний.  Ум. друк. арк. 11,86.  Обл.-вид. арк. 9,27.

Тираж        прим.  Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.03

# Text boxes

Типорозмір двигуна

Передаточні числа Uном

Передаточні числа Uном

Передаточні числа Uном

Типорозмір двигуна

Кількість полюсів

Габаритні розміри, мм

Настановні і приєднувальні розміри, мм

Маса,

кг

Типорозмір двигуна

Габаритні розміри,
мм

Кількість полюсів

Настановні і приєднувальні розміри, мм

Маса,

кг

Кількість полюсів

Габаритні розміри, мм

Настановні і приєднувальні розміри, мм

Маса,

кг

Pпотр  4,87 кВт

Передаточні числа

Uном

Передаточні числа

Uном

Передаточні числа

Uном