Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Н. И. Кинденко

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Учебное пособие

для студентов специальностей «Литейное производство чёрных и цветных металлов», «Электромеханические системы автоматизации и электропривод», «Обработка металлов давлением»

Утверждено

на заседании

ученого совета

Протокол №     от

Краматорск 2010

УДК

ББК

К

Рецензенты:

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання теорії механізмів і машин, а також основ опору матеріалів, викладені загальні основи розрахунку і конструювання деталей машин та їх сполук.

Рекомендується для студентів очної та заочної форм навчання немеханічних спеціальностей.

Кинденко, Н. И.

К         Прикладная механика и основы конструирования: учебное пособие. для студентов немеханических спеціальностей / Н. И. Кинденко. – Краматорск: ДГМА, 2010. –     с.

ISBN

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы теории механизмов и машин, а также основ сопротивления материалов, изложены общие основы расчёта и конструирования деталей машин и их соединений.

Рекомендуется для студентов очной и заочной форм
обучения немеханических специальностей.

УДК

ББК

| ISBN | © Н. И. Кинденко, 2010 © ДГМА, 2010 |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Прикладная механика. Общие принципы проектирова-ния и конструирования изделий машиностроения	4

2 Теория механизмов и машин. Основные понятия и представления. Расчетные схемы механизмов. Виды механизмов	4

3 Основные понятия и определения в ТММ	4

4 Структурный анализ и классификация механизмов	4

4.1 Кинематические пары, их классификация  и условные изображения	4

4.2 Кинематические цепи. Их виды и подвижность. Формула Сомова - Малышева	4

4.3 Механизм, как кинематическая цепь. Его структурная  и кинематическая схема, обобщенная координата. Плоские механизмы. Формула Чебышева П. Л.	4

4.4 Основной признак образования плоских механизмов. Структурные группы Ассура Л. В.	4

5 Кинематический анализ рычажных механизмов.    Кинематический анализ - изучение движения звеньев механизма без учета сил, обусловливающих это движение	4

5.1 Задачи и методы кинематического анализа	4

5.2 Способы задания законов движения входных звеньев	4

5.3 Графоаналитический метод кинематического анализа механизмов.
Метод засечек, планов скоростей и ускорений. Масштабы в ТММ	4

5.4 Планы скоростей	4

5.5 Планы ускорений	4

5.6 Синтез рычажных механизмов	4

5.6.1 Теорема Грасгофа	4

6 Динамический анализ механизмов	4

6.1 Силовой анализ механизмов. Принцип Даламбера в ТММ.
Метод кинетостатики	4

6.2 Классификация сил, действующих на звенья механизма.
Механические характеристики	4

6.3 Определение сил инерции звеньев в различных случаях
их движения	4

6.4 Условие статической определимости плоских
кинематических цепей	4

6.5 Определение реакций в кинематических парах методом
планов сил (без учета сил трения)	4

6.6 Силовой расчет ведущего звена	4

6.7 Теорема Н. Е. Жуковского	4

7 Анализ движения механизмов и машин	4

7.1 Режимы движения и их анализ	4

7.2 Механический коэффициент полезного действия машин. 
Его определение в различных случаях соединения механизмов	4

7.2.1 Коэффициент полезного действия при последовательном 
соединении механизмов в машинном агрегате	4

7.2.2 Коэффициент полезного действия при параллельном
соединении механизмов в машинном агрегате	4

8 Приведение сил и масс в механизмах	4

8.1 Кинематическая энергия механизма  и его динамическая модель	4

8.2 Приведение масс	4

8.3 Приведение сил	4

8.4 При приведении к звену	4

9 Уравновешивание механизмов и машин	4

10 Балансировка	4

11 Виброактивность и виброзащита механизмов и машин	4

12 Назначение и основные типы зубчатых
механизмов	4

13 Основы стандартизации зубчатых колес и режущего инструмента	4

14 Способы изготовления зубчатых колес	4

15 Кинематический анализ зубчатых механизмов	4

15.1 Рядовые механизмы (передачи)	4

15.2 Планетарные (эпициклические) зубчатые передачи	4

15.3 Синтез планетарных механизмов	4

15.4 Волновые зубчатые передачи	4

16 Материалы зубчатых колес	4

17 Виды разрушения зубьев	4

18 Расчетные нагрузки	4

19 Метод оценки прочности	4

20 Расчет зубьев на контактную прочность	4

21 Кулачковые механизмы	4

21.1 Основные типы и геометрические параметры
кулачковых механизмов	4

21.2 Кинематический цикл кулачкового механизма. 
Фазовые углы и углы профиля	4

21.3 Задачи анализа и синтеза кулачковых механизмов	4

21.4 Условие передачи движения в кулачковых механизмах,
углы давления и передачи движения	4

22 Валы и оси	4

22.1Расчеты машинных валов и осей	4

23 Шпоночные соединения	4

23.1 Расчет шпоночных соединений	4

24 Подшипники. Типы и конструкции подшипников	4

25 Сопротивление материалов	4

25.1 Выбор расчетной схемы	4

25.2 Перемещения и деформации	4

25.3 Основные гипотезы и допущения сопротивления материалов	4

25.4 Внешние и внутренние силы	4

25.5 Напряжения	4

26 Растяжение и сжатие стержней	4

26.1 Условие прочности при растяжении, сжатии	4

26.2 Напряженное и деформированное состояния при
растяжении и сжатии	4

27 Поперечный изгиб балки	4

27.1 Построение эпюр поперечных сил  и изгибающих моментов	4

27.2 Дифференциальные зависимости теории изгиба	4

27.3 Поверка правильности построения эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов	4

27.4 Напряжения при изгибе	4

28 Геометрические характеристики поперечных сечений бруса	4

28.1 Статические моменты сечений	4

28.2 Осевые и полярные моменты инерции площади фигуры.
Центробежный момент инерции	4

28.3 Формулы перехода для моментов инерции при параллельном
переносе оси	4

28.4 Примеры расчета моментов инерции некоторых простых фигур	4

29 Кручение валов	4

29.1 Напряжения и деформации при кручении	4

30 Касательные напряжения при изгибе. Формула Журавского	4

31 Косой изгиб. Совместное действие изгиба   
с растяжением или сжатием	4

32 Совместное действие изгиба и кручения	4

33 Чистый сдвиг. Смятие. Напряжения при сдвиге, смятии	4

33.1 Расчет на прочность деталей машин при чистом сдвиге	4

Список рекомендуемой Литературы	4

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нет такой области народного хозяйства, в которой не использовались бы машины в самых широких масштабах. Знание общих закономерностей совершенно необходимо каждому современному инженеру, который должен владеть основами машиноведения, а также представлять себе не только общие принципы устройства механизмов, но и принципы их проектирования; знать детали, из которых состоят эти механизмы, и условия, при которых эти детали достаточно прочны и надёжны, так как прочность и надёжность деталей определяют прочность и надёжность механизма в целом.

Весь конспект указанных вопросов в той степени, в которой они необходимы инженерам немеханических специальностей, рассмотрен в данном курсе прикладной механики и основ конструирования.

Курс состоит из трёх разделов. В первом из них затронуты общие вопросы теории механизмов. Второй раздел посвящён основам сопротивления материалов, науке о прочности и жёсткости инженерных конструкций, и изложен в объёме, необходимом для изучения третьего раздела, в котором рассмотрены вопросы проектирования наиболее распространённых механизмов (кулачковых, зубчатых). Третий раздел освещает непосредственно детали машин. Все разделы тесно связаны между собой и с курсом теоретической механики, а также играют большую роль в формировании личности современного инженера.

# 1 Прикладная механика. Общие принципы

# проектирования и конструирования

# изделий машиностроения

Современное производство, отличающееся высокой механизацией и широким внедрением автоматизации, предполагает использование во всех отраслях народного хозяйства огромного количества всевозможных машин, приборов и различных других устройств.

Несмотря на разницу в функциональном назначении механизмов отдельных видов, в их строении, кинематике и динамике много общего.

Поэтому к исследованию механизмов с различными функциональными назначениями можно применять общие методы, базирующиеся на основных принципах современной механики.

Наука, изучающая машины, в основу которых заложены принципы механики, с точки зрения исследования законов движения отдельных устройств и действующих на них сил, носит название механики машин.

Механику принято делить на теоретическую и прикладную. Обе они диалектически взаимосвязаны.

В теоретической механике устанавливаются общие закономерности изучаемых объектов вне связи с их конкретными приложениями.

Прикладная механика – область механики, посвященная изучению движения и напряженного состояния реальных технических объектов –конструкций, машин, робототехнических систем и т.п. с учетом основных закономерностей, устанавливаемых в теоретической механике.

Значительный вклад в развитие прикладной механики внесли: М. В. Ломоносов (1711-1765 гг.), разработавший конструкции машин для производства стекла и испытаний материалов, И. П. Ползунов (1728-1766 гг.) – творец паровой машины, И. П. Кулибин (1735-1818 гг.) –создатель механизмов протеза, часов-автоматов, Л. Эйлер (1707-1783 гг.) –создатель теории плоских эвольвентных зацеплений, П. Л. Чебышев (1821-1894гг.) – математик и механик, создатель теории наилучшего приближения функций, Н. Е. Жуковский – автор теоремы о жестком рычаге, Л.  В. Ассура, И. И. Артоболевский, Н. М. Беляев и др.

В технике широко применяют изменяемые, или подвижные, механические системы, которые можно подразделить на машины, машинные агрегаты, механизмы, механические приспособления и приборы.

Машина – есть искусственно созданное устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации.

С точки зрения выполняемых машинами функций машины можно разделить на следующие классы: 1) энергетические машины; 2) рабочие машины; 3) информационные машины; 4) кибернетические машины; логические машины.

Энергетической машиной  называется машина, предназначенная для преобразования любого вида энергии в механическую энергию (и наоборот). В 1-ом случае она носит название машины-двигателя, а во 2-ом – машины-генератора.

Рабочей машиной – называется машина, предназначенная для преобразования материалов. Рабочие машины подразделяют на транспортные и технологические машины.

Транспортные машины – изменяют положение перемещаемого объекта.

В технологической машине – происходит изменение формы, свойства и состояния материала или обрабатываемого объекта.

Информационной машиной называется машина для получения и преобразования информации. Они подразделяются на контрольно - управляющие и математические машины.

Контрольно управляющая машина преобразует получаемую контрольно-измерительную информацию с целью управления энергетической или рабочей машинами.

Математическая машина преобразует информацию, получаемую в виде различных математических образов, заданных в форме отдельных чисел или алгоритмов.

Логической машиной называется машина, предназначенная для управления и контроля над процессами замены умственного труда человека.

Кибернетической машиной называется машина, заменяющая или имитирующая различные механические, физиологические или биологические процессы, присущие человеку и живой природе, и обладающая элементами искусственного интеллекта.

В инженерной практике требуется решение аналитическими методами двух основных задач анализа и синтеза.

Этапы проведения анализа и синтеза машин:

- надлежащее изучение сущности явления, процесса, принципа действия машины, прибора и взаимодействия их компонентов или звеньев, в результате чего должны быть установлены качественные соотношения постоянных и переменных величин, определяющие изучаемый объект;

- составление физической модели. Под физической моделью понимают схему нагружения конструкции, кинематическую схему и т. п., отображающую переменные и постоянные параметры конструкции, устройства и процессов, подлежащих изучению;

- составление математической модели;

- решение уравнений, неравенств или их систем;

- исследование найденных функций.

# 2 Теория механизмов и машин. Основные понятия

# и представления. Расчетные схемы механизмов.

# Виды механизмов

Теория механизмов и машин (ТММ) – наука об общих методах исследования свойств механизмов и машин и их построения.

ТММ состоит из двух частей. В настоящее время наиболее развита
1-ая часть, которая называется теорией механизмов.

В теории механизмов изучаются такие методы исследования свойств механизмов и их построения, которые являются общими для всех (или для определенных типовых групп) механизмов.

Вторую часть ТММ составляет теория машин. В теории машин рассматриваются методы исследования и проектирования схем машин, которые являются общими для машин различных областей техники.

Задачи теории машин разнообразны, но важнейшие из них можно сформулировать по 3-м разделам: 1) структурный, кинематический и динамический анализ механизмов; 2) синтез механизмов; 3) теория машин- автоматов.

Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел, называется механизмом.

Каждая подвижная деталь или группа деталей, образующая одну жесткую подвижную систему тел, носит название подвижного механизма.

Все неподвижные детали образуют одну жесткую неподвижную систему тел, называемую неподвижным звеном или стойкой.

Деталь – отдельно изготовленное тело, входящее в состав механизма и имеющее определенное функциональное назначение.

Твердое тело, входящее в состав механизма называется звеном механизма.

Исходя из кинематических, конструктивных и функциональных свойств, механизмы подразделяют на рычажные, кулачковые, фрикционные, зубчатые и др.

Рычажными называются механизмы с геометрическим замыканием (запиранием) звеньев во вращательных и поступательных кинематических парах. Благодаря этому они могут передавать большие усилия и мощности, чем другие механизмы в аналогичных условиях. Звенья рычажных механизмов сравнительно просты в изготовлении. Такие механизмы применяют, в основном, для преобразования входного звена в касательное или возвратно-поступательное движение выходного звена. Рычажные механизмы делят на плоские и пространственные.

Так, на рисунке 1 показаны: (а) – кривошипно-коромысловый механизм; (б) – кривошипно-ползунный, (в) – кривошипно-кулисный, (2) –манипулятор. Механизмы (а), (б), (в) – плоские, (г) – пространственный.

Данные плоские механизмы состоят из следующих звеньев (см.рис.1):

  - (а) 1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – коромысло;

  - (б) 1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – ползун;

  - (в) 1 – кривошип, 2 – кулисный камень, 3 – кулиса.

Кулачковые механизмы – механизмы, образуемые путем силового замыкания звеньев, кулачка и толкателя (коромысла)(рис. 2).

Фрикционные механизмы. В этих механизмах движение от ведущего звена к ведомому передается за счет трения, возникающего в результате контакта этих звеньев. Фрикционный механизм может быть выполнен и с гибкими звеньями. Его применяют для передачи вращения между валами при больших межосевых расстояниях(рис. 3).

Зубчатыми называют механизмы (передачи), образованные при помощи зубчатых колес (рис. 4). Передача нагрузки и движения между колесами осуществляется за счет воздействия зубьев друг на друга (силового замыкания-зацепления зубьев). В отличие от фрикционной передачи здесь исключено проскальзывание звеньев.

Рисунок 1 – Рычажные механизмы

а – с жёсткими звеньями; б – с гибкими звеньями

Рисунок 2 – Кулачковые механизмы

Рисунок 3 – Фрикционные механизмы

Рисунок 4 – Зубчатая передача

Волновые передачи. Их по существу можно было бы назвать планетарными механизмами с гибким сателлитом (рис. 5).

Механизмы, применяемые для передачи вращения  между неподвижными и подвижными осями, называются планетарными.

Рисунок 5 – Волновая передача

Ролики генератора волн 2 деформируют гибкое колесо 1 и вводят его зубья в зацепление с зубьями жесткого колеса 3 по большой оси эллипса и выводят из зацепления по малой оси.

Гидравлическими и пневматическими механизмами называются
такие, в каждом из которых преобразование движения происходит
посредством твердых и жидких или твердых и воздушных тел.

# 3 Основные понятия и определения в ТММ

Изучение ТММ начнем с ее 1-ой части – теории механизмов.

Теория механизмов – наука, изучающая строение, кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом.

Всякий механизм состоит из отдельных деталей (тел).

В механизмах стационарного типа некоторые детали являются неподвижными, другие детали движутся относительно них. В механизмах подвижного типа, например, в двигателе автомобиля, за неподвижные детали условно принимаются детали, неизменно связанные с корпусом автомобиля.

Каждая подвижная деталь или группа деталей, образующая одну жесткую подвижную систему тел, носит название подвижного звена механизма.

Все неподвижные детали образуют одну жесткую неподвижную систему тел, называемую неподвижным звеном или стойкой.

Механизм можно рассматривать как совокупность неподвижных и подвижных звеньев. Подвижные звенья входят в соединения между собой или с неподвижным звеном так, что всегда имеет место возможность движения одного звена относительно другого.

Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение, называется кинематической парой.

Поверхности, линии или точки звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, называются элементом кинематической пары.

Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, называется кинематической цепью.

В основе каждого механизма лежит кинематическая цепь. Но не всякую кинематическую цепь можно назвать механизмом. Механизм предназначен для осуществления заранее заданных закономерных движений. Поэтому только та кинематическая цепь будет механизмом, звенья которой осуществляют целесообразные движения, вытекающие из инженерных производственных задач, для выполнения которых сконструирован механизм.

Деталь – отдельно изготовленное тело, входящее в состав механизма, имеющее определенное функциональное назначение. Например: автомобильное колесо состоит из целого ряда деталей (обод, втулка, крышка и т. д.), но рассматривают его как одно твердое тело. Твердое тело, входящее в состав механизма называется звеном механизма. Под твердым телом в ТММ понимают как абсолютно твердые, так и деформированные, и гибкие тела.

# 4 Структурный анализ и классификация механизмов

## 4.1 Кинематические пары, их классификация и условные изображения

Кинематической парой называется подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение.

Разработкой теории кинематических пар занимались русский ученый Х. И. Гофман, немецкий ученый Ф. Рело и др.

Возможные соединения звеньев в кинематические пары весьма разнообразны. На рисунке 6 показана вращательная кинематическая пара, допускающая только одно вращательное движение звена А относительно звена В. Соединение звеньев А и В образуется двумя цилиндрами, находящимися в постоянном зацеплении.

Рисунок 6 – Вращательная кинематическая пара «цилиндр на цилиндр»

На рисунке 7 показана кинематическая пара допускающая относительное перекатывание, скольжение и верчение звена А и В (касающиеся цилиндрические поверхности).

Рисунок 7 – Цилиндр на цилиндре

На рисунке 8 изображена кинематическая пара, которая допускает 5 движений звена относительно звена В, три из которых вращательные, два поступательные.

Рисунок 8 – Шар на плоскости

Т.о., на относительное движение каждого звена кинематической пары накладываются ограничения, зависящие от способа соединения звеньев пары. Ограничения, накладываемые кинематической парой, на движение звеньев пары называется условиями связи в кинематической паре.

Рассмотрим теперь, какие же связи и в каком количестве могут быть наложены на относительные движения звеньев кинематической пары.

Для установления условий связи, накладываемых кинематической парой на относительное движение звеньев, рассмотрим движение свободного твердого тела относительно некоторой системы отсчета Охуz (рис. 9).

Рисунок 9 – Движение свободного тела

Числом степеней свободы механической системы называется число независимых возможных перемещений системы. Как известно из теоретической механики, в этом случае твердое тело обладает шестью степенями свободы. Оно может совершать три поступательных движения вдоль каждой из осей координат и три вращательных движения вокруг каждой из координатных осей, т. е. обладает в пространстве 6-ю видами независимых возможных движений. Т.о., каждое свободное звено обладает 6-ю степенями свободы. Вхождение звена в кинематическую пару с другим звеном налагает на относительные движения этих звеньев условия связи. Если данное звено А соединить с другим звеном В в кинематическую пару и рассмотреть движение звена А по отношению к звену В, то число его степеней свободы уменьшится на число условий связи, налагаемых образованной кинематической парой. Очевидно, что число условий связи (S) может быть только целым и должно быть меньше 6 (шести), т. к., когда число условий связи S = 6, звенья теряют относительную подвижность и кинематическая пара переходит в жесткое соединение двух звеньев. Точно так же число условий связи S(1 не может быть , т. к. в этом случае число условий связи S = 0, и, следовательно, звенья не соприкасаются, а значит, кинематическая пара перестает существовать. И мы имеем в таком случае два свободных тела, движущихся в пространстве одно независимо от другого. На основании проведенных рассуждений делаем вывод о том, что число условий связи S, налагаемых кинематической парой на относительное движение звеньев, составляющих эту пару, должно лежать в пределах 1( S ( 5.

Следовательно, число степеней свободы «Н» звена кинематической пары в относительном движении может быть выражено зависимостью

Н = 6 – S.						(1)

Отсюда следует, что число степеней свободы звена кинематической пары в относительном движении может изменяться также от 1 до 5
(1 ( Н ( 5).

Связи, наложенные на относительное движение звеньев кинематической пары, ограничивают те возможные относительные движения, которыми обладают звенья в свободном состоянии. В результате этих ограничений некоторые из 6-ти возможных относительных движений свободно движущегося звена становятся для него связанными, т. е. невозможными.

Оставшиеся возможные движения могут быть и независимыми друг от друга, или же быть связанными одно с другим какими-то дополнительными геометрическими условиями, устанавливающими функциональную связь между движениями. Например, в винтовой паре вращение винта вокруг оси вызывает его поступательное движение, причем оба эти движения связаны определенной аналитической зависимостью.

Оставшиеся независимыми возможные движения определяют число степеней свободы звеньев кинематической пары в их относительном движении.

Если между простейшими движениями звена вокруг и вдоль трех координатных осей х, у, z отсутствуют какие-либо функциональные зависимости, то звено, в зависимости от характера связей, налагаемых на его движение относительно другого звена кинематической пары, обладает числом простейших движений от 1 до 5. Число простейших движений может оказаться больше, чем число степеней свободы, если между простейшими движениями установлены функциональные зависимости, являющиеся дополнительными условиями связи (как в винтовой паре).

Рассмотрим сначала различные кинематические пары, в которых отдельные простейшие возможные движения их звеньев функционально между собой не связаны. Для этих пар числу условий связи, налагаемых на относительное движение их звеньев, соответствует такое же число исключенных простейших движений.

Для удобства анализа структуры механизмов все кинематические пары делятся на классы в зависимости от числа условий связи, налагаемых ими на относительное движение их звеньев (по Малышеву А. П.), т. к. число условий связи может быть 1 ( S ( 5, то число классов пар равно 5-и,
в соответствии с чем существуют кинематические пары I, II, III, IV, V классов. Поскольку класс пары определяется числом условий связи S, то из зависимости (1) находим

S = 6 – Н						(2)

Класс пары легко определить, если учесть, что числу степеней свободы, которым обладает каждое из звеньев пары в их относительном движении, соответствует такое же число возможных простейших движений. Это несложно подсчитать.

Приведем примеры кинематических пар каждого класса. На рисунке 8 показана кинематическая пара, представляющая собой шар А, перекатывающийся со скольжением по плоскости В. Движение шара относительно плоскости может быть разложено на 3-и вращательных движения вокруг каждой из координатных осей и 2-х поступательных движений (скольжение вдоль осей Х и У). В этом случае число степеней свободы звеньев данной кинематической пары Н = 5. Скольжение шара вдоль вертикальной оси невозможно, т. к. при движении в одну сторону оно ограничено плоскостью В, а при движении в другую сторону нарушается соприкосновение звеньев, и, следовательно, кинематическая пара перестает существовать. Из равенства (2) следует, что число условий связи для этой пары равно S = 6 - Н = 6 – 5 = 1. Следовательно, эта пара должна быть отнесена к парам I класса (пятиподвижная пара). Рассмотрим цилиндр А, который со скольжением может перекатываться по плоскости В (рис. 10) Он может совершать относительно плоскости 4-е простейших движения: 2-а вращательных вокруг осей Х и Z и 2-а поступательных – вдоль осей Х и У. Следовательно, число степеней свободы звеньев кинематической пары Н = 4, а число условий связи на основании формулы (2) равно S = 6 – 4 = 2.

Итак, данная кинематическая пара должна быть отнесена к парам II класса (четырехподвижная пара).

Рисунок 10 – Цилиндр на плоскости

Примером пары III класса служит сферический шар, показанный на рисунке 11. Звено А в этом случае относительно звена В может совершать 3 вращательных движения вокруг каждой из координатных осей Х,У,Z 
(и наоборот, звено В относительно звена А), жестко связанных с звеном В. Следовательно, Н = 3 и S = 6 – 3 = 3, т. е. пара должна быть отнесена к парам III класса (трехподвижная). Эта пара получила название сферической (шаровой). К парам III класса относится и пара изображенная на рисунке 7.

Рисунок 11 – Сферическая пара

На рисунке 12 показана кинематическая пара IV класса. Цилиндр находится в полом цилиндре В. Эта пара допускает два движения А относительно цилиндра В (вращение и скольжение звена А (или звена В) вокруг и вдоль оси Х. Число степеней свободы звеньев в этом случае Н = 2. Следовательно, S = 6 – 2 = 4 и эта пара должна быть отнесена к парам IV класса (двухподвижная). Эта пара получила название цилиндрической пары.

Рисунок 12 – Цилиндр в полом цилиндре

На рисунке 13 показана кинематическая пара V класса. Она допускает лишь одно вращательное движение звеньев А и В вокруг оси Х – Х. Следовательно, Н = 1 и S = 6 – 1 = 5, и эта пара должна быть отнесена к парам V класса (одноподвижная пара). Это вращательная пара.

Рисунок 13 – Поступательная кинематическая пара

На рисунке 14 также показана кинематическая параV класса, так как она допускает лишь одно поступательное движение звеньев А и В друг относительно друга вдоль оси Х – Х. Это поступательная пара.

Рисунок 14 – Винтовая пара

Отметим, что при рассмотрении возможных движений, которыми обладают звенья пар в их относительном движении, необходимо иметь ввиду, что эти движения должны рассматриваться лишь как возможные для данного момента времени.

Рассмотренные выше кинематические пары относятся к парам, для которых мгновенные возможные движения их звеньев не зависят друг от друга. Однако существуют кинематические пары, для которых относительные движения их звеньев связаны какой-либо геометрической зависимостью. В качестве примера рассмотрим один вид такой пары, наиболее часто встречающейся в механизмах – винтовую пару (рис. 14).

На первый взгляд, это пара IV класса, вращательное и поступательное относительные движения звеньев которой показаны условием, что заданному углу поворота (() одного звена относительно другого вокруг оси Х – Х соответствует поступательное перемещение h вдоль той же оси.
В этом случае, хотя звенья пары имеют и поступательное, и вращательное движения, эти движения связаны условием h = h ((). Таким образом, на относительное движение звеньев пары наложена еще одна дополнительная связь, выраженная вышеприведенным соотношением. В этом случае пара должна быть отнесена не к IV, а уже к V классу.

Внутри каждого класса кинематические пары могут быть подразделены на виды, в зависимости от различных сочетаний допускаемых или ограниченных в них движений. Например, на рисунках 6 и 13 изображены кинематические пары V класса: 1-ая допускает вращательное движение, а 2-ая поступательное движение звеньев. Первая кинематическая пара относится к кинематическим парам V класса первого вида, а вторая – к кинематическим парам V класса второго вида.

В зависимости от характера элементов соприкасающихся звеньев кинематические пары подразделяются на низшие и высшие.

Кинематическая пара, которая может быть выполнена соприкосновением элементов ее звеньев по поверхности, называется низшей.

Кинематическая пара, которая может быть выполнена соприкосновением элементов ее звеньев только по линиям или в точках, называется высшей.

Примерами низших кинематических пар являются пары, показанные на рисунках 6, 11, 12, 13, 14. Пары, показанные на рисунках  7, 8, 10 являются высшими.

Для того, чтобы элементы кинематической пары находились в постоянном соприкосновении, они должны быть замкнуты. Замыкание может быть либо геометрическим, либо силовым.

Геометрическое замыкание осуществляется соответствующими геометрическими формами элементов звеньев кинематической пары 
(см. рис. 6, 11…14).

а, в – соединение двух подвижных звеньев; б, г – соединения подвижных

и неподвижных звеньев; д, е – вращательные кинематические пары;

ж – винтовая пара

Рисунок 15 – Условные изображения кинематических пар

Силовое замыкание осуществляется силой веса, силой упругости пружин и т. п. Например, чтобы пары, показанные на рисунках 7, 8, 9, были замкнутыми, необходимо шар или цилиндр прижимать к плоскости друг к другу с какой-либо силой.

При схематическом изображении механизмов на чертежах удобнее вместо конструктивного изображения кинематических пар и звеньев ввести их условные изображения. Рассмотрим условные изображения некоторых наиболее употребительных кинематических пар.

Вращательные кинематические пары V класса для случая соединения 2-х подвижных звеньев  – см. рис. 15, а, для случая соединения подвижного и неподвижного звеньев – см. рис. 15, б.

Поступательные кинематические пары V класса для случая соединения 2-х подвижных звеньев – см. рис. 15, в, для случая соединения одного подвижного и одного неподвижного звеньев – см. рис. 15, г. Винтовая пара V класса – см. рис. 15, ж. Схематическое изображение механизма звена, входящего в 2-е вращательные кинематические пары А и В, показано на рис.15, д, а на рис.10, е – звеньев, входящих в 3-и кинематические пары с II осями вращения, лежащими в одной плоскости.

## 4.2 Кинематические цепи. Их виды и подвижность. Формула Сомова-Малышева

Кинематической цепью называется система звеньев, связанных между собой кинематическими парами. Кинематические цепи делятся на простые и сложные. Простой кинематической цепью называется такая цепь, у которой каждое звено входит не более, чем в 2-е кинематические пары.

Сложной кинематической цепью называется цепь, в которой имеется хотя бы одно звено, входящее более, чем в две кинематические пары.

Простые и сложные кинематические цепи, в свою очередь, делятся на замкнутые и незамкнутые (рис. 16) .

Рисунок 16 – Простая незамкнутая кинематическая цепь

Замкнутой кинематической цепью называется кинематическая цепь, звенья которой образуют один или несколько замкнутых контуров.

На рисунке 16 показана кинематическая цепь, состоящая из 4-х звеньев, образующих 3-и кинематические пары: 2-е вращательных кинематических пары V класса и одна поступательная V класса (В).

Незамкнутой кинематической цепью называется кинематическая цепь, звенья которой не образуют замкнутых контуров.

а – сложная незамкнутая кинематическая цепь; б – простая замкнутая кинематическая цепь; в – сложная замкнутая кинематическая цепь.

Рисунок 17 – Виды кинематических цепей

На рисунке 17, а показана схема сложной кинематической цепи из
6-ти звеньев. На рис. 17, б показана простая замкнутая цепь из 6-ти звеньев.

На рисунке 17, в показана сложная кинематическая цепь из 6-ти звеньев.

Структурная формула кинематической цепи общего типа.

Если на движение звена в пространстве не наложено никаких условий связи, то оно обладает 6-ю степенями свободы. Тогда, если число звеньев кинематической цепи равно «к», то общее число степеней свободы, которым обладают «к» звеньев до их соединения в кинематические пары равно 6к. Соединение звеньев в кинематические пары накладывает различное число связей на относительное движение звеньев, зависящее от класса пар. Если число пар I класса, в которые входят звенья рассматриваемой кинематической цепи равно р1, число пар II класса – р2, число пар III класса – р3, число пар IV класса – р4, число пар V класса – р5, то из 6к степеней свободы, которыми обладали звенья до их вхождения в кинематические пары, необходимо исключить те степени свободы, которые отнимаются вхождением звеньев в кинематические пары. Тогда число степеней свободы, которым обладает кинематическая цепь равно:

Н = 6к – 5р5 – 4р4 – 3р3 – 2р2 – р1 			(3)

Если одно из звеньев кинематической цепи будет неподвижным, то общее число степеней свободы уменьшится на 6-ть и число степеней свободы W относительно неподвижного звена будет равно:

W = H – 6						(4)

Число W степеней свободы кинематической цепи относительно звена, принятого за неподвижное, называется числом степеней подвижности.

Подставляя в формулу (4) вместо «Н» его выражение из соотношения (3) получаем

W = 6×(к-1) – 5р5 – 4р4 – 3р3 – 2р2 – р1	    	(5)

Если обозначить            к – 1 = n, то

W = 6n – 5р5  – 4р4 – 3р3 – 2р2 – р1			(6)

Выражение (6) называется формулой подвижности или структурной формулы кинематической цепи общего вида (или формулой Сомова-Малышева).

Пример расчета механизма манипулятора (рис. 18):

W = 6 × 6 – 5 × 3 – 4 × 2 – 3 × 1 = 10

Рисунок 18 – Механизм манипулятора

## 4.3 Механизм, как кинематическая цепь. Его структурная и кинематическая схема, обобщенная координата. Плоские механизмы. Формула Чебышева П. Л.

Механизмом называется такая кинематическая цепь, в которой при заданном движении одного или нескольких звеньев относительно любого из них все остальные звенья совершают однозначно определяемые движения. Любой механизм является кинематической цепью. Не всякая кинематическая цепь является механизмом.

Звено (звенья) механизма, которому сообщается движение, преобразуемое в требуемое движение других звеньев механизма, называется входным звеном (входными звеньями).

Звено (звенья) механизма, совершающее требуемое движение для которого предназначен механизм, называется выходным звеном (выходными звеньями).

Ведущим звеном называется звено, для которого сумма элементарных работ всех внешних сил, приложенных к нему, является положительной.

Ведомым звеном называется звено, для которого сумма элементарных работ всех внешних сил, приложенных к нему, является отрицательной или равной нулю.

Если механизм обладает одной степенью свободы, то одному из звеньев механизма мы можем предписать относительно стойки какой-либо вполне определенный закон движения (одну обобщенную координату механизма), например, вращательное или винтовое движение с заданными скоростями. При этом все остальные звенья механизма получат вполне определенные движения, являющиеся функциями заданного (если 2-е степени свободы, то 2-е обобщенные координаты и т. д.)

Каждая из независимых между собой координат, определяющих положение всех звеньев механизма относительно стойки, называется обобщенной координатой механизма. Звено, которому приписывается одна или несколько обобщенных координат механизма, называется начальным звеном.

Число обобщенных координат механизма равно числу степеней подвижности.

Величина Х за обобщенную координату не может быть принята (рис. 19).

(1 – обобщенная координата механизма. В количестве обобщенных координат берутся законы движения звеньев, входящих в кинематические пары со стойкой. Для изучения движения механизма недостаточно знать структуру его, т. е. число звеньев, число и классы кинематических пар. Необходимо также знать размеры отдельных звеньев, влияющих на движение, взаимное положение звеньев и т. д. Поэтому при изучении структурных, кинематических и динамических свойств, принято пользоваться моделями.

Рисунок 19 – Обобщённая координата механизма

Условное графическое изображение механизма, выполненное без учета масштаба, указывающее число и виды звеньев и кинематических пар, а также стойку называется структурной схемой механизма.

Условное графическое изображение механизма, выполненное в определенном масштабе с точным соблюдением размеров и форм звеньев, от которых зависит их относительное движение, называется кинематической схемой механизма или его кинематической моделью.

Подвижность механизма указывает, сколько необходимо приводов механизму для полной определенности движения всех звеньев.

В общем случае число степеней свободы механизма W может быть определено по структурной формуле:

W = 6 n – 5 p5 – 4 p4 – 3 p3 – 2 p2 – p1,

если на движения звеньев, входящих в состав механизма не наложено каких-либо общих дополнительных условий.

Пусть, например, у механизма, который состоит из кинематических вращательных пар V класса, оси всех пар параллельны. Выберем неподвижную систему координат Х, У, Z так, чтобы направление оси Х совпало с направлением осей пар, а оси У и Х лежали в плоскости, перпендикулярной к осям пар (рис. 20).

В этом случае точки звеньев механизма АВСД будут двигаться в плоскостях, параллельных одной общей неподвижной плоскости S, содержащей оси У и Z, и мы будем иметь так называемый плоский механизм, т. е. механизм, точки звеньев которого описывают траектории, лежащие в параллельных плоскостях.

Рисунок 20 – Плоский механизм

Из шести возможных движений 3-и не могут быть осуществлены. Возможные: вращения вокруг оси Х и осей ей параллельных, а также
поступательные движения вдоль осей У и Z.

Если на движение всех звеньев механизма в целом наложено 3-и общих ограничения, то это обстоятельство должно быть учтено при подсчете числа степеней свободы отдельных звеньев и степеней свободы механизма в целом.

Для рассматриваемого механизма число степеней свободы подвижных звеньев будет выглядеть так: (6–3) х n = 3n. Соответственно, вместо 5р5 связей, накладываемых парами V класса, в этом механизме пары V класса будут накладывать (5-3)х р5 = 2р5 связей. Структурная формула механизма примет следующий вид:

W = (6-3) × n – (5-3) × p5 – (4-3) × p4 – (3-3) × p3 ,

т. е.				W = 3n – 2p5 – p4				(7)

Это структурная формула для плоских механизмов общего вида называется формулой Чебышева П. А.

Кроме степеней свободы звеньев и связей, активно воздействующих на характер движения механизмов, в них могут встретиться степени свободы и условия связей, не оказывающие никакого влияния на характер движения механизма в целом. Удаление из механизмов звеньев и кинематических пар, которым эти степени свободы принадлежат, может быть сделано без изменения общего характера движения механизма в целом. Такие степени свободы называются лишними степенями свободы, а связи – избыточными или пассивными связями.

АВ = СД, АД = ЕF = ВС, АЕ = ВЕ и ДF = FС

Звено EF можно удалить, т. к. это звено, входящее в кинематические пары E и F , налагает на движение механизма условия связи, являющиеся избыточными. Для примера, рисунок 22, а – W = 3 × 2 – 2 × 2 – 1 = 1.

а – игольчатый толкатель; б – роликовый толкатель

Рисунок 22 – Местная подвижность в кулачковом механизме

На рисунке 22, б показано, что механизм содержит одну местную подвижность – способность ролика вращаться вокруг собственной оси, не оказывая при этом никакого влияния на характер движения механизма в целом.

## 4.4 Основной признак образования плоских механизмов.

## Структурные группы Ассура Л. В.

Процесс образования этого механизма (рис. 23) можно представить как последовательное присоединение к звену 1 звеньев 2 и 3. Затем 2-е звено удлиняется, и к нему присоединяются звенья 4 и 5. К 3-ему звену присоединяются звенья 6 и 7 . I ,II, III – присоединяемые группы.

Структурная группа Ассура – простейшая кинематическая цепь
с нулевой степенью свободы (подвижности) относительно тех звеньев, с которыми входят в кинематические пары V класса свободные элементы ее звеньев и не распадаются на более простые цепи, обладающие также нулевой степенью свободы (W=0).

Свойства структурной группы Ассура:

- имеет свободные элементы кинематических пар, которыми может подсоединяться к другим звеньям;

- содержит только низшие пары V класса – вращательные и поступательные;

Рисунок 23 – Плоский рычажный механизм

- относительно тех звеньев, к которым подсоединяется, имеет подвижность, равную нулю, т. е. звенья группы перемещаются только тогда, когда перемещаются звенья, к которым группа подсоединена.

Любой механизм, который может быть получен путем последовательного присоединения к одному или нескольким первичным механизмам, состоящим из входного звена стойки, особых кинематических цепей, называется структурными группами Ассура.

а – входное звено вращается; б – входное звено движется поступательно

Рисунок 24 – Первичный механизм

Чаще всего первичным механизмом является механизм рычага, состоящий из кривошипа 1 и стойки 0 (рис. 24, а). Роль первичного механизма может играть ползун (рис. 24, б).

Наибольшее распространение получили механизмы, имеющие в своем составе один первичный механизм, т. к. в этом случае необходимо приводить в движение одно входное звено, т. е. иметь один привод, например, электродвигатель.

Первичный механизм является механизмом I класса.

Группа, имеющая 2-а звена и 3-и пары V класса, называется структурной группой II класса.

Механизмы, в состав которых входят группы класса не выше второго, называются механизмами II класса.

Структурные группы делятся на классы, порядки и виды.

Класс группы определяется числом кинематических пар, образующих наиболее сложный замкнутый контур группы.

Порядок группы определяется числом ее крайних (внешних) кинематических пар.

Вид группы определяется количеством и взаимным расположением вращательных и поступательных пар в группе.

Кинематические пары А и С – внешние кинематические пары.

Кинематическая пара В – внутренняя.

II (2, 3)2,1 – называется диада или двухповодковая структурная группа (рис. 25, а).

На рисунке 25, б крайняя вращательная кинематическая пара заменена поступательной. Длина поводка АВ может быть равной нулю II(2,3)2,2.

На рисунке 25, в средняя вращательная пара заменена на поступательную, II(2,3).

На рисунке 25, г две крайних вращательных пары заменены поступательными II (2,3)2,4.

На рисунке 25, д одна крайняя вращательная пара и две поступательные, II(2,3)2,5.

а – 1-й вид; б – 2-й вид; в – 3-й вид; г – 4-й вид;

д – 5-й вид; е – клиновой механизм

Рисунок 25 – Виды простейших структурных групп Ассура

Если все три вращательные пары заменить на поступательные (рис. 25, е), то будет получен клиновый механизм W=2n-p5 (формула Добровольского).

При классификации механизмов можно ограничиться рассмотрением механизмов, в которых все высшие пары предварительно заменены соответствующими цепями, образованными парами V класса. Тогда

W = 3n – 2p5 = 0  (  p5 = 3/2 n				(8)

Т.к. число звеньев и пар может быть только целым, то условию (8) удовлетворяют только следующие сочетания чисел звеньев и кинематических пар, входящих в группу (табл.1)

Таблица 1

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 4 | 6 | 8 |
| P5 | 3 | 6 | 9 | 12 |

Мы рассмотрели простейшее сочетание чисел звеньев пар: n = 2; p5 = 3 . Рассмотрим группу

n = 4 и p5 = 6

Кинематическая цепь состоит из звена АВС, от которого идут три поводка: АД, ВЕ, СF, (рис. 26, а; б).

а – III (1,2,3,4,)3; б – III (1,2,3,4,)3; в - IV(1,2,3,4,)2

Рисунок 26 – Сложные структурные группы Ассура

Звено 2-базовое, 1,3,4 – поводки.

Эта цепь представляет собой сложную незамкнутую кинематическую цепь, является группой III класса третьего порядка и называется трехповодковой группой, III (1,2,3,4)3.

Данная структурная группа III порядка.

Класс структурной группы выше II-ого определяется числом внутренних кинематических пар. Механизмы, в состав которых входят группы не выше III класса третьего порядка, называются механизмами III класса.

На рисунке 26, в изображена замкнутая кинематическая цепь. Данная группа, кроме двух базисных звеньев АВС и ЕДF, образующих два жестких контура, имеет один подвижный четырехсторонний замкнутый контур СВДF.

Является группой IV класса второго порядка, т. к. присоединение группы к основному механизму производится двумя элементами В и Е.

Механизмы, в состав которых входят группы не выше IV класса второго порядка, называются механизмами IV класса.

При выполнении структурной классификации следует иметь в виду, что класс механизма может зависеть от того, какое звено является ведущим.

# 5 Кинематический анализ рычажных механизмов. Кинематический анализ - изучение движения

# звеньев механизма без учета сил,

# обусловливающих это движение

## 5.1. Задачи и методы кинематического анализа

Три основные задачи:

1 определение перемещений звеньев и траекторий, описываемых точками звеньев;

2 определение скоростей отдельных точек звеньев и угловых скоростей звеньев;

3 определение ускорений отдельных точек звеньев и угловых ускорений звеньев.

Если механизм имеет одну степень свободы, то перемещения, скорости и ускорения звеньев и точек механизма является функциями перемещений, скоростей и ускорений одного из звеньев, принятого за начальное.

Основными методами кинематического анализа являются:

1 графический;

2 чисто аналитический;

3 экспериментальный.

## 5.2 Способы задания законов движения входных звеньев

Для выполнения кинематического анализа должны быть известны:

- кинематическая схема (с учетом масштаба);

- закон движения входного звена (или законы движения входных звеньев).

Законы движения могут быть заданы в аналитической форме в виде соответствующей функции, связывающей перемещение начального звена со временем.

Если входное звено входит во вращательную пару со стойкой, то задается функция (=((t), где ( – угол поворота начального звена относительно неподвижной системы координат ХОУ, связанной со стойкой, а t – время (рис. 27).

Рисунок 27 – Входное звено входит во вращательную пару со стойкой

Если входное звено входит со стойкой в поступательную пару (рис. 28), то задается функция S=S(t), где S – перемещение произвольно выбранной т. А начального звена относительно неподвижной системы координат хОу, связанной со стойкой, а t – время.

Названные функции являются функциями перемещений.

Закон движения начального звена может быть задан в виде функций скоростей (=( (t) или V=V(t).

Рисунок 28 – Входное звено входит со стойкой в поступательную пару

Тогда переход от функции скоростей к функциям перемещений может быть осуществлен путем вычисления интегралов

; .

Закон движения начального звена может быть задан в виде функции ускорений (=((t), или a=а(t), то переход к функциям скоростей осуществляется путем вычисления интегралов φ:

.

Определив функции скоростей, можно определить и функции положений: (=((t) и S=S(t) могут быть также заданы графически в виде кривых (рис. 29), где по осям ординат отложены углы поворота ( (рис. 29, а) или перемещения S (рис. 29, б) в некоторых выбранных масштабах и , а по осям абсцисс – время t в выбранном масштабе.

а – входное звено совершает поступательное движение;
б – входное звено совершает поступательное движение.

Рисунок 29 – Законы движения начального звена

## 5.3 Графоаналитический метод кинематического анализа
механизмов. Метод засечек, планов скоростей и ускорений. Масштабы в ТММ

При движении механизма положения его звеньев постоянно меняются, но в каждый определенный момент времени они занимают вполне определенные положения, и поэтому положения этих звеньев можно как бы сфотографировать.

Для рычажных механизмов с жесткими звеньями при известных их размерах всегда можно построить картину перемещения всех их точек и звеньев в зависимости от перемещения звена выбранного за входное. Это выполняется с помощью методов засечек при известных размерах звеньев и траектории отдельных точек.

Графическое построение кинематической схемы механизма, соответствующее заданному значению, его обобщенные координаты, называются планом положения механизма (планом механизма).

В ТММ принято использовать масштабные коэффициенты при изображении на чертеже различных физических величин.

Масштабным коэффициентом данной физической величины называется отношение численного значения этой величины в свойственных ей единицах к длине отрезка в мм, изображающего эту величину на чертеже.

;  – истинная длинна величины.

Выбрать масштаб изображения  и перевести  ;

На рисунке 30 показано построение планов положений с помощью засечек.

Кривошип совершает вращение, ползун совершает поступательное движение, поэтому мы знаем траекторию движения т. В и т.С.

Рисунок 30 – Построение планов положений механизма

Связь масштабного коэффициента с масштабом М.

; ,

М 1:2 =0,002 м/мм,

М 1:5 =0,005 м/мм.

## 5.4 Планы скоростей

Планами скоростей называются векторные изображения этих кинематических параметров, выполненные в определенном масштабе.

Рисунок 31 – Механизм насоса

Кинематический анализ методом скоростей основан на решении векторных уравнений графическим путем (рис.32). План скоростей механизма – графическое построение, представляющее собой плоский пучок, лучи которые изображают в выбранном масштабе абсолютные скорости точек звеньев, а отрезки соединяющие концы лучей – относительные скорости соответствующих точек для данного положения механизма. Составление векторных уравнений для построения планов скоростей основано на теореме о скоростях точек плоской фигуры (известной из «Теоретической механики»).

Рассмотрим метод плана скоростей на примере механизма насоса.

Дано: кинематическая схема, L, закон движения входного звена (обобщенная координата), (1, (1= const.

а – план скоростей; б – план ускорений

Рисунок 32 – Кинематический анализ механизма

Перед построением плана скоростей необходимо представить, как работает механизм.

Построение:

1 Определим скорость т. А  VA=(1* l 01A ,  где l 01A –  истинная длина звена 1.

(O1A (вектор скорости т. А направлен перпендикулярно к
направлению О1 А в сторону вращения звена).

Выберем на плоскости т. Р (полюс плана скоростей). Полюс плана скоростей отображает все неподвижные точки механизма.

Примем  и откладываем его от полюса Р в каком-либо произвольно выбранном масштабе (v. При выборе величины масштаба (v руководствуются удобством вычислений и построений векторов скорости.

(v= VA/(pa)= ……м/c*мм       (ра)=VА/(v (мм)

2 Звено АВ совершает плоское движение . Если вектор скорости известен по модулю и направлению, то его подчеркивают дважды.

Для определения истинных величин скоростей VB  и VBA отрезки (рв) (aв), измеренные в миллиметрах, умножают на выбранный масштабный коэффициент (v, показывающий, сколько единиц скорости приходится на 1 мм соответствующего отрезка.

… [м/с];

…[м/с];

Векторы изображающие абсолютные скорости  выходят из полюса.

VB – абсолютная скорость; VBА – относительная скорость;

3 Определяем скорость т.С

За полюс вращения можно выбрать или т. А, или В.

Звенья 2 и 4 совершают плоское движение.

Тогда, например, вектор VCA скорости т. С относительно т. А направлен перпендикулярно к направлению АС.

4 Определяем скорость т.D

т. А и В нельзя брать для определения скорости VD.

Следствия из плана скоростей:

1. Направления вектора относительной скорости на плане скоростей обратно порядку следования индексов

VBA – направлено от «a» к «в»

VAВ – направлено от «в» к «а»

V D С – направлено от «с» к «d»;

2. Пользуясь планом скоростей, можно определить численные значения угловых скоростей:

3. Направление угловых скоростей звеньев определяется мысленным переносом векторов относительных скоростей из плана скоростей в соответствующие точки плана механизма и попыткой повернуть звено вокруг выбранного полюса в сторону действия этого вектора;

4 Теорема подобия плана скоростей.

Отрезки прямых, соединяющих некоторые точки одного и того же звена на плане механизма, и отрезки прямых, соединяющие концы вектора абсолютных скоростей на плане скоростей, образуют подобные сходственно-расположенные и повернутые друг относительно друга на 90( фигуры:

Проверкой правильности графического построения подобных фигур на плане является порядок следования букв на схеме и на плане скоростей.

Векторы всех относительных скоростей соединяют собой концы векторов полных скоростей.

## 5.5. Планы ускорений

Дано: ℓ; (1; (1=const, (i.

Построение:

План скоростей группы предполагается построение и, следовательно, можно считать известными скорости всех звеньев группы.

| 1 |  |
| --- | --- |

Ускорение  направлено к центру вращения т. О1:

При выборе (а масштабного коэффициента плана ускорений руководствуются удобством вычислений и графических построений:

(a=… [м/с2мм];            [мм].

(Т. к. мы приняли, что (1=const, то (2const, поэтому аВ надо разложить на составляющие).

2

Необходимо производить промежуточные вычисления:

Для определения истинной величины какого-либо ускорения надо соответствующий отрезок в миллиметрах, взятый из плана ускорений, умножить на выбранный масштабный коэффициент (а, показывающий, сколько единиц ускорения приходится на 1 мм отложенного отрезка:

3 ускорение т. С, , определяем на основании теоремы подобия, где (авс ( (АВС (полученный треугольник будет повернут, только не на 90о, как в случае построения плана скоростей).

Из т. А под углом ( проводим прямую, и из т. В под углом ( проводим прямую. Точка пересечения этих прямых и даст конец вектора ас полного ускорения т. С.

Можно было бы составить систему уравнений, взяв полюсы т. А и В, но это громоздко.

4

Следствия.

1 Направление векторов относительных ускорений обратно порядку следования индексов.

направлено от «a» к «в».

- Можно определить модули и направления угловых ускорений:

3 Направление угловых ускорений звеньев определяется мысленным переносом векторов тангенциальных составляющих аi из плана ускорений в соответствующие точки плана механизма и попыткой повернуть звено вокруг выбранного полюса в сторону действия этого вектора.

4 Теорема подобия плана ускорений.

Отрезки прямых, соединяющих некоторые точки одного и того же звена на плане механизма, и отрезки прямых соединяющие концы векторов полных ускорений на плане ускорений образуют подобные сходственно
расположенные фигуры:

(abc ( (ABC (

Рассмотренные выше построения были для одного положения.

Для полного кинематического анализа механизма необходимо построить его планы положений для полного цикла движения, разбивая траекторию точки входного звена (кривошипа) с любым шагом.

В результате кинематического исследования часто необходимо построить кинематические диаграммы или графики зависимости движения какого-либо звена или точки от обобщенной координаты механизма или от времени:

SD=f(t); VD=f(t); aD=f(t); SD=f((1); VD=f((1); aD=f((1).

## 5.6. Синтез рычажных механизмов

Под синтезом механизма понимается проектирование механизма по заданным его свойствам.

II-а основных этапа.

- Выбор структурной схемы механизма, который осуществляется на основе структурного синтеза механизма (определение числа звеньев, пар, стоек).

- Определение постоянных параметров выбранной схемы механизма по заданным его свойствам (определение размеров звеньев и траекторий их движения).

Метрический синтез – часть кинематического синтеза. Если необходимо при проектировании механизма учесть некоторые динамические свойства механизма, то такой синтез называется динамическим (определение масс, ускорений и т. д.).

Некоторые постоянные параметры механизма, независимые между собой, которые устанавливаются заданием на его синтез, называются входными параметрами синтеза, а параметры, которые получают в результате синтеза механизма, называются выходными параметрами синтеза.

При проектировании механизма всегда можно выделить одно самое главное условие – основное условие синтеза (связано с назначением механизма).

Различают точные и приближенные методы синтеза.

Существуют графические, графоаналитические и аналитические методы синтеза.

Все механизмы подразделяют на механизмы с низшими кинематическими парами (Vкл.) – (рычажные) или стержневые, и на механизмы с высшими кинематическими парами (кулачковые, зубчатые) и т. д.

Базовым механизмом для рычажных является механизм шарнирного четырехзвенника (кривошипно-коромысловый).

Для простейших рычажных механизмов немецким ученым Ф. Грасгофом сформулировано условие существования кривошипа, или условие проворачиваемости звеньев.

### 5.6.1. Теорема Грасгофа

Шарнирная четырехзвенная кинематическая цепь может только тогда образовывать кривошипно-коромысловый или двухкривошипный механизм, когда сумма длин наибольшего и наименьшего звена меньше суммы длин двух других звеньев.

Дано: четырехзвенный механизм (рис. 33);

звено 1 – наименьшее,

звено 2 – наибольшее.

Согласно теореме Грасгофа: .

Изобразим траекторию кривошипа. Покажем крайние положения механизма (рис. 34).

АВ’С’Д’ –  1-ое крайнее положение механизма;

АВ’’С’’Д’’ – 2-ое крайнее положение механизма.

АС’’=BC–AB

AC’=BC+AB;

(3 – угол размаха коромысла.

Механизм должен находиться большей частью в рабочей зоне, меньшей – в холостой.

Рисунок 33 – Шарнирный четырёхзвенный механизм

При любом положении кривошипа АВ коромысло СД всегда находится между положениями ДС’’ и ДС’. Положение звена, из которого оно может двигаться только в одном направлении, называется крайним положением звена.

ДС’’ и ДС’ – крайние положения коромысла.

Рисунок 34 – Крайние положение механизма

Перемещение коромысла из положения ДС’’ в положение ДС’ произойдет за то время, пока т. В из положения В’’ перейдет в положение В’, т. е. за время поворота кривошипа на угол (180(+(). Возвращение коромысла в положение ДС’’ произойдет за то время, за которое кривошип повернется на угол (180( – ().

Важной характеристикой рычажных механизмов является коэффициент изменения средней скорости выходного звена K, который показывает соотношение между временем рабочего и холостых ходов.

Отношение средних скоростей выходного звена за время рабочего и холостого ходов и определяет величину этого коэффициента.

(если выходное звено вращается, коромысло);

(если выходное звено перемещается, ползун).

При W1=const;

; ;

, где 	                   (9)

– угол между крайними положениями шатуна.

(10)

# 6 Динамический анализ механизмов

При динамическом исследовании механизмов основное внимание уделяется изучению вопросов, связанных с действием сил в механизмах и машинах.

Основными задачами динамического анализа механизмов являются:

1 определение внешних действующих на звенья механизма сил и изучение влияния этих сил, а также сил трения и инерции на звенья механизма, кинематической пары и неподвижные опоры, и установление способов устранения или уменьшения динамических нагрузок при движении механизма;

2 изучение режимов движения под действием заданных сил и установление способов, обеспечивающих заданные режимы движения механизма.

Первая задача динамики механизмов имеет своей целью определение внешних неизвестных сил, действующих на звенья механизма, а также усилий (реакций), возникающих в кинематических парах при движении механизма.

Вторая задача имеет своей целью определение мощности, необходимой для воспроизведения заданного движения машины или механизма, и изучение законов распределения этой мощности на выполнение работ, а также решение вопроса о сравнительной оценке механизмов с помощью коэффициента полезного действия.

В современной механике производят не статические, а динамические расчеты с учетом инертности масс звеньев и появления дополнительных инерционных нагрузок на звенья.

## 6.1 Силовой анализ механизмов. Принцип Даламбера в ТММ. Метод кинетостатики

Если известны внешние силы, действующие на звенья механизма, и известны законы движения всех его звеньев, методами механики можно определить силы трения и реакции связей в кинематических парах, силы сопротивления, возникающие при движении механизма, и тем самым выполнить силовой расчет механизма.

Силовой расчет механизма состоит в определении тех сил, которые действуют на отдельные звенья механизма при их движении.

Важность решения этой задачи заключается в использовании результатов:

- для расчета на прочность отдельных деталей механизмов;

- для определения трения в кинематических парах;

- для расчета на износ трущихся деталей в кинематических парах и т.д.

Среди разнообразия методов силового расчета механизмов в ТММ весьма широкое применение получил метод силового расчета механизмов на основе обыкновенных уравнений твердых тел (метод Даламбера).

Если в каждый данный момент времени ко всем внешним действующим на звено механизма силам присоединить силы инерции, то под действием всех этих сил можно звено рассматривать условно находящимся в равновесии и применять к ним уравнения статики.

Метод силового расчета механизмов с использованием сил инерции и применением уравнений динамического равновесия носит иногда название кинематостатического расчета механизмов.

## 6.2 Классификация сил, действующих на звенья механизма. Механические характеристики

Все действующие на механизм силы подразделяют на внешние и внутренние.

Реакции в кинематических парах, также как и силы трения, по отношению ко всему механизму являются силами внутренними, но по отношению к каждому звену, входящему в кинематическую пару, оказываются силами внешними.

Внешние силы называются активными, или задаваемыми. Они подразделяются на силы, движущиеся и сопротивления.

Движущими силами в механизмах называют те силы, которые стремятся ускорить движение механизма, т. е. те, которые совершают положительную работу.

Силами сопротивления в механизме называются те силы, которые стремятся замедлить движение механизма, т.е. те, которые совершают отрицательную работу.

Силами производственного сопротивления, или силами полезного сопротивления, называются те силы сопротивления, преодоление которых необходимо для выполнения требуемого технологического процесса.

Силами непроизводственного сопротивления, или силами вредного сопротивления, называются те силы сопротивления, на преодоление которых затрачивается дополнительная работа сверх той, которая необходима для преодоления полезного сопротивления.

Необходимо отметить некоторую условность в разделении сил на силы движущие и силы сопротивления. Например, силы тяжести звеньев при подъеме их центров тяжести оказываются силами сопротивления, а при опускании центра тяжести – силами движущимися. Силы трения, возникающие в подшипниках, являются силами сопротивления, а силы трения, возникающие в точках контакта при обхвате ремнем шкива ременной передачи, являются силами движущими.

Для характеристики различного рода машин используют специальные графические или аналитические зависимости, которые называются механическими характеристиками.

Зависимость движущей силы, или силы сопротивления, от кинематических параметров механизма, заданная аналитически или графически, называется механической характеристикой соответственно двигателя или рабочей машины.

Т.к. мощность Р, момент М и угловая скорость связаны соотношением

P = Mω

то, зная зависимость М = М((), можно определить зависимость

P = P(().

Для машин-двигателей характерным является уменьшение вращающего момента М с увеличением угловой скорости (.

Рассмотрим механические характеристики электродвигателей постоянного тока (рис. 35).

Рисунок 35 – Механические характеристики электродвигателей
постоянного тока

(H, MH – номинальные характеристики двигателя.

Рассмотрим механические характеристики асинхронного электродвигателя (рис. 36).

(C – синхронная угловая скорость.

Mg=0 ((C

Рисунок 36 – Механическая характеристика асинхронного
электродвигателя

На рисунке 37 показаны механические характеристики насоса-компрессора.

Рисунок 37 – Механические характеристики насоса компрессора

## 6.3 Определение сил инерции звеньев в различных случаях их движения

Инерционные нагрузки, действующие на отдельные звенья можно представить в виде  главного вектора сил инерции элементарных масс и главного момента сил инерции.

– главный вектор сил инерции;

– главный момент сил инерции;

(11)

(12)

где, m – масса звена, кг;

– вектор полного ускорения центра масс звена, м/с2;

( – угловое ускорение, рад/с2;

IS – момент инерции звена относительно оси, проходящей через центр масс S и перпендикулярной плоскости движения звена, кг*м2.

Пусть дано звено АВ и известны ускорения  и  его т. В и А, полное ускорение , а также известно положение центра масс звена (рис. 38).

,

где

Рисунок 38 – Инерционные нагрузки

Виды движения звеньев механизма:

- равномерно прямолинейное движение;

- прямолинейно ускоренное движение;

- равномерно вращательное (вокруг оси, проходящей через центр масс звена);

- равномерно вращательное (вокруг оси, не проходящей через центр масс звена);

- ускоренное вращение вокруг оси, проходящей через центр масс механизма;

- ускоренное вращение вокруг оси, не проходящей через центр масс механизма.

Для случая:

1 (=0; =0; Fui=0; Mui=0

2 ((0; =0; Fui=0; Mui=(i*ISi

## 6.4 Условие статической определимости плоских кинематических цепей

Если в число заданных сил при расчете входят и силы инерции звеньев, то такой расчет называется кинематическим.

Кинематические цепи плоских механизмов включают кинематические пары V класса – вращательные и поступательные; IV класса – высшие.

Силы характеристики – величина, направление и точка приложения.

Во вращательной паре V класса результирующая сила реакции R проходит через ось шарнира (рис. 39, а) – известна точка приложения силы. Величина  и направление этой реакции неизвестны.

а – вращательная кинематическая пара; б – поступательная

кинематическая пара; в – высшая кинематическая пара

Рисунок 39 – Направление результирующей силы реакции

В поступательной паре V класса реакция перпендикулярна к оси движения х-х этой пары. Она известна по направлению, но неизвестна ее точка приложения и величина. К высшей паре IV класса (рис. 39, в) реакция F12 приложена в т. К касания звеньев 1 и 2 и направлена по общей нормали n-n, т. е. известно направление реакции и ее точка приложения.

Если механизм имеет «n» звеньев, то мы можем составить 3n уравнений равновесия. Для того, чтобы кинематическая цепь была статически определима, необходимо, чтобы число неизвестных не превышало число уравнений равновесия.

Кинематическая цепь будет статически определима, если удовлетворяется условие

3n = 2p5 + p4

3n                       2p5 + p4

число уравнений равновесия		число неизвестных

Любой механизм с парами IV и V классов может быть заменен механизмом с парами только V класса, тогда

3n = 2P5

P5 = 3/2n                                                     (13)

Т.о., структурные группы Ассура являются статически определимыми системами, и поэтому целесообразно плоские механизмы рассчитывать методом кинетостатики по структурным группам Асура. При этом порядок силового расчета является обратным порядку кинематического анализа.

## 6.5 Определение реакций в кинематических парах методом
планов сил (без учета сил трения)

Покажем методику силового расчета, например, структурной группы II класса 1-ого вида. При этом считаем известными все внешние силы и инерционные нагрузки, действующие на звенья рассматриваемой группы. Указанное задание будем решать графоаналитическим путем с помощью плана сил.

Планом сил называется замкнутый силовой многоугольник, построенный в определенном масштабе по составленному векторному уравнению равновесия данной структурной группы или отдельного звена.

Пусть рассматриваемая группа (рис. 40) нагружена силами F2 и F3, и парами с моментами М2 и М3.

Требуется определить реакции в кинематических парах. Выделенная структурная группа изображена в строго определенном масштабе с точным соблюдением положений звеньев, точек и направлений действия сил.

.

Рисунок 40 – Структурная группа II класса 1-го вида

Реакции F12…F43 известны только по точкам приложения. Для определения величин этих реакций раскладываем каждую из них на две составляющие: одну, действующую по оси звена, и другую, перпендикулярную к оси звена.

Систему будем условно считать находящуюся в равновесии.

;                        (14)

Для звена 2

Для звена 3

Плечи сил учитываются с учетом масштабного коэффициента (lAB = (lAB)*μℓ). По знаку сил F (12 и F (43 определяют правильность выбора их направления.

После определения F (12 и F (43 в уравнении равновесия остаются две неизвестные.

Будем считать, что направление всех сил правильное. Выбираем масштабный коэффициент (F, где (F = [H/мм] и переводим силы Fi в отрезки, выражающие эту силу.

[мм]

Рисунок 41 – План сил структурной группы II класса 1-го вида

Выбираем полюс плана сил т.f

Cтроим силовой многоугольник по уравнению равновесия (14)

F12=( F12)* (F =…H

F43=( F43)* (F =…H

Для определения реакции в шарнире «В» необходимо составить векторное уравнение равновесия для звена «2»или»3»

(Звено 2): 		                           (15)

F32=( F32)* (F =…H ;

Аналогично выполняется силовой расчет для других структурных групп.

## 6.6 Силовой расчет ведущего звена

В общем случае ведущее звено под действием внешних сил и инерционных нагрузок не находится в равновесии, т. к. на него действуют силы со стороны либо двигателя, либо рабочей машины. При числе подвижных звеньев n = 1 и p5 = 1, число уравнений равновесия, которые мы можем составить, на единицу меньше числа неизвестных, подлежащих определению, т. к.

3n–2p5 = 3–2 = 1.

Чтобы имело место равновесие, необходимо дополнительно к ведущему звену приложить либо уравновешивающую силу Fy, либо уравновешивающий момент Му. Как правило, это движущая сила или движущий момент.

Уравновешивающим моментом называют момент сил, действующих на начальное звено, обеспечивающий заданный закон движения.

Будет приложена или Fy, или Мy  зависит от способа соединения вала рабочей машины с валом двигателя. Если соединены муфтой, то действует Му (рис. 42, а), если посредством ременной и зубчатой передачи, то Fy (рис. 42, б). Уравновешивающая сила Fy в сопряженных профилях зубьев (рис. 42, б) будет направлена по нормали к профилям сопряженных зубьев зубчатой передачи.

а – муфтой; б – зубчатой передачей

Рисунок 42 – Способы соединения вала рабочей машины с валом двигателя

Пусть на начальное звено 1 (рис. 43) действуют сила F21, представляющая собой реакцию звена 2 на звено 1, заданная сила F1 и пара сил с моментом М1, представляющих собой результирующие от внешних нагрузок и сил инерции.

Рисунок 43 – Первичный механизм

Пусть линией действия уравновешивающий силы Fy будет прямая m-m. Тогда величина момента My уравновешивающей силы Fy найдется из уравнения моментов всех сил, действующих на звено относительно т. А.

где F01 – реакция стойки кривошипа (рис. 44).

Рисунок 44 – План сил первичного механизма

Если бы вместо Fy был приложен Му, то

– определяется для случая, если уравновешивающей будет не сила, а пара сил:

Т.о.,при выполнении силового расчета механизма методом кинематики можно рекомендовать следующий порядок расчета.

1 Для заданного положения механизма вычерчивается его кинематическая схема.

2 Строятся планы скоростей и ускорений, и определяются ускорения центров масс, а также угловые ускорения звеньев.

3 Определяются инерционные нагрузки, действующие на звенья механизма.

4 Рассчитываются внешние активные силы, действующие на звенья механизма.

5 Механизм расчленяют на структурные группы Ассура, которые вычерчивают с точным соблюдением положений звеньев, масштабов, длин, направлений и точек приложения сил, действующих на звенья выделенной группы.

6 Составляются уравнения равновесия групп или отдельных звеньев.

Производится их расчет методом планов сил начиная с наиболее удаленной от ведущего звена группы и последовательно приближаясь к ведущему звену.

7 Выполняется кинематостатический расчет ведущего звена, определяется уравновешивающая сила Fy или уравновешивающий момент Mу.

8 Найденные Fу и Mу проверяются методом Жуковского построением рычага.

## 6.7 Теорема Н. Е. Жуковского

В одной из своих замечательных работ Н. Е. Жуковский показал, что равновесию механизма с одной степенью свободы соответствует равновесие некоторого рычага, и предложил способ построения и нагружения рычага.

Метод Жуковского применим и для движущихся механизмов (не находящихся в равновесии). Для этого необходимо определить силы инерции. Теорема доказывается на основе принципа Даламбера и принципа возможных перемещений.

Теорема Жуковского

Если какой-либо механизм с одной степенью свободы (W = 1) под действием приложенных в некоторых его точках сил находится в равновесии, то в равновесии находится и повернутый в любую сторону на 90( план скоростей этого механизма, рассматриваемый как жесткий рычаг, вращающийся вокруг полюса плана и нагруженный теми же силами, что и исходный механизм, приложенными в соответствующих точках повернутого плана скоростей.

Повернутый план скоростей на 90( называется рычагом Жуковского (он выполняется без учета масштабного коэффициента скорости ( v).

План скоростей без учета (v называется планом возможных скоростей. Моменты, действующие на отдельные звенья удобно представить в виде пары сил на основе теоремы об эквивалентности пары (рис. 45).

Рисунок 45 – Замена момента на пару сил

С помощью рычага Жуковского можно определить без выполнения полного силового расчета одну неизвестную силу, если точка приложения и направление этой силы заданы или один неизвестный момент, при условии, что заданы величины, направления и точки приложения всех остальных сил.

7 Анализ движения механизмов и машин

## 7.1. Режимы движения и их анализ

Изучая движение механизмов или машины в целом обычно рассматривают движение его главного вала, совершающего вращения с примерно постоянной скоростью вокруг неподвижной оси.

Пусть на механизм действует некоторая сила, под действием которой он совершает движение.

Рассмотрим диаграмму (тахограмму) движения главного вала механизма или рабочей машины от времени (рис. 46).

Полное время движения механизма состоит из трех частей.

оа – разбег или разгон (неустановившееся движение).

ав – участок установившегося движения.

Рисунок 46 – Диаграмма движения главного вала механизма

Для данного участка характерно tц = tп (периодическое движение).

tц – время цикл; tп – время за период.

вс – выбег (останов), (неустановившееся движение).

Проанализируем режимы движения механизма с точки зрения теоремы об изменении кинематической энергии.

(16)

Уравнение (16) называется общее уравнение движения механизма или машины.

Проанализируем полученные уравнения для каждого режима диаграммы движения.

1-й участок To = 0;  Anc = 0;        Ag = Aвс+T                   		(16’)

для режима разбега, разгона.

2-й участок T=To;               Ag = Anc +Aвс		                             (16’’)

для установившегося движения.

3-й участок T=0;          Ag=0; 	Anc=0; AT>0                                     (16’’’)

двигатель отключен 	 	торможение

To = Aвс + AT		                      (16’’’)

To – начальное значение кинетической энергии; Т – конечное значение кинетической энергии.

Для режима установившегося движения уравнение (16’’) справедливо для каждого цикла.

Во время установившегося движения обычно скорость начального звена механизма колеблется около среднего значения.

Важнейшей характеристикой установившегося движения является коэффициент неравномерности движения (или коэффициент неравномерности хода механизма или машины).

(17)

(18)

Для качественного выполнения технологического процесса «(» желательно иметь как можно меньше (идеально=0, но не всегда возможно).

При неравномерности движения привода токарного станка уменьшается точность обработки, при неравномерности вращения веретен ткацких станков возможны обрывы нитей, а неравномерное вращение генераторов вызывает колебание силы света.

Практикой установлены разумные пределы изменения «(» для различных типов машин.

Для металлорежущих станков

Для двигателей внутреннего сгорания

Для ткацких станков

Для электродвигателей

При проектировании машин заранее задаются значением ( и предполагают, в каких пределах изменяется угловая скорость.

При заданном ( и (ср можно вычислить (min и (max.

(min = (cp*(1-(/2);                                            (19)

(max = (cp*(1+(/2).                                           (20)

Поскольку колебания скорости, обусловленные периодическим действием сил механизма, полностью устранить нельзя, то нужно, по возможности, сократить их размах до приемлемых пределов. Эта операция называется регулированием скорости движения механизма или машины.

Это регулирование можно осуществить установкой некоторых добавочных масс на вращающиеся звенья, называемые маховыми массами.

Величину (ср можно регулировать с помощью спецрегуляторов.

Общее уравнение движения механизмов:

T–To = A g –Anc–Aвс

Рассмотрим вопрос об энергии, потребляемой машиной на преодоление различных видов сопротивлений.

Для этого уравнение кинематической энергии механизма представим в виде:

,

где: Vo, V – скорость в начале и конце рассматриваемого перемещения;

Аu – работа сил инерции.

Двойной знак у Аu стоит в силу того, что кинетическая энергия, в зависимости от значений величин Vo, V, может быть положительной и отрицательной.

Тогда уравнение кинетической энергии будет иметь вид:

A g –Anc–Aвс(Au(Aст = 0,

где Аст – работа сил тяжести звеньев.

Аст имеет двойной знак, т. к. при подъеме общего центра масс звеньев механизма работа Аст получается отрицательной, а при его опускании – положительной.

Полученное уравнение справедливо и для элементарных работ:

dA g –dAnc–dAвс(dAu( dAст = 0

Разделив все величины уравнения на дифференциал времени dt, получим

P g –Pnc–Pвс(Pu(Pст = 0                                         (21)

называется уравнением энергетического баланса машин, показывает, какие виды мощности имеются в работающей машине.

P g – мощность, развиваемая движущимися силами.

Pnc, Pвc, Pст – мощность, затрачиваемая на преодоление сил полезного сопротивления, вредного сопротивления и сил тяжести.

Рu – мощность затрачиваемая на изменение кинематической энергии механизма.

## 7.2 Механический коэффициент полезного действия машин. Его определение в различных случаях соединения механизмов

Рассмотрим более подробно режим установившегося движения.

Для каждого полного цикла этого движения приращение кинематической энергии равно нулю.

Следовательно, (Аu = 0,  (Ас.т. = 0, тогда

Ag = Anc+Abс

Pg = Pnc+Pbс

Совершенство механизма или машины, с точки зрения потребляемой энергии, характеризуется механическим коэффициентом полезного действия (.

КПД равен отношению абсолютной величины работы (или средней мощности) сил полезного сопротивления к работе (или средней мощности) всех движущихся сил за время одного цикла установившегося движения механизма.

Принимая во внимание, что Anc=Ag–Aвс, получим

Чем меньше в механизме работы непроизводственных сопротивлений, тем меньше его коэффициент потерь и тем совершеннее механизм в энергетическом отношении.

Проанализируем выражение (22).

Ап.с = 0 (Аg = Ав.с) ( ( = 0, ( = 1.

В этом случае движение механизма является возможным, но без совершения какой-либо полезной работы.

Такое движение механизма называется холостой ход.

Для случая, когда Авс (Аg( ε>1 ((<0

Это явление носит название самоторможения (заклинивание) механизма.

Если механизм, удовлетворяющий указанному условию, находится в покое, то действительного движения механизма произойти не может.

Если же механизм находится в движении, то под действием сил Fвс он постепенно будет замедлять свой ход, пока не остановится (затормозится).

Такое движение используется в крепежных деталях, подъемно-транспортных машинах.

Т.о., для работающей машины:

0(((1

0( ε (1

Если ( = 1, то это идеальный двигатель (вечный).

### 7.2.1 Коэффициент полезного действия при последовательном соединении механизмов в машинном агрегате

Пусть имеем «п» последовательно связанных между собой механизмов (рис.47). Допустим, что движущаяся сила приложена к первому механизму, а сила полезного сопротивления – к последнему механизму.

Рисунок 47 – Последовательное соединение механизмов

Т.к. полезная работа каждого предыдущего механизма, затрачиваемая на производственные сопротивления, является работой движущих сил для каждого последующего, то

где	((  – общий коэффициент полезного действия системы соединенных механизмов.

Общий механический коэффициент полезного действия последовательно соединенных механизмов равняется произведению механических коэффициентов полезного действия отдельных механизмов, составляющих одну общую систему.

Если, есть (min и (max, то тогда общий (суммарный) коэффициент полезного действия будет

.

### 7.2.2 Коэффициент полезного действия при параллельном соединении механизмов в машинном агрегате

Считаем, что движущая сила приложена к общему приводу всех механизмов, а силы полезного сопротивления – к каждому отдельному механизму (рис.48).

Рисунок 48 – Параллельное соединение механизмов

Аnс – полная работа сил сопротивления.

где ( – коэффициент, показывающий, какая доля всей потребляемой энергии затрачивается на приведение в движение i-того механизма.

Общая работа движущей силы

Anci=Agi*=

Общая работа, идущая на преодоление полезных сопротивлений всех механизмов будет:

Общий КПД всей системы механизмов равен:

(23)

Если есть ηmin и ηmax,то общий (суммарный) коэффициент полезного сопротивления будет:

Зависимость между движущим моментом и моментом сопротивления

В механизме предполагается, что все звенья движутся равномерно или имеют столь малые массы, что изменением кинематической энергии звеньев можно пренебречь (рис.49).

Рисунок 49 – Схема нагружения механизма

В таком механизме работы Апс и Аg можно подсчитать одинаковое время, а отношение этих работ может быть заменено отношением мощностей:

Pg=Mg*(1

Pnc=Mnc*(n

;

;

.

# 8 Приведение сил и масс в механизмах

## 8.1 Кинематическая энергия механизма и его динамическая модель

;

Звено «i»совершает поступательное движение:

Звено «i»совершает вращательное движение вокруг оси А:

Звено «i»совершает плоско-параллельное движение:

;

Т.о., кинематическая энергия механизма:

Если рассматриваемый механизм имеет одну степень свободы (W=1), то для изучения его движения достаточно знать закон движения одного из его звеньев (закон изменения обобщенной координаты) (рис. 50).

Рисунок 50 – Структурная схема механизма

Удобно за начальное звено выбрать кривошип и наделить его определенными свойствами (хотя входным звеном является звено 3).

(М = (1                                                   (24)

При решении задач динамики механизм с W = 1 можно заменить  одной эквивалентной ему, с точки зрения динамики, материальной точкой (точкой приведения) или одним вращающимся вокруг неподвижной оси звеном (звеном приведения).

Рисунок 51 – Динамическая модель механизма

Полученная в результате такой замены модель эквивалентная, с точки зрения динамики, всему механизму называется его динамической моделью (рис. 51).

Если определить закон движения динамической модели, то автоматически станет известным искомый закон движения начального звена заданного механизма, т. е. будет справедливым для любого момента времени уравнение

(1 = (M,

где: (1 – угловая скорость начального звена;

(M – угловая скорость модели.

Такая замена позволяет получить уравнения движения механизма в более простом и компактном виде и облегчает их составление.

Для осуществления такой замены введем понятие приведенной силы Fпр, приведенного момента Мпр, приведённой массы mпр и приведённого момента инерции Iпр.

8.2 Приведение масс

В основу приведения масс в механизмах положено условие равенства кинетической энергии исходного механизма (приводимого) и его динамической модели (приведенного).

Приведение масс рассмотрим на примере механизма с одной степенью свободы (W = 1).

Заменим заданный механизм его динамической моделью (рис. 52).

Обозначим момент инерции модели Iпр.

Iпр  является эквивалентом инертности всего механизма и называется его приведённым моментом инерции.

Величина Iпр определяется из условия равенства кинетических энергий Тмод модели и всего механизма:

Тмод=Тмех

Тпр=                                                (25)

Рисунок 52 – Приведение к точке

В качестве звена приведения выбираем кривошип АВ, а одну из точек этого звена, например т. В, примем за точку приведения (рис. 52).

Осуществляем приведение к некоторой т. В:

;

(26)

В правой части неравенства кинетическая энергия звена «i» в общем виде.

Vsi – скорость центра масс Si  «i»;  звена; Isi– момент инерции звена «i» относительно оси, проходящей через центр масс Si. Приведенная масса mпр определяется в том случае, если звено приведения движется поступательно. Если звено приведения совершает вращательное движение, то все массы и моменты инерции звеньев заменяют приведенным моментом инерции, приписываемым звену приведения.

Осуществляем приведение к звену (рис. 53):

(27)

Рисунок 53 – Приведение к звену

Приведенным к данному звену механизма моментом инерции механизма называется такой условный момент инерции, обладая которым звено приведения имеет кинематическую энергию, равную кинематической энергии всего механизма (или ( кинематических энергий всех звеньев механизма).

Отношение скоростей не зависит от действительных скоростей механизма, но зависит от положения механизма и, значит, положения звена приведения. Т.о., приведенная масса и приведенный момент инерции являются функциями только положения звена приведения:

mпр = f(S);

Iпр = f((1).

Если записать, что  и подставить в выражение (27), то получим:

Iпр = mпр*l2AB

## 8.3 Приведение сил

В основу приведения сил в механизмах положено условие равенства элементарных работ или мгновенных мощностей сил, приложенных к динамической модели и к исходному механизму (рис. 54):

Pмод = Рмех;

Рпр = (Рi,                                                     (28)

где Рi – мощность, развиваемая силами и моментами, приложенными к звену «i» и подлежащими приведению.

|  | а | б |
| --- | --- | --- |

а) приведение к точке;  б) приведение к звену

Рисунок 54 – Приведение сил

Записать в общем виде выражение для определения мощности

где: Mi – момент пары сил, приложенной к звену «i»;

Vi– скорость точки приложения силы Fi;

(і – угол, образованный силой Fi и скоростью Vi  (Fi Vi).

При приведении к точке

.                                     (29)

## 8.4. При приведении к звену

Если в место ω1 подставить в выражение (29) , то получим

Мпр = Fпр  .  lAB

Часто приведения производят по группам сил:

Fпр  = Fпрд – Fпрс

Мпр  = Мпрд – Мпрс.

# 9 Уравновешивание механизмов и машин

При движении звеньев механизма в кинематических парах возникают дополнительные динамические нагрузки от сил инерции звеньев. Они обусловлены наличием ускорений (переменных по величине и направлению). Всякий механизм имеет неподвижное звено-стойку, через которую эти нагрузки передаются на фундамент механизма.

Динамические нагрузки, возникающие при движении механизма, являются источниками дополнительных сил трения в кинематических парах, вибраций в звеньях и фундаменте, дополнительных напряжений в отдельных звеньях механизма, причиной шума и т. д.

Поэтому при проектировании механизма часто ставится задача о рациональном подборе масс звеньев механизма, обеспечивающем полное или частичное погашение указанных динамических нагрузок.

Эта задача носит название задачи об уравновешивании масс механизма или (так как мы, по преимуществу, пользуемся приемами кинетостатики) задачи уравновешивания сил инерции звеньев механизма.

Под уравновешиванием машин понимается задача динамического синтеза, связанная с распределением масс звеньев по условиям уменьшения давления на стойку механизма.

Любая система сил, приложенных к твердому телу, приводится к  одной силе, приложенной в произвольно выбранной точке, и к одной паре, причем вектор этой результирующей силы равен главному вектору данной системы сил, а момент пары – главному моменту.

Уравновешенным называется механизм, для которого главный вектор и главный момент сил давления стойки на фундамент остаются постоянными по величине и направлению при заданном движении входных звеньев.

Цель уравновешивания механизма – устранение переменных воздействий на фундамент, вызывающих колебания как самого фундамента, так и  здания, в котором работает данный механизм или машина.

Чтобы выявить влияние масс звеньев, движущихся с ускорением, удобно применить принцип Даламбера, который позволяет считать все звенья механизма неподвижными, но требует, чтобы ко всем звеньям были приложены силы инерции.

На основе принципа Даламбера можно записать:

(30)

(31)

где: F,М – главный вектор и главный момент всех внешних сил действующих на механизм;

Fu, Мu – главный вектор и главный момент сил инерции звеньев механизма;

Fф,Мф – главный вектор и главный момент сил давления фундамента на стойку механизма.

Внутренние силы (и моменты), приложенные к звеньям механизма, всегда существуют попарно, и поэтому их суммарное действие на фундамент равно нулю.

Т.к. главный вектор и главный момент сил давления фундамента на стойку механизма незначительны, то ими можно пренебречь.

Тогда условие уравновешивания механизма будет выглядеть следующим образом:

(32)

(33)

Удовлетворить этим условиям удается крайне редко, и поэтому для обеспечения приближенного постоянства принимают частные условия:

(34)

(35)

Условиям (34) и (35) можно удовлетворить специальным подбором масс звеньев и установкой противовесов.

Распределением масс звеньев, устраняющим давление стойки на фундамент от сил инерции звеньев, называется уравновешивание масс механизма.

10 БАЛАНСИРОВКА

Деталь имеет некоторую неуравновешенность вследствие неоднородности материала, из которого она изготовлена, неточности обработки и т. д.

Существует статическая и динамическая неуравновешенность.

Статическая неуравновешенность сводится к тому, что центр масс  смещен относительно оси вращения.

Статическая балансировка осуществляется на межосевых или роликовых стендах до достижения телом безразличного равновесия.

Точность определения статической неуравновешенности зависит исключительно от трения в опорах. Поэтому статическая неуравновешенность всегда проверяется на опорах качения. Тело устанавливают на ножах, чтобы уменьшить трение; на роликах – для уменьшения момента сопротивления (устраняют высверливанием или устанавливают противовес).

а – закон нормального распределения; б – роликовый стенд

Рисунок 55 – Балансировочные стенды

Динамическая балансировка

Динамическое балансирование осуществляют на специальных стенках или балансировочных машинах, которые по амплитуде и фазе колебаний, передаваемых на опоры быстро вращающихся балансируемых деталей, позволяют определить величину и плоскость действия неуравновешенной пары сил (место установки противовесов).

Необходимые измерения на станках производят механическим, оптическим и электрическим методами.

Большинство балансировочных машин действуют по принципу, который основан на установке детали на упругое основание (люлька на пружинах, подшипники на упругом основании и т. д.) и сообщения этой детали скорости, близкой к резонансной. Тогда неуравновешенные силы создают значительные амплитуды колебаний.

Наибольшее распространение получили балансировочные станки системы Б. В. Шитикова (есть с качающейся рамой и подвижными опорами). Измерения производят с точностью 0,01 мм.

# 11 Виброактивность и виброзащита

# механизмов и машин

Свойство механизмов возбуждать динамические воздействия колебательного характера, называется виброактивностью механизмов.

Различают внешнюю и внутреннюю виброактивность. Силы инерции не всегда являются вредными. Имеется много машин, в которых для выполнения того или иного технологического процесса намеренно возбуждаются колебания (вибротранспортеры, вибросита, отбойные молотки и т.д.).

В подавляющих случаях воздействие вибрации на механизм является вредным.

Вредная вибрация нарушает планируемые конструктором законы движения машин, механизмов и систем управления, порождает колебания звеньев и опор, неустойчивость рабочих процессов, может вызвать отказы и поломку механизма или полную расстройку всей системы. Из-за вибрации увеличиваются динамические нагрузки в элементах конструкций (кинематических парах механизмов, стыках, и др.), в результате – снижается несущая способность деталей, развиваются трещины, возникают усталостные разрушения.

Действие вибрации может изменить внутреннюю и поверхностную структуру материалов, условия трения и износа на контактных поверхностях деталей машин и привести к нагреву конструкций.

Все отмеченное – результат появления внутренней виброактивности.

Кроме того, возникающие в механизмах динамические нагрузки, воздействуя на стойку, возбуждают колебания корпуса машины, а через него – колебания фундамента и даже перекрытия сооружения (здания в котором расположена работающая машина).

Это явление приводит к нарушению технологического процесса и вредно для человека.

Вибрации сопровождаются шумом. Это сильно отражается на самочувствии людей.

Возникающие шумы и колебания сооружения снижают функциональные возможности и работоспособность операторов, приводит к нарушению работы органов внутренней секреции человека, изменению реакции вестибулярного аппарата и может привести к нервным заболеваниям (виброболезнь).

Появились нормы, ограничивающие вибрацию (условием появления вибраций является дисбаланс механизма).

Важнейшей задачей при проектировании механизмов является уменьшение или исключение виброактивности.

В настоящее время особое значение приобретают методы и средства оценки виброактивности.

Совокупность таких методов и средств называется виброзащитой.

Разработаны и действуют специальные нормы по ограничению вибраций машин.

Таких норм существует IV категории.

I Нормы, регламентирующие виброактивность и качество изготовления машин.

II Эксплуатационные нормы.

III Санитарно-гигиенические нормы.

IV Нормы уровня шума.

Причины виброактивности механизмов и машин

1 Наличие разрывов в передаточных функциях работающих механизмов (связаны законами движения).

а – закон нормального распределения; б – параболический закон

Рисунок 56 – Законы движения

Причина виброактивности (рис. 56, а) – мгновенное изменение скорости за какой-то промежуток и наличие удара (рис.56, б).

2 Следующая причина кроется во вращательной кинематической паре (рис. 57).

Это зазоры в кинематических парах и переброска шипа.

3 Переменные, возмущающие (внешние) силы (связанные с выполнением данного технологического процесса).

Рисунок 57 – Вращательная кинематическая пара

4 Инерционные нагрузки (связанные с заданной неравномерностью или неуравновешенностью механизма).

11.1 Виброзащита машин, виброзащитные системы

Характеристики колебательных систем (амплитуда, частота, сила) могут быть уменьшены или ограничены до допускаемых пределов путем оптимального выбора параметров соответствующей динамической модели работающего механизма.

Пример. В кулачковых механизмах путем специального профилирования исключают удары (т. е. виброактивность). Кроме того, снизить уровень колебаний удается применением специальных демпферов, т. е. устройств для увеличения силы сопротивления, зависящей от скорости перемещения рабочего органа (цилиндров).

Катаракты – гидравлические демпферы.

Если, применяя предыдущие пункты, уменьшить или устранить колебания не удается, применяют специальные дополнительные устройства для защиты от вибрации (виброзащитные устройства).

Существуют два способа защиты – виброизоляция и виброгашение.

1-й основан на разделении исходной системы на две части и в соединении этих частей посредством виброизоляторов или амортизаторов.

Одна из этих частей называется амортизируемый объект (машина), а вторая – основание (фундамент).

Виброизолятор, или амортизатор – элемент виброзащитной системы, наиболее существенная часть которого – упругий элемент. В результате внутреннего трения в упругом элементе происходит демпфирование колебаний.

2-й способ основан на присоединении к машине дополнительных колебательных систем, называемых динамическими виброгасителями, которые создают динамические воздействия, уменьшающие интенсивность вибрации машины.

Рассмотрим динамическую модель по первому способу (рис. 58).

Машина «m» находится под действием возмущающей силы.

Рисунок 58 – Виброизоляция механизма

С – приведенный коэффициент жесткости амортизатора;

( – приведенный коэффициент демпфирования амортизатора;

у – функция перемещения, отсчитываемая от положения статического равновесия.

Уравнение динамического равновесия имеет следующий вид:

(36)

Q(у,у’) – обобщенная или приведенная реакция амортизатора, зависящая от положения и скорости.

Назначение амортизатора в рассматриваемом случае – в уменьшении составляющей Q, передаваемой на основании при заданном равновесии силы F.

Это случай виброзащиты основания.

Рассмотрим случай защиты амортизируемого объекта (рис. 59).

Рисунок 59 – Зашита амортизируемого объекта

Источником возмущения является колебание самого основания.

Уравнение динамического равновесия примет такой вид:

(37)

В этом случае задача амортизатора состоит в уменьшении динамической составляющей Q, передаваемой на амортизируемый объект.

Рассмотрим виброгашение, при котором используется динамический виброгаситель (рис. 60).

Рисунок 60 – Динамический виброгаситель

Механизм установлен на упругом основании, находится под действием переменной силы F. Добавляют осцилятор (дополнительную колебательную систему).

Имеем двухмассовую динамическую систему.

Пусть сила F является гармонической силой, тогда

F = Fo*sin(pt)

где: р – частота;

t – время.

Уравнение динамического равновесия примет такой вид:

Решение этих уравнений будем искать в виде

y1=A1sin(pt);

y2=A2sin(pt) –

– законы движения.

Большое беспокойство вызывает закон движения механизма. Самый опасный случай, когда может наступить резонанс, т. е. когда амплитуда может получить бесконечно большое значение.

Желательный вариант А1 = 0

Получение случая, чтобы А1 = 0 возможно при использовании явления антирезонанса, т. е. для гашения колебания необходимо подобрать специально такие параметры осциллятора, чтобы этот осциллятор колебался бы в противофазе.

Тогда будет иметь место антирезонанс.

Аналогично решается задача, когда необходимо уменьшить крутильные моменты колебаний.

Для гашения крутильных колебаний в изображенной схеме (рис. 61) – на вал, характеризуемый жесткостью «с» дополнительно устанавливают вращающуюся массу, характеризуемую «C0» и «I0п», которые и позволяют уменьшить колебания, чтобы

Рисунок 61 – Схема нагружения вала

Виброгасители работают эффективно для одной какой-то частоты (недостаток). Есть автоматические виброгасители.

# 12 Назначение и основные типы

# зубчатых механизмов

Простейший зубчатый механизм (рис. 62) представляет собой трехзвенный механизм с внешней кинематической парой (2-а зубчатых колеса и стойка).

Зубчатые механизмы предназначены для передачи вращения (или вращающего момента) от одного вала к другому и для изменения скорости их вращения.

Зубчатые механизмы с одной степенью свободы называются зубчатыми передачами.

Зубчатый механизм, состоящий из двух зубчатых колес и стойки называется одноступенчатым механизмом (передачей).

Соприкасаться должны начальными окружностями, Имеют место плоские и пространственные зубчатые механизмы в зависимости от расположения осей.

Рисунок 62 – Простейший зубчатый механизм

У плоских механизмов передача вращения осуществляется между параллельными осями, у пространственных – пересекающимися и скрещивающимися осями (конические и гиперболоидные зубчатые передачи).

Плоские механизмы подразделяются на механизмы внешнего (рис. 63) и внутреннего зацепления.

Передаточное отношение может быть отрицательным (Uij<0) и положительным (Uij>0). Для механизмов с круглыми колесами U1,2=const, с некруглыми колесами U1,2 (const.

Если ведущее колесо имеет большую угловую скорость, чем ведомое колесо, и, значит, зубчатый механизм предназначен для уменьшения скорости вращения, то такой механизм называется редуктором.

Если наоборот – называется мультипликатором.

Для редукторов U1-к>1 – понижающая.

Для мультипликаторов U1-к<1 – повышающая.

Условные изображения 1, 2 – зубчатые колёса.

Рисунок 63 – Внешнее зубчатое зацепление

Основы теории зубчатого зацепления

Основным кинематическим параметром зубчатых колес является передаточное отношение:

;

Передаточное отношение может быть отрицательным, т.  е. меньше нуля (U1-2<0), если колеса вращаются в разные стороны. В этом случае зацепление колес – называется внешним зацеплением (рис.64, а). Если оба колеса вращаются в одну сторону, то передаточное отношение получается положительным, т. е. (U1-2>0). Такой случай получается при внутреннем зацеплении колес (рис.64, б). По расположении линии зуба на развертке образующего цилиндра различают прямозубые, косозубые, шевронные и с криволинейными зубьями колеса (рис. 65).

а – внешнее зубчатое зацепление; б – внутреннее зубчатое зацепление

Рисунок 64 – Виды зацепления

Рисунок 65 – Виды зубчатых колёс

Различают по форме профиля существующие зубчатые передачи: эвольвентные, циклоидальные, трапецеидальные, круговые и т. д. (рис. 66).

Рисунок 66 – Профили зуба зубчатых передач

Одно из зубчатых колес можно выполнить в виде зубчатой рейки (рис. 67).

Зубчатая рейка – фрагмент зубчатого колеса бесконечно большого радиуса.

1 – зубчатое колесо; 2 – зубчатая рейка.

U1-2=(; U2-1=0.

Для колес с круглым профилем U1-2=const.

Рисунок 67 – Зубчатая рейка

# 13 Основы стандартизации зубчатых колес

# и режущего инструмента

Взаимозаменяемость – способность сопрягаемых деталей соединяться друг с другом без специальной пригонки.

Стандартизация – строгая регламентация форм, размеров, качества и точности изготовления различных деталей и изделий.

В качестве основных параметров регламентирующих основные размеры зубчатых колес наиболее рационально брать параметры зубчатой рейки.

Реечный контур, положенный в основу стандарта, т. е. принятый в качестве базового для определения теоретических форм и размеров зубьев данного семейства зубчатых колес, определяемых модулем, называется исходным реечным контуром (рис.68).

Рисунок 68 – Исходный контур

Рейка сохраняет постоянный угол зацепления в паре с зубчатым колесом любого радиуса и при любом положении относительно этого колеса.

P = (*m – шаг контура, где m – модуль (мм).

Прямая, для которой толщина зуба «S» равна, ширине впадины «е»: S = e = P/2 = ((*m)/2 называется делительной или средней прямой рейки.

Pn = Pb = P*cos( = (m cos( – шаг по нормали.

( – угол профиля зуба исходного контура.

Высота зуба: , где =2.0 – коэффициент граничной высоты зуба; ; ; =1.0 – коэффициент высоты головки зуба; – высота головки зуба.

Величина радиального зазора: С = С*m, где C*= 0,25 – коэффициент радиального зазора.

Высота ножки зуба исходного контура: hs = (h*a+C*)*m

Радиус переходной кривой: где  – коэффициент радиуса переходной кривой,  =0,384

# 14. Способы изготовления зубчатых колес

Зубчатые колеса с эвольвентным профилем зубьев обычно нарезают на специальных зубонарезных станках двумя методами:

1 метод копирования;

2 метод обкатки (огибание).

Сущность метода копирования заключается в том, что профиль инструмента соответствует какому-либо элементу производимого зубчатого колеса (например, впадине).

Фрезерование осуществляется пальцевой фрезой. Для массового производства не применим. Необходим большой набор инструмента (например, для одного модуля, но разного количества зубьев, применяют разный инструмент).

Сущность метода обкатки состоит в том, что в основу его положено как бы реечное зацепление, в котором эвольвентный профиль зуба колеса является огибающей семейства прямолинейных профилей зуба эвольвентной рейки.

По первому способу изготавливают зубчатые колеса, в основном, только с равноделенным шагом. При этом большинство их выполняется с заведомой погрешностью.

Второй способ такими существенными недостатками не обладает. Этим способом можно изготовить самые разнообразные зубчатые колеса, и притом, теоретически точно.

Его достоинства.

- Для производства зубчатых колес одного и того же модуля с любым числом зубьев используется один и тот же инструмент с помощью специальной настройки.

- Более производительный.

Помимо движений, воспроизводящих процесс зацепления, инструменту сообщается еще технологическое движение резания. При этом режущие кромки инструмента описывают зубчатую поверхность, называемую производящей.

Если производящую поверхность рассечь плоскостью, перпендикулярной оси нарезаемого колеса, то в сечении получим исходный производящий контур.

# 15 Кинематический анализ зубчатых механизмов

Сводится к определению угловых скоростей и ускорений зубчатых колес и передаточных отношений связывающих скорости и ускорения.

## 15.1. Рядовые механизмы (передачи)

Это такие зубчатые механизмы (рис. 69), в которых геометрические оси всех зубчатых колес неподвижны в пространстве (т. е. вращаются в неподвижных подшипниках).

Дано: zi; n1.

Определить: n6 – ?

Решение:

Рисунок 69 – Рядовой зубчатый механизм

Это рядовой механизм, имеющий 5 ступеней:

1…2 –внешнее зацепление;

4…5 – внутреннее зацепление.

По определению найдем направление n6:

Т. к. есть пересекающиеся оси (коническая передача), то знак передаточного отношения не имеет смысла, а направление вращения колес – по правилу стрелок.

Распишем передаточные отношения ступеней (без знаков):

;          ;

;             ;

Общее передаточное отношение многоступенчатого зубчатого механизма равно произведению передаточных отношений ступеней, последовательно включенных в его состав.

Запишем общее передаточное отношение данного зубчатого механизма через отношение зубьев колес:

т. к. (3=(’3; (4=(’4; (5=(’5, то .

Т. о. 	                               (38)

2-ое зубчатое колесо паразитное (промежуточное) — меняет только направление.

## 15.2 Планетарные (эпициклические) зубчатые передачи

Это такие зубчатые передачи механизма, которые включают зубчатые колеса с подвижными в пространстве геометрическими осями.

Колеса с подвижными осями называют сателлиты.

Есть солнечные (центральные) колеса.

Звено, несущее подвижные оси сателлитов – водило Н.

Неподвижное центральное колесо называется опорным.

Планетарные механизмы, имеющие подвижность, равную единице (W=1), называются планетарными передачами, если W(2 – называются дифференциальные механизмы (передачи).

Обычно у планетарного механизма имеется несколько симметрично расположенных сателлитов. Их вводят с целью уменьшения габаритов механизма, снижения усилия в зацеплении, разгрузки подшипников центральных колес, улучшения уравновешивания водила, хотя механизм в этом случае имеет избыточные связи (дизб >0), т.е. статически неопределимые.

При кинематических расчетах учитывается один сателлит.

Поскольку планетарные механизмы включают колеса, совершающие сложное вращательное движение, то для определения их передаточного отношения нельзя использовать формулы рядовых зубчатых механизмов.

Выведем передаточное отношение такого механизма.

На рисунке 70, а изображён рядовой механизм (плоский).

W = 3n–2p5–p4 = 3*3–2*3–2 = 1

Записать его передаточное отношение.

а – рядовый зубчатый механизм; б – дифференциальный зубчатый механизм

Рисунок 70 – Зубчатые механизмы

; 		                    (39)

Определим подвижность механизма на рис. 70,б.

W = 3*4-2*4-2 = 2

Это дифференциальный механизм. Формулой (39) пользоваться нельзя. Для определения передаточного отношения воспользуемся теоремой о сложении угловых скоростей и методом инверсии (обращения движения).

Его сущность состоит в том, что всему механизму сообщают дополнительное вращение с угловой скоростью, равной угловой скорости звена (водила) и направленного в противоположную сторону (–(H).

До метода было: (1; (2; (3 = (2; ω4; (H;

WH – условие скорости водила в абсолютном движении.

Сообщим механизму угловую скорость (–(H) и, воспользовавшись теоремой о сложении, имеем:

((H)1 = (1-(H; ((H)2 = (2-(H; ((H)3 = (3-(H;

((H)4 = (4–(H; ((H)H =(H–(H = 0,

т.е. водило остановили, и механизм стал рядовым и, следовательно,

С другой стороны,

– формула Виллиса.          (40)

В общем виде она будет:

(41)

Определим подвижность механизма (по рис. 71, 72).

W = 3*3–2*3–2*1 – это планетарная передача.

Используем формулу (40):

,

т. к. (4 = 0,

(41)

Для случая, если вращение передается от водила «Н» к колесу «1», то передаточное отношение примет следующий вид:

Рисунок 71 – Планетарный механизм типа АА-II

Рисунок 72 – Планетарный механизм типа АI-II

## 15.3. Синтез планетарных механизмов

Такие многозвенные зубчатые механизмы обязательно имеют колеса с движущимися геометрическими осями, которые называются планетарными или сателлитами.

Подвижное звено, в котором помещены оси сателлитов, называется водило.

Вращающиеся вокруг неподвижной оси колесо, по которому обкатываются сателлиты, называется центральным, неподвижное центральное колесо называется опорным.

Как правило, планетарные механизмы (рис.73) изготавливаются соосными.

Планетарные механизмы применяются либо для воспроизведения заданной траектории (направляющие механизмы), либо чаще – для изменения скоростей вращения (воспроизведение заданного передаточного отношения).

Синтез – проектирование механизма по заданным входным параметрам.

Рисунок 73 – Планетарный механизм типа АI-II

Основное условие синтеза – заданное передаточное отношение (или число сателлитных блоков).

Рассмотрим синтез планетарного механизма на примере механизма типа А I–1.

Считаем колеса нулевыми.

1 Основное условие синтеза – заданное передаточное отношение:

,

т.к. механизм стал рядовой при неподвижном 3-ем колесе.

2 Условие соосности:

rH = r1+r2 = r3–r2;

;

Z1+Z2 = Z3–Z2 →

- Условие соседства.

Обычно в редукторах для уменьшения нагрузок на зубья колес и исходя из условий требований к динамической уравновешенности механизма устанавливают не один, а несколько сателлитов, распложенных под равными углами.

Дорисуем еще сателлитные колеса.

На рисунке 73 показаны сателлиты 2 и 2’ в предельном соседстве, когда окружности их вершин радиуса ra2 соприкасаются. Из ( O1,3,H O2 O’2 следует, что для того, чтобы окружности вершин не соприкасались, надо удовлетворить неравенству

(ra2=ra’2)

Определим взаимный угол установки сателлитных блоков:

(42)

,

К – число сателлитных блоков .

Сателлитные блоки надо располагать симметрично:

,                                                 (43)

(если «К» известно).

Или ; (или «К» – выходной параметр).

В полученном выражении (43) в числителе в правой части должно стоять число зубьев большего из колес сателлитного блока (при схеме А+А, А+I , I+I).

4 Условие сборки: А – внешнее зацепление колес; I – внутреннее зацепление колес.

Зависит от выбранной технологии монтажа передачи.

Устанавливаем сателлитный блок в выбанное положение.

Он определяет взаимное расположение центральных колес.

После установки первого сателлитного блока повернем водило на угол.

(44)

При повороте водила начнет поворачиваться незакрепленное жестко центральное колесо. Второй сателлитный блок поставим, если центральное колесо повернется на угол (1

(1=с*r1;

с – целое число;

r1 – угловой шаг.

;

Приравняем правые части.

(45)

С – теоретическое число сателлитов.

(46)

С1 – монтажное число оборотов водила (целое число).

Упрощенное выражение при схемах AI –1; AI – 2:

5 Условие незаклинивания или отсутствия интерференции (наложения).

Рекомендации:

## 15.4 Волновые зубчатые передачи

Близкой по осуществляемым передаточным отношениям к планетарным передачам, но совершенно оригинальной по конструкции, является волновая зубчатая передача (рис. 74).

Главной отличительной особенностью волновой передачи является наличие гибкого зубчатого колеса и бегущей волны деформации, получаемой от волнообразователя (генератора волн).

Гибкое зубчатое колесо представляет собой тонкостенную оболочку.

Рисунок 74 – Волновая передача

1 – волнообразователь с роликами (как бы водило);

2 – гибкое зубчатое колесо с внешними зубьями;

3 – жесткое зубчатое колесо с внутренними зубьями (неподвижное).

Колесо (2) деформируемый элемент механизма.

Для создания движения необходимо, чтобы

Если Z2 = Z3, движения не будет.

Основные достоинства волновой передачи:

1 возможность получать достаточно большие передаточные отношения при малых габаритах (от 100 и более);

2 высокая кинематическая точность передачи, вследствие многопарности зацепления, и нечувствительность к поломке нескольких зубьев.

3 восприимчивость значительных нагрузок при относительно малых габаритах и весе;

4 невысокий уровень шума;

5 достаточно высокий КПД.

Недостатки:

1 часто выходят из строя гибкие колеса, вследствие усталостных явлений (из-за большого числа циклов);

2) нетехнологичность изготовления гибких зубчатых колес;

3) чувствительность к условиям смазки.

Область применения: используется в приводах локаторов, а также для передачи движения в герметизированное пространство в химической, атомной и космической технике.

# 16 Материалы зубчатых колес

Широкое использование зубчатых колес в различных механизмах и приборах при самых разнообразных условиях работы (режим нагрузки, температура, смазка и пр.) вызвало необходимость применения различных материалов для их изготовления.

Зубчатые колеса изготавливают из стали, чугуна и неметаллических материалов.

Основным материалом для изготовления зубчатых колес, предназначенных для передачи значительных усилий, являются конструкционные стали 20, 35, 45, 50.

Стремление к снижению массы и габаритов силовых зубчатых передач привело к широкому применению термообработанных легированных сталей, таких, как 15Х, 20Х, 40Х и др., которые допускают возможность получения высокой твердости рабочих поверхностей зубьев при большой прочности и вязкости сердцевины.

Чугунные зубчатые колеса дешевле стальных колес, их применяют в малоответственных открытых передачах. Они имеют малую склонность к заеданию и хорошо работают при бедной смазке, но не выдерживают ударных нагрузок.

При повышенных требованиях к зубчатым передачам приборов в отношении износостойкости парные колеса делают из разных материалов: одно – из стали, второе – из цветного металла. Применяют латуни ЛС59–1, ЛК80–3Л и т. д., бронзы Бр0Ф10–1, Бр–АЖ9–4, БрАМп и др.

Широкое применение в качестве материалов не силовых зубчатых колес находят пластмассы: текстолит, гетинакс, полиамидные смолы (П-68, ЛК-7), капрон, фторопласт и др.

# 17 Виды разрушения зубьев

Поломка зуба (выламывание углов или целого зуба у основания) является одним из распространенных видов повреждений передач. Она происходит в результате больших перегрузок (ударного или статического характера) или чаще от длительной переменной нагрузки, под действием которой в зонах концентрации напряжений образуется и развивается усталостная трещина.

Выкраивание или отрыв от рабочей поверхности зубьев мелких частичек металла приводит к образованию ямок. Оно наблюдается преимущественно в закрытых (работающих в смазочном материале) передачах и происходит под действием длительных рабочих нагрузок в зонах концентрации напряжений.

При невысокой твердости поверхности зубьев (НВ(350) выкраивание часто носит ограниченный характер. Оно начинается в зонах концентрации нагрузки и, спустя непродолжительное время, прекращается (происходит приработка зубьев).

Износ зубьев является причиной выхода из строя открытых передач, недостаточно защищенных от попадания абразивных частиц. Искажение профиля в результате износа приводит к увеличению динамических нагрузок и шума, повышению напряжений изгиба и, как следствие, к поломке зуба.

Заедание наблюдается в высоконагруженных и высокоскоростных передачах и является следствием разрыва масляной пленки из-за высоких контактных давлений. Оно проявляется в образовании молекулярного сцепления (сварки) поверхностных слоев металла и последующего разрушения этих связей в процессе скольжения зубьев.

# 18 Расчетные нагрузки

В расчетах зубьев передач принимают, что усилия передаются по всей длине контактных линий  и номинальная нагрузка определяется формулой

(99)

где Fп – нагрузка (сила), действующая по нормали.

Общая длина контактных линий  зависит от ширины венца колеса вw, угла наклона линий зуба ( и коэффициента перекрытия .

Величина  при  не остается постоянной по фазам зацепления, так как в передаче нагрузки могут участвовать и одна, и несколько пар контактирующих зубьев. Поэтому в расчетах используют минимальное значение:

(100)

В работающих передачах нагрузка по длине зубьев распределяется неравномерно из-за деформации валов, опор, корпусов и самих колес.

На работоспособность передач влияют внешние и дополнительные внутренние динамические нагрузки, возникающие в передаче в связи с рассогласованием вращения колес из-за неизбежных погрешностей в изготовлении зубьев и их деформаций при нагружении.

В результате при равномерном вращении ведущего колеса с угловой скоростью (1 угловая скорость (2 будет переменной (   ) и в зацеплении появится дополнительный динамический момент.

где I – момент инерции ведомых колес.

Учитывая эти соображения, номинальную удельную нагрузку Wпм, увеличивают, принимая, таким образом, в качестве расчетной максимальную удельную нагрузку.

(101)

где

где Ft – окружная сила;

– угол зацепления;

– коэффициент, учитывающий одновременное участие в передаче нагрузки нескольких пар зубьев;

К( – коэффициент, характеризующий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца;

К( – коэффициент динамической нагрузки.

Зависимость (101) можно записать в виде

где Wt – удельная расчетная окружная сила.

Выразим расчетную нагрузку через передаваемую мощность Р (кВт)и частоту вращения шестерни п1(об/ мин).

(102)

Т.о., усилие, действующее на единицу ширины зуба, возрастает с увеличением передаваемой мощности и уменьшается с увеличением частоты вращения межосевого расстояния и рабочей ширины зуба. Это усилие вызывает общую деформацию тела зуба (изгиб и сдвиг) и местную деформацию поверхностного слоя зуба в зоне контакта (контактную деформацию).

# 19 Метод оценки прочности

1 Приближенный метод:

;

Применяется в случае, если имеются достоверные данные по допускаемым напряжениям.

2 Уточненный, когда допускаемое напряжение рассчитывается с учетом коэффициента безопасности:

;

где (пред., ( пред. – предельное напряжение, при котором происходит разрушение детали;

S – коэффициент безопасности (коэф. запаса прочности), количественно оценивает влияние различных факторов на работоспособность деталей.

3 По коэффициенту безопасности

; ; ;;

где (-1; ( -1 – пределы выносливости при симметричном цикле напряжений соответственно при растяжении, сжатии, изгибе и кручении.

Пределы выносливости при симметричном цикле напряжений для стали:

при растяжении или сжатии:

(-1 = 0.35 (в;

для углеродистой стали при изгибе:

(-1 = (0,4…0,45)(в;

для легированной стали при изгибе:

(-1 = 0.35 (в+120 МПа;

при кручении:

( -1 = 0.25 (в,

где (в – предел прочности.

4. Вероятный метод расчета – базируется на теории вероятности.

# 20 Расчет зубьев на контактную прочность

Данный расчет выполняют для зацепления в полюсе (рис. 75), так как выкраивание зубьев начинается у полюсной линии. В расчете полагают, что контакт двух зубьев аналогичен контакту двух цилиндров с радиусами (1 и (2, равными радиусам кривизны эвольвент зубьев в точке контакта. В качестве исходной принимают формулу Герца для наибольших контактных напряжений при сжатии цилиндров, соприкасающихся по образующим.

Рисунок 75 – Расчётная схема зубчатого зацепления

Fn – нормальная сила, направленная по линии зацепления к общей нормали к рабочим поверхностям зубьев, раскладывается на

Ft – окружную силу и

Fr – радиальную силу.

; ;

Максимальное контактное напряжение σН в зоне контакта зубьев.

(103)

где Епр – приведенный модуль упругости материалов зубчатых колес.

( – коэф. Пуассона, ((=0,3 для стали);

(пр – приведенный радиус кривизны профилей сцепляющихся зубьев в полюсе зацепления.

; ,

где (1 и (2 – радиусы кривизны профилей зубьев шестерни и колеса. Знак плюс для наружного, минус для внутреннего зацепления.

.

Вместо Wn подставляем Wt – (удельную окружную силу).

После подстановки в формулу (103) соответствующих данных, выраженных через параметры передачи, получена зависимость для определения расчетного контактного напряжения:

(104)

где Zн – коэф. формы сопряженных поверхностей зубьев,

Zм – коэф., учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубьев.

Для стальных зубчатых передач колес Zм = 275.

– коэф., учитывающий суммарную длину контактных линий.

Для прямозубой передачи:

.

Для косозубой передачи:

.

Условие контактной прочности по допускаемым напряжениям для активных поверхностей зубьев.

(105)

– допускаемое контактное напряжение для зубьев.

где  – предел контактной усталости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжений;

Sн – коэф. безопасности;

Sн = 1,1 для зубчатых колес с однородной структурой материала;

ZR – коэф., учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;

Zv – коэф., учитывающий окружную скорость передачи;

КНL – коэф. долговечности.

# 21 Кулачковые механизмы

Кулачковыми называются механизмы, предназначенные для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное или качательное и имеющие звено с профилем переменной кривизны – кулачок.

Закон движения толкателя, задаваемый передаточной функцией, определяется профилем кулачка и является основной характеристикой кулачкового механизма, от которой зависят его функциональные свойства, а также динамические и вибрационные качества.

## 21.1 Основные типы и геометрические параметры кулачковых механизмов

Кулачковые механизмы (рис. 76), в зависимости от движения выходного звена, подразделяются на следующие три вида:

1 выходное звено движется поступательно;

2 выходное звено вращается;

3 выходное звено совершает сложное движение.

Все рассмотренные механизмы являются плоскими, кроме типа (6) (рис. 76) – пространственный.

По характеру движения кулачковые механизмы подразделяются на механизмы с вращательным и возвратно-поступательным движением кулачков (5).

Название звеньев.

1 – кулачок;

2 – ведомое (выходное звено) – толкатель или коромысло;

(1,2,4) – толкатель;

(3,5,7) – коромысло;

(6) – толкатель;

3 – ролик;

4 – пружина (замыкающая пружина).

Достоинства кулачковых механизмов.

1 Возможность реализовать практически любой закон движения ведомого звена за счет специально спрофилированного кулачка.

2 Простота конструкции.

3 Легкость перенастройки механизма.

Недостатки кулачковых механизмов.

1 Наличие высшей кинематической пары способствует возникновению больших удельных давлений и контактных напряжений и, вследствие этого, износ толкателя и кулачка.

2 Изготовление сложного профиля кулачка.

3 Необходимость замыкания  высшей кинематической пары.

Контакт элементов в высшей кинематической паре может обеспечиваться геометрическим замыканием (рис. 76, схема 5, 6) за счет пазов, охватывающих роликов и т. п. или силовым замыканием пары (рис. 76, схема 1, 2, 3, 4, 7) путем воздействия силы тяжести (рис. 76, схема 1, 4, 7), упругости пружин (рис. 76, схема 2, 3), давления жидкости или воздуха и т.п.

Если выходное звено движется поступательно, то носит название толкателя (или штанги) (рис. 76, схема 1, 2, 4, 6), если вращается вокруг неподвижной оси – коромысло (рис. 76, схема 3, 5, 7).

По форме профиля толкатели подразделяются на такие виды:

1 с заостренным толкателем;

2 роликовым толкателем;

3 тарельчатым толкателем.

Если линия движения толкателя проходит через центр вращения кулачка, то такой механизм называется кулачковым механизмом с центральным толкателем.

Если линия движения толкателя отстоит на кратчайшее расстояние «е» от центра вращения кулачка, то такой механизм называется кулачковым механизмом со смещенным толкателем (дезанциальный).

Кривая, отстоящая от профиля кулачка на расстоянии, равном радиусу ролика, называется эквидистантой (равностоящей) кривой, или центровым профилем кулачка (теоретическим).

На рисунке 76 введены следующие обозначения:

«е» – эксцентриситет (дезаксиал);

r0, rmax  – величина теоретического профиля кулачка;

R0, Rmax – величина действительного профиля кулачка;

(max – угол размаха коромысла;

(0 – угол между осевой линией и ближайшим положением коромысла;

lk – длина коромысла;

l0 – длина стойки;

dT – диаметр тарелки.

Рисунок 76 – Типы кулачковых механизмов

## 21.2 Кинематический цикл кулачкового механизма. Фазовые углы и углы профиля

Рассмотрим кулачковый механизм со смещенным поступательным движением толкателя (рис. 77, а) и покажем диаграмму движения толкателя в зависимости от угла поворота кулачка (рис. 77)

а – кулачковый механизм со смещенным толкателем;

б – диаграмма движения толкателя

Рисунок 77 – Кинематический цикл кулачкового механизма

На диаграмме движения толкателя (рис. 77) обозначим следующие участки:

aв – удаление;

вс – дальний выстой;

сd – возвращение;

da – ближний выстой.

Углы поворота кулачка, соответствующие определенным фазам движения ведомого звена, называются фазовыми углами. (Г. Г. Баранов «Курс ТММ», 1975).

φу – фазовый угол удаления;

φд –  фазовый угол дальнего выстоя;

φв – фазовый угол возвращения;

φб –  фазовый угол ближнего выстоя;

αу, αд, αб, αв – профильные углы соответственно удаления, дальнего выстоя, возвращения и ближнего выстоя.

При отсутствии эксцентриситета

e ( 0

(y((y;(в((в;(д((д;(б((б.

Законы движения ведомого звена.

Sy = Sy(()	Sд = Sд(()	Sв = Sв(()	Sб = 0

h – величина подъема толкателя.

## 21.3 Задачи анализа и синтеза кулачковых механизмов

Анализ. По заданной схеме механизма и основным размерам его звеньев, а также по заданному или известному профилю кулачка и закону его движения определяется закон движения ведомого звена (коромысла, толкателя).

S = f(() – закон движения для толкателя.

( = f(() – закон движения для коромысла.

Синтез. По заданной схеме механизма и фазовым углам, а также закону движения ведомого звена определить профиль кулачка и основные размеры механизма обеспечивающего заданный закон движения.

## 21.4. Условие передачи движения в кулачковых механизмах, углы давления и передачи движения

Рассмотрим кулачковый механизм с поступательным движением толкателя (рис. 78).

Угол между нормалью n-n и направлением движения выходного звена называется углом давления.

Силу, действующую со стороны первого звена на второе F12, разложим по двум направлениям.

Обозначем Fc – сила сопротивления

( – угол давления;

(( – угол передачи движения;

(+(=90(;

(оптим. – =0( и ( оптим. = 90( – идеальный вариант.

Для предотвращения явления заклинивания в кулачковых механизмах должно выполняться неравенство:

Рисунок 78 – Кулачковый механизм с игольчатым толкателем

На практике обычно (max = 30( для кулачкового механизма с поступательным движением толкателя.

Для механизмов с вращающимся толкателем (max = 45(.

# 22 Валы и оси

Для поддержания вращающихся деталей и для передачи вращающего момента от одной детали к другой (в осевом направлении) в конструкциях используют детали в форме тел вращения, называемые валами.

Оси – поддерживающие валы, работающие лишь в условиях изгиба и реже растяжения (сжатия). Они служат для поддержания вращающихся вместе с ними или на них различных деталей машин и механизмов. Вращение оси  вместе с установленными на ней деталями осуществляется относительно ее опор, называемых подшипниками.

Валы и оси предназначены для поддерживания в пространстве деталей передач вращательного и качательного движения и физически осуществляют их геометрическую ось вращения.

Отличительная особенность вала, по сравнению с осью, состоит в том, что вал воспринимает все усилия, действующие на закрепленные на нем детали, и передает вращающий момент к этим деталям. Оси воспринимают на себе только силы, а вращающим моментом не нагружаются.

В общем случае в валах возникают нормальные напряжения изгиба (от поперечных сил), нормальные напряжения растяжения-сжатия (от осевых сил) и касательные напряжения кручения (от вращающего момента), т. е. вал находится в условиях сложного напряженного состояния. Причём нормальные напряжения, а иногда и касательные, изменяются циклически, поэтому основной причиной разрушения валов является усталость материалов.

В осях возникают только нормальные напряжения изгиба и растяжения-сжатия – простое напряженное состояние. Циклически напряжения меняются во вращающихся осях. Поэтому разрушение в связи с усталостью материала характерно только для вращающихся осей. Не вращающееся – рассчитываются на статическую прочность, т. к. напряжение во времени не меняется.

По конструктивной форме оси в большинстве случаев выполняются «гладкими» (постоянный диаметр по всей длине) или имеют незначительные переходы диаметров, главным образом для выделения посадочных мест.

Переменного (фасонного) сечения с формой, приближающейся к форме тела, равного сопротивления изгибу, выполняются только большие оси, при этом преследуется цель экономии металла. С этой же целью широко практикуются полые (трубчатые) оси.

Конструкция вала или оси определяется служебным назначением, а также величиной и расположением действующих нагрузок.

Валы по конструкции и назначению принято делить на трансмиссионные, машинные (промежуточные) и специальные.

К специальным валам относятся валы особой формы и назначения, применяемые в некоторых специализированных машинах: коленчатые валы, шпиндели станков, гибкие валы и т. п.

Гибкие валы допускают передачу вращения при больших перегибах (например, в зубоврачебных бормашинах).

Трансмиссионные валы применяют для передачи вращающего момента между далеко отстоящими друг от друга, но кинематически связанными деталями (например, ходовые колеса кранов) при осуществлении группового привода от одного двигателя к нескольким машинам или нескольким рабочим органам одной машины.

Отличительная особенность трансмиссионных валов – большая длина, доходящая иногда до нескольких десятков метров.

Машинными валами принято называть промежуточные валы в машинах и механизмах с рядом последовательных передач (редукторы, коробки скоростей и т. д.).

Отличительной особенностью машинных валов является относительно небольшая длина и сложная конфигурация (переходы диаметров, кольцевые проточки, шпоночные канавки, шлицы, долевые и поперечные глухие и сквозные отверстия).

Многоступенчатость машинных валов объясняется необходимостью иметь опорные торцы для закрепления различных деталей от осевых смещений. Кольцевые проточки, переходы диаметров связаны с технологией обработки и сборки. Шпоночные канавки, отверстия – элементы деталей соединений.

Общие требования к конструкции машинных валов:

- максимальная прочность и жесткость при минимальном весе, что достигается, возможно, большим приближением внешней конфигурации вала к форме балки равного сопротивления изгибу;

- предельное уменьшение концентрации напряжений в опасных сечениях.

## 22.1 Расчеты машинных валов и осей

Проектировочные расчеты.

Проектировочные расчеты машинных валов и осей выполняют, как правило, из условия прочности.

Упрощенно минимальный диаметр вала можно получить из условия крутильной прочности по формуле

Значительно более достоверные результаты для опасного сечения можно получить, ведя расчет по приведенным напряжениям из условия изгибной прочности.

Последовательность расчета.

1 Определить значение и направление усилий, действующих на вал.

Основные нагрузки на валы создают силы, действующие в зубчатых и червячном зацеплениях.

Если на конце вала посажена муфта, то необходимо учитывать, что многие типы муфт создают дополнительное радиальное усилие на валы.

Fм = (0.2(0.05) F’м

где F’м – окружная сила муфты.

2 Внешние действующие на деталь силы привести к оси ее вращения и разложить во взаимно перпендикулярных осевых плоскостях. Составить схему загрузки вала.

Валы и вращающиеся оси обычно рассчитывают, как балки на шарнирных опорах.

Взаимно перпендикулярные плоскости условно названы вертикальной «верт», и горизонтальной «гор». Действительные нагрузки не являются сосредоточенными. В расчетах валов эти нагрузки от зубчатых колес, шкивов, звездочек и других подобных деталей заменяют сосредоточенными эквивалентными силами, приложенными в середине или по краям ступицы.

3 Определить реакции опор в каждой из взаимно перпендикулярных плоскостей.

Результирующая опорная реакция.

Используется как радиальная нагрузка, действующая на подшипник.

4 Построить эпюры изгибающих моментов в каждой из координатных плоскостей. Для вала дополнительно построить эпюру вращающего момента.

5 Анализом эпюр установить опасные сечения вала.

Для каждого опасного сечения рассчитать суммарный изгибающий момент по формуле

6 Для вала найти приведенный момент в опасном сечении по формуле

где ( – поправочный коэффициент, учитывающий различную степень опасности для материала вала нормальных и касательных напряжений, когда они меняются во времени по разным циклам.

Приближенно можно считать для механизмов, работающих:

- в реверсивном режиме ( = 1;

- для прочих механизмов ( = 0,65.

7 Выполнить расчет диаметра оси по формуле:

,

вала по формуле

,

где .

Наиболее полное использование возможностей материала имеет место при ( = 0,4(0,5.

Для сплошных, без центрального осевого отверстия валов (осей) ( = 0.

– допускаемые напряжения изгиба, МПа, для валов и вращающихся осей рекомендуется рассчитывать по формуле

Для не вращающихся осей

,

где  – предел выносливости по нормальным напряжениям при симметричном цикле;

– предел текучести по нормальным напряжениям;

S – запас прочности;

– суммарный коэф., учитывающий влияние всех факторов при изгибе.

Кv ,

где  – эффективные коэф. концентрации при симметричном изгибе;

– коэф, влияния абсолютных размеров поперечного сечения;

КF  – коэф. влияния шероховатости поверхности;

КV – коэф. влияния упрочнения, вводимый для валов с поверхностным упрочнением.

# 23 Шпоночные соединения

Шпоночным называется соединение зацеплением с помощью шпонки соосных деталей с цилиндрическими (коническими) поверхностями контакта.

Шпонка – специальная деталь, размещаемая в совместных пазах вала и ступицы.

Шпоночное соединение обеспечивает неподвижное скрепление соединяемых деталей и служит для передачи крутящего момента с детали на вал и наоборот.

Иногда шпонки используют в качестве направляющих для осевого перемещения ступицы по валу (направляющие шпонки).

Шпонка, находящаяся в пазу вала, называется врезной.

В машиностроении применяют напряженные соединения (с помощью призматических и сегментных шпонок).

Призматические шпонки (рис. 79, а) по назначению бывают:

- обыкновенные и высокие со скругленными или плоскими концами, предназначенные для неподвижных соединений ступиц с валами;

- направляющие, применяемые в тех случаях, когда ступицы должны иметь возможность перемещаться вдоль валов;

- скользящие, перемещающиеся вдоль вала вместе со ступицами и применяемые вместо направляющих шпонок в тех случаях, когда требуются большие перемещения ступиц.

Направляющие шпонки прикрепляют к валу винтами, а скользящие соединяют со ступицей выступом цилиндрической формы.

Сегментные шпонки (рис. 79, б) имеют глубокую посадку и не перекашиваются под нагрузкой, они взаимозаменяемые. Однако глубокий паз существенно ослабляет вал, поэтому сегментные шпонки используют преимущественно для закрепления деталей на малонагруженных участках вала (на входных или выходных хвостовиках валов).

Клиновые шпонки (рис. 79, в) по способу расположения на валах бывают:

- врезные;

- на лыске;

- фрикционные;

- тангенциальные.

Рисунок 79 – Виды шпоночных соединений

Клиновые шпонки применят ограниченно, так как они имеют существенные недостатки:

- вызывают радиальные смещения оси втулки по отношению к оси вала на величину радиального посадочного зазора и контактных деформаций, что приводит к биению насаженной детали;

- не обеспечивают достаточной прочности соединения в том случае, когда вал имеет реверсивное движение, вызывающее разбалтывание шпоночного соединения.

Достоинствами шпоночных соединений являются:

- простота и надежность конструкций;

- удобство сборки и разборки;

- невысокая стоимость.

Недостатки:

- ослабление сопрягаемых деталей из-за уменьшения их сечений пазами и концентрации напряжений;

- сложность обеспечения концентричной посадки сопрягаемых деталей.

## 23.1 Расчет шпоночных соединений

Основным для соединений с призматическими шпонками является расчет на смятие.

Расчетом проверяется отсутствие смятия той части боковой поверхности шпонки, которая выступает над валом.

,

где Т – вращающий момент;

lp – рабочая длина шпонки;

lp = l – b,

где b – ширина шпонки, l – длина шпонки;

К – глубина врезания шпонки в ступицу;

d – диаметр вала.

# 24 Подшипники. Типы и конструкции подшипников

Подшипники выполняют функции опор для валов, осей и других вращающихся деталей машин и в процессе работы воспринимают радиальные и осевые нагрузки, величина которых определяется при расчете опорных реакций валов и осей.

По виду трения подшипники делятся на подшипники скольжения и подшипники качения.

Подшипник скольжения является парой вращения, он состоит из опорного участка (цапфы) и собственно подшипника, в котором скользит цапфа.

Условия работы подшипников скольжения определяются основными параметрами режима работы (удельной нагрузкой и угловой скоростью цапфы), наличием и типом смазочного материала, физико-механическими характеристиками контактирующих поверхностей.

По виду воспринимаемой нагрузки подшипники подразделяются на

- радиальные – воспринимают радиальную нагрузку;

- упорные – воспринимают осевые силы;

- радиально-упорные – воспринимают радиальные и осевые нагрузки.

Подшипники качения являются основным видом опор вращающихся (качающихся) деталей.

Подшипник качения имеет наружное и внутреннее кольцо, между которыми расположены тела качения. Во избежание соприкосновения тел качения они отделяются друг от друга сепаратором.

Классификация подшипников качения осуществляется по следующим признакам:

    - направлению воспринимаемой нагрузки по отношению к оси вала (радиальные, радиально-упорные, упорные);

    - форме тела вращения (шариковые, роликовые),

    - числу рядов тел вращения (однорядные, двухрядные, четырехрядные, многорядные);

    - способности самоустановки (не самоустанавливающиеся, самоустанавливающиеся).

По габаритам однотипные подшипники делятся на серии:

    - по радиальным габаритам (сверхлегкие, особо легкие, легкие средние, тяжелые);

    - по ширине (узкие, нормальные, широкие и особо широкие).

Конструкция подшипника оказывает влияние на его грузоподъемность и быстроходность.

Промышленность изготавливает подшипники качения пяти классов точности (0, 6, 5, 4, 2).

Подшипники качения имеют следующие преимущества по сравнению с подшипниками скольжения:

  - более точное центрирование вала;

  - низкий коэф. трения;

  - малая зависимость коэф. трения от режима;

  - небольшие моменты сопротивления в пусковые периоды;

  - небольшие осевые размеры;

  - способность работать при малой подаче масла;

  - способность работать в широком температурном диапазоне;

  - способность работать в вакууме;

Недостатки подшипников качения.

  - большие радиальные размеры и масса, высокая стоимость;

  - жесткость работы, отсутствие демпфирования колебаний нагрузки;

  - шум во время работы, обусловленный погрешностью формы;

  - сложность установки и монтажа подшипниковых узлов;

  - повышенная чувствительность к неточности установки;

  - невозможность разъема подшипника в радиальной плоскости;

  - металлический контакт между телами качения и обоймами.

# 25 Сопротивление материалов

Сопротивление материалов – наука об инженерных методах расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин и сооружений.

Определение размеров проектируемой детали (изделия) выполняется с учетом свойств материала, из которого предполагается изготовить деталь (изделие). Для рационального выбора материала и наиболее полного его использования надо иметь данные, которые характеризуют прочность, жесткость и устойчивость.

Прочность – способность конструкции, ее частей и деталей выдерживать определенную нагрузку, не разрушаясь.

Жесткость – способность конструкции и ее элементов противостоять внешним нагрузкам, не изменяя формы и размеров.

Устойчивость – способность конструкции и ее элементов сохранять определенную начальную форму упругого равновесия.

Основные положения сопротивления материалов опираются на законы и теоремы общей механики и, в первую очередь, на законы статики, без знания которых изучение курса сопротивления материалов не возможно.

В теоретической механике, твердые тела условно рассматриваются как абсолютно твердые, т.е. совершенно не изменяющие своей формы под действием приложенных к ним сил. Сопротивление материалов решает задачу о том, как материалы сопротивляются действию нагрузок, при этом должна быть учтена деформируемость тел, т.е. их способность изменять под действием внешних сил геометрические параметры и формы.

Сопротивление материалов имеет целью создать практически применяемые простые приемы расчета типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций.

При проведении расчетов прибегают в ряде случаев к упрощающим гипотезам – предположениям, которые оправдываются в дальнейшем путем сопоставления расчетных данных с экспериментом.

Упрощающие гипотезы используются с достаточной для практических расчетов точностью и могут применяться только к телам, геометрическая форма которых может быть приведена к схеме бруса (рис. 80) или к схеме оболочки.

Рисунок 80 – Схема бруса

Под брусом понимается тело, одно из измерений которого (длина) много больше двух других.

Геометрический брус может быть образован путем перемещения плоской фигуры вдоль некоторой линии АВ. Линия АВ называется осью бруса, а плоская фигура, имеющая свой центр тяжести на оси и нормальная к ней, называется его поперечным сечением. Брус может иметь сечение и постоянное и переменное вдоль оси. Сечение также может поворачиваться около оси. В зависимости от формы оси брус может быть прямым, кривым или пространственно изогнутым.

Под оболочкой понимается тело, одно из измерений которого (толщина) много меньше двух других (стенки баков, купола зданий и др.).

## 25.1 Выбор расчетной схемы

В сопротивлении материалов исследование вопроса о прочности реального объекта начинается с выбора расчетной схемы.

Приступая к расчету конструкции, следует, прежде всего, установить, что в данном случае является существенным и что несущественно: необходимо произвести схематизацию объекта и отбросить все те факторы, которые не могут сколько-нибудь заметным образом повлиять на работу системы в целом.

Реальный объект, освобожденный от несущественных особенностей, носит название расчетной схемы.

Для одного и того же объекта может быть предложено несколько расчетных схем, и одной расчетной схеме может быть поставлено в соответствие много различных реальных объектов.

Выбор расчетной схемы в сопротивлении материалов начинается со схематизации свойств материалов. Считается общепринятым рассматривать все материалы, как однородную сплошную среду, независимо от особенностей их микроструктуры. Под однородностью материала понимается независимость его свойств от величины выделенного из тела объема.

Из понятия однородности вытекает понятие сплошной среды, как среды, непрерывно заполняющей отведенный ей объем.

Сплошная среда при выборе расчетной схемы наделяется свойствами, отвечающими основным свойствам реального материала. При выборе расчетной схемы вводятся упрощения и в геометрию реального объекта (приведение геометрической формы тела к схеме бруса или к схеме оболочки).

При схематизации реальных объектов в сопротивлении материалов делаются также упрощения и в системе сил, приложенных к элементу конструкции, в частности, вводятся понятия сосредоточенной силы и распределенной силы.

Сосредоточенной силой называют силу, действующую на небольшую часть поверхности детали.

Распределенными называются силы, действующие на участках поверхности, соизмеримых с полной поверхностью детали.

Пример расчетной схемы подъемника показан на рисунке 81.

Рисунок 81 – Расчетная схема подъёмника

Горизонтальный брус, закрепленный на опорах, и испытывающий деформацию изгиба называется балкой. На расчетной схеме балку принято заменять ее осью.

При этом все нагрузки должны быть приведены к оси балки.

Балки имеют опорные устройства – опоры.

Основные типы опор:

1 шарнирно-подвижная опора (рис. 82), в которой может возникать только одна составляющая реакции Rу, направленная вдоль опорного стерженька;

Расчетная схема.

Рисунок 82 – Шарнирно-подвижная опора

2 шарнирно-неподвижная опора (рис. 83), в которой могут возникать две составляющие вертикальная реакция Rу и горизонтальная реакция Rх.

Расчетные схемы.

Рисунок 83 – Шарнирно неподвижная опора

3 защемление (иначе – жесткое защемление или заделка) (рис. 84), где могут быть три составляющие – вертикальная Rу и горизонтальнаяRх реакции и опорный момент М.

Расчетная схема.

Рисунок 84 – Защепление

Пример расчётной схемы балки показан на рисунке 85.

Рисунок 85 – Схема нагружения балки

25.2 Перемещения и деформации

Реальные тела могут деформироваться, т.е. изменять свою форму и размеры, вследствие нагружения их внешними силами или изменяя температуры.

При деформировании тела его точки, а также мысленно проведенные линии или сечения перемещаются в плоскости или в пространстве относительно своего исходного положения.

Деформации бывают упругие, т. е. исчезающие после прекращения действия вызвавших их сил, и пластические, или остаточные, не исчезающие.

Рисунок 86 – Растяжение-сжатие стержня

В сопротивлении материалов изучают следующие основные виды деформаций стержня: растяжение и сжатие, сдвиг (срез), кручение и изгиб. Рассматривают и более сложные деформации, получающиеся в результате сочетания нескольких основных.

Растяжение или сжатие возникает в случае, когда к стержню по его оси приложены противоположно направленные силы (рис. 86). При этом происходит перемещение сечений вдоль оси стержня, который при растяжении удлиняется, а при сжатии укорачивается.

Изменение (l первоначальной длины l стержня называют абсолютным удлинением при растяжении или абсолютным укорочением при сжатии.

Отношение абсолютного удлинения (укорочения) (l к первоначальной длине l стержня называют средним относительным удлинением на длине ℓ и обозначают обычно буквой :

.

Для определения деформации в какой-либо точке А (рис. 87) проведем в недеформированном теле отрезок прямой АВ, исходящий из этой точки в произвольном направлении и имеющий длину S .После деформации точки А и В переместятся и займут положения А1 и В1 соответственно, а расстояние S между ними изменится на величину S.

Рисунок 87 – Деформация участка стержня

Отношение  называется средней относительной линейной деформацией отрезка АВ. Приближая т.В к т.А, т. е. уменьшая длину отрезка S, в пределе получим

AB представляет собой относительную линейную деформацию в т.А по направлению АВ.

## 25.3 Основные гипотезы и допущения сопротивления материалов

1 Гипотеза о сплошности материала.

Предполагается, что материал сплошь заполняет форму тела.

2 Гипотеза об однородности и изотропности.

Материал предполагается однородным и изотропным, т. е. в любом объеме и в любом направлении свойства материала считаются одинаковыми
(к древесине не относится).

3 Гипотеза о малости деформаций.

Предполагается, что деформации малы по сравнению с размерами тела.

4 Гипотеза об идеальной упругости материала.

Все тела предполагаются абсолютно упругими.

5 Гипотеза плоских сечений.

Поперечные сечения, плоские и нормальные к оси бруса до приложения к нему нагрузки, остаются плоскими и нормальными к его оси после деформации.

## 25.4 Внешние и внутренние силы

Силы являются материалом механического взаимодействия тел. Если конструкция рассматривается изолировано от окружающих тел, то действие последних на конструкцию заменяется силами, которые называются внешними.

Внешние силы стремятся вызвать деформацию тела, изменить взаимное расположение частиц.

Внутренние силы стремятся сохранить тело, как единое целое, противодействуют всякой попытке изменить взаимное расположение частиц, т. е. деформировать тело.

Внешние силы разделяются на объемные и поверхностные.

Объемные силы распределены по объему тела и приложены к каждой его частице (пример: вес, силы магнитного притяжения).

Поверхностные силы приложены к участкам поверхности и характеризуют непосредственное контактное взаимодействие рассматриваемого объекта с окружающими телами.

По характеру действия внешние силы делятся на статические, динамические и повторно-переменные.

Статической нагрузкой называется нагрузка, постепенно возрастающая от нуля до некоторой величины и в дальнейшем остается постоянной.

Динамическая нагрузка – нагрузка, прикладываемая к телу сразу полной своей величиной.

Повторно-переменная нагрузка – нагрузка, изменяющаяся в течение времени по величине и направлению.

В число внешних нагрузок, действующих на тело, включаются и реакции отброшенных связей, дополняющих систему тел до равновесия.

Для определения внутренних усилий пользуются методом сечений.

Рассмотрим тело, находящееся в состоянии равновесия под действием сил F1, F2, F3, F4  (рис. 88).

Рисунок 88 – Метод сечения

Мысленно разрежем тело (сечение а–а) и отбросим одну из двух полученных частей (правую). Тогда на оставшуюся левую часть будут действовать  внешние силы F1, F2.

Для того, чтобы эта часть тела оставалась в равновесии, надо по всему сечению приложить внутренние силы.

Внутренние силы распределяются некоторым сложным образом по поверхности проведенного сечения, но во всех случаях они должны быть такими, чтобы удовлетворялись условия равновесия для правой и левой части тела.

При помощи уравнений равновесия можно определить не закон распределения внутренних сил, а только их равнодействующие, при условии, если все внешние силы заданы.

Воспользуемся правилами статики и приведем систему внутренних сил к центру тяжести сечения. В результате получим главный вектор  и главный момент . Выберем систему координат x ,y, z . Ось z направим по нормали к  сечению, а оси x, y расположим в его плоскости.

Спроектировав главный вектор и главный момент на оси x, y, z получаем шесть составляющих: три силы и три момента. Эти составляющие называются внутренними силовыми факторами (рис.89).

Рисунок 89 – Внутренние силовые факторы

Составляющие внутренних сил по нормали к сечению (N) называются нормальной или продольной силой в сечении. Силы Qх и Qy называются поперечными силами. Момент относительно нормальной оси (Мк) называется крутящим моментом, а моменты Мх и Му – изгибающими моментами относительно осей х и у. При известных внешних силах все шесть внутренних силовых факторов определяются из шести уравнений равновесия, которые могут быть составлены для отсеченной части тела. Классификация основных видов нагружения бруса связана с этими силами и моментами. Если действует в поперечном сечении только нормальная сила N, то тело подвергается растяжению или сжатию, в зависимости от направления силы N, если имеет место только Мк, то тело работает на кручение, если действует изгибающий момент Мх (или Му), имеет место чистый изгиб. Обычно в поперечном сечении наряду с изгибающим моментом (Мx или Му) возникает и поперечная сила (Qx или Qy), тогда деформация тела носит название поперечный изгиб.

На рисунке 90 показаны следующие виды деформации.

Для участков:

1 – растяжение;

2 – поперечный изгиб;

3 – поперечный изгиб с кручением

Рисунок 90 – Виды деформаций

## 25.5 Напряжения

Чтобы характеризовать закон распределения внутренних сил по сечению, необходимо ввести для них числовую меру. За такую меру принимается напряжение.

Рассмотрим сечение а–а некоторого тела (рис. 91).

Вокруг точки К выделим элементарную площадку (А, в пределах которой выявлена внутренняя сила (R. Тогда

– среднее напряжение на площадке.

Рисунок 91 – Схема нагружения тела

Уменьшая площадку до нуля, т. е. переходя к пределу, получим истинное напряжение в данной точке:

Напряжение имеет размерность силы, деленной на площадь (H/мм2) = (МПа).

Полное напряжение Р может быть разложено на три составляющие: по нормали к плоскости сечения и по двум осям в плоскости сечения (рис. 92).

Рисунок 92 – Составляющего полного напряжения

Проекция вектора полного напряжения по нормали обозначается через  G и называется нормальным напряжением. Составляющие в плоскости сечения называются касательными напряжения и обозначаются через τ.

Совокупность напряжений для множества площадок, проходящих через точку, образует напряженное состояние в точке.

Напряженное состояние определяется шестью числовыми величинами и является в сопротивлении материалов одним из наиболее важных понятий.

# 26 Растяжение и сжатие стержней

Под растяжением (сжатием) понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса (стержня) возникают только нормальные силы, а все прочие внутренние силовые факторы (поперечные силы, крутящий и изгибающий моменты) равны нулю (рис. 93).

Во всех поперечных сечениях стержня возникают нормальные силы N , равные силе F.

Рисунок 93 – Растяжение-сжатие стержня

N = F

Рассмотрим напряжения, возникающие в поперечном сечении растянутого стержня (рис. 94). Нормальная сила N является равнодействующей внутренних сил в сечении.

Рисунок 94 – Распределение напряжений в поперечном сечении

растянутого стержня

Для однородного стержня внутренние силы распределены по сечению равномерно. Тогда нормальное напряжение для всех точек сечения будет одним и тем же:

,	                                                (47)

где А – площадь поперечного сечения,

N – нормальная сила.

Размеры растянутого стержня меняются в зависимости от величины приложенных сил (рис.95).

Рисунок 95 – Схема нагружения стержня

Если до нагружения стержня его длина была равна l, то после нагружения она станет равной l+(l. Величина (l называется абсолютным удлинением стержня. Все участки однородного растянутого стержня находятся в одинаковых условиях, деформация ( по оси стержня остается одной и той же, равной своему среднему значению по длине l.

– относительное удлинение стержня.

Если напряженное состояние стержня не однородно, то относительная деформация в сечении определялась бы путем предельного перехода к малому участку длиной dz и тогда .

В пределах малых удлинений для подавляющего большинства материалов справедлив закон Гука, который устанавливает прямую пропорциональность между напряжениями и деформациями.

,	                                                 (48)

где Е – коэффициент пропорциональности, называется модулем упругости первого рода или модулем Юнга (для стали Е=2*105 н/мм2).

Подставим в полученную формулу вместо  и ( их выражения. Тогда получим:

–

– абсолютное удлинение (укорочение) стержней или з-н Гука при растяжении (сжатии) стержней. Из формулы следует, что удлинение (укорочение), получаемое брусом, прямо пропорционально площади поперечного сечения и величине модуля упругости материала.

Произведение ЕА называется жесткостью при растяжении (сжатии).

Даже при очень больших деформациях бруса в продольном направлении его поперечные размеры изменяются. Поперечные деформации при растяжении или сжатии пропорциональны продольной деформации.

Если обозначить относительную продольную деформацию через , а относительную поперечную деформацию через , то

,

– коэффициент Пуассона (для стали ).

## 26.1 Условие прочности при растяжении, сжатии

Основная задача сопротивления материалов – обеспечить надежные размеры деталей, подверженных тому или иному силовому, температурному или другому воздействию. Такие размеры можно определить из расчета на прочность.

В случае растяжения или сжатия стержня находят опасные сечения, в которых напряжения достигают наибольших значений по абсолютной величине, и для этих сечений записывают условие прочности:

,

где  – нормальное напряжение в поперечном сечении;

F – внешняя сила;

А – площадь поперечного сечения;

– допускаемое напряжение.

Допускаемым напряжением называется наибольшее напряжение, при котором обеспечивается прочность и долговечность проектируемого элемента конструкции.

Допускаемые напряжения составляют некоторую долю от предельных напряжений.

,

где  – предел текучести материала,

nT – запас прочности для пластичных материалов (для стали nT = 1,5).

Условие прочности позволяет решать следующие задачи:

1 проектировочные, когда по заданной силе F и допускаемому напряжению  определяется необходимая площадь сечения:

;

2 проектировочные расчеты, когда по заданной площади сечения и допускаемому напряжению определяется допускаемая нагрузка:

;

3 проверочные расчеты, когда по заданной силе F и известной площади сечения А путем сравнения найденного напряжения с допускаемым напряжением определяется, достаточно ли прочно тело

.

## 26.2 Напряженное и деформированное состояния при растяжении и сжатии

Рассмотрим однородно растянутый стержень и определим напряжения в некоторой наклонной площадке, составляющей угол ( с плоскостью нормального сечения (рис. 96).

Рисунок 96 – Схема распределения напряжений в наклонной площадке

Полное напряжение Р на этой площадке, согласно условию однородности напряженного состояния для всех точек площадки, будет одним и тем же. Равнодействующая же внутренних сил в сечении должна быть направлена по оси стержня и равна величине растягивающей силы, т.е.

,                                              (49)

где  – площадь наклонного сечения:

.

Т.о., полное напряжение на наклонной площадке равно

.	                                         (50)

Раскладывая это напряжение по нормали и по касательным к наклонной площадке, находим

или .

При действии на брус продольной силы, в нем возникают одновременно нормальные и касательные напряжения и, как следствие, соответствующие этим напряжениям деформации удлинения и сдвига.

Напряжения зависят от угла наклона площадки (.

При ( = 0 получим следующие напряжения в поперечном сечении стержня, т.е.

;	.

При ( = 900, т.е. в продольном сечениях,

.

Это значит, что продольные слои растянутого стержня не имеют друг с другом силового взаимодействия по боковым поверхностям. В этом случае растяжение стержня можно уподобить растяжению пучка не связанных друг с другом параллельных нитей.

Касательное напряжение  имеет наибольшее значение на площадках, наклоненных под углом 450 к оси растянутого стержня:

Существенно отметить, что переход от произвольной площадки (α) к  площадке (α+90˚) не сказывается на абсолютной величине касательного напряжения

Следовательно, на двух взаимно перпендикулярных площадках (если отвлечься от знаков) касательные напряжения должны быть равными. Это условие является общей особенностью любого напряженного состояния и носит название закона парности касательных напряжений.

Если из растянутого стержня (рис. 97, а) выделить произвольно взятый прямоугольный элемент АВСД, то легко заметить, что независимо от величин нормальных напряжений  и , касательные напряжения  и  должны быть такой величины и иметь такое направление, чтобы моменты их пар взаимно уравновешивались (рис. 97, б). Для прямоугольного элемента, имеющего толщину h, очевидно, что

, т.о.,

При этом векторы касательных напряжений в двух взаимно перпендикулярных площадках направлены либо оба к общему ребру (АС), либо от общего ребра (ВД).

а – схема расположения стержня; б – направление напряжений

Рисунок 97 – Распределение напряжений в растянутом стержне

# 27 Поперечный изгиб балки

Под изгибом понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса возникают изгибающие моменты.

Если изгибающий момент в сечении является единственным силовым фактором – изгиб называют чистым (поперечные и нормальные силы отсутствуют).

При наличии в поперечном сечении, наряду с моментом, поперечных сил изгиб называют поперечным.

Если плоскость действия момента, именуемая силовой плоскостью, проходит через одну из главных центральных осей поперечного сечения балки, изгиб называют простым или плоским. При этом ось балки после деформации остается в силовой плоскости

Стержень (брус), работающий, в основном, на изгиб, называют балкой.

## 27.1 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Основной задачей при расчете балок является определение напряжений и деформаций, которые зависят от внутренних усилий. Для определения внутренних сил упругости в каком-либо сечении балки применяется метод сечения.

В общем случае прямого изгиба в поперечных сечениях возникают два внутренних силовых фактора: поперечная сила и изгибающий момент.

Поперечная сила в любом поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме проекций на ось у (на плоскость рассматриваемого поперечного сечения) всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения.

Изгибающим моментом в любом поперечном сечении бруса, называется момент, численно равный алгебраической сумме моментов, вычисленных относительно центра тяжести сечения всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения.

Знаки Qу и Ми определяются не их непосредственным направлением, а направлением деформаций, которые они вызывают.

Рекомендуемые правила для определения знаков поперечной силы и изгибающего момента

Внешняя сила, стремящаяся повернуть отсеченную часть балки по часовой стрелке вокруг той точки оси, которая соответствует проведенному сечению, вызывает положительную поперечную силу, а внешняя сила стремящаяся повернуть отсеченную часть балки против часовой стрелки вокруг указанной точки, вызывает отрицательную поперечную силу (рис. 98).

Рисунок 98 – Брус нагружен внешней силой

Внешняя сила (пара сил), изгибающая отсеченную часть балки относительно проведенного сечения выпуклостью вниз, дает положительный изгибающий момента. А внешняя сила (пара сил), изгибающая отсеченную часть балки относительно проведенного сечения выпуклостью вверх, дает отрицательный изгибающий момент (рис. 99).

Рисунок 99 – Брус нагружен моментом

Эпюры дают наглядное представление о характере изменения изгибающего момента и поперечной силы по длине балки и позволяют устанавливать местонахождение опасных сечений.

## 27.2 Дифференциальные зависимости теории изгиба

Рассмотрим балку, лежащую на двух опорах и нагруженную в общем случае распределенной нагрузкой интенсивности q и двумя сосредоточенными силами F1 и F2  (рис. 100).

Рисунок 100 – Схема нагружения балки

Принятое направление для q будем считать положительным. Двумя бесконечно близкими сечениями а–а и в–в вырежем элемент балки dz так, чтобы в этом интервале не попала сосредоточенная нагрузка. Действующую на длине элемента dz нагрузку q считаем равномерной.

Отбросив левую часть балки, возместим ее влияние на вырезанный элемент балки силой Q и моментом М. Отбросив правую часть балки, заменим ее действие на элемент силой Q+dQ и моментом М+dМ (рис.101). Вырезанный элемент балки должен находиться в равновесии. Спроектируем все силы на вертикальную ось и приравняем их сумму нулю.

Q – Q – dQ + qdz = 0

Qdz = dQ

(51)

Рисунок 101 – Действие нагрузки на выделенный элемент

Производная от поперечной силы по абсциссе сечения равна интенсивности распределенной нагрузки в том же сечении.

Составим сумму моментов всех сил относительно центра тяжести т.О (или относительно поперечной оси)6

;

Малую величину второго порядка приравниваем к 0

(52)

Производная от изгибающего момента по абсциссе сечения равна поперечной силе в этом же сечении.

Возьмем производную полученного выражения по абсциссе сечения:

(53)

– теорема Д. И. Журавского

Вторая производная от изгибающего момента по абсциссе сечения равна интенсивности нагрузки.

Выясненные дифференциальные зависимости позволяют установить качественный характер изменения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов на участке балки.

## 27.3 Поверка правильности построения эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов

Существуют следующие правила проверки эпюр.

1 Если на каком-то участке балки q = 0, то эпюра Qу на этом участке должна представлять собой прямую линию, параллельную оси z, а эпюра моментов – наклонную прямую с положительным наклоном, если Qу(0, и отрицательным, если Qу(0.

2 Если на каком-то участке q = const и не равна нулю, то эта эпюра поперечных сил должна представлять собой наклонную линию с положительным наклоном, если q(0, и отрицательным наклоном, если q(0.

Положительный наклон – направление в сторону положительного направления оси z.

Эпюра изгибающих моментов на этом участке должна представлять собой параболическую кривую с выпуклостью, обращенной навстречу распределенной нагрузке.

3 В сечениях, где эпюра поперечных сил Qу переходит через ноль, на эпюре изгибающих моментов Ми имеет место экстремум: mах, если эпюра Qу переходит с положительных значений на отрицательные, и min, если наоборот.

4 В сечениях под сосредоточенной силой на эпюре Qу имеется скачок на величину этой силы, а на эпюре Ми – резкое изменение угла наклона смежных участков эпюры (излом).

5 В сечениях, где приложен внешний изгибающий момент эпюра Ми, имеет скачок на величину этого момента. На эпюре Qу это не сказывается.

При проверке правильности эпюр следует двигаться вдоль балки в одном направлении вдоль оси z, т. е. слева на право.

## 27.4 Напряжения при изгибе

Рассмотрим наиболее простой случай изгиба – чистый изгиб. Под чистым понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса возникают только изгибающие моменты, а Q = 0. Характер деформации при чистом изгибе легко выразить с помощью резиновой модели бруса прямоугольного сечения с нанесенной прямоугольной сеткой линий.

При действии на балку изгибающих моментов происходит ее деформация: нижняя часть балки удлиняется, верхняя укорачивается. Переход от удлинения к укорочению происходит непрерывно.

Внутри бруса (балки) существует продольный слой, который искривляется, но не меняет своей длины. Он называется нейтральным слоем, а линия его пересечения с поперечной плоскостью сечения называется нейтральной линией или нейтральной осью.

Прямоугольная сетка линий по поверхности модели (резиновой) при чистом изгибе (рис. 102) деформируется следующим образом:

Рисунок 102 – Модель бруса прямоугольного сечения

1 продольные линии искривляются по дуге окружности;

2 контуры поперечных сечений остаются плоскими;

3 линии контуров сечений всюду пересекаются с продольными волокнами под прямым углом.

Допущения, принимаемые при расчете на изгиб.

1 При чистом изгибе поперечные сечения, бывшие плоскими до деформации, остаются плоскими и во время деформации (гипотеза плоских сечений).

2 Продольные волокна балки друг на друга не давят, следовательно, под действием нормальных усилий испытывают простое растяжение или сжатие.

3 Деформация волокон не зависит от их положения по ширине сечения, следовательно, нормальное напряжение, изменяясь по высоте сечения, остается по ширине одинаковым.

Установим зависимость между изгибающим моментом, действующим в сечении, и возникающими при этом нормальными напряжениями, а также определим закон распределения нормальных напряжений по сечению.

Пусть прямолинейная балка, имеющая продольную вертикальную плоскость симметрии, подвергается чистому изгибу под влиянием силовых факторов, действующих в этой плоскости.

Указанная плоскость называется плоскостью изгиба. Выделим элемент балки (рис. 103), ограниченный двумя поперечными сечениями, находящимися на бесконечно малом расстоянии dS друг от друга. При изгибе ось балки искривляется, а сечения, ограничивающие выделенный элемент балки, поворачиваются вокруг нейтральных осей, проходящих через т. m и n, и, заняв положения АВ и СД, образуют угол d(. Указанные сечения остаются плоскими, а расстояния между продольными слоями балки не меняются. Дуга mn, принадлежащая нейтральному слою, сохраняет свою первоначальную длину dS, а длина дуги m’n’, отстоящая на расстоянии y от нейтрального слоя, принимает значение dS’.Радиус кривизны дуги mn обозначим через (

Рисунок 103 – Элемент балки, ограниченный сечениями

Имеем: dS = (d(; dS’= ((+y)d(

Относительное удлинение дуги:

(54)

Величина относительной деформации волокон изгибаемого бруса прямо пропорциональна расстоянию их до нейтрального слоя.

Так как волокна бруса при изгибе испытывают только растяжение или сжатие, то для определения нормальных напряжений пользуемся законом Гука:

.

Подставив вместо ( его выражение (54), получим

(55)

Нормальные напряжения в поперечном сечении изогнутой балки прямо пропорциональны расстояниям от рассматриваемых точек до нейтральной оси, т. е. изменение напряжений по сечению в плоскости изгиба подчиняется линейному закону.

Координата у в полученном выражении (55) отсчитывается от центральной оси, перпендикулярной к плоскости кривизны, а величина 1/( является кривизной нейтрального слоя, или кривизной оси бруса.

Для нейтрального слоя у = 0. Следовательно, для этого слоя  = 0 и при у = уmax, и . При переходе за нейтральный слой знак «у» меняется, меняется и знак напряжения «». Максимальные напряжения в сечении будут в точках, для которых расстояние у наибольшее, т. е. у верхнего и нижнего слоев сечения (рис. 104).

Рисунок 104 – Распределение нормальных напряжений

Для определения радиуса кривизны нейтрального слоя выделим из площади поперечного сечения элементарную площадку dА, отстоящую на расстоянии у от нейтральной линии (рис. 105).

Рисунок 105 – Элементарная площадка

Элементарная нормальная сила, действующая в этой площадке равна

.

Так как все силы упругости, действующие в сечении, должны, на основании условия равновесия, давать только момент, равный внешнему моменту, то сумма проекций их на ось балки х должна быть равна нулю, т.е.

или .

Отношение , следовательно ,

– статический момент площади поперечного сечения относительно нейтральной линии.

Элементарный момент внутренней силы, действующей на площадке dА относительно нейтральной оси z, равен

.

Сумма всех элементарных моментов внутренних сил упругости, по условиям равновесия, должна быть равна внешнему моменту, т. е.

.

Интеграл  – момент инерции площади поперечного сечения относительно нейтральной оси.

Тогда , или ,

где E*I – называется жесткостью балки (при изгибе).

Определив из последнего выражения  и подставив его значение в уравнение (55), получим:

(56)

(56) – нормальные напряжения при изгибе.

Максимальное напряжение при изгибе возникает в точках, наиболее удаленных от нейтральной линии.

(57)

Если величина момента по длине бруса меняется, то для определения максимальных напряжений надо брать то сечение, где изгибающий момент имеет максимальное значение. Такое сечение бруса называется опасным сечением.

Обозначим момент сопротивления сечения при изгибе.

(57)

Тогда (58)

Условие прочности для балок, изготовленных из материала, одинаково сопротивляющегося растяжению и сжатию, имеет вид

(59) Рассмотрим моменты инерции и моменты сопротивления простейших сечений (рис. 106).

Рисунок 106 – Формы сечения бруса

##### Прямоугольное:

, , .

Круглое:

; ; ;

###### Квадратное:

Для него в = h;               ; .

# 28 Геометрические характеристики поперечных

# сечений бруса

## 28.1 Статические моменты сечений

Рассмотрим поперечное сечение бруса, связанное с координатными осями z и y.

Выделим элемент площади dА с координатами z ,y (рис. 107).

Рисунок 107 – Геометрические характеристики поперечного сечения бруса

Рассматривая элементарную площадку как силу, а ее расстояние от оси как плечо силы, можно составить выражение и для момента площади, которое называется статическим моментом.

Произведение элементов площади dА на расстоянии у от оси z: dsz = ydА – называется статическим моментом площади относительно оси z; dsy = zdА – называется статическим моментом площади относительно оси у.

Просуммировав такие произведения по всей площади фигуры, получим статические моменты относительно осей z и у:

(60)

Статический момент площади А относительно какой-либо оси равен произведению всей площади на расстояние ее центра тяжести от этой оси:

(61)

где zс, yc – координаты центра тяжести фигуры.

; 	.

Если ось, относительно которой определяется статический момент, проходит через центр тяжести площади, то статический момент относительно этой оси равен нулю.

При ус = 0, zс = 0 и Sz = A*0 = 0;     Sy = А*0 = 0.

Рисунок 108 – Сложная фигура

Если сложная фигура может быть разбита на простые фигуры, площади и центры тяжести которых легко определяются, то статический момент всей фигуры относительно какой-либо оси может быть найден как сумма статических моментов отдельных ее частей относительно той же оси:

A=A1+A2;

Sz= A1*yc1+ A2*yc2;

Sz=A* yc;

.

## 28.2 Осевые и полярные моменты инерции площади фигуры.
Центробежный момент инерции

Осевым (экваториальным) моментом инерции площади фигуры относительно какой-либо оси, лежащей в ее плоскости, называется сумма произведений элементарных площадок на квадраты расстояний их до этой оси:

Полярным моментом инерции (моментом инерции относительно полюса) называют взятую по всей площади сечения сумму произведений элементарных площадок на квадраты их расстояний до данного полюса.

Соединив dА с началом координат (рис. 109), по теореме Пифагора имеем:

(2 = x2+y2;

.

Рисунок 109 – Схема для определения основных и полярных моментов инерции

Следовательно,

.      .              			(62)

Формула (62) справедлива для любых двух взаимно перпендикулярных  осей. Следовательно, при всевозможных поворотах осей относительно начала координат сумма осевых моментов инерции остается величиной постоянной и равной полярному моменту инерции.

Главные оси инерции в центре тяжести фигуры называют главными центральными осями инерции.

Моменты инерции относительно главных центральных осей инерции называют главными моментами инерции.

Осевые моменты инерции всегда положительные, поскольку положительной считается площадь dА.

Центробежным моментом инерции площади фигуры называют взятую по всей площади сечения сумму произведений элементарных площадок на обе координаты в данной прямоугольной системе осей.

(63)

Центробежный момент инерции может быть величиной положительной, отрицательной и равной нулю. Знак центробежного момента зависит от знаков слагаемых х, у и dА.

Имеет размерность см4.

Момент инерции сложной фигуры равен сумме моментов инерции ее частей.

## 28.3 Формулы перехода для моментов инерции при параллельном переносе оси

Оси, проходящие через центр тяжести фигуры, называют центральными осями, а момент инерции фигуры, взятый относительно центральной оси, 
 – центральным моментом инерции.

Пусть для какой-либо фигуры ось х – центральная ось, относительно  которой момент инерции Iх известен (рис. 110).

Рисунок 110 – Схема для определения моментов инерции при параллельном переносе осей

Требуется определить момент инерции Iх1 фигуры относительно другой оси х1, параллельной центральной и отстоящей от нее на расстоянии а:

;

y1 = y+a, тогда

, т.к. он представляет статический момент площади фигуры относительно оси х, проходящей через центр тяжести фигуры.

Следовательно,

(64)

Момент инерции фигуры относительно какой-либо оси равен моменту инерции относительно оси, ей параллельной и проходящей через центр тяжести, плюс произведение площади фигуры на квадрат расстояния между осями.

Пусть центробежный момент инерции какой-либо фигуры относительно ее центральных осей х и у известен, требуется определить центробежный момент инерции этой фигуры относительно других осей х1 и у1, параллельных центральным.

,

,

где x1 = x+в; y1 = y+a,

тогда

.

Статические моменты относительно осей, проходящих через центр тяжести фигуры:

.

Тогда (65)

Центробежный момент инерции относительно произвольных осей, параллельных центральным, равен центробежному моменту инерции относительно центральных осей плюс площадь фигуры, умноженная на координаты ее центра тяжести относительно произвольных осей.

## 28.4 Примеры расчета моментов инерции некоторых простых фигур

##### Прямоугольник

Выделим в прямоугольнике высотой h и шириной в элементарную полоску dy, отстоящую от центральной оси z на расстоянии у (рис. 111).

Рисунок 111 – Расчётная схема прямоугольника

,

где dA = в*dy,

тогда

;

Квадрат

Для квадрата в = h, следовательно

(66)

Круг

(67)

Выделим в круге элементарную площадь в виде кольца радиусом ( и шириной d( (рис. 112). Площадь кольца

Рисунок 112 – Расчетная схема для круга

dA = 2((*d(

Определим величину полярного момента инерции относительно центра круга

или

# 29 Кручение валов

Кручение – вид нагружения бруса, при котором во всех поперечных сечениях из шести возможных внутренних силовых факторов действует только один – крутящий момент относительно продольной оси (z).

Стержни, работающие на кручение, называют валами (рис. 113).

Теория кручение круглого стержня основана на трех предположениях:   1 плоские поперечные сечения бруса остаются плоскими и в ходе деформации; 2 радиусы поперечных сечений при деформации остаются прямыми;
3 расстояния между поперечными сечениями не изменяются.

За положительное направление момента принято такое, при котором внешние моменты, приложенные к валу, вращают отсеченную часть по часовой стрелке, если смотреть со стороны проведенного сечения.

Диаграмма, показывающая величины крутящего момента по длине вала, называется эпюрой крутящих моментов.

Рисунок 113 – Кручение вала

В любом сечении вала действует момент, равный сумме крутящих моментов, лежащих по одну сторону от этого сечения.

## 29.1 Напряжения и деформации при кручении

Рассмотрим вал, один конец которого закреплен в неподвижной плоскости (рис. 114).

Под действием крутящего момента, приложенного к свободному концу, любое сечение на расстоянии z от заделки поворачивается относительно закрепленного сечения на некоторый угол ( – угол закручивания.

Внутренний крутящий момент в поперечном сечении определяем из выражения

где ( – касательное напряжение, действующее на элементарной площадке dА, расположенной на произвольном расстоянии s от центра сечения.

Рисунок 114 – Нагружение вала моментом

Рассмотрим участок вала, длиной dz, выделенный из исследуемого вала (рис. 115).

а б в

Рисунок 115 – Деформация прямого элемента ob’

Пусть угол поворота сечения m–m относительно заделки будет (, тогда угол поворота сечения п–п, расположенного на расстоянии dz, будет (+d(.

Следовательно, угол закручивания участка стержня длиной dz равен d(.

Рассмотрим деформацию прямоугольного элемента аb’d’с (рис.115, в) бесконечно малой толщины. Так как радиусы остаются прямыми, то отрезок o’b’ (рис.115, а), поворачиваясь в плоскости поперечного сечения на угол закручивания d(, займет положение о’b. При этом образующая ab’ переместится в новое положение ab, составив с первоначальным угол (.

Аналогично сd’(cd.

Угол ( называется углом сдвига:

Учитывая, что аb’=dz, а bb’= rd(, то

Величина  является относительным углом закручивания (. Измеряется в см-1

(68)

Если мысленно представить аналогичный элемент, выделенный внутри стержня на произвольной цилиндрической поверхности радиуса (, то

( = (*g .                                                     (69)

Поскольку элемент испытывает чистый сдвиг по закону Гука, с учетом выражения (69), получим

(70)

где G – коэффициент пропорциональности, который называется модулем упругости при сдвиге, или модулем упругости второго рода.

Подставляя значения касательных напряжений в формулу для определения значений крутящего момента, получим

(71)

Полярный момент инерции сечения

(72)

Таким образом, получаем

(73)

Отсюда получим формулу для относительного угла закручивания круглого стержня:

(74)

где GIp – жесткость сечения стержня при кручении.

Взаимный угол закручивания двух сечений расположенных на расстоянии l :

(75)

Полный угол закручивания цилиндра прямо пропорционален крутящему моменту и длине цилиндра и обратно пропорционален жесткости при кручении.

Для определения касательного напряжения  в любой точке сечения в выражение (70) вместо  подставим его формулу (74):.

(76)

Касательные напряжения в поперечном сечении распределены вдоль радиуса по линейному закону и имеют наибольшее значение в точках, наиболее удаленных от оси стержня. При этом

(77)

– полярный момент сопротивления (см3).

Полярный момент сопротивления для круглого сплошного сечения.

Условие прочности при кручении вала

(78)

где [(] – допускаемое напряжение при кручении.

#### Условие жесткости при кручении вала.

(79)

Запишем расчетную формулу для диаметра вала из условия прочности при кручении:

(80)

Запишем расчетную формулу для диаметра вала из условия жесткости при кручении:

(81)

Полярный момент инерции для сплошного сечения вала:

[(] – допускаемый относительный угол закручивания, рад/м;

[((] – допускаемый относительный угол закручивания, град/м;

Величины [(] и [((] связаны соотношением.

(82)

# 30 Касательные напряжения при изгибе.

# Формула Журавского

При поперечном изгибе в поперечных сечениях балки наряду с нормальными напряжениями возникают касательные, связанные с наличием поперечной силы.

Определим приближенно величину касательных напряжений при поперечном изгибе.

Возьмем балку прямоугольного сечения (h х в) изгибаемую силой F. Проведем на левом участке балки два поперечных сечения m–m и п–п, отстоящих друг от друга на расстоянии dх, и продольное сечение ав, параллельное нейтральному слою, на расстоянии у0 от последнего (рис.116).

Из эпюр видно, что в обоих сечениях Q и М положительны, причем в сечении m–m имеем Q и М, а в сечении n–n – Q и М+dМ. Таким образом, в проведенных сечениях действуют нормальные и касательные напряжения.

По боковым граням параллелепипеда, образованного плоскостями сечений, будут действовать сжимающие нормальные условия N1 и N2, вызванные изгибающими моментами (N1( N2, т.к. М(М+dМ).

Кроме того, по боковым граням будут действовать касательные усилия, вызванные поперечными силами.

Нормальные напряжения на левом и правом торцах выделенного элемента определяются формулами:

;

Элементарное нормальное усилие, действующее на бесконечно малую площадку dА (рис.116), находящуюся на расстоянии у от нейтральной оси, равно:

N1 – нормальное усилие, действующее на всю левую грань параллелепипеда.

Аналогично находим величину силы N2, действующую на правую боковую грань параллелепипеда:

Рисунок 116 – Распределение напряжений

Величина результирующей Т касательных усилий, если считать усилия распределенными равномерно на бесконечно малой длине dх, равна:

Запишем условие равновесия выделенной части балки:

Или

;

,

– статический момент площади, относительно нейтральной оси.

Тогда

,

где

так как                                                                                                          (83)

то имеем (формула Журавского)

.                                                  (84)

Там, где нормальные напряжения от изгибаемого момента, имеют наибольшие значения, касательные напряжения равны нулю, Для сечений, у которых ширина в остается по всему сечению постоянной, наибольшие касательные напряжения будут в нейтральном слое, так как для нейтрального слоя статический момент имеет максимальное значение.

(85)

где A = в*h – для прямоугольного сечения.

Подбор сечений.

Сечение является рациональным, если оно обеспечивает прочность данной балки при минимальном ее весе, т. е. при минимальной площади сечения.

В ряде случаев кроме формы сечения большое значение имеет и его расположение – ориентировка относительно силовой плоскости.

Рисунок 117 – Сечения балки

Наиболее рациональным является двутавровое сечение, поставленное так, чтобы его нейтральная линия совпадала с осью, относительно которой Iz = Imax. Значительно хуже прямоугольное сечение. Нерационально круглое сечение, так как вес балки такого сечения почти в 4 раза превышает вес двутавровой балки, имеющей ту же прочность. Поэтому выбор круглого сечения может быть оправдан только конструктивными или технологическими соображениями (например, для вращающихся деталей), причем, в таком случае выгодно ставить полое сечение.

# 31 Косой изгиб. Совместное действие изгиба

# с растяжением или сжатием

Если все нагрузки, вызывающие изгиб, действуют в одной плоскости, не совпадающей ни с одной из главных, то изгиб называется косым.

Рассмотрим общий случай, когда изгибающая сила действует на балку наклонно к ее оси.

Пусть на балку, защемленную одним концом, действует сила F в плоскости продольной симметрии балки под углом ( к оси балки (рис. 118).

Рисунок 118 – Распределение напряжений при косом изгибе

Разложим силу F на две составляющие

N = F * cos(

H = F * sin(

Сила H, действующая перпендикулярно к оси балки вызывает в ней изгиб, а сила N, действующая по оси, – растяжение.

Нормальное напряжение, вызываемое растягивающей силой N, во всех поперечных сечениях балки одинаково и распределяется по сечению равномерно.

Напряжения от изгиба зависят от величины момента. Наибольший изгибающий момент будет в зацеплении

.

Суммарное напряжение от изгиба и растяжения в произвольной точке сечения:

(86)

Суммарное напряжение от изгиба и растяжения для т. А:

Для т. В:

(87)

Условие прочности при совместном действии на балку изгиба и растяжения.

Одним из частных случаев сложного изгиба с растяжением (сжатием) является внецентренное растяжение (сжатие), при котором брус растягивается силами, параллельными оси бруса, так, что их равнодействующая не совпадает с осью бруса, а проходит через т. Р, называемую полюсом силы.

Пример.

Пусть на двутавр (рис. 119) действует сила F, параллельная оси двутавра и отстоящая от нее на некотором расстоянии. Определить напряжения.

Дано:

F = 50000 H;

l = 1000 мм;

[(] = 160 МПа.

Определить: ( – ?

Решение.

,

M = F*100 = 50000*100 = 5*106 H*мм,

N = –F = –50000 H.

,

– момент инерции прямоугольника.

мм4

мм3

A=2*50*20+10*160=3600 мм2

;

Рисунок 119 – Расчётная схема двутавра

# 32 Совместное действие изгиба и кручения

На вал насажено зубчатое колесо, передающее окружное усилие F от другого зубчатого колеса (рис. 120). Перенесем силу F в центр вала т.О. Для этого приложим в т.О по прямой, параллельной силе F, две равные силы F и F’, но направленные в противоположные стороны. Тогда получим пару с моментом Мкр = F*R, скручивающую вал, и силу F, приложенную в центре вала и вызывающую изгиб вала.

Рисунок 120 – Нагружение зубчатого колеса окружным усилием

Для оценки одновременного действия напряжения от изгиба и напряжения от кручения выделим в наиболее опасном сечении у наиболее опасной точки (т.А и В) элементарный объем (рис. 121, а; б).

а – нагружение вала; б, в – распределение напряжений

Рисунок 121 – Распределения напряжений от изгиба и кручения

По четырем граням этого элемента действуют касательные напряжения, по двум из этих граней действуют еще нормальные напряжения. Этот элемент находится в плоском напряженном состоянии. Величины трех главных напряжений этого элемента будут:

(88)

На основании теории наибольших касательных напряжений (третьей теории прочности):

Подставив значения (1, и (3, получим следующее условие прочности:

Подставив значения ( и (:

имеем

Для круглого сечения:

,

Так как Wp = 2W, то

(89)

– приведенный (эквивалентный) момент

(90)

Суммарный момент определяется по формуле:

.                                                 (91)

где Мв – изгибающий момент от сил, действующих в вертикальной плоскости.

Мг  – изгибающий момент от сил, действующих в горизонтальной плоскости.

Запишем условие прочности, исходя из четвертой теории прочности.

(92)

Осуществив подстановки, аналогичные предыдущим, имеем

(93)

или

# 33 Чистый сдвиг. Смятие.

# Напряжения при сдвиге, смятии

Если на брус действуют две равные силы F, весьма близко расположенные к оси бруса и направленные в противоположные стороны, то при достаточной величине сил происходит срез (пример: разрезание металлических листов ножницами).

Деформации среза в зоне действия усилий предшествует перекашивание прямых углов параллелепипеда авсд (рис. 122, б). Эту деформацию называют сдвигом. На гранях параллелепипеда возникают касательные напряжения, направление которых определяется законом парности касательных напряжений.

Величина касательных напряжений:

Чистым сдвигом называют такое напряженное состояние, когда на гранях элементарного, выделенного из бруса элемента действуют только касательные напряжения (рис. 123).

Рисунок 122 – Деформация среза

Рисунок 123 – Деформация элемента

Под смятием понимают пластическую деформацию, возникающую на поверхностях контакта.

Характерным для смятия является действие сжимающей силы на сравнительно небольшом участке (пример: болтовые, заклепочные и другие соединения). Рассмотрим деформацию элемента авсd, закрепив одну из граней (рис. 122).

Угол (, на который изменяются прямые углы параллелепипеда, называется углом сдвига, или относительным сдвигом.

Из (авв’ следует, что

Учитывая малость угла, можно считать, что ,

тогда

Мерой сдвига является относительный сдвиг (, т. е. отношение абсолютного сдвига между двумя близкими смежными сечениями к расстоянию между этими сечениями, выражается в радианах. Для деформации чистого сдвига закон Гука выражается соотношением:

(94)

где G – коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости второго рода;

( – относительный сдвиг.

Величины модулей упругости первого и второго рода связаны зависимостью.

(95)

где Е – модуль упругости первого рода;

( – коэффициент Пуассона.

## 33.1 Расчет на прочность деталей машин при чистом сдвиге

Главные напряжения при чистом сдвиге

(1 = (; (2 = 0; (1 = -(;

Условие прочности составим по следующим теориям прочности:

1 по первой теории

т.е. касательное напряжение должно быть не больше напряжения на растяжение:

(96)

2 по второй теории  или, подставляя значения главных напряжений, находим:

(97)

где ,

3 по третьей теории прочности ,  , или

r≤ [G] ≤[τ], 2

Т.е. допускаемое напряжение при сдвиге

4 по четвертой теории прочности

.

Внеся значения главных напряжений, получим

(98)

следовательно, .

Проверочные расчеты.

Для валов основным видом разрушения является усталостное. Оно происходит под действием случайных кратковременных перегрузок. Поэтому для валов расчет на сопротивление усталости является основным.

Состоит в определении запаса прочности фактического напряженного состояния в опасном сечении относительно состояния разрушения и сравнения этого запаса с допускаемыми значениями:

S   (  [ S ]

Рекомендуется, в зависимости от точности расчетов, принимать

[S] ( 1,7(2,5.

Запас прочности S при совместном действии нормальных и касательных напряжений

Запас прочности по нормальным напряжениям

Запас прочности по касательным напряжениям

– напряжение нормальное и касательное амплитудное – переменные составляющие циклов напряжений;

– напряжение нормальное и касательное среднее – постоянные составляющие циклов;

– коэф., характеризующие чувствительность материала к ассиметрии цикла напряжений.

Режим работы вала не реверсивный.

;

# Список рекомендованной Литературы

1 Кинасошвили, Р. С. Сопротивление материалов / Р. С. Кинасошвили. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975.– 384с.

2 Теория механизмов и машин : учебник для вузов / С. А. Попов [и др.]; под ред. К. В. Фролова. –М. : Высш. шк., 1987. – 496 с.

3 К.И. Заблонский.  Теория механизмов и машин: учебник / И.М. Белоконев, Б.М. Щёкин. – К.: Высш. Шк. Главное изд-во, 1989. – 676с.

4 Г.С. Писаренко. Сопротивление материалов: Учебник для вузов / Под общ. ред. АНУССР– 4 –е изд., перераб. И доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979.-696с.

5 Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов / В. И. Феодосьев. – 8-е изд., стереотип. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. – 560с.

6 Баранов, Г. Г. Курс теория механизмов и машин : учебное пособие / Г. Г. Баранов. – 5-е изд, стереотип. – М. : Машиностроение, 1975. – 494с.

7 Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин : учебник для вузов / И. И. Артоболевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 640с.

8 Иосилевич, Г. Б. Прикладная механика: учебное пособие для студентов вузов / Г. Б. Иосилевич, П. А. Лебедев. – М. : Машиностроение, 1995. – 576 с.

9 Прикладная механика : учебное пособие / М.С. Беляев [и др.]; под ред. К. И.  Заблонского. – К. : Вища шк., 1984. – 280с.

10 Прикладная механика : учебное пособие для вузов / Б. Г. Горбачёв [и др.]; под ред. В. М. Осецкого. – М. : Машиностроение, 1977. – 488с.

Навчальне видання

КІНДЕНКО Микола Іванович

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Навчальний посібник

(Російською мовою)

Редактор               С. П. Шнурік

Комп’ютерна верстка               О. П. Ордіна

238/2007.  Підп. до друку                    .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк.       .  Обл.-вид. арк.       .

Тираж        прим.  Зам. №

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.03.

# Text boxes

(1

(4

с2мм

с۰мм

с

О1А

С’

ε

-

– коэффициент потерь			(22)

ε

U

ω1

ω1

;

=>

Wt(U±1)

Sz = Ayc

Sz = Ayc

( = (...*r

( = G (= G((,

=

T = (*в*dx

;

Iz

.

.

.

.

.

р

,

.

.

.

.

,

,

[(]((1=(,

[(]([(]

,

,

,

τ

τ

н