МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

(для студентів усіх спеціальностей напряму

«Інженерна механіка»)

Вибір точності, засобів контролю і оформлення креслень циліндричних зубчастих коліс і валів-шестірень

КРАМАТОРСЬК  2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

(для студентів усіх спеціальностей напряму

«Інженерна механіка»)

Вибір точності, засобів контролю і оформлення креслень циліндричних зубчастих коліс і валів-шестірень

Затверджено

на засіданні кафедри

«Основи конструювання механізмів і машин»

Протокол № 3 від  3.11.2003 р.

Перезатверджено

на засіданні методичної ради

факультету ПіМОТ

Протокол № 6  від  22.02.2012

КРАМАТОРСЬК  2004

УДК 621.9 (07)

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування (для студентів усіх спеціальностей). Вибір точності, засобів контролю і оформлення креслень циліндричних  зубчастих коліс і валів-шестірень / Укл.: А.П. Мартинов, Л.М.Абрамова. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 80с.

Викладено методику вибору точностей показників  циліндричних  зубчастих передач, засобів їхніх вимірювань, а також порядок розробки й оформлення креслень зубчастих коліс і валів-шестірень відповідно до міждержавних стандартів.

Наведені приклади.

Укладачі:	А.П.Мартинов, доц.

Л.М.Абрамова, асис.

Відповідальний за випуск  	С.Г.Карнаух, доц.

1 Загальні положення

Зубчасті та черв'ячні колеса, як і будь-які інші деталі, виготовляють з відхиленнями, що викликані похибками технологічної системи (у даному випадку похибками профілю зубообробляючих інструментів – фрез, добряків, їхньої установки на верстаті, відхиленнями розмірів і форми заготовки, а також неточністю установки заготовки на верстаті, неточностями в кінематичних ланцюгах верстата). Похибки виготовлення і складання зубчастих і черв'ячних передач викликають концентрацію напруг на окремих ділянках зубів, нагріви, шум, вібрації, порушення плавності роботи, неузгодженість кутів повороту ведучого та веденого коліс. Граничні значення похибок зубчастих коліс і передач по їхніх елементах нормовані стандартами.

Стандартизовано допуски на виготовлення циліндричних зубчастих передач з модулем 1...55 мм (ГОСТ 1643-81), циліндричних зубчастих коліс з модулем   менше    1 мм (ГОСТ 9178-81),   зубчастих    рейкових    передач

(ГОСТ 10242-81), конічних і гепоїдних зубчастих передач (ГОСТ 1758-81), черв'ячних циліндричних передач (ГОСТ 3675-81), черв'ячних глобоїдних передач (ГОСТ 16502-70).

Крім останнього стандарту, структура побудови всіх інших стандартів приблизно однакова.

Оскільки найбільш поширені циліндричні зубчасті передачі, систему допусків на виготовлення розглянемо на прикладі цього виду зубчастих передач.

За точністю виготовлення зубчасті колеса розділяють у порядку убування точності на дванадцять ступенів точності. Ступінь точності — заданий рівень припустимої невідповідності значень їхніх дійсних параметрів розрахунковим (номінальним) значенням. У даний час допуски передбачені для ступенів точності від 3-й до 12-й. Для 1-го і 2-го ступенів точності допуски поки не регламентуються і будуть вводитися в міру потреби. У машинобудуванні, наприклад, застосовують зубчасті передачі наступних ступенів точності: 3...6 — у редукторах турбін; 3...8 — у металорізальних верстатах; 4...7 — в авіадвигунах: 5...7 — у легкових автомобілях; 5...8 — у вантажних автомобілях; 8...11 — у сільськогосподарських машинах. Вимірювальні (зразкові) колеса виготовляють за 3...5 ступенями точності.

У залежності від  службового призначення зубчасті передачі умовно підрозділяються на відлікові, швидкісні, силові та загального призначення.

Відлікові передачі повинні забезпечувати високу кінематичну точність, тобто узгодженість обертання коліс. Звичайно це колеса, що входять у кінематичні ланцюги приладів, верстатів, слідкуючих пристроїв. Працюють ці передачі при малих навантаженнях і невисоких швидкостях.

Швидкісні передачі повинні працювати плавно та безшумно при високих швидкостях обертання. Це зубчасті колеса коробок передач автомобілів, верстатів, двигунів, турбін, редукторів. Основна експлуатаційна вимога – плавність роботи, тобто безшумність і відсутність вібрацій.

Силові передачі передають великі зусилля, тому для них повинна бути забезпечена повнота контакту зубів. Використовуються у вузлах вантажопідйомних, землерийних, будівельних і дорожніх машин, конвеєрів, устаткування прокатних станів, гірничошахтного устаткування тощо.

З викладеного вище стає зрозумілим, що висувати однакові вимоги до всіх елементів зубчастого колеса недоцільно. Більш високі вимоги варто пред'являти до тих елементів, що є найбільш важливими для даних умов експлуатації. І лише для зубчастих і черв'ячних передач загального призначення встановлюються приблизно однакові за рівнем точності вимоги.

Для кожного ступеня точності коліс установлені норми відхилень  допустимих параметрів за трьома нормами точності: кінематична точність, плавність роботи і контакт зубів.

Норми кінематичної точності визначають точність передачі обертання з одного вала на іншій, тобто величину повної похибки (помилки) кута повороту відомого зубчастого колеса в межах обороту.

Норми плавності роботи характеризують ступінь зміни плавності кінематичної похибки передачі, рівномірність обертання.

Норми контакту зубів визначають повноту прилягання поверхонь зубів спряжених коліс у передачі.

Ці три норми для передачі або колеса можуть бути призначені як за одним ступенем точності, так і за різними ступенями. Доцільне комбінування ступенів точності, тобто призначення для кожної норми різних ступенів точності у відповідності зі службовим призначенням. Однак при цьому потрібно, щоб норми плавності роботи були не більше ніж на два ступені  точніші чи на один ступінь грубіше норм кінематичної точності; норми контакту зубів можуть бути призначені за будь-якими ступенями, більш точними, ніж норми плавності роботи, і також не більше, ніж на один ступінь, грубіше норми плавності. У результаті комбінування ступенів точності за нормами точності поліпшуються експлуатаційні якості колеса без значного підвищення вартості його виготовлення.

Комбінування ступенів точності раціонально ще і тому, що забезпечення того чи іншого показника точності залежить від різних технологічних факторів. Наприклад, кінематична точність забезпечується багато в чому за рахунок зниження радіального биття зубчастого колеса, обробки його на верстаті з точним кінематичним ланцюгом, а на фінішній операції використовують зубошліфувальні верстати. Для забезпечення високої плавності як оздоблювальну операцію застосовують зубошевінгування (верстат-зубошевінгувальний, різальний інструмент – шевер). Контакт зубів передачі поліпшують завдяки притиранню зубчастих коліс на зубопритиральних верстатах і притирки зубчастої передачі в корпусі після її складення.

Незалежно від точності виготовлення передач і коліс (норм кінематичної точності, плавності роботи і контакту зубів) призначаються вимоги до бічного зазору між неробочими профілями зубів у зібраній передачі, об'єднані в норму бічного зазору (рис. 1, а).

Рисунок 1 – Бічний зазор (а) і види сполучень зубчастої передачі (б)

Бічний зазор забезпечує невеликий люфт (поворот) зубчастого колеса в передачі при загальмованому чи нерухомому другому колесі. Цей зазор необхідний для запобігання заклинювання передачі при її нагріванні під час роботи, для компенсації помилок монтажу та для забезпечення змащення коліс.

Установлено шість видів спряжень: А, В, С, D, Е та H (рис. 1, б), що визначають величину гарантованого найменшого бічного зазору. На кожен вид спряження встановлений допуск. Видам спряження Н та Е відповідає вид допуску на бічний зазор h, спряженням D, С, В та А — відповідно види допусків d, с, b і a. Крім того, установлені збільшені допуски х, у та z, що при необхідності можуть бути використані замість передбачених вище видів допусків для кожного виду спряження (при цьому вказується значення мінімального бічного зазору в мікрометрах).

Стандартом установлені шість класів відхилень міжосьової відстані, що позначаються в порядку убування точності римськими цифрами I, II, III, IV. V і VI. Сполучення H і Е забезпечуються при класі II, сполучення D, С, В та A відповідно при класах III, IV, V і VI. В обґрунтованих випадках ця відповідність між видом спряження і класом відхилення міжосьової відстані може змінюватися.

Спряження зубчастих коліс у передачі аналогічні посадкам гладких з'єднань із зазором. Так, сполучення Н с нульовим гарантованим бічним зазором можна порівнювати з посадкою типу H/h (виробничники  називають її ковзної). Сполучення В гарантує мінімальний бічний зазор, за яким виключається можливість заклинювання передачі при нагріванні з різницею температур коліс і корпуса 250С.

Бічний зазор практично не залежить від точності зубообробки і визначається в основному величиною міжосьової відстані в передачі і товщиною зубів коліс.

### 2 Вибір точності зубчастої передачі

У принципі, вибір ступеня точності для конкретного виробу повинен здійснюватись на основі кінематичного розрахунку похибок усієї передачі, розрахунків її динаміки, вібрацій, міцності та довговічності механізмів.

Задача ця складна, для її рішення поки ще не розроблені досить відпрацьовані методики, і тому, як правило, конструктори призначають ступінь точності зубчастих і черв'ячних передач з урахуванням виду їх за службовим призначенням.

Для цього зручно спочатку скористатися рекомендаціями, наведеними в таблиці 1, і визначити ступінь точності за нормою плавності, після чого  понизити чи підвищити ступінь точності для двох інших норм точності з урахуванням особливостей службового призначення, викладених у розділі 1. У такий спосіб призначають комбіновану точність зубчастої передачі.

Таблиця 1 – Рекомендації з призначення ступеня точності

за плавністю циліндричної зубчастої передачі

| Колова швидкість, м/с (до) | 40 | 35 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступінь точності зубчастого колеса за нормою плавності | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Наприклад, якщо при проектуванні силової зубчатої пари за заданою швидкістю припущений ступінь точності 7, то, з огляду на необхідність забезпечення достатнього прилягання зубів у такій передачі, призначають за нормою контакту ступінь 6, а оскільки точність кута повороту в силовій передачі не відіграє істотної ролі, то за кінематичною нормою точності можна призначити ступінь точності 8.

У цьому випадку остаточно призначаємо для зубчастої передачі ступінь точності 8-7-6.

3 Призначення виду спряження на основі розрахунку бічного зазору в передачі

Розрахунок гарантованого бічного зазору, що визначає вид спряження, повинен виконуватись з урахуванням наступних факторів:

1)  температурного режиму роботи передачі;

2) способу змащення  й окружної швидкості зубчастих коліс;

3) допустимого вільного повороту зубчастих коліс у межах бічного зазору.

Бічний зазор, що відповідає температурній компенсації, визначається за формулою

jn1=aw[αp1(t1-20˚) – αp2(t2-20˚)] 2sin α.

При α = 20˚

jn1=0,684 aw [αp1(t1-20˚) – αp2(t2-20˚)],

де aw – міжосьова відстань передачі, мм;

αp1, αp2 – коефіцієнти лінійного розширення  для матеріалів відповідно зубчастих коліс і корпуса, ˚С-1;

t1, t2 – граничні температури, для яких розраховується бічний зазор, відповідно зубчастих коліс і корпуса.

Величину бічного зазору в мікрометрах, необхідну для розміщення шару мастила, орієнтовно можна визначити за формулою

jn2 = (10÷30)mn,

причому   jn1 ≈ 10mn приймають для тихохідних передач і до 30mn – для  високошвидкісних передач.

Для тихохідних кінематичних передач при відсутності примусового змащення припускаємо, що гарантований бічний зазор – 5...10 мкм.

Таким чином, гарантований бічний зазор

jn min ≥ jn1+ jn2.

Найбільший можливий бічний  зазор jn max  визначається за формулою

jn max ≈ jn min+ (TH1+ TH2+2fa) 2sinα.

При α = 20˚

jn max ≈ jn min+ (TH1+ TH2+2fa)0,684,

де  fa  – верхнє граничне відхилення міжосьової відстані (табл. Б.7);

TH1, TH2 – допуски на зміщення вихідного контуру (табл. Б.9).

Для  кінематичних передач можуть бути визначені:

- найменший вільний кутовий поворот зубчастого колеса

- найбільший вільний кутовий поворот зубчастого колеса

Найчастіше застосовується спряження В (для зубчастих коліс з  m ≥ 1 мм).

Це спряження гарантує мінімальну величину бічного зазору, за якою виключається можливість заклинювання сталевої чи чавунної передачі від нагрівання при різниці температур  коліс і корпуса в 25 ˚С.

Приклад. Визначити необхідний гарантований зазор у передачі,  вибрати вид спряження зубів у передачі з міжосьовою відстанню aw = 315 мм, з чавунним корпусом, сталевими косозубими колесами (mn= мм), якщо при роботі  передачі з окружною швидкістю до 15 м/с температура зубчастих коліс досягає t1=85˚С, а   температура корпуса t2=40˚С.(числа зубів коліс z1=25, z2=80).

За зазначеними формулами робимо розрахунок:

jn1=315ּ(11,5ּ10-6ּ65 - 10,5ּ10-6ּ20)ּ0,684≈0,116мм (116мкм),

де αp1=11,5ּ10-6 ˚С-1 для сталевих зубчастих коліс і αp2=10,5ּ10-6 ˚С-1 –для чавунного корпуса.

Припускаючи, що коефіцієнт перед mn дорівнює 20 (вважаючи передачу середньошвидкісною); одержимо jn2=20ּ6=120 мкм, а також:

jn min ≥ 116 + 120 = 236 мкм.

За таблицею Б.7 вибираємо вид спряження А, за яким jn min= 320 мкм, тобто більше розрахункового значення.

Якщо попередньо була визначена для передачі за трьома нормами (кінематичної точності, плавності роботи, контакту зубів), ступінь 7–6–6, то остаточно приймаємо точність 7–6–6-А.

За вище наведеною формулою розраховуємо:

jn max = 320+(200+250+2ּ160)ּ0,684 ≈ 847 мкм,

де TH1=200 мкм, TH2=250мкм – за таблицею Б.9 для виду спряження А і відповідного йому V1 класу    відхилень    міжосьової    відстані, а   також   для Fr1=56 мкм і Fr2=71 мкм (табл. Б.1), а fa=160 мкм за таблицею Б.7 для  спряження А.

Радіальні биття Fr1 і Fr2 визначені за таблицею  Б.1 для 7-го ступеня точності    за  нормами   кінематичної   точності (ділильні діаметри коліс d1 =mּz 1=150мкм і d2 =mּz 2 =480 мкм).

У загальному випадку розташування відхилень і допусків на обох колесах пари зовнішнього зачеплення для утворення бічного зазору можна спрощено зобразити схемою, наведеною на рис.2.

У тих випадках, коли немає спеціальних вимог у відношенні бічного зазору, стандарт рекомендує використовувати визначені спряження для відхилень і допусків. Так, для спряжень A, B, C, D рекомендують відповідно види допусків a, b, c, d, а для спряжень Н та Е – допуски за h. Однак це сполучення можна змінювати, приймаючи інше  спряження чи використовуючи  види допусків, позначені буквами x, y, z.

Δ1 і Δ2 – відхилення параметрів шестірні та колеса, що забезпечують мінімальний (jn min) зазор (за видом  спряження А, В, С, D, E, H);

Т1 і Т2 – допуски на параметри шестірні та колеса, що визначають максимальний бічний (jn mах) зазор (вид допуску x, y, z або  a, b, c, d, h).

Рисунок 2 - Схема розташування відхилень і допусків, що

створюють бічний зазор у зубчастій передачі

Стандарт нормує вимоги до бічних зазорів, не зв'язуючи їх зі ступенем точності, однак у ньому містяться рекомендації що до використання кожного виду спряження лише у визначених ступенях точності (табл. 2).

Таблиця 2– Рекомендації (ГОСТ 1643-81) з застосування

норм бічного зазору в залежності від ступеня

точності коліс і передачі

| Вид спряження | Вид допуску | Діапазон ступенів кінематичної точності передач |
| --- | --- | --- |
| A | a | 3-12 |
| B | b | 3-10 |
| C | c | 3-9 |
| D | d | 3-8 |
| E | h | 3-7 |
| H | h | 3-7 |

Як видно з таблиці, призначена вище як приклад точність зубчастої передачі (7-6-6-А) відповідає рекомендаціям ГОСТу 1643-81.

## 4 Вибір комплексів контролю точності

При виготовленні зубчастих коліс немає необхідності забезпечувати контроль усіх параметрів зачеплення. За ГОСТом 1643-81 для коліс кожної з трьох груп точності передбачені комплекси показників точності, у які входять один чи два показники. Виготовлювачу надається можливість вибрати такі комплекси, що відповідають даному технологічному процесу виготовлення колеса і наявних засобів вимірювання.

Комплекси показників, що перевіряються під час приймального контролю, установлюють виготовлювачі зубчастих коліс у залежності від застосовуваної технології і прийнятої загальної системи контролю. При виборі комплексів контролю необхідно керуватися наступними міркуваннями:

- Перевагу варто віддавати функціональним показникам ( Fir', fir', пляма контакту), тому що вони обмежують сумарну похибку колеса й передачі, а не відхиленням окремих елементів, що, взаємодіючи, можуть як збільшуватися, так і компенсуватися.

- Найбільш повну оцінку точності передачі можна одержати при контролі її кінематичної похибки з гармонійним аналізом і сумарною плямою контакту. У багатьох випадках доцільно контролювати спектр вібрації чи спектр шуму за спеціально встановленими нормами.

- Повну оцінку точності колеса можна одержати за контролем в зачепленні з вимірювальним колесом за наступними показниками: кінематична похибка колеса, циклічна похибка колеса, пляма контакту та бічний зазор.

- Бажано використовувати методи контролю, що забезпечують безперервне вимірювання контрольованого параметра по всьому колесу. Наприклад, вимірювання кінематичної похибки колеса більш доцільне, ніж  вимірювання накопиченої похибки кроку,  вимірювання коливання вимірювальної міжосьової відстані за оборот колеса більш доцільне, ніж вимірювання радіального биття зубчастого вінця, вимірювання похибки обкату більш доцільне ніж вимірювання коливання довжини загальної нормалі.

- При остаточному контролі зубчастого колеса для оцінки його як елемента майбутньої передачі вимірювання необхідно виконувати від робочої (монтажної) бази колеса. Використання іншої вимірювальної бази вносить додаткові похибки, зв'язані з відхиленням розташування вимірювальної бази щодо робочої чи монтажної бази, що вимагає звуження стандартного допуску. При виробничому контролі за базу вимірювання доцільно припускати ту, котра використовувалася при обробці.

- Більш зручно користатися методами контролю, результати яких не вимагають перерахування, а можуть безпосередньо порівнюватися з допустимими стандартом відхиленнями. Наприклад, вимірювання накопиченої похибки кроку за допомогою приладу з кутовим пристроєм точніше, ніж визначення накопиченої похибки за рівномірним кроком.

- При налагодженому виробництві приймальний контроль може бути обмежений контролем коліс за міжосьовою відстанню при двох профільному зачепленні з вимірювальним колесом.

Рекомендації з застосування взаємозамінних комплексів контролю для визначених ступенів точності наведені в таблиці 3. Найменування точностних параметрів і їхні визначення наведені в додатку А, а правила утворення і розшифровки символів – у роботі [1, розділ  13.1].

Таблиця 3 – Комплекси приймального контролю

циліндричних зубчатих коліс, що

застосовуються у різних галузях

машинобудування

| Норми | Прямозубі та косозубі вузькі колеса | Широкі косозубі колеса |
| --- | --- | --- |
|  | Вимірювальні, ділільні | Авіаційні, автомобільні, верстатовні, тягові | Тракторні, крано-ві, сільськогоспо-дарські машини | Турбінні | Редукторні, загальномашино- будівельного призначення | Прокатні, під’ємні |
|  | Ступінь точності |
|  | 3 - 5 | 4 - 6 | 6 - 8 | 6 - 9 | 9 – 11 | 3 – 5 | 6 - 8 | 8 – 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кінема-тична точність | Fir' (Fpr) | Fir' (Fpr) | Fir'' та (FWmr) | Fir'' (Frr) та FWmr | Frr | Frr та Fcr (Fpr) | Frr та Fcr (Fpr) | Frr та Fcr |
| Плав-ність роботи | fir' (fpbr та ffr) | fpbr та ffr | fir'' | fir'', (fpbr та fptr) | fptr | fzkr | fzkr (fptr) | fptr |

| Продовження таблиці 3 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Контакт зубів | Fβr | Fβr | Точка контакту | Точка контакту | Точка контакту | Fpxnr та Fkr точка контакту (Fpxnr) та fpbr | Fpxnr та fpbr (точка контакту) | Точка контакту |
| Бічний зазор | EHr (Emr) | EHr (EWmr) | Ea''r (EWmr) | Ea''r (EWmr) | EWmr | EHr | EHr (EWmr) | EWr (EWmr) |

Чисельні значення значень допустимих параметрів,  знаходять у додатку Б (за табл. Б.1–Б.7). Кожен установлений комплекс показників є рівноправним, оскільки при розробці ГОСТ 1643-81 враховувалися взаємозв'язки між елементами зубчастих коліс.

5 Вибір вимірювальних засобів для контролю точності зубчастих коліс (передач)

При виготовленні зубчастих коліс звичайно застосовують контроль трьох видів: профілактичний, виробничий і приймальний.

Профілактичний контроль проводять до початку зубообробки по всій системі «верстат – інструмент – пристосування – заготівка».

Виробничий контроль – це контроль виробничого процесу та його результатів; він проводиться на стадії виготовлення продукції, тобто зубообробки, і передбачає вплив на складові етапи технологічного процесу при виявленні яких-небудь відхилень у першому оброблюваному виробі.

Приймальний контроль виконують по закінченні виготовлення партії виробів  кожного  виробу чи вибірково, через встановлений інтервал.

Основні технологічні вимоги до приладів для вимірювання циліндричних зубчастих коліс наведені в ГОСТі 5368-81.

Для вибору необхідних засобів контролю точності зубчастих коліс можна скористатися наступною таблицею (табл.4).

Таблица 4 — Технічні характеристики контрольно-

вимірювальних засобів для  циліндричних

зубчастих колес

| Прилад | Тип, модель | Зубчасті колеса | Ціна поділки, мм | Допустима похибка, мм | Габаритні розміри (без електронного блока), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контролювальні параметри | Модуль, мм | Діаметр ділильного кола, мм | Ступінь точності |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прилади для вимірювання кінематичної похибки зубчастих коліс |
| Для контролю кінематичної похибки зубчастих колес (пари) | БВ-5058 БВ-5094 |  | 1-8 | 20…300; 60…160 | 3…8 | 1,5…96’’ | 0,004… ...0,012 | 1560(1225( 1360 |
|  |  |  |  | 20…320; 60…250 |  |  |  |  |
| Для вимірювання кінематичної похибки (без вимірюванних коліс) | — |  | До 8 | 20…320 | 3…8 | 0,001 | — | — |
| Комплекс для контролю кінематичної похибки крупногабаритних зубчастих коліс (пари) | БВ-5102 |  | Від 1 та більше | Без обме-ження | — | 0,5”; 0,75”К, де К=1; 2; 4; 8; 16; 32; 64 | (2+0,1D)// D – діапазон вимірю-вання | ( 280( 180x2 |

##### Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осеміри |
| Межосемір за ГОСТ 10387-81, ТУ 2-034-515-80 | МЦ-160М |  | 0,15…1 0,3…1 | 5…200 40…150 | 5…8 | 0,001 | — | 800( 400( 620 |
| Межосемір за ТУ 2-034-403-84 | МЦ-400У |  | 1…10 | 20…32060…250 | 5…8 | 0,002 | — | 1320(400( 1130 |
| Евольвентоміри |
| Універсальний евольвентомір | КЕУМ |  | 1…10 | 20…320 60…250 | 7…12 | 0,0010 | 0,002 | 700( 862( 1170 |
| Універсальний евольвентомір з приладом для контролю гвинтової лінії (з ходоміром) | БВ-5062 |  | 4…12 | 20…340 60…250 | 3…8 | 0,0001; 0,0020 | 0,001 (для ) 0,002 (для) | 1350( 1025( 1730 |
| Універсальні прилади для вимірювання зубчастих колес |
| Універсальний автоматичний для поелементного контролю за ТУ 2-034-362-81 | 27501 |  | 0,2…18 | 20…400 60…250 | 3…8 | 0,0005; 0,001 | 0,001 | 1000( (1300 (1850 (без елек-трон-ного блоку |

##### Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для автоматичного контролю кроку та накопиченної похибки за ГОСТ 5368-81 | БВ-5090 (27700) |  | 1…8 | 20…320 | 3…8 | 1” та 0,0005 | 0,0015… 0,004 | 1080( 1010( 1505 |
| Для контролю крупногабарит-них зубчастих коліс за ГОСТом 5368-81, ТУ 2-034-542-80 | БВ-5077 |  | 2…16 | 320… 1250 500… 1000 |  | 0,001; 0,002; 0,01 | 0,005 | 1750( 2190( 1230 |
| Для автоматичного вимірювання кроку зубчастих коліс за ГОСТ 5368-81 | — |  |  | 200… ...800 | 3…8 | 0,001 | — | — |
| Для контролю зубчастих коліс за ТУ 2-034-544-81 | ЗІП-1 |  | 1…8 | 20…320 | ( 6 | 0,001 | 0,0035… …0,010 | 800( 560( 990 |
| Крокоміри (накладні) |
| Крокомір за ГОСТБВ-5070 5368-81 3883-81 ТУ 2-0324-340-84 | БВ-5070 |  | 2…28 |  | ( 5 | 0,001 | 0,0025 | 190( 60( 140 |

##### Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крокомір за ТУ 2-340-203-84 | 21704 |  | 10…50 | — | 7…12 | 0,001 | 0,0060 (для ) 0,0090 (для) | 240(186( 45 |
| Крокомір за ТУ 2-340-294-84 | 21802( |  | 2…10 | 200 | 5…8 | 0,001 | 0,0025 | 150(139( 60 |
| Крокомір напів-автоматич-ний переносний ТУ 2-022-1197-011-84 | БВ-5118-1 |  | 1…40 | Без обмеження | 3…12 | 0,0005 | — | 550(340( 250 (без елект-ронного блоку) |
| Биттєміри |
| Биттємір за ГОСТом 5368-81, ГОСТом 8137-81 | Б-10М |  | 1…10 | 20…40060…250 | 7…12 | 0,01; 0,001; | 0,006 | 900(550( 420 |
| Биттємір автоматич-ний переносний | — |  | 1…10 | 20; 60 | 3…8 | — | — | — |

##### Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубоміри |
| Зубомір зміщення за ГОСТом 4446-81 | М1 (23500) |  | 2…10 | Без обмеження | 5…12 | 0,01 | 0,009 | 145( 143( 27 |
|  | М2 (23600) |  | 4…16 |  |  |  | 0,010 |  |
|  | М3 (23700) |  | 10…28 |  |  |  | 0,016 | 145( 153( 27 |
|  | М4 (23800) |  | 22…50 |  |  |  | 0,022 | 145( 177( 27 |
| Зубомір зміщення для колес внутрішнього зачеплення за ТУ 2-034-201-83 | 23900 |  | 1…16 | 105 | 7…12 | 0,01 | 0,008 | 66( 102( 38 |
| Зубомір хордовий індікаторно-мікро-метрічний за ТУ 2-034-601-80 | БВ-5085 |  | 1…16; 16…32 | Без обмеження | 7…12 | 0,01 | (0,010-0,030 | 200( 128( 35 |
| Штангензубо- мір з ноніусом за ТУ 2-034-773-84 | ШЗ-18 |  | 1…18 | Без обмеження | 11,12 | 0,05 | — | 135( 135( 10 |
|  | ШЗ-36 |  | 5…36 |  |  |  |  | 165( 165( 10 |
| Нормалеміри |
| Нормалемір за ГОСТом 5368-81, ГОСТом 7760-81 | М1 (БВ-5045) М2 (БВ-5046) М3 (БВ-22202) |  | 1 >2 2,5 | 0…120 50…300 150…700 | 7 | 0,002 | 0,008 0,010 0,012 | 326( 72( 50 455( 72( 50 915( 155( 50 |

## 6 Контроль рівня шуму зубчастої передачі

Одним з комплексних показників точності зачеплення зубчастої передачі є створюваний нею шум. Найбільш суттєвий цей показник для швидкохідних передач, однак навіть при коловій швидкості від 5 до 10 м/с рівень шуму передачі досягає 80...100 дБ.

Перевірку на шум проводять на спеціальних верстатах (табл. 5). Рівень шуму допускається не більш 70...85 дБ. Рівень шуму оцінюють шумомірами мод. Ш-63, Ш60Н, Ш-3М, межі вимірювання 30 ... 130 дБ при діапазоні частот 50 ... 9000 Гц. Для цього зубчасту передачу встановлюють на контрольно – шумовий верстат (див. табл. 5).

Таблиця 5 – Технічні характеристики контрольно –

шумових верстатів

| Модель | Відстань між осями шпинделів, мм | Найбільший діаметр коліс, що перевіряються, мм | Частота обертання шпинделя, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 5791 | 85…130 | 200 | 750…1500 |
| 5792 | 89…155 | 250 | 700…1400 |
| 5798 | 130…220 | 400 | 500...…4000 |
| 5799М | 170…400 | 520 | 650…2000 |

Рівень шуму зубчастих передач можна знизити підвищенням точності обробки (зубошевінгованням, зубопритиркою, зниженням похибок зубообробляючих верстатів), модифікацією профілю зубів, доданням їм бочкообразної форми.

Максимально допустимі рівні шуму (у децибелах) нормують у залежності від частотних характеристик зубчастої передачі (табл. 6).

Таблиця 6  – Норми рівня шуму

| Частоти, Гц | Максимально, допустимий рівень шуму, дБ |
| --- | --- |
| Низькі (до 320) | 83 |
| Середні (понад 320 до 800) | 80 |
| Високі (понад 800 до 2000) | 76 |
| Дуже високі (від 2000 до 5000) | 70 |

Примітка. Герц – одиниця частоти; 1 Гц відповідає одному коливанню в секунду, 320 Гц – 320 коливань за секунду та т.д.

7 Розробка технічних вимог до точності заготовки й оформлення креслення зубчастого колеса

Насамперед, необхідно вибрати вид заготовки зубчастого колеса, для чого можна скористатися рекомендаціями [7, с. 62 – 66].

Відповідно до обраного виду заготовки і на основі складального креслення на кресленні зубчастого колеса наводять необхідні проекції, призначають номінальні розміри і їх поля допусків.

У стандартах на допуски зубчастих передач нормуються допуски і граничні відхилення для готових зубчастих коліс і передач, у цих стандартах допуски на заготовки зубчастих коліс не наводяться. Вимоги до точності заготовок встановлюються в залежності від технологічного процесу обробки, застосовуваних способів установки і вивірки заготовки на верстаті, а також обраних методів контролю зубчастих коліс.

У заготовок для циліндричних зубчастих коліс нормуються наступні технологічні базові поверхні (це вимоги, що повинні дотримуватися на фінішній обробці заготовок зубчастого колеса, тобто на попередній зубообробці стадії – наприклад, на токарському верстаті).

1 Розміри і форма отвору — у насадних коліс, опорні шийки вала –  у валкових шестірень.

2 Зовнішній діаметр заготовки і радіальне биття зовнішньої поверхні. У деяких випадках це пов'язано з тим, що  зовнішній діаметр заготовки використовується для вивірки заготовки на зуборізному верстаті, а також для контролю ряду показників точності зубчастого колеса. У даному випадку нормується і радіальне биття зовнішньої поверхні заготовки.

3 Торцеве биття торця заготовки, за яким вона базується при зубообробці на верстаті.

Найбільш відповідальним параметром заготовки є: у насадних коліс- діаметр отвору, у валкових шестірень — діаметр опорних шийок вала. Отвори й опорні шийки заготовки є технологічною базою при нарізуванні колеса, а в готовому зубчастому колесі — основною вимірювальною і монтажною базами, тобто вони визначають точність обробки при нарізуванні колеса та точність вимірювання при контролі готового колеса. Технічні вимоги до отвору заготовки і шийок вала визначаються при конструюванні зубчастих коліс у залежності від експлуатаційних умов роботи передачі.

На заготовках для циліндричних зубчастих коліс за ступенями точності 3...5-й діаметри базових отворів і посадкових шийок валів рекомендується виконувати в межах 5...6 квалітетів за ГОСТом 25346-82; на заготовках для зубчастих коліс за ступенями точності 6...7-й — у межах 6...8 квалітетів зазначеного стандарту, а для коліс ступеня точності 8-й і нижче — у межах 8...9 квалітетів.

Оскільки, як правило, проектування виробу починається з розробки складального креслення, відповідно до призначеної посадки встановлюють квалітет отвору зубчастого колеса, однак при необхідності вносять корективи відповідно до вищенаведених рекомендацій.

У зв'язку з тим, що відхилення зовнішнього діаметра заготовки самі по собі не впливають на якість зубчастої передачі, вони можуть бути досить великими. Однак, оскільки зовнішня поверхня заготовки часто використовується як база (установча для вивірки положення заготовки на зуборізному верстаті) чи вимірювальна (при контролі розміру зубів), це враховують при призначенні допусків на зовнішній діаметр заготовки.

Дійсно, у першому випадку контроль можливого розташування різнойменних профілів (тобто лівого та правого) зубів при їхній обробці здійснюється вимірюванням довжини загальної нормалі Wr (рис. 3а), а в другому (рис. 3,б) – контролем товщини зуба по постійній хорді  (це відображують, як буде показано нижче, у таблиці параметрів колеса, що поміщається в правому верхнєму куті креслення). Неважко побачити, що в другому випадку зовнішня поверхня зубчастого колеса використовується як вимірювальна база, і, отже, допуск на її діаметр повинен бути жорсткішим.

а

б

Рисунок 3 – Схеми контролю різнойменних профілів зубів:

довжини загальної нормалі Wr (а) і постійної

хорди  (б)

За варіантом, коли зовнішня поверхня заготовки використовується як установча база, рекомендується обмежувати її радіальне биття щодо робочої осі колеса. Радіальне биття Fda у даному випадку повинно складати не більш 0,6 від допуску на радіальне биття зубчастого вінця Fr, тобто Fda ≤ 0,6Fr. При цьому відхилення і допуск на зовнішній діаметр заготовки Fda і Tda рекомендується призначати, як для вільніх розмірів, за IT 14 ЕСДП, за умови, що відхилення зовнішнього діаметра заготовки не буде перевищувати 0,1m зубчастого колеса для 7-го ступеня точності та 0,2m для коліс більш грубих ступенів точності. Відхилення, що допускаються, задаються в тіло заготовки.

Якщо зовнішня поверхня заготовки використовується як вимірювальна база, можливі два варіанти:

1) враховується дійсний розмір зовнішнього діаметра; цей випадок в основному застосується при одиничному та дрібносерійному виробництві коліс;

2) дійсний розмір зовнішнього діаметра не враховується, що звичайно робиться при масовому та серійному виробництві зубчастих коліс.

За першим варіантом радіальне биття зовнішньої  поверхні Fda  рекомендується призначати так само, як і в першому випадку контролю різностенних профілів. Граничні відхилення зовнішнього діаметра заготовки  варто призначати у вигляді поля допуску з основним відхиленням h (поле допуску розташовується в тіло деталі).

У другому випадку рекомендується обмежувати радіальне биття зовнішньої поверхні заготовки Fda – допуск щодо осі колеса не повинен перевищувати 0,25 величини допуску на зміщення вихідного контуру ТH. Нижнє відхилення і допуск на зовнішній діаметр заготовки Tda  рекомендується призначати так само, як і при використанні зовнішньої поверхні заготовки як настановну базу.

Ці стандартні допуски потрібно вибирати з таким розрахунком, щоб радіальне биття зовнішньої  поверхні   заготовки Fda не перевищувало чверті допуску на зміщення вихідного контуру, тобто Fda ≤ 0,25ТН, а допуск на зовнішній діаметр заготовки Tda не перевищував половини допуску ТH, тобто Tda ≤ 0,5ТН.

Якщо зовнішня поверхня заготовки взагалі не використовується як базова поверхня (вимірювальна і установча), рекомендується допуски на зовнішній діаметр заготовки призначати так само, як і при використанні її для вивірки заготовки на верстаті. Радіальне биття зовнішньої поверхні заготовки Fda не повинно перевищувати 0,1m зубчастого колеса.

З огляду на вищевикладене в таблиці 7 наведено зведення формул для визначення відхилень і допусків на заготівку.

Таблиця 7 – Зведення формул для визначення відхилень

та допусків на заготовку та розміри зуба

циліндричних колес

| Варіант використання зовнішнього циліндра заготовки | Формули для визначення Fda та Тda | Формули для визначення відхилень та допусків на разміри зуба |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 (як технологічна база для вивірки установки зубчатого колеса на верстаті) | Fda = 0,6 Fr, де Fr – за табл. Б.1, Tda за h14-h17 ГОСТ 25346-82 , але не більше 0,1m для 3…7-го ступеню точності та 0,2m для 8…12-го ступенів точности | EHs за табл. Б.8; ТН за табл. Б.9 |
| Варіант 2 (як база для контролю розмірів зуба) | Fda = 0,25 ТН, де ТН за табл. Б.9, Тda= 0,5 ТН (за h6-h12) | EHs вир =/ EHs /+0,09ТН ; ТH вир =0,6 ТH ; Eсs вир =/ Eсs /+0,09Тс; Тс вир =0,6 Тс, де Eсs - за табл. Б.14; Тс – за табл. Б.15 |
| Варіант 3 (як база для контроля размірів зуба, але з врахуванням дійсного разміру зовнішнього циліндра ) | Fda = 0,25 ТН; Тda по h14-h17 ГОСТ 25346-82 | EHs вир =/ EHs /+0,09ТН ; ТH вир =0,8 ТH ; Eсs вир =/ Eсs /+0,09Тс ; Тс вир =0,8 Тс , де Eсs - за табл. Б.14; Тс – за табл. Б.15 |

Примітка. Установлені стандартом допуски і відхилення справедливі при вимірюванні на базі робочої осі. При використанні зовнішнього циліндра заготовки як вимірювальної бази (варіанти 2 і 3 таблиці 7) внесені похибки повинні бути компенсовані зменшенням (у порівнянні зі стандартним)  виробничим допуском. Виробничі значення допусків і відхилень позначені в табл.7 з індексом “вир”.

Торцеве биття заготовки, за яким вона базується при зубообробці, впливає на показники контакту зубів, зокрема на напрямок зубів, а в широких косозубих колесах із середніми і великими модулями — також на відхилення осьових кроків. У зв'язку з цим допустиме торцеве биття, що допускається, FТ заготовки для прямозубого колеса повинно складати лише частину допуску на напрямок зуба Fβ, а для заготовки косозубого колеса — частину від граничного відхилення осьового кроку Fpxn. З огляду на те, що ширина косозубих коліс середніх і великих модулів звичайно менша ширини прямозубих коліс, і приймаючи до уваги кут нахилу зубів косозубих коліс і те, що допуск Fβ на напрямок зуба прямозубого колеса дорівнює приблизно половині допуску осьового кроку Fpxn косозубого колеса, допуски на торцеве биття FT на заготівки для коліс середніх і великих модулів приймають однаковими для прямозубих і косозубих коліс.

Допуски торцевого биття можна вибрати за табл. Б16 (додаток Б).

Оформлення креслення зубчастого колеса повинно виконуватися відповідно до ГОСТу 2.403-75 і інших стандартів ЕСКД.

У правому верхньому куті поля креслення міститься таблиця параметрів зубчастого вінця, розміри і розташування якої щодо рамки креслення наведені на рис. 4.

Рисунок 4 – Розміщення таблиці параметрів зубчастого вінця 	на кресленні

Таблиця складається з трьох частин (відокремлюються суцільними основними лініями):

а) основні дані;

б) дані для контролю;

в) довідкові дані.

У першій частині таблиці повинні бути наведені наступні дані.

1 Модуль m.

2 Число зубів z .

При курсовому проектуванні число зубів колеса (чи вала-шестірні) визначають на основі співвідношень:

–   для прямозубої передачі;

|  | – для косозубої і шевронної зубчастої передачі, де aw – міжосьова відстань у передачі (приймають з числа рекомендованих значень за ГОСТом 2185-67); |
| --- | --- |

z1, z2 – числа зубів шестірні та колеса;

β – кут нахилу лінії зуба.

Спочатку приймають орієнтовно значення β (звичайно для косозубих коліс β ≈ 70...250, для шевронних коліс β ≈ 250...350) і з вищенаведеного співвідношення знаходять сумарне число зубів пари (z1+z2), округляючи його до меншого цілого числа.

Виходячи з фактичного передатного числа

(при курсовому проектуванні з дисципліни «Взаємозамінність, метрологія, стандартизація» його можна визначити за співвідношенням ділильних діаметрів ) остаточно призначають значення z1 і z2.

При цьому враховують наступне: для прямозубих коліс без зміщення (х= 0) при α = 20° і hа = 1 найменше число зубів, що не призводить до підрізання, zmin = 17.

Для прямозубих коліс зі зміщенням (x > 0)

Для косозубих коліс без  зміщення (х= 0)

При β= 20° zmin = 15;

при β= 30° zmin = 12 (для   косозубих   коліс   зі   зміщенням   х і   zmin   див.  у  ГОСТі 16532—70).

3 Кут нахилу лінії зуба β. Чисельне значення кута, що вказується в таблиці, визначають за формулою

.

4 Напис «праве» чи «ліве» (вказуючи напрямок лінії зуба), для шевронних коліс — «шевронне».

5 Нормальний   вихідний   контур:   для    стандартного   з посиланням  на ГОСТ 13755—81, для нестандартного — з необхідними параметрами, що його визначають (докладніше див. ГОСТ 2.403—75).

6 Коефіцієнт зміщення х.

7 Ступінь точності за нормами кінематичної точності, плавності роботи і контакту зубів, а також обраний вид спряження (і при необхідності — вид допуску бічного зазору) відповідно до ГОСТу 1643—81 (див. розділи 2 і 3).

У другій частині таблиці (дані для контролю) наводяться розміри і відхилення для контролю взаємного положення різнойменних профілів зубів за одним з наступних варіантів:

1) постійна хорда зуба  і висота до постійної хорди hc;

2) довжина загальної нормалі W.

Примітка. ГОСТ 2.403-82 передбачає ще 2 можливих варіанти контролю зубів, що тут не розглядаються.

Чисельні значення  і  наведені  нижче в табл.8.

Таблиця 8 – Розміри зуба за постійною хордою для

некоригованих коліс при α = 20˚ і х1,2 = 0

| Модуль норма-льний mn, мм | Постійна хорда Sc | Висота до постійної хорди hc | Модуль норма-льний mn, мм | Постійна хорда Sc | Висота до постійної хорди hc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,55 | 0,299 | (3,25) | 4,508 | 2,430 |
| 0,5 | 0,694 | 0,374 | 3,5 | 4,855 | 2,617 |
| 0,6 | 0,832 | 0,449 | (3,75) | 5,201 | 2,803 |
| 0,7 | 0,971 | 0,523 | 4 | 5,548 | 2,990 |
| 0,8 | 1,110 | 0,598 | (4,25) | 5,895 | 3,177 |
| 1 | 1,387 | 0,748 | 4,5 | 6,242 | 3,364 |
| 1,25 | 1,734 | 0,934 | 5 | 6,935 | 3,738 |
| 1,5 | 2,081 | 1,121 | 5,5 | 7,629 | 4,112 |
| 1,75 | 2,427 | 1,308 | 6 | 8,322 | 4,485 |
| 2 | 2,774 | 1,495 | (6,5) | 9,016 | 4,859 |
| 2,25 | 3,121 | 1,682 | 7 | 9,709 | 5,233 |
| 2,5 | 3,468 | 1,869 | 8 | 11,096 | 5,981 |
| 2,75 | 3,814 | 2,056 | 9 | 12,483 | 6,728 |
| 3 | 4,161 | 0,243 | 10 | 13,870 | 7,476 |

Примітка. Для коригованих коліс зовнішнього зачеплення товщина зуба визначається за формулою +xmn sin 2α; висота до постійної хорди hc – xmn сos 2α, де , hc – значення з таблиці 8; x – коефіцієнт зсуву;  α – кут профілю зуба.

При вимірюванні товщини зуба за постійною хордою на базі зовнішнього циліндра заготовки, але з обліком його дійсного розміру (варіант 3 табл. 7), у таблиці параметрів на кресленні зубчастого колеса указують висоту до постійної хорди у виді формули

де  замість G указують  його   чисельне  значення:

Там же роблять указівку, що daд – дійсне значення діаметра заготовки. Наприклад, для прямозубого колеса з модулем т = 6 мм, z = 80, α = 20°, х = 0.

на кресленні вказується: , де daд - дійсний діаметр заготовки, мм. Відхилення Sc призначаються відповідно до варіанта 3 таблиці 7.

Довжина загальної нормалі W визначається за табл. Б.17 (див. дод. Б). Найменше відхилення середньої довжини загальної нормалі EWms і допуск TWm — за таблицями Б.10, Б.11, Б.12.

У третій частині таблиці (довідкові дані) указуються:

1) ділильний діаметр d = zm/cos β; 2) при необхідності — інші довідкові дані: розміри для контролю торцевого профілю зуба; розміри для контролю взаємного положення однойменних профілів зубів; позначення креслення парного зубчастого колеса.

Приклади призначення допусків на основні параметри заготовок

Вихідні дані: модуль зубчастого колеса m=6, число зубів z=80, коефіцієнт зміщення х=0.

Ділильний діаметр  мм.

Діаметри вершин зубів колеса визначаємо за формулою

dа = d + 2m(ha +x).

де ha=1 –  коефіцієнти    висоти   голівки    зуба   для   вихідного   контуру за ГОСТом 13755 – 81.

Для зубчастого колеса, представленого в додатку,

dа = 6ּ80+2ּ6ּ(1+0) = 492 мм.

Надалі точностні параметри зубчастого колеса  визначають з урахуванням варіантів обробки і контролю.

Варіант 1. Торець зубчастого колеса й отвору, а також зовнішній циліндр використовуються як бази при обробці зубів (торець – установча база, отвір – подвійна направляюча база і зовнішній циліндр, крім того, використовують для контролю точності установки заготовки зубчастого колеса на зубообробному верстаті).

За цим варіантом як дані для контролю взаємного положення різнойменних профілів зубів (друга частина таблиці креслення зубчастого колеса) указуємо довжину загальної нормалі W.

Радіальне биття зовнішнього циліндра заготовки Fda призначаємо за формулою варіанта 1 табл. 7 — варіант використання зовнішнього циліндра (для вивірки установки колеса на верстаті) — Fda = 0,6Fr = 0,6∙71 = 42,6 мкм, де Fr — за табл. Б.1. Припускаємо, що Fda — 0,042 мм.

Граничні відхилення зовнішнього циліндра  приймаємо у вигляді поля допуску h14.

Биття базового торця FT за табл. Б.16 для 6-й ступеня точності за нормами контакту зубчастого колеса з шириною b = 125 мм: FT = 6,4 мкм = 0,006 мм для ділильного діаметра d = 100 мм. У нашому випадку d = 460 мм, тоді

FT = 6,4ּ(460/100) = 29,4 мкм. Припускаємо, що FT = 0,02 мм.

Довжина загальної нормалі W за табл. Б.17 для  z = 80, W1 = 26,21352  при zn= 9. Тоді W= W1m= 26,21352∙6 = 157,28112 ≈ 157,281 мм (округляючи до 1/1000 мм).

Найменше відхилення середньої довжини загальної нормалі EWms визначаємо за табл. Б.10 (додаток I) дорівнює 280 мкм для спряження А та 6-го ступеня точності за нормами плавності; (додаток Б, табл. Б.11) дорівнює 18 мкм з величиною допуску на радіальне биття Fr = 71 — за табл. Б.1. Тоді

EWms = 280 + 18 = = 298 мкм.

Допуск на середню довжину загальної нормалі TWm визначаємо за табл. Б.12. TWm= 140 мкм для виду допуску бічного зазору а і значення Fr = 71 мкм — за табл. Б.1. (Для передачі 7—6—6 – А  ГОСТ 1643—81).

Нижнє відхилення середньої довжини загальної нормалі

-(|EWms| + TWm) = -(298 + 140) = - 438 мкм.

Таким чином, у таблиці креслення треба проставити для довжини загальної нормалі 157,281 .

Варіант 2 (зовнішній циліндр використовується як база для контролю розмірів зуба).

За цим варіантом, в якості даних для контролю взаємного положення різнойменних профілів зубів (друга частина таблиці креслення зубчастого колеса) указуємо постійну хорду  і висоту до постійної хорди .

Визначаємо поле допуску зовнішньої поверхні, для чого спочатку знаходимо допуск Tda = 0,5 TН = 0,5ּ250 = 125 мкм і за ГОСТом 25346-82 ([9,табл.1]) установлюємо, що необхідно призначити 8-й квалітет. Оскільки поле допуску задають «у тіло» деталі, призначаємо поле допуску h8.

Допуск радіального биття:

Fda = 0,25 TН = 0,25ּ250 = 62,5 мкм чи Fda = 0,06 мм.

Биття базового торця FT визначається як і в 1-му варіанті.

Постійну хорду зуба , висоту до постійної хорди  визначаємо за табл. 8 для модуля m = 6 мм. Тоді = 8,322мм  і = 4,485мм.

При вимірюванні товщини зуба на базі робочої осі найменше відхилення Ecs і допуск на товщину зуба Тс вибираємо за табл. Б.14 і Б.15. Одержуємо Ecs = 300 мкм; Тс = 180 мкм.

Нижнє відхилення постійної хорди визначається  як

-Ecs - Тс = - 480 мкм.

Таким чином, у таблиці креслення повинно проставити для постійної хорди

= 8,322 .

Варіант 3 (зовнішній циліндр використовується як база для контролю розмірів зуба, але з урахуванням дійсного розміру зовнішнього циліндра).

Як і за варіантом 2 (див. табл. 7),

.

Для зовнішнього циліндра приймаємо, що поле допуску h14.

При вимірюванні товщини зуба за постійною хордою на базі зовнішнього циліндра заготовки, але з урахуванням дійсного діаметра, у таблиці параметрів на кресленні зубчастого колеса указуємо висоту до постійної хорди у вигляді формули (див. с.23) і замість G указуємо його чисельне значення, що обчислюється за формулою.

У нашому випадку

на   кресленні    вказується

де   daд — дійсний   діаметр заготовки, мм.

Граничні відхилення постійної хорди:

- верхнє відхилення -(300+0,09ּ180)=-316 мкм.

- нижнє відхилення

Отже в кресленні вказуємо розміри мм, мм.

Допустиме биття базового торця  визначається як у варіанті 1.

У додатку наведено креслення зубчастого колеса, допустимі відхилення параметрів якого визначалися за варіантом 2.

Призначення шорсткості поверхонь

Шорсткість поверхонь зубчастого колеса вибирають з урахуванням їхньої точності за рекомендаціями довідкової літератури, а саме: для отвору – як для посадкової поверхні змінної деталі в залежності від квалітета діаметра ([9, табл. 58]); у випадку посадки з натягом – за ([9, табл. 14]), для поверхонь зубів у залежності від ступеня точності  за нормою контакту ([9, табл. 58]), шпонкових і шліцьових поверхонь – у залежності від службового призначення елементів ([9, табл. 58]).

Приклад. У кресленні зубчастого колеса силової передачі зі ступенем точності 7-6-6-А й отвором  призначити шорсткість поверхонь зубів і отвору. Відповідно до рекомендацій [7; табл. 58] призначаємо:

- в отворі  мкм (як для посадкових поверхонь змінних деталей);

- для бічних (робочих) поверхонь зубів  мкм (з огляду на те, що передача силова, приймаємо шорсткість для зазначеного ступеня точності з контакту зубів, тобто за 6-м ступенем);

- для поверхонь западин зубів  мкм;

- для зовнішньої поверхні зубів  мкм;

- для неробочих торцевих поверхонь колеса:  мкм для базової поверхні (ця поверхня є опорною базою при обробці зубів на зуборізному верстаті) і  мкм  для інших неробочих поверхонь.

У додатку В представлене креслення циліндричного зубчастого колеса з параметрами і технічними вимогами, розробленими в наведених вище прикладах.

# 8 Розробка технічних вимог до виготовлення й оформлення креслення вала-шестірні

Як і при розробці креслення будь-якої деталі, розробку робочого креслення вала-шестірні виконують, виходячи зі складального креслення з врахуванням ГОСТу 2.403-82 і стандартів ЕСКД.

Методику розробки робочого креслення вала-шестірні розглянемо на прикладі (додаток Г).

Нехай у складальному кресленні зазначені посадки: підшипників кочення на вал - 75LO/k6; шліцьового з'єднання – D-10х82х92H7/h7х12F8/h8; з'єднання зірочки з валом (див. кінець вала-шестірні) –  63 H7/r6.

Розробку креслення здійснюємо в наступному порядку:

1 Розробка таблиці параметрів зубчатого вінця.

Починати розробку креслення вала-шестірні рекомендується з розмітки таблиці параметрів зубчатого вінця і її заповнення після відповідних розрахунків і викладень, аналогічно, як і для зубчастого колеса.

2 Призначення розмірів поверхонь.

Зовнішній  діаметр  зубів  визначаємо  як  і  для  зубчастого  колеса  (див. розділ 7).

Виходячи зі складального креслення, виконуємо креслення вала-шестірні з указівкою всіх шийок. Діаметри шийок відповідно 75k6 (під підшипники),  71d9 (під манжету), D-10х82х92h7х12h8 (шліцьова частина вала), 63r6 (під зірочку).

Указуємо також діаметри вільних поверхонь – 100, 90. Координатним способом указуємо довжини ділянок вала-шестірні (від обох торців вала-шестірні).

Для усіх вільних (неспряжених) поверхонь указуємо поля допусків у технічних вимогах креслення (над кутовим штампом): H14, h14,  IT14/2.

Приводимо переріз шийок вала В-В і Г-Г, де даємо розміри шпонкового паза і шліців (для останніх – умовно відповідно до ГОСТ 2.409 – 74). Вид стандартного перерізу шліців (А, В чи С) призначаємо за ГОСТом 1139-80 [9, табл. 29, примітка 5].

Вважаючи, що в даному випадку умови для складання відносно зручні, а розбирання в експлуатації нечасті, призначаємо посадки в шпоночному з'єднанні як для нормального з'єднання, тобто посадки шпонки в пазу втулки –  Js9/h9, у пазу вала – N9/h9 ( якщо посадки зазначені в складальному кресленні, то їх треба просто врахувати при призначенні поля допуску на ширину паза вала).

Отже, поле допуску ширини паза на валу – N9 (-0,043). Ширину та висоту шпонки b і h і розмір t1 знаходимо з таблиці ГОСТу 23360-78 ([9], с.62). З іншої таблиці цього стандарту [9, с.64] знаходимо граничні відхилення для t1 (в нашому випадку при висоті шпонки 11 мм згідно з  таблицею відхилення + 0,2 мм) і задаємо «у тіло» вала: 7+0,2.

3 Вибір допусків форми і розташування.

Для підшипникових шийок відповідно до ГОСТу 3325-85 указуємо допуски: круглості, профілю поздовжнього перетину (=), співвісності (() і торцевого биття заплічок     вала ((), допуск несталості діаметрів шийок,  а чисельні значення допусків – з таблиці цього стандарту (див., наприклад, [9, табл.41 – 44]).

Крім того, для шпонкового паза вказуємо допуски: симетричності (() і паралельності ( // ) щодо осі базової поверхні С (тобто шийки ( 63r6 під зірочку). Допуск симетричності Т  ≈2·Тшп.п=2·43≈80 мкм.   Допуск паралельності  Т// ≈0,5∙ Тшп.п=0,5∙ 43≈20 мкм, де  Тшп.п – допуск на ширину шпонкового паза. Допуск радіального биття зовнішньої поверхні зубів вала-шестірні визначаємо так само, як і для зубчастого колеса. (див. розділ 7)

Для інших шийок допуски форми приймаємо, задаючись нормальною відносною геометричною точністю форми (А). І тоді за таблицею ГОСТу 24643-81 (див., наприклад, [9, табл. 55]) знаходимо, що в цьому випадку (тобто для поверхні 6-го квалітета) необхідно призначити 5-у ступінь точності форми, а за іншою таблицею цього стандарту ([9, табл. 46]) установлюємо, що при цьому ступені точності форми для вала з номінальним діаметром 63 мм, допуски круглості та профілю поздовжнього перетину повинні складати 6 мкм.

Допуск радіального биття шийки під зірочку призначаємо також за 5-м ступенем точності (з відповідної таблиці зазначеного стандарту)  T( = 16 мкм.

Поля допусків розмірів шліців (d, D і b) призначаємо, виходячи зі складального креслення. Якщо шліцьове з’єднання центрується за діаметром D, то граничні відхилення для нецентруючого діаметра d знаходимо з обліком ГОСТу 1139-80 [9, табл. 34]: es = 0, ei = d1 –d.

Примітка. У разі центрування шліцьового з’єднання за діаметром d потрібне поле допуску нецентруючого діаметра D легко знаходять за ГОСТ 1139-81 (9, табл. 34) – а11.

4 Призначення шорсткісті поверхні.

Для підшипникових шийок шорсткість (параметр Rа), вибираємо з відповідної таблиці ГОСТу 3325-85 на підшипникові з'єднання [9, с.102 табл.57], для шийки під зірочку, що передає навантаження за допомогою шпонки – з таблиці рекомендацій як для змінних деталей [9, с.104 табл. 58]. Для інших шийок і поверхонь шпонкового паза, шліців – з таблиці шорсткості для цих з'єднань [9, табл.58]. Шорсткість поверхонь зубів вала-шестірні призначається  так само, як для зубчастого колеса (див. розділ 7).

З урахуванням прийнятих розмірів, допусків і інших технічних вимог розроблене робоче креслення вала-шестірні (див. додаток Г).

### Література

- Мартинов А.П. Взаємозаміність, метрологія, стандартизація. Конспект  лекцій для студентів усіх спеціальностей напрямку «Інженерна механіка». –Краматорськ: ДДМА, 2003. – 172 с.

- Допуски и посадки: Справочник: В 2-х ч. / В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов  и др. – Л.:    Машиностроение, 1983.– Ч. 2. – 448 с.

- Производство зубчатых колес: Справочник / Под общ. ред. Б.А.Тайца. – Л.: Машиностроение, 1990. – 464 с.

- Марков А.Л. Измерение зубчатых колес. – Л.: Машиностроение, 1977. – 300 с.

- Белкин И.М. Средства линейно-угловых измерений: Справочник. – М.: Машиностроение, 1987. – 368 с.

- ГОСТ 1643-81. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. Введ. 01.07.81 – М.: Изд-во стандартов, 1981. - 69 с.

- Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для технических специальностей вузов/ П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2001. – 447 с.

- Методические указания по внедрению ГОСТ 1643-72. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. Госкомитет стандартов СМ СССР. – М.: ЦНИИТМаш, МИЭМ, 1975. – 110 с.

- МартиновА.П.  Вибір, обгрунтування і позначення в кресленнях допустимих відхилинь геометричних параметрів поверхонь деталей при проектированні виробів. Методичний посібник до курсового і дипломного проектування. – Краматорськ: ДДМА, 2003. - 150 с.

## ДОДАТКИ

## ДОДАТОК А

ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

1  Кінематична похибка передачі

Різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами повороту відомого зубчастого колеса передачі. Виражається в лінійних величинах довжиною дуги її дільного кола (рисунок А.1).

Z1-число зубів ведучого зубчастого колеса; Z2-	число зубів відомого зубчастого колеса; φ1-	дійсний кут повороту ведучого зубчастого колеса; 	φ2-дійсний кут повороту веденого зубчастого 	колеса; φ3-номінальний кут повороту веденого 	зубчастого колеса.

Рисунок А.1

1.1 Найбільша кінематична похибка передачі F'ior.

Найбільша алгебраїчна різниця значень кінематичної похибки передачі за повний цикл зміни відносного положення зубчастих коліс (тобто в межах числа обертів більшого зубчастого колеса, рівного частці від ділення числа зубів меншого зубчастого колеса на загальний найбільший дільник чисел зубів обох зубчастих коліс передачі) (рисунок А.2).

1.2 Найбільша кінематична похибка передачі F'ior.

Найбільша алгебраїчна різниця значень кінематичної похибки передачі за повний цикл зміни відносного положення зубчастих коліс (тобто в межах числа обертів більшого зубчастого колеса, рівного частці від ділення числа зубів меншого зубчастого колеса на загальний найбільший дільник чисел зубів обох зубчастих коліс передачі) (див. рисунок А.2).

1.3 Допуск на кінематичну похибку передачі F'ior.

2 Кінематична похибка зубчастого колеса

Різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами повороту зубчастого колеса на його робочій осі, відомого вимірювальним зубчастим колесом при номінальному  взаємному положенні осей обертання цих коліс.

Виражається в лінійних величинах довжиною дуги дільної окружності. Примітки:

1 Під робочою віссю зубчастого колеса розуміється вісь, навколо якої воно обертається в передачі.

2 Під вимірювальним зубчастим колесом розуміється зубчасте колесо підвищеної точності, що застосовуєтсья як вимірювальний елемент для однопрофільного та двопрофільного методів контролю зубчастих коліс.

φ2 – кут повороту більшого колеса; х - загальний найбільший дільник чисел зубів z1 і z2, відповідно шестірні і колеса; I—найбільша кінематична похибка передачі F'ior; II—повний цикл зміни відносного положення зубчастих коліс

Рисунок А.2

2.1 Найбільша кінематична похибка зубчастого колеса F'ir. Найбільша алгебраїчна різниця значень кінематичної похибки зубчастого колеса, у межах його повного оберту (рисунок А.3).

I—крива кінематичної похибки зубчастого колеса;

II—один оберт зубчастого колеса

Рисунок А.3

2.2   Допуск на кінематичну похибку зубчастого колеса F'i.

3 Кінематична похибка зубчастого колеса на k кроках F'ikr

Різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами повороту зубчастого колеса (на розглянутій кількості зубів k) на його робочій осі, відомого вимірювальним зубчастим колесом, при номінальному взаємному положенні вісей обертання обох коліс.

Виражається в лінійних величинах довжиною дуги дільної окружності (креслення, див. п. 2.1).

3.1   Допуск на кінематичну похибку зубчастого колеса на k кроках F'ik

4 Накопичена похибка k кроків Fpkr

Найбільша різниця дискретних значень кінематичної похибки зубчастого колеса при номінальному його повороті на k цілих кутових кроків (рисунок А.4).

4.1 Допуск на накопичену похибку k кроків Fpk

5 Накопичена похибка кроку зубчастого колеса Fpr

Рисунок А.4

де φr — дійсний кут повороту зубчастого колеса; z–число зубів зубчастого колеса; k – число цілих кутових кроків від k≥2; r–радіус дільної окружності зубчастого колеса

Найбільша алгебраїчна різниця значень накопичених похибок у межах зубчастого колеса (креслення, див. п. 4).

5.1 Допуск на накопичену похибку кроку зубчастого колеса Fp

6 Радіальне биття зубцюватого вінця Frr

Різниця дійсних граничних положень вихідного контуру в межах зубчастого колеса (від його робочої осі).

6.1 Допуск на радіальне биття зубчатого вінця Fr

7 Похибка обкату Fcr

Складова кінематичної похибки зубчастого колеса, обумовлена при обертанні його на технологічній осі і при виключенні циклічних похибок зубцевої частоти і кратних їй більш високих частот.

Примітки:

1 Під технологічною віссю зубчастого колеса розуміється вісь, навколо якої воно обертається в процесі остаточної обробки зубів з обох їхніх сторін.

2 Похибка обкату може визначатися як похибка кінематичного ланцюга розподілу зубообробляючого верстата.

7.1 Допуск на похибку обкату Fc

8  Коливання довжини загальної нормалі Fvwr

Різниця між найбільшою і найменшою дійсними довжинами загальної нормалі в тому самому зубчастому колесі.

Примітка.

Під дійсною довжиною загальної нормалі розуміється відстань між двома рівнобіжними площинами, дотичними до двох різнойменних активних бічних поверхонь зубів зубчастого колеса.

8.1 Допуск на коливання довжини загальної нормалі Fvw

9  Коливання вимірювальної міжосьової відстані:   за оберт зубчастого колеса F'ir;  на одному зубі fi".

Різниця між найбільшим і найменшим дійсними міжосьовими відстанями при двопрофільному зачепленні вимірювального зубчастого колеса з контрольованим зубчастим колесом при повороті останнього на повний оберт чи відповідно на один кутовий крок (рисунок А.5).

9.1  Допуск на коливання вимірювальної міжосьової відстані: за оберт зубчастого колеса Fi";

на одному зубі fi".

І–один кутовий крок; ІІ–крива зміни вимірювальної міжосьової відстані; ІІІ–один оберт зубчастого колеса.

Рисунок А.5

10  Циклічна похибка передачі fzkor.

Подвоєна амплітуда гармонійної складової кінематичної похибки передачі (рисунок А.6).

I—крива кінематичної похибки передачі; Іі–гармонійні складові кінематичної похибки передачі при різних значеннях частоти k

Рисунок А.6

10.1 Допуск на циклічну похибку передачі fzko.

11 Циклічна похибка зубцевої частоти в передачі fzzor.

Циклічна похибка передачі з частотою повторень, рівній частоті входу зубів у зачеплення.

11.1  Допуск на циклічну похибку зубцевої частоти в передачі fzzo.

12  Циклічна похибка зубчастого колеса fzkr.

Подвоєна амплітуда гармонійної складової кінематичної похибки зубчастого колеса (рисунок А.7).

I—крива кінематичної похибки зубчастого колеса; ІІ–гармонійні складові кінематичної похибки зубчастого колеса при різних значеннях частоти k; III—амплітуда.

Рисунок А.7

12.1  Допуск на циклічну похибку зубчастого колеса fzk.

13  Циклічна похибка зубцевої частоти зубчастого колеса fzzr.

Циклічна похибка зубчастого колеса при зачепленні з вимірювальним зубчастим колесом з частотою повторень, рівній частоті входу зубів у зачеплення.

13.1  Допуск на циклічну похибку зубцевої частоти зубчастого колеса fzz.

14  Місцева кінематична похибка передачі f 'ior.

Найбільша різниця між місцевими сусідніми екстремальними (мінімальними і максимальними) значеннями кінематичної похибки передачі за повний цикл зміни відносного положення зубчастих коліс передачі.

14.1  Допуск на місцеву кінематичну похибку зубчастої передачі f 'io.

15  Місцева кінематична похибка зубчастого колеса f 'ir.

Найбільша різниця між місцевими сусідніми екстремальними (мінімальними і максимальними) значеннями кінематичної похибки зубчастого колеса в межах його оберту (рисунок А.8).

15.1  Допуск на місцеву кінематичну похибку зубчастого колеса f 'i

16  Відхилення кроку fp tr

Дискретне значення кінематичної похибки зубчастого колеса при його повороті на один номінальний кутовий крок (креслення, див. п. 4 при k=1).

16.1  Граничні відхилення кроку:

верхнє  + fpt

нижнє  — fpt

17  Різниця кроків fv Ptr

Різниця між двома відхиленнями кроків у будь-яких ділянках зубчастого колеса.

17.1  Допуск на різницю кроків fv Pt

І–крива кінематичної похибки зубчастого колеса;

ІІ–один оберт зубчастого колеса

Рисунок А.8

18  Відхилення кроку зачеплення fpbr

Різниця між дійсним і номінальним кроками зачеплення (рисунок А.9).

Примітка.

Під дійсним кроком зачеплення розуміється найкоротша відстань між двома рівнобіжними площинами, дотичними до двох однойменних активних бічних поверхонь сусідніх зубів зубчастого колеса.

І–номінальний крок зачеплення; ІІ–дійсний профіль зуба; III–номінальний профіль зуба; IV – дійсний крок зачеплення

Рисунок А.9

18.1 Граничні відхилення кроку зачеплення:

верхнє  + fpb;

нижнє — fpb

19  Похибка профілю зуба fir.

Відстань за нормаллю між двома найближчими один від одного номінальними торцевими профілями зуба, між якими розміщується дійсний торцевий активний профіль зуба зубчастого колеса (рисунок А.10).

Примітка. Під дійсним торцевим профілем зуба розуміється лінія перетинання дійсної бічної поверхні зуба зубчастого колеса в площині, перпендикулярній його робочої осі.

І–дійсний торцевий активний профіль зуба; ІІ–номінальі торцеві профілі зуба; ІІІ–основне коло; IV— границі активного профіля зуба.

Рисунок А.10

19.1  Допуск на похибку профілю зуба ff.

20   Миттєва пляма контакту

Частина активної бічної поверхні зуба колеса передачі, на якій розташовуються сліди його прилягання до зубів шестірень, покритим барвником, після повороту колеса зібраної передачі на повний оберт при легкому гальмуванні, що забезпечує безупинне контактування зубців обох зубчастих коліс.

  - Сумарна пляма контакту

Частина активної бічної поверхні зуба зубчастого колеса, на якій розташовуються сліди прилягання зубців парного зубчастого колеса в зібраній передачі після обертання під навантаженням, установлюваної конструктором      (рисунок А.11).

Рисунок А.11

Примітка.

Визначаються відносні розміри плями контакт у відсотках: за довжиною зуба – відношення відстані а між крайніми точками слідів прилягання за винятком розривів с, що перевершують величину модуля в міліметрах, до довжини зуба b,

за висотою зуба – відношення середньої (за всією довжиною зуба) висоти слідів прилягання hm, до висоти зуба відповідної активної бічної поверхні hp

×100%.

- Відхилення осьових кроків за нормаллю Fpxnr

Різниця між дійсною осьовою відстанню зубів і сумою відповідного числа номінальних осьових кроків, помножена на синус кута нахилу ділильної лінії зуба (рисунок А.12).

Примітка.

Під дійсною осьовою відстанню зубів розуміється відстань між однойменними лініями зубів косозубого зубчастого колеса за прямою, рівнобіжною робочій осі.

Рисунок А.12

21.1  Граничні відхилення осьових кроків за нормалюі:

верхнє + Fpxn;нижнє —Fpxn.

22  Сумарна похибка контактної лінії Fkr

Відстань за нормаллю між двома найближчими один від одного номінальними контактними лініями, умовно накладеними на площину (поверхня) зачеплення, між якими розміщається дійсна контактна лінія на активній бічній поверхні (рисунок А.13).

І–напрямок робочої осі обертання колеса; ІI–номинальні контактні лінії; ІII–дійсна контактна лінія; IV— границі активної поверхні зуба

Рисунок  А.13

22.1  Допуск на сумарну похибку контактної лінії Fk.

23  Похибка напрямку зуба Fβr

Відстань між двома найближчими один від одного номінальними ділильними лініями зуба в торцевому перетині, між якими розміщається дійсна ділильна лінія зуба, що відповідає робочій ширині зубцюватого вінця чи напівшеврона (рисунок А.14).

Примітка. Під дійсною ділильною лінією зуба розуміється лінія перетинання дійсної бічної поверхні зуба зубчастого колеса ділильним циліндром, вісь якого збігається з робочою віссю.

І–дійсна ділильна лінія зуба; ІІ–номинальні ділильні лінії зуба; ІІІ–ширина зубчатого вінця; ІV-робоча вісь зубчастого колеса

Рисунок А.14

23.1  Допуск на напрямок зуба F β

24   Відхилення від паралельності осей fxr.

Відхилення від паралельності проекцій робочих осей зубчастих коліс у передачі на площину, у якій лежить одна з осей і точка другої осі в середній площині передачі. Визначається в торцевій площині в лінійних одиницях на довжині, рівній робочій ширині зубцюватого вінця чи ширині напівшеврона (рисунок А.15).

Примітка. Під середньою площиною передачі розуміється площина, що проходить через середину робочої ширини зубцюватого вінця чи для шевронної передачі через середину відстані між зовнішніми торцями, що обмежують робочу ширину напівшеврона.

Рисунок А.15

24.1  Допуск паралельності осей fх.

25  Перекіс осей fyr.

Відхилення від паралельності проекції робочих осей зубчастих коліс у передачі на площину, рівнобіжну одній з осей і

перпендикулярну площині, у якій лежить ця вісь, і точка перетинання другої осі із середньою площиною передачі. Визначається в торцевій площині в лінійних одиницях на довжині, рівній робочій ширині зубцюватого чи вінця ширині напівшеврона (креслення, див. п. 24).

25.1  Допуск на перекіс осей fy

26  Відхилення міжосьової відстані far

Різниця між дійсним і номінальної міжосьовими відстанями в середній торцевій площині передачі.

26.1  Граничні відхилення міжосьової відстані:

верхнє + fa;нижнє — fa.

27  Гарантований бічний зазор jn min

Найменший запропонований бічний зазор.

27.1  Допуск на бічний зазор Tjn

28  Додаткове зміщення вихідного контуру EHr .

Додаткове зміщення вихідного контуру від його номінального положення в тіло зубчастого колеса, здійснюване з метою забезпечення в передачі гарантованого бічного зазору (рисунок А.16).

| I—номинальне положення вихідного контуру; II—дійсне положення вихідного контуру | I— контрольоване зубчасте колесо; II—вимірювальне зубчасте колесо; III—номінальна вимірювальна міжосьова відстань; |
| --- | --- |
| Рисунок А.16 | Рисунок А.17 |

Примітка. Під номінальним положенням вихідного контуру розуміється положення вихідного контуру на зубчастому колесі, позбавленому похибок, при якому відстань від робочої осі обертання до ділильної прямої дорівнює

де хтn — номінальне зміщення вихідного контуру, що не передбачає бічного зазору.

28.1  Найменше додаткове зміщення вихідного контуру:

для зубчастого колеса з зовнішніми зубами — Енs;

для зубчастого колеса з внутрішніми зубами + Енi.

28.2  Допуск на додаткове зміщення вихідного контуру Тн

29  Граничні відхилення вимірювальної міжосьової відстані:

-для зубчастих коліс із зовнішніми зубами: (рисунок А.17)

верхнє + Еа"s ;

нижнє — Еа"i;

-для зубчастих коліс із внутрішніми зубами:

верхнє — Еа"s;

нижнє + Еа"i.

Показники Еа"s, Еа"i  для зубчастих коліс із зовнішніми зубами визначаються:   Еа"s =+fi// (див. табл. Б 3);  Еа"i = -ТН (див. табл. Б 9).  Для зубчастих коліс з зовнішніми зубами Еа"s = + ТН (див. табл. Б 9); Еа"i = - fi// (див. табл. Б 3) .

Різниця між допустимим найбільшим чи відповідно найменшим вимірювальним та номінальним міжосьовими відстанями.

Примітка. Під номінальною вимірювальною міжосьовою відстанню розуміється розрахункова міжосьова відстань при двопрофільному зачепленні вимірювального зубчастого колеса з контрольованим зубчастим колесом, що має найменший додатковий зсув вихідного контуру.

30  Номінальна довжина загальної нормалі W

Розрахункова довжина загальної нормалі, що відповідає номінальному положенню вихідного контуру.

30.1  Відхилення довжини загальної нормалі Ewr

Різниця значень дійсної і номінальної довжини загальної нормалі.

30.2  Найменше відхилення довжини загальної нормалі:

для зубчастого колеса з зовнішніми зубами — Ews;

для зубчастого колеса з внутрішніми зубами +Ewi.

Найменше запропоноване відхилення довжини загальної нормалі, здійснюване з метою забезпечення в передачі гарантованого бічного зазору.

30.3  Допуск на довжину загальної нормалі Tw

31 Середня довжина загальної нормалі Wmr

Середня арифметична з усіх дійсних довжин загальної нормалі по зубчастому колесу (рисунок А.18).

.

Рисунок А.18

.

31.1  Відхилення середньої довжини загальної нормалі Ewmr

Різниця значень середньої довжини загальної нормалі по зубчастому колесу та номінальній довжині загальної нормалі.

31.2  Найменше відхилення середньої довжини загальної нормалі:

- для зубчастого колеса з зовнішніми зубами ← —Ewms,

- для зубчастого колеса з внутрішніми зубами ← +Ewmi.

Найменше запропоноване відхилення середньої довжини загальної нормалі, здійснюване з метою забезпечення в передачі гарантованого бічного зазору.

31.3  Допуск на середню довжину загальної нормалі Twm

32  Номінальна товщина зуба (за постійною хордою) .

Товщина зуба за постійною хордою, віднесена до нормального перетину, що відповідає номінальному положенню вихідного контуру.

32.1  Відхилення товщини зуба Есr

Різниця між дійсною і номінальною товщинами зуба за постійною хордою.

32.2  Найменше відхилення товщини зуба — Ecs

Найменше запропоноване зменшення постійної хорди, здійснюване з метою забезпечення в передачі гарантованого бічного зазору.

32.3  Допуск на товщину зуба Тс.

ДОДАТОК  Б

Таблиця Б.1 – Норми кінематичної точності (показники

, ,,,)

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 5 |  | Понад 1 до 16 | +(див. примітку) |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 16 18 20 - | 22 25 28 32 | 28 32 36 40 | 32 36 40 45 | 36 40 45 50 | - 45 50 56 | - - 56 63 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 10 | 18 | 28 | 45 | - | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 22 25 28 - | 32 36 40 45 | 40 45 50 56 | 45 50 56 63 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  |  | Понад 1 до 16 | 10 | 18 | 28 | 45 | 70 | 90 | 140 |
| 6 |  | Понад 1 до 16 | + (див.примітку) |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 25 28 32 - | 36 40 45 50 | 45 50 56 63 | 50 56 63 71 | 56 63 71 80 | - 71 80 90 | - - 90 100 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 16 | 28 | 45 | 70 | - | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 36 40 45 - | 50 56 63 71 | 63 71 80 90 | 71 80 90 100 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  |  | Понад 1 до 16 | 16 | 28 | 45 | 70 | 110 | 140 | 220 |

### Продовження таблиці Б.1

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 7 |  | Понад 1 до 25 | +(див.примітку) |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >>16 >> 25 | 36 40 45 - - | 50 56 63 71 80 | 63 71 80 90 100 | 71 80 90 100 112 | 80 90 100 112 125 | - 100 112 125 140 | - - 125 140 160 |
|  |  | Понад 1 до 25 | 22 | 40 | 60 | 100 | - | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 50 56 63 - | 71 80 90 100 | 90 100 112 125 | 100 112 125 140 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  |  | Понад 1 до 25 | 22 | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| 8 |  | Понад 1 до 25 | +(див.примітку) |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16>> 25 >>25 >> 40 | 45 50 56 - - - | 63 71 80 90 100 - | 80 90 100 112 125 140 | 90 100 112 125 140 160 | 100 112 125 140 160 190 | - 125 140 160 180 224 | - - 160 180 200 250 |
|  |  | Понад 1 до 40 | 28 | 50 | 80 | 120 | - | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 63 71 80 - | 90 100 112 125 | 112 125 140 160 | 125 140 160 180 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  |  | Понад 1 до 40 | 28 | 50 | 80 | 120 | 200 | 250 | 400 |

Продовження таблиці Б.1

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 9 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16>> 25 >>25 >> 40 >>40 >> 55 | 71 80 90 - - - - | 80 100 112 125 160 - - | 100 112 125 160 200 250 315 | 112 125 140 160 200 250 315 | 125 140 160 180 224 280 355 | - 160 180 200 224 280 355 | - - 200 224 250 315 400 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 90 112 125 - | 112 140 160 180 | 140 160 180 224 | 160 180 200 224 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 10 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16>> 25 >>25 >> 40 >>40 >> 55 | 100 125 140 - - - - | 112 140 160 180 224 - - | 125 140 160 200 250 315 400 | 140 160 180 200 250 315 400 | 160 180 200 224 280 355 450 | - 200 224 250 280 355 450 | - - 250 280 315 400 500 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 140 180 200 - | 160 200 224 250 | 180 200 224 280 | 200 224 250 280 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 11 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16>> 25 >>25 >> 40 >>40 >> 55 | 125 160 180 - - - - | 140 180 200 224 280 - - | 160 180 200 250 315 400 500 | 180 200 224 250 315 400 500 | 200 224 250 280 355 450 560 | - 250 280 315 355 450 560 | - 315 355 400 500 630 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >> 6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 180 224 250 - | 200 250 280 315 | 224 250 280 355 | 250 280 315 355 | - - - - | - - - - | - - - - |

Примітка:

1  Прийняті позначення:

- допуск на кінематичну похибку зубчастого колеса;

- допуск на радіальне биття зубчастого вінця;

- допуск на похибку обкату;

- допуск на коливання вимірювальної міжосьової відстані за оберт зубчастого колеса;

- допуск на коливання довжини загальної нормалі.

2  Для визначення   припускають  за табл. Б.2 і за табл. Б.3. Допускається нормувати кінематичну похибку на k кроках – , величина якої визначається за формулою

,

де   – припускається за табл.Б.2.

3  Допуск на кінематичну похибку передачі  дорівнює сумі допусків на кінематичну похибку її зубчастих коліс. Для передач, складених із зубчастих коліс, що мають кратні між собою числа зубів при відношенні цих чисел не більш трьох (1,2,3), допуск на найбільшу кінематичну похибку передачі, при її селективному складанні, може бути скорочений на 25% чи більш, виходячи з розрахунку.

4  Для шевронних зубчастих коліс найбільша алгебраїчна різниця значень накопичених  похибок кроку (тобто узятих зі своїм знаком) на однойменних бічних поверхнях зубів двох напівшевронів, у будь-якому загальному для них осьовому  перетині, не повинна перевищувати допуску на накопичену похибку кроку за зубчастим колесом  .

5  При комбінуванні норм кінематичної точності та плавності роботи з різних ступенів точності допуск на коливання вимірювальної міжосьової відстані за оберт зубчастого колеса визначають за формулою

,

де допуски, що входять у перший доданок (з індексом F), приймаються за ступенями для норм кінематичної точності, а допуск, що входить у другий доданок (з індексом f), приймається за ступенями для норм плавності роботи.

6  Допускається, щоб одна з величин, що входять у комплекс показників кінематичної точності, перевершувала граничне значення, якщо сумарний вплив обох величин не перевищує .

Таблиця Б.2 – Норми кінематичної точності (показники  та )

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Для – довжина дуги ділильного кола L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 11,2 | Понад 11,2 до 20 | Понад 20 до 32 | Понад 32 до 50 | Понад 50 до 80 | Понад 80 до 160 | Понад 160 до 315 | Понад 315 до 630 | Понад 630 до 1000 | Понад 1000 до 600 | Понад 1600до 2500 | Понад 2500до 3150 | Понад 3150до 4000 | Понад 4000до 5000 | Понад 5000до 7200 |
|  |  |  | Для – ділильний діаметр d, мм |
|  |  |  | 1 | До 12,7 | Понад 12,7 до 20,4 | Понад 20,4 до 31,8 | Понад 31,8 до 50,9 | Понад 50,9 до 101,8 | Понад 101,8 до 200,5 | Понад 200,5 до 401,1 | Понад 401,1 до 636 | Понад 636,6 до 1019 | Понад 1019 до 1592 | Понад 1592 до 2005 | Понад 2005 до 2547 | Понад 2547 до 3183 | Понад 3183 до 4584 |
|  |  |  | мкм |
| 3 | або | >>1 >> 10 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 4 |  | >> 1 >> 10 | 4,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 |
| 5 |  | >> 1 >> 16 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 | 71 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| 6 |  | >> 1 >> 16 | 11 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 112 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 7 |  | >> 1 >> 25 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 45 | 63 | 90 | 112 | 140 | 160 | 200 | 224 | 250 | 280 |
| 8 |  | >> 1 >> 25 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 63 | 90 | 125 | 160 | 200 | 224 | 280 | 315 | 355 | 400 |

Примітки:

1 Прийняті позначення:

– допуск на накопичену похибку k кроків;

– допуск на накопичену похибку кроку зубчастого колеса.

Таблиця Б.3 – Норми плавності роботи (показники ,

, , , )

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 4 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 | 9 10 12 | 10 12 14 | 12 14 16 | 14 16 18 | 16 18 20 | - 22 25 | - - 32 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 | ±4 ±5 ±5,5 | ±4,5 ±5,5 ±6 | ±5 ±5,5 ±7 | ±5,5 ±6 ±7 | ±6 ±7 ±9 | - ±8 ±9 | - - ±10 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 | ±3,8 ±4,8 ±5,3 | ±4,2 ±5,3 ±5,6 | ±4,8 ±5,3 ±6,7 | ±5,3 ±5,6 ±6,7 | ±5,6 ±6,7 ±7,5 | - ±7,5 ±8,5 | - - ±9,5 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 | 4,8 5,3 6,0 | 5,3 6,0 6,5 | 6,5 7,0 7,5 | 8,0 9,0 9,5 | 11 11,5 12 | - 15 16 | - - 22 |
| 5 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 12 16 18 - | 14 18 20 22 | 18 20 22 25 | 20 22 25 28 | 25 28 32 36 | - 36 40 45 | - - 50 56 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | ±6 ±8 ±9 - | ±7 ±9 ±10 ±11 | ±8 ±9 ±11 ±13 | ±9 ±10 ±11 ±13 | ±10 ±11 ±13 ±14 | - ±13 ±14 ±16 | - - ±16 ±18 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 | ±5,6 ±7,5 ±8,5 - | ±6,7 ±8,5 ±9,5 ±10 | ±7,5 ±8,5 ±10 ±12 | ±8,5 ±9,5 ±10 ±12 | ±9,5 ±10 ±12 ±13 | - ±12 ±13 ±15 | - - ±14 ±16 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 | 6 7 8 - | 7 8 9 11 | 9 10 11 13 | 11 13 14 15 | 16 17 18 20 | - 22 24 25 | - - 34 36 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 10 13 14 - | 11 14 16 18 | 13 14 16 20 | 14 16 18 20 | - - - - | - - - - | - - - - |

### Продовження таблиці Б. 3

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 6 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 18 22 28 - | 20 25 30 36 | 25 28 32 40 | 32 36 40 45 | 40 45 50 56 | - 56 60 63 | - - 80 90 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | ±10 ±13 ±14 - | ±11 ±14 ±16 ±18 | ±13 ±14 ±18 ±20 | ±14 ±16 ±18 ±20 | ±16 ±18 ±20 ±22 | - ±20 ±22 ±25 | - - ±25 ±28 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 | ±9,5 ±12 ±13 - | ±10 ±13 ±15 ±17 | ±12 ±13 ±17 ±19 | ±13 ±15 ±17 ±19 | ±15 ±17 ±19 ±21 | - ±19 ±21 ±24 | - - ±24 ±26 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 | 8 10 12 - | 9 11 13 16 | 12 14 16 18 | 17 18 20 22 | 24 25 28 30 | - 34 36 38 | - - 53 56 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 14 18 20 - | 16 20 22 25 | 18 20 22 28 | 20 22 25 28 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 7 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 | 25 32 36 - - | 30 36 40 50 63 | 36 40 50 56 71 | 45 50 56 63 80 | 56 63 71 80 90 | - 80 90 100 112 | - - 112 125 140 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 | ±14 ±18 ±20 - - | ±16 ±20 ±22 ±25 ±32 | ±18 ±20 ±25 ±28 ±36 | ±20 ±22 ±25 ±28 ±36 | ±22 ±25 ±28 ±32 ±40 | - ±28 ±32 ±36 ±40 | - - ±36 ±40 ±45 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 | ±13 ±17 ±19 - - | ±15 ±19 ±21 ±24 ±30 | ±17 ±19 ±24 ±26 ±34 | ±19 ±21 ±24 ±26 ±34 | ±21 ±24 ±26 ±30 ±38 | - ±26 ±30 ±34 ±38 | - - ±34 ±38 ±42 |

### Продовження таблиці Б. 3

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 | 11 14 17 - - | 13 16 19 22 30 | 17 20 24 26 36 | 24 28 30 33 42 | 36 38 40 45 53 | - 53 56 60 67 | - - 80 85 95 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 20 25 28 - | 22 28 32 36 | 25 28 32 40 | 28 32 36 40 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 8 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 | 36 45 50 - - | 40 50 60 71 90 | 50 56 71 80 100 | 63 71 80 90 112 | 80 90 100 112 140 | - 125 140 140 160 | - - 180 200 224 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 | ±20 ±25 ±28 - - - | ±22 ±28 ±32 ±36 ±45 - | ±25 ±28 ±36 ±40 ±50 ±63 | ±28 ±32 ±36 ±40 ±50 ±63 | ±32 ±36 ±40 ±45 ±56 ±71 | - ±40 ±45 ±50 ±56 ±71 | - - ±50 ±56 ±63 ±80 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 | ±19 ±24 ±26 - - - | ±21 ±26 ±30 ±34 ±42 - | ±24 ±26 ±34 ±38 ±48 ±60 | ±26 ±30 ±34 ±38 ±48 ±60 | ±30 ±34 ±38 ±42 ±53 ±67 | - ±38 ±42 ±48 ±53 ±67 | - - ±48 ±53 ±60 ±75 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 | 14 20 22 - - | 18 22 28 32 45 | 25 28 36 40 56 | 36 40 45 50 63 | 50 56 63 71 80 | - 80 90 90 100 | - - 125 130 150 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 28 36 40 - | 32 40 45 50 | 36 40 45 56 | 40 45 50 56 | - - - - | - - - - | - - - - |

### Продовження таблиці Б. 3

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 9 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±28 ±36 ±40 - - - - | ±32 ±40 ±45 ±50 ±63 - - | ±36 ±40 ±50 ±56 ±71 ±90 ±112 | ±40 ±45 ±50 ±56 ±71 ±90 ±125 | ±45 ±50 ±56 ±63 ±80 ±100 ±125 | - ±56 ±63 ±71 ±80 ±100 ±140 | - - ±71 ±80 ±90 ±112 ±140 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±26 ±34 ±38 - - - - | ±30 ±38 ±42 ±48 ±60 - - | ±34 ±38 ±45 ±53 ±67 ±85 ±106 | ±38 ±42 ±48 ±53 ±67 ±85 ±118 | ±42 ±48 ±53 ±60 ±75 ±95 ±118 | - ±53 ±60 ±67 ±75 ±95 ±132 | - - ±67 ±75 ±85 ±106 ±132 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 36 45 50 - | 40 50 56 63 | 45 50 56 71 | 50 56 63 71 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 10 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±40 ±50 ±56 - - - - | ±45 ±56 ±63 ±71 ±90 - - | ±50 ±56 ±71 ±80 ±100 ±125 ±160 | ±56 ±63 ±71 ±80 ±100 ±125 ±160 | ±63 ±71 ±80 ±90 ±112 ±140 ±180 | - ±80 ±90 ±100 ±112 ±140 ±180 | - - ±100 ±112 ±125 ±160 ±200 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±38 ±48 ±53 - - - - | ±42 ±53 ±60 ±67 ±85 - - | ±48 ±53 ±67 ±75 ±95 ±118 ±150 | ±53 ±60 ±67 ±75 ±95 ±118 ±150 | ±60 ±67 ±75 ±85 ±106 ±132 ±170 | - ±75 ±85 ±95 ±106 ±132 ±170 | - - ±95 ±106 ±118 ±150 ±190 |

Продовження таблиці Б. 3

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 | Понад 2500 до 4000 | Понад 4000 до 6300 |
|  |  |  | мкм |
| 10 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 45 56 63 - | 50 63 71 80 | 56 63 71 90 | 63 71 80 90 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 11 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±56 ±71 ±80 - - - - | ±63 ±80 ±90 ±100 ±125 - - | ±71 ±80 ±100 ±112 ±140 ±180 ±224 | ±80 ±90 ±100 ±112 ±140 ±180 ±250 | ±90 ±100 ±112 ±125 ±160 ±200 ±250 | - ±112 ±125 ±140 ±160 ±200 ±280 | - - ±140 ±160 ±180 ±224 ±280 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10>> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | ±53 ±67 ±75 - - - - | ±60 ±75 ±85 ±95 ±118 - - | ±67 ±75 ±95 ±106 ±132 ±170 ±212 | ±75 ±85 ±95 ±106 ±132 ±170 ±236 | ±85 ±90 ±105 ±110 ±150 ±180 ±236 | - ±105 ±110 ±130 ±150 ±180 ±250 | - - ±125 ±150 ±170 ±212 ±250 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 56 71 80 - | 63 80 90 100 | 71 80 90 112 | 80 90 100 112 | - - - - | - - - - | - - - - |

Примітки. Прийняті позначення:

– допуск на місцеву кінематичну похибку зубчастого колеса;

± – граничні відхилення кроку зачеплення;

± – граничні похибки кроку;

–  допуск на похибку профіля зуба;

– допуск на коливання вимірювальної міжосьової відстані на одному зубі.

Таблиця Б.4 - Норми плавності роботи (показникиабо)

| Ступінь точності | Частота k циклічної похибки за оберт зубчастого колеса | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 |
|  |  | Модуль m, мм |
|  |  | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 |
|  |  | мкм |
| 4 | Понад 2 до 4 >4>>8 >>8>>16 >>16>>32 >>32>>63 >>63 >>125 >>125>>250 >>250>>500 >>500>>1000 >>1000 | 4,5 3,2 2,41,9 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 | 5,3 3,8 2,8 2,2 1,8 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 | 6,3 4,5 3,4 2,8 2,2 1,9 1,8 1,5 1,4 1,4 | 7,1 5,3 4,0 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 | 8,5 6,0 4,5 3,6 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,8 | 9,0 6,7 5,0 3,8 3,2 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 | 9,0 6,7 5,0 4,0 3,2 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 | 11 8,0 6,0 4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 2,5 2,4 | 10 7,5 5,6 4,5 3,6 3,0 2,6 2,5 2,2 2,2 | 12 8,5 6,7 5,0 4,2 3,6 3,2 2,8 2,6 2,6 |
| 5 | Понад 2 до 4 > 4 >> 8 >> 8 >> 16 >> 16 >> 32 >> 32 >> 63 >> 63 >> 125 >>125 >> 250 >> 250 >> 500 >>500 >> 1000 >> 1000 | 7,1 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 | 9,0 6,7 5,0 3,8 3,2 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 | 10 7,5 5,6 4,5 3,6 3,0 2,6 2,4 2,2 2,2 | 12 9,0 6,7 5,3 4,2 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 | 13 9,5 7,1 5,6 4,5 3,8 3,4 3,2 2,8 2,8 | 15 11 8,5 6,3 5,3 4,5 4,0 3,6 3,4 3,2 | 15 11 8,0 6,3 5,0 4,5 3,8 3,6 3,2 3,2 | 18 13 10 8,0 6,3 5,6 4,8 4,5 4,2 4,0 | 16 12 9,0 7,1 5,6 4,8 4,2 4,0 3,6 3,4 | 21 15 11 9,0 7,1 6,0 5,3 5,0 4,5 4,5 |
| 6 | Понад 2 до 4 > 4 >> 8 >> 8 >> 16 >> 16 >> 32 >> 32 >> 63 >> 63 >> 125 >>125 >> 250 >> 250 >> 500 >>500 >> 1000 >> 1000 | 11 8,0 6,0 4,8 3,8 3,2 3,0 2,6 2,5 2,4 | 14 10 7,5 6,0 5,0 4,2 3,6 3,4 3,2 3,0 | 16 12 8,5 6,7 5,6 4,8 4,2 3,8 3,6 3,4 | 19 14 10,5 8,0 6,7 5,6 5,0 4,5 4,2 4,0 | 21 15 11 9,0 7,1 6,0 5,3 5,0 4,5 4,5 | 24 17 13 10 8,5 7,1 6,3 5,6 5,3 5,0 | 24 17 13 10 8,0 7,1 6,0 5,6 5,3 5,0 | 30 21 16 13 10 8,5 7,5 7,1 6,7 6,3 | 26 19 14 11 9,0 7,5 6,7 6,3 5,6 5,6 | 32 24 18 14 11 9,5 8,5 8,0 7,5 7,1 |

#### Продовження таблиці Б.4

| Ступінь точності | Частота k циклічної похибки за оберт зубчастого колеса | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 125 | Понад 125 до 400 | Понад 400 до 800 | Понад 800 до 1600 | Понад 1600 до 2500 |
|  |  | Модуль m, мм |
|  |  | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 | Понад 1 до 6,3 | Понад 6,3 до 10 |
|  |  | мкм |
| 7 | Понад 2 до 4 > 4 >> 8 >> 8 >> 16 >> 16 >> 32 >> 32 >> 63 >> 63 >> 125 >>125 >> 250 >> 250 >> 500 >>500 >> 1000 >> 1000 | 18 13 9,5 7,5 6,0 5,3 4,5 4,2 4,0 3,8 | 22 16 12 9,5 8,0 6,7 6,0 5,3 5,0 4,8 | 26 18 14 11 9,0 7,5 6,7 6,0 5,6 5,3 | 30 22 16 13 10 9,0 8,0 7,1 6,7 6,3 | 32 24 18 14 12 9,5 8,5 8,0 7,1 6,7 | 38 28 21 16 14 11 10 9 8,5 8,0 | 36 26 20 16 13 11 9,5 9,0 8,5 8,0 | 48 34 25 20 16 14 12 11 10 10 | 40 30 22 18 14 12 11 10 9,0 8,5 | 53 38 28 22 18 15 13 12 11 11 |
| 8 | Понад 2 до 4 > 4 >> 8 >> 8 >> 16 >> 16 >> 32 >> 32 >> 63 >> 63 >> 125 >>125 >> 250 >> 250 >> 500 >>500 >> 1000 >> 1000 | 25 18 14 11 8,5 7,1 6,7 6,0 5,6 5,3 | 32 22 17 13 11 9,5 8,0 7,5 7,1 6,7 | 36 26 20 15 12 10 9,5 8,5 8,0 7,5 | 42 30 22 18 15 12 11 10 9,5 9,0 | 45 34 25 20 16 14 12 11 10 10 | 53 38 28 22 18 16 14 13 12 11 | 53 38 28 22 18 15 13 12 11 11 | 63 48 36 28 22 19 17 16 15 14 | 56 42 32 25 20 17 15 14 13 12 | 75 53 40 34 26 22 20 18 16 15 |

Примітки:

1 Прийняті позначення:

– допуск  на циклічну похибку зубчастого колеса;

– допуск на циклічну похибку передачі.

2 При контролі зубчастої передачі частота k припускається за колесом передачі. При контролі з вимірювальним зубчастим колесом частота k припускається  контрольованим зубчастим колесом.

3  Норми на циклічні похибки, частота яких k дорівнює чи менша за передатне число u, не встановлюються.

Таблиця  Б.5 -  Норми контакта зубів (показники ,

, , , )

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ширина зубчастого вінця (напівшеврона) чи довжина контактной лінії, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 40 | Понад 40 до 100 | Понад 100 до 160 | Понад 160 до 250 | Понад 250 до 400 | Понад 400 до 630 | Понад 630 до 1000 | Понад 1000 до 1250 |
|  |  |  | мкм |
| 4 |  | Понад 1 до 10 | ±8 | ±10 | ±11 | ±12 | ±16 | ±20 | ±25 | ±36 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 | 11 12 14 | 12 14 16 | 14 14 16 | 14 16 18 | 16 18 20 | - 22 24 | - - 28 | - - 32 |
|  |  | Понад 1 до 10 | 5,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 |
|  |  | Понад 1 до 10 | 5,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 |
|  |  | Понад 1 до 10 | 2,8 | 4 | 5 | 6 | 7,1 | 9 | 11 | 12 |
| 5 |  | Понад 1 до 16 | ±11 | ±12 | ±14 | ±16 | ±20 | ±25 | ±32 | ±45 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 14 16 20 - | 16 18 20 25 | 16 20 22 25 | 18 20 22 28 | 20 25 25 30 | - 28 30 36 | - - 36 40 | - - 45 50 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
| 6 |  | Понад 1 до 16 | ±12 | ±14 | ±16 | ±20 | ±25 | ±30 | ±40 | ±50 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 | 18 20 25 - | 20 22 25 30 | 22 25 28 32 | 25 25 30 36 | 28 30 32 40 | - 36 40 45 | - - 45 50 | - - 56 60 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
|  |  | Понад 1 до 16 | 4,5 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |

### Продовження таблиці Б.5

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ширина зубчастого вінця (напівшеврона) чи довжина контактной лінії, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 40 | Понад 40 до 100 | Понад 100 до 160 | Понад 160 до 250 | Понад 250 до 400 | Понад 400 до 630 | Понад 630 до 1000 | Понад 1000 до 1250 |
|  |  |  | мкм |
| 7 |  | Понад 1 до 25 | ±16 | ±18 | ±20 | ±25 | ±32 | ±40 | ±50 | ±63 |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 | 22 25 30 - - | 25 28 32 40 50 | 28 30 36 40 50 | 30 32 40 45 56 | 32 36 45 50 60 | - 45 50 56 63 | - - 56 63 71 | - - 71 80 90 |
|  |  | Понад 1 до 25 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
|  |  | Понад 1 до 25 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
|  |  | Понад 1 до 25 | 5,6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| 8 |  | Понад 1 до 40 | ±25 | ±28 | ±32 | ±40 | ±45 | ±60 | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 | 36 40 45 - - - | 40 45 50 60 80 - | 40 50 56 63 80 112 | 45 50 60 71 90 112 | 50 56 63 80 90 125 | - 71 80 90 100 125 | - - - - - - | - - - - - - |
|  |  | Понад 1 до 40 | 18 | 25 | 32 | 40 | 45 | 56 | - | - |
|  |  | Понад 1 до 40 | 18 | 25 | 32 | 40 | 45 | 56 | - | - |
|  |  | Понад 1 до 40 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | - | - |
| 9 |  | Понад 1 до 55 | ±40 | ±45 | ±50 | ±60 | ±71 | ±90 | - | - |
|  |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | 56 63 80 - - - - | 60 71 80 100 125 - - | 60 80 90 100 125 180 - | 71 80 90 112 140 180 224 | 80 90 100 125 140 180 250 | - 112 125 140 160 200 250 | - - - - - - - | - - - - - - - |
|  |  | Понад 1 до 55 | 28 | 40 | 50 | 63 | 71 | 90 | 28 | - |
|  |  | Понад 1 до 55 | 28 | 40 | 50 | 63 | 71 | 90 | 28 | - |
|  |  | Понад 1 до 55 | 14 | 20 | 25 | 30 | 36 | 45 | 14 | - |

### Продовження таблиці Б.5

| Ступінь точності | Позначення | Модуль m, мм | Ширина зубчастого вінця (напівшеврона) чи довжина контактной лінії, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 40 | Понад 40 до 100 | Понад 100 до 160 | Понад 160 до 250 | Понад 250 до 400 | Понад 400 до 630 |
|  |  |  | мкм |
| 10 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | 90 100 125 - - - - | 100 112 125 160 200 - - | 100 112 140 160 200 280 - | 112 125 140 180 224 280 355 | 125 140 160 200 224 315 400 | - 180 200 224 250 315 400 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 45 | 63 | 80 | 100 | 112 | 140 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 45 | 63 | 80 | 100 | 112 | 140 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 22 | 32 | 40 | 50 | 56 | 71 |
| 11 |  | Понад 1 до 3,5 > 3,5 >>6,3 >> 6,3 >> 10 >> 10 >> 16 >> 16 >> 25 >> 25 >> 40 >> 40 >> 55 | 140 160 200 - - - - | 160 180 200 250 315 - - | 160 180 224 250 315 450 - | 180 200 224 280 355 450 560 | 200 224 250 315 355 500 630 | - 280 315 355 400 500 630 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 71 | 100 | 125 | 160 | 180 | 224 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 71 | 100 | 125 | 160 | 180 | 224 |
|  |  | Понад 1 до 55 | 36 | 50 | 63 | 80 | 90 | 112 |

Примітки:

1 Прийняті позначення:

± – граничні відхилення осьових кроків по нормалі;

– допуск на сумарну похибку контактної лінії;

– допуск на напрямок зуба;

– допуск паралельності осей;

– допуск на перекіс осей.

### Таблиця Б.6 – Норми контакта зубів в передачі ( сумарна

### точка контакту)

| Ступінь точності | Відносні розміри сумарної плями контакту, % |
| --- | --- |
|  | За висотою зубів, не менш | За довжиною зубів, не менш |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 65 60 55 50 45 40 30 25 20 | 95 90 80 70 60 50 40 30 25 |

Примітки:

1 Для передачі 7-11 ступенів точності з числом зубів колеса  не рівним і не кратним числу зубів шестірні, допускається зменшення відносних розмірів миттєвої плями контактів зубів. Граничні відносні розміри миттєвої плями контактів зубів у цьому випадку не повинні бути менш 75% відповідних граничних розмірів сумарної плями контакту.

2 Якщо не зазначені спеціальні вимоги до навантаження (гальмування) зубчастої передачі, пляму контакту встановлюють при легкому гальмуванні, що забезпечує безупинне контактування  зубів обох зубчастих коліс.

3 При контролі з вимірювальним зубчастим колесом відносні розміри сумарної точки контакту повинні бути зПонадні в порівнянні з зазначеними в табл. Б.6.

Таблиця Б.7 – Норми бокового зазору (показники , )

| Вид спряження | Класс відхилень міжосьовї відстані * | Позначення | Міжосьова відстань , мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 | Понад 1250 до 1600 | Понад 1600 до 2000 | Понад 2000 до 2500 |
|  |  |  | мкм |
| H E D C B A | П П Ш 1V V V1 |  | 0 30 46 74 120 190 | 0 35 54 87 140 220 | 0 40 63 100 160 250 | 0 46 72 115 185 290 | 0 52 81 130 210 320 | 0 57 89 140 230 360 | 0 63 97 155 250 400 | 0 70 110 175 280 440 | 0 80 125 200 320 500 | 0 90 140 230 360 560 | 0 105 165 260 420 660 | 0 125 195 310 500 780 | 0 150 230 370 600 920 | 0 175 280 440 700 1100 |
| - H,E D C B A | 1 П Ш 1V V V1 |  | ±10 ±16 ±22 ±25 ±60 ±100 | ±11 ±18 ±28 ±45 ±70 ±110 | ±12 ±20 ±30 ±50 ±80 ±120 | ±14 ±22 ±35 ±55 ±90 ±140 | ±16 ±25 ±40 ±60 ±100 ±160 | ±18 ±28 ±45 ±70 ±110 ±180 | ±20 ±30 ±50 ±80 ±120 ±200 | ±22 ±35 ±55 ±90 ±140 ±220 | ±25 ±40 ±60 ±100 ±160 ±250 | ±28 ±45 ±70 ±110 ±180 ±280 | ±35 ±50 ±80 ±140 ±220 ±350 | ±40 ±60 ±100 ±160 ±250 ±400 | ±45 ±70 ±110 ±180 ±300 ±450 | ±55 ±90 ±140 ±220 ±350 ±550 |

Клас відхилень міжосьової відстані використовується при зміні відповідності між видом спряження і класом відхилення міжосьової відстані.

Примітка:

– гарантований бічний зазор;

– граничні відхилення міжосьової відстані.

Таблиця Б.8 -  Норми бокового зазору (показник -  для зубчастого колеса з зовнішніми зубами, показник + для зубчастого

колеса с  внутрішніми зубами)

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 | Понад 1250 до 1600 | Понад 1600 до 2000 | Понад 2000 до 2500 | Понад 2500 до 3150 | Понад 3150 до 4000 |
|  |  | мкм |
| H | 3-6 7 | 12 14 | 14 16 | 16 18 | 18 20 | 20 22 | 22 25 | 25 28 | 28 30 | 30 35 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 60 70 | 70 80 | 80 90 | 100 110 |
| E | 3 – 6 7 | 30 35 | 35 40 | 40 45 | 46 50 | 52 55 | 57 60 | 63 70 | 70 80 | 80 90 | 90 100 | 105 120 | 125 140 | 150 160 | 175 200 | 210 240 | 260 280 |
| D | 3-6 7 8 | 46 50 55 | 54 60 70 | 63 70 80 | 72 80 90 | 81 90 100 | 89 100 110 | 97 110 120 | 110 120 140 | 125 140 160 | 140 160 180 | 165 180 200 | 195 220 250 | 230 250 280 | 280 300 350 | 330 350 400 | 410 450 500 |
| C | 3 – 6 7 8 9 | 74 80 90 100 | 87 100 110 120 | 100 110 120 140 | 115 120 140 160 | 130 140 160 180 | 140 160 180 200 | 155 180 200 200 | 175 200 220 250 | 200 220 250 280 | 230 250 280 300 | 260 280 300 350 | 310 350 400 450 | 370 400 450 500 | 440 450 500 600 | 540 600 600 700 | 660 700 800 900 |
| B | 3 –6 7 8 9 10 11 | 120 140 140 160 160 180 | 140 160 160 180 200 220 | 160 180 200 200 220 250 | 185 200 220 250 250 280 | 210 250 250 280 300 300 | 230 250 280 300 350 350 | 250 280 300 350 350 400 | 280 300 350 400 400 400 | 320 350 400 400 450 500 | 360 400 450 450 500 550 | 420 450 500 550 600 600 | 500 550 600 700 700 800 | 600 700 700 800 800 900 | 700 800 800 900 1000 1100 | 860 900 1000 1100 1200 1200 | 1050 1100 1200 1400 1400 1600 |

#### Продовження таблиці Б.8

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 | Понад 1250 до 1600 | Понад 1600 до 2000 | Понад 2000 до 2500 | Понад 2500 до 3150 | Понад 3150 до 4000 |
|  |  | мкм |
| А | 3 – 6 7 8 9 10 11 12 | 190 200 220 250 280 280 300 | 220 250 280 280 300 350 350 | 250 280 300 350 350 400 450 | 290 300 350 400 400 450 500 | 320 350 400 400 450 500 500 | 360 400 450 500 500 550 600 | 400 450 500 500 600 600 700 | 440 500 550 600 600 700 700 | 500 550 600 700 700 800 800 | 560 600 700 800 800 900 900 | 660 700 800 900 900 1000 1100 | 780 900 900 1000 1100 1200 1200 | 920 1000 1100 1200 1400 1400 1600 | 1100 1200 1400 1400 1600 1600 1800 | 1350 1400 1600 1800 1800 2000 2200 | 1650 1800 2000 2200 2200 2500 2800 |

Примітка.  Прийняті позначення:

– найменше додаткове  зміщення вихідного контуру для зубчастого колеса з зовнішніми зубами (зі знаком мінус);

– найменше додаткове зміщення вихідного  контуру для зубчастого  колеса з внутрішніми зубами (зі знаком  плюс).

Таблиця Б.9 – Норми бокового зазору ( - допуск на зміщення вихідного  контуру), мкм

| Вид спряження | Вид допуску * | Допуск на радіальне биття зубчастого вінця |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 8 | Понад 8 до 10 | Понад 10 до 12 | Понад 12 до 16 | Понадь 16 до 20 | Понад 20 до 25 | Понад 25 до 32 | Понад 32 до 40 | Понад 40 до 50 | Понад 50 до 60 | Понад 60 до 80 | Понад 80 до 100 | Понад 100 до 125 | Понад 125 до 160 | Понад 160 до 200 | Понад 200 до 250 | Понад 250 до 320 |
| H, E D C B A - - - | h d c b a z y x | 28 35 45 55 70 90 110 140 | 30 40 50 60 80 100 120 160 | 35 40 55 70 80 100 140 160 | 40 45 60 70 90 110 140 180 | 40 55 70 80 100 120 160 200 | 45 60 80 90 110 140 180 220 | 55 70 90 100 140 160 200 250 | 60 80 100 120 160 180 250 300 | 70 90 120 140 180 220 280 350 | 80 100 140 180 200 250 350 400 | 110 140 180 200 250 300 400 500 | 120 160 200 250 300 350 500 600 | 160 200 250 300 350 450 600 700 | 200 250 300 400 450 550 700 900 | 250 300 400 500 550 700 900 1100 | 300 350 500 600 700 900 1100 1400 | 450 450 600 700 900 1100 1400 1800 |

* Вид допуску на бічний зазор використовується при зміні  відповідності між видом спряження і видом допуску.

Примітка. Величина    встановлюється в відповідності з нормою кінематичної точності.

Таблиця Б.10 – Норми бокового зазору (показники -  , +   - доданок 1, і -  , + )

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 |
|  |  | мкм |
| H | 3 – 6 7 | 8 10 | 10 10 | 11 12 | 12 14 | 14 16 | 16 18 | 18 20 | 20 22 | 22 25 | 25 28 | 28 30 |
| E | 3 – 6 7 | 20 25 | 24 30 | 28 30 | 30 35 | 35 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 60 | 60 70 | 70 80 |
| D | 3 – 6 7 8 | 30 35 40 | 35 40 50 | 40 50 50 | 50 55 60 | 55 60 70 | 60 70 70 | 70 70 80 | 70 80 90 | 90 100 110 | 100 110 120 | 110 120 140 |
| C | 3 – 6 7 8 9 | 50 55 60 70 | 60 70 80 80 | 70 70 80 100 | 80 80 100 110 | 90 100 110 120 | 100 110 120 140 | 110 120 140 140 | 120 140 140 160 | 140 140 160 200 | 160 160 200 200 | 180 200 200 250 |
| B | 3 – 6 7 8 9 10 11 | 80 100 100 110 110 120 | 100 110 110 120 140 160 | 110 120 140 140 160 180 | 120 140 140 160 180 200 | 140 180 180 200 200 200 | 160 180 200 200 250 250 | 180 200 200 250 250 280 | 200 200 250 280 280 280 | 220 250 280 300 350 350 | 250 280 300 300 350 350 | 280 300 350 350 400 400 |

#### Продовження таблиці Б.10

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 |
|  |  | мкм |
| A | 3 – 6 7 8 9 10 11 12 | 120 140 160 180 200 200 200 | 140 180 200 200 200 250 250 | 180 200 200 250 250 280 300 | 200 200 250 280 280 300 350 | 220 250 280 280 300 350 350 | 250 280 300 350 350 350 400 | 280 300 350 350 400 400 500 | 300 350 350 400 400 500 500 | 350 350 400 500 500 550 550 | 400 400 500 550 550 600 600 | 500 500 550 600 600 700 800 |

Таблиця Б.11 – Норми бокового зазору (показник -  або +  - доданок II)

| Допуск на радіальне биття зубчастого вінця |
| --- |
| До 8 | Понад 8 до 10 | Понад 10 до 12 | Понад 12 до 16 | Понад 16 до 20 | Понад 20 до 25 | Понад 25 до 32 | Понад 32 до 40 | Понад 40 до 50 | Понад 50 до 60 | Понад 60 до 80 | Понад 80 до 100 | Понад 100 до 125 | Понад 125 до 160 | Понад 160 до 200 | Понад 200 до 250 | Понад 250 до 320 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 |

Примітки до табл. 10 та табл.11:

1   Прийняті позначення:

– найменьше відхилення середньої довжини загальної нормалі для зубчастого колеса з зовнішніми зубцями

(з знаком мінус);

– найменьше відхилення середньої довжини загальної нормалі для зубчастого колеса з  внутрішніми зубцями

(з знаком плюс).

2  Для визначення  () необхідно до доданка I (табл. Б.10), величина якого залежить від ділильного діаметра d і виду спряження, додати доданок II (табл. Б. 11), величина якого залежить від допуску на радіальне биття   .

Таблиця Б.12 – Норми бокового зазору ( - допуск на середню довжину

загальної        нормалі), мкм

| Вид спряження | Вид допуску * | Допуск на радіальне биття зубчастого вінця |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 8 | Понад 8 до 10 | Понад 10 до 12 | Понад 12 до 16 | Понад 16 до 20 | Понад 20 до 25 | Понад 25 до 32 | Понад 32 до 40 | Понад 40 до 50 | Понад 50 до 60 | Понад 60 до 80 | Понад 80 до 100 | Понад 100 до 125 | Понад 125 до 160 | Понад 160 до 200 | Понад 200 до 250 | Понад 250 до 320 | Понад 320 до 400 |
| H, E D C B A - - - | h d c b a z y x | 16 20 28 35 45 60 70 90 | 16 25 30 40 50 60 80 100 | 18 25 30 40 50 60 90 100 | 20 25 35 40 55 70 90 110 | 20 28 40 45 60 70 100 120 | 20 30 45 50 60 80 110 140 | 22 35 45 55 80 100 120 160 | 25 40 50 60 90 110 160 180 | 25 40 60 70 100 120 180 220 | 28 40 70 100 110 140 220 250 | 30 60 90 100 140 180 240 300 | 40 70 110 120 150 200 300 350 | 55 80 120 140 180 250 350 400 | 70 100 140 200 240 300 400 550 | 80 120 180 250 280 400 500 700 | 100 140 240 300 350 500 600 800 | 100 160 280 350 450 600 800 1100 | 140 240 300 450 550 800 900 1200 |

* Вид допуску на бічний зазор використовується при зміні  відповідності між видом спряження і видом допуску.

Примітка. Величина    встановлюється у відповідності з нормою кінематичної точності.

Приклад використання таблиць: Зубчасте колесо зовнішнього зачеплення 8-В ГОСТ 1643-81 з ділильним діаметром  d= 75 мм та модулем m =3 мм. Доданок 1 дорівнює 100мкм (вид спряження В , 8 ступень точності та d = 75мм); доданок П дорівнює  11 мкм ( Fr = 45 мкм за табл. Б1).    = (100+11) = -111мкм або   = +111 мкм (для колеса внутрішнього зачеплення).

Таблиця Б.13 – Норми бокового зазору ( - допуск на довжину загальної нормалі), мкм

| Вид спряження | Вид допуску * | Допуск на радіальне биття зубчастого вінця |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 8 | Понад 8 до 10 | Понад 10 до 12 | Понад 12 до 16 | Понад 16 до 20 | Понад 20 до 25 | Понад 25 до 32 | Понад 32 до 40 | Понад 40 до 50 | Понад 50 до 60 | Понад 60 до 80 | Понад 80 до 100 | Понад 100 до 125 | Понад 125 до 160 | Понад 160 до 200 | Понад 200 до 250 | Понад 250 до 320 | Понад 320 до 400 |
| H, E D C B A - - - | h d c b a z y x | 20 25 35 35 50 60 80 100 | 20 28 35 40 55 70 80 110 | 25 28 35 50 55 70 100 110 | 28 30 40 50 60 70 100 120 | 28 35 50 55 70 80 110 140 | 30 40 55 60 80 100 120 140 | 35 50 60 70 100 110 140 180 | 40 55 70 80 110 120 180 200 | 50 60 80 100 120 140 200 250 | 60 70 100 120 140 180 250 280 | 70 100 120 140 180 200 280 350 | 80 110 140 180 200 250 350 400 | 100 140 180 200 250 300 400 500 | 140 180 200 280 300 350 500 600 | 160 200 280 350 350 500 600 800 | 200 250 350 400 500 600 800 1000 | 250 300 400 500 600 800 1000 1200 | 300 400 500 600 700 1000 1100 1400 |

* Вид допуску на боковий зазор використовується при зміні відповідності між видом спряження та видом допуску.

Примітка. Величина    встановлюється у відповідності з нормой кінематичної точності.

Таблиця Б.14 – Норми бокового зазору (показник -  )

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 | Понад 1250 до 1600 | Понад 1600 до 2000 | Понад 2000 до 2500 | Понад 2500 до 3150 | Понад 3150 до 4000 |
|  |  | мкм |
| H | 3 – 6 7 | 9 10 | 10 12 | 12 14 | 14 14 | 16 16 | 16 18 | 18 20 | 20 22 | 22 25 | 30 35 | 35 35 | 35 40 | 45 50 | 50 60 | 60 70 | 70 80 |
| E | 3 – 6 7 | 22 25 | 25 30 | 30 35 | 35 35 | 40 40 | 40 45 | 45 50 | 50 60 | 60 70 | 70 70 | 80 90 | 90 100 | 110 120 | 120 140 | 160 180 | 180 200 |
| D | 3 – 6 7 8 | 35 35 40 | 40 45 50 | 45 50 60 | 55 60 70 | 60 70 70 | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 120 | 100 120 140 | 120 140 140 | 140 160 180 | 180 180 200 | 200 220 250 | 240 250 300 | 300 350 350 |
| C | 3 – 6 7 8 9 | 55 60 70 70 | 60 70 80 90 | 70 80 90 100 | 80 90 100 120 | 90 100 120 140 | 100 120 140 140 | 110 140 140 140 | 120 140 160 180 | 140 160 180 200 | 160 180 200 220 | 180 200 220 250 | 220 250 300 350 | 250 300 350 350 | 300 350 400 450 | 400 450 500 500 | 500 500 600 600 |
| B | 3 – 6 7 8 9 10 11 | 90 100 100 120 120 140 | 100 120 120 140 140 160 | 120 140 140 160 180 180 | 140 140 160 180 180 200 | 160 180 180 200 220 220 | 160 180 200 220 250 250 | 180 200 220 250 250 300 | 200 220 250 300 300 300 | 220 250 300 300 350 350 | 250 300 350 350 400 400 | 300 350 350 400 450 450 | 350 400 450 500 500 600 | 400 500 500 600 600 800 | 500 600 600 700 700 900 | 600 700 700 800 900 900 | 800 800 900 1000 1000 1200 |

#### Продовження таблиці Б.14

| Вид спряження | Ступінь точності за нормами плавності | Ділильний діаметр d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 80 | Понад 80 до 125 | Понад 125 до 180 | Понад 180 до 250 | Понад 250 до 315 | Понад 315 до 400 | Понад 400 до 500 | Понад 500 до 630 | Понад 630 до 800 | Понад 800 до 1000 | Понад 1000 до 1250 | Понад 1250 до 1600 | Понад 1600 до 2000 | Понад 2000 до 2500 | Понад 2500 до 3150 |
|  |  | мкм |
| A | 3 – 6 7 8 9 10 11 12 | 140 150 160 180 200 200 220 | 160 180 200 200 220 240 250 | 180 200 220 250 250 300 350 | 200 220 250 300 300 350 350 | 250 250 300 300 350 350 350 | 250 300 350 350 350 400 450 | 300 350 350 350 450 450 500 | 300 350 400 450 450 500 500 | 350 400 450 500 500 600 600 | 400 450 500 600 600 700 700 | 500 500 600 700 700 700 800 | 600 700 700 700 800 900 900 | 700 700 800 900 1000 1000 1200 | 800 900 1000 1000 1200 1200 1400 | 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1600 |

Примітка

– найменше відхилення товщіни зуба для зубчастих коліс з зовнішними та внутрішніми зубами.

Таблиця Б.15 – Норми бокового зазору ( - допуск на толщину зуба), мкм

| Вид спряження | Вид допуску * | Допуск на радіальне биття зубчастого вінця |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 8 | Понад 8 до 10 | Понад 10 до 12 | Понад 12 до 16 | Понад 16 до 20 | Понад 20 до 25 | Понад 25 до 32 | Понад 32 до 40 | Понад 40 до 50 | Понад 50 до 60 | Понад 60 до 80 | Понад 80 до 100 | Понад 100 до 125 | Понад 125 до 160 | Понад 160 до 200 | Понад 200 до 250 | Понад 250 до 320 | Понад 320 до 400 |
| H, E D C B A - - - | h d c b a z y x | 20 25 35 40 50 70 80 100 | 22 30 35 45 60 70 90 120 | 25 30 35 50 60 70 100 120 | 30 35 45 50 70 80 100 140 | 30 40 50 60 70 90 120 140 | 35 45 60 70 80 100 140 160 | 40 50 70 70 100 140 140 180 | 45 60 70 90 120 140 180 220 | 50 70 90 100 140 160 200 250 | 70 70 100 140 140 180 250 300 | 70 100 140 140 180 220 300 350 | 90 120 160 180 220 250 350 450 | 120 140 180 220 250 350 450 500 | 140 180 220 300 350 400 500 700 | 180 220 300 350 400 500 700 800 | 220 250 350 450 500 700 800 1000 | 250 350 450 500 700 800 1000 1400 | 350 450 500 700 800 1000 1200 1400 |

*Вид допуску на бічний зазор використовується при зміні  відповідності між видом спряження і видом допуску.

Примітка. Величина    встановлюється у відповідності з нормою кінематичної точності.

Таблиця Б.16 – Допуски на торцове биття базового торця  циліндричних зубчатих коліс с m  1 мм

| Ступінь точності за нормами контакту | Ширина зубчастого колеса, мм |
| --- | --- |
|  | До 40 | Понад 40 до 100 | Понад 100 до 160 | Понад 160 до 250 | Понад 250 до 400 | Понад 400 до 630 |
|  | Допуски при d =100 мм, мкм |
| 4 5 6 7 8 9 10 | 12 16 20 24 40 64 100 | 6 8 10 12 20 32 50 | 4 5,1 6,4 8 12,8 20 32 | 3 4 5 6 10 16 25 | 2,2 2,9 3,8 4,5 7,1 12 19,2 | 1,7 2,2 2,8 3,4 5,5 9 14 |

Примітки:

Значення в таблиці отримані за формулою

,

де     - допуск на погрішність напрямку зуба;

b – ширина зубчастого колеса чи напівшеврона.

Допуск на торцеве биття заготовки визначають множенням значення, взятого з таблиці, на величину  , де d – ділильний діаметр, мм. Наприклад, при d = 200 мм і ширині зубчастого колеса 50 мм для 7-й ступеня точності за нормами  контакту

мкм.

Таблиця Б.17 – Значення довжини загальної нормалі W для

прямозубих та косозубих колес при m=1 мм,

= та x=0, мм

| Прямозубі колеса |
| --- |
| Z |  |  |  |  |  |  |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 | 1,68614 1,70015 1,71415 1,72816 4,69429 4,70830 4,72230 4,73631 4,75031 4,76432 4,77832 4,79233 7,80633 7,77247 7,78647 7,80048 7,81448 7,82849 7,84249 7,85650 7,87051 7,88451 10,85065 10,86465 10,87866 10,89266 10,90667 10,92067 10,93468 10,94868 13,92882 13,94283 13,95683 13,97084 13,98484 13,99885 14,01285 14,02686 14,04086 17,00700 17,02100 | 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 | 4.63827 4,65228 4,66628 4,68029 7,64642 7,66043 7,67443 7,68844 7,70244 7,71645 7,73045 7,74446 7,75846 10,72460 10,73860 10,75261 10,76661 10,78062 10,79462 10,83863 10,82264 10,83664 13,80278 13,81678 13,83079 13,84479 13,85880 13,87280 13,88681 13,90081 16,88095 16,89496 16,90896 16,92297 16,93697 16,95098 16,96498 16,97899 16,99299 19,95913 19,97313 | 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 | 7,59040 7,60441 7,61841 7,63242 10,59855 10,61256 10,62656 10,64057 10,65457 10,66858 10,68258 10,69659 10,71059 13,67673 13,69074 13,70474 13,71874 13,73275 13,74675 13,76076 13,77477 13,78877 16,75491 16,76892 16,78292 16,79692 16,81093 16,82493 16,83894 16,85294 19,83308 19,84709 19,86109 19,87510 19,88910 19,90311 19,91711 19,93112 19,94512 22,91126 22,92527 |

## Продовження таблиці Б.17

| Прямозубі колеса |
| --- |
| Z |  |  |  |  |  |  |
| 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 | 17,03501 17,04901 17,06302 17,07702 17,09103 17,10503 17,11904 20,08517 20,09918 20,11318 20,12719 20,14120 20,15520 20,16921 20,19722 23,16335 23,17736 23,17736 23,19136 23,20537 23,21937 23,23338 23,24738 23,26139 23,27539 26,24153 26.25553 26,26954 26,28354 26,29755 26,31155 26,32556 26,33956 26,35357 29,31970 29,33371 29,34771 29,36172 29,37572 29,38973 29,40373 29.41774 | 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 | 19,98716 20,00114 20.01515 20,02915 20,04316 20,05716 20,07117 23,03730 23,05131 23,06531 23,07932 23,09333 23,10733 23,12134 23,13534 23,14935 26,11548 26,12949 26,14349 26,15750 26,17150 26,18551 26,19951 26,21352 26,22752 29,19366 29,20766 29,22167 29,23567 29,24968 29,26368 29,27769 29,29169 29,30570 32,27183 32,28584 32,29984 32,31385 32,32785 32,34186 32,35586 32,36987 | 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 | 22,93927 22,95327 22,96728 22,98128 22,99529 23,00929 23,02330 25,98943 26,00344 26,01744 26,03145 26,04546 26.05946 26,07347 26,08747 26,10148 29,06761 29,08162 29,09562 29,10963 29,12363 29,13764 29,15164 29,16565 29,17965 32,14579 32,15979 32,17380 32,18780 32,20181 32,21581 32,22982 32,24382 32,25783 35,22396 35,23797 35,25197 35,26598 35,27998 35,29399 35,30799 35,32200 |

## Продовження таблиці Б.17

| Прямозубі колеса |
| --- |
| Z |  |  |  |  |  |  |
| 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 | 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 | 29,43175 32,39788 32,41194 32,42595 32,43995 32,45396 32,46796 32,48197 32,49597 35,46211 35,47612 35,49012 35,50413 35,51813 35,53214 35,54614 35,56015 | 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 | 32,38387 35,35001 35,36407 35,37808 35,39208 35,40609 35,42009 35,43410 35,44810 38,41424 38,42825 38,44225 38,45626 38,47026 38,48427 38,49827 38,51228 | 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 | 35,33600 38,30214 38,31620 38,33021 38,34421 38,35822 38,37222 38,38623 38,4023 41,36637 41,38038 41,39438 41,40839 41,42239 41,43640 41,45040 41,46441 |

Примітки:

1  Прийняті  позначення:

- число зубів, охоплювальних при вимірюванні.

- Значення довжини загальної нормалі   при m=1 мм, наведені в таблиці, визначені за формулою

.

3  Значення   і , поміщені в середньому стовпці, рекомендуються до  застосування.

4  Правило користування таблицею: значення довжини загальної нормалі W для коліс з m1 мм, визначаються множенням значень , даних у таблиці, на величину модуля m, .

5   Для   корегованих   коліс   довжина   загальної     нормалі: ;

при

## Продовження таблиці Б.17

| Косозубі колеса |
| --- |
| А Визначення кутового коефіцієнта |
|  |  | Різниця |  |  | Різниця |  |  | Різниця |  |  | Різниця |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1,0110 1,0158 1,0216 1,0284 1,0361 1,0447 1,0544 1,0651 1,0769 | 48 58 68 77 86 97 107 118 130 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 1,0899 1,1040 1,1193 1,1359 1,1539 1,1732 1,1938 1,2161 1,2401 | 141 153 166 180 193 206 223 240 257 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 1,2658 1,2933 1,3228 1,3543 1,3880 1,4240 1,4626 1,5038 1,5479 | 275 295 315 337 360 386 412 441 472 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 1,5951 1,6456 1,6997 1,7577 1,8200 1,8868 1,9586 2,0356 2,1184 | 505 541 580 623 668 718 770 828 892 |
| Б Визначення десяткових долей загальної нормалі, що приходяться на дробні частини умовного числа зубців |
|  | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 | 1 15 29 43 57 71 85 99 114 127 | 3 17 31 45 59 73 87 101 115 129 | 4 18 32 46 60 74 88 102 116 130 | 6 20 34 48 61 76 89 104 118 132 | 7 21 35 49 63 77 91 105 119 133 | 8 22 36 51 64 79 92 106 120 135 | 10 24 38 52 66 80 94 108 122 136 | 11 25 39 53 67 81 95 109 123 137 | 13 27 41 55 69 83 97 111 124 139 |

Примітка. Приняті позначення:

- кутовий коефіцієнт, який залежить від кута нахилу лінії зуба ;

- умовне число зубів.

Приклад користування таблицями А та Б: Визначити довжину загальної нормалі косозубого колеса с модулем = 4 при числі зубів z = 23 з кутом нахилу зубів =:

- умовне число зубів  ;  за табл. А;

2) довжина загальної нормалі  для цілого числа зубів  27 , =7,75846 при =3;

3) значення довжини загальної нормалі, приходяться на дробні частини умовного   числа    зубів    ,     = 0,0063    при     = 0,45   за    табл. Б;

= 0,000104   при   =0,0074   за табл. Б;

4) значення повної довжини загальної нормалі для колеса с = 27,4574 та модуля =1 мм;   ;

5) значення довжини загальної нормалі W для колеса с = 4 мм, мм.

# ЗМІСТ

1   Загальні положення.........................................................................................

2   Вибір точності зубчастої передачі.................................................................

3   Призначення виду спряження на основі розрахунку бічного

зазору в передачі..............................................................................................

4   Вибір комплексів контролю точності............................................................

5   Вибір вимірювальних засобів для контролю точності зубчастих

коліс (передач)..................................................................................................

6   Контроль рівня шуму зубчастої передачі.....................................................

7   Розробка технічних вимог до точності заготовки й оформлення

креслення зубчастого колеса..........................................................................

8   Розробка технічних вимог до виготовлення й оформлення

креслення вала – шестірні.................................................................................

Література............................................................................................................

Додатки................................................................................................................

Додаток  А .......................................................................................................

Додаток  Б .......................................................................................................

Додаток  В .......................................................................................................

Додаток  Г ……………………………………………………………………

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до  курсового та дипломного проектування

(для студентів усіх спеціальностей

напряму «Інженерна механіка»)

Вибір точності, засобів контролю і оформлення креслень циліндричних зубчастих коліс і валів-шестірень

Укладачі:				Анатолій Павлович Мартинов

Любов Миколаївна Абрамова

Редактор				 Ірина Іванівна Дьякова

Підп. до друку					         Формат 60 х 84/16.

Ризограф.     друк.      Ум.  друк. арк.                     Обл. – вид. арк.

Тираж  100  прим.                   Зам.    №

__________________________________________________________________

ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

# Text boxes

Т2

Т1

jn min

jn max

Δ1

Δ2

Ο

4