Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная

машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению экономической части

дипломных проектов студентами специальности

«литейное производство»

Краматорск 2014

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная

машиностроительная академия

#### Методические указания

к выполнению экономической части

дипломных проектов студентами специальности

«литейное производство»

Составитель:

В.Б. Мишура, к.э.н., доц.

Утверждено

на заседании кафедры

«Экономика предприятия»

Протокол №     от

Краматорск 2014

УДК 658

Методические указания к выполнению экономической части дипломных проектов студентами специальности «Литейное производство» / Составитель: В.Б. Мишура ─ Краматорск: ДГМА, 2014. ─ 16с.

Изложена методика технико-экономического обоснования разработок, в которых их объектом являются цех литейного производства машиностроительного предприятия.

Составитель 				В.Б. Мишура, доцент, к.э.н.

Ответственный за выпуск		В.С. Рыжиков, зав. каф., доцент, к.т.н.

# Общие указания к выполнению

Выполнение технико-экономических расчетов в экономической части дипломных проектов является важным этапом в заключительной части учебного процесса, когда студент не только закрепляет теоретические знания, но и получает навыки выполнения экономического обоснования принимаемых организационно-технических решений.

Особенностью выполнения дипломного проекта по специальности «Литейное производство» (ЛП) является то, что студент в процессе работы над ним производит большую часть организационных расчетов, связанных с проектированием, определенного заданием на дипломирование, цеха (участка) непосредственно под контролем своего руководителя на выпускающей кафедре.

На протяжении всего периода преддипломной практики и собственно дипломирования консультант с экономической кафедры дает соответствующие указания студенту по выполнению расчетов, после чего студент приступает к чистовому оформлению экономической части дипломного проекта (ЭЧДП).

ЭЧДП является одним из разделов проекта и представляет собой разработку упрощенного варианта бизнес-плана. Она предполагает выполнение пяти пунктов, каждый из которых оформляется в виде подраздела. Перечень подразделов ЭЧДП приведен ниже.

1 Исходные данные

2 Укрупненное определение стоимости основных производственных фондов.

3 Расчет издержек производства.

## 4 Расчет цены продукции, прибыли и рентабельности.

5 Технико-экономические показатели проекта.

Расчеты в ЭЧДП следует начинать с формулирования исходных данных, которые письменно утверждаются руководителем дипломного проекта.

Методические указания подготовлены так, чтобы при выполнении расчетов у студента не возникали трудности с получением дополнительных данных, а весь объем ЭЧДП не превышал 12…14 страниц машинописного текста. С этой целью одна часть расчетов значительно упрощена, а другой части, для учета фактора инфляционных процессов в экономике, предложена простая, оригинальная методика.

для выполнения ЭЧДП следует использовать все таблицы и формулы, которые приведены в данных методических указаниях. При этом, по аналогии с оформлением других разделов дипломного проекта, формулам и таблицам могут присваиваться другие номера, если в проекте используется сквозная нумерация, или может быть применена нумерация в пределах раздела. В последнем случае номера формул и таблиц остаются прежними, а перед ними, через точку ставится номер раздела, под которым идет ЭЧДП (например: «формула (4.12)», «табл. 4.3» и т.д.). Аналогично нумеруются подразделы ЭЧДП и их и подпункты (например: «4.1 Исходные данные», «4.4.1 Прямые материальные затраты» и т.д.)

В «перечне ссылок» проекта, упоминая об ЭЧДП, достаточно привести сведения только о данных методических указаниях.

Рассмотрим более подробно содержание каждого подраздела ЭЧДП.

1 Исходные данные для расчета

Приводятся в таком виде.

Утверждаю:

Руководитель проекта

_______________________

«____»_________________20___ г.

Таблица 1 – Исходные данные

| № | Наименование данных | Обозначение | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Данные из дипломного проекта |
| 1.1 | Годовой выпуск продукции | - | - |  |
| 1.1.1 | В тоннах цеха в целом (литьё) | Пвып | т |  |
| 1.1.2 | В тоннах плавильного отделения | Пвып.ПЛ | т |  |
| 1.2 | Вид групп основных материалов используемых при производстве продукции В первом переделе (шихта) – Во втором переделе (формовочные и стержневые смеси) – |  | т т |  |
| 1.3 | Площадь промышленного здания цеха | Sпр.зд | м2 |  |
| 1.4 | Объем промышленного здания | Vпр.зд | м3 |  |
| 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 | Численность работающих, всего: Основных рабочих: В т/ч плавильного отделения Вспомогательных рабочих Руководителей Специалистов Технических служащих | Краб.общ Краб.ОСН Краб.ОСН.пл Краб.всП КРУК КСПЕЦ Ксл | Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел |  |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 | Потребность в энергоресурсах для технологических целей на весю продукции Электроэнергия Природный газ Сжатый воздух Пар | Пэл Пгз Пвх Ппар | Квт-час м3 м3 т |  |

2 Определение стоимости основных производственных фондов

Общая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) проекта ФОБЩ, грн., определяется как сумма стоимости производственных и бытовых зданий и сооружений и передаточных устройств (коммуникаций энерго, паро, водо и воздухоснабжения), стоимости офисной мебели и оргтехники стоимости оборудования, стоимости универсальной технологической оснастки и инструмента.

Стоимость производственного здания определяется по формуле:

### СБАЛ.ПР.ЗД = Vпр.зд (150,					(1)

#### где Vпр.зд,- см. табл.1 150 - цена 1м3 промышленного здания, грн/м3.

Общая стоимость (ОПФ) ФОБЩ, грн., определяется в табл.2.

Таблица 2 – Стоимость ОПФ

| № | Наименование групп основных производственных фондов проекта и обозначение их стоимости | Грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания производственные, СПР.ЗД (см. ф.(1)) |  |
| 2 | Здания бытовые: 0,15( СПР.ЗД |  |
| 3 | Сооружения: 0,04 ( СПР.ЗД |  |
| 4 | Передаточные устройства: 0,05 ( СПР.ЗД |  |
| 5 | Офисная мебель и оргтехника: 0,0375( СБЫТ.ЗД |  |
| 6 | Оборудование: СОБ = КСР( СПР.ЗД КСР – коэффициент серийности производства: при единичном и мелкосерийном производстве КсР = 1,25; при серийном и крупносерийном производстве КсР = 1,50 |  |
| 7 | Универсальная оснастка и инструмент: СТ.осн = 0,15 ( Соб |  |
| Для 2007года, всего: ФОБЩ2007 |  |
| Для других годов, всего ФОБЩ = ФОБЩ2007( Кинф Кинф – коэффициент инфляции: Кинф = 1,15(год – 2007), где «год» - время выполнения расчетов |  |

#### 3 Расчет издержек производства

Издержки, т.е. затраты на выпуск продукции называют себестоимостью. Эти затраты разбиты на четыре статьи: прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, другие прямые затраты и общепроизводственные затраты.

Рассмотрим расчет более подробно.

3.1 Прямые материальные затраты

Эти затраты РПМР.( грн., включают затраты на основные материалы Ром.( и затраты на топливо и энергию для технологических целей РТЭТ.(.

    - Затраты Зом.(, грн., определяются по формуле:

Зом.( = РОМ.1 П1Т ( Пвып.ПЛ + ЗОМ.2 П1Т ( Пвып ,			(2)

где ЗОМ.1 П – затраты на основные материалы на тонну продукции в первом переделе, грн/т., определяются расчетом в табл.3а; Пвып.ПЛ – см.табл.1; ЗОМ.2 П1Т– затраты на основные материалы на тонну продукции во втором переделе, грн/т., определяются расчетом в табл.3б; Пвып.ПЛ – гсм.табл.1.

Таблица 3а – Расчет затрат на основные материалы на 1т. продукции в 1-м переделе

| № | Наименование групп основных материалов | РОМ.1 П1Т. і грн/т | Доля, і % | Цена, грн/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ∑ ЗОМ.1 П1Т. і( (і/100%) | 100,00 |  |

Таблица 3б – Расчет затрат на основные материалы на 1т. продукции во 2-м переделе

| № | Наименование групп основных материалов второго передела | Цена, грн/т | Доля, і % | Цена, грн/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого (∑ЗОМ.2 П1Т. і( і)/100% | 100,00 |  |

Ценовые характеристики основных материалов назначаються по согласованию с руководителем ЭЧДП.

Затраты Зтэн.(, грн., определяются в табл.4.3.

Таблица 4 – Затраты на топливо и энергию для технологических целей

| № | Наименование топлива и энергии для технологических целей | Грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия: 0,30 ( Пэл, где Пэл – см. табл.1 |  |
| 2 | Газ: 0,75 ( ПГЗ, где ПГЗ – см. табл.1 |  |
| 3 | Сжатый воздух: 0,10 ( ПВХ, где ПВХ – см. табл.1 |  |
| 4 | Пар: 180 ( ППР, где ППР – см. табл.1 |  |
| Для 2007года, всего: Зтэн.(2007 |  |

3.1.3 Общие по п.п. 3.1 затрты:

ЗПМР.( = (Зом.(  + Зтэн.() ( Кинф				(5)

где Кинф – в табл.2.

3.2 Прямые затраты на оплату труда

Эти затраты ЗПрот.(, грн., включают затраты на основную и дополнительную зарплату основных рабочих:

ЗПрот.( = (1+0,12)((1,30(1,10(1820) ( ЧТС.ОСН ( Краб.ОСН ( Кинф,		(6)

где (1+0,12)((1,30(1,10(1820) – см. приложение А, ЧТС.ОСН, средняя часовая тарифные ставки основных рабочих в 2007г., принимается равной 5,00…5,50 грн/час. Краб. ОСН – см. табл.1; Кинф – определен в табл.2.

3.3 Другие прямые затраты

Другие прямые затраты ЗДПР:

ЗДПР= ЗПрот.( ( 0,375 +(3,5 (1,0 ( Sпр.зд ) ( Кинф +0,17( ФОБЩ		(7)

где ЗПрот.( - см. ф.(6); 0,375– см. приложение Б; 3,5 – коэффициент учета площадей общей территории предприятия; 1,0 – норма годовой платы за аренду земли, грн/м2; Sпр.зд – см. табл.1; Кинф – определен в табл.2; (0,17( ФОБЩ) - амортизационные отчисления от ОПФ, грн.: 0,17- средняя норма амортизационных отчислений для всех ОПФ, ФОБЩ – см. табл.2.

3.4 Общепроизводственные затраты

Эти затраты ЗОПР, грн., включают затраты на оплату персонала ЗОП, и накладные общепроизводственные затраты ЗОПР.НАКЛ.

3.4.1 ЗОП включают затраты на зарплату руководителей, специалистов, технических служащих, вспомогательных рабочих.

Таблица 5 – Затраты на оплату персонала

| № | Годовые затраты на оплату персонала по категориям | Грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководители: ОСРРУК ( 12 ( 1,4 ( КРУК, ОСРРУК- оклад (1800…2000грн/мес), 12 – количество месяцев в году, 1,4- коэффициент премирования, КРУК – см. табл.1 |  |
| 2 | Специалисты: ОСРСП ( 12 ( 1,4 ( КРУК, ОСРСП- оклад (1300…1500грн/мес), Ксп – см. табл.1 |  |
| 3 | Технические служащие: ОСРТ.С ( 12 ( 1,4 ( КРУК, ОСРТ.С.- оклад (1800…2000грн/мес), КТ.С. – см. табл.1 |  |
| 4 | Вспомогательные рабочие: [(1+0,11)((1+0,375)(1,25(1,10(1840] (ЧТ.С.ВСП ( КВСП.РАБ, где [(1+0,11)((1+0,375)((1.25(1,10(1840)] – см. приложение В, ЧТ.С.ВСП – принимается 4,00…4,50 грн/час., КВСП.РАБ - см. табл.1 |  |
| Для 2007года, всего: ЗОП2007 |  |
| Для других годов, всего ЗОП = ЗОП2007( Кинф |  |

3.4.2 Накладные общепроизводственные затраты ЗОПР.НАКЛ:

ЗОПР.НАКЛ = 5,5 ( (ЗПрот.( / 1,12)			(8)

где 5,5 – коэффициент накладных общепроизводственных затрат (т.е. 550%); ЗПрот.(  - см. ф.(6); 1,12 – коэффициент перехода от прямых затрат на оплату труда к основной заработной плате производственных рабочих.

3.4.3 Общие по п. 3.4 затраты РОПР, грн., составят:

ЗОПР = ЗОП + ЗОПР.НАКЛ 				(9)

3.5 Калькуляция себестоимости

Калькуляция, т.е. группировка и вычисление затрат на производство, является завершением работы по определению полной себестоимости продукции.

Т.к. сверхнормативные производственные затраты в проекте участка не планируются, то принимаем что полная себестоимость продукции равна себестоимости реализованной продукции СР.прд, грн.

В дипломных проектах специальности «Литейное производство» в части проектов выполняется двойной передел, а в части – одинарный, возникает необходимость определить отдельно себестоимость выпуска продукции в первом переделе – жидкого литья и отдельно всей реализованной продукции в целом.

Эти расчеты выполняются в табл. 6а и табл. 6 с точностью до гривны.

Таблица 6а- Калькуляция себестоимости жидкого литья её структура

| № | Наименование затрат и где они определены | Сумма | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямые материальные затраты: ЗОМ.1 П1Т ( Пвып.ПЛ + 0,5 Зтэн.( ЗОМ.1 П1Т ( Пвып.ПЛ , Зтэн.( - см. ф.3 и табл.1 |  |  |
| 2 | Прямые затраты на оплату труда ЗПРОТ ( (Краб.ОСН.пл / Краб.ОСН) (ЗПРОТ - см. ф.(6), Краб.ОСН.пл , Краб.ОСН – см. табл.1) |  |  |
| 3 | Другие прямые затраты: ЗДПР ( (Краб.ОСН.пл / Краб.ОСН) (ЗДПР - см. ф.(7)) |  |  |
| 4 | Общепроизводственные затраты: ЗОПР ( (Краб.ОСН.пл / Краб.ОСН) (ЗОПР - см. ф.(9)) |  |  |
| Итого: себестоимость жидкого литья СЖ.Л. |  | 100,00 |

Себестоимость одной тонны жидкого литья СЖ.Л1Т, грн., определяются по формуле:

СР.прд1Т = СЖ.Л / Пвып.ПЛ					(10а)

где Пвып.ПЛ – см.табл.1.

Таблица 6 - Калькуляция себестоимости реализованной продукции и её структура

| № | Наименование затрат и где они определены | Сумма | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямые материальные затраты ЗПМР.( |  |  |
| 2 | Прямые затраты на оплату труда ЗПрот.( |  |  |
| 3 | Другие прямые затраты ЗДПР |  |  |
| 4 | Общепроизводственные затраты, ЗОПР |  |  |
| Итого: себестоимость реализованной продукции СР.прд |  | 100,00 |

3.5.1 Себестоимость одной тонны реализованной продукции, СР.прд1Т, грн.:

СР.прд1Т = СР.прд / ПВЫП					(10б)

где ПВЫП – годовой выпуск продукции, шт., т., задан в исходных данных.

3.5.2 Операционные затраты (производственные, административные и на сбыт) одной тонны продукции ЗОПер1т, грн.:

ЗОПер1т = СР.прд1Т + 0,25 ( (ЗПрот.( / ПВЫП)		 		(10в)

0,25- относительный объем административно-сбытовых затрат (20% - административные затраты, 5% - сбытовые затраты), ЗПрот.( - см. ф. (6).

4 Расчет цены продукции, прибыли и рентабельности

4.1 Оптовая цена одной тонны Цопт1Т:

Цопт1Т = ((100 + ПНОРМ) ( СР.прд1Т) / 100 + 0,25 ( (ЗПрот.( / ПВЫП), 		(11)

где ПНОРМ - нормативная прибыль, %, (принимается 30…50%), или назначается самостоятельно; СР.прд1Т -– см. ф.(10б); 0,25 ( (ЗПрот.( / ПВЫП) – см. ф.(10в).

4.2 Отпускная цена одной тонны ЦоТПускн1Т грн.:

Цотпускн1ШТ = ((100 + 20) ( Цопт1Т) / 100, 		(12)

где 20 - ставка НДС, %.

4.3 Выручка от реализации продукции ВРП , грн.:

ВРП = ПВЫП ( Цопт1Т ,					(13)

где ПВЫП – см. табл.1.

4.4 Валовая прибыль от реализации, ПВал , грн.:

ПВАЛ = ВРП - СР.прд - 0,25 ( ЗПрот.(					(14)

4.5 Чистая прибыль от реализации, ПЧИСТ , грн.:

ПЧИСТ = ПВАЛ ( (1-0,25)				(15)

где 0,25 – налог на прибыль.

4.6 Рентабельность продукции РПРД , %:

РПРД = (ПЧИСТ / СР.прд ) ( 100% , 				(16)

Где СР.прд – см.табл.6.

4.7 Рентабельность производства РПРЗ , %:

РПРД = ((ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ)/ (1,25 ( ФОБЩ) ( 100% 		(17)

где ПЧИСТ – см.ф.(16); (0,17( ФОБЩ) – см.ф.(7); 1,25 - коэффициент учета оборотных средств; ФОБЩ – см. табл.2.

5 Технико-экономические показатели проекта

5.1 Фондоотдача ФОТ, грн/грн.:

ФОТ  = СР.прд / ФОБЩ 					(18)

где СР.прд – см. табл.2; ФОБЩ – – см. табл.2.

5.2 Фондовооружённость ФВООР , грн/ чел.:

ФВООР = ФОБЩ / КРАБ.ОСН ,				(19)

где NРАБ.ОСН – см.табл.1.

5.3 Общая трудоемкость работ ТР.ВЫП , н-час.:

ТР.ВЫП = 1820 ( КРАБ.ОСН, 				(20)

где 1820 – годовой фонд времени одного производственного рабочего, час.

5.4 Трудоемкость 1т продукции ТР.ВЫП1Т, н-час/т.:

ТР.ВЫП1Т, = ТР.ВЫП / ПВЫП , 					(21)

где ПВЫП – см. табл.1.

5.5 Съем продукции с 1м2 площади СМ2, т/м2:

СМ2 = ПВЫП / Sпр.зд,					(22)

где ПВЫП, Sпр.зд – см. табл.1.

8.6 выработка на 1-го работающего Вгрн/Ч , грн/чел.:

ВГРН/Ч = СР.прд / (Nраб 					(23)

где СР.прд – см. табл.6; (Nраб  – см. табл.1.

8.7 Среднемесячная зарплата руководителя Ззп.рук, специалиста Ззп.спец и технического служащего Ззп.сл, грн.:

Ззп.РУК = 1,40 ( ОСР.РУК ( Кинф					(24)

Ззп.СПЕЦ = 1,30 ( ОСР.СПЕЦ ( Кинф					(25)

Ззп.СЛ = 1,20 ( ОСР.СЛ ( Кинф						(26)

где 1,40, 1,30, 1,20, ОСР.РУК, ОСР.СПЕЦ, ОСР.СЛ , ОСР.МП – см. табл. 5, Кинф – см. табл.2.

5.8 Среднемесячная зарплата вспомогательного рабочего Ззп.вСП , грн., определяется формуле:

Ззп.вСП = 1.25 ( 1,1 ( ЧТС.ВСП ( 176 	( Кинф			(27)

где 1,30, 1,10 – см. приложение А; ЧТС.ВСП – см. табл.5; Кинф – см табл.2.

5.9 Среднемесячная зарплата основного рабочего ЗЗП.ОСН, грн.:

ЗЗП.осн =1,30 ( 1,1 ( ЧТС.ОСН ( 176 ( Кинф			(28)

где 1,30, 1,10 – см. приложение Д; ЧТС.ОСН – см. ф.(6); Кинф – см табл.2.

5.10 Срок окупаемости вложений в ОПФ если они были выполнены собственными средствами, ТО.СБ, лет:

ТО.СБ = 1 + (ФОБЩ / (ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ))			(29)

где 1 – один года на капитальное строительство; ФОБЩ – см. табл.2; ПЧИСТ – см. ф.(16); (0,17( ФОБЩ) – см.ф.(7);

5.11 Срок окупаемости вложений в ОПФ если они были выполнены занятыми в банке средствами, ТО.зан, лет, определяется в несколько этапов. Для этого рассчитываются объемы денежных потоков (см. приложении Г) и строится график.

5.12 Для определения точки безубыточности вычислим постоянную СР.прдПОСТ , грн., и переменную СР.прдПЕР , грн., часть производственной себестоимости:

СР.прдПЕР = ЗПМР.( + (1 + 0,375)× ЗПРОТ				(30)

СР.прдПОСТ = СР.прд - СР.прдПЕР 				(31)

где ЗПМР.(, ЗПРОТ, СР.прд – см.табл.6; (1 + 0,375)×– см. приложение В.

По результатам расчетов выполняется график.

Окончанием расчетов в ЭЧДП является составление таблицы технико-экономических показателей, которые оформляются в виде табл.7.

Таблица 7 - Технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование показателей, обозначение | Размерность | Величина | Откуда взято |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа выпуска продукции, ППР | т |  | Т1 |
| 2 | Потребность в металле, ПМ | т |  | Т1 |
| 3 | Общая стоимость ОФ, ФОБЩ | Тыс.грн |  | Т2 |
| 4 | Площадь промышленного здания, SЗД | М2 |  | Т1 |
| 5 | Общая численность работающих, (Nраб | чел |  | Т1 |
| 6 | Себестоимость 1т жидкого литья СЖ.Л1Т, |  |  | Ф10а |
| 7 | С/стоимость 1т продукции СР.прд1Т | грн |  | Ф10 |
| 8 | Нормативная прибыль, ПНОРМ | % |  | Ф11 |
| 9 | Оптовая цена 1т. продукции Цопт1Т | грн |  | Ф11 |
| 10 | Отпускная цена 1т. продукции ЦоТПускн1Т | Грн |  | Ф12 |
| 11 | Выручка от реализации продукции ВРП | Тыс.грн |  | Ф13 |
| 12 | Валовая прибыль от реализации, ПВАЛ | Тыс.грн |  | Ф14 |
| 13 | Чистая прибыль от реализации, ПЧИСТ | Тыс.грн |  | Ф15 |
| 14 | Рентабельность продукции, РПРД | % |  | Ф16 |
| 15 | Рентабельность производства, РПРД | % |  | Ф17 |
| 16 | Фондоотдача, ФОТ | Грн/грн |  | Ф18 |
| 17 | Фондовооружённость, ФВООР | Грн/чел |  | Ф19 |
| 18 | Трудоемкость 1т продукции ТР.ВЫП1Т, | н-час/т. |  | Ф21 |
| 19 | Съем с 1м2 пр. площади СМ2 | т/м2 |  | Ф22 |
| 20 | выработка на 1-го работающ., Вгрн/Ч | грн/чел |  | Ф23 |
| 21 | Ср.месячная з/п руководителя, Ззп.рук | грн |  | Ф24 |
| 22 | Ср.месячная з/п специалиста, Ззп.спец | грн |  | Ф25 |
| 23 | Ср.месячная з/п техн.служащего, Ззп.сл | грн |  | Ф26 |
| 24 | Ср.месячная з/п вспом. рабочего, ЗЗП.ОСН | грн |  | Ф27 |
| 25 | Ср.месячная з/п осн. рабочего, ЗЗП.ОСН | грн |  | Ф28 |
| 26 | Окупаемость собственных средств, ТО.СБ | Лет |  | Ф29 |
| 27 | Окупаемость заемных средств, ТО.ЗАН | Лет |  | Р1 |
| 28 | Критическая программа | т |  | Р2 |
| Примечание: в таблице условно обозначены; «Т1, Т2» - номер таблицы; «Ф10»…«Ф29»- номера формул, «Р1» - номера рисунков. |

Результаты расчетов по экономике оформляются в виде плаката в графической части дипломного проекта, т.е. выполнение основной надписи по ГОСТ 2.301-68 не обязательно.

Для плаката используется лист формата А1 (840×595мм), который располагается горизонтально. В левой части помешается таблица технико-экономических показателей, в правой – графики денежных потоков и безубыточности. Пример оформления плаката приведен в приложении Д.

литература

1 В.С. Рижиков, В.А.Панков, С.П.Антіпова, О.К.Добикіна, О.С.Шишкевич, Н.В.Чернишова та ін. Навчальний посібник з дисципліни «Організація виробництва» для студентів економічних і технічних спеціальностей усіх форм навчання і слухачів системи виробничо-економічного навчання кадрів / За ред. В.С. Рижикова. – 3-е вид., перероб. – К.: ТОВ «Видавництво Дельта», 2006. – 264 с.

2 Проектирование машиностроительных заводов. Справочник в 6 – ти томах. Под общей редакцией Е.С.Ямпольского. Т. 2. Проектирование литейных цехов и заводов. Ред. В.М.Шестопал.- М.: Машиностроение, 1974.- 294с., ил.

3 Рыбальченко Н.А. Проектирование литейных цехов.- Харьков, Издательство Харьковского Университета, 1965.- 176с., ил.

4 Логинов И.З. Проектирование литейных цехов. Мн.: Вышэйш. Школа, 1975.- 320с., ил.

Приложение А

0,12– коэффициент, учитывающий объем дополнительной заработной платы (т.е. 12% - оплачиваемые отпуска и др.); 1,30 - коэффициент премирования; 1,10 - коэффициент доплат за работу в ночное, сверхурочное время и выходные дни; 1820- годовой фонд времени работы одного основного рабочего, час.

Приложение Б

0,375– коэффициент, учитывающий объем отчислений от основной и дополнительной зарплаты (т.е. 37,5%, - из них 32%- в пенсионный фонд, 4%- в фонд социального страхования, 1,5%- в фонд социальной защиты от безработицы).

Приложение В

[(1+0,11)((1+0,375)((1.25(1,10(1840)] - 0,11– коэффициент, учитывающий объем дополнительной заработной платы (т.е. 11% - оплачиваемые отпуска и др.); 1,25 - коэффициент премирования; 1,10 - коэффициент доплат за работу в ночное, сверхурочное время и выходные дни; 1840- годовой фонд времени работы одного основного рабочего, час.

Приложение Г

Принимается условие, по которому предприятие занимает в банке под 24% годовых средства для строительства проектируемого цеха (участка), т.е. деньги под весь объем основных производственных фондов ФОБЩ, (см.табл.2).

На первом году вводятся в строй основные фонды: выполняется капитальное строительство, закупается и завозится оборудование и выполняется его монтаж и наладка.

На втором году начинается выпуск продукции, мощность производства в конце года достигает проектной, но в целом за год выпущено 60% от возможного объема продукции. В конце года банку возвращаются средств, которые были у него заняты: отдается вся чистая прибыль и все амортизационные отчисления, полученные за реализованную продукции которая была произведена в цехе (на участке).

В конце третьего и последующих годов продолжается возврат средств (чистая прибыль и амортизационные отчисления цеха (участка)) до тех пор, пока предприятие не вернет долги банку. Сроком окупаемости считается год, при котором предприятие полностью рассчитается с банком за занятые у него средства.

Для определения срока окупаемости рассчитываются объемы денежных потоков и строятся графики.

Объем денежного потока 1-го года ДП.1Г, грн., определяется по формуле:

ДП.1Г = 0 - ФОБЩ ( (1,0 + 0,25)

где 0 – отсутствие чистой прибыли и амортизационных отчислений в первый год; ФОБЩ – см. табл.2; (1,0 + 0,25) – коэффициент нарастания возврата средств банку за кредит.

Объем денежного потока 2-го года ДП.2Г, грн., определяется по формуле:

ДП.2Г = 0,6 ( ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ - | ДП.1Г| ( (1,0 + 0,25))

где 0,6 – коэффициент учета снижения объема продукции во второй год; ПЧИСТ – см. ф.(16); (0,17( ФОБЩ) – см. ф.(7)ю

Если в результате вычислений получится положительное число, то это значит, что предприятие рассчиталось с банком за занятые у него средства.

Если в результате вычислений получится отрицательное число, то руководство предприятия принимает решение взять в банке дополнительный кредит не следующий год и возвращать занятые средства в конце года.

Если объем денежного потока во 2-м году имел отрицательное значение, Объем денежного потока 3-го года ДП.3Г, грн., определяется по формуле:

ДП.3Г = ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ - | ДП.2Г| ( (1,0 + 0,25)

Если объем денежного потока во 3-м году имел отрицательное значение, объем денежного потока 4-го года ДП.3Г грн., определяется по формуле:

ДП.4Г = ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ - | ДП.3Г| ( (1,0 + 0,25)

Вычисления выполняются до тех пор, пока объем денежного потока не примет положительное значение и в следующем году будет определяться по формуле:

ДП.iГ = ПЧИСТ + 0,17( ФОБЩ

приложение Д

Пример оформления плаката по экономике в графической части дипломного проекта

| Технико-экономические показатели проекта цеха № Наименование показателей Размерность Величина 1 Программа выпуска продукции шт 15000 2 Потребность в металле т 17850 3 Общая стоимость ОФ Тыс.грн 56445 4 Площадь промышленного здания М2 11880 5 Общая численность работающих чел 190 6 Производственная с/с 1т. жидкого литья грн 3477,27 7 Производственная с/с 1т. продукции грн 7624,45 8 Нормативная прибыль % 25 9 Оптовая цена 1т продукции грн 9530,56 10 Отпускная цена 1т продукции Грн 11436,68 11 Выручка от реализации продукции Тыс.грн 142958 12 Валовая прибыль от реализации Тыс.грн 28270 13 Чистая прибыль от реализации Тыс.грн 21203 14 Рентабельность продукции % 18,75 15 Рентабельность производства % 22,72 16 Фондоотдача Грн/грн 2,03 17 Фондовооружённость Грн/чел 43419 18 Трудоемкость 1т продукции н-час/т. 15,77 19 Съем с 1м2 пр. площади т/м2 1,95 20 выработка на 1-го работающего грн/чел 601636 21 Ср.месячная зарплата руководителя грн 3920 22 Ср.месячная зарплата специалиста грн 1950 23 Ср.месячная зарплата техн.служащего грн 720 24 Ср.месячная зарплата вспом рабочего грн 1331 25 Ср.месячная зарплата осн. рабочего грн 1800 26 Окупаемость собственных средств Лет 2,83 27 Окупаемость заемных средств Лет 5 28 Критическая программа т 7000 | График денежных потоков (в млн.грн.) ДП+ 0 ДП- + 5,916 +30,750 -65,863 -60,744 -45,578 -22,635 Годы 1 2 3 4 5 6 7 График безубыточности |
| --- | --- |